|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/6 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 27 février 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail de la sécurité passive

Cinquante-troisième session

Genève, 13-17 mai 2013

Point 20 de l’ordre du jour provisoire

Amendements collectifs − Règlements nos 12, 94 et 95

Projet de suppléments aux Règlements nos 12, 94 et 95

Communication de l’expert de l’Organisation internationale
des constructeurs d’automobiles*

Le texte ci-après a été établi par l’expert de l’Organisation internationale des constructeurs d’automobiles (OICA) pour proposer des dispositions relatives aux systèmes de raccordement pour la recharge du système rechargeable de stockage de l’énergie (SRSE). Il est fondé sur un document sans cote (GRSP-52-01) distribué au cours de la cinquante-deuxième session du Groupe de travail de la sécurité passive (GRSP) (voir ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, par. 57). Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte du Règlement apparaissent en caractères gras pour les ajouts et en caractères biffés pour les suppressions.

I.	Proposition

A.	Proposition de supplément 3 à la série 04 d’amendements
au Règlement no 12 (Protection du conducteur
contre le mécanisme de direction en cas de choc)

Paragraphe 5.5.1, modifier comme suit:

«5.5.1	Protection contre les chocs électriques

…

Si l’essai est effectué alors qu’une ou plusieurs parties du système haute tension ne sont pas sous tension, la protection de la ou des parties en question contre tout choc électrique doit être assurée conformément au paragraphe 5.5.1.3 ou au paragraphe 5.5.1.4.

Pour le système de raccordement de la recharge du SRSE, qui n’est pas sous tension pendant la conduite, l’un au moins des quatre critères spécifiés aux paragraphes 5.5.1.1 à 5.5.1.4 doit être rempli.».

B.	Proposition de supplément 5 à la série 02 d’amendements
au Règlement no 94 (Protection des occupants en cas
de collision frontale)

Paragraphe 5.2.8.1, modifier comme suit:

«5.2.8.1	Protection contre les chocs électriques

…

Si l’essai est effectué alors qu’une ou plusieurs parties du système haute tension ne sont pas sous tension, la protection de la ou des parties en question contre tout choc électrique doit être assurée conformément au paragraphe 5.2.8.1.3 ou au paragraphe 5.2.8.1.4.

Pour le système de raccordement de la recharge du SRSE, qui n’est pas sous tension pendant la conduite, l’un au moins des quatre critères spécifiés aux paragraphes 5.2.8.1.1 à 5.2.8.1.4 doit être rempli.».

C.	Proposition de supplément 4 à la série 03 d’amendements
au Règlement no 95 (Protection des occupants en cas
de collision latérale)

Paragraphe 5.3.6.1, modifier comme suit:

«5.3.6.1	Protection contre les chocs électriques

…

Si l’essai est effectué alors qu’une ou plusieurs parties du système haute tension ne sont pas sous tension, la protection de la ou des parties en question contre tout choc électrique doit être assurée conformément au paragraphe 5.3.6.1.3 ou au paragraphe 5.3.6.1.4.

Pour le système de raccordement de la recharge du SRSE, qui n’est pas sous tension pendant la conduite, l’un au moins des quatre critères spécifiés aux paragraphes 5.3.6.1.1 à 5.3.6.1.4 doit être rempli.».

II.	Justification

1.	Compte tenu du paragraphe 5.5.1 du Règlement no 12, du paragraphe 5.2.8.1 du Règlement no 94 et du paragraphe 5.3.6.1 du Règlement no 95, il se peut que les systèmes qui sont sous tension pendant une conduite normale ne soient pas sous tension au cours des essais de choc. En pareil cas, seules la «protection contre le contact direct/indirect» ou la «résistance d’isolement» peuvent être utilisées pour montrer que le système est sûr.

2.	Un système de raccordement pour la recharge du SRSE est conçu de manière à ne pas être sous tension pendant la conduite. Cela signifie qu’il ne doit pas être sous tension pendant l’essai de choc. Ainsi, les quatre mesures de sécurité possibles peuvent être appliquées pour démontrer que le système ne sera pas dangereux. Par souci de précision, et pour éviter tout malentendu, les amendements proposés aux paragraphes susmentionnés du Règlement no 12, du Règlement no 94 et du Règlement no 95 sont jugés nécessaires.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.