|  | Nations Unies | ST/SG/AC.10/C.3/2014/98 |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. générale 10 septembre 2014 Français Original: anglais |

Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses
et du Système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques

Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses

Quarante-sixième session

Genève, 1er-9 décembre 2014

Point 2 a) de l’ordre du jour provisoire

Recommandations du Sous-Comité formulées 
à ses quarante-troisième, quarante-quatrième 
et quarante-cinquième sessions et questions 
en suspens: explosifs et questions connexes

Période de transition pour les amendements 
concernant les munitions fumigènes contenant 
du tétrachlorure de titane

Communication de l’expert des États-Unis d’Amérique

Introduction

À sa quarante-cinquième session, le Sous-Comité est convenu de modifier la disposition spéciale 204 du chapitre 3.3 du Règlement type comme suit:

«SP 204 Les objets contenant une (des) matière(s) fumigène(s) corrosive(s) selon les critères pour la classe 8 doivent porter une étiquette de risque subsidiaire de “MATIÈRE CORROSIVE” (modèle no 8, voir 5.2.2.2.2).

Les objets contenant une (des) matière(s) fumigène(s) toxique(s) selon les critères pour la classe 6.1 doivent porter une étiquette de risque subsidiaire “TOXIQUE” (modèle no 6.1, voir 5.2.2.2.2).».

À l’époque, certaines délégations étaient d’avis qu’une période de transition pourrait être nécessaire compte tenu des conséquences potentiellement importantes pour le transport de stocks militaires existants de telles munitions mais, aucune proposition n’ayant été formulée en vue d’inclure une période de transition dans la disposition, le Sous-Comité n’a pas pu se prononcer sur la question.

Au vu des incidences majeures de la proposition sur les opérations de défense et des craintes exprimées par certaines autorités militaires nationales quant à la nécessité d’assurer un approvisionnement continu en munitions, il est proposé de prévoir une période de transition avant l’entrée en vigueur de la nouvelle prescription. En outre, des modifications rédactionnelles mineures sont proposées afin de mieux préciser que ce sont les emballages contenant les objets qui doivent porter une étiquette, et non les objets eux-mêmes.

Proposition

Modifier la disposition spéciale 204 du chapitre 3.3 du Règlement type comme suit:

«SP 204 Les emballages d’objets contenant une (des) matière(s) fumigène(s) corrosive(s) selon les critères pour la classe 8 doivent porter une étiquette de risque subsidiaire de “MATIÈRE CORROSIVE” (modèle no 8, voir 5.2.2.2.2).

À compter du 1er janvier 2019, les emballages d’Les objets contenant une (des) matière(s) fumigène(s) toxique(s) selon les critères pour la classe 6.1 doivent porter une étiquette de risque subsidiaire “TOXIQUE” (modèle no 6.1, voir 5.2.2.2.2).».

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour la période 2013-2014, adopté par le Comité à sa sixième session (voir ST/SG/AC.10/C.3/84, par. 86, et ST/SG/AC.10/40, par. 14).