| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2014/48 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 3 June 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению
о международной перевозке опасных грузов
по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцать пятая сессия

Женева, 25−29 августа 2014 года

Пункт 4 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила,
прилагаемые к ВОПОГ:

Прочие предложения

Мягкие контейнеры для массовых грузов (МКМГ)

Передано Международной ассоциацией по опасным грузам
и контейнерам (АСПОГ),

Справочная информация

1.	Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов допускают использование мягких контейнеров (ВК3) для перевозки массовых грузов.

2.	Главы 4.3, 6.9, 7.3, 7.6 и 7.7 Международного кодекса морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ) допускают использование контейнеров ВК3 при условии, что они плотно установлены в грузовых трюмах не более чем в три яруса. Однако перевозка контейнеров ВК3 в транспортных единицах не допускается.

3.	На весенней сессии Совместного совещания МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ было принято решение рекомендовать Комитету по вопросам безопасности ВОПОГ согласовать требования ВОПОГ с Рекомендациями ООН в вопросах использования контейнеров ВК3 (см. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/134/Add.2). Кроме того, контейнеры ВК3 должны полностью отвечать требованиям главы 6.11 ДОПОГ.

4.	С целью подтверждения соответствия мягких контейнеров для массовых грузов (МКМГ) требованиям раздела 6.8.5 Рекомендаций ООН в марте−апреле 2014 года в Санкт-Петербурге, в Крыловском государственном научном центре, аккредитованном Германским советом по аккредитации (DAR), в присутствии экспертов Центрального научно-исследовательского института морского флота (ЦНИИМФ), АСПОГ Федерального института исследований и испытаний материалов (ВАМ) (Германия) и Регистра Ллойда (Германия) была проведена серия последовательных испытаний контейнеров ВКЗ (испытания подъемом за верхнюю часть, на опрокидывание, наклон, разрыв и штабелирование). Методика и протоколы испытаний представлены в неофициальном документе NF.6.

Выводы

5.	Результаты испытаний показали возможность использования контейнеров ВК3 большой грузоподъемности (до 14 тонн) при мультимодальной перевозке массовых грузов (автомобильным, железнодорожным, внутренним водным и морским транспортом). Включение данного вида транспортного оборудования в ВОПОГ требует утверждения экспертами Комитета по вопросам безопасности ВОПОГ. Однако их использование может быть утверждено с оговорками, аналогичными тем, которые были сформулированы экспертами Международной морской организации при утверждении использования МКМГ для морской перевозки опасных грузов (главы 4.3, 6.9, 7.3, 7.6 и 7.7 МКМПОГ).

6.	Протоколы испытаний мягких контейнеров для массовых грузов ВК3, подписанные экспертами, участвовавшими в испытаниях, и фотографии, приложенные к протоколам, подтверждают результаты испытаний и снимают опасения отдельных экспертов ООН, касающиеся наличия в отрасли требуемого оборудования, способного обеспечить испытания контейнеров ВК3 в соответствии с Рекомендациями ООН.

Предложение для рассмотрения

7.	АСПОГ просит экспертов Комитета по вопросам безопасности ВОПОГ дать согласие на использование контейнеров ВК3 для перевозки массовых грузов и/или выработать определенные условия их перевозки по внутренним водным путям, а также включить в ВОПОГ соответствующие правила.

8.	Вместе с тем необходимо понимать, что способ перевозки с использованием МКМГ должен быть определен после утверждения данного типа контейнера и после сертификации серийного производства этих контейнеров компетентным органом Договаривающейся стороны и/или классификационным обществом.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.7 (A1b)).

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну под условным обозначением CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2014/48.