|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2014/5 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 17 décembre 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

162e session
Genève, 11-14 mars 2014
Point 4.10.2 de l’ordre du jour provisoire
Accord de 1958 − Examen de projets de rectificatifs
à des Règlements existants, proposés par le GRRF

Proposition de rectificatif 4 à la série 02 d’amendements au Règlement no 117 (Pneumatiques − Résistance au roulement, bruit de roulement et adhérence
sur sol mouillé)

Communication du Groupe de travail en matière de roulement
et de freinage*

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF) à sa soixante-quinzième session (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/75, par. 28). Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/18 non modifié. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

I.	Proposition

Annexe 7,

Paragraphe 3.1.1, rectifier comme suit:

«3.1.1	Parcours d’essai

Les essais de freinage doivent s’effectuer sur une piste d’essai de longueur et de largeur suffisantes, ayant une pente maximale de 2 % et recouverte de neige tassée.

La couche de neige doit être composée d’une base fortement compactée d’au moins 3 cm d’épaisseur et d’une couche superficielle moyennement tassée et préparée d’environ 2 cm d’épaisseur.

La température de l’air, mesurée à environ 1 m au-dessus du sol, doit être comprise entre -2 °C et -15 °C; et celle de la neige, mesurée à une profondeur de 1 cm environ, doit être comprise entre -4 °C et -15 °C.

…».

Annexe 7, appendice 2,

Paragraphe 2.1, rectifier le tableau comme suit:

«

|  | Au début des essais | À la fin des essais | Spécification |
| --- | --- | --- | --- |
| Météorologie |  |  |  |
| Température ambiante |  |  | -2 °C à -15 °C |
| Température de la neige |  |  | -4 °C à -15 °C |
| Indice CTI |  |  | 75 à 85 |
| Autre paramètre |  |  |  |

».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94 et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.