| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2014/45/Rev.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 25 August 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

164-я сессия

Женева, 11−14 ноября 2014 года

Пункт 4.12.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
поправок к действующим правилам, 
представленных GRRF

Предложение по дополнению 12 к поправкам серии 11 к Правилам № 13 (торможение большегрузных транспортных средств)

Представлено секретариатом*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен на основе документа WP.29-163-08 для внесения поправок в документ ECE/TRANS/WP.29/2014/45 (ECE/TRANS/WP.29/1110, пункт 60). Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) решил возобновить рассмотрение этого документа на своей сессии в ноябре 2014 года.

Пункт 5.2.1.32, сноску 12 изменить следующим образом:

"5.2.1.32	С учетом положений пункта 12.3 настоящих Правил все транспортные средства … к настоящим Правилам".

"

12	Это предписание не распространяется на транспортные средства повышенной проходимости, транспортные средства специального назначения (например, подвижные установки на нестандартном шасси, подвижные краны, транспортные средства с гидростатическим приводом, на которых система гидравлического привода используется также для торможения и вспомогательных функций, транспортные средства категории N2, которые имеют все следующие конструктивные особенности: полную массу транспортного средства от 3,5 до 7,5 тонн, нестандартные низкорамные шасси, более чем 2 оси и гидропривод), транспортные средства класса I и класса А, а также сочлененные транспортные средства категорий М2 и М3, тягачи категории N2 для полуприцепов с полной массой транспортного средства (ПМТС) от 3,5 до 7,5 тонн".

Пункт 5.2.2.23 изменить следующим образом:

"5.2.2.23	С учетом положений пункта 12.3 настоящих Правил все транспортные средства … ".

Пункт 12 изменить следующим образом:

"12.	Переходные положения

12.1	Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 11 (11 июля 2008 года) ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не отказывает в предоставлении или в принятии официальных утверждений типа на основании настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 11.

12.2	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальное утверждение только в том случае, если тип транспортного средства, подлежащий официальному утверждению, отвечает предписаниям настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 11.

Независимо от изложенных выше требований соблюдение предписаний дополнения 7 к поправкам серии 11 не является обязательным для всех новых официальных утверждений типа до 28 октября 2014 года.

12.3	Начиная с дат применения поправок серии 11 к настоящим Правилам, указанных в приведенной ниже таблице, Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не связаны обязательством признавать тип транспортного средства, официально утвержденный на основании поправок серии 10 к настоящим Правилам.

| Категория транспортного средства | Дата применения (начиная с даты, следующей за датой вступления в силу поправок серии 11 (11 июля 2008 года)) |
| --- | --- |
| Транспортные средства, подпадающие под требования об ЭКУТ согласно пунктам 5.2.1.32 и 5.2.2.23, включая сноски | M2 | 84 месяца (11 июля 2015 года) |
|  | M3 (класс III) | 36 месяцев (11 июля 2011 года) |
|  | M3 <16 тонн (пневматическая трансмиссия) | 48 месяцев (11 июля 2012 года) |
|  | M3 (класс II и B) (гидравлическая трансмиссия) | 84 месяца (11 июля 2015 года) |
|  | M3 (класс III) (гидравлическая трансмиссия) | 84 месяца (11 июля 2015 года) |
|  | M3 (класс III) (пневмоуправляемая трансмиссия и гидроэнергетическая трансмиссия) | 96 месяцев (11 июля 2016 года) |
|  | M3 (класс II) (пневмоуправляемая трансмиссия и гидроэнергетическая трансмиссия) | 96 месяцев (11 июля 2016 года) |
|  | М3 (кроме указанных выше) | 48 месяцев (11 июля 2012 года) |
|  | N2 (гидравлическая трансмиссия) | 84 месяца (11 июля 2015 года) |
|  | N2 (пневмоуправляемая трансмиссия и гидроэнергетическая трансмиссия) | 96 месяцев (11 июля 2016 года) |
|  | N2 (кроме указанных выше) | 72 месяца (11 июля 2014 года) |
|  | N3 (тягачи с двумя осями для полуприцепов) | 36 месяцев (11 июля 2011 года) |
|  | N3 (тягачи с двумя осями для полуприцепов с пневмоуправляемой трансмиссией (АБС)) | 60 месяцев (11 июля 2013 года) |
|  | N3 (с тремя осями и трансмиссией с электронным управлением (ЭТС)) | 60 месяцев (11 июля 2013 года) |
|  | N3 (с двумя и тремя осями и пневмоуправляемой трансмиссией (АБС)) | 72 месяца (11 июля 2014 года) |
|  | N3 (кроме указанных выше) | 48 месяцев (11 июля 2013 года) |
|  | O3 (с комбинированной нагрузкой на ось 3,5−7,5 т) | 72 месяца (11 июля 2014 года) |
|  | О3 (кроме указанных выше) | 60 месяцев (11 июля 2013 года) |
|  | O4 | 36 месяцев (11 июля 2011 года) |
| Транспортные средства категорий М, N и О, не подпадающие под требования об обеспечении устойчивости (согласно пунктам 5.2.1.32 и 5.2.2.23, включая сноски), но подпадающие под другие требования, предусмотренные в поправках серии 11 | 24 октября 2016 года |

12.4	Независимо от требований пункта 12.3 до 24 октября 2016 года ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не отказывает в официальном утверждении типа транспортного средства, который не отвечает предписаниям дополнения 2 к поправкам серии 11 к настоящим Правилам.

12.5	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не отказывают в распространении официальных утверждений типа на существующие типы, предоставленных в соответствии с требованиями, которые существовали на момент первоначального официального утверждения.

12.6	Независимо от переходных положений, изложенных выше, Договаривающиеся стороны, для которых применение настоящих Правил вступает в силу после даты вступления в силу самой последней серии поправок, не связаны обязательством признавать официальные утверждения, которые были предоставлены в соответствии с какой-либо предыдущей серией поправок к настоящим Правилам.

12.7	По истечении 24 месяцев после даты вступления в силу дополнения 12 к поправкам серии 11 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения типа только в том случае, если тип транспортного средства, подлежащий официальному утверждению, удовлетворяет предписаниям настоящих Правил с поправками, внесенными в соответствии с дополнением 12 к поправкам серии 11".

Приложение 21

Пункт 2.1.4 изменить следующим образом:

"2.1.4	Задействование функции обеспечения устойчивости транспортного средства указывается водителю с помощью мигающего оптического предупреждающего сигнала, удовлетворяющего соответствующим техническим требованиям Правил № 121. Он остается включенным до тех пор, пока функция обеспечения устойчивости транспортного средства продолжает действовать. Использование предупреждающего сигнала, указанного в пункте 5.2.1.29.1.2 настоящих Правил, не допускается.

Кроме того...

… не должен включаться при задействовании функции обеспечения устойчивости транспортного средства в любом из обучающих режимов для определения рабочих характеристик транспортного средства".

Пункт 2.1.5 изменить следующим образом:

"2.1.5		Неисправность или несрабатывание функции обеспечения устойчивости транспортного средства выявляются и указываются водителю с помощью оптического предупреждающего сигнала, удовлетворяющего соответствующим техническим требованиям Правил № 121.

Использование предупреждающего сигнала, указанного в пункте 5.2.1.29.1.2 настоящих Правил, не допускается.

Этот предупреждающий сигнал должен быть постоянным и должен подаваться до тех пор, пока сохраняется неисправность либо несрабатывание и включатель зажигания (пусковой переключатель) находится в положении "включено" (в рабочем положении)".

Пункт 2.1.6 изменить следующим образом:

"2.1.6	В случае механического транспортного средства, оборудованного электрической линией управления и соединенного с прицепом при помощи электрической линии управления, водитель должен предупреждаться при помощи четкого оптического предупреждающего сигнала, удовлетворяющего соответствующим техническим требованиям Правил № 121, о передаче с прицепа информации "VDC включена" через блок передачи данных электрической линии управления. Для этой цели может использоваться оптический сигнал, указанный в пункте 2.1.4 выше".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.