| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2015/22 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 2 February 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения

и световой сигнализации

Семьдесят третья сессия

Женева, 14–17 апреля 2015 года

Пункт 7 j) предварительной повестки дня
Другие правила – Правила № 112 (фары, 
испускающие асимметричный луч ближнего света)

Предложение по дополнению к поправкам серии 01 к Правилам № 112 (фары с асимметричным лучом ближнего света)

Представлено экспертом от Франции*

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Франции с целью исключить ограничительное конструктивное требование, которое в Правилах четко не обосновано. В основу данного предложения положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/36 с внесенными поправками с целью принять во внимание замечания, высказанные на семьдесят второй сессии GRE (ECE/TRANS/WP.29/GRE/72, пункт 43). Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, − зачеркнут.

I.	Предложение

Пункт 5.3.2.3 исключить:

"5.3.2.3	общий номинальный световой поток всех модулей СИД, создающих основной луч ближнего света, измеренный в соответствии с пунктом 5 приложения 10, должен составлять не менее 1 000 люмен".

Пункт 5.3.2.4, изменить нумерацию на 5.3.2.3.

Добавить новый пункт 6.2.9 следующего содержания:

"6.2.9		Вдоль горизонтальной линии между точками 25L и 25R 
(1,72D – 9L−9R) сила света должна составлять не менее 
1 700 кд;

и

общий световой поток в “Зоне I” должен составлять не менее 140 лм".

Пункт 10.7 изменить следующим образом:

"10.7		Точки измерения 1−8, указанные в пункте 6.2.4 настоящих Правил, и результаты измерения светового потока по пункту 6.2.9 настоящих Правил не учитывают".

II.	Обоснование

1. 	В настоящее время в соответствии с пунктом 5.3.2.3 световой поток светоизлучающих диодов (СИД), образующий главный луч ближнего света, должен превышать или равняться 1 000 лм, в то время как контрольный световой поток ламп накаливания, используемых для ближнего света, при напряжении 13,2 В составляет от 800 лм (H8) до 2 100 лм (H9).

2.	Эффективность оптических систем, адаптированных к СИД, выше, в то время как эффективность обычных отражателей, приспособленных к лампам накаливания, составляет примерно 35%. Требование, касающееся 1 000 лм, налагает конструктивные ограничения и отнюдь не ориентировано на повышение эффективности. Эти требования необходимо сосредоточить на рабочих характеристиках, а не на том, как их обеспечить. Основным критерием в случае светодиодных фар, является результирующая сила света при напряжении, определенном Правилами. В этой связи положение, касающееся минимального светового потока светодиодов, следует исключить из настоящих Правил. Наиболее оптимальными критериями являются фотометрические точки сетки, в которой должны быть обеспечены требуемые значения.

3. 	Использование светодиодов со световым потоком менее 1 000 лм является дешевым решением, которое может найти применение в энергосберегающих транспортных средствах (например, городских электромобилях), обеспечивая, по крайней мере, ту же силу света, что и другие источники света. В случае светодиодных фар, имеющих те же технические характеристики, что и фары категории H4, выброс CO2 сокращается примерно на 1,0 г CO2/км (по данным Технического руководства Европейской комиссии).

4.	Кроме того, в этом случае на дорогах будет меньше автомобилей, "слепых на один глаз", поскольку СИД надежнее источников света с лампами накаливания".

5.	На предыдущих сессиях GRE некоторые эксперты отметили, что это изменение может привести к тому, что эффективность фар будет на пределе приемлемости, несмотря на то, что они удовлетворяют нынешним требованиям данных Правил. Действующие предписания Правил №112 обеспечивают хорошую видимость впереди транспортного средства на расстоянии 50 м (75R, 50R и V50), хорошую освещенность дороги в пределах 25−50 м впереди транспортного средства (зона IV) и хорошую ширину распределения света (25L и 25R).

6.	Для того чтобы дополнить данное предписание и обеспечить достаточную освещенность дороги, мы предлагаем добавить соответствующее требование к силе света вдоль участка прямой (1,72D − 9L−9R) и к минимальному световому потоку внутри зоны I, соответствующему расстоянию в пределах 
8,5−25 м впереди транспортного средства (см. рисунки ниже).

Рис. 1. Распределение света

Рис. 2. Предписания, проиллюстрированные на дороге

Зеленым цветом: 	Нынешние предписания к расстоянию видимости, участок 25−50 м и ширина контура луча.

Голубым цветом: 	Предлагаемые новые предписания.

Рис. 3. Визуальная картина освещенности лучом ближнего света силой 140 лм в зоне I

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

Эта область (зона IV) уже находится под контролем:
I > 2 500 кд

Новое требование:
 сила света вдоль
 этой линии 
 > 1700  кд

Новое требование:

Световой поток
в ЗОНЕ I >140 лм

Достаточная освещенность впереди транспортного средства (8,5−25 м)

Расстояние/диапазон видимости
50−75 м и далее

8,5 м

Ширина контура луча 25 м

Освещенность вдоль линии 25L−25R

Освещенность дороги
25−50 м