| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/2 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 4 November 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по проблемам энергии 
и загрязнения окружающей среды

Семидесятая сессия

Женева,13−16 января 2015 года

Пункт 3 а) предварительной повестки дня

Транспортные средства малой грузоподъемности − 
правила № 68 (измерение максимальной скорости, 
включая электромобили), № 83 (выбросы загрязняющих
веществ транспортными средствами категорий M1 и N1), 
№ 101 (выбросы CO2/расход топлива) и № 103 (сменные 
устройства для предотвращения загрязнения)

Предложение по поправкам к поправкам серии 07 
к Правилам № 83 (выбросы загрязняющих веществ тра нспортными средствами категорий M1 и N1)

Представлено экспертом от Европейской комиссии*

Воспроизведенный ниже текст передан экспертом от Европейской комиссии с официальным условным обозначением семидесятой сессии Рабочей группы по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды. Изменения к Правилам выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 12.2 изменить следующим образом:

"12.2	Новые официальные утверждения типа

12.2.1	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют начиная с 1 сентября 2014 года для транспортных средств категории М или N1 (класс I) и с 1 сентября 2015 года для транспортных средств категории N1 (классы II и III) и категории N2 официальное утверждение ЕЭК новым типам транспортных средств только в том случае, если они удовлетворяют:

a)	соответствующим предельным значениям для испытания типа I по таблице 1, указанным в пункте 5.3.1.4 настоящих Правил; и

b)	предварительным предельным значениям БД по таблице A11/2, указанным в пункте 3.3.2.2 приложения 11 к настоящим Правилам.

12.2.2	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют начиная с 1 сентября 2015 года для транспортных средств категории М или N1 (класс I) и с 1 сентября 2016 года для транспортных средств категории N1 (классы II и III) и категории N2 официальное утверждение ЕЭК новых транспортных средств только в том случае, если они удовлетворяют:

а)	предельным значениям для испытания типа I в таблице 1 в пункте 5.3.1.4 настоящих Правил; и

b)	предварительным предельным значениям БД в таблице A11/2 в пункте 3.3.2.2 приложения 11 к настоящим Правилам.

12.2.2	Начиная с 1 сентября 2015 года для транспортных средств категории М или N1 (класс I) и с 1 сентября 2016 года для транспортных средств категории N1 (классы II и III) и категории N2 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не обязаны признавать официальные утверждения типа в соответствии с настоящими Правилами, которые не удовлетворяют:

a)	соответствующим предельным значениям для испытания типа I по таблице 1, указанным в пункте 5.3.1.4 настоящих Правил; и

b)	предварительным предельным значениям БД по таблице A11/2, указанным в пункте 3.3.2.2 приложения 11 к настоящим Правилам.

12.2.3	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют начиная с 1 сентября 2017 года для транспортных средств категории М или N1 (класс I) и с 1 сентября 2018 года для транспортных средств категории N1 (классы II и III) и категории N2 официальное утверждение ЕЭК новым типам транспортных средств только в том случае, если они удовлетворяют:

a)	соответствующим предельным значениям для испытания типа I по таблице 1, указанным в пункте 5.3.1.4; и

b)	окончательным предельным значениям БД по таблице A11/1, указанным в пункте 3.3.2.1 приложения 11 к настоящим Правилам.

12.2.4	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют начиная с 1 сентября 2018 года для транспортных средств категории М или N1 (класс I) и с 1 сентября 2019 года для транспортных средств категории N1 (классы II и III) и категории N2 официальное утверждение ЕЭК новых транспортных средств только в том случае, если они удовлетворяют:

а)	предельным значениям для испытания типа I в таблице 1 в пункте 5.3.1.4 настоящих Правил; и

b)	окончательным предельным значениям БД в таблице A11/1 в пункте 3.3.2.1 приложения 11 к настоящим Правилам.

12.2.4	Начиная с 1 сентября 2018 года для транспортных средств категории М или N1 (класс I) и с 1 сентября 2019 года для транспортных средств категории N1 (классы II и III) и категории N2 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не обязаны признавать официальные утверждения типа в соответствии с настоящими Правилами, которые не удовлетворяют:

a)	соответствующим предельным значениям для испытания типа I по таблице 1, указанным в пункте 5.3.1.4 настоящих Правил; и

b)	окончательным предельным значениям БД по таблице A11/1, указанным в пункте 3.3.2.1 приложения 11 к настоящим Правилам".

II.	Обоснование

Цель этой поправки заключается в том, чтобы уточнить формулировку переходных положений и привести их в соответствие с Общими руководящими принципами, касающимися регламентирующих процедур и переходных положений в Правилах ООН (ECE/TRANS/WP.29/1044/Rev.1). Кроме того, формулировка, предлагаемая выше, позволит Договаривающимся сторонам не признавать официальные утверждения типа ООН, если не выполнены требования, указанные в поправках серии 07.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.