|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/5 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 20 février 2015 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail des dispositions générales de sécurité

108e session

Genève, 4-8 mai 2015

Point 9 de l’ordre du jour provisoire

Règlement no 110 (Organes spéciaux des véhicules alimentés au GNC)

Proposition de complément à la série 01 d'amendements au Règlement no 110

Communication de l’expert des Pays-Bas*

Le texte reproduit ci-après, établi par l’expert des Pays-Bas, vise à corriger les dispositions du chapitre 18 à la suite de l’introduction des vannes automatiques (voir rapport ECE/TRANS/WP.29/GRSG/84, par. 38). Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement no 110 sont signalées en caractères gras pour les ajouts ou biffés pour les suppressions.

I.	Proposition

Paragraphes 18.3.4 à 18.3.5.7, modifier comme suit:

«18.3.4	Un système GNL doit comprendre au moins les organes suivants:

18.3.4.1	Réservoir(s) ou récipient(s) à GNL;

18.3.4.2	Échangeur thermique/vaporisateur GNL;

18.3.4.3	Soupape de surpression GNL;

18.3.4.4	Dispositif d’évacuation des gaz GNL;

18.3.4.5	Réceptacle de remplissage GNL;

18.3.4.6	Limiteur de débit GNL (dispositif limiteur de débit);

18.3.4.7	Vanne GNL (manuelle);

18.3.4.8	Vanne GNL (automatique);

18.3.4.89	Tuyauterie GNL;

18.3.4.910	Raccords GNL;

18.3.4.1011	Clapet antiretour GNL;

18.3.4.1112	Témoin de pression ou jauge de carburant GNL;

18.3.4.1213	Module électronique de commande;

18.3.4.1314	Détecteur de gaz naturel ou capot étanche, pour les véhicules de la catégorie M.

18.3.5		Le système GNL peut aussi comporter les organes suivants:

18.3.5.1	Détendeur;

18.3.5.2	Capteur de pression et/ou de température GNL;

18.3.5.3	Pompe à GNL;

18.3.5.4	Indicateur de niveau de GNL;

18.3.5.5	Vanne automatique GNL;

18.3.5.65	Détecteur de gaz naturel;

18.3.5.76	Capot étanche.».

II.	Justification

La présence d’une vanne automatique sur le réservoir à gaz naturel liquéfié (GNL) constitue déjà une obligation au titre du Règlement no 110 (voir le paragraphe 8.13.1 dudit Règlement); cet organe devrait donc figurer dans la liste du paragraphe 18.3.4 qui énumère les organes qu’un système GNL doit comprendre. Il convient de corriger cette incohérence dans le texte du Règlement no 110.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94 et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.