|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/7 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 19 février 2015 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail des dispositions générales de sécurité

108e session

Genève, 4-8 mai 2015

Point 10 de l’ordre du jour provisoire

Règlement no 116 (Systèmes d’alarme pour véhicules)

Proposition de projet d’amendements au Règlement no 116 (Systèmes d’alarme pour véhicules)

Communication de l’expert de l’Organisation internationale
des constructeurs d’automobiles*

Le texte reproduit ci-après, établi par l’expert de l’Organisation internationale des constructeurs d’automobiles (OICA), vise à permettre l’introduction de différentes gammes de tensions de fonctionnement selon la technologie de batterie utilisée. Il est fondé sur le document informel GRSG-107-15. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement no 116 sont signalées en caractères gras pour les ajouts ou biffés pour les suppressions.

I.	Proposition

Ajouter de nouveaux paragraphes, ainsi conçus:

«6.1.13	Par “tension de fonctionnement” d’un système, la valeur de la tension électrique, exprimée en volts, à laquelle fonctionne ce système dans des conditions normales.

6.1.14	Par “gamme de tensions de fonctionnement” d’un système, la gamme de tensions, spécifiée par le constructeur, dans laquelle ce système fonctionne sans la moindre réduction de performance.».

Paragraphes 6.4 à 6.4.2.6, modifier comme suit (la note de bas de page reste inchangée):

«6.4	PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT ET CONDITIONS D’ESSAI8

…

6.4.1.4		Caractéristiques électriques

Tension d’alimentation nominale: 12 V Tension de fonctionnement: conforme aux instructions du constructeur

Plage de tensions de fonctionnement: de 9 V à 15 V Gamme de tensions de fonctionnement: conforme aux instructions du constructeur dans la plage de températures spécifiée au paragraphe 6.4.1.1.

Durée des surtensions à 23 °C:

Tension de fonctionnement ≤14V:

U = 18 V, 150 % de la tension de fonctionnement, maximum 1 h

U = 24 V, 200 % de la tension de fonctionnement, maximum 1 min

Tension de fonctionnement >14V:

U = 18 V, 125 % de la tension de fonctionnement, maximum 1 h

U = 24 V, 150 % de la tension de fonctionnement, maximum 100 ms

…

6.4.2.1.2	Conditions d’essai normales

Tension … U = (12 ( 0.2) V: conforme aux instructions du constructeur

Température 	T = (23 ( 5) °C

6.4.2.2		Résistance aux variations de température et de tension

La conformité aux spécifications énoncées au paragraphe 6.4.2.1.1 doit aussi être vérifiée dans les conditions suivantes:

6.4.2.2.1	Température d’essai 	 T (-40 ( 2) °C

Tension d’essai minimale U = (9 ( 0.2) V: 75 % de la tension de fonctionnement ou de la valeur la plus basse de la gamme de tensions de fonctionnement, la plus petite de ces deux valeurs étant retenue.

Durée	4 h.

6.4.2.2.2	Pour les éléments devant être montés dans l’habitacle ou le compartiment à bagages:

Température d’essai 	T = (+85 ( 2) °C

Tension d’essai maximale … U = (15 ( 0.2) V: 112,5 % de la tension de fonctionnement ou de la valeur la plus haute de la gamme de tensions de fonctionnement, la plus grande de ces deux valeurs étant retenue.

Durée 	4 h.

6.4.2.2.3	Pour les éléments devant être montés dans le compartiment moteur, sauf indications contraires:

Température d’essai 	T = (+125 ( 2) °C

Tension d’essai maximale… U = (15 ( 0.2) V: 112,5 % de la tension de fonctionnement ou de la valeur la plus haute de la gamme de tensions de fonctionnement, la plus grande de ces deux valeurs étant retenue.

Durée 	4 h.

6.4.2.2.4	Le système d’alarme pour véhicule doit être soumis pendant une heure à l’état «en fonction» et «hors fonction» à une surtension de (18 ( 0,2 V) ou égale à 125 % de la valeur la plus haute de la gamme de tensions de fonctionnement, la plus grande de ces deux valeurs étant retenue.

6.4.2.2.5	Le système d’alarme pour véhicule doit être soumis à l’état «en fonction» et «hors fonction» à une surtension de (24 ( 0,2 V pendant une minute) ou égale à 150 % de la valeur la plus haute de la gamme de tensions de fonctionnement pendant 100 ms, la plus grande de ces deux valeurs étant retenue.

…

6.4.2.5		Essai de protection contre l’inversion de polarité

Le système d’alarme pour véhicule et ses éléments doivent supporter sans être détruits une inversion de polarité sous une tension allant jusqu’à 13 V la tension de fonctionnement pendant 2 min. Après cet essai, on doit répéter les essais de fonctionnement conformément au paragraphe 6.4.2.1, les fusibles ayant été changés au besoin.

6.4.2.6		Essai de protection contre les courts-circuits

Tous les branchements électriques du système d’alarme pour véhicule doivent être protégés contre les courts-circuits par mise à la masse, jusqu’à une tension de 13 V maximum, sous la tension de fonctionnement, et/ou être protégés par des fusibles. Après cet essai, on doit répéter les essais de fonctionnement conformément au paragraphe 6.4.2.1, les fusibles ayant été changés au besoin.».

Annexe 2, première partie, section II, additif, paragraphe 1.3 et note de bas de page 3, modifier comme suit:

«1.3	Description sommaire du système d’alarme, s’il y a lieu, y compris la tension nominale de fonctionnement3

3	À indiquer uniquement pour les systèmes d’alarme pour véhicules destinés à des véhicules dont la tension nominale de fonctionnement est autre que 12 V.».

Annexe 2, deuxième partie, section II, additif, paragraphe 1.1 et note de bas de page 3, modifier comme suit:

«1.3	Description sommaire du système d’alarme, s’il y a lieu, y compris la tension nominale de fonctionnement3

3	À indiquer uniquement pour les systèmes d’alarme pour véhicules destinés à des véhicules dont la tension nominale de fonctionnement est autre que 12 V.».

II.	Justification

A.	Situation actuelle

Les tensions de fonctionnement (12 V) ainsi que les valeurs limites bornant la gamme de tensions (de 9 à 15 V) correspondante sont spécifiées dans le chapitre 6.4 du Règlement no 116.

Certains véhicules (comme les véhicules électriques) peuvent fonctionner sous d’autres tensions de bord, par exemple 48 V, voire sous plusieurs tensions de bord, avec par exemple une batterie de traction fonctionnant sous 300 V et les systèmes ou sous-systèmes de commande électroniques sous 12 V. En outre, les nouvelles batteries (comme les batteries au lithium-ion) fonctionnent sous des gammes de tensions différentes de celles des batteries classiques au plomb-acide.

Les véhicules utilitaires (camions, autobus et autocars) fonctionnent sous des tensions de bord de 24 V.

B.	Exposé du problème

Le texte actuel du Règlement no 116 est axé sur les véhicules fonctionnant sous 12 V. Les systèmes d’alarme, notamment ceux des véhicules utilitaires tels que les autobus, ne peuvent être homologués au titre du Règlement no 116 et doivent faire l’objet d’une homologation de type conformément au Règlement no 97, lequel ne tient pas compte des dernières avancées en la matière.

Les tensions de fonctionnement spécifiées dans le Règlement no 116 ne tiennent pas compte des dernières évolutions des réseaux des véhicules électriques. À titre d’exemple, pour éviter que les batteries Li-ion ne s’autodétruisent, le constructeur doit tenir compte des valeurs limites de tension qui caractérisent cette technologie.

Dans le cas des véhicules dont les divers sous-systèmes fonctionnent sous plusieurs tensions respectives, le constructeur doit tenir compte de la tension de fonctionnement du réseau ou du sous-réseau auquel ceux-ci sont intégrés. C’est, par exemple, le cas lorsqu’un système d’alarme est branché sur un sous-réseau de 12 V alors que le système de traction fonctionne sous 300 V. La gamme de tensions de fonctionnement du système d’alarme ne peut être du même ordre que celle de la batterie de traction.

C.	Conclusion

Les gammes de tensions de fonctionnement ne peuvent plus servir de limites fixes, mais doivent être spécifiées par le constructeur en fonction de la technologie employée, de la tension de fonctionnement du réseau et de son architecture.

Les technologies actuelles et les systèmes intelligents de gestion des batteries permettent aujourd’hui de définir et de contrôler les paramètres avec précision. On peut citer, entre autres choses, les gammes de tensions de fonctionnement «intelligentes», qui permettent d’optimiser la gestion de l’énergie (réduction des émissions de CO2). Il n’est donc pas nécessaire d’imposer des gammes de tensions de fonctionnement fixes, qui pourraient même s’avérer préjudiciables aux efforts de réduction des émissions de CO2.

L’OICA propose de faire évoluer le Règlement afin de l’adapter au mieux à l’évolution des technologies.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.