| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/18 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 23 February 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям, 
касающимся безопасности

108-я сессия

Женева, 4–8 мая 2015 года

Пункт 2 b) предварительной повестки дня

Правила № 107 (транспортные средства 
категорий M2 и M3): Требования к служебным
дверям, окнам и запасным выходам

Предложение по поправкам к поправкам серии 05 и 06 к Правилам № 107 (транспортные средства категорий М2 и М3)

Представлено экспертом от Германии*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Германии с целью предложить поправки к положениям, касающимся аварийных механизмов управления служебными дверями. Изменения к действующему тексту Правил № 107 выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, − зачеркнут.

I.	Предложение

Приложение 3

Пункт 7.6.5.1.9 исключить.

Включить новый пункт 7.6.5.2 следующего содержания:

"7.6.5.2	Расположенные внутри механизмы управления должны отключаться в том случае, если транспортное средство движется со скоростью более 5 км/ч. Это требование может применяться к внешним механизмам управления. С учетом положений пункта 7.6.5.1 допускается отключение на скорости ниже 5 км/ч".

Пункт 7.6.5.2 (прежний), изменить нумерацию на 7.6.5.3 и изложить в следующей редакции:

"7.6. 5.23	Может устанавливаться устройство, приводимое в действие водителем со своего места, для отключения внешних аварийных механизмов управления, с тем чтобы заблокировать служебные двери снаружи. В этом случае внешние аварийные механизмы управления должны вновь включаться автоматически либо при запуске двигателя, либо при снижении скорости транспортного средства ниже скорости, предусмотренной в пункте 7.6.5.2 либо до достижения транспортным средством скорости 20 км/ч. После этого отключение внешних аварийных механизмов управления должно происходить не автоматически, а в результате дополнительных действий водителя".

II.	Обоснование

1.	Предлагаемый новый пункт 7.6.5.2 приложения 3 имеет целью уточнить формулировку прежнего пункта 7.6.5.1.9. Отключение аварийных механизмов управления на скорости ниже 5 км/ч следует разрешить с учетом того, что в аварийной ситуации возможность открывания двери обеспечивается в соответствии с положениями пункта 7.6.5.1.

2.	Нумерация действующего пункта 7.6.5.2 изменена, а в текст пункта внесена поправка, с тем чтобы исправить значение скорости, при достижении которой механизм управления должен вновь включаться. Внесение поправок в эти пункты позволяет согласовать эти требования с требованиями, касающимися систем блокировки в ночное время.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.