GODINA LIV (XVI)	SPLIT, 24. lipnja 2008.	BROJ  18

# S A D R Ž A J:

GRAD SPLIT GRADSKO VIJEĆE

# Stranica

1. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Splita .............................................................................	1

2. Plan gospodarenja otpadom Grada Splita ................................................................................................................	2

GRAD SPLIT GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 11. Zakona o otpadu („Narodne novine“, broj 178/04 i 111/06) i članka 33. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita”, broj 22/01- pročišćeni tekst, 05/06 i 26/06-vjerodostojno tumačenje), Gradsko vijeće Grada Splita na 36. sjednici, održanoj 2. lipnja 2008. godine, donosi

# O D L U K U

o donošenju Plana gospodarenja otpadom

Grada Splita

# Članak 1.

# Donosi se Plan gospodarenja otpadom Grada Splita

za razdoblje od 2008. do 2015. godine.

Plan gospodarenja otpadom Grada Splita prilaže se uz ovu Odluku i čini njen sastavni dio.

# Članak 2.

# Gradsko poglavarstvo dužno je jednom godišnje, do

30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu, podnositi Gradskome  vijeću  Grada  Splita  izvješće  o  izvršenju Plana iz članka 1. ove Odluke, a poglavito o provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.

# Članak 3.

# Ova  Odluka  i  Plan  gospodarenja  otpadom  Grada

Splita  objavit  će  se  u  „Službenome  glasniku  Grada

Splita“.

# KLASA: 363-02/07-01/16

# URBROJ: 2181/01-11-08-32

Split, 2. lipnja 2008.

PREDSJEDNIK Gradskoga vijeća

Željko Jerkov, v. r.

# PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

# WASTE MANAGEMENT PLAN

1.4. Nazivlja u planu i popis i značenje manje poznatih kratica i pojmova

U   ovom   PGO   koriste   se   pojmovi,   koji   se terminološki  pojavljuju  u  propisima  RH  kojima  se

regulira sustav zaštite okoliša.

•  Okoliš  je  prirodno  okruženje:  zrak,  tlo,  voda, klima, biljni i životinjski svijet u ukupnosti uzajamnog djelovanja i kulturna baština kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek,

• Kakvoća okoliša je stanje okoliša izraženo fizikalnim, kemijskim, estetskim i drugim pokazateljima,

•  Onečišćavanje okoliša je promjena stanja okoliša koja je posljedica štetnog djelovanja, ili izostanka potrebnog djelovanja, ispuštanja, unošenja ili odlaganja štetnih tvari, ispuštanja energije i utjecaja drugih zahvata i pojava nepovoljnih po okoliš,

•  Onečišćivač je svaka pravna ili fizička osoba čije djelovanje posredno ili neposredno uzrokuje onečišćavanje okoliša,

• Otpadne tvari podrazumijevaju sve tvari ili predmeti  određene  kategorijama  otpada propisanih posebnim pravilnikom, a koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti,

• Proizvođač otpada jest svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad (izvorni proizvođač) i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom, mijenja sastav ili svojstva otpada,

•  Komunalni  otpad  jest  otpad  iz  kućanstava,  te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava,

• Proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, a po sastavu i svojstvima se razlikuje od komunalnog otpada. Proizvodnim otpadom se ne smatraju ostaci iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača,

•  Opasni otpad – svaki otpad koji može ugroziti okoliš zbog svojstava otpada kao što su otrovnost, korozivnost, reaktivnost, zapaljivost ili drugi razlog

• Inertni  otpad  jest  otpad  koji  ne  podliježe značajnim fizikalnim kemijskim i/ili biološkim promjenama.

• Ambalažni  otpad  je  otpad  definiran  u kategorijama Kataloga otpada i predstavlja ambalažu i ambalažni materijal koji ostane nakon

što se proizvod otpakira i odvoji od ambalaže, isključujući proizvodne ostatke.

•  Glomazni otpad je otpad velikih dimenzija kao npr. namještaj, bijela tehnika, vozila, madraci, drveće i sl.

•  Posebna kategorija otpada je otpad s kojim je postupanje definirano Zakonom o otpadu , čl. 104 (ambalaža    i    ambalažni    otpad,    električki    i

elektronski  otpad,  otpadna  vozila,  otpadne baterije i akumulatori, otpadne gume, infektivni otpad, otpad iz rudarstva i otpadna ulja)

•  Skupljanje otpada jest prikupljanje, razvrstavanje i/ili miješanje otpada u svrhu prijevoza,

•  Skupljač otpada je pravna ili fizička osoba koja skuplja, razvrstava ili prevozi otpad,

• Obrada otpada jest postupak kojim se u mehaničkom, fizikalnom, termičkom, kemijskom ili biološkom procesu, uključujući razvrstavanje, mijenjaju svojstva otpada u svrhu smanjivanja količine i/ili opasnih svojstava, te olakšava rukovanje i poboljšava iskoristivost otpada,

• Oporaba otpada jest svaki postupak ponovne obrade radi njegova korištenja u materijalne i energetske svrhe,

• Zbrinjavanje  otpada  podrazumijeva  svaki postupak obrade ili odlaganja otpada propisan propisima ZOO,

• Recikliranje jest ponovna uporaba otpada u proizvodnom procesu osim uporabe otpada u energetske svrhe.

•  Obrađivač otpada je pravna ili fizička osoba koja skladišti, obrađuje ili odlaže otpad.

•  Upravno tijelo jest upravno tijelo jedinice lokalne samouprave – grada i općine i upravno tijelo jedinica  područne  (regionalne)  samouprave  –

županije i Grada Zagreba, nadležno za poslove zaštite okoliša,

•  Odlagalište je najrasprostranjenija i najjeftinija metoda odlaganja otpada. Otpad se odlaže na pripremljeni teren, zbija se buldožerima ili kompaktorima, a na kraju radnog dana prekriva se slojem inertnog materijala. Procjedne vode se skupljaju tako da je izbjegnuto onečišćenje površinskih i podzemnih voda. Lokacija odlagališta je udaljena od građevinske zone te je dobro povezana pristupnim cestama. Nakon odlaganja biorazgradivi otpad se razgrađuje. Skupljeni plinovi ispuštaju se kroz odzračne kanale. Odlagalište mora biti čuvano i ograđeno te mora imati izrađene  prateće sadržaje i opremu.

•  Procjedne vode su vode sadržane u otpadu, vode koje nastaju u odloženom otpadu i vode koje prolaze kroz odloženi otpad, a koje sadrže desorbirane, dispergirane i otopljene tvari iz otpada,

•  Odlagališni plinovi su plinovi nastali fizikalnim, kemijskim i biološkim procesima u odloženom otpadu,

• Sanacija odlagališta otpada je sustav mjera poduzetih	radi    smanjenja    štetnog    utjecaja odlagališta otpada na ljudsko zdravlje i okoliš,

•  Predobrađivanje    je    djelomično    obrađivanje otpada  prije  skladištenja,  obrađivanja,  ili odlaganja otpada,

• Eluat je proizvod laboratorijske simulacije procjeđivanja vode kroz otpad, koji se sastoji od desorbiranih, dispergiranih i otopljenih tvari iz uzorka otpada i vode,

• Divlje odlagalište je odlagalište na koje neko naselje, skupina domaćinstava ili pojedina domaćinstva unutar neke općine ili grada odlažu svoj otpad na nekontroliran način,

•  Pretovarna stanica je mjesto ili pogon gdje se otpad iz manjih vozila pretovaruje u velike kontejnere  koji se  odvoze  na  veliku  udaljenost (do mjesta za zbrinjavanje otpada). U većim pogonima moguće je i izdvajanje pojedinih komponenti otpada,

•  Reciklažno dvorište je mjesto gdje stanovnici ili firme donose po vrstama izdvojene reciklirajuće materijale  i  ubacuju  ih  u  odgovarajuće kontejnere,

•  Zeleni (reciklažni) otoci su skupine raznovrsnih posuda u kojima se odvojeno skupljaju reciklirajući materijali (papir, staklo, plastika, metali, biorazgradivi otpad),

•  Izdvajanje i recikliranje je podjela otpada u grupe sličnih materijala kao npr. papir, staklo, plastika, metali, biorazgradivi otpad. Također to je i sortiranje unutar iste grupe otpada (bijelo i tamno staklo, različite vrste plastike). Obavlja se ručno i strojno,

• Odobrena ili službena lokacija ili objekt podrazumijeva lokaciju ili objekt za odlaganje otpada, koji su odobrile odgovarajuće institucije,

•  Smetlište je isto što i nekontrolirano odlagalište, odnosno «divlje odlagalište»,

•  Zahvat u okolišu je svako trajno ili privremeno djelovanje čovjeka koje može narušiti ekološku stabilnost ili biološku raznolikost okoliša ili na drugi način može nepovoljno utjecati na okoliš,

•  Štetna  tvar  je  tvar  čija  su  svojstva  opasna  za ljudsko zdravlje i okoliš, s dokazanim akutnim i kroničnim toksičnim učincima, vrlo nadražujuća, kancerogena, mutagena, nagrizajuća, zapaljiva i eksplozivna tvar, ili tvar koja u određenoj količini i/ili koncentraciji ima takva svojstva,

•  Monitoring (praćenje stanja okoliša) je sustavno mjerenje emisija, imisija, praćenje prirodnih i drugih pojava, praćenje kakvoće okoliša i promjena stanja u okolišu,

•  Katastar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu unošenja, ispuštanja ili odlaganja štetnih tvari u okoliš.

•  Specifična   količina   otpada   po   stanovniku   je količina komunalnog otpada koja se organizirano skupi iz domaćinstava, institucija i usluga (izražena u kilogramima koje stanovnik stvori u jednom danu).

Popis korištenih kratica sa značenjem je prikazan u slijedećoj tablici:

| Kratica | Englesko značenje | Hrvatsko značenje |
| --- | --- | --- |
| Al-Fe |  | Aluminij-željezo |
| CZGO |  | Centralna zona za gospodarenje s otpadom |
| DIN | njem.: Deutsches Institut für | Njemački institut za norme |
| EC | European Comission | Europska komisija |
| EEZ |  | Europska ekonomska zajednica |
| EFTA | European Free Trade Association | Europska udruga slobodne trgovine |
| EMS | Environmental Management | Standardi upravljanja okolišem |
| EPA | Environmental Protection Agency | Agencija sa zaštitu okoliša |
| EU | European Union | Europska unija |
| EWC | European Waste Catalogue | Europski katalog otpada |
| GUP |  | Generalni urbanistički plan |
| HEP |  | Hrvatska elektroprivreda |
| HPT |  | Hrvatska pošta i telekomunikacije |
| IVO |  | Izbjegavanje-Vrednovanje-Oporaba-Odlaganje |
| ISO | International Standard Organisation | Međunarodna organizacija za standarde |
| ISO14001 | International Standard Organisation | Norma za uspostavu sustava upravljanja okolišem |
| JP |  | Javno poduzeće |
| KEO |  | Katastar emisija u okoliš |
| KD |  | Komunalno društvo |
| LD | Landfill Directive | Direktiva o odlagalištima |
| MBO |  | Mikrobiološka obrada |
| MET |  | Metalna ambalaža |
| MU |  | Međunarodni ugovor |
| MZOPUG |  | Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i |
| NIMBY | Not In My Back Yard | Ne u mom dvorištu |
| NIMET | Not In My Election Time | Ne za vrijeme mog mandata |
| NN |  | Narodne novine |
| OECD | Organisation for Economic Co- | Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj |

| Kratica | Englesko značenje | Hrvatsko značenje |
| --- | --- | --- |
| PE |  | Polietilen |
| PET |  | Polietilen-teraftalat |
| PGO |  | Plan gospodarenja otpadom |
| PP |  | Prostorni plan |
| PP |  | Polipropilen |
| PPUG |  | Prostorni plan uređenja grada |
| PVC |  | Polivinil-klorid |
| RD |  | Reciklažno dvorište |
| RH |  | Republika Hrvatska |
| ROHS | Restriction of Hazardous | Ograničavanje opasnih tvari |
| SAD |  | Sjedinjene Američke države |
| SDŽ |  | Splitsko-dalmatinska županija |
| SUO |  | Studija o utjecaju na okoliš |
| UNESCO | United Nations Educational, | Organizacija Ujedinjenih Naroda za obrazovanje, znanost i |
| ŽCZG |  | Županijski centar za gospodarenje otpadom |

2.0. OSNOVNE I OPĆE ODREDBE

# 2.0 FUNDAMENTAL AND GENERAL PROVISIONS

# 2.1. Osnovno o razlozima izrade i namjeni

# Planova gospodarenja otpadom

2.1.Basically abouth reasons for makeing wate management plans and purpose of one

Danas je zbrinjavanje i stupanj uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom jedan od kriterija kojim

se  prosuđuje  ne  samo  civilizacijska  nego  i gospodarstvena  razvijenost  nekog  područja.  Da  bi  se

uspostavio kvalitetan sustav i nadzor nad otpadom od

nastanka do mjesta krajnjeg zbrinjavnja  neophodno je ustrojiti odgovorna tijela kako na državnoj tako i na lokalnoj razini, donijeti odgovarajuću legislativu te izgraditi predviđene tehničko-tehnološke cjeline za prihvat,  obradu  i  trajno  zbrinjavnje  neiskoristivih dijelova otpada. Da se navedeno implementira u praksi potrebno je na temelju zakonskih i podzakonskih akata izraditi Plan gospodarenja otpadom te provoditi u njemu sve predviđene mjere kako bi se navedeni postupci što bolje i efikasnije primjenili uvažavajući specifičnosti područja   primjene,   dosegnuti   stupanj   gospodarenja otpadom, ekonomske aspekete kao i gospodarske mogućnosti područja. Provođenje kvalitetnog i održivog sustava gospodarenja otpadom u cijeloj Republici Hrvatskoj prioritetno je pitanje zaštite svih sastavnica okoliša kao i ljudskog zdravlja. Ovo pitanje je također jedno  od  najproblematičnijih  područja  koje  treba uskladiti s dosegnutim standardima u razvijenom dijelu Europske unije, te jedan od preduvjeta za ulazak u punopravno članstvo EU. Dosegnuti suvremeni princip gospodarenja otpadom na svim razinama znači uspostaviti, provoditi i nadzirati cijeli niz aktivnosti, mjera   i   odluka  koje  su  usmjerene  na  sprečavanje nastanka otpada, smanjivanje količina otpada, organizirano skupljanje otpada, adekvatan prijevoz otpada, oporabu otpada, kao i skrb za odlagališta otpada koja moraju biti opremljena tako da prihvaćaju otpad na zakonski ispravan i ekološki prihvatljiv način. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom regulira se zasebno kao cjelina u pojedinim jedinicama lokalne  samouprave  ili  u  više  lokalnih  jedinica  koje mogu  imati  zajednički  Plan.  Prema  Zakonu  o  otpadu (NN 178/04) gradovi i općine su obvezne donijeti svoje Planove  gospodarenja  komunalnim  otpadom  u određenom   roku.   Gradski   odnosno   općinski   Plan

gospodarenja  komunalnim  otpadom  je  planski dokument, koji mora biti usklađen sa Županijskim Planom, Strategijom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, kao i sa Strategijom zaštite okoliša Republike Hrvatske i Programima zaštite okoliša. Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,    Vlada Republike  Hrvatske  trebala  je  donijeti  do  kraja  2006 god. Međutim, kako je Strategija gospodarenja otpadom za Republiku Hrvatsku, kao dokument koji prethodi Planu, bila usvojena tek u studenom 2005. (NN 130/05), Plan gospodarenja otpadom za Republiku Hrvatsku usvojen je u kolovozu 2007.god. Plana je donesen za razdoblje 2007-2015.god.

# 2.2. Osnovni podaci o području primjene Plana

# 2.2. Basic data abouth scope of waste management plan

Područje primjene ovog plana gospodarenja otpadom je Grad Split u svojim administrativnim granicama. Plan

gospodarenja otpadom Grada Splita kao najvećeg Grada u  Županiji  imat  će  odgovarajuću  ulogu  u  uspostavi

održivog sustava gospodarenja otpadom na nivou cijele

Županije, a u skladu sa obvezama i smjernicama iz postojeće zakonske regulative, europskih direktiva te donesenih  državnih  i  lokalnih  planskih  dokumenata. PGO Grada Splita primjenjiv je u narednih 8 god. za razdoblju 2007-2015.god.

2.2.1. Smještaj, površina i broj stanovnika

2.2.1. Siting, area and population

Grad Split smješten je na području sjeverne obale

Sredozemlja, u samom središtu Jadranske obale i u neposrednoj blizini rijeka Jadro i Žrnovnica koje ga opskrbljuju    vodom.    Danas    je    Split    industrijski,

sveučilišni i gospodarski centar regije. Položajno se kao

najveći grad i luka  razvijao u srednjoj Dalmaciji tako da je danas drugi grad po veličini u R. Hrvatskoj. Leži na poluotoku  između  istočnoga  dijela  Kaštelanskoga zaljeva i Splitskoga kanala. Zapadni dio poluotoka zauzima brdo Marjan (178 m) dok Kozjak (780 m) i Mosor (1330 m) zaštićuju Grad sa sjevera i sjeveroistoka i odvajaju ga od zaleđa. S južne strane splitskog poluotoka su srednjodalmatinski otoci Brač i Šolta, Hvar i Vis, a sa sjeverne prostrani Kaštelanski zaljev koji se pruža između dvaju starih povijesnih gradova Trogira na zapadu  i  Solina  na  istoku.  Od  kontinentalnog  zaleđa cijeli   je   taj   prostor   odijeljen   i   klimatski   zatvoren

dinarskim   planinskim   nizovima   Kozjaka   i   Mosora. Između tih dviju planina usječen je klanac Klis, kroz koji

je   još   od   prapovijesnog   doba   srednjodalmatinsko primorje bilo povezano s europskim zaleđem.

# Karta 1. Makrolokacijski položaj Grada Splita

Mikrolokacijski gledano, Grad Split i luka se nalazi na 43 30' sjeverne zemljopisne širine i 16 26' istočne zemljopisne dužine. Na južnim padinama poluotoka izrastao je moderan Grad u kojemu su se nalazila stara pučka naselja od gradske luke do Stobreča. Na blagim padinama južnog dijela poluotoka kaskadno se protežu

trgovi i parkovi, okruženi stambenim i poslovnim objektima. Na sjevernoj strani, leđima okrenuta Splitu nalaze  se  lučka  i  industrijska  postrojenja.  Svoje značenje, u prošlosti i sadašnjosti, Split u prvom redu duguje izvrsnim prirodnim uvjetima; položaju i drugim zemljopisnim i klimatskim osobinama.

# Karta 2. Mikrolokacijski položaj Grada Splita

Ukupna površina gradskog područja je 7.938,0 km2. Na ovoj površini je 2001.god. živjelo oko 188.694 stanovnika (naknadna korekcija popisa od strane DZS). Grad se sastoji od osam naselja: Slatine, Split, Stobreč, Kamen, Žrnovnica, Gornje Sitno, Donje Sitno i Srinjine

od kojih po veličini od oko 2.212 km2  i po broju stanovnika (175.140 u 2001. godini) dominira gradsko naselje Split. U tablici 1 dana je površina pojedinih naselja broj stanovnika te gustoća naseljenosti po pojedinom naselju.

# Tablica 1. Površina, broj stanovnika i gustoća naseljenosti po naseljima grada Splita

| Naselja | Površina | Stanovnici | Gustoća naselj. 2001. godine (st./km2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | popis 1981. | Popis 1991. | Popis 2001. |  |
|  | Km2 | % | broj | % | broj | % | broj | % |  |
| Donje Sitno Gornje Sitno | 1.891 | 23,8 | 298 | 0,2 | 300 | 0,1 | 315 | 0,2 | 0,3 |
|  |  |  | 1.117 | 0,6 | 297 | 0,1 | 348 | 0,2 |  |
| Kamen | 280 | 3,5 | 675 | 0,4 | 1.462 | 0,7 | 2.239 | 1,2 | 7,8 |
| Slatine | 1.051 | 13,2 | 645 | 0,3 | 798 | 0,5 | 1.034 | 0,5 | 0,9 |
| Split | 2.212 | 27,9 | 169.322 | 96,0 | 189.388 | 94,5 | 179.932 | 92,8 | 79,1 |
| Srinjine | 1.153 | 14,5 | 951 | 0,5 | 1.232 | 0,6 | 1.357 | 0,7 | 1,2 |
| Stobreč | 204 | 2,6 | 2.158 | 1,2 | 4.708 | 2,4 | 5.894 | 3,1 | 28,6 |
| Žrnovnica | 1.147 | 14,5 | 1.155 | 0,7 | 2.274 | 1,1 | 2.545 | 1,3 | 2,2 |
| Ukupno Split | 7.938 | 100,0 | 176.321 | 100,0 | 200.459 | 100,0 | 193.664 | 100,0 | 23,8 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, popisi stanovništva 1981., 1991. i 2001. godine

Naselja Donje Sitno, Gornje Sitno, Kamen, Slatine, Srinjine, Stobreč i Žrnovnica predstavljaju ujedno i mjesne odbore, dok se naselje Split sastoji od gradskih kotareva kako slijedi:

# Tablica 2. Osnovni podaci o kotarevima/mjesnim odborima

| Kotar | Koordinate | Površina (ha) | Broj stanovnika |
| --- | --- | --- | --- |
| BAČVICE | ( 6375062, 4818861 ) | 119 | 3347 |
| BLATINE-ŠKRAPE | ( 6375880, 4819150 ) | 23 | 6777 |
| BOL | ( 6375027, 4819811 ) | 52 | 1155 |
| BRDA | ( 6376428, 4821008 ) | 168 | 6188 |
| GRAD | ( 6374222, 4819473 ) | 42 | 7571 |
| GRIPE | ( 6375380, 4819342 ) | 32 | 6739 |
| KMAN | ( 6375503, 4820614 ) | 33 | 5882 |
| KOCUNAR | ( 6376329, 4820570 ) | 17 | 4376 |
| LOKVE | ( 6375725, 4819567 ) | 21 | 7173 |
| LOVRET | ( 6374101, 4820024 ) | 162 | 9290 |
| LUČAC-MANUŠ | ( 6374887, 4819229 ) | 36 | 6840 |
| MEJAŠI | - | 361 | 5304 |
| MEJE | ( 6373274, 4819003 ) | 150 | 4196 |
| MERTOJAK | ( 6377509, 4819377 ) | 40 | 7503 |
| NESLANOVAC | ( 6377068, 4820817 ) | 97 | 3672 |
| PLOKITE | ( 6375549, 4820171 ) | 24 | 6677 |
| PUJANKE | ( 6376969, 4820210 ) | 40 | 9502 |
| RAVNE NJIVE | ( 6376318, 4820764 ) | 39 | 5812 |
| SIROBUJA | ( 6380224, 4819036 ) | 95 | 2295 |
| SPLIT 3 | ( 6376715, 4819488 ) | 56 | 1032 |
| SUĆIDAR | ( 6376527, 4819970 ) | 47 | 1072 |
| ŠINE | ( 6381000, 4819159 ) | 68 | 1108 |
| ŠPINUT | ( 6373433, 4819934 ) | 121 | 8788 |
| TRSTENIK | ( 6376889, 4819237 ) | 67 | 7016 |
| VAROŠ | ( 6373879, 4819500 ) | 222 | 5697 |
| VISOKA | ( 6377136, 4819552 ) | 51 | 4817 |
| ŽNJAN | ( 6377852, 4819309 ) | 166 | 3347 |

| Mjesni odbor | Koordinate | Površina (ha) | Broj stanovnika |
| --- | --- | --- | --- |
| DONJE SITNO | - | 474 | 314 |
| GORNJE SITNO | - | 1425 | 351 |
| KAMEN | - | 267 | 2175 |
| SLATINE | - | 1061 | 947 |
| SRINJINE | - | 1162 | 1348 |
| STOBREČ | - | 102 | 2602 |
| ŽRNOVNICA | - | 1152 | 2479 |

Napomena: Popis broja stanovnika po pojedenim kotaru preuzet s internetskih stranica Grada Splita. Radi se o popisu kojeg je zbog novih podataka i povećanja broja stanovnika potrebno u manjoj mjeri ažurirati.

Naselja   u   zaobalnom   dijelu   Grada   Splita   su

Žrnovnica, Srinjine, Sitno Donje i Sitno Gornje. Radi blizine i usmjerenosti na središnje funkcije Splita čine njegova  samostalna  naselja.  Na  tom  području  postoje

brojna   ograničenja   (reljef,   vode,   osjetljivi   ekološki

sustav)  koja  je  nužno  respektirati  u  daljnjem  širenju

naselja. Naselje Slatine na otoku Čiovo, uslijed svoje izoliranosti  od  kopnenog  područja  kojem administrativno pripada kao i tradicionalne organizacije prostora izgradnjom manjih grupacija kuća, predstavlja ruralnu morfologiju naselja malog broja stanovnika.

# Karta 3 Grad Split-uže područje

2.2.2. Povijesna baština i prirodne osobitosti

2.2.2. Historical heritage and sights of nature

Split  je  jedan  od  dvaju  hrvatskih  gradova  koji  su dosad  upisani  u  UNESCO-ov  popis  svjetske  kulturne

baštine. Među mnogim značajkama koje su ga učinile vrijednim takvog priznanja jest i neprekinuti kontinuitet

njegove    najstarije     gradske     jezgre,     od     gradnje

Dioklecijanove palače krajem III. stoljeća poslije Krista do danas. Dioklecijanova je palača kao najbolje sačuvani primjer antičke dvorske arhitekture priznata u povijesti umjetnosti kao ključnim spomenikom svoje vrste. U staroj gradskoj jezgri isprepliću se kulturno-povijesni slojevi romanike, gotike, renesanse i baroka visokog nacionalnog dometa, a gradske zidine svjedoče o burnoj prošlosti grada, o napadačima koji su ga pokušavali osvojiti u različitim razdobljima njegove duge povijesti i o braniteljima koji su branili njegovu slobodu.

Grad Split se zbog svoje bogate povijesti odlikuje ne samo brojnim kulturnim i arheološkim spomenicima već i zbog svog geografskog smještaja brojnim prirodnim osobitostima. Položaj grada gotovo u središtu istočno jadranske obale istovremeno je osnovno obilježje i vrijednost kako geografskog položaja tako i smještaja. Grad je nastao upravo na toj obalnoj crti koja razdvaja more od kontinenta, i to na mjestu gdje se moru može prići iz relativno dubokog zaleđa. Tako se unatoč položaju  i  prirodnim  mogućnostima  značajna refrakcijska točka se razvija izgradnjom nove autoceste. Osim geografskog položaja i smještaja ovaj prostor odlikuju povoljne klimatske osobine, relativno velika količina kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta te pošumljene padine priobalnih planina koji ga zaklanjaju od  kontinentalnih  utjecaja,  zatim  kratke,  ali  vodom bogate rijeke Jadro i Žrnovnica.

Posebne  prirodne  vrijednosti  grada  su  Marjan (ujedno i kulturna vrijednost) te planinski masiv Mosora i Peruna kao i otok Čiovo. Tu su zatim vrijedni dijelovi obale, šumarci, istaknute stijene itd. Sve ove vrijednosti treba maksimalno zaštititi, a ujedno i koristiti, što se posebno odnosi na more, kao temeljni prirodni resurs grada. Marjan je najvažniji prirodni akcent koji svojim gustim šumskim pokrovom, zajedno s kompleksima na padinama Mosora i Peruna čini osnovu zelenog pravca grada.

2.2.3. Geološka građa područja

2.2.3. Geological structure of area

Prema osnovnoj geološkoj karti (mjerilo 1:100.000, list Split) na cijelom Splitskom poluotoku prevladavaju

flišne   naslage   eocena   i   dijelom   starijeg   miocena.

Djelomice se pojavljuju glaukonitni vapnenci donjeg i srednjeg eocena ili starije naslage foraminiferskih vapnenaca. U flišnim sedimentima najčešće se javlja naizmjenično lapor sa slojevima pješčenjaka uz mjestimičnu pojavu vapnenačkih breča. Na dijelovima, naročito južne obalne crte, ima i kvartarnih naslaga deluvija. U tektonskoj strukturi ima nekoliko rasjeda, naročito na Marjanu. Sjeverni dio obale na poluotoku, uz sjevernu luku i brodogradilište te na poluotoku Lora, sastoji se izmjenično od flišnih naslaga i vapnenaca. Obala  je  strma  i  većim  dijelom  vrlo  brzo  prelazi  u duboko more. Obala u cjelini, na flišnom dijelu izložena je abrazijskom djelovanju mora. Na velikom dijelu obale vidi se proces rastrožbe lapora i raspadanje flišne strukture. Lapor se raspada na sitna zrnca, a s vremenom i u sitnije čestice (do gline). Proslojci pješčenjaka se ruše u   većim  ili   manjim  blokovima   te   se   mjestimično gomilaju na obalnoj crti. Rastrošeni lapor more ispire i odnosi u veću dubinu. Uz blokove pješčenjaka na nekoliko mjesta nakupljao se i sitniji kameni materijal u obliku malih šljunčanih plaža. Nešto materijala donosilo je  i  nekoliko  bujica,  koje  su  sada  uslijed  izgradnje nestale. Činjenica da se lapor raspada ukazuje na vrlo nestabilnu obalu koju je nužno zaštititi od abrazije.

2.2.4. Osnovne klimatske značajke

2.2.4. Basic climate characteristics

Split je izložen tipičnoj sredozemnoj klimi s izrazito suhim  i  toplim  ljetima  i  blagim  zimama.  Prosječna

godišnja temperatura zraka iznosi oko 16°C, dok je prosječna  temperatura  najtoplijeg  mjeseca  srpnja  oko

26°C, a najhladnijega siječnja oko 8°C. Prosječna godišnja količina padalina iznosi oko 800 mm s maksimumom u studenom od oko 1000 mm i minimumom u srpnju od svega 30 mm. Grad je ljeti izložen blagom utjecaju maestrala, a zimi utjecaju bure i juga koji u ekstremnim situacijama znaju otežati brodski promet prema srednjodalmatinskim otocima.

2.2.5. Osnovna karakterizacija stanja zaštite okoliša

2.2.5. Basic data of environmental protection

Stanje izgrađenosti, koncentracije prometa i radnih djelatnosti samo po sebi pridonosi znatnom zagađenju

zraka,   tla   i   posebice   mora   kao   prijemnika   svog zagađenja   pripadajućeg   slivnog   područja.   Stoga   je

najugroženiji prirodni medij na području grada Splita more, kao temeljni recipijent otpadnih i oborinskih voda.

Intenzivnu   stambenu   i   industrijsku   izgradnju   nije

razmjerno      pratila      i      izgradnja      kanalizacijske

infrastrukture. Tek naknadno izgrađen je jedinstveni i cjeloviti kanalizacijski sustav  tako da je sada priobalno more  mnogo  bolje  kakvoće  nego  što  je  bilo  prije nekoliko godina. Motrenje kakvoće mora na nekoliko postaja na širem području Splita se trajno provodi više od 20 godina, a povremeno se svakih desetak godina more cjelovitije i detaljnije istražuje. Kakvoća mora na plažama se redovito ispituje u skladu sa zakonom.

Ispitivanje kakvoće zraka na području Splita i Kaštelanskog zaljeva Zavod za javno zdravstvo obavlja kontinuirano od 1974. godine. Kakvoća zraka se na području  Grada  Splita  prati  od  studenog  2004.  g.  na

četiri mjerne postaje: Poljud-bazeni; Gripe-vodosprema; Visoka-vodosprema  i  Žrnovnica-osnovna  škola.  U prošloj godini kakvoća zraka je bila prve kategorije osim na Poljudu gdje je druge kategorije. Od 1991. koncentracije sumpor dioksida mjere se samo na jednoj mjernoj postaji u Splitu (Vukovarska ulica). Ispitivanje ukupnih taložnih tvari provodi se na području Srinjina (3 postaje  –  zbog  rada  kamenoloma).  Veća  onečišćenja zraka nisu prisutna posebno iz razloga povoljnih klimatskih prilika na području Grada (vjetrovitosti). Navedeno se ne odnosi na područja u blizini postojećih eksploatacija  (Perun  i  Srinjine)  koje  se  prema odredbama ovog prostorno-planske dokumentacije više neće koristiti.

Mjerenja buke se provode na tri lokacije. Mjerenja su pokazala   da   vrijednosti   buke   na   prometnicama   u jutarnjim   satima   radnog   dana   prelaze   dozvoljene

vrijednosti kao i razina buke u noćnim satima za vrijeme početka vikenda. Problem buke se javlja se i u gradskoj

jezgri  za  vrijeme  turističke  sezone  od  ugostiteljskih

objekata

Što se tiče sustava gospodarenja otpadom, on nije cjelovit te ne postoji potpuni nadzor nad nastalim otpadom od mjesta nastanka do mjesta krajnjeg zbrinjavanja. Nepostojanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom rezultira niskim stupnjem primarne reciklaže iskoristivih dijelova komunalnog otpada, tako da se na odlagalište „Karepovac“ svakodnevno  odlaže  i  do  400  tona  miješanog komunalnog otpada. Odlagalište je u fazi sanacije, ali još uvijek svojim radom zbog nepostojanja osnovnih tajničkih mjera zaštite okoliša negativno djeluje na podzemlje putem procjednih voda i na zrak kroz emisije deponijskog plina koji se sastoji od stakleničkih plinova metana i ugljičnog dioksida.

2.2.6. Osnovne industrijske i komercijalne djelatnosti

2.2.6. Basic industry and commercial activities

Grad Split ima industrijsku i komercijalnu tradiciju i

raspolaže interesantnim i respektabilnim industrijskim potencijalom. Brodogradnja je zastupljena kroz Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. koje je nastalo udruživanjem  nekoliko  manjih  brodogradilišta  1922. god. ima dugu tradiciju.

Najjači i najkvalitetniji kapaciteti strojogradnje su namijenjeni brodogradnji i nautičkom programu. TVORNICA DIZEL MOTORA d.o.o. Split proizvodi dvotaktne sporohodne, te četverotaktne srednjohodne i brzohodne dizel motore po licenci M.A.N. B&W. DALSTROJ d.d. Split –ADRIAWINCH d.o.o. proizvodi brodsku  i  nautičku  palubnu  opremu.  Druge  tvrtke  sa

fleksibilnim interesantnim programima strojarske proizvodnje su: DALSTROJ d.d. Split –ADRISTROJ d.o.o. (proizvodnja alatnih strojeva, alata, naprava, te drugih sofisticiranih strojarskih konstrukcija); EUROPLAST d.o.o. Split (proizvodnja i montaža ekstruderskih linija i opreme).

U projektiranju, konstruiranju, proizvodnji, montaži i ispitivanju elektrouređaja, elektroničke opreme, solarnih

ćelija i solarnih uređaja, prepoznatljive su slijedeće tvrtke:

KONČAR ELEKTRIČNI UREĐAJI d.d. Split, renomirana     tvrtka     s     dugogodišnjim     vrhunskim

referencama u djelatnosti inženjeringa, projektiranja, proizvodnje,   montaže,   ispitivanja   i   puštanja   u   rad

električnih uređaja i opreme niskog i srednjeg napona;

SOLARNE ĆELIJE d.o.o. Split su jedinstveni proizvođač u Hrvatskoj i širem okruženju, fotovoltaicnih modula i ploča koji se najvećim dijelom izvoze i konfekcioniraju za široku paletu primjena (suvremeni sustavi  komunikacija  za  nuždu,  monitoring  kvalitete voda i okoliša, mikrovalni radio predajnici, energetski izvori, ljetne kuče za odmor, navigacijski svjetionici, elektrifikacija sela u udaljenim područjima, desalinizacijski sistemi, crpni sistemi za navodnjavanje,

željeznička signalizacija, charging sistemi kod jedrilica i dr.) – član su EU udruge E.P.I.A.;

PCE – POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o. Split je projektno razvojni softverski centar za najkompleksnije     elektroničke    uređaje.     Proizvodni

program za bijelu tehniku PCE realizira u suradnji sa

inozemnim partnerima Siebe – Belluno i La Morra. Tvrtka za ovu proizvodnju posjeduje ISO standarde;

SGM d.o.o. Split proizvodi i izvozi jedinstvenu sofisticiranu medicinsku opremu.

Tvrtke:	ENEL,	POMAK,	AGAN	su	izuzetno

prosperitetne u području projektiranja i izvođenja, te automatizacije industrijskih i energetskih pogona, poslovanja te razvoja aplikativnog industrijskog i poslovnog software.

Značajne tvrtke u području tekstilne industrije su: DIOKOM NOVI d.o.o. – konfekcija Split i  UZOR d.d. Split.

U preradi plastičnih masa, u Splitu najznačajniji su: DIOKOM NOVI d.o.o. Split, u djelatnosti prerade plastičnih masa ima ove proizvodnje: PE ambalažu za industriju i domaćinstvo; gumene i plastične čamce; lutke; putne, sportske i školske torbe; proizvode varene galanterije i zaštitnu PVC odjeću; modnu, kućnu i obuću za slobodno vrijeme iz prirodnih i umjetnih materijala.

CALLUNA  d.o.o.  Split  je  nova  tvrtka  sa interesantnim  programom  proizvodnje  komunalne opreme  –  kontejneri  za  sakupljanje  papira,  stubišni

kontejneri, koševi za otpatke na čuvanim prostorima; i

dr.. svjetlosne kupole od pleksiglasa; sjenila za rasvjetna tijela.

SCHACKO  d.o.o.  Split  proizvodi  sofisticirane plombe,  koje  predstavljaju  vlastiti  izum  koji  je  vrlo

uspješno   komercijaliziran   i   postao   je   proizvod   sa

znakom  izvorno  hrvatske  kvalitete.  Taj  proizvod  ima

široku  primjenu,  primjerice  u:  HEP-u,  HPT-u, vodovodu, carini, transportu, i dr..

Pomorstvo je grana s višestoljetnom tradicijom. Najznačajniji brodari  su:  JADROPLOV  Split, SPLITSKA PLOVIDBA Split, BRODOSPAS Split, SPLIT TOURS, KAPETAN LUKA itd. Najveći dio putničkog prometa ostvaruje riječki brodar JADROLINIJA. U posljednje vrijeme prijevoz putnika i vozila trajektima i katamaranima obavlja splitski brodar putnički brodar SPLIT TOURS.

Lučka uprava Split upravlja splitskom gradskom lukom, obalom poduzeća Luka Split i obalom pred silosom  poduzeća  PRERADA  Split,  te  svim industrijskim obalama u akvatoriju Sjeverne luke. U akvatoriju Sjeverne luke raspolaže s 13 vezova od kojih je 8 industrijskih. U gradskoj luci raspolaže s 30-ak vezova različitih dužina i dubina.

Splitska putnička luka (teritorijalno ne pripada Gradu Splitu) je najveća na Jadranu i među najvećima na Mediteranu s prometom od 3 482 567 putnika U međunarodnom cestovnom prometu najznačajnije su tvrtke: JADRANTRANS NOVI, LOGOSI-UNI-IMPEX i SLOŽNA BRAĆA d.o.o.

U Gradu   postoji više trgovačkih društava i lanaca koje čine okosnicu sustava maloprodaje, veleprodaje i time ukupnog opskrbljivanja stanovništva, turističkih posjetilaca i dijela gospodarstva.

Najznačajnija poduzeća koja izvode i projektiraju objekte u zemlji i inozemstvu su: KONSTRUKTOR INŽENJERING, LAVČEVIĆ, PODUZEĆE ZA CESTE, POMGRAD GRADNJA i CESTAR.

Uz  uspješnu  poljoprivrednu  proizvodnju  na  razini

Županije, razvila se i prehrambeno-prerađivačka industrija, kao i proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića. Najvažnije su tvrtke: MILS (proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda), JADRANSKA PIVOVARA Split, BOBIS (proizvodnja svježih i trajnih kolača i slastica), SMS (proizvodnja prehrambenih proizvoda), TRENTON Split (proizvodnja maslinovog ulja, dimljene ribe, riblje paštete) i dr.

Uz naveden glavne industrijske i komercijalne djelatnosti Grad Split je i turističko mjesto s velikom ponudom u privatnom smještaju. Također postoji nekoliko većih hotela koji su za posjetitelje otvoreni tijekom cijele godine. Broj turističkih noćenja koji se ostvari na području Grada Splita važan je i za procjenu ukupnih     količina     komunalnog     otpada.     Tijekom

2006.god. ostvareno je ukupno oko 367.089,0 noćenja,

što je relevantno za ocjenu doprinosa tzv. turističkog otpada kojeg treba uključiti u ukupnu bilancu komunalnog   otpada.   Inače   je   tijekom  2006.god.  u

Županiji oko 60% turista došlo individualno a oko 40%

u aranžmanu agencija. Predviđeno je da su u razdoblju primjene  ovog  Plana  zbog  planiranog  proširenja hotelskih kapaciteta broj turističkih noćenja udvostruči.

# 2.3. Polazišta za izradu PGO Grada Splita

# 2.3. Satrting points for makeing Waste Management Plan of City of Split

Polazišta za izradu PGO Grada Splita su pravno- zakonodavni    okvir    Republike    Hrvatske    i    EU,

međunarodni ugovori, državni strateški dokumenti gospodarenja otpadom, planski dokumenti gospodarenja

otpadom (državni i županijski), prostorno-planska dokumentacija  (državna,  županijska,  lokalna),  pravni

akti  lokalne  samouprave  i  projektni  zadatak.  Plan  je

izrađen i na temelju informacija dobivenih od gradskih službi i poduzeća koji su na području grada važni sudionici u gospodarenju otpadom.

# 2.3.1. Pravni i institucionalni okvir R.Hrvatske

# 2.3.1. Legal and institucional framework  of Republic of Croatia

Republika  Hrvatska  slijedila  je  preporuke  Agende

217, te je odmah nakon konferencije u Riu donesena Deklaracija  o  zaštiti  okoliša  (1992.god.),  kojom  se nalaže  hitno  uspostavljanje  zakonodavnog  okvira  za

okoliš,   usklađenog   s   međunarodnim   ugovorima   i

standardima. Dvije godine kasnije donosi se Zakon o zaštiti okoliša (NN 82/94,128/99) kao temeljni zakonski akt   koji   određuje   i   uređuje   okolišnu   komponentu održivog razvoja, odnosno ciljeve, mjere, načela, dokumente, provođenje, odgovornosti, financiranje te nadzor zaštite okoliša.

# Pravni okvir

Primarni	zakonodavni	okvir	za	gospodarenja otpadom  je  Zakon  o  otpadu  (NN  178/04,  111/06)  i

usvojeni   međunarodni   Ugovori.   Isti   je   usklađen   s

odredbama  Direktive  EU  o  otpadu  (EU  Waste Framework Directive) 75/442/EC i predstavlja veliki korak u pravcu potpunog usklađenja sa zakonodavstvom EU o gospodarenju otpadom. Zakon uređuje način i ciljeve gospodarenja otpadom, planske dokumente, nadležnost i odgovornost u svezi s gospodarenjem, troškove informacijski sustav, uvjete za građevine u kojima se obavlja gospodarenje otpadom, način obavljanja djelatnosti, prekogranični promet otpadom, koncesije i nadzor nad gospodarenjem otpadom. Na temelju ovog zakona i krovnog zakona o zaštiti okoliša, donesen je cijeli niz uredbi i pravilnika kako slijedi:

a) Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada  s  katalogom  otpada  i  listom  opasnog otpada (NN 50/05), kojom se utvrđuje kategorija otpada ovisno o svojstvima i mjestu nastanka otpada, te utvrđuje katalog otpada, lista opasnog otpada i popis otpada u prekograničnom prometu;

b) Uredba  o  nadzoru  prekograničnog  prometa otpadom (NN 69/06, 17/07), kojom se uređuje način i postupci nadzora prekograničnog prometa otpadom na graničnim prijelazima, granični prijelazi otvoreni za prekogranični promet otpadom i ovlaštenja inspektora zaštite okoliša u prekograničnom prometu otpadom na području Republike Hrvatske;

c)  Uredba  o  postupanju  s  opasnim  otpadom  (NN

32/98) kojom se određuju uvjeti o tehničko- tehnološkoj opremljenosti prostora, opreme ili građevina  za  skladištenje,  obrađivanje  ili odlaganje opasnog otpada i potrebna stručna sprema za obavljanje poslova postupanja s opasnim otpadom;

d) Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećenje okoliša otpadom (NN 71/04) kojom se propisuju iznosi

jedinične  naknade,  korektivni  koeficijenti  i pobliži kriteriji i mjerila za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša neopasnim i opasnim otpadom.

Isto tako u novije vrijeme usvojeno je više pravilnika koji su od vitalnog značaja za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

a)  Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07).

Ovim Pravilnikom propisuju se postupci oporabe i/ili zbrinjavanja otpada, kategorije i tehničko- tehnološki uvjeti kojima moraju udovoljavati građevine  za  skladištenje  otpada,  potrebna stručna sprema radnika za obavljanje poslova skladištenja, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada te način vođenja i dostave podataka o gospodarenju otpadom.

b)  Pravilnik o termičkoj obradi otpada (NN 45/07).

Ovaj Pravilnik se odnosi na sva postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada uključujući postrojenja  za  pirolizu  otpada  i  postrojenja  i

uređaje koja spaljuju otpad u svrhu proizvodnje

energije.

c)  Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama   i   uvjetima   rada   za   odlagališta otpada (NN 117/07). Ovim Pravilnikom se propisuju kategorije odlagališta otpada, postupci i drugi uvjeti za odlaganje otpada, granične vrijednosti emisija u okoliš kod odlaganja otpada, uvjeti i mjere u svezi s planiranjem, gradnjom, radom i zatvaranjem odlagališta i postupanjem nakon njihova zatvaranja.

d)  Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96). Ovim se Pravilnikom propisuju vrste otpada, ovisno o svojstvima i mjestu nastanka, način postupanja s pojedinim  vrstama  otpada,  način  dostave podataka o postupanju s otpadom, ispitivanje kemijsko-fizikalnih svojstava opasnog otpada, uzorkovanje otpada, sadržaj i izgled obrazaca pratećih i prijavnih listova, sadržaj i izgled obrazaca	izvješća    o    ispitivanju    kemijsko- fizikalnih svojstava otpada

e)  Pravilnik  o  uvjetima  za  postupanje  s  otpadom (NN 123/97, 112/01). Ovim se Pravilnikom određuju  uvjeti  tehničko-tehnološke opremljenosti prostora, opreme i građevina za skladištenje i obrađivanje otpada, odlagališta otpada, kategorije odlagališta otpada, tehnički uvjeti gradnje, način rada, zatvaranje odlagališta otpada,  rok  saniranja  postojećih  odlagališta otpada i stručna oprema za obavljanje poslova postupanja s otpadom.

f)  Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN

115/05). Ovim Pravilnikom uređuje se način postupanja s ambalažom i ambalažnim otpadom.

g)  Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN

40/06). Ovim Pravilnikom propisuju se vrste i iznosi naknada  koje  plaćaju  obveznici plaćanja

naknada, način i rokovi obračunavanja i plaćanja

naknada, način skupljanja otpadnih guma i visina naknada koje se plaćaju ovlaštenim skupljačima za skupljanje otpadnih guma, iznosi naknada koje se plaćaju oporabiteljima za oporabu otpadnih guma te druga pitanja u svezi gospodarenja s otpadnim gumama.

h)  Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN

124/06). Ovim Pravilnikom propisuje se način gospodarenja  otpadnim  uljima,  obveznici plaćanja naknada, vrste i iznosi naknada koje plaćaju obveznici plaćanja naknada za otpadna ulja, način i rokovi obračunavanja i plaćanja naknada,  iznos  naknada  koje  se  plaćaju ovlaštenim osobama za sakupljanje otpadnih ulja te druga pitanja u svezi gospodarenja otpadnim uljima.

i)  Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06). Ovim Pravilnikom propisuju se način obilježavanja baterija i akumulatora, način skupljanja otpadnih baterija i akumulatora, obveze i odgovornost proizvođača, naknada koje plaćaju obveznici plaćanja naknada, način i rokove obračunavanja i plaćanja naknada, te druga pitanja u svezi gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima u svrhu postizanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom.

j)   Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN

136/06). Ovim Pravilnikom propisuje se način gospodarenja otpadnim vozilima, vrste naknada i iznos naknade koje plaćaju obveznici plaćanja naknada na otpadna vozila, način i rokovi obračunavanja i plaćanja naknada i zabrana stavljanja na tržište motornih vozila koja sadrže opasne tvari.

k)  Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja i/ili zbrinjavanja  otpada  i  pravnih  i  fizičkih  osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada (NN 51/06). Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja očevidnika i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada te sadržaj i način prijave za upis u očevidnik.

l) Pravilnik o mjerilima i postupcima   i načinu određivanja  iznosa  naknade  vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN

59/06).  Ovim  Pravilnikom  utvrđuju  se  mjerila,

postupak  i  način  određivanja  iznosa  te  način uplate  i  isplate  naknade  vlasnicima  nekretnina koje se nalaze u zoni utjecaja građevine čija je isključiva namjena zbrinjavanje otpada kao i Gradu Zagrebu, odnosno jedinici lokalne samouprave  na  čijem  području  se  nalazi građevina  kojoj  je  isključiva  namjena zbrinjavanje otpada.

m) Pravilnik  o  načinu  i rokovima obračunavanja  i plaćanja    naknada    na    opterećivanje    okoliša

otpadom   (NN   95/04).   Ovim   se   Pravilnikom

propisuju načini i rokovi obračunavanja i plaćanja naknade za opterećivanje okoliša otpadom, i to neopasnoga  industrijskog  otpada  i  opasnog otpada.

n)  Pravilnik  o  medicinskom  otpadu  (NN  72/07).

Ovim Pravilnikom uređuju se načini i postupci gospodarenja medicinskim otpadom koji nastaje

prilikom pružanja zaštite zdravlja ljudi i životinja i iz srodnih istraživačkih djelatnosti.

o)  Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07). Ovim Pravilnikom propisuju se obveze i odgovornost proizvođača električne i elektroničke opreme i uređaja, način obilježavanja, način gospodarenja  električnim  i  elektroničkim otpadom, vrste i iznosi naknada koje plaćaju obveznici plaćanja naknada, način i rokovi obračunavanja i plaćanja naknada, iznos naknada koje  se  plaćaju  ovlaštenim  osobama  za skupljanje, obradu i oporabu električnog i elektroničkog otpada te druga pitanja u svezi gospodarenja  električnim  i  elektroničkim otpadom u svrhu postizanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom.

p)  Odluka o Nacionalnim ciljevima udjela povratne ambalaže u 2008. godini (NN 82/07). Utvrđuju se nacionalni ciljevi u 2008. godini i to za vino 15%,

pivo 70%, sokove 15%, vodu mineralnu i stolnu

gaziranu i negaziranu 15%, gazirana i negazirana bezalkoholna pića 15%, te mliječne napitke 0% udjela povratne ambalaže.

q)  Pravilnik  o  gospodarenju  građevnim  otpadom (NN 38/08) Ovim Pravilnikom propisuje se način gospodarenja građevnim otpadom koji nastaje građenjem prema posebnom zakonu.

r)  Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08). Ovim Pravilnikom propisuje   se   način   gospodarenja   muljem   iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kad se mulj koristi u poljoprivredi.

U suštini još postoje veliki broj propisa koji na direktan ili indirektan način utječu na uspostavu i način gospodarenja otpadom kao što su npr.:

-	Zakon	o	komunalnom	gospodarstvu	(NN

178/2004, 178/2007, 26/03), Ovim Zakonom određuju  se  načela,  način  obavljanja  i financiranja komunalnog gospodarstva te ostala

pitanja glede svrhovitog obavljanja komunalnih

djelatnosti.

-	Zakon  o  fondu  za  zaštitu  okoliša  i  energetsku učinkovitost (NN 107/03). Fond je osnovan radi osiguranja dodatnih sredstava za financiranje projekata,  programa  i  sličnih  aktivnosti  u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša.

-	Zakon o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98,

35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) Prostornim uređenjem osigurava se gospodarenje, zaštita i upravljanje prostorom Republike Hrvatske kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom.

-	Zakon  o  kemikalijama  (NN  150/05).  Ovim  se Zakonom propisuje postupak prijavljivanja novih tvari, razvrstavanje, pakiranje i označavanje kemikalija opasnih za zdravlje ljudi i okoliš, razmjena podataka o kemikalijama, način procjenjivanja mogućega rizika za ljude i okoliš,

zabrane i ograničenja stavljanja u promet i korištenja te uvjeti za proizvodnju, promet i korištenje opasnih kemikalija.

-	Zakon  o  prijevozu  opasnih  tvari  (NN  97/93,

151/03).  Prijevoz  opasnih  tvari,  uvjeti  i  radnje koje su u svezi s tim prijevozom te nadzor nad obavljanjem prijevoza uređuju se ovim Zakonom.

# Institucionalni okvir

Institucionalni okvir za gospodarenje otpadom, u skladu s gore navedenim nacionalnim zakonodavstvom, strategijama i planovima, funkcionira na sljedećem principu:

a) Na   prijedlog   Vlade   R.Hrvatske   odnosno Hrvatskog državnog sabora donose se zakoni, na temelju njih i ostali provedbeni propisi te strategije;

b) Preko svojih ministarstva, posebice Ministarstva zaštite	okoliša,      prostornog      uređenja      i graditeljstva, Vlada RH provodi donesene strategije, uredbe i provedbene pravilnike te koordinira postupke gospodarenja otpadom i provodi mjere postupanja s opasnim otpadom;

c)  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira i realizira mjere za gospodarenje otpadom;

d)  Agencija za zaštitu okoliša (EPA) zadužena je za uspostavu informatičkog sustava zaštite okoliša, uključujući i gospodarenje otpadom, te suradnju sa sličnim agencijama, prvenstveno u Europi;

e) Sve županije i Grad Zagreb dužni su brinuti o provedbi mjera i postupanju sa svim vrstama otpada, osim opasnog otpada i spaljivanja što je u nadležnosti države;

f)  Gradovi i općine unutra županija odgovorne su za gospodarenje komunalnim otpadom i za provođenje mjera u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom;

g) Uvodi  se  načelo  „zagađivač  plaća“,  te  se definiraju obveze svih sudionika u konceptu integralnog sustava kao što su proizvođači otpada i uvoznici proizvoda i otpada, poduzeća za gospodarenje otpadom, konzultantska poduzeća, strukovne organizacije, itd.

HR V A TS KI SA B O R

HR V A TS KA VLA DA

AZO	FOND

# KOOR DINACIJA.

# MZ O P U G

SR EDIŠN JA D R ŽAVN A UPR AVN A TIJELA

# ŽU PA N IJE

REGIONALNI UREDI DR ŽAVN E UPR AVE

ODJELI ZA ZAŠTIT U OK OLIŠA

OPĆ IN E	GR AD OVI

AZO	A G E N C IJA ZA ZA ŠT IT U O KO L IŠ A

FO ND	F O N D ZA ZA ŠTITU O KO L IŠ A I EN ER G ET S KU

MZO P U   M INIST A R S T V O ZA Š T IT E O KOL IŠ A, P R OS T OR N OG U R EĐ EN JA I  GR ADIT ELJS T V A

# Shema 1. Institucionalni okvir i sudionici u postupku gospodarenja s otpadom:

Odgovornost  u  procesu  unapređenja  cjelovitog sustava gospodarenja otpadom podijeljena je na sve sudionike u gospodarenju otpadom. U nacionalnoj Strategiji gospodarenja otpadom naglašava se značaj ojačanja horizontalne i vertikalne koordinacije između upravnih struktura, uz odgovarajuću stručnu podršku. Iz

gornjeg prikaza je vidljivo kako je na lokalnim odnosno na  županijskim  strukturama  da  glede  ukupnog postupanja s otpadom donesu planove gospodarenja otpadom, odrede lokaciju u prostorno-planskoj dokumentaciji  te  osiguraju  uvjete  za  provedbu propisanih  mjera  u  postupanju  s  različitim  tokovima

otpada, odnosno da uredno vode evidenciju o ukupno nastalim količinama otpada u okviru svoje nadležnosti. Osiguravanjem takvih uvjeta  stječe se i polazna osnova za kvalitetno očuvanje okoliša. Očuvanje okoliša podrazumijeva i utvrđivanje početnog stanja njegove kakvoće te daljnje kontinuirano praćenje mogućih poremećaja i promjena.

Nacionalna strategija zaštite okoliša i Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02)

Ova Strategija je izraz nastojanja da se rastuća svijest o potrebi zaštite okoliša RH pretvori u jasan, cjelovit i

dugoročan koncept. Dvije teme daju posebno važenje ovoj  strategiji  i  to  prilagodba  RH  konceptu  održivog

razvoja  te  približavanje  RH  Europskim  integracijama.

Također, utvrđeno je da je neodgovarajuće gospodarenje otpadom najveći problem zaštite okoliša u Hrvatskoj. Količina otpada raste, a infrastruktura koja bi taj otpad trebala zbrinuti nije dostatna. Sustav gospodarenja otpadom ne funkcionira u potpunosti, između ostaloga i stoga što se kasnilo sa donošenjem cjelovite strategije na razini RH, nedostatka znanja i obučenih kadrova, nedorečenih propisa te nepostojanja financijskih poticaja/mehanizama.

# Strategija i program prostornog uređenja R.Hrvatske

Prema strategiji i programu prostornog uređenja, zbrinjavanje neopasnog tehnološkog otpada ustrojava se na  razini  županije  dok  se  zbrinjavanje  komunalnog

otpada  ustrojava  na  lokalnoj  razini  gradova  i  općina.

Otpad se treba zbrinjavati na načelima teritorijalnog i granskog pristupa što znači za područje i za sustave u kojima nastaje otpad, prema vrsti i količini. Lokacije za građevine skladištenja, obrađivanja i odlaganja otpada utvrdit će se u prostornim planovima na temelju propisanih postupaka. Prednost ostvarivanja u sustavu imaju lokacije: na područjima gdje postoji veći izvor otpada, na kojima su moguća rješenja smještaja više razina  zbrinjavanja  (prikupljanje,  skladištenje  i odlaganje) na istom prostoru, na području gdje se utvrde sigurni uvjeti s gledišta hidrologije i hidrogeologije te ostalih aspekata djelovanja na okoliš a posebno udaljenosti od naselja i drugih funkcija (šport, rekreacija, određene djelatnosti itd.).

# Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

(NN 130/05)

Svrha Strategije je uspostaviti okvir unutar kojega će Hrvatska morati smanjiti količinu otpada koji proizvodi, a otpadom koji je proizveden održivo gospodariti. Temelji ciljevi Strategije su: smanjenje volumena- izdvajanjem korisnog otpada koji odlazi na reciklažu (ambalažni otpad, električki i elektronski otpad, automobilske gume, papir i dr.); izgradnja regionalnih/županijskih centara-odlagališta, sanacija i zatvaranje neuređenih gradskih i općinskih odlagališta, uz korištenje još pet godina do izgradnje županijskih; izgradnja županijskih (regionalnih) uređenih centara gospodarenja otpadom sa uređenim odlagalištima (mak.

21 kom.); primjena najnovijih tehnologija obrade otpada (MBO,  mehaničko  –  biološka  obrada)  i  smanjenje otpada na cca 20% današnjeg volumena. Ciljevi i mjere

iz strategije gospodarenja otpadom su: izbjegavanje i smanjivanje količine otpada na izvoru te otpada kojega se mora odložiti uz materijalnu i energetsku oporabu otpada; razvitak infrastrukture za cjeloviti sustav gospodarenja otpadom (IVO koncept-Izbjegavanje, Vrednovanje, Odlaganje); smanjivanje rizika od otpada; doprinos zaposlenosti u Hrvatskoj; edukacija upravnih struktura, stručnjaka i javnosti za rješavanje problema. Smjernice koje proizlaze iz Strategije su: razvoj cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (IVO koncept), poduzimanje aktivnosti gospodarenja po pojedinim tokovima otpada, prilagodba EU propisima s pravnim instrumentima za provedbu planiranih aktivnosti (2 uredbe + 13 pravilnika, usklađeno s EU direktivama) te sanacija i zatvaranje neuređenih odlagališta i starih opterećenja (crnih točaka).

# Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

(NN 85/07)

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj osnovni je dokument o gospodarenju otpadom u RH za razdoblje 2007-2015. god. Okvir za pripremu ovog plana je Strategija gospodarenja otpadom i postojeći zakoni i smjernice Europske unije (EU). Temeljni zadatak Plana u navedenom razdoblju je organiziranje provođenja glavnih   ciljeva   Strategije   postavljene   za   razdoblje

2005.g. do 2025.g. u području gospodarenja otpadom i to: uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom; sanacija  i  zatvaranje  postojećih  odlagališta;  sanacija

«crnih  točaka»,  lokacija  u  okolišu  visoko  opterećenih

otpadom; razvoj i uspostava regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, s predobradom otpada prije konačnog zbrinjavanja ili odlaganja i uspostava potpune informatizacije sustava gospodarenja otpadom.

Vlada  RH  donosi  Plan  koji  sukladno  Zakonu  o otpadu (NN 178/04, 111/06) sadrži slijedeće: vrste, količine i podrijetlo otpada za koje treba osigurati gospodarenje; uvjete gospodarenja posebnim kategorijama otpada; razmještaj lokacija (mreža) građevina i uređaja za oporabu i zbrinjavanje otpada i rokove za njihovu izgradnju; opće tehničke zahtjeve za građevine i uređaje za gospodarenje otpadom; procjenu i moguće izvore sredstava potrebnih za provođenje ciljeva u gospodarenju otpadom. Provedbom ovog Plana postići

će se: uspostava sustava gospodarenja otpadom u svakoj

županiji po regionalnom/županijskom konceptu, povećanje udjela odvojeno prikupljanjem otpada, recikliranje i ponovna oporaba otpada, prethodna obrada

otpada   prije   konačnog   odlaganja,   smanjenje   udjela

biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu, izdvajanje goriva iz otpada (GIO), smanjenje količina otpada koje se odlažu na odlagalištima, smanjivanje štetnih utjecaja otpada na okoliš te samoodrživo financiranje sustava gospodarenja komunalnim otpadom. Nadzor nad provedbom Plana obavlja Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG) koje je dužno, jednom godišnje, podnositi Vladi RH izvješće o izvršenju utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera iz Plana. Opći i tehnički zahtjevi za građevine i uređaje   za   gospodarenje   otpadom   u   ovom   Planu obrađeni  su  u  sklopu  pojedinih  poglavlja,  a  ne  kao

zasebna cjelina. Planovi gospodarenja otpadom (županijski, grada Zagreba, gradski i općinski) moraju biti  usklađeni  sa  Strategijom  i  Planom.  Plan gospodarenja otpadom županije, odnosno Grada Zagreba donosi županijska skupština, odnosno gradska skupština Grada Zagreba za razdoblje od osam godina, a nadležni ured županije, odnosno Grada Zagreba nadzire njegovu provedbu. Plan gospodarenja otpadom grada, odnosno općine donosi gradsko/općinsko vijeće za razdoblje od osam godina, a njegovu provedbu nadzire nadležni ured.

# Plan gospodarenja otpadom

# Splitsko-dalmatinske županije

Polazište za osmišljavanje moguće koncepcije na području gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj

županiji prema Zakonu o otpadu (N.N. 178/04) je Plan gospodarenja otpadom koji obuhvaća između ostalog i

mjere    sanacije    otpadom    onečišćenog    okoliša    i

neuređenih odlagališta (članak 10. i 14.). Splitsko- dalmatinska županija donijela je «Program zaštite okoliša» čiji je sastavni dio i «Program postupanja s otpadom» (Sl. glasnik Županije splitsko-dalmatinske, br.

7/00), kojim se odredila prema izgradnji jedinstvenog

Centra  za  gospodarenje  otpadom  za  područje  čitave

Županije. U sklopu Centra će se primjenom najsuvremenije  tehnologije  provoditi  razdvajanje  i obrada ostatnog otpada, izdvajanje iskoristivog dijela otpada te odlaganje inertnog dijela otpada. Gradski i općinski Planovi gospodarenja otpadom moraju biti usklađeni  s  ovim  Planom.  Nadležni  ured  Županije nadzire  provedbu  Plana  gospodarenja  otpadom,  a jednom godišnje (do 31. svibnja) podnosi županijskoj skupštini izvješće o izvršenju radova kao i učinkovitosti planiranih radova. Usvojeno izvješće dostavlja se Ministarstvu i Agenciji za zaštitu okoliša.

# Program postupanja s otpadom SDŽ

Na županijskoj skupštini usvojen je Program postupanja s otpadom, koji je odredio da se umjesto postojećih   17   većih   i   nekoliko   desetaka   manjih

odlagališta ubuduće kućni i neopasni proizvodni otpad

zbrinjava   na   jedinstvenom   županijskom   Centru   za

gospodarenje otpadom. Na otocima i udaljenijim područjima izgraditi će se pretovarne stanice u kojima će se otpad iz kamiona koji prikupljaju smeće pretovarivati i sabijati u velike kontejnere zapremine od preko 80 m3, a zatim prevoziti u Centar.

Ovaj način zbrinjavanja otpada bit će daleko ekonomičniji, sigurniji i ekološki prihvatljiviji nego što bi bilo uređenje više manjih pogona. Predviđeni troškovi prijevoza neće bitno opteretiti cijenu zbrinjavanja budući da će oni za lokaciju u Lećevici iznositi otprilike 6.5 € po t otpada, dok će sam trošak zbrinjavanja iznositi oko

50 € po t otpada. U troškove prijevoza uračunati su i troškovi   nabavke   kontejnera   i   vozila,   te   troškovi izgradnje i održavanja pretovarnih stanica, kao i troškovi

amortizacije  svih  ovih  strojeva  i  opreme,  koji  čine

najveći dio ove cijene, a potpuno su isti bez obzira da li se radi o prijevozu na udaljenost od 1 km ili 50 km.

# 2.3.2. Međunarodni ugovori

# 2.3.2 International contracts

Republika Hrvatska usvojila je više međunarodnih ugovora u području zaštite okoliša od kojih je važno

navesti sljedeće: Zakon o potvrđivanju Konvencije o nadzoru   prekograničnog   prometa   opasnog   otpada   i

njegovu odlaganju (Baselska konvencija, NN MU 3/94),

Zakon o potvrđivanju zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada (NN MU 3/99), Zakon o potvrđivanju Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (NN MU 6/96) i Zakon o potvrđivanju Konvencije o prekograničnim učincima industrijskih nesreća (NN MU 7/99).

# 2.3.3. Zakonske odredbe EU

# 2.3.3.European Union legislation in force

Osim što je europsko zakonodavstvo o otpadu međusobno  povezano  i  ovisno,  također  se  propisi  o

otpadu   međusobno   nadopunjavaju   sa   propisima   iz ostalih područja, od kojih je najvažnije zaštita okoliša.

Na  shemi.  dan  je  pregled  propisa  iz  područja  zaštite

okoliša.

# Okvirne direktive

Direktive o određenim vrstama otpada

Direktiva o odlaganju otpadnih ulja (75/493/EEC)

Direktiva o baterijama i akumulatorima (91/175/EEC)

Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu (94/62/EC)

# Direktiva o otpadnim vozilima

(2000/53/EC)

Direktiva o električkom i elektroničnom otpadu (200/96/EC)

Direktiva o otpadu

(2006/12/EC)

# Direktiva o opasnom otpadu

(91/689/EEC)

# EU propisi

Gospodarenje otpadom

Direktiva o prijevozu izvozu i uvozu otpada Uredba br.

259/93 (Regulation 259/93

Direktive o oporabi i odlaganju otpada

# Direktiva o odlaganju otpada

(99/31/EC)

# Direktiva o spaljivanju otpada

(2000/76/EC)

Direktiva o spaljivanju opasnog otpada (94/67/EC)

Direktiva o integriranon sprječavanju i nadzoru onačišćenja (96/61/EC)

# Shema 2: Zakoni iz područja gospodarenja otpadom u EU

# Direktiva o otpadu

Direktiva 2006/12/EEZ donosi općenite odredbe o upravljanju otpadom u EU i njezin osnovni cilj je uspostaviti općenita pravila kojima se ostvaruje upravljanje  otpadom  u  zemljama  članicama.  Država

članica mora zabraniti nekontrolirano odbacivanje, pražnjenje i odlaganje otpada i dužna je promovirati prevenciju i oporabu otpada. Države članice obavezne su

surađivati  sa  ciljem  stvaranja  integrirane  i  adekvatne

mreže   postrojenja   za   odlaganje   uzimajući   u   obzir najbolje dostupne tehnologije kako bi u budućnosti stvorile uvjete da zajednica sama može odlagati vlastiti otpad.  Država  članica  mora  osigurati  da  posjednici otpada predaju otpad javnim ili privatnim tvrtkama koje se bave zbrinjavanjem ili oporabom otpada ili sami moraju zbrinuti/oporabiti otpad u skladu s odredbama Direktive. Tvrtke se bave obradom, skladištenjem ili odlaganjem otpada moraju dobiti ovlaštenje nadležne vlasti o tome da zadovoljavaju tehničke kriterije i poduzimaju mjere opreza ovisno o tipu i količini koje će obraditi. Nadležne vlasti dužne su provjeravati i nadgledati rade li tvrtke prema propisima. Troškovi zbrinjavanja otpada moraju se naplatiti od posjednika otpada u skladu s načelom „zagađivač plaća“.

# Direktiva o opasnom otpadu

Država članica mora osigurati da opasni otpad bude prepoznat  i  pravilno  identificiran,  da  ne  dolazi  do

miješanja različitih vrsta opasnog otpada i da se opasni

otpad ne miješa s neopasnim. Svaka tvrtka ili ustanova koja se bavi zbrinjavanjem ili oporabom opasnog otpada mora imati dozvolu za obavljanje takvih djelatnosti. Isto tako  mora  biti  podvrgnuta  inspekcijskom  nadzoru  pri

čemu osobita pozornost treba biti usmjerena na porijeklo i   konačno   odredište   opasnog   otpada.   Otpremnici,

proizvođači i ustanove moraju voditi evidenciju o svojim aktivnostima i učiniti je dostupnom nadležnim vlastima određenim od strane svake države. Nadležne vlasti moraju izraditi i objaviti planove za gospodarenjem opasnim otpadom, a obaveza Komisije je da procijeni te planove.  U  izvanrednim  okolnostima  država  članica može odstupiti od odredbi Direktive jer opasni otpad na smije stvarati opasnost za stanovništvo i okoliš, a o svakom  odstupanju  mora  obavijestiti  Komisiju. Odlukom komisije od 3. svibnja 2000. donesen je Europski katalog otpada (EWC) koji sadrži listu neopasnog   i   opasnog   otpada.   Katalog   se   redovito revidira i nadopunjava. Europski katalog otpada sadrži

šesteroznamenkasti sustav klasifikacije otpada, tako da svaka vrsta i podvrsta otpada bude pravovaljano deklarirana.

# Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu

Ova Direktiva obuhvaća sve vrste ambalaže koja se nalazi  na  zajedničkom  tržištu  Unije  kao  i  ambalažni

otpad iz industrije, trgovine, uslužnih djelatnosti, kućanstava  i  dr.  bez  obzira  je  li  korišten  sirovinski

materijal  ili  ambalažni  materijal  uzimajući  u  obzir

prodajna pakiranja te grupna prijevozna pakiranja. Cilj ove Direktive je harmonizacija nacionalnih mjera koje se tiču ambalaže te gospodarenje ambalažom i ambalažnim otpadom, da bi se spriječio ili smanjio njihov utjecaj na okoliš i da se osigura funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Direktiva donosi mjere kojima se cilja na prevenciju stvaranja ambalažnog otpada, promociju ambalaže koja se može više puta koristiti, recikliranje i druge oporabe ambalažnog otpada te smanjenje konačnog odlaganja takvog otpada.

# Direktiva o električnom i elektroničnom otpadu

Direktiva se bavi otpadom koji nastaje od električne i elektroničke opreme, a njome se osigurava ponovna uporaba, reciklaža i druge vrste oporabe takvog otpada. Ova Direktiva je komplementarna s Direktivom (2002/96/EZ) o ograničenjima upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (ROHS).  Otpad  od  električne  i  elektroničke  opreme jedan je od najbrže rastućih otpada u EU, a procjenjuje se da je stopa rasta ove vrste otpada tri puta brža nego stopa rasta komunalnog otpada. Nadalje ova vrsta otpada sadrži znatnu količinu opasnih tvari te postoji opasnost da opasne kemikalije iscure i onečiste tlo prilikom odlaganja na odlagalište. Proizvođačima je dozvoljeno zaračunati   proviziju   za   sakupljanje   otpada   koji   ne potječe iz kućanstava.

# Direktiva o odlaganju otpada

Svrha  Direktive  99/31/EZ  je  osigurati  mjere, postupke i smjernice kojima se sprječavaju i smanjuju

negativni učinci na okoliš i na ljudsko zdravlje, a nastaju

kod odlaganja otpada. Negativni učinci na okoliš uključuju sve sfere okoliša: zagađenje nadzemnih i podzemnih voda, tla i zraka te globalnog okoliša uključujući i efekt staklenika. Direktivom 99/31/EZ uvedeni su strogi tehnički zahtjevi za otpad i odlagališta. S ciljem da se smanji količina biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima države članice moraju donijeti nacionalnu strategiju koja uključuje mjere kao recikliranje, kompostiranje, proizvodnju bioplina ili drugih  tvari  ili  energije  iz  oporabe  biorazgradivog otpada. Države članice moraju osigurati da postojeća odlagališta  zadovolje  zahtjeve  iz  ove  direktive  što  je prije moguće inače im prijeti zatvaranje.

# Direktiva o spaljivanju otpada

Do donošenja ove direktive u Zajednici je postojao sustav    spaljivanja    kojeg    su    definirale    direktive

89/369/EZ  i  89/429/EEZ  (nove  i  postojeće  spalionice komunalnog  otpada)  i  94/67/EZ  (spaljivanje  opasnog

otpada). Cilj ove direktive je da se ograniče negativni

učinci na okoliš i rizici na ljudsko zdravlje koji nastaju od spaljivanja otpada.

# Direktiva o zbrinjavanju otpadnih ulja

Države članice moraju osigurati skupljanje i zbrinjavanje otpadnih mineralnih ulja i maziva te industrijskih ulja. Prioritetni postupak zbrinjavanja treba biti regeneracija ulja, a ukoliko se ona ne provodi potrebno je razmotriti druge postupke kao što su spaljivanje, uništavanje, skladištenje ili odlaganje. Direktiva također propisuje uvjete koje mora zadovoljiti oprema za prikupljanje i objekti za zbrinjavanje otpada. Također  je  potrebno  spriječiti:  ispuštanje  ulja  u nadzemne i podzemne vode te kanalizacijske sustave, nekontrolirano odlaganje otpadnih ulja i ambalaže koja je zaostala njihovom upotrebom i štetan utjecaj na tlo i zrak

# Direktiva o baterijama i akumulatorima

Potrebno je osigurati oporabu i kontrolirano zbrinjavanje  baterija  i  akumulatora  koji  sadrže  štetne

tvari. U EU je od 2000. godine zabranjeno stavljati na tržište   baterije   i   akumulatore   koji   sadrže   više   od

0,0005% masenog udjela žive.

# Direktiva o otpadnim vozilima

Direktiva obavezuje proizvođače da unaprijed razmišljaju o krajnjem zbrinjavanju vozila. Nova vozila se moraju proizvesti tako da se 85% po masi mogu ponovo koristiti i minimalno 95% po masi oporabiti. Također dana je lista dijelova vozila koje se smiju i ne smiju ponovo upotrebljavati. Iz direktive su izuzeta specijalna vozila (vojna, medicinska, …), veliki šleperi i vozila koja se proizvode u malim serijama (manje od

500 komada godišnje po svakoj državi članici).

# Uredba o nadzoru i kontroli prijevoza

Uredba se odnosi na nadzor i prijevoz otpada unutar EU te između EU i ostalih država koje su članice EFTA (Europske udruga slobodne trgovine), OECD-a (Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj) i države potpisnice Baselske konvencije.

# 2.3.4. Usklađenost Hrvatskog i EU zakonodavstva u području gospodarenja otpadom

# 2.3.4. Harmonisation of legislative of Republic of Croatia with EU legislative concerning waste management

Hrvatska   je   u   procesu   usklađivanja   s   pravnom

stečevinom Europske Unije donijela Zakon o otpadu i Pravilnik o gospodarenju otpadom kojim je u potpunosti prenijela    Direktivu    o    otpadu    EU-a    2006/12/EC.

Člankom 7. Zakona o otpadu određena je obveza donošenja Strategije gospodarenja otpadom Hrvatske, a

člankom   8.   određeno   je   što   sve   Strategija   treba sadržavati.  Strategija  gospodarenja  otpadom,  koju  je

donio Hrvatski sabor, potpuno je u skladu sa Zakonom o otpadu i s direktivama EU-a. Hrvatska je za poglavlje

okoliš   dobila   od   Europske   komisije   dobre   ocjene,

osobito za područje otpada i zraka. Na općim načelima EU-a o gospodarenju otpadom utemeljena su osnovna načela Strategije: izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada te smanjivanje njegovih opasnih svojstava, ponovna uporaba-recikliranje i/ili oporaba te načelo da je samo otpad koji se ne može racionalno iskoristiti namijenjen  odlaganju  na  način  prihvatljiv  za  okoliš. Novi Zakon o otpadu je po pravnoj strukturi okvirni zakon kojim se uređuje gospodarenje otpadom u skladu s Direktivom Vijeća o otpadu 91/156 te njezinim izmjenama i dopunama. Kao takav predstavlja pravni temelj za donošenje planova gospodarenja otpadom i provedbenih propisa, donošenjem kojih će se dovršiti proces harmonizacije hrvatskih propisa s pravnom stečevinom Unije na području gospodarenja otpadom.

Glavne odlike ovog zakona su: usklađenost s odredbama Okvirne Direktive Vijeća ministara o otpadu (75/442/EEZ)  i  njezinim  izmjenama  i  dopunama; preuzeti su svi pojmovi iz Okvirne Direktive o otpadu i uspostavljeni pravni mehanizmi za preuzimanje sekundarnog  zakonodavstva  EU  kroz  provedbene propise Zakona. Ovim zakonom također je definirana posebna kategorija otpada čije se zbrinjavanje odvija u zasebnom toku obrade. Shodno tome doneseni su provedbeni propisi za gospodarenje pojedinom kategorijom otpada koji su u potpunosti usklađeni s Direktivama  EU  za  iste  kategorije.  U  skladu  s  gore

navedenim doneseni su pravilnici o gospodarenju pojedinim tokovima otpada: otpadna ambalaža, otpadne baterije i akumulatori, otpadna ulja, otpadna vozila, električki i elektronički uređaji, medicinski otpadu, građ.otapd, i otapdni muljevi. Pravilnicima se uvodi sustav   naknada   za   zbrinjavanje   otpada   po   načelu

»onečišćivač plaća«, potiče se proizvođače na čistiju proizvodnju i time izbjegavanje i smanjivanje nastanka otpada, a građane se potiče na odvojeno prikupljanje.

Pravilnici  koji  određuju  načine  zbrinjavanja određenih vrsta otpada ocijenjeni su u izvješću Europske komisije kao vrlo uspješna rješenja.

Imajući u vidu zatečeno stanje s 257 neuređenih službenih  odlagališta  komunalnog  otpada  i  oko  3000

»divljih« smetlišta, strateško opredjeljenje za izgradnju do 21 centra gospodarenja otpadom uz primjenu najsuvremenijih tehnoloških rješenja zasnovano je na osnovnim načelima Strategije, što pridonosi izgradnji efikasnog i efektivnog sustava gospodarenja otpadom. Također treba spomenuti da je Vlada donijela novu uredbu o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora koja je u potpunosti usklađena s direktivama EU-a te s odredbama Direktive

2000/76/EC o spaljivanju i suspaljivanju otpada.

Odredbama glave IX. Uredbe detaljno se propisuju dopuštene granične vrijednosti emisija kod termičke obrade otpada (spalionice otpada) te kod tehnoloških i

energetskih  objekata  ako  suspaljuju  otpad  te  način

praćenja i vrednovanja emisija. Potrebno je uvažiti zatečeno   stanje   u   vezi   s   postojećim   stacionarnim izvorima (tehnološka i energetska postrojenja) na dan stupanja na snagu ove Uredbe te predvidjeti znatna financijska sredstva potrebna za njihovu rekonstrukciju i prilagodbu odredbama Uredbe. Zato su prijelaznim i završnim odredbama Uredbe propisani rokovi do kojih ti stacionarni izvori moraju postići propisane granične vrijednosti.

# 2.3.5. Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije

# 2.3.5. Spatial plan of Splitsko-dalmatinska County

Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije daje generalne smjernice u pogledu gospodarenja otpadom na

području cijele Županije. Prema odredbama ovog Plana,

obaveze  jedinica  lokalne  samouprave  samim  time  i Grada Splita su da do izgradnje i puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom, poduzmu određene mjere za rješavanje postojećeg stanja na odlagalištima otpada. Navedeno znači kako je potrebno izraditi katastar svih postojećih odlagališta, posebice otpadom zagađenog tla s prijedlogom mjera za njihovu trajnu sanaciju; stave pod kontrolu sva postojeća odlagališta radi izbjegavanja nekontroliranog odlaganja opasnog otpada i stvaranja divljih odlagališta; riješiti zbrinjavanje otpada za svoj teritorij,  razgraničiti  mjere  i  uvjete  za  zbrinjavanje otpada   kao   i   odrediti   odgovarajući   prostor   za   tu namjenu.

Puštanjem u rad Županijskog centra za gospodarenje otpadom, postojeća odlagališta je potrebno reorganizirati kao   pretovarne   stanice   ili   privremena   odlagališta

(sortiranje,  obrada  i  sl.),  a  neke  će  se  u  potpunosti

zatvoriti    uz    provedbu    postupka    sanacije    terena

(nasipanje, sadnja drveća i sl.). Odmah se moraju osigurati osnovni uvjeti za odlaganje otpada, omogućit nesmetan pristup odlagalištu, ograditi ga na primjeren način, osigurati stalan nadzor, evidentirati dovoz otpada, izvršavati ravnanje i zbivanje otpada jedanput tjedno, što hitnije ugasiti svaki eventualni požar, odrediti mjesto za pokop uginulih životinja koje zadovoljavaju propisane uvijete ukopa. Isto tako do izgradnje deponije posebnog otpada  za  cijelu  Državu,  na  nivou  Županije  treba osigurati međuskladištenja vlastitih količina te vrste otpada. U uspostavi cjelovitog i nadziranog toka gospodarenja otpadom biti će potrebno smanjiti količinu otpada koja se mora deponirati, te tako optimizirati korištenje raspoloživih lokacija za deponiranje otpada,

što znači izgradnja najviše pet sanitarnih deponija za područje Županije. Te bi deponije trebale postupno postati  pretovarne  stanice  i  međuskladišta  otpada,  uz

jedan centar za gospodarenje otpadom.

Obveze proizašle iz PP SDŽ, a koje se odnose na jedinice lokalne samouprave, gradove i općine sastavni su dio PGO Grada Splita. Centar za gospodarenje isključivo komunalnim i proizvodnim neopasnim otpadom predviđen je za cijelo područje Županije i to u njenom zaleđu na području općine Lećevica. U provedbi mjera za gospodarenje komunalnim i proizvodnim neopasnim otpadom, Županija je dužna surađivati s jedinicama lokalne samouprave. Također više županija može sporazumno osigurati zajedničku provedbu mjera gospodarenja i krajnjeg zbrinjavanja komunalnog i proizvodnog  neopasnog  otpada.  Prvi  koraci  u  tom smjeru su poduzeti donošenjem nove zakonske regulative,  Strategije  gospodarenja  otpadom  te prostornih planova županija, općina i gradova.

# 2.3.6. Prostorni plan uređenja Grada Splita

# 2.3.6. Spatial plan of City of Split

Prostorni plan uređenja Grada Splita po hijerarhijskom principu važnosti je usklađen s PP SDŽ.

U dijelu Odredbe za provođenje-Postupanje s otpadom kao    konačno    rješenje    odlaganja    komunalnog    i

tehnološkog otpada s područja Grada Splita predviđa na

području Županijskog centra za gospodarenje otpadom koji je planiran izvan granica Grada Splita. Također planira se gradnja transfer stanice i reciklažnih dvorišta. Takav sadržaj je moguće smjestiti unutar prostora današnjeg odlagališta ili u njegovoj neposrednoj blizini (pogon JP „Čistoća”) te na drugim dijelovima Grada Splita.

Planira  se  sanacija  odlagališta  komunalnog  otpada

Karepovac i konačni prestanak rada kada se uspostavi

Županijski centar za gospodarenje otpadom čime će se omogućiti prenamjena u slijedećem planskom razdoblju i to u smislu organiziranja sustava sadržaja sukladno gradskim potrebama. U suradnji s okolnim općinama i gradovima koji odlažu komunalni otpad na području Karepovca i uz koordinaciju sa Županijom, Grad Split je obvezan osigurati provedbu zakonom propisanih mjera za odvojeno prikupljanje otpada.

Grad Split je obvezan donijeti Plan gospodarenja otpadom za svoje područje u skladu sa Zakonom o otpadu. Radi što kvalitetnijeg odvojenog prikupljanja otpada  potrebno  je  detaljno  razraditi  sustav  primarne

selekcije otpada kroz uređenje “ekoloških otoka” i reciklažnih dvorišta kao poseban separat Plana gospodarenja   otpadom.   Obveze   proizašle   iz   PPUG Splita, a koje se odnose na gospodarenje otpadom sastavni su dio PGO Grada Splita.

3.0. PREGLED POSTOJEĆEG STANJA

3.0. PREWIEW OF EXISTING CONDITION

Problematika gospodarenja otpadom na području Grada Splita uklapa se u stanje koje je trenutno prisutno gotovo u svim većim sredinama. Grad Split čini najveći segment sustava gospodarenja otpadom Splitsko- dalmatinske županije, koji ne funkcionira u potpunosti na zakonski ispravan i ekološki zadovoljavajući način. Trenutna situacija je nepovoljna jer jedinice lokalne i regionalne samouprava pristupa, pa tako i Grad Split rješavanju problema na način kako mu to tehničke i financijske  mogućnosti  dozvoljavaju.  Generalno gledano, posljedice neprimjernog gospodarenja komunalnim i ostalim vrstama otpadom su brojne, od nepovoljnog stanja u prostoru koji je onečišćen raznolikim otpadom pa do smanjena kakvoće okoliša i kakvoće življenja, te nepovoljnih i povećanih učinaka na zdravstvene rizike stanovništva. Ako se uzme u obzir da dugo godina nije mogla biti zatvorena financijska konstrukcija za sanaciju postojećih i izgradnju novih odlagališta komunalnog i proizvodnog otpada, postojeće stanje   niti   ne   može   biti   bolje   i   zadovoljavajuće. Postojeće stanje također je posljedica, u prošlosti nedostatne  zakonske  regulative  ali  i  nedosljedne primjene one regulative koja je bila na snazi. Od velike je važnosti na ovom mjestu istaknuti i dugo postojanje sindroma NIMBY (Not In My Back Yard-Ne u mojem dvorištu) i s time povezane teškoće odabira lokacija za zabrinjavanje  komunalnog  i  proizvodnog  otpada. Naravno ovaj sindrom je pratio i NIMET efekt (Not In My Election Time-Ne za mojega mandata), tj. neodlučnost političara za poduzimanje aktivnosti po pitanju gospodarenja otpadom, a posebice kod odabira lokacija za zabrinjavanje otpada. Navedeno nije iznimka već svjetska specifičnost kada je u pitanju gospodarenje s otpadom.

3.1. Postojeći kapaciteti za postupanje s otpadom

3.1. Existing capacities for waste management

# Postojeći  kapaciteti  za  postupanje  s  otpadom  na

području Grada Splita koji se u daljnjim točkama detaljnije analiziraju principijelno se temelje na:

a)  postojećim kapacitetima za prihvat komunalnog i

sličnog otpada od strane građanstva i industrije,

b)  tehničkim kapacitetima i mogućnostima lokalnog komunalnog društva koje se bavi prikupljanjem, odvozom i zbrinjavanjem otpada,

c)  kapacitetima za obradu prikupljenog komunalnog otpada,

d)  kapacitetima za izdvojeno prikupljanje (primarnu reciklažu)    iskoristivih    dijelova    komunalnog

otpada,

e)  kapacitetima za trajno zbrinjavanje neiskoristivih dijelova otpada.

Postojeći kapaciteti za prihvat komunalnog otpada od strane građanstva i iz industrije su dostatni da se prema utvrđenom    redoslijedu    servisira    sve    predviđene

korisnike. Usluga prikupljanja obavlja se iz svih domaćinstava i svih poslovnih prostora na području Grada Splita ali i sa područja gradova Solina i Kaštela te općine Klis, Dugopolje i Podstrana. Navedena usluga se odnosi na 2.378,0 firmi-pravnih osoba, većih poslovnih prostora i 2.793,0 subjekta uslužnih djelatnosti-obrtnici, zanatlije, ugostitelji, manji poslovni prostori. Navedene usluga odnosi se i na 28.402,0 stambena prostora kao i na 45.000,0 korisnika iz bivših društvenih stanova čija naplata ide preko Grada Splita.

Komunalno poduzeće Čistoća d.o.o. koje obavlja usluge prikupljanja otpada, također prema utvrđenom rasporedu isto odvozi na krajnje zbrinjavanje. Za odvoz prikupljenog otpada postoje dovoljni kapaciteti i raspoloživi vozni park koji je prilagođen situaciji prikupljanja otpada, putem vreća, kanti i kontejnera. Potrebni  kapacitet  prijevoza  se  uglavnom  ostvaruje preko kamiona smećara i autopodizača. Tu su još i autočistilice, specijalna vozila, autocisterne, autoperilice, specijalna vozila i specijalna vozila za press kontejnere. Rad  ovih  uređaja  omogućava  stručna  i  kvalificirana radna snaga, tako da osim vozača, komunalno društvo raspolaže i odgovarajućim brojem čistača, pometača i perača.

Prikupljeni komunalni otpad se odvozi na odlagalište Karepovac koje  je u  fazi  sanacije.  Nažalost  u  sklopu ovog odlagališta ne postoji instalirani kapaciteti za sustavnu obradu prikupljenog miješanog komunalnog otpada, tako da se isti jednostavno odlaže na trajno zbrinjavanje.

Što se tiče izdvojenog prikupljanja korisnih dijelova komunalnog   otpada,   koji   se   mogu   reciklirati   i/ili oporabiti kao sekundarna sirovina, situacija nije zadovoljavajuća. Naime postojeći kapaciteti su u potpunosti nedostatni obzirom na potencijal nastanka otpada  i  veličinu  gradskog  područja.  Situacija  se  tek može  smatrati  donekle  zadovoljavajućom  kad  je  u pitanju glomazni otpad i to samo u dijelu koji se odnosi na njegovo prikupljanje kao i dio koji se odnosi na prikupljanje papira posebice iz gospodarskog sektora. Za odvojeno  prikupljanje  i  privremeno  skladištenje separatno prikupljenog komunalnog otpada postoji izgrađeno  reciklažno  dvorište  na  lokaciji  odlagališta

„Karepovac“.

Kapaciteti za trajno zbrinjavanje komunalnog otpada, a do izgradnje županijske zone za gospodarenje otpadom temelji    se    na    korištenju    postojećeg    odlagališta

„Karepovac“.  Radi  se  o  djelomično  uređenom odlagalištu na kojem je odloženo oko 5,0 mil t. ili oko

9,0 mil. m3  uglavnom komunalnog otpada. Površina odlagališta  je  otprilike  120.000  m2,  a  debljina  sloja

otpada blizu 40,0 m. Otpad je tamo odlagan bez ikakvog

posebnog rasporeda, onako kako je prikupljan, a odlagan je otpad bez točne evidencije: komunalni i industrijski, organski i zauljeni otpad, acetilenski mulj iz brodogradilišta  itd.  Odlagalište  je  rađeno  u  vremenu kada propisi iz zaštite okoliša nisu postojali u današnjem obliku tako da odlagalište nema sve zahtijevane mjere zaštite okoliša kao što su npr. donji i gornji brtveni slojevi, kontrola procjednih i oborinskih voda, odlagališnog plina itd. Sredstva za sanaciju prikupljaju

se već godinama, a projekt sanacije obuhvaća proširenje odlagališta, izgradnju pogona za obradu otpada i konzerviranje sadašnjeg stanja odlagališta.

3.1.1. Opis postojećeg stanja- sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

3.1.1. Description of existing condition: collection, transportation  and disposal of  municipal waste

# Potrebno  je  istaknuti  kako  na  postojećoj  razini

davanja usluga sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja otpada postoje odgovarajući problemi zbog čega se navedene usluge kontinuirano moraju nadograđivati i usavršavati kako kvantitativno tako i kvalitativno. U tom smislu se kod karakterizacije postojećeg stanja može izdvojiti   stalni   porast   količine   otpada   komunalnog otpada,  uglavnom  kao  posljedica  rasta  životnog standarda   odnosno   potrošačkih   navika   stanovništva. Drugi razlog porasta količine otpada je posljedica nedostatnih kapaciteta za izdvajanje korisnih dijelova otpada,  obrade  otpada  ali  i  mjera  za  izbjegavanje nastanka  otpada.  Manji  problem  na  području  Grada Splita su nekontrolirano i neovlašteno odlaganje mimo uspostavljenih sustava tako da je broj stalnih divljih odlagališta malen.

# Obuhvaćenost stanovništva

Obuhvaćenost	stanovništva	organiziranim sakupljanjem i odvozom komunalnog otpada predstavlja

jedan  od  osnovnih  parametara  za  definiranje  sustava

upravljanja otpadom. Sakupljanje, prijevoz i krajnje zbrinjavanje  otpada  u  Gradu  Splitu  obavlja  gradska firma Čistoća d.o.o. Dužim radom na ovoj problematici, nadležne komunalne službe su uspjele cjelokupni prostor Grada obuhvatiti u sustav organiziranog prikupljanja i odvoza tako da se može reći da je obuhvaćenost stanovništva 100%-tna. Iz geografskih razloga iznimku

čini mjesni odbor Slatine, koji je uključen u sustav prikupljanja i zbrinjavanja otpada s Trogirskog područja.

# Način sakupljanja komunalnog otpada

Proces  sakupljanja  otpada  je  veoma  važan  zbog očuvanja   zdravlja   ljudi,   okoliša,   životne   sredine,

estetskih  i  ekonomskih  razloga.  U  ovaj  proces  su  uz

sakupljanje otpada uključene i transportne aktivnosti prenošenja istog do mjesta obrade odnosno zbrinjavanja. Način sakupljanja komunalnog otpada na području grada Splita je ustrojen po teritorijalnom principu gdje se razlikuju tri glavna područja i to Centar, Zapad i Istok. Svako od ovih područja podijeljen je na podpodručja odnosne blokove. Blokovi su dalje podijeljeni prema ulicama u kojima se smješteni kontejneri, posude različitog  volumena  odnosno  vreće.  Okosnicu sakupljanja čine kontejneri od 1100L i manji broj posuda od 80-120L. Stanje ove opreme je relativno zadovoljavajuće jer je većina kontejnera u dobrom stanju (procjena preko 70%) i dobro održavana. Broj postavljenih kontejnera i posuda je relativno dostatan, ali ga adekvatno povećanju broja stanovnika i domaćinstava treba nadopunjavati. Raspored kontejnera je također zadovoljavajući, s tim da se u manje urbanim lokacijama koriste vreće za prikupljanje. Kao nedostatak se može istaknuti nedovoljan broj kontejnera za glomazni otpad te kontejnera za razdvojene sekundarne sirovine i opasne komponente     komunalnog     otpada.     Ukupni     broj

postavljenih posuda i kontejnera za prikupljanje miješanog komunalnog otpada   prikazan je u donjoj tablici.

Tablica 3. Vrste i broj posuda za sakupljanje komunalnog otpada u Gradu Splitu

| Vrsta posude | Volumen (L) | Količina |
| --- | --- | --- |
| Kontejneri | 1100 | 4255 |
| Posude | 80 | 755 |
| Posude | 120 | 184 |
| Posude | 210 | 42 |
| Vreće | - | 55m3 dnevno |

Uz otpad iz domaćinstva, zastupljen je i otpad iz industrijskog sektora te iz uslužnih djelatnosti, posebice otpad iz većih prodajnih centara, benzinskih postaja, hotela, banaka, restorana, poslovnih objekata, administrativni objekti itd. Manji objekti uglavnom odlažu otpad u kontejnere predviđene za kućanstva, dok veći objekti kao što su hoteli, bolnice prodajni centri i restorani imaju vlastite kontejnere koje prazni i otpad odvozi Gradska Čistoća d.o.o. Otpad se sakuplja po sljedećim   blokovima,   u   sklopu   kojih   u   pojedinim ulicama postoji jedno ili više sabirnih mjesta koja se periodički prazne prema rasporedu odvoza kako slijedi:

Centar:  Svakodnevno  (7  puta  tjedno)  se  odvodi otpad iz sljedećih ulica: Domovinskog rata, Lička, Gundulićeva, Starčevićeva, Ujevićeva, Zagrebačka, Domagojeva obala., Jadranska, Bijankinijeva,Pojišanska i Kralja Zvonimira. Tri puta tjedno se odvozi otpada iz ulice Hrvatske mornarice i Put Skalica.

Varoš-Meje: Svakodnevno (7 puta tjedno) se odvodi otpad iz sljedećih ulica: Plinarska, Trumbićeva obala, Branimirova  obala,  Ban  Mladenova,  i  Šperun.  Šest

(6)puta  tjedno  se  odvozi  otpad  iz  Gundulićeva,  Z.

Frankopanska, Svačićeva – Kninska, Matoševa, Prilaz V. Nazora. Tri puta (3) tjedno se odvozi otpad iz Meja, Bene, Marjan-ZOO, Mandalinski put i iz Špinutske.

Lučac-Manoš: Šest puta (6) tjedno 6se odvozi otpada s  Mažuranićeva  šetališta,  Domovinskog  rata, Vukovarska, Slobode, Dubrovačka, Braće Kaliterna, Gupčeva, Put Firula, Uvala Zenta, Spinčićeva, bolnica Firule. Tri puta (3) tjedno se odvozi otpad s Bačvica (istočni dio), Zajčeve i Manuša.

Zapad I Blok: Tri puta (3) tjedno se odvozi otpad iz slijedećih ulica: Osječka, Vukovarska, Dubrovačka, Stepinčeva, Šižgorićeva, Slobode, Kralja Zvonimira, Matice    Hrvatske,    Krležina,    Velebitska,    Paraćeva,

Đakovačka, Iločka.

Zapad II Blok: Tri puta (3) tjedno se odvozi otpad iz slijedećih  ulica:  Vukovarska  (Dragovode),  Krležina,

Hercegovačka, Oderska, Doverska, Brda, Ravne njive,

Neslanovac, Dujmovača i Solin (građa-pivovara)

Zapad III Blok: Tri puta (3) tjedno se odvozi otpad iz slijedećih ulica: Dubrovačka, Smiljanića, Put Plokita, Vinkovačka, Vukovarska, Požeška, Slavonska, Valpovačka,  Varaždinska,  Mosećka,  Šibenska, Velebitska i Tršćanska.

Zapad IV Blok: Tri puta (3) tjedno se odvozi otpad iz slijedećih područja: Solina, Vranjic, Sv. Kajo i TTTS-a.

Zapad V Blok: Tri puta (3) tjedno se odvozi otpad iz slijedećih    ulica:    Zrinsko-Frankopanska,    Špinut,    7

Kaštela, Mediteranskih igara, Šetalište Bačvice, Teslina, Dračevac,  Put  Brodarice,  Hrvatske  Mornarice, Lovretska,  Lučićeva,  Put  Supavla,  Komulovića  put, Brda-sjeverni dio, Mostarska, Petravićeva, Triljska, Vranjički put, Hercegovačka, Put Supavla, Antafogasta, Hrvatske mornarice

Istok VI Blok:  Tri puta (3) tjedno se odvozi otpad iz slijedećih  ulica:  Matice  Hrvatske,  Brune  Bušića, Poljička, Šimićeva, Šižgorićeva, Škrape, Dobrilina, Trstenik, Papandopulova, Ruđera Boškovića, Mosećka, Kopilica i Stinice.

Istok VII Blok: Tri puta (3) tjedno se odvozi otpad iz slijedećih  područja:  Visoka,  Stobreč,  Mejaši, Dragovode, Pazdigrad, Sirobuja i Magistrala Solin.

Istok VIII Blok:  Tri puta (3) tjedno se odvozi otpad iz slijedećih ulica: Š. Ljubića, Pujanke, Šibenska, Vukovarska, Kila, Kamen, Šine, Dragovode, Sirobuja i Duilovo.

Istok IX Blok: Tri puta (3) tjedno se odvozi otpad iz slijedećih područja: Podstrana, Srinjine, Sitno Gornje, Sitno Donje, Žrnovnica i Korešnica.

# Istok IX Blok: Tri puta (3) tjedno se odvozi otpad iz

slijedećih ulica: R. Boškovića, Kroz Smdećac, Getaldićeva, Križine, Žnjan, Uvala Trstenik, Put Žnjana, Pape I. Pavla II, Trondheimska, Doverska, Ostravska,

Jeretova, Brune Bušića, F. Vrančića, Krležina, Paraćeva, Kukuljevićeva i Novakova.

# Prijevoz-odvoz komunalnog otpada

Gradska Čistoća raspolaže potrebnim transportnim jedinicama  za  sakupljanje  i  prijevoz  otpada  do odlagališta Karepovac koji je prilagođen uspostavljenom sustavu prikupljanja putem postavljenih posuda i kontejnera. Okosnicu voznog parka za prikupljanje i prijevoz      otpada      čine      kamioni      „smetlari“      i

„autopodizači“. Za čišćenje gradskih ulica koriste se tzv.

čistilice, a za dovoz glomaznog otpada vozila Grajferi. Opća ocjena je da su vozila u dobrom stanju i dobro održavana.  Prema  dinamici  odvoza  sva  vozila  imaju

odgovarajuće frekvencije i rute, te je za postojeće stanje

broj istih dostatan.

Čistoća posjeduje 21 kamion smetlara i to po markama  kako  slijedi:  Mercedes  2628-1  vozilo; Mercedes 1523 –2 vozila; Mercedes 1823 –10 vozila; Mercedes 1217 – 2 vozila; Mercedes 1517- 2 vozila i Mercedes 1824 – 4 vozila. Također Čistoća d.o.o. za prijevoz otpada koristi i 10 kamiona autopodizača slijedećih  marki:  Mercedes  1517-1  vozilo;  Mercedes

1823 – 3 vozila i Mercedes 1518-6 vozila.

# Tablica 4. Kamioni „Smećari“

| RED. BROJ | GARAŽNI BROJ | MARKA |
| --- | --- | --- |
| 1. | 245 | Mercedes 2628 |
| 2. | 243 | Mercedes 1523 |
| 3. | 242 | Mercedes 1523 |
| 4. | 237 | Mercedes 1823 |
| 5. | 236 | Mercedes 1823 |
| 6. | 222 | Mercedes 1823 |
| 7. | 221 | Mercedes 1823 |
| 8. | 220 | Mercedes 1217 |
| 9. | 215 | Mercedes 1217 |
| 10. | 214 | Mercedes 1823 |
| 11. | 213 | Mercedes 1823 |
| 12. | 207 | Mercedes 1823 |
| 13. | 206 | Mercedes 1823 |
| 14. | 204 | Mercedes 1824 |
| 15. | 200 | Mercedes 1517 |
| 16. | 199 | Mercedes 1824 |
| 17. | 256 | Mercedes 1823 |
| 18. | 196 | Mercedes 1517 |
| 19. | 258 | Mercedes 1823 |
| 20. | 178 | Mercedes 1824 |
| 21. | 177 | Mercedes 1824 |

# Tablica 5. Kamioni „Autopodizači“

| RED. BROJ | GARAŽNI BROJ | MARKA I TIP |
| --- | --- | --- |
| 1. | 189 | Mercedes 1517 |
| 2. | 218 | Mercedes 1823 |
| 3. | 223 | Mercedes 1518 |
| 4. | 224 | Mercedes 1823 |
| 5. | 225 | Mercedes 1823 |
| 6. | 233 | Mercedes 1518 |
| 7. | 234 | Mercedes 1518 |
| 8. | 240 | Mercedes 1518 |
| 9. | 241 | Mercedes 1518 |
| 10. | 252 | Mercedes 1518 |

Za čišćenje gradskih ulica koriste se sedam čistilica. Sljedećih marki: MERCEDES 1517-1 vozilo, MORO-1 vozilo- SCHMIDT-3 vozila, MERCEDES 1517 –1 vozilo

# Tablica 6. Vozila „Čistilice“

| RED.BROJ | GARAŽNI BROJ | MARKA I TIP | Volumen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 180 | Mercedes 1517 | 6 m3 |
| 2. | 198 | Moro | 4 m3 |
| 3. | 208 | Schmidt | 4 m3 |
| 4. | 231 | Schmidt | 4 m3 |
| 5. | 239 | Mercedes 1518 | 6 m3 |
| 6. | 246 | Schmidt | 4 m3 |
| 7. | 250 | Egholm | - |

Uz komunalni otpad, na području Grada Splita, susjednih Gradova i općina odvija se i svakodnevno prikupljanje glomaznog otpada. Za navedene aktivnosti se koriti više vozila od toga tri grajfera, kipera, sampodizača i piaggio vozila kada se obavlja uklanjanje glomaznog otpada iz gradskog centra. Dnevno prikupljena količina glomaznog otpada je cca

122 m3. isti se deponira u okviru odlagališta „Karepovac.

# Tablica 7. Vozila za glomazni otpad „Grajferi“

| RED. BROJ | GARAŽNI BROJ | MARKA I TIP | GODINA PROIZVODNJE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 164 | TAM 100 T 8 | 1989. (17) |
| 2. | 217 | Mercedes 1017 | 2001. (5) |
| 3. | 232 | Mercedes 1018 | 2003. (3) |
| 4. | 238 | IVECO 40 C 13 (kiper) | 2004. (2) |
| 5. | 244 | IVECO 150 E 21 | 2005. (1) |
| 6. | 253 | IVECO 150 E 21 | 2007. (0) |

# Tablica 8. Vozila za glomazni otpad „Piaggio“

| RED. BROJ | GARAŽNI BROJ | MARKA I TIP | GODINA PROIZVODNJE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 209 | PIAGGIO PORTER | 2001. (5) |
| 2. | 210 | PIAGGIO PORTER | 2001. (5) |
| 3. | 219 | PIAGGIO PORTER | 2002. (4) |
| 4. | 235 | PIAGGIO PORTER | 2003. (4) |
| 5. | 257 | PIAGGIO PORTER | 2007. (0) |

# Zbrinjavanje komunalnog otpada

Obračun usluga prikupljanja, odvoza i deponiranja komunalnog otpada za kategoriju stambenih prostora (stanovništvo, domaćinstvo) obavlja se prema zadužnoj površini objekta korisnika usluge, a jedinica mjere je m2. Kod obračuna usluga za korisnike iz gospodarstva kao

osnovna obračunska jedinica javlja se također zadužena površina objekta korisnika usluge u kombinaciji s kategorizacijom poslovnih prostora i koeficijentom zagađenja (diferencirane cijene). Treba napomenuti da obračun temeljem zadužene površine objekta korisnika predstavlja  osnovu  i  mjerilo  za  sklapanje  ugovora  o

prikupljanju, odvozu i deponiranju komunalnog otpasa ovisno o količini proizvedenog otpada.

Naplata  za  stambeni  prostor  je  0,27  kn/m2.  Za poslovne prostore obračunska osnovica je 0,35 kn po m2.

Za poslovne prostore u užem centru Grada, unutar područja omeđeno ulicama: Trumbićeva obala, Tomića

stine, Senjska, prilaz Vladimira Nazora do Plinarske, Z.

Frankopanska do Kavanjinove, Međerove, Bihaćka, vukovarska  do  Tolstojeve,  Zagrebačka,  Pothodnik, Obala   Kneza   Domagoja   do   Trajektne   luke,   zbog

svakodnevnog odvoza otpadaka, cijena usluga odvoza određuje se u visini većoj za 30 % u odnosu na utvrđene cijene  za  sve  kategorije.  Namjenski  dio  cijene skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog i glomaznog otpada za sanaciju odlagališta „Karepovac“ u Splitu, utvrđuje  se  u  iznosu  od  12  kn/m2,  za  koji  iznos  se uvećava   iz   postojećeg   cjenovnika.   Kod   poslovnih prostora  izvršena  je  dodatna  kategorizacija  prostora prema djelatnostima koje se obavljaju te koeficijentima zagađenja kako slijedi.

# Tablica 9. Kategorizacija prostora i koeficijenti zagađenja

| Red. Broj | GRUPA – KATEGORIJA POSLOVNOG PROSTORA | KOEF. SLOŽEN. ZAGAĐENOSTI | CIJENA PO m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ustanove i organizacije: socijalne zaštite, odgojne i prosvjetne (vrtići, đački i studentski domovi, škole i fakulteti), kulturne ustanove (muzeji, galerije, kazališta, kino dvorane, videoteke), vjerske i humanitarne ustanove, športske ustanove i objekti | 1 | 0,35 |
| 2. | Zdravstvene ustanove (bolnice, domovi zdravlja, stacionari, ambulante, ljekarne), objekti i ustanove Grada, Županije, Republike, proizvodna i uslužna poduzeća preko 10.000 m2 poslovnog prostora (otvoreni i zatvoreni) | 1,5 | 0,525 |
| 3. | Hoteli, pansioni, odmarališta, turistički objekti sa sezonskim poslovanjem, kancelarijski prostori (uredi, biroi, predstavništva i sl.), proizvodna i uslužna poduzeća od 2.000 do 10.000 m2 poslovnog prostora (otvoreni i zatvoreni) | 2,5 | 0,875 |
| 4. | Zanatska i uslužna poduzeća i radnje (postolari, brijači, cvjećarnice, fotografi, zlatari, filigrani, limari, autolimari, vulkanizeri, kemijske čistionice, butici i ostale zanatske i uslužne radnje, proizvodna i uslužna poduzeća) | 4 | 1,40 |
| 5. | Robne kuće, prodajni centri, skladište i stovarišta (otvoreni i zatvoreni poslovni prostori), pekare, trgovine tekstilom, konfekcijom, trikotažom, obućom, galanterijom, knjižare, papirnice i ostale trgovačke radnje isključujući i trgovine iz grupe 6. | 6 | 2,10 |
| 6. | Samoposluge, diskonti, prodavaonice prehrambenih proizvoda, prodavaonice mješovite robe | 8 | 2,80 |
| 7. | Ugostiteljske radnje (kafići, picerije, gostionice i radnje za prodaju toplih i hladnih jela i pića, radnje na javno-prometnim površinama (kiosci, frižideri) | 10 | 3,50 |

Komunalni otpad s područja grada Splita kao što je već navedeno odlaže se na odlagalištu komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada „Karepovac“, osim područja mjesnog odbora Slatine, na otoku Čiovo. Zbog nemogućnosti uvođenja samostalne vlastite organizacije na tom području Grad Split je povjerio Gradu Trogiru obavljanje komunalne djelatnosti i otpad se odvozi na odlagalište „Vučje Brdo“ u Planom.

Odlagalište  otpada  Karepovac  smješteno  je  u istočnom dijelu Splita, svega 6 km zračne udaljenosti od stare gradske jezgre. Prvobitni teren na kojemu je započeto odlaganje otpada imao je blagi nagib prema istoku, a u pravcu sjever – jug predstavljao je blagu depresiju.   Uslijed   prepunjenja   odlagališta   originalni oblik    nekadašnjeg    prostora    danas    je    zamijenjen

izdignutim terenom odloženog otpada. Ekspanzijom Grada Splita lokacija odlagališta “Karepovac” danas se nalazi u središtu šire urbanizirane zone grada Splita. Prikupljeni i odloženi komunalni i drugi otpad nije prethodno vagan, tako da se količine procjenjuju na principu zapremine, u pravilu brojenjem vozila koja dovoze otpad. Komunalni i drugi otpad se na odlagalištu sabijao   buldožerima,   a   od   prije   desetak   godina   i uporabom kompaktora.  Odlagalištem  Karepovac rukovodi K.D. Čistoća Split. Dnevni prekrivni sloj je u pravilu zemlja iz iskopa sa gradilišta, ali i razni drugi inertni sipki materijali. Odlagalište Karepovac zadnjih godina je  uredno  prekriveno  dnevnim  prekrivnim slojem, tako da su na minimum svedene određene ekscesne situacije (požari, razvoj neugodnih mirisa i sl.).

Vrlo je vjerojatno da su u prvim godinama formiranja odlagališta često odvijali požari koji su se ujedno i koristili za smanjenje zauzetog prostora odlagališta.

Tehnologija   odlaganja   na   odlagalištu   Karepovac može se opisati kroz slijedeće aktivnosti:

a)  vozila  sa  komunalnim  otpadom  se  na  ulazu evidentiraju,

b)  vozilo se upućuje prema slobodnom prostoru za odlaganje otpada,

c)  nakon  odložene dnevne količine  otpada  ista se prekriva dnevnim prekrivnim slojem,

d)  po potrebi tijekom napuštanja odlagališta vozilo ispire kotače.

Infrastruktura na odlagalištu Karepovac je svedena na najosnovanije potrebe za normalan rad odlagališta Karepovac. Osnovna infrastrukturna oprema kojom raspolaže odlagalište Karepovac je slijedeća:

▪	ulazna rampa za zatvaranje prilaznog puta,

▪	upravna i čuvarska zgrada sa sanitarijama,

▪	garaža za radni stroj na odlagalištu s kanalom za pregled stroja,

▪	spremnik za vodu za gašenje za slučaj nastanka požara,

▪	protupožarni put sa zaštitnim pojasom,

▪	uskladištene  cijevi  za  gašenje  požara  i  ostalog alata,

▪	prostor za čuvanje kompaktora i ostalih vozila,

▪	prostor za pranje kotača vozila,

▪	zaštitna ograda i

▪	reciklažno  dvorište  za  prikupljanje  sekundarnih sirovima.

Prema   Pravilniku   o   uvjetima   za   postupanje   s otpadom (NN 123/97) za odlagališta komunalnog otpada definirani  su  tehnički  uvjeti  koje  treba  zadovoljiti,  a pored toga su definirani uvjeti koje je potrebno ispuniti kod saniranja postojećih odlagališta komunalnog otpada.

Istim je Pravilnikom definiran rok za ispunjavanje tehničkih  zahtjeva  iz    Pravilnika  koji  je  postavljen  s

datumom od 1. siječnja 2002. godine. Ne treba posebno

napominjati kako ovo odlagalište ne udovoljava potpuno odredbama navedenog Pravilnika, posebno u segmentu brtvenih slojeva, kontrole i obrade odlagališnog plina, kontrole i prikupljanja oborinskih i procjednih voda.

# Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada

Kada je u pitanju glomazni otpad, Čistoća d.o.o. dnevno prikupi oko 122 m3, od čega cca 80% u Splitu. Uglavnom se prikupljaju dotrajali kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i njihovi dijelovi i slično. Osnovni princip prikupljanja je da građani svoj glomazni otpad odlažu na javne površine odnosno u postavljene kontejnere iz kojih se obavlja svakodnevni odvoz prema unaprijed određenom rasporedu. Kontejneri za glomazni otpad su postavljeni u svakom kotaru odnosno mjesnom odboru kako je to prikazano u tablici 10.

# Tablica 10. Raspored kontejnera za glomazni otpad

| GRADSKI KOTAR | BROJ LOKACIJA |
| --- | --- |
| KMAN | 6 |
| LOKVE | 6 |
| ŠPINUT | 6 |
| BLATINE-ŠKRAPE | 6 |
| GRIPE | 6 |
| BAČVICE | 6 |
| BOL | 6 |
| PLOKITE | 6 |
| LOVRET | 6 |
| TRSTENIK | 6 |
| SPLIT 3 | 6 |
| MERTOJAK | 6 |
| SUĆIDAR | 6 |
| GRAD | 6 |
| PUJANKE | 6 |
| MEJE | 6 |
| RAVNE NJIVE | 6 |
| VAROŠ | 6 |
| LUČAC-MANUŠ | 6 |
| BRDA | 6 |
| NESLANOVAC | 6 |
| VISOKA | 6 |
| ŠINE | 6 |
| MJESNI ODBOR STOBREČ | 3 |
| MJESNI ODBOR ŽRNOVNICA | 3 |
| MJESNI ODBOR SIRINJE | 3 |
| OPĆINA PODSTRANA | 3 |

| GRAD SOLIN | 3 |
| --- | --- |
| OPĆINA DUGOPOLJE | 3 |
| SLOBODAN DAN ZA INTERVENCIJE |  |

Ukupno  je  postavljeno  147  kontejnera,  što  znači jedan kontejner na 1390 stanovnika. Za pražnjenje kontejnera i prikupljanje odloženog glomaznog otpada s

javnih površina koriste se specijalizirana vozila tipa GRAJFER   koji   po   slijedećem   rasporedu   obavljaju odvoz.

# Tablica 11. Odvoz glomaznog otpada po danima i kotarevima/ulicama

| VOZILO | DAN | ULICA, KOTAR |
| --- | --- | --- |
| GRAJFER 1 | Ponedeljak – Srijeda – Petak | Žnjan – Pazigrad – Bačvice |
|  | Utorak – Subota | Sirobuja –kod G.K. i glavne ceste Lovrinac- kod Gašperova Stobreč – kod Bunkera TTTS Žrnovnica Podstrana |
|  | Četvrtak | Solin – Kaštela |
| GRAJFER 2 | Ponedeljak – Četvrtak | Brda Ravne Njive Neslanovac – Bilice |
|  | Utorak – Petak | Plokite Gripe Lokve |
|  | Srijeda – Subota | Kman – Kocunar Špinut Bol |
| GRAJFER 3 | Ponedeljak – Četvrtak | Split 3 Trstenik Mertojak |
|  | Utorak – Petak | Pujanke Blatine – Škrape Visoka |
|  | Srijeda – Subota | Sućidar Šine – Kamen Mejaši – Kila |
| KIPER | Svaki dan | Šperun – Tolstojeva – Držićeva – Riječka – Istarska – parkiralište općine – Kralja Zvonimira – Ljudevita posavskog – Bihačka parkiralište Elektrodalmacije – parkiralište Plinarske – Gajeva cijela od Vladimira Nazora do Marjanskih vrata (cijeli krug) – Vukovarska – Kvaternikova – Washingtonova – Mažuranićevo šetalište - Gorička – Domovinskog rata – Vidilica – Omiška – Račkog – Vrzov dolac – Petrova, Lovret, Skalice i Meje. |
|  | Svaki četvrtak | Tunel Papandopula |

Prosječna, približna specifična gustoća glomaznog otpada je oko 1,5 m3/t. Obzirom na volumen koji se svakodnevno prikupi proizlazi da se godišnje zbrine oko

38.650 t/god istog. Prema procijenjenom broju, svaki stanovnika Grada Splita godišnje proizvede oko 189 kg. glomaznog otpada.

3.1.2. Utvrđivanje kvalitativnih i kvantitativnih svojstava komunalnog otpada

3.1.2. Quality and quantity identification of municipal waste

# Kvalitativne  i  kvantitativne  karakteristike  otpada

utvrđuju se iz razloga:

   osnovne i specifične strukture gdje se utvrđuje standardni maseni sastav,

‰ kontroliraju  promjene  standardnog  masenog sastava obzirom na porijeklo otpada (urbani dijelovi grada odnosno ruralni dijelovi),

‰   promjene  odnosa  mase  i  volumena  otpada  što

predstavlja  sve  prisutniji kriteriji  za  definiranje

efikasnosti provedbe primarne selekcije.

Svrha utvrđivanja kvalitativnih i kvantitativnih svojstava otpada je slijedeća:

 definiranje  raspodjele  volumena  otpada  za potrebe sekundarne selekcije po veličini otpada

odnosno  neiskoristivog  ostatka  za  odlaganje  u

okviru odlagališta centralne zone za gospodarenje otpadom,

   druga  (tehnička  i  ekonomska)  definiranja  za potrebe koncesionarskih ugovora za rekuperaciju iskoristivih dijelova otpada.

Krajem 2004.god stupio je na snagu Zakon o otpadu (NN 178/04) prema kojem se otpad definira kao svaka tvar ili predmet određen kategorijama otpada propisanim provedbenim propisima ovog Zakona, koje posjednik odbacuje,  namjerava  ili  mora  odbaciti.  Na  temelju

članka 2. stavka 3. I članka 103. podstavka 2. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/2004), Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o kategorijama,

vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom

opasnog otpada. Na temelju kategorija, s obzirom na svojstva kojima djeluje na zdravlje ljudi i okoliš, otpad se definira kao inertni otpad, neopasni otpad i opasni otpad. Komunalni otpad jest otpad iz domaćinstva te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, spada u kategoriju neopasnog otpada. Kakvoća i količina komunalnog otpada mijenjaju se ovisno o tome u kojoj sredini nastaju, životnom standardu stanovništva, razini komunalne usluge, tipu i veličini područja sa kojeg se obavlja prikupljanje itd. Zbog toga se za razmatrano područje provode mjerenja i to u ciklusima za zimski i ljetni    period,    zbog    karakterističnih    oscilacija    u

količinama (a vjerojatno i strukturi) komunalnog i njemu sličnom otpadu u pojedinim periodima godine kako je to prikazano u narednoj točki.

# Utvrđivanje kvalitativnih svojstava komunalnog otpada

# Za one količine otpada koje se odlažu na odlagalištu

„Karepovac“ postoje podaci dobiveni direktnim analizama sastava morfoloških, strukturnih te drugih fizikalnih i kemijskih karakteristika komunalnog otpada

koji se većim dijelom generira na području Grada Splita.

Morfološki sastav otpada je maseni udio pojedinih frakcija u karakterističnom uzorku komunalnog otpada. Samo ispitivanje strukturnog sastava obavlja se na uređaju  tzv.  «sortirki»  tijekom  cijelog  radnog  tjedna

četiri puta godišnje (za svako godišnje doba). Ispitivanje se obavlja na sastav komunalnog otpada sa ključnim brojem 20 00 00, pri čemu se odvajaju granulometrijske

frakcije  veće,  odnosno  manje  od  40  mm.  Daljnje

razdvajanje uzoraka pojedinih frakcija obavlja se ručnim sortiranjem.

Uobičajeni izvori komunalnog otpada na području Grada Splita su kućanstva, komercijalni izvori (restorani, trgovine,     uredi,     autoservisi,     ambulante,     hoteli,

proizvodni pogoni itd.) te javne površine (ulice, parkovi

i  dr.).  Na  morfološki  sastav  otpada  utječe  broj stanovnika, godišnje doba, klima, geografski položaj i ekonomska situacija. Morfološki sastav otpada se može procjeniti na osnovu raspoloživih podataka o razmatranom području. Međutim firma IPZ d.o.o. iz Zagreba obavlja sustavna mjerenja sastava komunalnog otpada već cijeli niz godina na području Županije. Na bazi provedenih ispitivanja sastava komunalnog otpada u Gradu Splitu i ruralnom dijelu Županije definirane su i karakteristike komunalnog otpada koji će se obrađivati u Centru za gospodarenje otpadom. Tipičan sastava komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište Karepovac prikazan je u donjoj tablici i pripadajućem grafu:

# Tablica 12. Sastav komunalnog otpada za područje Grada Splita

| Frakcija komunalnog otpada | 2/98 | 10/98 | 8/05 | Prosjek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Guma | 0,2 | 0,7 | 0 | 0,3 |
| Papir, karton | 23,8 | 24,6 | 22,0 | 23,47 |
| Plastika | 10,9 | 11,4 | 14,0 | 12,1 |
| Metali | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 2,34 |
| Staklo | 5,5 | 3,8 | 2,0 | 3,77 |
| Drvo | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 2,23 |
| Tekstil i koža | 7,3 | 6,9 | 5,0 | 6,4 |
| Poseban otpad | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 0,73 |
| Kuhinjski biootpad | 18,6 | 24,8 | 13,0 | 18,8 |
| Inertni otpad | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,1 |
| Koža i kosti | 0,5 | 2,1 | 1,0 | 1,2 |
| Ostatak manji od 40 mm | 27,5 | 19,2 | 33 | 26,56 |

ostatak m aji od 40 mm

# 28%

guma

0%

papir, karton

23%

kosti i koža

1%

inertni otpad

2%

kuhinjski biootpad

19%

poseban otpad teks til i k ož a

plastika

12%

metali

2%

staklo

4%

drvo

2%

1%	6%

# Graf 1. Prosječan sastav komunalnog otpada za područje Grada Splita

# Prosijani dio otpada koji sačinjava frakciju manju od

40  mm  sastoji  se  uglavnom  od  biootpada,  papira, kartona, inertnog materijala i stakla. Dio nastalog otpada koji sadrži vrijedne materijale potrebno je reciklirati (oporabiti) tj. izdvojiti i upotrijebiti kao sirovine u određenim  proizvodnim  procesima   ili   u   energetske svrhe. Ovakav način postupanja s otpadom mora se temeljiti prvenstveno na ekonomskim načelima tj. da donosi financijsku dobit od sakupljanja i prodaje otpada za kojeg postoji interes na tržištu. To pretpostavlja funcioniranje tržišta i postojanje podupirajuće infrastrukture (prostor, oprema, energija, kapital, informacije, ljudi i znanje) te precizne zakonske regulative.

Uspostavom organiziranog koncepta gospodarenja s otpadom na nivo Županije, pa tako i na razini Grada Splita  očekuje  se  značajnije  uvođenje  primarne reciklaže-odvojenog sakupljanja određenih komponenti otpada  na  mjestu  nastanka.  Uz  miješani    komunalni otpad, postoji i proizvodni otpad koji nastaje u različitim proizvodnim djelatnostima, te građevinski otpad. Kako je u razmatranju isključivo komunalni otpad, isti se temeljem prethodno utvrđenih sastavnih komponenti može dodatno podijeliti kako slijedi:

   Biootpad,  sastoji  se  od  kuhinjskih  ostataka,  te različitog vrtnog otpada kao što je:

-	ostatci od voća i povrća,

-	ostatci od čišćenja prehrambenih namirnica ,

-	kruh, ostatci hrane,

-	zeleni otpad, trava, lišće, grane.

   Papir i karton. U ovu kategoriju spadaju:

-	novinski i ostali tiskani papir,

-	knjige, bilježnice, katalozi, prospekti,

-	papirnate vrećice, kartonska kutije,

-	ostali  papirni  i  kartonski  predmeti  bez  folije  i drugih plastičnih materijala.

   Staklo. Dijeli se u dvije glavne skupine:

-	staklene posude-boce, čaše

-	prozorsko ravni i automobilsko staklo

   Plastika (Polimerni materijali):

-	PET (polietilen),

-	PELD (polietilen niske gustoće),

-	PEHD ( polietilen visoke gustoće),

-	PVC (polivinil klorid),

-	PP (polipropilen),

-	PS (polistiren),

-	PET ambalaža,

-	Ostala plastika (prehrambeni artikli, sredstva za pranje i čišćenje).

   Metali. Metalni ostatci mogu se podijeliti na:

-	željezni metali (čelik, lim, lijev..),

-	obojeni metali (aluminij, bakar, olovo, cink…).

   Poseban,  opasan  otpad.  U  opasni  komunalni otpad se ubrajaju sve tvari, ostatci tvari, odnosno ambalaža onečišćena tim tvarima koji izravno ugrožavaju zdravlje ljudi i životinja te smanjuju kakvoću okoliša, kao što su:

-	otpadne baterije, akumulatori,

-	onečišćena ambalaža od raznih kemikalija,

-	žarulje, svjetiljke,

-	posude pod tlakom,

-	motorna ulja, uljni filteri,

-	lijekovi, kozmetički proizvodi,

-	razni drugi predmeti koji sadrže opasne tvari.

   Ostali otpad (ostatak). U ostatak spadaju skupine manjih otpadnih tvari tj. predmeta manjih i srednjih dimenzija:

-	tkanine i koža,

-	nespecificirani       sitni       dijelovi       različitih kompozitnih materijala

-	keramika, porculan,

-	sitni biootpad

-	sitni papir i karton

-	sitni metali i dijelovi različitih opasnih otpadnih tvari

# Osnovna fizikalna svojstva komunalnog otpada

Budući da ne postoje podaci vezani uz fizikalno- kemijske pokazatelje krutog komunalnog otpada isti  se daju   u   okviru   predmetne   dokumentacije   na   razini

literaturnih  podataka,  a  svojstveni  su  za  proizvedeni kruti komunalni otpad.

# Tablica 13. Sadržaj vlage po pojedinim komponentama komunalnog otpada

| Komponenta | Sadržaj vlage | Tipični sadržaj vlage |
| --- | --- | --- |
| Ostatci hrane | 50-80% | 70% |
| Papir | 4-10% | 6% |
| Karton | 4-8% | 5% |
| Plastika | 1-4% | 2% |
| Tekstil | 6-15% | 10% |
| Guma | 1-4% | 2% |
| Koža | 8-12% | 10% |
| Zeleni otpad | 30-80% | 60% |
| Drvo | 15-40% | 20% |
| Organski otpad | 10-60% | 25% |
| Staklo | 1-4% | 2% |
| Limenke | 2-4% | 3% |
| Ne-željezni metali | 2-4% | 2% |
| Željezni metali | 2-6% | 3% |
| Građ. Otpad | 6-12% | 8% |

# Tablica 14.: Morfološki oblik pojedinih komponenti komunalnog otpada

| Komponenta | Područje veličine(mm) | Tipična veličina(mm) |
| --- | --- | --- |
| Hrana | 0-200 | 100 |
| Papir i karton | 100-500 | 350 |
| Plastika | 0-400 | 200 |
| Staklo | 0-200 | 100 |
| Metali | 0-200 | 100 |
| Tekstil | 0-300 | 150 |
| Prašina,pepeo | 0-100 | 25 |

# Tablica 15.: Odnos među pojedinim frakcijama komunalnog otpada

| Frakcija | 0-40 mm | 40-100 mm | >100 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost | 26% | 19% | 55% |

# Tablica 16. Gustoća pojedinih komponenti komunalnog otpada

| Komponenta otpada | Gustoća kg/m3 (područje gustoće) | Tipična gustoća(kg/m3) |
| --- | --- | --- |
| Ostaci hrane | 120-480 | 290 |
| 2Papir | 30-130 | 85 |
| Karton | 30-80 | 50 |
| Plastika | 30-130 | 65 |
| Tekstil | 30-100 | 65 |
| Guma | 90-200 | 130 |
| Koža | 90-260 | 160 |
| Ostatci iz vrta | 60-225 | 105 |
| Drvo | 120-320 | 240 |
| Miješani organski otpad | 90-360 | 240 |
| Staklo | 160-480 | 195 |
| Limenke | 45-160 | 90 |
| Ne željezni metali | 60-240 | 160 |
| Željezni metali | 120-1200 | 320 |
| Pepeo, cigle itd. | 320-960 | 480 |

Mjerenja su pokazala da se za ulaznu gustoću miješanog komunalnog otpada prije ugradnje na odlagalištu mogu uzeti vrijednosti u rasponu od 130 kg/m3-300 kg/m3 što u prosjeku daje gustoću od 215 kg/m3. Za gustoću u rastresitom stanju (tijekom prikupljanja) uzima se gustoća od 130 kg/m3.

Utvrđivanje količine komunalnog otpada-procjena na osnovu postojećih podataka

Budući  da  se  komunalni  otpad  s  područja  grada Splita  ne  važe,  procjena  količine  se  može aproksimativno izvesti na osnovi postojećih podataka o voznom parku, načinu sakupljanja otpada i posudama za prikupljanje. Također su uzeti i u obzir podaci o prijavljenim  količinama  otpada  u  zadnjih  6  godina. Vozni park, način sakupljanja i posude za prikupljanje su opisane u prethodnom dijelu teksta. Iz sačinjene analize, zaključeno je slijedeće:

   Prosječno se 4 x tjedno otpad s područja Grada prikuplja i odvozi na odlagalište Karepovac;

   Ukupno postavljeni broj kanti/posuda/kontejnera omogućava da se dnevno u Gradu prikupi

   oko 4772 m3  miješanog komunalnog otpada, uz pretpostavljeni faktor popunjenosti od 0,8;

   Ukupni volumen miješanog komunalnog otpada koji nastaje u Gradu Splitu je 794.000,0 m3;

   Pretpostavljena minimalna gustoća prikupljenog komunalnog otpada je 130 kg/m3;

   Ukupna količina komunalnog otpada koja nastaje

u Gradu Splitu je 103.220,0 t.;

   Specifična  količina  po  glavi  stanovnika  je  oko

0,51 t/god.

Napomena:  Budući  da  se  iskaz  bazira  na procjenama, navedene količine predstavljaju gornju granicu komunalnog otpada i specifične količine po stanovniku.

Na osnovu procjena količina otpada u zadnjem desetljeću (zadnjih 6 godina) koje je Čistoća d.o.o. prijavila u KEO, te preko broja stanovnika i procijenjene specifične količine otpada koja nastaje po stanovniku, može se orjentaciono utvrditi postojeća količina komunalnog  otpada  koju  proizvedu  građani     Grada Splita.

# Tablica 17. Količina otpada koja nastaje na području Grada Splita u zadnjih 6 godina

| Godina | Količina otpada | Broj stanovnika | Spec. kol. otpada |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001+ | 98138 | 188694 | 0,52 |
| 2002+ | 102699 | 191323 | 0,54 |
| 2003+ | 107051 | 193952 | 0,55 |
| 2004+ | 112436 | 196581 | 0,57 |
| 2005+ | 116683 | 199210 | 0,58 |
| 2006+ | 103466 | 201839 | 0,51 |
| 2007 | 107407 | 204468 | 0,525 |

   Podaci o količinama su dobiveni od K.D. Čistoća d.o.o. Iz tablice je vidljivo da je u periodu 2001-

2006.god.  prisutan  očekivani  trend  rasta specifične količine otpada. U 2006. god. dolazi

do	neočekivanog    (velikog)    pada    količine komunalnog otpada, (za 13.217,0 t).

   Za očekivati je da će se specifične količine otpada

nakon  2006.god.  rasti  po  trendu  koji  je  bio

prisutan za prijašnji period i to za cca 2%. (2007.god na Karepovac odloženo 107.202, 0 t otpada).

Napomena:  Odstupanja  u  količini  komunalnog otpada većim dijelom su posljedica procjene obzirom da se  ista  radi  prema  broju  tura  i  broju  kamiona  koji

dovoze  otpad  na  odlagalište  ,  budući  da  se  do  sada otpad nije vagao. Jednim manjim dijelom to je i posljedica uvođenja sustava primarne recikalže posebice ambalažnog otpada.

Utvrđivanje količina komunalnog otpada-procjena na osnovi KEO

# Komunalno društvo Čistoća d.o.o. prijavljuje u KEO

ukupne količine koje prikupi i zbrine u svom aranžmanu. Radi se o Gradovima Split, Solin i Kaštela te općinama Podstrana, Dugopolje i Klis. Prijavljene količine komunalnog otpada s područja Grada Splita u periodu od

2001-2006 nalaze se u donjoj tablici.

# Tablica 18. Prijavljena količina otpada u KEO

| Područje Grada Splita | Količina | Udio od ukupno prikupljene količine |
| --- | --- | --- |
|  | (t) | (%) |
| 2001 | 98138 | 78,27 |
| 2002 | 102699 | 78,27 |
| 2003 | 107051 | 78,27 |
| 2004 | 112436 | 78,27 |
| 2005 | 116683 | 78.27 |
| 2006 | 103466 | 67,56 |

Iz tablice je vidljivo kako je Čistoća d.o.o. na području Grada Splita 2006.god. prikupila   i u katastar prijavila

103.466,0 t. miješanog komunalnog otpada. Da bi se na osnovu prijavljenih količina otpada u KEO mogla utvrditi   tj. procijeniti postojeća količina otpada, navedeni podaci su stavljeni u grafički odnos.

108.000

106.000

104.000

102.000

100.000

98.000

procjena kol. otpada

# KEO podaci

96.000

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007

godina

# Graf 2. Procjena količina komunalnog otpada

Također treba uzeti u obzir da Čistoća d.o.o. uz komunalni  otpad  i  komponente  korisnog  otpada zbrinjava  i glomazni otpad, otpad  iz parkova, vrtova,

čišćenja ulica, otpad s tržnica, otpad s groblja, tzv. te otpad iz različitih privrednih subjekata i uslužnih djelatnosti.    Također    jedan    dio    otpada    sličnog

komunalnom se prikupi i u raznim javnim, uslužnim i

zdravstvenim  ustanovama.  Uvođenjem  cjelovitog sustava gospodarenja otpadom po pojedinim gospodarskim subjektima, prije svega korisnim izdvajanjem, smanjiti će se i količina miješanog komunalnog otpada koja će se odložiti na odlagalište

„Karepovac“.

 Iz  grafa  se  može  vidjeti  da  se  prema pretpostavljenom trendu u 2007.god. može očekivati ukupna količina miješanog komunalnog otpada od oko 104.500,0 t;

 Ova količina dobro korespondira obzirom na prethodno danu procjenu od 103.220,0 t;

   Dobiveni rezultati ukazuju da je realno očekivati

između   104.500.0   i   107.345,0   t.   miješanog

komunalnog otpada;

 Navedeno je ilustrativno prikazano na gornjem grafu na kojem je prikazano područje za koje se smatra  da  predstavlja  realnu  ukupnu  količinu

otpada.

3.2. Proizvodni otpad

3.2. Industrial waste

Proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu  u  industriji,  obrtu  i  drugim  procesima,  a  po

sastavu i svojstvima razlikuje se od komunalnog otpada.

Isto tako, prema Zakonu o otpadu, proizvodnim se otpadom ne smatraju ostaci iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača. Neopasni otpad je otpad koji nema neko od svojstava utvrđenih u Prilogu II. Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada. Proizvođači, skupljači, obrađivači otpada i svi oni   koji   gospodare   otpadom   obvezni   su,   jednom godišnje, podatke o vrstama, količinama i tokovima otpada  dostaviti  nadležnom  uredu  državne  uprave  u

županiji.  Podaci  za  sve  županije  objedinjavaju  se  u AZO-u. Neke vrste otpada u sustav se, iz različitih razloga, vrlo slabo prijavljuju, podaci su često nepotpuni

ili  loše  kvalitete.  Stoga  Agencija  još  uvijek  ne  može

osiguravati potpune i cjelovite podatke o količinama, vrstama  i  tokovima  proizvodnog  otpada.  Prema podacima iz KEO, u 2004.god. je proizvedeno 1.514.363 tona   neopasnog   proizvodnog   (tehnološkog)   otpada, prema slijedećoj strukturi i udjelu pojedinih komponenti:

# Graf 3. Struktura proizvodnog neopasnog otpada

Grad Split s okolicom čini okosnicu gospdraskog razvoja cijele Županije, tako i da najveće količine ovog otpada nasataju na ovom području. Prema procjenama iz KEO, u Splitsko-dalmatinskoj županiji nastane godišnje oko 15.000,0 t. proizvodnog neopasnog otpada. Gospodarenje s ovom vrstom otpada je u nadležnosti

Županije.

3.3. Primarna reciklaža-pregled postojećeg stanja i procjena

3.3. Primary recycling - rewiew of exsisting  condition and assessment

# Pod reciklažom se podrazumijeva izdvajanje korisnih

komponenti iz toka miješanog komunalnog otpada i to papira, metala, stakla, plastičnih materijala i organskog dijela otpada. Cilj razdvajanja po vrstama je njihovo ponovno korištenje za istu ili drugu namjenu. Organizirano sakupljanje sekundarnih sirovina u Splitu

postoji već nekoliko godina ali je uglavnom vezano uz veće industrijske objekte. Izuzetak tek predstavlja sakupljanje papira i stakla koje je organizirano u većim prodajnim  centrima  ali  i  na  području  Grada  za  što postoje posebno opremljeni kontejneri (Čistoća, Unija Papir i PAN Papir). Izdvajanje biootpada se ne provodi. Obzirom na sastav komunalnog otpada i postojeće kapacitete primarne reciklaže, Grad Split ima dosta prostora za nadogradnju sustava odvojenog prikupljanja. Postojeće stanje ne zadovoljava, ne samo iz razloga nedefinirane i neprecizne regulative kojom se regulira otkup sekundarnih sirovina, već i zbog nepostojanja tržišta i burze otpada gdje bi se odvojene sekundarne sirovine mogle lakše i brže plasirati. Ne računajući incijativu gospodarskih subjekata, u zadnjih nekoliko godina  i  Grad  je  preko  svog  komunalnog  poduzeća

Čistoća d.o.o. uložio napore da se putem zelenih otoka u

što većem postotku izdvojile iskoristive frakcije komunalnog otpada koje čine njegov znatan dio. Osim nadogradnje sustava, za veća izdvajanja otpada biti će

potrebna   intenzivna   promidžba   i   edukacija   kao   i

promjena dosadašnjih navika i odnosa prema otpadu.

3.3.1. Zeleni otoci

3.3.1. „Green islands“

Zeleni  otok  je  mjesto  na  kojem  građani  mogu odložiti  odvojeno  prikupljeni  otpad  koji  svakodnevno

nastaje u većim količinama kao što je papir, plastika,

staklo itd. U Gradu postoje 53 lokacije zelenih otoka smještenih na javnim površinama. Samo se na njih dvadesetak  odvojeno  mogu  odložiti  i  papir  i  staklo  i PET. Na ostalima se kao što je vidljivo iz donje tablice mogu odložiti samo pojedine vrste otpada (papir ili plastika). Papir se skuplja u plavim spremnicima (52 spremnika) na 50 lokacija. PET ambalaža se skuplja na

33 lokacije u ukupno 37 žutih spremnika. Staklo se skuplja u zelenim spremnicima na 27 lokacija. Iz navedenih  razloga  ne  može  se  smatrati  da  su  dolje

navedene  lokacije  u  pravom  smislu  te  riječi  “zeleni

otoci”. Podaci koji su dobiveni od Gradske Čistoće, a odnose se na lokacije prikupljanja po pojedinom gradskom odboru odnosno kotaru, su prikaze u donjoj tablici.

# Tablica 19.: Lokacije „zelenih otoka“ u Gradu Splitu

# Table 19. Locations of „green islands“ in City of Split

| Redni broj | Gradski kotar | Adresa | Broj spremnika | Papir | PET | Staklo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bačvice | Kaštelanova Rooseweltova | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Bačvice | Put Firula 31 kod Tenisa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Bačvice | Zajčeva Spinčićeva | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Bačvice | Put Firula 3 kod Stellona | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Bol | Ekonomska škola | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Bol | Vukovarska 75 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Grad | Kod Prime | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Grad | Kod Gospe od zdravlja | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Grad | Kod Multimedijalnog centra | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Grad | Riva Matejuška | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Lokve | Šizgorićeva 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Lokve | Stepinčeva 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Lovret | Grada Antofagaste | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Lovret | Hrvatske mornarice 34 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Lovret | Jadransko osiguranje | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Lovret | Lička 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Lovret | OS Skalice | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Lučac-Manuš | OS Lučac Manuš | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Mejaši | OS Mejaši | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Meje | Dražanac 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Meje | Mihanovićeva kod pazarića | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Meje | Mestrovićevo šetaliste 66 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Meje | Zvončac preko puta Bobisa | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Mertojak | Kod ambulante | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Mertojak | Trondheimska 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Mertojak | Ostravska 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Mertojak | Bračka kod policije | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Mertojak | Bračka 30 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | Mertojak | Doverska | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Neslanovac | Kupreska 94 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Pujanke | Tijardovićeva 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Pujanke | Pujanke 69 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Pujanke | Tijardovićeva 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ravne njive | Hercegovačka 42 parkiraliste | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Ravne njive | Gradišćanskih Hrvata 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |

| 36 | Šine | OS Šine | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Sirobuja | MO Sirobuja | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Slatine | MO Slatine kod igrališta | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Spinut | Jobova 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | Spinut | Plančićeva Karamanova | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Spinut | Karamanova 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Split-3 | R Boskovića kod skole | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Split-3 | Kroz Smrdečac 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Split-3 | Kroz Smrdečac 27 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Split-3 | Matice hrvatske 21 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Sućidar | Vukovarska 111 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Trstenik | Pape Ivana Pavla II 33 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Varoš | Bene | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Visoka | Vukovarska 164 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | Žnjan | Stonska 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Žnjan | Kotorska 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Žnjan | Biogradska 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |

# 3.3.2. Prikupljanje otpadnog papira

# 3.3.2. Paper waste collection

Na  cca  90  mjesta  u  Gradu  postavljena  su  164 kontejnera  za  odvojeno  prikupljanje  otpadnog  papira.

Prikupljanje  papira  provode  ovlaštene  firme  koji  su

ujedno i proizvođači te u svojim tehnološkim procesima isti  mogu  reciklirati  odnosno  oporabiti.  Radi  se  o firmama Unija Papir d.o.o. i PAN Papir d.o.o., koje papir prikupljaju u vlastitom aranžmanu putem kontejnera i kartonskih kutija.

Tijekom 2007.god. i Čistoća d.o.o. je započela s prikupljanjem otpada koji se skladišti u sklopu reciklažnog dvorišta na odlagalištu Karepovac. U donjoj tablici br. 20 naveden je pregled lokacija s kontejnerima za papir  kao i broj postavljenih kontejnera.

# Tablica 20.: Lokacije kontejnera za prikupljanje papira u Gradu Splitu

| Redni broj | Naziv kotara | ADRESA | Komada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PAZDIGRAD | PUT DUILOVA 4 | 2 |
| 2. | SIROBUJA | MANDIĆEVA 34 | 2 |
| 3. | ŠINE | OŠ Šine | 1 |
| 4. | MERTOJAK | TRONDHEIMSKA 9 | 2 |
| 5. | MERTOJAK | OSTRAVSKA 1 | 2 |
| 6. | MERTOJAK | OSTRAVSKA 9 | 2 |
| 7. | MERTOJAK | OSTRAVSKA 14 | 2 |
| 8. | MERTOJAK | DOVERSKA 12 | 2 |
| 9. | MERTOJAK | DOVERSKA 33 | 2 |
| 10. | MERTOJAK | SKRADINSKA 7 | 2 |
| 11. | ŽNJAN | STONSKA 6 | 2 |
| 12. | ŽNJAN | KOTORSKA 6 | 2 |
| 13. | ŽNJAN | BIOGRADSKA 7 | 2 |
| 14. | ŽNJAN | PAPE I. PAVLA 33 | 2 |
| 15. | ŽNJAN | BRAČKA 2 | 2 |
| 16. | ŽNJAN | BRAČKA 34 | 2 |
| 17. | KRIŽINE | D. ŠIMUNOVIĆA 1 – SJEVER | 2 |
| 18. | KRIŽINE | R. BOŠKOVIĆA 6 | 2 |
| 19. | KRIŽINE | R. BOŠKOVIĆA 15 | 2 |
| 20. | KRIŽINE | R. BOŠKOVIĆA 16 | 2 |
| 21. | TRSTENIK | LJUBIĆEVA 16B | 1 |
| 22. | TRSTENIK | IVANA PL. ZAJCA | 2 |
| 23. | FIRULE | ROOSEVELTOVA 15 | 2 |
| 24. | FIRULE | PUT FIRULA 3 | 2 |
| 25. | FIRULE | PUT FIRULA 37 | 2 |
| 26. | MEJAŠI | OŠ Mejaši | 1 |
| 27. | NESLANOVAC | KUPREŠKA 94 | 2 |
| 28. | NESLANOVAC | OŠ BRDA | 1 |
| 29. | R. NJIVE | HERCEGOVAČKA 72 | 2 |

| 30. | R. NJIVE | GRADIŠĆANSKIH HRVATA 6 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31. | R. NJIVE | HERCEGOVAČKA 42 | 2 |
| 32. | PUJANKE | PUJANKE 1 | 2 |
| 33. | PUJANKE | PUJANKE 18 | 2 |
| 34. | PUJANKE | PUJANKE 30 | 2 |
| 35. | PUJANKE | PUJANKE 32 | 2 |
| 36. | PUJANKE | PUJANKE 67 | 2 |
| 37. | PUJANKE | PUJANKE 69 | 2 |
| 38. | PUJANKE | PUJANKE 77 | 1 |
| 39. | PUJANKE | TIJARDOVIĆEVA 16 | 2 |
| 40. | PUJANKE | TIJARDOVIĆEVA 26 | 2 |
| 41. | KOCUNAR | KIJEVSKA 1 | 2 |
| 42. | KOCUNAR | MOSEĆKA 70 | 2 |
| 43. | KMAN | VARAŽDINSKA 53 | 2 |
| 44. | KMAN | ŠIBENSKA 3 | 2 |
| 45. | VISOKA | VUKOVARSKA 166 | 2 |
| 46. | SUĆIDAR | KRLEŽINA 47 | 2 |
| 47. | SUĆIDAR | KUKULJEVIĆEVA 11 | 2 |
| 48. | SUĆIDAR | VUKOVARSKA 111 | 2 |
| 49. | SUĆIDAR | VUKOVARSKA 117 | 2 |
| 50. | SUĆIDAR | VUKOVARSKA 129 | 2 |
| 51. | SUĆIDAR | GRGE NOVAKA 22 | 2 |
| 52. | SMRDEČAC | GETALDIĆEVA 11 | 2 |
| 53. | SMRDEČAC | DOBRILINA 13 | 1 |
| 54. | SMRDEČAC | KROZ SMRDEČAC 11 | 2 |
| 55. | SMRDEČAC | KROZ SMRDEČAC 25 | 2 |
| 56. | SMRDEČAC | BRUNE BUŠIĆA 8 | 2 |
| 57. | SPLIT III | MATICE HRVATSKE 21 | 2 |
| 58. | BLATINE | ŠIMIĆEVA 11 | 2 |
| 59. | LOKVE | STEPINČEVA 2 | 2 |
| 60. | LOKVE | STEPINČEVA 27 | 2 |
| 61. | LOKVE | ŠIŽGORIĆEVA 12 | 2 |
| 62. | PLOKITE | Požeška 14 | 2 |
| 63. | PLOKITE | NARODNE NOVINE | 2 |
| 64. | BOL | VUKOVARSKA 75 | 2 |
| 65. | BOL | MAŽURANIĆEVO 51 | 2 |
| 66. | BOL | SMILJANIĆEVA 10B | 2 |
| 67. | GRIPE | OSJEČKA 5 | 2 |
| 68. | LUČAC | ULICA SLOBODE 6 | 2 |
| 69. | GRAD | KRALJA TOMISLAVA 13 | 1 |
| 70. | GRAD | KLAJIĆEVA POLJANA 4 | 1 |
| 71. | GRAD | ĆIRILA I METODA 2 | 1 |
| 72. | SUKOJIŠAN | LIČKA 12 | 2 |
| 73. | SUKOJIŠAN | SUKOJIŠANSKA 43 | 2 |
| 74. | SKALICE | PUT SKALICA 47 | 1 |
| 75. | SKALICE | ANTOFAGASTE 6 | 2 |
| 76. | SKALICE | HRVATSKE MORNARICE 34 | 2 |
| 77. | LORA | PUT SUPAVLA 1 | 1 |
| 78. | ŠPINUT | TESLINA 27 | 2 |
| 79. | ŠPINUT | Rendićeva 26 | 2 |
| 80. | ŠPINUT | Jobova 6 | 2 |
| 81. | ŠPINUT | GAJEVA 16 | 2 |
| 82. | ŠPINUT | Karamanova 2 | 2 |
| 83. | ŠPINUT | Karamanova 4 | 2 |
| 84. | MEJE | Meštrovićevo šetalište 2 | 2 |
| 85. | MEJE | DRAŽANAC 46A | 2 |
| 86. | MEJE | MIHANOVIĆA 1 | 2 |
| 87. | KAŠTELET | Meštrovićevo šetalište 66 | 2 |
| 88. | BENE | ŠET. M. TARTAGLIE | 1 |

Osim postavljenih kontejnera, papir se odvojeno prikuplja i u vrtićima i školama putem CRO kontejnera i tzv. žabica. Isti su postavljeni na lokacijama kako je to navedeno u donjoj tablici.

# Tablica 21.: Lokacije CRO kontejnera i žabica

3.3.3. Reciklažna dvorišta

3.3.3. Recycling yards

U  reciklažna  dvorišta  građani  mogu  odložiti  sve separatno   prikupljene   količine   otpada   uključujući   i

komponente  opasnog  otpada.  U  Splitu  u  njegovim

urbanim  dijelovima  nema  izgrađenih  reciklažnih dvorišta.    Tek    je    u    sklopu    gradskog    deponija

«Karepovac» u prošloj godini izgrađeno reciklažno dvorište, gdje se organizira prikupljanje i odvoz otpada reciklažerima, a za tu je svrhu u «Čistoći» formiran i

poseban   radni   odjel.   Uz   ambalažni   otpad,   u   ovo

reciklažno dvorište mogu se odložiti i ostale odvojeno prikupljene otpadne tvari. U istom je tijekom 2006. godine prikupljeno1.984,960 t iskoristivih komponenti, od toga 1.480,170 t stakla, 461,710 t PET ambalaže i

43,080 t aluminijske ambalaže (MET).

Količina	ambalažnog	otpada	isporučenog oporabiteljima u 2006. godini prikazana je u tablici 22.

# Tablica 22: Količina ambalažnog otpada isporučenog oporabiteljima

| Mjesec | STAKLO (u tonama) | PET (u tonama) | MET (u tonama) | UKUPNO U MJESECU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 39,850 | 7,440 | - | 47,290 |
| II | 132,920 | 20,860 | 5,840 | 159,620 |
| III | 192,800 | 27,360 | - | 220,160 |
| IV | 169,900 | 29,390 | 5,990 | 205,280 |
| V | 151,660 | 54,700 | 3,910 | 210,270 |
| VI | 116,140 | 62,100 | 6,530 | 184,770 |
| VII | 119,500 | 62,720 | 3,710 | 185,930 |
| VIII | 140,360 | 58,620 | 4,000 | 202,980 |
| IX | 124,400 | 47,000 | 3,640 | 175,040 |
| X | 111,860 | 42,320 | 3,600 | 157,780 |
| XI | 100,520 | 30,900 | 3,820 | 135,240 |
| XII | 80,260 | 18,300 | 2,040 | 100,600 |
| UKUPNO | 1.480,17 | 461,71 | 43,08 | 1.984,96 |

Ako se usporede količine odvojeno prikupljenog ambalažnog  otpada  u  prvih  6  mjeseci,  prošle  i  ove godine, zamjećuje se pad od cca 19%. Međutim valja očekivati da će u konačnici biti dosegnuti rezultati od prošle godine jer se tijekom ljetne sezone očekuje povećana potrošnja i povrata ambalažnog otpada.

3.3.4. Procjena postojećeg stupnja primarne reciklaže

3.3.4. Assessment of existing condition of waste recycling

Procjena primarne reciklaže se bazira na procjeni odvajanju   iskoristivih   tj.   korisnih   otpadnih   tvari,

isključivo iz toka miješanog komunalnog otpada. Gospodarenje     ostalim     kategorijama     otpada     tzv.

«posebnim kategorijama» regulirano je Pravilnicima koji

su   doneseni   sukladno   zakonu   o   otpadu   (178/04). Pravilno gospodarenje s njima dovesti će u konačnici do smanjenja   nastanka   ukupnih   količina   komunalnog

otpada, a time i do smanjenja pritiska na okoliš odnosno do reduciranja troškova za njegovo zbrinjavanje.

   Otpadni papir

Otpadni papir koji se prikupi na prethodno opisani

način,  u  aranžmanu  privatnih  firmi  odnosno  Čistoće d.o.o. se doprema kamionski odnosno u specijalnim kontejnerima. Papir se ponekad razvrstava, zatim balira preko posebne preše. Čistoća d.o.o. koja je tek započela s odvojenim prikupljanjem papira, u periodu od travanj- lipanj prikupila je 76,37 t raznog otpadnog papira te se do kraja godine očekuje ukupno oko 230 t. Unijapapir d.d. će prikupiti dodatnih 220 t, uglavnom iz škola. Pan papir na oko 5000 adresa i putem cca 10000 kartonskih kutija godišnje prikupi oko 1400 t papira, što je značajna

količina. Tako je za prošlu godinu količina izdvojenog otpadnog papira (svih vrsta) iznosila oko1850 t.

   Otpadna plastika

Otpadna  plastika  se  prikuplja  putem  reciklažnog

dvorišta, zelenih otoka i u aranžmanu Unijapapira d.d. Kao što je prethodno navedeno, prošle godine je Čistoća d.o.o. prikupljeno oko 461 t uglavnom PET-a, a Unijapir dodatnih 400 t. Uz PET odlagana je i otpadna folija, otpadni PP i PE te komadi PVC-a. Prikupljeni otpad se dostavlja ovlaštenim obrađivačima u formi bala, jer se isti za transport prethodno mora obraditi putem preše.

   Metalni otpad

Otpadni metali za sada se prikupljaju jedino putem

reciklažnog dvorišta na Karepovcu. Postoji i nekoliko firmi koje se bave odvojenim sakupljanjem metalnog otpada ali su vezane isključivo za velika poduzeća (Brodogradilišta) i ne prikupljaju metalni otpad koji je sastavni dio miješanog komunalnog otpada.  U prvom tromjesečju ove godine odvojeno je sakupljeno 45,53 t raznog metalnog otpada kao što su otpadno željezno (najviše),  autolimovi,  legirani čelici, sivi lijev  i nešto

obojenih metala. Procjena je da će se do kraja godine izdvojiti oko 136 t, a ako se tome pridoda i oko 43 t MET-a (aluminijske ambalaže), ukupno je u 2007. god. Izdvojeno oko 179 t. raznog metalnog otpada.

   Staklo

Staklo	se	prikuplja	preko	zelenih	otoka,	u

reciklažnom dvorištu te ga također prikuplja i Unijapapir d.d.   Unijapapir   d.d.   godišnje   prikupi   oko   2000   t staklenog otpada, a Čistoća d.o.o. oko 1480 t.

Realno se je iz toka miješanog komunalnog otpada izdvojilo oko 6370 t. papira, plastike, metala i stakla. U odnosu  na  ukupnu  količinu  miješanog  komunalnog otpada koja se odlaže na odlaglište Karepovac, udio primarne  reciklaže  iznosi  oko  6  %.  U  usporedbi  s ciljanim vrijednostima iz Strategije gospodarenja otpadom, postignuta vrijednost primarne reciklaže se poklapa za 2006 god. Za dosegnuti iznos primarne reciklaže smanjuje se količinski odlaganje u sklopu odlagališta «Karepovac».

# Grafički prikaz i odnos količina pojedinih recikliranih materijala prikazan je na donjem grafu.

4.000,0

3.500,0

3.480,0

3.000,0

2.500,0

2.000,0

1.850,0

1.500,0

1.000,0

500,0

0,0

179,0

861,0

papir	metal	plastika	staklo

# Graf 4. Količina izdvojenih korisnih komponenti iz toka komunalnog otpada

Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) su utvrđeni kvantitativni ciljevi koji određuju dinamiku ostvarivanja strateških ciljeva. Jedan od kvantitativnih ciljeva je smanjivanje količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

U tablici 23. i pripadajućem grafu br. 5 je prikazan Strategijom  planirani  rast  količina  izdvojeno prikupljenih  iskoristivih  dijelova  komunalnog  otpada (bez energetske oporabe i MBO obrade) i rezultati predviđeni za Grad Split koji su analizirani u slijedećoj točki.

# Tablica 23.: Usporedba primarne reciklaže predviđene prema Strategiji i PGO do 2015. godine

| Cilj | Udio (%) / godina |
| --- | --- |
|  | 2006. | 2010. | 2015. |
|  | Strat. | ST | Strat. | ST | Strat. | ST |
| Količina odvojeno skupljenog i recikliranoga komunalnog otpada | 6 | <6 | 8 | 9 | 12 | 15 |

30

25

20

Reciklaža-Strat.(%)

# 15

Reciklaža-ST(%)

10

5

0

2005 	2010 	2015 	2020 	2025 	2030

# Godina

# Graf 5.: Odnos primarne reciklaže prema Strategiji i pretpostavljeni trend za Grad Split

Analizom predloženih mjera za smanjenje otpada na mjestu nastanka i mjera za izdvajanje korisnih komponenti glomaznog otpada, došlo se do količinske procjene primarne reciklaže za Grad Split u narednom periodu od 8 god. Za razmatrani period primjene ovog plana do 2016.god. može se zaključiti kako će primarna reciklaža biti za nekoliko postotaka veća od Strategijom pretpostavljene. Za navedeno će biti potrebno u potpunosti implementirati sve predviđene mjere kao i izgraditi potrebne objekte u funkciji primarne reciklaže.

Budući da je poznat prosječni sastav komunalnog otpada i njegova ukupna količina, lako se na temelju podataka o postojećem  stupnju  odvojenog  prikupljanja  može utvrditi daljnji potencijal i razvoj. U tom smislu je u donjoj tablici i grafu prikazan odnos između do sada izdvajanih  frakcija  i  njihova  ukupnog  udjela  u miješanom komunalnom otpadu.

Tablica 24.: Količina izdvojenih korisnih komponenti komunalnog otpada i njihov udio u ukpunoj količini miješanog komunalnog otpada.

|  | Frakcija | Prosječni udio u ukupnoj količini (%) | Količina (t) | Reciklirani (t) | Razlika(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Papir | 23,47 | 24.283,5 | 1850 | 22.430,0 |
|  | Metal | 2,34 | 2.421,0 | 179 | 2.242,0 |
|  | Plastika | 12,1 | 12.519,5 | 861 | 11.658,0 |
|  | Staklo | 3.77 | 3.900,0 | 3.480,0 | 420,0 |
| UKUPNO |  | 41,68 | 43.124,0 | 6.373,5 | 36.750,5 |

25.000,0

20.000,0

15.000,0

10.000,0

5.000,0

Reciklirano Ukupno Razlika

0,0

# Graf 6.: Odnos ukupne i izdvojene količine, te količine iskoristivih frakcija (razlike) koja završi na odlagalištu

Gotovo   40%   komunalnog   otpada   predstavljaju frakcije koje su u suštini sekundarne sirovine. Dodatnih

20-tak % predstavlja biorazgradivi otpad koji se može kompostirati te kao takav upotrebljavati u hortikulturne

svrhe. Sasvim je jasno da i u najidealnijom slučajevima nije moguće primarnom reciklažom izdvojiti sve korisne komponente komunalnog otpada. Međutim ako se promatra       godišnja/dnevna       prosječna       količina

sekundarnih sirovina koja se odvojeno prikupi i godišnja/dnevna količina istih koja završi na odlagalištu, proizlazi kako postojeći sustav odvojenog prikupljanja i smanjenja otpada na mjestu njegovog nastanka treba nadograditi   ne   samo   iz   ekoloških   razloga   koji   su primarni veći i iz ekonomskih razloga. Navedeno se posebice odnosi na papir, metal i plastični otpad te biootpad koji se treba postupno prestajati odlagati. Za očekivati je da će do snažnijeg rasta trenda primarne reciklaže doći za 2-3 godine kada će se implementirati dio mjera iz ovog plana. Isto tako početi će u cijelosti funkcionirati  i  cjeloviti  županijski  sustav  za gospodarenje otpadom s uređenim odlagalištem kao završnim dijelom tog sustava. Prema iskustvima udruge

«Sunce»  koja  već  niz  godina  radi  edukaciju  i informiranje građana o problematici otpada, sve je veći broj  građana  zainteresiran  za  provođenje  odvojenog

prikupljanja otpada. Za očekivati je trend rasta primarne

reciklaže osobito ukoliko Grad uz osiguranje sustava odvojenog prikupljanja u narednom razdoblju osigura i sustav naplate prema količini odloženog miješanog komunalnog otpada.

3.4. Procjena količina miješanog komunalnog otpada

3.4. Quantity assessment of mixed municipal waste

# Procjene količina otpada za Grad Split u periodu od

25 god. odnosno do 2032 god. daje se na   osnovu slijedećih pretpostavki:

a)  Organiziranim  sakupljanjem  i  odvozom  otpada biti  će  obuhvaćeno  100%  stanovništva  Grada

Splita;

b)  Trenutna,  ukupna  specifična  količina  otpada  je

0,525  t/god/stanovniku  uz  pretpostavljeni  trend povećanja   od   2%   do   2010.god.,   1,5%   do

2015.god, 1% do 2025.god i 0,5% do 2035 .god.;

0,684

0,664

0,644

0,624

0,604

0,584

0,564

Spec.kol.otpada (t/god/sta.)

0,544

0,524

2007     2009     2011     2013     2015     2017     2019     2021     2023     2025     2027     2029     2031

godina

# Graf 7.: Procjena rasta spec. kol. otpada idućih 25 god. na području Grada Splita

c)  Trenutni broj stanovnika Grada Splita je 204.468,0. Analize iz prostorno-planske dokumentacije pokazuju da će

Split do 2015 imati oko 225.500,0 stanovnika.

235.000

230.000

225.000

220.000

# 215.000

Broj stanovnika

210.000

205.000

200.000

2006    2008    2010    2012   2014    2016   2018    2020   2022    2024   2026    2028    2030    2032

godina

# Graf 8.: Procjena rasta broja stanovnika idućih 25 god. na području Grada Splita

d)  Grad Split trenutno ostvari oko 400.000,0 turističkih noćenja. Pretpostavljeni uprosječeni porasta broja turista (i noćenja) je cca 12,5% godišnje do kraja 2015. Po noćenju se proizvede 1kg otpada, uz godišnji trend povećanja od

0,1%.

1300,00

1200,00

1100,00

1000,00

900,00

800,00

700,00

600,00

500,00

400,00

300,00

2005      2007      2009      2011      2013      2015      2017      2019      2021      2023      2025      2027      2029      2031      2033

godina

# Graf 9. Procjena rasta turističkog otpada (u tonama) idućih 25 god. na području Grada Splita

Na temelju postavljenih pretpostavki, procjena količina komunalnog otpada za područje Grada Splita   (uz moguća odstupanja) u razdoblju do kraja 2015.god.je dana  u tablici 25.

# Tablica 25. Procjena ukupnih  količina miješanog komunalnog otpada za Grad Split

| Godina | Broj stanovnika | Spec.kol.otpada (t/god/sta.) | Količina otp. od stanovnika (t/god) | Broj turističkih noćenja | Kol. otpada/noćenje (kg) | Količina turističkog otpad (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 201839 | 0,510 | 102937,89 | 400000 | 1 | 400,00 |
| 2007 | 204468 | 0,525 | 107345,70 | 450000 | 1,01 | 454,50 |
| 2008 | 207097 | 0,541 | 111987,70 | 506250 | 1,02 | 516,43 |
| 2009 | 209726 | 0,557 | 116811,61 | 569531 | 1,03 | 586,79 |
| 2010 | 212355 | 0,574 | 121824,17 | 640723 | 1,04 | 666,74 |
| 2011 | 214984 | 0,585 | 125799,03 | 720813 | 1,05 | 757,58 |
| 2012 | 217613 | 0,597 | 129884,15 | 735229 | 1,06 | 780,46 |
| 2013 | 220242 | 0,609 | 134082,36 | 749934 | 1,07 | 804,03 |
| 2014 | 222871 | 0,621 | 138396,54 | 764933 | 1,08 | 828,31 |
| 2015 | 225500 | 0,633 | 142829,65 | 780231 | 1,09 | 853,33 |
| 2016 | 225951 | 0,640 | 144546,47 | 788033 | 1,10 | 870,48 |
| 2017 | 226403 | 0,646 | 146283,91 | 795914 | 1,12 | 887,98 |
| 2018 | 226856 | 0,653 | 148042,25 | 803873 | 1,13 | 905,82 |
| 2019 | 227309 | 0,659 | 149821,71 | 811912 | 1,14 | 924,03 |
| 2020 | 227764 | 0,666 | 151622,57 | 820031 | 1,15 | 942,60 |
| 2021 | 228220 | 0,672 | 153445,08 | 828231 | 1,16 | 961,55 |
| 2022 | 228676 | 0,679 | 155289,49 | 836513 | 1,17 | 980,88 |
| 2023 | 229133 | 0,686 | 157156,06 | 844879 | 1,18 | 1000,59 |
| 2024 | 229592 | 0,693 | 159045,08 | 853327 | 1,20 | 1020,71 |
| 2025 | 230051 | 0,700 | 160956,80 | 861861 | 1,21 | 1041,22 |
| 2026 | 230511 | 0,703 | 162085,11 | 866170 | 1,22 | 1056,89 |
| 2027 | 230972 | 0,707 | 163221,33 | 870501 | 1,23 | 1072,80 |
| 2028 | 231434 | 0,710 | 164365,51 | 874853 | 1,24 | 1088,94 |
| 2029 | 231897 | 0,714 | 165517,71 | 879228 | 1,26 | 1105,33 |
| 2030 | 232361 | 0,717 | 166677,99 | 883624 | 1,27 | 1121,97 |
| 2031 | 232825 | 0,721 | 167846,40 | 888042 | 1,28 | 1138,85 |
| 2032 | 233291 | 0,725 | 169023,01 | 892482 | 1,30 | 1155,99 |

U odnosu na razmatrano razdoblje 2008-2015 za koje se donosi PGO, može se zaključiti sljedeće:

   Grad  Split  će  2015  god.  imati  oko  225.000,0 stanovnika;

   Specifična količine otpada će s postojećih 0,525 t/st./god. narasti u 2015 god. na cca 0,6 t/st./god.,

   Ukupno	povećanje	komunalnog	otpada

2015.god., a u odnosu na postojeće stanje biti će

oko 27%,;

   Uz komunalni otpad, predvidiv je gotovo linearni rast  tzv. turističkog otpada;

   Očekivano,	prosječeno	godišnje	povećanje

komunalnog otpada na području Grada Splita u

periodu 2007-2015.god. je cca 4,0 %.

# Procjena količina mješanog komunalnog otpada

180000

170000

160000

150000

140000

130000

120000

110000

100000

90000

# Godina

# Graf 10. Prikaz rasta količina miješanog komunalnog otpada

# 3.4.1. Procjena primarne reciklaže 2008-2015

# 3.4.1. Primary recycling assessment 2008-2015

U okviru Grada Splita planira se postupno uvođenje

principa primarne selekcije otpada u domaćinstvima (papir, staklo, metal). U bližoj perspektivi se očekuje i sortiranje   biootpada   u   domaćinstvima.   Naime   EU

«Landfill Directive» je glede zbrinjavanja biorazgradljivog dijela postavila cilj reduciranja odlaganja na 75% do 2010.god; 50% do 2013.god, odnosno 35% do 2020.god. u odnosu na 1995.god. Da bi se zadovoljile navedene postavke nužno je izdvajati organsku frakciju bilo kroz primarnu reciklažu bilo kroz jedan od vidova obrade komunalnog otpada kao što je MBO  obrada,  spaljivanje,  piroliza,  rasplinjavanje,  itd.

Navedene  radnje  će  utjecati  na  smanjenje  količina otpada kojeg bi trebalo u konačnici odlagati na prostoru odlagališta. Nakon što u većem obimu zaživi cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, primarna reciklaža bi se prema dosadašnjoj praksi mogla razvijati po lineranoj prosječnoj godišnjoj stopi. Za dosezanje planiranih stopa primarne reciklaže koji su postavljeni u Strategiji i ovom PGO, nužno će biti provoditi jake reklamne kampanje i edukaciju kako bi se promijenio odnos prema otpadu kao neiskoristivom  materijalu.  Pretpostavljeni  trend primarne reciklaže dan je u tablici 26 i grafu br.11.

# Tablica 26. Procjena primarne reciklaže do kraja 2015.god.

(bez energetske oporabe otpada i MBO obrade biorazgardivog dijela)

| Godina | Ukupno otpada (t) | Izdvojeno (t) |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 111.987,7 | 7.839,1 |
| 2009 | 116.811,6 | 9.344,9 |
| 2010 | 121.824,2 | 10.964,2 |
| 2011 | 125.799,0 | 12.579,9 |
| 2012 | 129.884,2 | 14.287,3 |
| 2013 | 134.082,4 | 16.089,9 |
| 2014 | 138.396,5 | 19.375,5 |
| 2015 | 142.829,7 | 21.424,4 |

# Primarna reciklaža (t)

25.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

0,00

2007      2008     2009      2010     2011      2012     2013      2014     2015      2016

god.

# Graf 11. Grafički prikaz porasta primarne reciklaže (bez energetske oporabe i MBO obrade)

U	Planu	gospodarenja	otpadom	R.	Hrvatske predviđeno  je  da  se  2015.god.  odvojeno  prikupi  oko

23%   iskoristivih   frakcija   uključujući   i   odvajanje biootpada  za MBO  obradu,  a  bez  moguće  energetske

oporabe  gorivog  dijela  otpada  (RDF-a).  Uspostavom

sustava  tri  posude,  od  kojih  je  jedna  namjenjena  za

biootpad u Gradu Splitu će se postići i prestići zadani ciljevi. Prosječni udio kuhinjskog otpada (u ukupnoj količini miješanog komunalnog otpada) pogodnog za kompostiranje je oko 19%.

# Tablica 27. Procjena primarne reciklaže uključujući i odvojeno sakupljanje i obradu biootpada

| Godina | Ukupno otpada (t) | Izdvojeno (t) (papir, plastika, metali, staklo) | Izdvojeno Biootpad (t) | Ukupno Izdvojeno iz toka mješanog komunalnog otpada (t) | Primarna reciklaža (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.008 | 111.987,7 | 7.839,1 |  | 7.839,1 | 7 |
| 2.009 | 116.811,6 | 9.344,9 | 2.219,4 | 11.564,3 | 10 |
| 2.010 | 121.824,2 | 10.964,2 | 3.472,0 | 14.436,2 | 12 |
| 2.011 | 125.799,0 | 12.579,9 | 4.780,4 | 17.360,3 | 14 |
| 2.012 | 129.884,2 | 14.287,3 | 6.169,5 | 20.456,8 | 16 |
| 2.013 | 134.082,4 | 16.089,9 | 7.642,7 | 23.732,6 | 18 |
| 2.014 | 138.396,5 | 19.375,5 | 10.518,1 | 29.893,7 | 22 |
| 2.015 | 142.829,7 | 21.424,4 | 12.211,9 | 33.636,4 | 24 |

40.000,00

35.000,00

30.000,00

25.000,00

20.000,00

15.000,00

Primarna reciklaža bez biootpada primarna reciklaža s biootpadom

10.000,00

5.000,00

0,00

2.008	2.009	2.010	2.011      2.012	2.013	2.014	2.015

# Godina

# Graf 12. Primarna reciklaža bez i sa prikupljanjem biootpada

3.4.2. Procjena količina za odlaganje odnosno obradu i zbrinjavanje

3.4.2. Quantity assessment of waste for disposal, waste for treatment and for management

# Uzimajući u obzir ukupno pretpostavljenu količinu

otpada, i pretpostavljenu količinu primarne reciklaže može se izračunati koja količina otpada će se odložiti odnosno u perspektivi odvoziti na obradu i zbrinjavanje

u Županijski centar za gospodarenje otpadom. Kako će isti proraditi tijekom ili krajem 2010.god., na odlagalištu Karepovac će se još odložiti minimalno oko 317.000,0 t miješanog komunalnog otpada.

# Tablica 28. Ukupna i dnevna količina otpada za daljnju obradu i zbrinjavanje

| Godina | Ukupno otpada (t) | Ukupno izdvojeno (t) | Za daljnju obradu i zbrinjavanje(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.008 | 111.987,7 | 7.839,1 | 104.148,6 |
| 2.009 | 116.811,6 | 11.564,3 | 105.247,3 |
| 2.010 | 121.824,2 | 14.436,2 | 107.388,0 |
| 2.011 | 125.799,0 | 17.360,3 | 108.438,8 |
| 2.012 | 129.884,2 | 20.456,8 | 109.427,4 |
| 2.013 | 134.082,4 | 23.732,6 | 110.349,8 |
| 2.014 | 138.396,5 | 29.893,7 | 108.502,9 |
| 2.015 | 142.829,7 | 33.636,4 | 109.193,3 |

Iz gornje tablice i donjeg grafa je vidljivo da će primarna reciklaža imati aktivnu funkciju na ujednačavanju količine komunalnog otpada za obradu/odlaganje u narednim godinama, zbog čega se ne očekuju velika odstupanja odnosno značajnije povećanje voznog parka i sustava prikupljanja putem kontejnera/posuda.

150.000,00

130.000,00

110.000,00

90.000,00

70.000,00

50.000,00

# Ukupno otpada

Primarna reciklaža

Za obradu i zbrinjavanje

30.000,00

10.000,00

-10.000,00

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8

Godina

# Graf 13.: Primarna reciklaža-pretpostavljeni trend rasta

4.0. MJERE GOSPODARENJA OTPADOM I ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

4.0 WASTE MANAGEMENT MEASURES AND MEASURES FOR SEPARATE COLLECTION OF MUNICIPAL WASTE

U posudu, kontejnere i vreće za odlaganje komunalnog  otpada  ne  bi  se  smjelo  odlagati  korisne vrste otpada (papir, staklo, PET, Al-Fe limenke itd.), tekućine, žeravica, pepeo, leševi životinja, biološki otpad (trava, granje, korov, kora itd.) građevinski otpad (šuta, piljevina, šljaka itd.) i posebne kategorije otpada. Ove vrste otpada potrebno je zbrinuti na drugi, zakonom propisan način za što su doneseni posebni pravilnici i uredbe kako je to prikazano u točki 2.3 ovog Plana. Sa stanovišta energetskih ušteda, ušteda na sirovinama i zaštite okoliša, poseban značaj ima ponovna uporaba različitih otpadnih materijala koji su sastavni dio komunalnog    otpada    i    nazivaju    se    sekundarnim

sirovinama. Ovi materijali se iz miješanog komunalnog otpada mogu izdvojiti na mjestu nastanka ili njegovom naknadnom obradom (npr. MBO obrade). Zbog navedenih razloga, izuzetno je važno poštivati mjere gospodarenja otpadom koje su principijelno gledano univerzalnog  karaktera  i  njihova  primjena  se  jedino može manje ili više prilagođavati lokalnim specifičnostima područja.

4.1. Koncept cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

4.1. Concept of complete system of waste management

Već se nekoliko desetljeća pokušava osmisliti sustav

gospodarenja otpadom kojim će se spriječiti ne samo ugrožavanje okoliša nego i samog čovjeka tj. njegovog zdravlja. Nastojanja da se količina otpada za odlaganje smanji te da se isti zbrine na ekološki prihvatljiv način pokrenuta su još sedamdesetih godina prošlog stoljeća

kada su u EU donese i prve konkretne zakonske odredbe. U   zadnjih   tridesetak   godina   osmišljeno   je   i   više tehničko-tehnološki postupaka za obradu različitih vrsta otpada  koji su sastavni dijelovi sustava gospodarenja otpadom na razini pojedinih gradova odnosno regija. Koncept «Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom» pri tome podrazumijeva provođenje cijelog niza mjera koje se odnose na praćenje i postupanje s otpadom od mjesta nastanka pa do mjesta konačnog zbrinjavanja. Mjere se odnose na  prihvat, reciklažu, obradu i zbrinjavanje i moraju se voditi kriterijima zaštite okoliša, ekonomskim načelima i društvenom prihvatljivošću.

# 4.1.1. Osnovne postavke cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

# 4.1.1. Foundations for complete system of waste management

Cjeloviti sustavi gospodarenja otpadom imaju osnovi

cilj, a to je ostvariti pozitivni učinak na okoliš kako se generiranjem otpada ne bi narušile postojeće ekološke bilance i ravnoteža. Navedeno se može postići samo odgovornim i razumnim postupanjem s proizvedenim otpadom čime se jedino može jamčiti društveni razvitak u skladu s prirodom, što je terminološki definirano pojmom održivog razvoja. U tom smislu osnovne postavke  cjelovitog  sustava  gospodarenja  otpadom polaze od načela potpunog nazora otpada od mjesta nastanaka pa do mjesta konačne obrade i zbrinjavanja. Između  ove  početne  i  krajnje  točke  postoji  cijeli  niz mjera koje su u postupku provođenja hijerarhijski podređena jedna drugoj. Sukladno novodonesenoj zakonskoj regulativi, cjeloviti sustavi gospodarenja otpadom definiraju zbirne radnje u okviru tehničkih i organizacijskih   normi   koje   sukladno   tehničkim   i

ekonomskim  polazištima  uključuju  slijedeće hijerarhijske postavke:

a)  Izbjegavanje nastanka otpada,

b)  Smanjenje količina i vrsta otpada,

c)  Ponovna  upotreba  otpada  za  istu  namjenu  uz obradu,

d)  Ponovna upotreba bez obrade,

e)  Recikliranje otpada, iskorištavanje uz obradu, f)  Obrada otpada,

g)  Odlaganje otpada.

Navedene postavke utjelovljuju cjelovitu verziju IVO koncepta (Izbjegavanje-Vrednovanje-Oporaba- Odlaganje)  koja  je  općeprihvaćena  univerzalna koncepcija za postupanje sa svim vrstama otpada. IVO koncept   je   u   potpunosti   implementiran   na   razini tehničkih propisa i Strategija gospodarenja otpadom te se u Hrvatskoj postojeći sustav gospodarenja „prikupi i odloži“ prilagođava navedenom konceptu.

# 4.1.2. Osnovni elementi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

# 4.1.2. Basic elements of complete system of waste management

Svaka mjera «cjelovitog sustava gospodarenja» ima specifičnu  ulogu  u  planiranom  sustavu  gospodarenja

otpadom. Za provođenje prethodno navedenih postavki i mjera  koje  činu  teoretsku  osnovu  cjelovitog  sustava

gospodarenja  otpadom  potrebno  je  u  praksi  definirati

elemente za njegovo provođenje. Jednostavna shema s glavnim elementima cjelovitog sustava gospodarenja otpadom po IVO konceptu može se prikazati na sljedeći način:

NASTANAK OTPADA

# REC.DVORISTA

# Izdvajanje

# POSTUPANJE SA OTPADOM

# Izdvajanje

# EKOOTOCI

ODLAGANJE PRIVREMENO SKALDIŠTENJE

# PRIJEVOZ

# SAKUPLJANJE

OBRADA (RECIKLAZA,  MBO, TERMICKA..

# ODLAGANJE

# Shema 3. Elementi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

a) Nastanak otpada: Otpad nastaje gotovo u svim djelatnostima.   Kada   je   u   pitanju   komunalni otpada, nastanak se većim dijelom veže uz domaćinstva a manjim dijelom na industrijske djelatnosti koje ipak po svojstvima proizvode otpad različit od komunalnog;

b) Postupanje  s  otpadom:  Podrazumijeva  one aktivnosti manipulacije s otpadom kojima s isti odlaže u za to predviđene kante i kontejnere. Navedeno uključuje i aktivnosti odvojeno prikupljenog  dijela  otpada  putem  posebnih posuda (zeleni otoci) ili u za to predviđenim mjestima (reciklažna dvorišta);

c)  Privremeno odlaganje tj. skladištenje: Obavlja se na unaprijed određenim mjestima u sklopu adekvatnih posuda ili pretovarnih stanica;

d) Sakupljanje  privremeno  skladištenog  otpada: Uključuje radnje njegovog prekrcaja i/ili pretovara;

e)  Prijevoz	privremenog	skladištenog	otpada:

Podrazumijeva radnje prijevoz i pretovar otpada u veća/manja vozila do mjesta obrade odnosno konačnog zbrinjavanja;

f) Obrada   otpada:   Podrazumijeva   aktivnosti tretiranja otpada bilo u sklopu  pogona za reciklažu ili u kompostnim odnosno termičkim jedinicama.

g)  Odlaganje: Odlaganje je konačno zbrinjavanje u okviru uređenog odlagališnog prostora.

Cjeloviti sustav gospodarenja komunalnim otpadom ne mora se razumljivo ograničiti samo na gospodarenje komunalnim otpadom veće se u isti sustav prema potrebi mogu uključiti i drugi proizvodni tokovi otpada sa svojstvima sličnim komunalnom otpadu. Međutim komunalni otpad predstavlja praktično jedini tok koji se u većim količinama pojavljuje svakodnevno, dok se iz industrijskih aktivnosti isti pojavljuje uglavnom šaržno. Gospodarenje komunalnim otpadom počinje na mjestu njegovog nastanaka. Naime u ovoj početnoj točki cjelovitog sustava gospodarenja se postavljaju zahtjevi za smanjenje nastanka otpada koji uvelike ovise o ponašanju pojedinca i društva u cjelini.

U cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom definirane su kategorije i vrste otpada. Svaka kategorija i vrsta otpada ima zaseban tok obrade i zbrinjavanja. Mnoge korisne komponente otpada mogu se izdvojiti i separatno prikupljati u za to predviđenim mjestima. Odvojeno prikupljanje otpada predstavlja polazište suvremenog  gospodarenja  i  njime  se  omogućava očuvanje prirodnih resursa (manje sirovina), štednja energije, izbjegava se nastajanje otpada i na taj način potencijalno zagađenje okoliša. U cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, dvije su glavne odrednice odvojenog prikupljanja i to izdvajanje iskoristivih komponenti kao sekundarnih sirovina i izdvajanje problematičnih tvari s ciljem njihove detoksikacije i recikliranja.

Odvajanje otpada na mjestu nastanka, bilo da se radi o korisnim ili problematičnim tvarima, podrazumijeva njihovo odlaganje i privremeno skladištenje u posebnim prihvatnim  jedinicama.  Miješani  komunalni  otpad  se

odlaže se u za to pripremljene posude i kontejnere koji su raspoređeni u svakoj ulici, ispred kuće odnosno domaćinstava. Iskoristive ili problematične tvari također se odlažu u posude, ali u sklopu posebno opremljenih prostora kao što su reciklažna dvorišta ili zeleni otoci. Ovi prostori su opremljeni posebnim prihvatnim spremnicima koji su količinski postavljeni obzirom na broj gravitirajućih stanovnika odnosno kućanstava. Odloženi otpad u spremnicima, prikuplja se putem odgovarajućih kamiona tj. pogodnog voznog parka koji mora biti prilagođen sustavu prikupljanja.

Sakupljanje podrazumijeva jednostavne operacije punjenja voznog parka otpadom, koji se odvozi na privremeno  skladištenje  prema  transfer  stanici  ili direktno na obradu odnosno zbrinjavanje. Obrada prikupljenog  komunalnog  otpada  podrazumijeva postupke  mehaničke  obrade,  mehaničko-biološke obrade, fizikalno kemijske obrade, biološke obrade i različitih oblika termičke obrade. Iz karaktera pojedinih tehnologija za obradu otpada, vidljivo je da iste podrazumijevaju iskorištavanje korisnih svojstava u materijalne i energetske svrhe, smanjenje volumena otpada i uklanjanje njihove eventualne toksičnosti.

4.1.3. Osnovni koncept cjelovitog sustava gospodarenja otpadom Grada Splita

4.1.3. Basic concept of complete system of waste management of City of Split

Postojeći, poznati oblici obrade komunalnog otpada

predstavljaju prvi korak u realizaciji tzv. bezdeponijskog koncepta. Međutim do realizacije istog, odlagališni prostori predstavljaju krajnju točku cjelovitog sustava gospodarenja otpadom koja prihvaćaju neiskoristive ostatke  za  konačno  zbrinjavanje.  Tehnički  je  i ekonomski logično da se uz odlagališta grade i sustavi obrade miješanog otpada i sustavi obrade reciklibilnih materijala. U jednoj takvoj inačici, sustav cjelovitog gospodarenja  otpadom  predviđen  je  i  za  prostor Splitsko-dalmatinske županije. Kada je u pitanju Grad Split, osnovni koncept cjelovitog sustava gospodarenja otpadom  Splita  čine  redom  elementi  opisani  u  točki

4.1.1. kako slijedi: izbjegavanje i smanjivanje količina

otpada, odvojeno skupljanje otpada (primarna reciklaža), skupljanje i prijevoz otpada, skladištenje otpada, obrada otpada i odlaganje otpada. Navedeni princip djelovanja sustava s procesnim tokovima je prikazan na donjoj shemi.

EKO OTOCI

# PAPIR PET ALUMINIJ STAKLO

# SEKUNDARNE SIROVINE

PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

# RECIKLAZNO DVORISTE

# TRANSPORT

# CZGO

KLASICNI KUCNI KONTEJNERI

# TRANSFER STANICA

# INDUSTRIJA

INDUSTRIJSKI NEOPASNI OTPAD

# Shema 4. Elementi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom Grada Splita

# Prikupljanje komunalnog otpada

Prikupljanje i prijevoz  komunalnog otpada provodi postojeća ovlaštena komunalna organizacija do postojećeg odlagališta, a u perspektivi do transfer stanice odnosno  Županijskog centra za gospodarenje otpadom. Prikupljanje   se   u   cilju   što   većeg   udjela   primarne reciklaže   uvodi   po   principu   „3posude“,   jedna   za biootpad, druga za miješani komunalni otpad i treća za otpadni papir/karton.

# Reciklažna dvorišta

Odvojeno prikupljeni komunalni otpad moći će se odložiti i u reciklažna dvorišta. U reciklažna dvorišta također će se moći odložiti i problematične tvari kako bi

se izbjeglo njihovo odlaganje. Planirana su tri reciklažna

dvorišta uz koje će se urediti i prostor za prikupljanje i jednostavnu  obradu  glomaznog  otpada,  prema kriterijima koji su definirani ovim i županijskim Planom gospodarenja.

# Zeleni otoci

Uz reciklažna dvorišta, odvojeni prikupljeni komunalni otpad (PET, ostala plastika, staklo, papir, metalna ambalaža) moći će se odložiti u sklopu zelenih otoka kojih će na području Grada Splita biti oko 355 prema kriterijima koji su definirani ovim i županijskim Planom gospodarenja, računajući 53 postojeća koja će se nadopuniti potrebnim posuda. Nakon 2015 god. još će se izgraditi 13 eko toka tako da će ih ukupno biti 368.

# Transfer stanica

Do izgradnje Županijske zone za gospodarenje otpadom, otpad s područja Grada Splita odlagati će se na odlagalištu „Karepovac“. Nakon toga isti će se preko

transfer stanice odvoziti na obradu i krajnje odlaganje u

sklopu županijskog centra čije otvaranje se predviđa do kraja  2010.god.  Transfer  stanica   locirati  će   se  na prostoru odlagališta „Karepovac“, prema kriterijima koji su definirani Županijskim Planom gospodarenja.

# Obrada otpada

Miješani komunalni otpad se odlaže bez provođenja nekog oblika mehaničko, biološke, kemijske ili termičke

obrade. Nakon što se pusti u pogon Županijski centar, otpad će se obrađivati u sklopu MBO postrojenja, pri

čemu će se izdvojena organska frakcija kompostirati, kalorična frakcija po potrebi koristiti kao dopunsko gorivo  u  procesnim  i  proizvodnim  pećima,  a neiskoristivi ostatak odlagati u sklopu odlagališnog prostora.  Prikupljeni  zeleni  otpad  s  ulica,  parkova  i vrtova te izdvojeni biootpad obrađivati će se zasebno u sklopu kompostane koja će se nalaziti neposredno uz lokaciju transfer stanice. Separatno prikupljene korisne i opasne komponente komunalnog otpada zbrinjavati će se putem ovlaštenih obrađivača.

# Krajnje zbrinjavanje otpada

Zbrinjavanje  otpada  predstavlja  završni  dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Za sada će se otpad  zbrinjavati  u  okviru  odlagališta  „Karepovac“,  a

nakon    izgradnje    Županijskog    centra    u    okvirima

centralnog županijskog odlagališta.

4.2. Mjere izbjegavanja i smanjenja nastanka otpada na području Grada Splita

4.2. Measures for how to evade and reduce waste in City of Split area

Za pojam „izbjegavanje otpada“ postoji više definicija. Jedna od njih, izbjegavanje otpada definira

kao skup mjera koje dovode do toga da se kod proizvodnje i potrošnje stvara manje otpada ili uopće

otpad ne nastaje. Pojam smanjenja otpada može se definirati kao zbroj svih mjera kojima se u procesima

proizvodnje,   potrošnje   robe,   pakiranja   i   korištenja

postiže smanjenje i/ili potpuno izbjegavanje otpada tj. kojima se postiže proizvodnja otpada koji se može obraditi i/ili ponovno upotrijebiti.

Mjere za izbjegavanje i smanjenje nastanka otpada načelno su prisutne u postojećem sustavu gospodarenja otpadom Grada Splita. Iste međutim nisu razvijene u punom opsegu, ne postoji dovoljno komunalne infrastrukture za njihovu primjenu te je još uvijek prisutna relativno niska svijest građana o otpadu kao problemu. Realno je za očekivati da će za prve rezultate, smanjenje porasta količina otpada, trebati dulje vrijeme i disciplinirano pridržavanje svih predviđenih mjera za izbjegavanje nastanka otpada i u cijelosti mjera gospodarenja otpadom.

Korištenjem pogodnih načina proizvodnje i obrade, uvođenjem na tržište «povoljnih» vrsta proizvoda te ekološki  svjesnim  ponašanjem  krajnjih  potrošača, smanjiti će se količine i štetnost otpada koje bi trebalo obraditi i/ili odložiti. Split je drugi grad po broju stanovnika u RH i čini okosnicu integralnog sustava gospodarenja otpada Splitsko-dalmatinske županije. Učinkovita primjena mjera za izbjegavanje i smanjenje nastanka otpada na području Grada znači i osjetno smanjenje  priliva  otpada  na  postojeće  odlagalište odnosno u budući Županijski centar za gospodarenje otpadom. Navedeno znači da je smanjenje nastanka otpada prioritetna aktivnost u cjelovitom sustavu gospodarenja kako je to predviđeno i Strategijom gospodarenja otpadom.

4.2.1. Zakonska regulativa u funkciji izbjegavanja i smanjenja komunalnog otpada

4.2.1. Legal regulations on how to evade  and reduce municipal waste

Donesena zakonska regulativa kojom je ustanovljen

pravni  okvir  za  provedbu  cjelovitog  sustava gospodarenja otpadom u jednom svom segmentu govori i o mjerama koje su vezane izbjegavanju otpada. Isto se odnosi i na državnu Strategiju gospodarenja otpadom u kojoj je osmišljen cijeli niz općih i posebnih mjera za ostvarivanje zacrtanih ciljeva. Osim državne razine iste se jednim dijelom implementiraju na regionalnoj i lokalnoj razini te ih je sustavno potrebno provoditi i na području Grada Splita.

4.2.2. Opće preventivne mjere za izbjegavanje i smanjenje količine komunalnog otpada

4.2.2. General preventive measures for evasion  and reduction of municipal waste

Prioritetnu	aktivnost	u	sustavu	gospodarenja

otpadom čine mjere za izbjegavanje nastanka i smanjivanje količina otpada. Za izbjegavanje otpada razlikuju se mjere poduzete u proizvodnji i potrošnji materijalnih dobara. U proizvodnji materijalnih dobara izbjegavanje otpada obuhvaća:

        Razvoj reciklaže,

        Razvoj „čišće“ proizvodnje,

        Proizvodnja  proizvoda  s  manjim  potencijalom

otpada.

U potrošnji proizvoda, izbjegavanje otpada generalno obuhvaća:

#         Korištenje   proizvoda   s   manjim   potencijalom

otpada;

#         Racionalno  korištenje  i  postupanje  s  otpadnim

tvarima.

Ako se izbjegne nastanak otpada, potreba za sakupljanjem i gospodarenjem otpadom, a time i pritisak na okoliš bit će potpuno uklonjen. Osnovne preventivne mjere za smanjenja otpada koje uključuju sektor proizvodnje i potrošnje materijalnih dobara su:

#         Spriječiti  nepotrebno  nastajanje  pojedinih  vrsta

otpada;

#         Spriječiti  da  se  u  proizvod  za  tržište  ugrađuju

štetni sastojci;

        Spriječiti  miješanja  raznih  vrsta  materijala  pri

proizvodnji	novih	roba	za	tržište	koji

onemogućava da se otpadni materijal koristi za ponovnu uporabu;

        U okviru tehničkih i gospodarstvenih mogućnosti

treba    robu    tako    oblikovati,    proizvoditi    i

prerađivati da se ostatne tvari mogu maksimalno ponovno iskorištavati;

        Načine  prodaje  novih  proizvoda  i  preuzimanja

iskorištenih   proizvoda   regulirati   tako,   da   se

količina otpada kod krajnjih potrošača stvara u

što manjem obimu;

        Proizvode tako upotrebljavati da nakon njihove

primjene ostaje što manje štetnih tvari odnosno

što manje otpada;

        Razviti   tržišta   za   materijale   koji   se   mogu

reciklirati    i    poticati    potražnju    za    takvim

materijalima, uvođenje proizvoda od recikliranog materijala ili s povećanim udjelom takvog materijala;

        Provoditi  promidžbene  i  edukacijske  aktivnosti

na promoviranju mjera za smanjenje otpada.

Preventivne mjere za izbjegavanje i smanjenje količine otpada su univerzalne mjere koje se mogu primijeniti na bilo kojem području i za bilo koje vrste otpada. Sumarni prikaz općih preventivnih mjere za izbjegavanje nastanka otpada u proizvodnji i potrošnji je kako slijedi:

        Izbjegavati	nastanak	otpada	u	proizvodnji

razvojem tehnologije koja ne stvara otpad,

        Vraćati otpad u vlastitu proizvodnju, upućivati ga

na recikliranje i koristiti u drugim proizvodnim

procesima;

        Proizvoditi robu koja nakon upotrebe ima manje

otpada kojeg treba obraditi;

        Pri proizvodnji za tržište izbjegavati oblikovanje

proizvoda  s  pretjeranom  količinom  ambalaže  i

štetnosti otpada;

        Proizvod na tržište davati u najnužnijoj ambalaži

i   ne   pakirati   ih   u   ambalažu   koja   služi   za

jednokratnu upotrebu, a nakon toga se odbacuje kao otpad;

        Ne   kupovati   proizvode   koji   se   ne   mogu

reciklirati,     odnosno     izbjegavati     robu     u

jednokratnoj ambalaži, odnosno pri kupovanju preferirati povratnu ambalažu, smanjiti korištenje plastičnih vrećica i slične ambalaže i dr.;

        Koristiti   medije   i   obrazovne   institucije   za

edukaciju  proizvođača  i  potrošača  o  mogućim

načinima   izbjegavanja   nastanka   otpada   i/ili njegovog mogućeg smanjenja;

        Stimulirati	kupovine	ekološki	povoljnih

proizvoda;

        Promicati načela čistije proizvodnje u industriji,

uz  poticanje  potvrđivanja  sustava  upravljanja

okolišem   (EMS,   ISO   14000)   i   označavanja ekološki povoljnih proizvoda.

4.2.3. Posebne mjere za izbjegavanje i smanjivanje količina otpada

4.2.3. Special preventive measures for evasion  and reduction of municipal waste

# Izbjegavanje  i  smanjenja  nastanka  otpada  također

obuhvaća korištenje medija za edukaciju o pravilnom gospodarenju otpadom. Radi se posebnim mjerama motiviranja i edukacije, kako potrošača, tako i proizvođača materijalnih dobara tj. proizvoda. Kod svih

sudionika gdje se generira miješani komunalni otpad potrebno je izbjegavanje nastanka otpada nametnuti kao dugoročnu i djelotvornu mjeru zaštite okoliša. Posebne mjere za izbjegavanje i smanjenje količine otpada iz Strategije primjenjive na Grad Split obzirom na njegovu pravnu odgovornost glede gospodarenja s komunalnim otpadom su slijedeće:

# a) Edukacija i informiranje:

        Edukacija	javnosti,	stručnjaka	i	upravnih

struktura     Grada     za     rješavanje     problema

gospodarenja otpadom;

        Poticati aktivu suradnju s ekološkim udrugama i

svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama

na  implementaciji  mjera  i  kontroli  provedbe mjera za izbjegavanje i smanjenje količine otpada koje su određene PGO-om;

        Osnovne	informacije	o	mogućnostima

izbjegavanja i smanjenja otpada pružiti u svim

komunikacijskim sredstvima i dokumentima (radio, TV, novine), na panoima, vozilima, u reciklažnim dvorištima, »zelenim otocima«, itd.;

        Uvesti  »otvoreni  telefon«  za  komunikaciju  s

građanima i izraditi informativne web-stranice;

#         Kreirati informacije, ekološke poruke i savjete s

ciljem  edukacije  građana  (ciljnih  skupina)  te

poticati na pravilno gospodarenje otpadom;

        Izraditi  edukacijski  i  promidžbeni  materijal  za

pojedine   programe   (papir,   staklo,   biootpad,

ostatni otpad, divlja odlagališta i dr.);

        Istraživati javno mišljenje o poznavanju sustava

gospodarenja otpadom i zaštiti okoliša.

# b) Stimulacija prakse čistije proizvodnje:

        Podupirati provođenje projekata i prakse čistije

proizvodnje u industriji i uslužnim djelatnostima;

        Pružati   potporu   i   stimulacije   u   izbjegavanju

nastanka i smanjivanje otpada.

# c) Unapređivanje sustava odvojenog skupljanja i recikliranja otpada:

        Uspostaviti  funkcionalne  sustave  skupljanja  i

recikliranja pojedinih komponenata komunalnog

otpada (staklo, papir, plastika, metali, razgradivi otpad iz kuhinja i vrtova itd.);

        Uvesti sustav napalte komunalnog otpada prema

količini   po   principu   „onečišćivač   plaća“,   uz

odbacivanje postojeće prakse naplate.

# d) Donošenje Plana gospodarenja otpadom i striktna primjena zakonske regulative:

        Izgraditi   potrebnu   infrastrukturu   i   omogućiti

razvitak  iste  za  praktičnu  provedbu  cjelovitog

sustava  gospodarenja  otpadom  poštujući  IVO

koncept,

        Za	potrebnu	infrastrukturu,	građevine	i

postrojenja predvidjeti mjesta i osigurati njihovo

unošenje u prostorne planove, urbanističke planove i detaljne planove uređenja,

        Prigodom   određivanja   lokacija   prednost   dati

postojećim   podobnim   lokacijama   iz   sustava

gospodarenja otpadom,

        Prilikom izdavanja potrebnih dozvola za gradnju

infrastrukture  i  objekata  u  funkciji  cjelovitog

sustava gospodarenja otpadom voditi računa o tome da su isti usklađeni s novom zakonskom regulativom.

4.2.4. Gospodarsko-financijski  instrumenti za poticanje izbjegavanja i smanjivanje količina otpada

4.2.4. Economical and financial measures for inducement of evasion and reduction of municipal waste

Politički	instrumenti	poticanje	izbjegavanja	i

smanjenja količine otpada manifestiraju se kroz politiku infrastrukture, prostorne planove i dozvole za gradnju te primjenu zakonskih i podzakonskih odredbi relevantnih za razvoj i zaštitu okoliša. Financijski instrumenti mogu biti realizirani kroz izravnu pomoć koja obuhvaća porezne olakšice, jamstva (npr. kod kredita) i donacije novčanih sredstava odnosno kroz politiku smanjenja doprinosa prema službama i ustanovama u ovlasti Grada, ili pak uvođenjem ekoloških taksi npr. za plastične vrećice. Na ovaj način se pokazuje dodatna skrb prema onima subjektima koji pokazuju visoku ekološku svijest u zbrinjavanju i provođenju mjera za smanjenje nastanka otpada, bilo da se radi o aktivnom ili pasivnom izbjegavanju kako je to prikazano na donjoj shemi.

Proizvodnja 	Proizvod

(utržištenje)

Potrošnja

Iskorištenje

Iskorištenje

Stare tvari

# Otpadne tvari

# Zaostali otpad

# Stare tvari

# Otpadne tvari

Zaostali otpad

Iskorištenje  otpada

# Obrada otpada

# Iskorištenje

Stare tvari

# Zaostali otpad

# Stare tvari

# Iskorištenje

Sekundarne sirovine

# Energetske tvari

Obraðeni otpad

Iskorištenje 	Iskorištenje

# Zaostali otpad

# Odlaganje

# Shema 5. Aktivno i pasivno izbjegavanje nastanka otpada

4.2.5. Mjere za izbjegavanje i smanjenje komunalnog otpada kod gospodarskih subjekata

4.2.5. Measures for evasion and reduction of municipal waste made by economy subjects

U  realizaciji  predstojećeg  koncepta  gospodarenja

otpadom treba predvidjeti da veći gospodarski subjekti svoj otpad (sličan komunalnom) što je moguće više recikliraju i/ili upotrebljavaju u svojim procesima, te koriste tehnologije koje ne stvaraju otpad. Kod proizvođača materijalnih dobara, izbjegavanje otpada može se postići kod ambalažiranja. Jednostavnija ambalaža u smislu mase i volumena, može pridonijeti izbjegavanju otpada, uz istovremeno povećanje konkurentnosti proizvoda na tržištu. U trgovinama je također moguća značajno smanjenje otpadnih tvari posebice u segmentu ambalažnog otpada na način da se izbjegava korištenje jednokratne ambalaže i ambalaže za pakiranje „stabilnih“ proizvoda, gdje ista možda nije ni potrebna.

4.2.6. Mjere za izbjegavanje i smanjenje komunalnog otpada u kućanstvima

4.2.6. Measures for evasion and reduction of municipal waste made by households

Područja	na	kojima	se	najkonkretnije	mogu

primijeniti mjere za izbjegavanje otpada su smanjivanje dobara za uporabu i potrošnju, orijentacija na izbjegavanje upotrebe štetnih tvari i vođenje kućanstva u smislu  izbjegavanja  nastanka  suvišnog  otpada. Konkretne mjere koje se u svakom kućanstvu mogu primijeniti su slijedeće:

        Izbjegavati	suvišnu	papirnu	i	kartonsku

ambalažu, jer se npr. tekući napitci mogu uzimati

u povratnim bocama (npr. staklene boce);

        Treba	izbjegavati	kupnju	proizvoda	za

jednokratnu upotrebu tj. onih proizvoda koji se

nedugo  nakon  upotrebe  bacaju  (papirnate  čaše, tanjuri, pribor, salvete);

        Izbjegavati korištenje folija na način da se npr. za

namirnice koriste posude koje se mogu zatvoriti.

# Izbjegavati kupnju lako pokvarljivih namirnica;

        Izbjegavati	suvišno	kupovanje	konzervirane

hrane   koja   donosi   velike   količine   otpada.

Umjesto toga kupovati svježe namirnice;

        Ukoliko  mogućnosti  dopuštaju,  organsku  hranu

kompostirati  u  malim  kompostnim  jedinicama

koje se mogu smjestiti ili na balkonu ili okućnici;

        Stare  stvari  (npr.  roba,  uređaji)  ne  bacati  već

prodati  ili  pokloniti.  Isto  tako  pri  kupnji  istih

voditi računa o trajnosti i njihovoj reciklabilnosti;

        Kupovati  kvalitetne  proizvode  koji  se  mogu

reparirati tj., popraviti i koji se mogu reciklirati

više puta.

4.2.7. Mjere za smanjivanje i izbjegavanje nastanka problematičnih tvari

4.2.7. Measures for evasion and reduction of hazardous matters

a)  Mjerama  za  izbjegavanje  i smanjenje  otpada  u

kućanstvima može se pridonijeti i izbjegavanjem nastanka štetnih tvari u komunalnom otpadu. Na više način se može utjecati da dođe do smanjenja

tzv. problematičnih  tvari koje su najštetnije po

okoliš:

        Racionalno koristiti kemijska sredstva za čišćenje

i održavanje;

        Odabirati i koristiti proizvode bez štetnih tvari;

        Izbjegavati   korištenje   kemijskih   sredstava   za

kućno bilje;

        Koristiti aparate na struju ili aparate s ponovno

punećom baterijom;

        Ne kupovati suvišne doze lijekova;

        Ne  koristiti  prekomjerno  sredstva  za  bojanje,

lakove i razrjeđivače.

b) Gospodarske   djelatnosti   trebaju   primijeniti proizvodne   sirovine   koje   su   «prijateljski   za okoliš»  i  na  taj  način  izravno  doprinijeti smanjenju  problematičnih  tvari  u  otpadu.  Isto tako gospodarstvo kroz tehnološka rješenja mora omogućiti ponovnu uporabu problematičnih tvari u proizvodnji te na taj način omogućiti njihov kružni tok.

c)  U potrošnji je potrebno smanjiti i izbjeći nastanak problematičnih    tvari    pravilnom    upotrebom

proizvoda  i  korištenjem  ekološki  kvalitetnijih

proizvoda.

d) Grad kao jedinica lokalne samouprave mora omogućiti odgovarajuću infrastrukturu za odvojeno prikupljanje različitih problematičnih tvari koje nastaju u kućanstvima.

4.2.8. Mjere za izbjegavanje i smanjenje komunalnog otpada iz javnih i uslužnih djelatnosti

4.2.8. Measures for evasion and reduction of municipal waste made by public and utility services

Komunalni  otpad  iz  javnih  i  uslužnih  djelatnosti podrazumijeva   otpad   iz   administracije   u   gradskim

službama, bankama, poslovnim uredima, školama, sveučilištima,  socijalne  i  ostale  državne  i  županijske

službe, ugostiteljstvo, hoteli, kantine, bolnice itd. Kod svih mjera za izbjegavanje otpada principijelno se radi o

uvođenju štedljivosti u potrošnji materijalnih dobara.

        U  gradskim,  županijskim  i  ostalim  državnim

službama koristiti  uredske materijale u  količini

primjerenoj za obavljanje poslova (uredsko pokućstvo, pisaći pribori, papiri, ljepila, razni plastični  proizvodi  itd.),  te  iste  nakon  uporabe

odvojeno    prikupljati    i    vraćati    ovlaštenim

obrađivačima;

        U	školama	i	visokoškolskim	ustanovama

omogućiti odvojeno prikupljanje posebice papira

koji se pojavljuje u najvećim količina te koristiti namještaje i opremu s dužim vijekom trajanja;

        U  ugostiteljskim  radnjama  izbjegavati  ponudu

namirnica u malim pakiranjima, ne koristiti piće u

nepovratnim bocama i ne koristiti jednokratni pribor za jelo. Također izbjegavati korištenje papirnatih maramica i ubrusa;

        U  zdravstvenim ustanovama smanjiti  korištenje

jednokratno   upotrebljivih   proizvoda,   osim   u

slučaju kada to zahtijevaju drugi zdravstveni i higijenski razlozi.

4.2.9. Javno obavješćivanje (propaganda) u funkciji izbjegavanje i smanjenje komunalnog otpada

4.2.9. Propaganda for municipal waste evasion and reduction

Iz Europske prakse je poznato da mjere izbjegavanja

i smanjenja nastanka otpada kao i poticaji za odvojeno sakupljanje njegovih iskoristivih komponenti može dati dobre  rezultate  u  praksi  samo  ako  se  provodi  javna

propaganda tj. javna edukacija stanovnika. U tom smislu potrebno  je  voditi  ciljane  kampanje  člancima  u novinama i emisijama na radiju, televiziji te ostalim sredstvima    javnog    obavješćivanja.    U    skladu    s

Županijskim   planom,   potrebno   je   izraditi   posebnu Studiju o edukaciji stanovništva za smanjenje količine otpada.

4.3. Mjere odvojenog sakupljanja i oporabe komunalnog otpada

4.3. Measures for separate collection of waste and for waste recycling

Glavnu   ulogu   u   uređenom   cjelovitom   sustavu

gospodarenja komunalnim otpadom ima odvojeno prikupljanje korisnih komponenti na mjestu nastanka i njihova  oporaba.  Na  taj  način  se  izravno  utječe  na

izbjegavanje  i  smanjenje  količina  komunalnog  otpada

kao je to prikazano u prethodnoj točki. Sukladno Zakonu o otpadu recikliranje se definira kao postupak ponovne uporabe otpada u proizvodnom procesu osim uporabe otpada u energetske svrhe. Oporaba otpada je definirana kao svaki postupak ponovne obrade otpada radi njegova korištenja u materijalne i energetske svrhe.

# 4.3.1. Izdvajanje otpada na mjestu nastanka

# 4.3.1. Waste selection on place of its genesis

Izdvajanje otpada na mjestu nastanka, prije mogućeg

miješanja s ostalim komponentama komunalnog otpada naziva se primarna reciklaža. In situ reciklaža je izdvajanje iskoristivih dijelova otpada samom mjestu nastajanja, tj. stanovnici sami sortiraju u posebnim kontejnerima ili vrećama, ili donose na posebne platoe kao što su zeleni otoci ili reciklažna dvorišta.

Ovaj način odvojenog sakupljanja otpada na mjestu nastanka ima niz prednosti jer se odvija u neposrednoj blizu   nastanka   otpada,   smanjuje   se   kontaminacija

životnog  prostora,  sirovine  su  kvalitetnije  jer  imaju manje nečistoća, reduciraju se troškovi transporta i odlaganja, prikupljeni materijali se mogu direktno plasirati na oporabu i reciklažu.

Zahtjevi koji se javljaju kod izdvajanja otpada na mjestu   nastanka   su   slijedeći:   moraju   se   osigurati kapitalne investicije u potrebnu opremu i objekte, mora

postojati osposobljeno i kvalificirano osoblje za vođenje

sustava, oprema zahtjeva redovita odražavanja i po potrebi zamjenu, potrebno je osigurati prostor za odlaganje neupotrebljivih dijelova otpada te se mora obavljati kontrola kakvoće izdvojenih reciklibilnih materijala.  Stoga primarna  reciklaža  zauzima  posebno

mjesto u IVO konceptu jer osim izdvajanja korisnih podrazumijeva i izdvajanje nekih štetnih komponenti komunalnog otpada što u konačnici umanjuje štetan potencijal preostalog dijela komunalnog otpada koji se obrađuje i odlaže.

U suštini se može reći da se primarna reciklaža provodi iz  razloga recikliranja i oporabe otpada tj. zbog zaštite okoliša, ekonomske računice i potrebe zadovoljavanja  zakonske  regulative.  Kao  što  je navedeno, primarnom reciklažom se smanjuje količina ostatnog otpada za odlaganje a time i mogućnost onečišćenja okoliša. Ekonomski razlozi koji proizlaze iz primarne reciklaže vezani su uz uštede na sirovinama i energiji na obradi polaznih sirovina. Ekonomski razlozi također se mogu sagledati u činjenici da manja količina otpada znači i manji troška za njegovu obradu/odlaganje. Zakonska regulativa inzistira na što većoj primarnoj reciklaži, time i na recikliranju i oporabi otpada kako bi se u prvom redu smanjio rastući pritisak na okoliš. U tom smislu postoje definirane i poticajne mjere i mjere sankcioniranja kojima se potiče primarna reciklaža i vraćanju otpada u novi proizvodni ciklus. Na taj način zakonska regulativa postaje najvažniji faktor bez kojeg nebi bilo moguće reciklirati i one materijale koje nemaju

„dobru“ tržišnu vrijednost.

# 4.3.2. Mjere za odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

4.3.2. Measures for separate collection of municipal waste

Uspješnost odvojenog prikupljanja otpada polazi od poštivanja   pravila   koja   važe   za   određene   vrste   i

kategorije   otpada.   Kada   govorimo   o   komunalnom otpadu  tada  se  iskoristivim  tj.  korisnim  frakcijama

smatraju papir i karton, plastika, tekstil, staklo, metali, glomazni otpad pretežno metalnog sastava, biorazgradivi

otpad i zeleni otpad. Uz korisne frakcije u komunalnom

otpadu se javlja i odgovarajući udio štetnih (opasnih) frakcija kao što su: akumulatori, baterije, lijekovi, boje i lakovi, otapala, ulja, žarulje itd. Za svaku vrstu otpada potrebno je točno odrediti veličinu, vrstu, boju i broj spremnika ili posuda. Za provođenje koncepta prihvata odvojeno sakupljenog otpada potrebno je prema postojećim iskustvima u Hrvatskoj, projekt realizirati prema slijedećoj shemi:

# Priprema projekta

Diskusija uz ucešce stanovništva, udruženja, uprave, strucnjaka, politickih stranaka

# Utvrðivanje potrebe

Identifikacija

Cilja 	Organizacije 	Provoðenja

Probna realizacija (PILOT)

# Javnost rada

# Tehnicko opremanje

Tehnologija i organizacija rada

# Pocetni rezultati

Evidencija 	Analiza 	Dopune

NE 	Ponavljanje	DA

| NE |  |
| --- | --- |
| Program razvoja projekta |
| Javnost rada | Gospodarske bilance | Eko bilance | Tehnicko opremanje | Tehnologija i organizacija rada |

Pocetak rada projekta

# Shema 6. Implementacija projekta odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Strateški dokumenti i zakonska regulativa u funkciji odvojenog sakupljanja

Provedbeni pravilnici za postupanje s posebnim kategorijama otpada kojima je definiran poseban tok gospodarenja doprinijeti će smanjenju njihovog udjela u ukupnoj količini miješanog komunalnog otpada.

Na ovaj način se uz tri ključna načela, smanjenje, prevenciju i poboljšanje konačnog zbrinjavanja ističe reciklaža i ponovna uporabu otpada kao jedan od najvažnijih segmenta sustava gospodarenja. Kroz navedeno pravilnike definirane su obveze proizvođača, prodavatelja i posjednika te su iste sastavni dio mjera odvojenog prikupljanja a odnose se na ambalažni otpad, otpadni električki otpad i elektroničke uređaje i opremu, vozila kojima je istekao vijek trajanja, otpadne baterije i akumulatorie koji sadrže određene opasne tvari, otpadne gumame,  infektivni  otpad  iz  zdravstvenih  ustanova, otpad iz rudarstva i eksploatacije mineralnih sirovina i na otpadna ulja.

Opće mjere za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada Opće	mjere	za	odvojenim	prikupljanjem iskoristivih/štetnih   frakcija   komunalnog   otpada   su

slijedeće:

•  Primarnu reciklažu i odvojeno sakupljanje otpada provoditi samo za one otpadne tvari koje se mogu tehnički i financijski vratiti u kružni tok;

• Postaviti zelene otoke za izdvojeno skupljanje papira, stakla, PET i ostale plastične ambalaže i metalne ambalaže te po potrebi i problematičnih tvari kao što su lijekovi i baterije;

• Osigurati izdvojeno skupljanje i privremeno skladištenje otpada u reciklažnim dvorištima uključujući i komponente opasnog otpada;

• Organizirati izdvojeno skupljanje glomaznog otpada;

• Skupljati  svežnjeve,  kartonske  ambalaže  iz trgovina u naseljima i gradovima ili „šoping centrima“ specijalnim vozilima;

•  Osigurati izdvojeno skupljanje zelenog otpada i izdvojeno skupljanje biootpada iz domaćinstava i turističke privrede u posebnim posudama odmah po izgradnji kompostane;

•  Kontinuirano    provoditi    edukaciju    potrošača putem radija, televizije, natpisima u tisku;

•  Edukaciju od strane osoba koje imaju adekvatno znanje  o  toj  problematici  započeti  u  najranijoj dobi   preko   vrtića,   u   osnovnim   i   srednjim

školama, na višim školama i fakultetima te u poduzećima;

# Mjere odvojenog sakupljanje putem reciklažnih dvorišta

# Reciklažno dvorište je stacionarno nadzirano mjesto

za  izdvojeno  odlaganje  različitih  vrsta  otpadnih  tvari koje nastaju u domaćinstvu. Reciklažna dvorišta su ujedno i mjesta gdje građani mogu dobiti informacije o gospodarenju s otpadom, načinima smanjenja količina otpada i njegovoj oporabi. Na području Grada Splita, za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem reciklažnih dvorišta potrebno je primijeniti sljedeće mjere:

•  Osigurati lokacije tlocrtne površine 500-1000 m2

s svim potrebnim infrastrukturnim objektima i priključcima (struja, voda, telefon, nepropusna podloga, kanalizacijski sustav s separatorom, objekt za zaposlene);

•  Gravitacijsko područje prema jednom reciklažom dvorištu treba obuhvaća polumjer 1-3 km (srednji promjer 2 km), na način da građani pješice ili nekim prometnim sredstvom mogu doći do reciklažnog dvorišta;

•  Radno vrijeme treba prilagoditi načinu života i potrebama gravitirajućeg stanovništva, s tim da reciklažno dvorište mora biti otvoreno sve dane osim nedjelje;

•  Nadzor nad radom reciklažnog dvorišta povjeriti kvalificiranom i obučenom osoblju;

• Predvidjeti izdvojeno sakupljanje samo onih otpadnih tvari za koje je osigurano postupanje u skladu s zahtjevima cjelovitog sustava (korisne i problematične tvari);

• Obzirom na strukturu komunalnog otpada predvidjeti posude odgovarajućeg volumena za: papir; karton; bijelo i obojeno ambalažno staklo; bezbojno ravno staklo; drvo (ambalaža i sl.); PET ambalažu; ostala plastična ambalaža, metalne limenke od pića i napitaka; polistiren (PS),; stiropor; tekstil; zeleni otpad (trava, lišće, granje i sl.); kućanske aparate (bijela tehnika); metale u; obojene metale i kablove; akumulatore; baterije otpadno motorno ulje, medicinski otpad i sl.

Preporuča se uvijek jasno odijeliti izdvojeno skupljanje štetnih odnosno opasnih tvari od odvajanja otpadnih   tvari   koje   direktno   ne   ugrožavaju   okoliš odnosno zdravlje ljudi. Iz tog razloga se prakticira primjena  posebno  zatvorenih  kontejnera  za  skupljanje

štetnih odnosno opasnih tvari.

# Mjere odvojeno sakupljanje putem zelenih otoka

Zeleni otok predstavlja podvrstu reciklažnog dvorišta za one reciklabilne materijale koji se stvaraju u najvećim

dnevnim količinama. Sastoji se od uređene površine s

odgovarajućim tipom i količinom posuda za separatno izdvojene  materijale.  Također  se  znaju  koristiti specijalno dizajnirani kontejneri i posude čime se postiže veći estetski efekt izgleda uređene površine. Na području Grada Splita, za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem zeleni otoka potrebno je u obzir uzeti sljedeće mjere:

        Maksimalna udaljenost od mjesta stanovanja do

zelenog otoka ne smije biti veća od 350 m,

        Jednom zelenom otoku treba gravitirati 500-750

stanovnika,

        Zeleni  otok  mora  biti  asfaltirana  površina  s

dobrom drenažom kišnice,

        Prostor	zelenih	otoka	mora	biti	uočljiv,

osvijetljen, pregledan i dovoljno velik za smještaj

predviđenih	kontejnera	i	za	manipulacije pražnjenja,

        U  zelenim  otocima  prikupljati  otpadni  papir,

staklo,  PET  odnosno  ostali  plastični  otpad  i

ambalaža, metalnu ambalažu od pića i napitaka,

#         Po potrebi prikupljati i problematične tvari kao

što  su  lijekovi  i  baterije  (otvorena  opcija  za

zaintersirane prikupljače i obrađivače),

        Kapaciteti većih spremnika moraju biti min. 2 m3,

a manjih 20 l,

        Učestalost pražnjenja  je prema potrebi.

U  visokourbaniziranim  sredinama,  zeleni  otoci  se

postavljaju na malim udaljenostima što je ocjenjeno kao bolja varijanta od alternative postavljanja zeleni otoka većeg kapaciteta.

Odvojeno sakupljanje komunalnog otpada u gospodarskim djelatnostima

Kao i u slučaju gospodarenja s komunalnim otpadom iz domaćinstava, svi gospodarski subjekti, proizvođači miješanog komunalnog otpada i otpada sličnog komunalnom  moraju  poduzeti  mjere  (in  situ)  za odvojeno prikupljanje pojedinih frakcija. Svaki gospodarski subjekt dužan je ustrojiti odvojeni sustav prikupljanja prema svojoj djelatnosti uz obavezno izdvajanje korisnih komponenti komunalnog otpada. Navedeno znači da u okvirima radnog prostora mora biti osigurano jedno ili više mjesta za odlaganje papira, plastike, metalnog otpada, plastike, drva, tekstila, posebnih kategorija otpada i komponenti glomaznog otpada. Proizvođač otpada koji godišnje proizvodi više od   150   tona   neopasnog   otpada   i/ili   više   od   200 kilograma opasnog otpada, dužan je planirati gospodarenje otpadom za razdoblje od četiri godine uz ugrađivanje mjera za odvojeno prikupljanje.

Odvojeno sakupljanje komunalnog otpada iz javnih i uslužnih djelatnosti

Kao  i  u  prethodnom  slučaju,  komponente komunalnog otpada potrebno je odvojeno prikupljati u

sklopu radnih prostora javnih i uslužnih djelatnosti. Sustav  prikupljanja  je  potrebno  ustrojiti  prema  tipu

djelatnosti.   Kod   škola   i   visokoškolskih   ustanova

naglasak je potrebno staviti na prikupljanje papira. U državnim službama naglasak je osim na papir potrebno staviti i na odvojeno prikupljanje problematičnih tvari (toneri, plastika, uredski materijal). Hoteli, restorani i slične djelatnosti uz iskoristive komponente komunalnog otpada,  naglasak  moraju  dati  i  na  odvojenom prikupljanju biootpada. Zdravstvene ustanove moraju također odvojeno prikupljati papir i plastiku, a ostale otpadne tvari prema Pravilniku o postupanju s medicinskim  otpadom.Uz  zdravstvene  ustanove  i ljekarne su dužne preuzimati stare lijekove i sličan farmaceutski otpad neovisno o podrijetlu. Za otpadne baterije i akumulatore prodavatelj i posjednik dužan je osigurati  njihovo  odvojeno  prikupljanje  te  ih  od potrošača preuzimati bez naknade. Isto vrijedi i za otpadne gume i otpadna ulja koja se moraju zbrinjavati kod ovlaštenih sakupljača odnosno tvrtki za oporabu i/ili zbrinjavanje. Elektronski otpad se mora odvojeno prikupljati  od  komunalnog  otpada  te  zbrinjavati isključivo putem ovlašetene ustanove. Zeleni otpad s javnih  površina  nikako  se  ne  smije  miješati  s komunalnim otpadom veće se mora zasebno prikupiti i obraditi u zasebnom toku (kompostiranje).

# Odvojeno sakupljanje otpada u domaćinstvima

Odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, najvećim dijelom   se   realizira   u   domaćinstvima.   Odvojeno

prikupljena plastike, metala, opasnih komponenti (npr.

baterije i lijekovi) i stakla mora se odvijati putem zelenih otoka odnosno reciklažnog dvorišta. Izdvojeni papir i biootpad se može prikupljati u manje posude, a kada se iste napune, prazne se u veće bioposude odnosno posude za papir koje se nalaze uz posudu za miješani komunalni otpad. Navedeno definirani i sustav prikupljana otpada

za obradu i zbrinjavanje iz domaćinstava na području grada Splita po principu „3 posude“.

# Odvojeno prikupljanje glomaznog kućnog otpada

Potrebno je omogućiti da se glomazni kućni otpad prikuplja u za to postavljenim kontejnerima ili na unaprijed određenim lokacijama, te da se odvoz istog obavlja svakodnevno.

Također se uz reciklažna dvorišta moraju osigurati prostori min. površine od 0,5 ha kako bi se na tu lokaciju sakupljao glomazni otpad (uključujući i stara vozila) iz akcija čišćenja i kako bi se isti predobrađivao odjeljivanjem  pretežito  metalnog  od  pretežito nemetalnog dijela otpada.

Rad s javnošću u postizanju efekata odvojenog prikupljanja

Uspjeh   i   realizacija   svih   zadanih   ciljeva   glede

reciklaže otpada značajno ovisi o informiranosti i kontinuiranom obrazovanju svih učesnika u procesu stvaranja i gospodarenja otpadom. Stoga je nužno kontinuirano informiranje i obrazovanje svih sudionika u procesu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada. Sustavno  informiranje  javnosti  o  aktivnostima  o načinima i važnosti primarne reciklaže potrebno je obavljati putem pisanih medija, radija i televizije.

# 4.3.3. Mjere za oporaba odvojeno prikupljenog komunalnog otpada

4.3.3. Recycling measures for separately collected municipal waste

Primarna reciklaža s jedne strane obuhvaća odvojeno

sakupljanje pojedinih potencijalno iskoristivih otpadnih tvari, a s druge strane podrazumijeva cjelovito iskorištavanje odnosno tržišno vrednovanje odvojeno sakupljenih vrsta otpada. Kao opća mjera je navedeno da se primarnu reciklažu i odvojeno sakupljanje otpada provodi samo za one otpadne tvari koje se mogu tehnički i financijski vratiti u kružni tok. Nije opravdano organizirati odvojeno sakupljanje za otpadne tvari koji nema  unaprijed  osiguran  postupak  iskorištavanja odnosno tržišnog vrednovanja. Osim tržišnog vrednovanja prilikom konačnih izračuna potrebno je u obzir uzeti i trošak koji se nanosi okolišu i ljudima ukoliko se isti odlaže ili spaljuje. Također se prilikom izrade proračuna tržišne vrijednosti valja uzeti u obzir da tržišna vrijednost ovisi o količini i kvaliteti odvojeno prikupljenih sirovina. U svrhu sprječavanja štetnog utjecaja na okoliš, sakupljanje, oporaba, zbrinjavanje i druge djelatnosti u svezi s oporabom otpada koji sadrži ili je onečišćen opasnim tvarima mora se na mjestu nastanka, odnosno na mjestu prikupljanja u svim slučajevima u kojima je to moguće, prethodno očistiti od

štetnih tvari i/ili dekontaminirati u skladu s odgovarajućim propisima i zakonima. Efikasnost primarne  reciklaže  je  određena  količinom  ali  i kvalitetom odvojenog otpada. Kvaliteta sekundarne sirovine određuje i mogućnosti kasnije oporabe materijala. Odvojeno prikupljeni komunalni otpad u reciklažnim dvorištima, zelenim otocima i glomazni otpad mora se proslijediti na daljinu oporabu isključivo putem ovlaštenih prikupljača i obrađivača kako bi se tijekom  reciklaže  i  oporabe  jamčili  visoki  standardi zaštite okoliša. Zeleni otpad i biootpad se kompostira u

svrhu dobivanja komposta pogodnog za hortikultura uređenja javnih zelenih površina. Na taj način garantira se kvalitetna obrada i oporaba materijala u kontroliranim uvjetima s primijenjenim tehničkim mjerama zaštite okoliša.

# Otpadne papirnate tvari

Na području Grada Splita dnevno nastaje oko 60 t papira i kartona. Isti čini trećinu sadržaja kanti i kontejnera u kojima se prikuplja miješani komunalni otpad. Recikliranjem starog papira štedi se električna energija, voda i drvo. Za proizvodnju 1 tone papira srednje kvalitete mora se posjeći dva stabla i potrošiti

240 000 l vode i 4700 kWh električne energije. Istu količinu papira može se proizvesti od starog papira uz utrošak 180 l vode i 2750 kWh električne energije.Papir je moguće reciklirati odnosno oporabiti ako se isti odvojeno prikuplja na mjestu nastanka.

U Hrvatskoj se još uvijek uvozi više otpadnog papira nego što ga se reciklira, što znači da je udio primarne reciklaže  nedovoljan  za  zadovoljavanje  domaćih potreba.  Otpadni  papir  se  prije  oporabe  mora predobraditi na način da se razvrsta u skupine i da se izdvoje prisutne nečistoće, što zahtijeva postojanje odgovarajućeg tehnološkog procesa. Mjera oporabe papirnog otpada podrazumijeva da se isti predaje isključivo ovlaštenim obrađivačima koji ga mogu oporabiti uz zahtijevanu zaštitu okoliša. U tom smislu valja napomenuti da su sve Hrvatske tvornice tehnološki osposobljene  za  oporabu  separatno  prikupljenog papirnog otpada.

# Oporaba plastičnog otpada

U ukupnoj količini otpada, plastična komponenta zauzima udio od cca 12%, te ga se dnevno proizvede

oko 44 tone. Oporaba plastičnog otpada komplicirana je i otežana mnogovrsnošću plastičnih materijala. Zato je

sa    ekološkog   stajališta    najodgovornije    izbjegavati

korištenje plastičnih proizvoda, naročito plastične ambalaže. Plastična vrećica ili boca u prirodi se razgrađuje 100-1000 godina. Stoga plastičnu ambalažu koju ne možemo izbjeći moramo svakako odvojeno prikupljati. Separatnim izdvajanjem plastičnog otpada moguće  je  kod  ovlaštenih  obrađivača  organizirati njegovu recikliranje i oporabu. Recikliranje i oporaba može biti materijalna ili energetska. Materijalna oporaba podrazumijeva taljenje otpadne plastike i proizvodnju novih proizvoda. Energetska oporaba podrazumijeva suspaljivanje ili spaljivanje otpadne plastike pri čemu se ista energetski iskorištava za proizvodnju topline. Materijalna i energetska oporaba odnosno reciklaža moguća je za pojedine tipove plastičnog otpada zbog

čega ga prethodno treba odvojiti po vrstama. Odvojeni otpad  se  zatim  usitnjava,  pročišćava  i  razvrstava  po

granulaciji.

# Oporaba metalnog otpada

Na odlagalištu Karepovac se u komunalnom otpadu godišnje nađe oko 2,35.% metalnog otpada koji se odvojenim  prikupljanjem  može  više  puta  reciklirati  i

oporabiti.  Recikliranjem  metalnog  otpada  štedi  se  na

prirodnim resursima te se značajno smanjuje energetska

potrošnja. Generalno se razlikuju dvije osnovne vrste metala  i  to  željezni  metali  i  obojeni  metali.  Izuzetno

široka primjena raznovrsnih metala onemogućava kvalitetnu reciklažu i oporabu kao što je to i slučaj s plastičnim otpadnim materijalima. Željezni metali se mogu izdvojiti putem magneta i kao takvi oporabiti u

čeličanama. Istovremeno se izdvojeni obojeni metali mogu dobiti u obliku odljevaka nešto manje kakvoće. Oporaba metala posebice na bazi elektrolize (npr. bakar i

aluminij) je potencijalno opasna za okoliš zbog štetnih

emisija spojeva kao što su fluoridi, ugljikovodici, sumporni spojevi itd.

# Oporaba staklenog otpada

Zahvaljujući svojim dobrim fizikalno-kemijskim svojstvima staklo ima široku primjenu u proizvodnji ambalaže i u drugim industrijskim granama. Na osnovu

utvrđenog     morfološkog     sastava,     na     odlagalištu

Karepovac se svakodnevno odloži oko 20 t stakla. Odvojenim prikupljanjem po vrstama stakla i recikliranjem štedi se sirovine i energiju. Jedna povratna staklena boca zamjenjuje 40 nepovratnih, što znači cca

40 puta manji volumen otpada. Od prikupljenog staklenog otpada radi se tzv. stakleni lom.

Tehnološka primjena staklenog loma uvjetovana je njegovom kvalitetom tj. čistoćom. Stoga je potrebno da

se na mjestu nastanka unaprijedi sustav odvajanja, po

boji i vrsti odnosno osuvremene postrojenja za pročišćavanje  staklenog  loma.  Staklo  je  izuzetan ekološki materijal koji se u suštini može reciklirati neograničen broj puta. Ipak kod onog staklenog loma gdje su prisutna velika onečišćenja u vidu metalnih i

žičanih dijelova zatvarača boca, olovni ovratnici za vinske  boce,  metalni  zatvarači  itd.  primjena  je ograničena uglavnom za pripremu asfalta, cestovne podloge, proizvodnju staklenih vlakana za izolaciju itd.

# Opasne komponente komunalnog otpada

Opasni otpad čini manji dio ukupne mase miješanog komunalnog otpada, ali predstavlja veliku opasnost za

okoliš.    Tu    spadaju:    ostaci    lijekova,    baterije    i

akumulatori, rabljeno motorno ulje, pesticidi, herbicidi, ostaci  boja  i  lakova,  elektronički  otpad  itd.  Osnovna mjera postupanja s opasnim komponentama komunalnog otpada   podrazumijeva   da   se   isti   preda   ovlaštenim firmama na zbrinjavanje/oporabu/reciklažu, kako bi se zbog njihove štetnosti tijekom procesa prerade/obrade osigurala potrebna razina zaštite okoliša.

4.4. Primarna reciklaža i njen značaj u konceptu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

4.4. Primary recycling and its importance in concept of integral waste management system

Integralni sustav gospodarenja otpadom predstavlja danas uobičajeni sustav kojim se definiraju zbirne radnje

u gospodarenje otpadom. U principu svaki pa i najjednostavniji  način  gospodarenja  otpadom  možemo

smatrati vrstom gospodarenja otpadom koji ima sljedeće osnovne podcjeline:

•  Prikupljanje otpada,

•  Transfer otpada,

•  Zbrinjavanje otpada uključivo obradu,

•  Odlaganje otpada.

Inače se smatra kako suvremeno cjelovito gospodarenje otpadom prvenstveno znači ostvarivanje pozitivnih prinosa zaštiti okoliša, ali u okvirima cjelovite eko-bilance. Pritom pod eko-bilancama obično podrazumijevamo korištenje korisnih dijelova otpada (sirovinskih  i  energetskih)  te  zbrinjavanje  otpada  na način da je ostatak po volumenu što manji, što manje (biološki) reaktivan i ne zaostaju toksične komponente za odlaganje. Za smanjenje biološke aktivnosti potrebno je izdvojiti biootpad te isti kompostirati. Kompost pritom trebamo smatrati rekuperacijskim proizvodom.

Primarna reciklaža predstavlja jedan od oblika separatnog prikupljanja otpada kako bi se smanjila potreba   za   njegovom   naknadnom   separacijom.   U

principu  nije  moguće  primarnom  selekcijom  postići

visoku razinu razdvajanja otpada što nije samo vezano uz tehničke već i kulturne i slične sociološke kriterije. Koncepcija primarne reciklaže koja se primjenjuje je sa jedne strane posljedica državne strategije gospodarenja otpadom i njenih ciljeva, ali i regionalnih i lokalnih specifičnosti.

Koncepcijski pristup primarne reciklaže vezan je najčešće uz provođenje sljedećih aktivnosti:

   Separatno  prikupljanje  pojedinih  tokova  otpada

na okućnicama,

   Instaliranje zeleni otoka,

   Instaliranje reciklažnih dvorišta,

   Specijalizirano  prikupljanje  glomaznog  otpada

(svakodnevno, periodično ili po pozivu)

Separatno prikupljanje pojedinih tokova otpada na okućnicama u konačnici se danas svodi eventualno na razdvojeno   prikupljanje   biootpada   od   ostalog   toka otpada. U ruralnim sredinama takvo prikupljanje može biti   u   funkciji   primarne   reciklaže   ukoliko   se   od biootpada proizvodi kompost.

Koncepcija 4 ili 6 separatnih posuda za prikupljanje na mjestu nastanka se danas sve više napušta. U gušće nastanjenim urbanim cjelinama postojanje zelenih otoka

odnosno    reciklažnih    dvorišta    predstavlja    glavnu

okosnicu  za  provedbu  primarne  selekcije.  Često  u takvim područjima nije moguće izdvojeno prikupljanje biootpada te korištenje kombinacije reciklažnih dvorišta i zelenih otoka u takve namjene predstavlja jedini izlaz. Kao što je funkcija zelenih otoka nezaobilazna kod primarne selekcije papira, stakla, aluminija te plastike, tako je funkcija reciklažnih dvorišta nezaobilazna kod prikupljanja posebnih vrsta otpada te izdvajanja opasnog kućnog otpada.

Specijalizirano prikupljanje glomaznog otpada (svakodnevno, periodično ili po pozivu) vezano je uz izabranu  koncepciju  reciklažnih  dvorišta,  ali  i koncepciju   koncesija   za   posebne   vrste   otpada.   U principu kod primarne selekcije rijetko kada možemo govoriti o efikasnosti većoj od 30%, ali isključivo kod komunalnog otpada koji nastaje na okućnicama. Za kvalitetno provođenje primarne reciklaže potrebno je imati postavljene organizacijske i gospodarske principe koji minimalno uključuju sljedeće:

a)  Pravni   okvir   (državni,   regionalni,   lokalni,   - zakoni, operativni planovi, odluke…),

b)  Sustav prikupljanja (definiran pravnim okvirom i dopunjen lokalnim tehničkim zahtjevima),

c) Tržište prikupljenih i izdvojenih materijala (kod postojanja  lokalnog  ili  regionalnog  tržišta moguća bolja provedba primarne selekcije),

d) Reciklažna dvorišta te zeleni otoke kao tehnički minimum (mjesta odvojenog sakupljanja naročito pogodna za urbane sredine),

e) Specifikacije prikupljenih sekundarnih sirovina (specificirane prikupljene sekundarne sirovine glede specifičnih nečistoća održavaju tržišnu vrijednost istih),

f) Podršku javnosti i svih sudionika (program aktivnosti sa javnosti treba biti stalan i to kako na lokalnoj tako i na regionalnoj razini kako bi javnosti bio jasna cjelovitost postupka gospodarenja otpadom).

Konceptualni princip primarne selekcije komunalnog otpada prikazan je na sljedećoj shemi:

nesortirani komunalni otpad

uklapanje u tok sekundarne selekcije

okućnice

sustav dvije posude

sustav više posuda

eko otoci	reciklažna dvorišta

uklapanje u tok sekundarne selekcije

direktna materijalna selecija (MRF)

# Shema 7. Principijelni koncept primarne reciklaže

4.5. Iskustva u provedbi primarne reciklaže u

# Europskim državama

4.5. Experiences of European countries in primary recycling

Bez  obzira  na  uvođenje  LD  direktive  u zakonodavstvo   EU   zemalja   ista   nije   rezultirala   u

unifikaciji    primarne    reciklaže    u    svim    zemljama

članicama. Primarna reciklaža znatno utječe na osnovne ciljeve LD direktive, a to je reduciranje količine otpada koji se u konačnici odlaže te njegova što manja reaktivnost u smislu sadržaja organske frakcije. Starije

članice EU (npr. Njemačka) te nove pridružene članice (npr. Slovenija) zbog vremenskog raskoraka u uvođenju cijelog sustava gospodarenja komunalnim otpadom su u

praksi  imale  su  različiti  pristup  u  uvođenju  primarne

reciklaže. Tako je npr. u Njemačkoj isti bio provođen bez prethodnih iskustva drugih zemalja na koji bi se mogao osloniti, ali sa definiranim ciljem, a to je smanjenja broja odlagališta otpada.

Izbor koncepta primarne reciklaže vezan je uz cjelokupni integralni sustav i ne može se više promatrati izdvojeno.Iz navedenog razloga primarna selekcija nije

ujednačena niti na cjelokupnom području zemlje poput

Njemačke jer je tradicija provedbe stara već nekoliko desetljeća dok kod Slovenije o tome možemo govoriti jer se cjelovitost sustava naknadno počela razvijati. Tako u Njemačkoj nalazimo konceptualno prikupljanje na okućnicama, ovisno o regijama  na razini dvije posude (biootpad, ostali otpad), ali i višekonceptualno prikupljanje na razini četiri pa do šest posuda (posljednje se pokazalo neprikladnim, dok se sustav četiri posude pokazao prikladnim za ruralne sredine). Regije sa orijentacijom  na  spalionice  otpada  su  uključujući  i

gradske cjeline imale u principu manju razinu primarne selekcije. Ostale sredine sa izdvajanjem biootpada imale su naročito osamdesetih godina ekspanziju kompostana (na prelazi milenija cca 7 milijuna tona komposta godišnje),   što   je   rezultiralo   i   u   smanjenju   broja odlagališta otpada.

U Sloveniji postoji zakašnjenje u izgradnji uređenih odlagališta otpada te se pored kriterija smanjenja broja i reaktivnosti odlagališta poštuju i obveze prema Kyoto kriterijima.  Ne  postoji  javni  uvjeti  za  izgradnju spalionica (otpor javnosti), ali da se održe razine emisija CO2 planira se u visoko urbanim sredinama korištenje anaerobnih  MBO  procesa  za  nesortirani  komunalni otpad. Za postizavanje što više razine izdvajanja korisnih dijelova otpada (plastika, papir, staklo, Al) definirana je izgradnja zelenih otoka prema broju stanovnika (500-

1000) te izgradnja reciklažnih dvorišta (do 25.000 stanovnika) sa osnovnom namjenom izdvajanja kućnog opasnog otpada te glomaznog otpada različitih vrsta. U

ruralnim sredinama izdvajanje biootpada na okućnicama

se uvodi kao pravilo kao i orijentacija na lokalne kompostane.

Procijenjena ukupna količina komunalnog otpada u cijeloj EU procjenjuje se na više od 250 milijuna tona godišnje koji se zbrinjavao (i još uvijek zbrinjava) na

velikom odlagališta Da bi se smanjio broj odlagališta EU

članice su se odlučile za jedino moguće rješenje uz spaljivanje otpada, a to povećanje udjela recikliranja i kompostiranja otpada. Isti koncept se primjenjuje i u SAD-u,  što  pokazuje  da  ekonomski  razvijene  zemlje

podupiru nastojanja za smanjenjem nastanka otpada i smanjenje   broja   odlagališta   kroz   uspostavu   većeg stupnja primarne reciklaže. Vidljivo jest kako koncepcija primarne reciklaže ne predstavlja striktno definirano pravilo. Međutim u oba spomenuta slučaja koncepti prikupljanja postavljeni na način da se racionalizira frekvencija prikupljanja otpada.

Ne samo Njemačka i Slovenija, već i ostale članice EU imaju svoje povijesne, kulturološke i geografske specifičnosti kada je u pitanju gospodarenja otpadom. Navedeno je vidljivo i u slijedećim grafovima iz kojih su vidljivi različiti trendovi u primarnoj reciklaži koja na razini EU iznosi prosječno oko 35%.

# Graf 14. Udio primarne reciklaže za ambalažni otpad za pojedine članice EU

# Graf 15. Udio primarne reciklaže za plastični otpad za pojedine članice EU

# Graf 16. Udio primarne reciklaže za papirni otpad za pojedine članice EU

# Graf 17. Udio primarne reciklaže za stakleni otpad za pojedine članice EU

# Graf 18. Udio primarne reciklaže za metalni otpad za pojedine članice EU

# Graf 19. Ukupni trend primarne reciklaže u nekim zemljama EU

U Hrvatskoj je tek zadnje desetljeće značajno rađeno na uspostavi primarne reciklaže. Odvojeno sakupljanje pojedinih otpadnih materijala organizirano je i provodi se  u  većem  ili  manjem  intenzitetu  u  gotovo  svim

županijama. Prema podacima za 2005. na području RH

sustav odvojenog prikupljanja provodio se preko ukupno

39.030 spremnika za prihvat različitih vrsta otpada. Za prihvat miješanoga komunalnog otpada na području RH

evidentiran je 158.191 spremnik. Ukupna količina novonastalog  komunalnog  otpada  u  Hrvatskoj procjenjuje se na više od 1,5 mil. t/god. pri čemu je udio izdvojenih komponenti prikazan u donjem grafu.

# Graf 20. Ukupni udio primarne reciklaže obzirom na ukupne količine otpada

4.6. Mogućnost prostornog širenja i kvalitativnog unapređenja sustava odvojenog sakupljanja otpada i primarne reciklaže

4.6. Potential for spatial expansion and improvement of waste separate collection system and primary recycling

Osiguravanje	uspješnog	provođenja	primarne

reciklaže sa sadašnjih6% na planiranih 25 % do 2015. god odnosno do 30% u narednih 25 godina ovisi većim djelom o implementaciji mjera kojima se predviđa unapređenje sustava primarne reciklaže. Značajnim uvođenjem primarne reciklaže otpada, što je moguće tek prostornim širenjem i kvalitativnim unapređenjem postojećih sustava odvojenog sakupljanja i izgradnjom novih, na području Grada Splita bi se postigle slijedeće prednosti:

a) Smanjenje   količine   otpada   za   obradu   i zbrinjavanje,

b)  Uštede u transportu i obradi, c)  Uštede energije,

d)  Umanjenje	potencijala	zagađenja	okoliša	i

očuvanje prirodnih resursa,

e) Dobivanje sekundarnih sirovina za ponovnu uporabu.

Za uspostavu i razvoj primarne reciklaže te nadogradnju postojećih sustava potrebno je poznavati osnovne  karakteristike  razmatranog  područja  te ustanoviti sljedeće:

a) Količine komunalnog otpada na razmatranom području,

b)  Vrstu i sastav miješanog komunalnog otpada, c)  Osnovna fizikalno-kemijska svojstva otpada,

d) Postojeće  stanje  reciklaže,  moguće  načine oporabe	i    reciklaže    iskoristivih    i    opasnih

komponenti otpada,

e) Ekonomsko/ekološku  opravdanost  provođenja sustava reciklaže i ostalih segmenata cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,

f)  Posljedice   po   okoliš   ukoliko   se   ne   provodi primarna reciklaža i izdvajanje pojedinih komponenti.

Količine komunalnog otpada s područja grada Splita određene su na osnovu postojećeg sustava prikupljanja, transporta i zbrinjavanja. Podaci se ne temelje na orjentacionim procjenama, a ne na temelju izvaga zbog

čega ih treba uzeti s odgovarajućom rezervom. Proračunski je dokazano da su sačinjene količinske procjene u realnim i očekivanim granicama obzirom na karakteristike razmatranog područja. Kvalitativna i kvantitativna svojstva otpada mijenjaju se ovisno o sredini u kojoj nastaju i ovise o cijelom nizu faktora među  kojima  su  najznačajniji  životni  standard, dosegnuta razina komunalnih usluga i ekološke svijesti, urbano-neurbano područje, tip naselja itd.

Na području Grada Splita provedena su ispitivanja komunalnog otpada (IPZ Uniprojekt MCF) te je poznat

njegov morfološki sastav i osnovna fizikalno-kemijska

svojstva. Do sada je izrađeno više tehno-ekonomskih analiza u svijetu i kod nas kojima je potvrđena tržišno- ekonomska opravdanost uvođenja pojedinih segmenata integralnog sustava gospodarenja s miješanim komunalnim  otpadom.  Za  primarnu  reciklažu (uključujući i štetne otpatke) kao sastavni dio tog sustava nedvojbeno je utvrđena opravdanost uvođenja ne samo zbog ekonomskih razloga (korisne komponente) veći i zbog ekoloških razloga jer se smanjuje opterećenje okoliša nepotrebnim količinama otpada.

Otpad koji nastaje u domaćinstvima (kuće/stanovi) razlikuje se prema mogućoj namjeni i štetnosti  te se može smatrati korisnim odnosno štetnim otpadom. Pri tome se korisnim vrstama otpada, koje se nastoje izdvojeno  sakupiti  podrazumijeva:  papir,  karton, plastika, staklo, metali, tekstil, glomazni otpad, biorazgradivi i zeleni otpad. U štetne vrste komunalnog otpada ubrajaju se: akumulatori, baterije, lijekovi, boje i lakovi, ulja, pesticidi, žarulje itd.

Svjetska iskustva pokazuju kako se provedbom primarne reciklaže uz postojanje odgovarajuće infrastrukture   i   objekata   mogu   kratkoročno   postići

rezultati    sakupljanja    između    20-30%.    Odvojeno

sakupljanje komponenti glomaznog otpada koje prelazi

30-40% je vrlo rijetko i uvjetovano je visokim stimulacijama i subvencijama. Teško je za očekivati obzirom na postojeće stanje da će se u dogledno vrijeme (na  razini  cijele  Hrvatske)  moći  razmišljati  o prekoračenju udjela primarne reciklaže od 30% (bez spaljivanja i MBO obrade otpada), tim više što je i zacrtana granica vrlo visoko te će zahtijevati ne samo financijska ulaganja već i promjenu mentaliteta i navika

kada je u pitanju odnos prema otpadu, što je dugoročan proces.

# 4.6.1. Kvantitativno i kvalitativno proširenje postojećeg sustava primarne reciklaže

4.6.1. Quality and quantity expansion of existing primary recycling system

Kako   je   to   prikazano   u   točki   3.3.   «Primarna reciklaža-pregled postojećeg stanja», na području Grada

Splita postoje instalirana 53 eko-otoka koja u većini slučajeva   nisu   kompletirana   već   se   na   pojedinim

mjestima često prikuplja samo papir, plastika ili staklo

(ili kombinacija navedenih komponenti). Također na 88 mjesta  u  Gradu  postoje  posebni  kontejneri  za prikupljanje  papira.  Prošle  godine  je  uređeno  i reciklažno dvorište na području odlagališta Karepovac. Ovakav način odvojenog prikupljanja je nedostatan za kvalitetniji pomak u primarnoj reciklaži na području Grada Splita obzirom na količine i karakteristike komunalnog otpada. Stoga je kvantitativno i kvalitativno proširenje  postojećeg  sustava  primarne  reciklaže, obzirom na zadane ciljeve (Strategija gospodarenja otpadom) nužno i uključuje:

   Izgradnju reciklažnih dvorišta,

   Izgradnju zeleni otoka,

   Izgradnju prostora za glomazni otpad,

   Izgradnju	prostora	za	prikupljanje	i

kompostiranje zelenog otpada.

Za područje grada Splita je predviđena izgradnja:

   Tri (3) reciklažna dvorišta,

   Do   tristo   petnaest   (315)   zelenih   otoka   (sa

postojećim lokacijama 368),

   Tri (3) prostora za glomazni otpad,

   Jedna (1) kompostana za zeleni otpad i biootpad.

Navedene sustave treba izgraditi prema kriterijima koji su definirani ovom dokumentacijom, a odnose se na mjere odvojenog sakupljanja i oporabe komunalnog otpada i sukladno uputstvima županijskog Plana gospodarenja otpadom. Prema ovom Planu, lokacije i načine sakupljanja glede iskorištavanja vrijednih svojstava otpada treba odrediti općina/grad u svojim Planovima gospodarenja otpadom, a koristeći opće kriterije   i   uvjete   za   sakupljanje   korisnih   i   štetnih sastojaka otpada.

Mogući načini sakupljanja pojedinih komponenti otpada   u   narednom   periodu,   i   odabrani   načini   za područje Grada Splita su prikazani u donjoj tablici.

# Tablica 29. Načini sakupljanja pojedinih komponenti komunalnog otpada

# Table 29. Ways for collection of particular components of municipal waste

| Vrsta otpadnog materijala | Način/mjesto sakupljanja |
| --- | --- |
| Papir i karton | Kontejneri –stacionarno |
|  | Reciklažno dvorište |
|  | Svežnjevi |
| Staklo | Kontejneri –stacionarno |
|  | Reciklažno dvorište |
| Plastika | Kontejneri –stacionarno |
|  | Reciklažno dvorište |
| Metalna ambalaža | Kontejneri –stacionarno |
|  | Reciklažno dvorište |
|  | Tvrtke za promet sek.sirovinama |
| Biootpad i Zeleni otpad | Posude-stacionarno |
|  | Reciklažno dvorište |
|  | Objekt za kompostiranje |
| Glomazni otpad | Sabirno mjesto za prihvat i obradu |
|  | Reciklažno dvorište |
|  | Tvrtke za promet sek.sirovinama |
| Tekstil | Reciklažno dvorište |
|  | Tvrtke za promet sek.sirovinama |
| Opasni otpad | Specijalizirane trgovine, prodavaonice |
|  | Tvrtke za promet sek.sirovinama |
|  | Reciklažna dvorišta |
|  | Kontejneri-stacionarno |
|  | Zeleni otoci |

Kao što je vidljivo sakupljanje pojedinih komponenti komunalnog otpada obavljati će se načinom «donošenja» (bring system) i načinom «prikupljanja» (hold system). Sakupljanje korisnih i štetnih sastojaka principijelno se obavlja stacionarnim i mobilnim sustavima sakupljanja. Stacionarni sustavi prikupljanja podrazumijevaju sakupljanje otpadaka putem kontejnera, zeleni otoka, reciklažnih dvorišta, otkupnih stanica za sekundarne sirovine, i specijaliziranim trgovinama. Mobilnim sustavima otpadne tvari se sakupljaju posebnim vozilima ili ako se radi o opasnim komponentama i putem prenosnog kontejnera.

# Reciklažna dvorišta (stacionarni sustavi)

4.6.2. Recycling yards

# Vrste tvari koje će se zaprimati u reciklažnom dvorištu

Ovisno o specifičnim lokalnim uvjetima reciklažna dvorišta    mogu    zaprimati    gotovo    sve    izdvojene

komponente     komunalnog     otpada.     Tako     postoje

reciklažna dvorišta u kojima se može prikupiti i do 40 različitih otpadnih tvari. Na području Grada Splita se u sklopu reciklažnih dvorišta planira prikupljanje sljedećih iskoristivih i štetnih tvari:

Iskoristive otpadne tvari:

•  Papir i karton (sve vrste),

•  Stakleni	ambalažni	otpad	(boce	različitih dimenzija i boja),

•  Prozorska ravna stakla i ostala stakla,

•  Metalni ambalažni otpad (različite limenke i Al- doze),

•  Drvena ambalaža,

•  Plastični  otpad  (PE  folija,  ambalaža,  gajbe  i ostalo, PET ambalaža, polistirol itd.),

•  Zeleni otpad i biootpad,

•  Otpadna  elektrooprema  (video  i  audio  tehnika, računala i sl.),

•  Tekstil,

•  Puto,

•  Metalni  i  čelični  otpad  (čelik,  metali,  obojeni metali),

•  Kabeli.

Napomena:  Kao  zaseban  segment  reciklažnog dvorišta izvest će se plato za glomazni otpad na kojem

će se komponente glomaznog otpada prikupljati, obrađivati i privremeno skladištiti.

Problematične otpadne tvari:

•  Baterije,

•  Lijekovi,

•  Motorna ulja,

•  Uljni filteri,

•  Otpadna jestiva ulja,

•  Antifriz,

•  Akumulatori,

•  Problematične  tvari  iz  kućanstva  (boje,  lakovi, kemikalije, razrjeđivači itd.).

Vrlo je važno sve problematične otpadne tvari koje su okarakterizirane kao opasni otpad odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti bez njihovog međusobnog miješanja. Na taj način se izbjegava njihova međusobna fizikalno-kemijska interakcija koja može rezultirati nastankom otrovnih plinova i tekućina te štetama po ljudsko zdravlje i okoliš. Za slučaj akcidenta treba imati izrađeni Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša.

# Organizacija rada reciklažnih dvorišta

Reciklažna dvorišta grade se na mjestu na koje građani lako mogu doći ili pješice ili automobilima. Iz

tog razloga neophodno je na samoj lokaciji reciklažnog

dvorišta ili u neposrednoj blizini osigurati minimalno 5 parkirnih mjesta za parkiranje osobnih vozila s teretnom prikolicom. Isto tako potrebno je osigurati prostor za manipulaciju  vozila  koja  odvoze  sakupljene  otpadne tvari. Reciklažna dvorišta moraju biti tako organizirana da se vremenom rada prilagode potrebama svih dobnih strukturu stanovništva. U tom smislu vrlo je bitno da nekoliko dana u tjednu (obično Utorak i Četvrtak) reciklažna dvorišta rade i izvan uobičajenog radnog vremena od 8-19 sati.

Također je bitno da se i u vrijeme vikenda (Subotom) omogući rad reciklažnog dvorišta minimalno u vremenu od   8-12   sati.   Ponedjeljkom   i   Srijedom   reciklažno dvorište radi u standardnom terminu 8-16 sati. Za kontrolu unosa otpada potrebno je da reciklažno dvorište bude opremljeno jednom manjom prenosivom vagom do

200 kg.

Tijekom rada reciklažnog dvorišta, nadzor mora biti povjeren kvalificiranom i stručnom osoblju. U pravilu se osigurava rad barem jedne osobe koja ima nekoliko funkcija.  S  jedne  strane  pomaže  građanima  u izdvojenom odlaganju otpada, a s druge strane onemogućava neovlaštene ulaske i nekontrolirano odlaganje otpadnih tvari, posebice onih štetnih. Također sprječava odlaganje svih otpadnih tvari koji nisu predviđeni za privremeno odlaganje u sklopu ovog prostora.

U reciklažnom dvorištu nije dozvoljeno odlaganje proizvodnog   opasanog   otpada,   a   posebice   opasnog otpada iz raznih industrijskih i zanatskih aktivnosti. Na ulazu u reciklažno dvorište mora se jasno istaknuti način rada, radno vrijeme i popis materijala koji se mogu privremeno odložiti. Također u svojom organizacijom rada reciklažna dvorišta moraju biti i mjesta na kojima

će se razvijati i poticati motivacija građana prema pravilnom gospodarenju s otpadom.

# Sadržaj i opseg reciklažnog dvorišta

Za privremeno odlaganje izdvojenih otpadnih tvari treba osigurati odgovarajuće posude, koje s jedne strane

omogućuju jednostrano odlaganje donesenog otpada, a s druge strane ekonomično i sigurno po okoliš odvoženje

prikupljenih količina otpada. Uz svaku posudu odnosno

spremnik potrebno je postaviti veliku, vidljivu i slikovito opremljenu poruku. Također je na ulazu u reciklažno dvorište  potrebno  postaviti  i  raspored  posuda  i spremnika s naznakom sadržaja.

Papir i karton (sve vrste): Kartonska ambalaža se prikuplja odvojeno od ostatnog papirnatog otpada, u posebnom  plavom  spremniku  RAL  5015.  Papir  se također zasebno prikuplja u istim spremnicima. Stakleni ambalažni otpad: (boce različitih dimenzija i boja) se odvojeno prikupljaju u zasebnim posudama zelena boja RAL 6001 – za otpadnu obojenu staklenu ambalažu i bijela boja RAL 9001 – za otpadnu bezbojnu staklenu ambalažu.

Čvrsta polietilenska (PE) ambalaža i ostala PET i PP

ambalaža i otpadne tvari, odlaže se u žute spremnike –

žuta boja RAL 1021 – za otpadnu plastičnu ambalažu. Ukoliko   se   radi   o   višeslojnoj   plastičnoj   odnosno metalnoj  ambalaži  tada  se  ista  odlaže  u  spremnike

plave/žute/sive boje RAL 5015/1021/7001 – za otpadnu

višeslojnu ambalažu. Za ambalažu od drveta koristi se spremnik smeđe boje RAL 8001.

Prozorska ravna i ostala stakla kao i kabeli, čelični i metalni otpad te otpadna elektrooprema prikuplja se u kontejnerima   otvorenog   tipa   zapremnine   5-10   m3.

Tekstil i puto se prikupljaju u manjim kontejnerima zatvorenog tipa. Biootpad se može prikupljati u manjim smeđim posudama koje se ne postavljaju samo uz svaki stambeni objekt već mogu biti i sastavni dio reciklažnog dvorišta.  U  sklopu  reciklažnog  dvorišta  biootpad  se može  prikupljati  u  većem  kontejneru  za  komunalni otpad, zatvorenog tipa kako bi se spriječilo širenje mogućih neugodnih mirisa.

Sve problematične tvari moraju se čuvati, a posebice baterije,  lijekovi,  agresivne  tekućine  koje  se  moraju

čuvati na teže dostupnim i posebno označenim mjestima. Stare baterije i lijekovi se prikupljaju u posebno opremljenim  spremnicima  crvene  i  bijele  boje.  Sve

tekuće  problematične  otpadne  tvari (motorna  i jestiva

ulja, antifriz, boje lakovi, razrjeđivači, razne kemikalije itd.) se čuvaju u specijalnim zatvorenim posudama s tankvanom.

Prostorni prikaz reciklažnog dvorišta nalazi se na donjoj slici:

# Shema 8. Predvidivi sadržaj reciklažnih dvorišta na području Grada Splita

# Scheme 8. Predicted content of recycling yards in Split area

Uvjeti za izgradnju reciklažnog dvorišta su nepropusna podloga, kanalizacija s separatorom- taložnikom, ograda, kiosk za zaposlenika s sanitarnim

čvorom i garderobnim prostorom. Objekt za zaposlene može biti montažnog tipa a svim potrebnim infrastrukturnim priključcima. Također potrebno je imati

sredstvo   za   prikupljanje   masnoća   i   neutralizaciju

kiseline. Zbog fizikalno-kemijskih svojstava izdvojenih komponenti glomaznog otpada i njihove zapaljivosti potrebno je izvesti sve propisane mjere protupožarne zaštite prema Zakonu o zaštiti od požara i tehničkih eksplozija. Objekt reciklažno  dvorište mora  imati zasađen   i   uređen   visoki   zeleni   pojas   (min.prema

najbližim  stambenim  zgradama)  kako  bi  se  prostor vizualno izdvojio od ostalog terena.

Procjena troškova izgradnje, opremanja i rada reciklažnih dvorišta

U ovoj točki daje se procjena potrebnih investicijskih ulaganja u izgradnju i opremanje jednog reciklažnog dvorišta površine 1000 m2. Također se daje orjentaciona procjena cijene koštanja za rad reciklažnog dvorišta uključujući i amortizaciju i osobne dohotke. Procjene se temelje na iskustvenim spoznajama izgradnje i rada sličnih reciklažnih prostora.

# Tablica 30. Procjena potrebnih ulaganja i rada reciklažnog dvorišta

Table 30. Assessment of neccesary investments for recycling yard and assessment of recylnig yrad functioning

| TROŠAK | CIJENA (KN) | NAPOMENA |
| --- | --- | --- |
| Zemljište | 0 | Gradsko zemljište |
| Građevinski radovi | 500.000,00 | paušal |
| Oprema (kontejneri, presa, viljuškar..) | 520.000,00 | paušal |
| Energija, voda, gorivo | 3.500,0 | paušal |
| Održavanje | 15.000,0 | paušal |
| Ostalo | 16.500,0 | paušal |
| Amortizacija | 130.000,0 | amort. rok 5 god, uz stopu od 25% |
| Osobni dohoci | 84.000,0 | Jedan zaposlenik |
| Ukupno troškovi rada | 249.000,0 | - |

Ulaganja  u  izgradnju  i  opremanje  reciklažnog dvorišta procjenjuju se na cca 1.020.000,0 kn. Godišnji troškovi rada su oko 249.000,0 kn. Treba napomenuti da je cijena izgradnje i rada orjentaciona cijena i ona se može smanjiti ukoliko dođe do povećanja količine separatno prikupljenih komponenti komunalnog otpada. Također moguća su manja odstupanja u predviđenim troškovima rada posebice glede promjene cijena energenta, struje i vode, što u manjem opsegu može utjecati na  cijenu koštanja  rada reciklažnog dvorišta.

# Mikrolokacije reciklažnih dvorišta

# Izgradnju  reciklažnih  dvorišta  (RD)  na  području

Županije, regulirao je Županijski Plan gospodarenja otpadom prema kojem se na području grada Splita predviđa izgradnja više takvih objekta. Potrebna tlocrtna površina je 500-1000,0 m2. Generalni kriterij  za izgradnju je gravitacijsko područje 1-3 km (prosječni radijus 2 km). Na osnovu izvršenih analiza u etapi I (do

2008.god.)  potrebno  je  izgraditi  jedno  reciklažno dvorište u svakom gradu/općini, što je za područje Grada Splita i učinjeno u okviru odlagališta Karepovac. Preostala reciklažna dvorišta realizirati će se u etapi II (nakon 2008.god.). Grad Split je potkraj prošle godine usvojio „Plan rasporeda reciklažnih dvorišta i zelenih otoka“ te je usvojeni separat sastavni dio ovog Plana. Prema dražavnom Planu gospodarenja otpadom, gravitacijsko područje koje pokriva jedno reciklažno dvorište je 2 – 4 km. U skladu s tim, na području Grad Splita predložene su lokacije za 4 nova reciklažna dvorišta, uključujući i ono u procesu realizacije uz odlagalište otpada na Karepovcu. Po GUP-u Splita reciklažna dvorišta je moguće smjestiti u zone mješovite

namjene, pretežito stambene M1, mješovite namjene, pretežito poslovne M2, mješovite namjene, stanovanje i turizam M3, javne i društvene namjene D, gospodarske namjene, proizvodne I, gospodarske namjene, poslovne K, gospodarske namjene, ugostiteljsko-turističke T te u zone namjene infrastrukturnim sustavima IS.

Vrednovanjem više kriterija (prostorno-planski, ekonomski, tehničko-tehnološki, kriteriji zaštite okoliša i kriteriji  izvedivosti)  analizirano  je  ukupno  9  lokacija (vidi tablicu 31). Analizom su odabrane četiri lokacije kao najpovoljnije i to  „Lokacija kod  Superkonzuma“,

„Bilice sjever“, „TTTS Sjever“ i Karepovac. Naknadno je zbog imovinsko pravnih odnosa otpala lokacija Bilice- sjever, zbog čega je gradsko poglavarstvo 18.04.2008.

donijelo   zaključak   o   izmjeni   prethodno   usvojenog

Elaborata  „Plan  rasporeda  reciklažnih  dvorišta  i ekoloških otoka Grada Splita“.

# RD-I „Lokacija kod Superkonzuma“

Namjena  po  GUP-u  Splita  gospodarska  namjena,

proizvodna (I) Radi se o državnom ili gradskom zemljištu. Lokaciju karakterizira dobra prometna povezanost i pristupačnost. Lokacija obzirom na položaj (željeznička pruga, most i denivelacija prema poslovnoj zoni današnjeg brodogradilišta) nema značajnijeg potencijala u budućem uređenju šireg prostora. U neposrednoj blizini nalaze se gradski kotarevi s velikim brojem stanovnika kao i trgovački centar koji je veliki proizvođač otpada (ambalaža i sl.) i koji svakodnevno posjećuje veliki broj građana.

# Karta 4. Mikrolokacija RD-I kod Superkonzuma

# Map 4. Micro location RD-I near Superkonzum

# RD-II „TTTS-sjever“

# Ova  lokacija  ima  iznimno  veliku  površinu  od  cca

13000   m2.   Prema   GUP-u   Splita   lokacija   spada   u gospodarsku   namjena,   poslovna   (K).   Lokacija   je

povoljna jer se nalazi između dvije veće infrastrukturne građevine,  središnji  gradski  uređaj  za  pročišćavanje

otpadnih voda Stupe i trafo-stanica. Dobra je prometna povezanost posebno sa istočnim dijelom Grada Splita (Žrnovnica, Sitno Gornje i Donje, Srinjine) koji ovoj lokaciji gravitira. Ne radi se o gradskom zemljištu. Međutim u blizini postoji gradsko zemljište, ali s lošom konfiguracijom terena-brežuljak, vizualno eksponirano) te se predlaže mogućnost zamjene.

# Karta 5. Mikrolokacija RD-III, TTTS-sjever

# Map 5. Micro location RD-III, TTTS- North

# RD-III „Karepovac“

Na lokaciji Karepovac izgrađeno je reciklažno dvorište površine 55000 m2. Namjena po GUP-u Splita je gospodarska namjena, poslovna -komunalno servisna

(K3).  Specifičnost  lokacije  je  ta  što  se  nalazi  uz postojeće odlagalište "Karepovac" te trenutna loša prometna povezanost.

# Karta 6. Mikrolokacija RD-IV, Karepovac

# Map 6. Micro location RD-IV, Karepovac

Kao i u sprovedenoj analizi, potrebno je da se nadležne gradske službe pri konačnom odabiru mjesta izgradnje reciklažnih dvorišta, vode kriterijima koji su glede  njihovih  površina  i  opremljenosti  propisani  u ovom  Planu  kao  i  u  Županijskom  planu.  Također poželjno  je  da   zbog   troškova   i  imovinsko-pravnih

odnosa zemljište bude u vlasništvu Grada pri čemu je nužno imati u vidu lokalnu gradsku prostorno-planska dokumentacija  te  koristiti  one  parcele  koje  su neizgrađene ili nisu u planu za buduće širenje i uređenje gradskog prostora.

# Tablica 31. Reciklažna dvorišta -analiza

# Karta 7. Plan rasporeda reciklažnih dvorišta

(crvenim križićem označena naknadno izbačena lokacija Bilice-sjever)

Map 7. Spacing plan of recyclin yards

Osnovne karakteristike predviđenog sustava reciklažnih dvorišta i termini izgradnje

Iskustva su pokazala da sakupljanje otpadnih tvari u reciklažnim dvorištima ima svoje prednosti i nedostatke. Budući da reciklažno dvorište radi po principu aditivnog sustava donošenja (Additive Bring system), uspješnost njegovog  rada  pretpostavlja  aktivno  sudjelovanje građana u odvojenom prikupljanju i donošenju odvojeno prikupljenog otpada. Prednosti koje se postižu dobrim i kvalitetnim radom reciklažnog dvorišta su sljedeće:

   Omogućava se izdvajanje velikog broja korisnih i

štetnih komponenti komunalnog otpada u za to

predviđenim prostorima, kantama, posudama ili kontejnerima,

  Mogućnost odvajanja većeg broja otpadnih tvari poboljšava kvalitetu izdvojenih sirovina koje se mogu naknadno reciklirati odnosno oporabiti bez

većih predobrada,

 Dobri  rezultati  se  uglavnom  postižu  kod reciklažnih  dvorišta  kojima  gravitira  veći  broj

stanovnika (veća gustoća naseljenosti),

 Izdvajanjem što većeg broja otpadnih tvari, značajno    se    smanjuje    potencijal    nastanka

miješanog komunalnog otpada i posljedice koje

nastaju njegovim odlaganjem,

   Rad reciklažnog dvorišta i aktivno sudjelovanje u procesu  primarne  reciklaže  doprinosi  edukaciji

stanovništva te potiče razvoj i svijest građana u rješavanju problema odlaganja i gospodarenja s

otpadom.

Izgradnja reciklažnog dvorišta ima i sociološko značenje, jer se njegovim radom omogućava zapošljavanje novih radnika, posebice invalidnih osoba i osoba s umanjenom radnom sposobnošću. Druge sociološke efekte može izazvati gradnja reciklažnog dvorišta  u  gusto  naseljenim  urbanim  sredinama,  pri

čemu   se   može   javiti   otpor   javnosti.   Otpor   prema izgradnji novih objekata i strah od njihovog utjecaja na okoliš   i   ljudsko   zdravlje   ima   duboko   sociološko

utemeljenje    koje    se    često    zbog    nerazumijevanja

problematike teško mijenja. Zbog toga je nužno odrediti takvu izvedbu reciklažnog dvorišta kojom će se postići poboljšanje  postojeće  kakvoće  življenja.  Drugi nedostatci kod rada reciklažnih dvorišta mogu biti:

 Pri  izgradnji  reciklažnog  dvorišta,  početna investicijska ulaganja su relativno visoka, ako se

uzme u obzir da je zemljište potrebno kupiti te komunalno, tehnički i infrastrukturno opremiti,

   Fiksni i radni troškovi su relativno visoki ako se

uzme u obzir da se u radijusu od 2 km u početku

realno može očekivati sakupljanje oko 5 kg otpada/stanovniku/god.  Kada  je  u  pitanju glomazni otpad, situacija je drugačija jer već postoji dobro uhodani sustav prikupljanja,

 Kod   male   gustoće   naseljenosti,   rezultati odvojenog  sakupljanja  su  slabiji,  što  dodatno

povećava  troškove  objekta  kao  što  su  troškovi

osoblja, utrošci vode, struje, grijanja itd.,

  Budući da se radi o fiksnim instalacijama, nisu moguće   potpune   prilagodbe   zbog   mogućih

promjena u okruženju.

Predviđeno je da se reciklažna dvorišta izgrade do kraja ove odnosno najkasnije do sredine 2009.god. Ukoliko rezultati prikupljanja pokažu da su postojeća reciklažna dvorišta nedostatna za prihvat separatno prikupljenih komponenti komunalnog otpada tada treba do 2015 god. izgraditi 2 dodatna reciklažna dvorišta ili pri izgradnji primijeniti kriterij broja gravitirajućih stanovnika po principu 1 RD na 25.000,0 stanovnika.

# 4.6.3. Prihvat i predobrada glomaznog otpada

4.6.3. Admission and pre-treatment of massive waste

U praksi prikupljanja otpada pored svakodnevnog komunalnog      otpada      te      povremenih      količina

građevinskog otpada, pojavljuju se i veće količine glomaznog  otpada.  U  principu  se  glomazni  otpad  iz

kućnih  izvora  svodi  na  kućanske  aparate  (štednjaci,

hladnjaci, perilice rublja i posuđa,) mala elektronika (televizori i drugi audio aparati, kompjuterska oprema), te glomazni otpad tipa namještaja. Takav se otpad pojavljuje povremeno. Sličan otpad se pojavljuje i kod tvrtki u obliku kancelarijskog otpada, koji se klasificira kao oblik tehnološkog neopasnog otpada, ali koji se pojavljuje u većim jednokratnim količinama.

Tehnološki se prostor za glomazni otpad može smatrati sastavnim djelom reciklažnog dvorišta pri čemu postoji koncepcijska razlika koja predstavlja i osnovnu tehnološku razliku kojom se prikupljene količine glomaznog otpada i obrađuju za razliku od reciklažnog dvorišta gdje se separatno prikupljene količine samo privremeno skladište i distribuiraju prema korisniku. Dakle tehnologija rada prostora za obradu glomaznog otpada  može  se  tehnološki  opisati  kroz  tri  koraka: prihvat,  obrada  i  daljnja  distribucija  dobivenih proizvoda. Sa tehnološkog aspekta procesa reciklaže, reciklaža se danas u pravilu za većinu proizvoda smatra kao sastavni dio životnog ciklusa proizvoda čime se znatno smanjuju troškovi i proširuje prostor primjene za reciklirane proizvode.

# Osnovni princip prikupljanja glomaznog otpada

Komponente glomaznog otpada koje najčešće nastaju na  području  Grada  Splita  su  odbačena bijela  tehnika,

hladnjaci, ledenice, perilice, sušilice rublja, bojleri, grijalice,    automobilske    olupine    i    razni    dijelovi

namještaja. Osnovni princip sakupljanja komunalnog na

području Grada Splita ustrojiti će se na slijedeći način:

a) sakupljanje     kamionima     s     hidrauličkim hvataljkama na za to određenim mjestima na javnim površinama,

b) sakupljanje u sklopu reciklažnih dvorišta tj. prostora za prihvat i predobradu glomaznog otpada,

c)  sakupljanje u okviru otkupnih stanica, ovlaštenih poduzeća za sakupljanje, promet i obradu sekundarnih sirovina,

d)  sakupljanje glomaznog otpada u kontejnerima (do

30  m3)  postavljenim  na  javnim  površinama  u unaprijed utvrđene dane.

a) Sakupljanje glomaznog otpada sa javnih površina i iz kontejnera, kamionima s hidrauličkim hvataljkama Gradsko komunalno društvo Čistoća d.d. posjeduje

mehanizaciju  za  prikupljanje  i  transport  glomaznog

otpada koji se odloži na unaprijed određenim točkama na javnoj površini. Prikupljanje i odvoz glomaznog otpada na području Grada Splita je jedan od bolje uhodanih sustava kojeg ne treba mijenjati već jedino nadograditi u segmentu obrade za što se u sklopu reciklažnih dvorišta predviđaju odgovarajući prostori.

Odvoz glomaznog otpada organizirati će se po gradskim četvrtima (kotarevima), ulicama ili mjesnim odborima.   Budući   da   građani   gotovo   svakodnevno

odlažu   glomazni   otpad   na   javnim   površinama   ili

postavljenim kontejnerima, potrebno je po planu svakodnevno obilaziti sve dijelove grada na kojima se stalno ili periodički pojavljuje glomazni otpad, i sve zatečene količine odmah prikupiti te odvesti u centar za predobradu.  U  tu  svrhu  na  raspolaganju  je  potrebno imati min. četiri specijalizirana vozila tipa kako bi se mogao  provesti  plan  svakodnevnog  uklanjanja glomaznog otpada prikazan u donjoj tablici.

# Tablica 32. Svakodnevni plan odvoza glomaznog otpada

# Table 32. Daily plan for massive waste collection

| Specijalno vozilo | Dan u tjednu | Kotar/Mjesni odbor/Ulica |
| --- | --- | --- |
| VOZILO 1 | Ponedjeljak | ŽNJAN, BAČVICE |
|  | Utorak | SIROBUJA, MEJAŠI, STOBREČ |
|  | Srijeda | ŽNJAN, BAČVICE |
|  | Četvrtak | SIROBUJA, MEJAŠI, STOBREČ |
|  | Petak | ŽNJAN, BAČVICE |
|  | Subota | ŽRNOVNICA,PODSTRANA, SITNO GORNJE I DONJE |
| VOZILO 2 | Ponedjeljak | BRDA, RAVNE NJIVE, NESLANOVAC |
|  | Utorak | PLOKITE, GRIPE, LOKVE |
|  | Srijeda | KMAN, KOCUNAR, BOL |
|  | Četvrtak | BRDA, RAVNE NJIVE, NESLANOVAC |
|  | Petak | PLOKITE, GRIPE, LOKVE |
|  | Subota | KMAN, KOCUNAR, BOL |
| VOZILO 3 | Ponedjeljak | PUJANKE, BLATINE , VISOKA |
|  | Utorak | SPLIT3, TRSTENIK MERTOJAK |
|  | Srijeda | ŠPINUT, LOVRET, GRAD |
|  | Četvrtak | PUJANKE, BLATINE , VISOKA |
|  | Petak | SPLIT3, TRSTENIK MERTOJAK |
|  | Subota | ŠPINUT, LOVRET, GRAD |
| VOZILO 4 | Ponedjeljak | KAMEN, ŠINE |
|  | Utorak | SUĆIDAR, BLATINE |
|  | Srijeda | Po potrebi |
|  | Četvrtak | Po potrebi |
|  | Petak | SUĆIDAR, BLATINE |
|  | Subota | KAMEN, ŠINE |

Navedene aktivnosti se mogu provoditi s postojećim voznim parkom kojeg posjeduje gradsko komunalno poduzeće Čistoća d.o.o, te nisu potrebna daljnja ulaganja (ne računajući amortizacijski trošak). Isto tako, komunalno društvo ili ovlašteni koncesionari mogu prilagoditi raspored dnevnog odvoza glomaznog otpada svojim potrebama ali principijelno mora pokriti sve dijelove grada prema definiranoj učestalosti odvoza iz tablice.

b) Sakupljanje u sklopu reciklažnih dvorišta tj. prostora za prihvat i predobradu glomaznog otpada Sakupljanje glomaznog otpada u sklopu reciklažnog

dvorišta odnosno posebno opremljenog prostora za prihvat i predobradu je novina koja se uvodi u gospodarenju  s  ovim  tokom  otpadnih  materijala.  Na nivou Splitsko-dalmatinske županije predviđa se izgradnja jedne županijske lokacije i 16 platoa za sakupljanje,    odjeljivanje    nemetalnog    od    pretežito

metalnog otpada i daljnja predobrada i privremeno skladištenje.  Od  16  lokacija,  tri  su  predviđene  na području Grada Splita, i logično je da su smještene uz lokaciju reciklažnih dvorišta, jer s istima čini jedinstvenu tehničko-tehnološku cjelinu. Zbog mogućih ograničavajućih faktora kao što su površine potrebnih parcela za smještaj prostora za prihvat i predobradu glomaznog otpada, smještaj istih uz reciklažna dvorišta nije uvjet, ali izbor ovih lokacija ima praktički iste kriterije koji su zadani pri izboru lokacije reciklažnih dvorišta.

Vrste otpadnih tvari koje će se zaprimati prostoru  za prihvat i predobradu glomaznog otpada

# U sklopu prostora za prihvat i predobradu glomaznog

otpada zaprimati će se glomazni otpad iz redovitog i izvanrednog prikupljanja i odvoza, kao i glomazni otpad kojeg vlasnici sami dovezu na ovaj prostor. Navedeno uključuje:

   odbačenu i neupotrebljivu bijelu tehniku,

   automobilske olupine,

   odbačeni namještaj i ostalo

Zbog karaktera otpadnih tvari koje se zaprimaju, u okviru  ovog  prostora  mora  biti  osigurana vodonepropusna podloga, objekt za prihvat naftnih derivata, ulja, antifriza te prostor za izdvojeni opasni otpad. Sve navedeno mora biti uređeno i izvedeno sukladno relevantnim propisima.

Organizacija rada prostora za prihvat i predobradu glomaznog otpada

Radno vrijeme prostora za prihvat i predobradu glomaznog otpada je istovjetno radnom vremenu reciklažnih dvorišta. Organizacija rada prostora mora uključivati sljedeće segmente:

a) Prihvat otpada: Otpad se prihvaća na unaprijed pripremljenu površinu ovisno o tome o kojem se tipu glomaznog otpada radi,

b)  Jednostavna	obrada	glomaznog	otpada:

Dopremljeni glomazni otpad se sortira na način da se odvoji pretežito metalni od nemetalnog otpada, izdvoje komponente opasnog otpada i ostatni dio koji se može odložiti. Jednostavniji oblici  obrade  također  podrazumijevaju rastavljanje pojedinih dijelova glomaznog otpada i sortiranje po štetnim odnosno korisnim dijelovima (npr. namještaj ili auto olupine) te prešanje iskoristivog ostatka.

c) Distribucija glomaznog otpada i proizvoda: Glomazni otpad se dalje distribuira na daljnju obradu, odnosno izdvojene korisne komponente prema potencijalnom korisniku.

Shodno  navedenom  i  predvidivim  vrstama glomaznog otpada koje će se zaprimati, potrebno je u organizacijskom smislu budući prostor podijeliti na:

a) Tehničko-tehnološku         cjelinu         prihvata, rastavljanja i privremenog skladištenja automobilskog otpada,

b) Tehničko-tehnološku cjelinu prihvata, obrade i privremenog skladištenja elektro otpada i bijele tehnike,

c) Tehničko-tehnološku cjelinu prihvata, obrade i privremenog skladištenja otpadnog namještaja.

Sadržaj i opseg prostora za prihvat i predobradu glomaznog otpada

# Za prihvat i predobradu glomaznog otpada osigurati

će se lokacija neto površine od min. 5.000,0 m2. Izuzev navedene   tri   glave   tehnološke   cjeline   potrebno   je

izgraditi   i   ostale   prateće   prostore   za   privremeno

skladištenje sirovina koje se mogu iskoristiti ili neiskoristivih dijelova recikliranih proizvoda odnosno problematičnih tvari (opasnog otpada). U sklopu tehnološke cjeline za obradu bijele tehnike uključeni su slijedeći prostori:

   za prihvat bijele tehnike,

   za jednostavnu obradu (rastavljanje i sortiranje),

   za prešanje ostatka (po potrebi).

Prostor za bijelu tehniku predstavlja prostor prihvata rastavljanja i privremenog skladištenja rastavljenih dijelova do odvoza kod korisnika pojedinih rastavljenih dijelova.

U  sklopu  tehnološke  cjeline  za  obradu automobilskog otpada uključeni su slijedeći sadržaji:

   za prihvat automobilskog otpada,

   za rastavljanje automobilskih olupina,

   za prešanje automobilskih olupina.

Prostor za rastavljanje starih automobila predstavlja prostor za adekvatno zbrinjavanje te specifične vrste otpada. Prostor će biti opremljen na način da se odstranjuju komponente po strukturnim dijelovima sa posebnom pozornošću na odvajanje, skladištenje i zbrinjavanje onih dijelova tog otpada koji imaju opasne komponente. Ostatni metalni dijelovi nakon separacije

će se adekvatno prešati, iskoristivi metali dijelovi, naročito   od   obojenih   ili   plemenitih   metala   će   se separirati i privremeno skladištiti u okviru reciklažnog dvorišta, plastični dijelovi će se separirati po vrstama i također privremeno skladištiti u okviru reciklažnog dvorišta. Dalji postupak reciklaže odvija se u specijaliziranim pogonima (izvan lokacije). Najčešće se recikliraju metalne komponente, plastika, guma i dijelovi akumulatora.

U  sklopu  tehničke  cjeline  obrade  namještaja uključeni su prostori:

   za dopremu i otpremu otpadnog namještaja

   za rastavljanje otpadnog namještaja

Prvi korak u obradi predstavlja izdvajanje dijelova otpada koji na sebi sadrže neke opasne tvari kao što su ostaci boja i lakova, ljepila itd.

Izdvajanje   materijala   po   vrstama   odnosi   se   na metalne predmete, plastične predmete, tekstil, kožu i sl. Izdvojeni materijal po vrstama dalje se selektira prema mogućnosti ponovne primjene bez prethodne obrade odnosno na materijal koji više nije upotrebljiv. Neki iskoristivi dijelovi po svojoj konstrukciji mogu se ponovno upotrijebiti , dok se drugi mogu reciklirati te nakon toga ponovno upotrijebiti u istoj ili srodnoj industriji proizvodnje namještaja. Unutar navedenog prostora moraju se instalirati odgovarajući spremnici u koje će se izdvojeni materijal po vrstama privremeno odlagati. Nakon što se unutar prostora sakupi veća količina iskoristivih odnosno neiskoristivih dijelova, isti se privremeno do daljnje distribucije skladište u okviru prostora za obradu glomaznog otpada. Ostali zajednički prostori  u  koje  će  se  dopremati  na  privremeno skladištenje materijali iz navedenih tehnoloških cjelina su:

   prostor za privremeno skladištenje neiskoristivih dijelova otpada,

   prostor za privremeno skladištenje autogume,

   prostor za autostakla,

   prostor za akumulatore,

   prostor za spremnike sa uljem.

Unutar ovih zajedničkih prostora privremeno će se skladištiti i dopremljene separatno prikupljene količine otpada tipa pogonska ulja, jestiva ulja, akumulatori, autogume, automobilska stakla koje se prikupe bilo u

domaćinstvu ili specijaliziranim radionicama. Prostorni prikaz  prostora  za  prihvat  i  predobradu  glomaznog otpada nalazi se na donjoj shemi:

# Shema 9. Jedna od opcija prostora za prihvat i predobradu glomaznog otpada

# Scheme 9. One of facility options for admission and pre-treatment of massive waste

Površina  ovog  prostora  mora  biti  uređena  i asfaltirana, a sve površine na kojima se odvijaju manipulacija  s  otpadom  moraju  biti  nepropusno izvedene   s   oborinsko-zauljenom   kanalizacijom   koja mora  biti  spojena  na  separator  ulja  i  masti  i pjeskolovom. Prostor također mora biti protupožarno osiguran. Svi prostori s povećanom razinom buke biti će izvedeni kao zatvoreni prostori kao bi buka tijekom rada bila u dozvoljenim granicama. Oko ograde ovog prostora potrebno je urediti zeleni pojas. Uz navedeno, prostor mora biti komunalno opremljen i spojen na komunalnu

infrastrukturu  te  imati  sanitarni  čvor  i  garderobu  za zaposlenike.

Procjena troškova izgradnje, opremanja i rada prostora zai predobradu glomaznog otpada

U ovoj točki daje se procjena potrebnih investicijskih ulaganja  u  izgradnju  i  opremanje  jednog  prostora  za

prihvat i predobradu glomaznog otpada. Također se daje orjentaciona procjena cijene koštanja za rad uključujući i

amortizaciju i osobne dohotke.

# Tablica 33. Procjena potrebnih ulaganja i rada prostora za prihvat i predobradu glomaznog otpada

# Table 33. Assessment of necessary investments and functioning of facility for admission and pre-treatment of massive waste

| TROŠAK | CIJENA (KN) | NAPOMENA |
| --- | --- | --- |
| Zemljište | 0 | gradsko zemljište |
| Građevinski radovi | 750.000,0 | paušal |
| Oprema i objekti | 900.000,0 | paušal |
| Energija, voda, gorivo | 34.500,0 | paušal |
| Održavanje | 42.000,0 | paušal |
| Ostalo | 50.000,0 | paušal |
| Amortizacija | 225.000,0 | amort. rok 5 god, uz stopu od 25% |
| Osobni dohoci | 408.000,0 | min. četiri zaposlenika |
| UKUPNO | 759.500,0 | troškovi rada |

Iz gornje tablice je vidljivo kako se ulaganja u izgradnju i opremanje prostora za prihvat i predobradu glomaznog otpada procjenjuju na razinu od cca 1,65 mil. kn. Godišnji troškovi rada su procijenjeni na 759.500,0 kn, a mjesečni troškovi su 61.415,0 kn.

Mikrolokacije prostora za prihvat i predobradu glomaznog otpada i termin izgradnje

Mikrolokacija   prostora   za   prihvat   i   predobradu glomaznog   otpada   se   nalazi   odmah   uz   reciklažna

dvorišta čije su potencijalne lokacije određene u sklopu

točke 4.6.1. Vezivanje lokacija reciklažnog dvorišta uz

prostora  za  glomazni  otpad  nije  uvjetovano,  ali zajednički prostor logički čini jednu tehničko-tehnološku cjelinu. Izgradnja ovih prostora terminski je usklađena s izgradnjom reciklažnih dvorišta.

c) Sakupljanje u okviru otkupnih stanica, ovlaštenih poduzeća  za sakupljanje, promet i obradu sekundarnih sirovina,

Građani svoj glomazni otpad mogu dovesti direktno u  otkupnu  stanicu  ovlaštenih  firmi  za  sakupljanje, promet i obradu sekundarnih sirovina. Rad ovih stanica zasniva se na ekonomskim principima i njihov broj biti

će posljedica isplativosti poslovanja.

Iste moraju imati odgovarajuće prostore s primijenjenim mjerama zaštite okoliša. Za gospodarenje bilo kojom kategorijom otpada i Čistoća d.o.o. Split također mora imati valjane dozvole.

d) Sakupljanje glomaznog otpada u kontejnerima (do 30 m3) postavljenim na javnim površinama Svakodnevnim    iznošenjem   glomaznog   otpada   i

njihovim odlaganjem na javnim površinama bez ikakvih kriterija  narušava  se  estetika  prostora,  ali  i  povećava

mogućnost lokalnog zagađenja okoliša, posebice tla. Iz tog je razloga u okviru gradskih kotara i mjesnih odbora

potrebno postaviti odgovarajuće kontejnere volumena 5-

30 m3. Njihovim postavljanjem steći će se navika ispravnog sakupljanja glomaznog otpada i u većoj mjeri

odbacivanje  principa  odlaganja  na javnim  površinama

«gdje se stigne».

Tablica 34. Projekcija broja kontejnera za glomazni otpad u Gradu Splitu 2008-2015.god.

Table 34. Number of containers for massive waste in City of Split for 2008-2015.

otpad. Svakako je potrebno ograničiti broj lokacija na kojima će isti biti postavljeni. Prijedlog je da se po svakom kotaru odredi u prosjeku 6 lokacija. Broj kontejnera na svakoj lokaciji može varirati od 1 do 3, ovisno o njihovom ukupno predviđenom broju.

Tablica 35. Broj kontejnera za prikupljanje glomaznog otpada u konačnici

Table 35. Number of containers for massive waste collection

U  Splitu  postoji  dobro  organiziran  sustav prikupljanja što rezultira u velikim količinama prikupljenog  glomaznog  otpada  (dnevno  više  od  120 m3). Postavljeno je više desetaka kontejnera i postojeći sustav treba širiti na godišnjoj osnovi prema tablici 34. Za dimenzioniranje sustava, orjentaciono se uzima postavljanje jednog kontejnera za glomazni otpad na cca

1000 stanovnika (trenutno na 1390 st.). Kontejnere je najracionalnije postaviti na onim mjestima na kojima se prema iskustvenim spoznajama djelatnika Čistoće d.o.o. najčešće i u najvećim količinama pojavljuje glomazni

Napomena: Za kotareve i mjesne odbore pretpostavljen je ravnomjerni rast broja stanovnika. U ovisnosti o stvarnom rastu broja stanovnika po kotaru/mjesnom odboru, gornju tablicu treba ažurirati.

Procjena troškova nabave kontejnera za glomazni otpad Na području Grada Splita već je postavljeno oko 147 kontejnera, te je dodatno u nerednih 8 godina  potrebno postaviti  79  kontejnera.  Cijena  nabave  i  postavljanja

prikazana je u donjoj tablici.

# Tablica 36. Procjena  nabave i instaliranja kontejnera za glomazni otpad

# Table 36. Assessment of supply and installation of massive waste collection

| Trošak | Kom. | Cijena (KN) | Ukupno (KN) | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemljište | - | 0 | 0 | Gradsko zemljište |
| Pripremni radovi, dokumentacija itd. | - | 250.000,0 | 250.000,0 | Paušalno |
| Kontejneri | 79 | 12.000,0 | 948.000,0 | (V=10 m3) |
| UKUPNO |  |  | 1.198.000,0 |  |

# Procjena je da će za nabavu i postavljanje dodatnih 79 kontejnera za glomazni otpad biti utrošeno oko 950.000,0 kn.

# Rokovi postavljanja kontejnera glomaznog otpada

Rokovi postavljanja kontejnera za glomazni otpad, te količina kontejnera koje je na godišnjoj razini potrebno postaviti, principijelno su prikazani u tablici 34 i 35.

# 4.6.4. Prikupljanje separatno prikupljenog otpada putem «zelenih otoka»

4.6.4. Collection of separately collected waste by “green islands”

Zeleni otok - izdvojena, posebno estetski i funkcionalno uređena površina s posudama za odvojeno

odlaganje	otpada.	Prema	Županijskom	planu gospodarenja otpadom, kriteriji izgradnje zelenih otoka

su  gravitirajući  broj  stanovnika.  Broj  zelenih  otoka

određuje se obzirom na 750 gravitirajućih stanovnika, tako da bi prema spomenutom planu na području Grada Splita u razdoblju 2008-2015. god. bio izgrađen 301 zeleni otok, a do kraja 2032. god oko 315. U ukupni broj zelenih otoka treba uračunati i 53 zelena otoka koja će se kompletirati na već određenim lokacijama. U donjoj tablici je dan prikaz realizacije zeleni otoka (bez računanja postojećih lokacija) u periodu 2008-2015 .god. po pojedinoj godini, u ovisnosti o očekivanom broju stanovnika.

Tablica 37. Predvidivi broj zelenih otoka na području Grada Splita

(bez postojećih lokacija)

Table 37. Predcited number of „green islands“ in Split area

| Godina | Broj stanovnika | Broj zelenih otoka |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 201839 | - |
| 2007 | 204468 | - |
| 2008 | 207097 | 276 |
| 2009 | 209726 | 280 |
| 2010 | 212355 | 283 |
| 2011 | 214984 | 287 |
| 2012 | 217613 | 290 |
| 2013 | 220242 | 294 |
| 2014 | 222871 | 297 |
| 2015 | 225500 | 301 |

Vrste otpadnih tvari koje se mogu pohraniti u okviru zelenih otoka

U okviru zelenih otoka na području Grada Splita, moći će odložiti slijedeće separatno prikupljene otpadne

tvari:

   Papir i karton,

   Staklena ambalaža,

   PET ambalaža, ostala plastika ili TETRAPAK,

   Metalna ambalaža (MET).

Dodatno se predlaže odlaganje i separatno prikupljenih:

   Otpadnih i istrošenih baterija,

   Starih lijekova.

Za papir, karton, staklenu ambalažu te PET i MET ambalažu  i  otpadne  materijale,  na  svakom  zelenom otoku instalirati će se zasebni kontejneri volumena 2 m3, a za baterije i istrošene lijekove posude volumena 20L. Budući da je u većoj mjeri zaživio koncept odvojenog sakupljanja plastičnog ambalažnog otpada predlaže se da se umjesto PET ambalaže prikuplja otpadna ambalaža tzv. tetrapak ili druga otpadna plastika.

# Organizacija rada zelenih otoka

Prema svojem načinu rada, zeleni otoci su dostupni za  odlaganje  otpada  24  sata.  Ne  postoje  stalni zaposlenici, već se redovna kontrola se obavlja od strane nadležnog gradskog komunalnog poduzeća ili druge ovlaštene organizacije, prema kojoj se obavlja i periodičko pražnjenje kontejnera/spremnika.

# Opseg i sadržaj zeleni otoka

Prema  određenom  načinu  i  vrsti  otpadnih  tvari, zeleni otok će se sastojati od:

d)  jednog spremnika obilježenog ZELENOM bojom s	natpisom	STAKLO	–	STAKLENA

# AMBALAŽA,

e)  jednog spremnika obilježenog PLAVOM bojom s natpisom PAPIR,

f)  jednog  spremnika  obilježenog  sivom  bojom  s natpisom MET AMBALAŽA – LIMENKE,

g)  jednog spremnika obilježenog ŽUTOM bojom s natpisom	PLASTIČNA	PET,	OTPADNA

PLASTIKA,  AMBALAŽA  odnosno  OTPADNI TETRAPAK

h)  jednog malog CRVENOG spremnika s natpisom

STARE BATERIJE (opcija),

i)   jednog  malog  BIJELOG  spremnika  s  natpisom

STARI LIJEKOVI (opcija)

U spremnike obilježene PLAVOM bojom s natpisom PAPIR,  kao  i  u  spremnike  s  plavim  poklopcima  na javnim površinama koji se koriste već niz godina, smiju se odlagati:

•  novine, časopisi, prospekti i katalozi,

•  kompjuterski   papir,   bilježnice,   pisaći   papir, pisma,

•  knjige i slikovnice,

•  uredske tiskovine, telefonski imenici,

•  papirnate vrećice, kartonske fascikle,

•  ambalažne kutije od tankog kartona.

U iste spremnike NE smiju se odlagati:

•  zauljeni i prljavi papir,

•  indigo papir,

•  ugljeni papir

•  termo (faks) papir,

•  fotografije i foto papir,

•  pelene.

•  gumirane etikete,

•  složena  višeslojna  ambalaža  (npr.  tetrapak  od mliječnih proizvoda i sokova),

•  velike kartonske kutije i valovita ljepenka,

•  papirnate vrećice iz usisivača,

•  tapete,

•  papirnate maramice,

•  pisaći  papir  prije  odlaganja  iskoristite  s  obje strane.

U sivo označene spremnike s natpisom ALUMINIJSKA   MET   AMBALAŽA   –   LIMENKE mogu se odlagati:

•  prazne limenke od pića, napitaka i hrane,

•  čepove od staklenki,

•  aluminijske folije (npr. od čokolade),

•  aluminijske poklopce čaša za jogurt i sl.

U iste spremnike nije dozvoljeno odlaganje:

•  limenki s ostacima boja, lakova i ulja,

•  limenki s ostacima od kemikalija,

•  boca  i  limenki  od  plinova  pod  tlakom  (npr. propan/butan boce),

•  boca   i   limenki   od   zapaljivih   i   eksplozivnih tekućina,

•  aluminijskog posuđa,

•  aluminijskih kablova,

•  nemetalne ambalaže.

U   spremnike   oznake   PET   ambalaža   odnosno

TETRAPAK ne smije se odlagati:

•  čepove s PET ambalaže,

•  predmete koji su izrađeni od nekoliko različitih vrsta plastike (npr. igračke),

•  plastične vrećice,

•  plastificirani papir,

•  plastične cerade i folije, plastične cijevi,

•  plastično posuđe, čašice od jogurta i sl.

Baterije su opasan otpad, ali i vrijedan sekundarni izvor teških metala. Međutim, stare baterije sadrže različite opasne tvari, prvenstveno teške metale koji u većim količinama izravno ugrožavaju okoliš i zdravlje ljudi. S druge strane, uz ispravno postupanje ti teški metali mogu se uspješno reciklirati čak 500 puta. Zato je iznimno važno stare baterije ne odlagati u kućni otpad već u male CRVENE spremnike s natpisom STARE BATERIJE.

Ukoliko se pravilno odvojeno skupljaju, stare je lijekove moguće obraditi tako da ne dovode u opasnost zdravlje i živote, te ne zagađuju okoliš. Zato toga je potrebno stare i neupotrebljene lijekove ne čuvati i ne odlagati u kućni otpad već u male BIJELE spremnike s natpisom STARI LIJEKOVI. Također se isti mogu zbrinuti u najbližoj ljekarni. Poželjno je to izvesti bez rasipanja lijeka, uz odvajanje   kartonske, staklene i plastične  ambalaže,  i  odlaganje  iste  u  za  njih namijenjene spremnike.

Prema utvrđenom sadržaju i opsegu zelenih otoka, organizacija prostora se može izvesti na razne načine,

što  najvećim  dijelom  ovisi  o  raspoloživosti  površine. Najčešće se koriste dva osnovna tipa rasporeda prostora

kako je to prikazano na donjim slikama:

# Slika 1. Tip 1 organizacije prostora zelenog otoka

Picture 1. Type of space organization for green islands

# Slika 2. Tip 2 organizacije prostora zelenog otoka

# Picture 2. Type 2 of space organization for green islands

# Raspored zelenih otoka u Gradu Splitu

Najveći   broj   zelenih   otoka   biti   će   smješten   u najgušće naseljenim dijelovima Grada Splita. U donjoj tablici   je   prikazan   udio   stanovništva   u   pojedinim

kotarevima	obzirom	na	ukupnu	procjenu	broja

stanovnika u 2015.god. Iz udjela broja stanovnika može

se približno odrediti broj zelenih otoka po pojedinom kotaru odnosno mjesnom odboru, a samim time i njihov kvantitativni raspored po pojedinim dijelovima Grada Splita.

# Tablica 38. Broj i raspored zelenih otoka na području Grada Splita

# Table 38. Number and spacing of green islands in Split area

| Naziv | Postojeći | Planirano novih |
| --- | --- | --- |
| BAČVICE | 4 | 7 |
| BLATINE-ŠKRAPE | - | 13 |
| BOL | 2 | 2 |
| BRDA | - | 12 |
| GRAD | 4 | 15 |
| GRIPE | - | 13 |
| KMAN | - | 11 |
| KOCUNAR | - | 9 |
| LOKVE | 7 | 14 |
| LOVRET | - | 18 |
| LUČAC-MANUŠ | 1 | 14 |
| MEJAŠI | 1 | 11 |
| MEJE | 4 | 8 |
| MERTOJAK | 6 | 15 |
| NESLANOVAC | 1 | 7 |
| PLOKITE | - | 13 |
| PUJANKE | 3 | 18 |
| RAVNE NJIVE | 2 | 11 |
| SIROBUJA | 1 | 5 |
| SPLIT 3 | 4 | 2 |
| SUĆIDAR | 1 | 2 |
| ŠINE | 1 | 2 |
| ŠPINUT | 3 | 17 |
| TRSTENIK | 1 | 14 |
| VAROŠ | 1 | 11 |
| VISOKA | 1 | 9 |
| ŽNJAN | 3 | 7 |
| DONJE SITNO | - | 1 |
| GORNJE SITNO | - | 1 |
| KAMEN | - | 4 |
| SLATINE | 1 | 2 |

| Naziv | Postojeći | Planirano novih |
| --- | --- | --- |
| SRINJINE | - | 3 |
| STOBREČ | - | 5 |
| ŽRNOVNICA | - | 5 |
| UKUPNO | 52 | 301 |

Napomena: Za kotareve i mjesne odbore pretpostavljen je ravnomjerni rast broja stanovnika. U ovisnosti o stvarnom rastu broja stanovnika po kotaru/mjesnom odboru gornju tablicu treba ažurirati.

# Procjena troškova izgradnje zelenih otoka

U Splitu postoje nešto više od 50 zelenih otoka na kojima se nalazi ukupno 116 postavljenih kontejnera. Postojeći  zeleni  otoci  rijetko  su  kompletirani  s  svim

potrebnim spremnicima. Najčešće se u okviru istih može

odložiti  samo  papir  i/ili  plastika.  U  novoj  koncepciji realizacije sustava zelenih otoka potrebno je iskoristiti

postojeće kontejnere (ako se tehnološki i konceptualno uklapaju) te zadržati postojeće lokacije koje su navedene u točki 3.3. Za potrebe procjene troškova instaliranja zelenih otoka u Gradu Splitu pretpostavka je da će se nabaviti novi kompleti prema sadržaju i opsegu kako je to definirano u točki 4.6.4.

# Tablica 39. Procjena koštanja nabave i instaliranja zelenih otoka

# Table 39. Cost assessment of supply and instalation of green islands

| Trošak | Kom. | Cijena (KN) | Ukupno (KN) | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemljište | - | 0 | 0 | Gradsko zemljište |
| Pripremni radovi, dokumentacija itd. | - | 300.000,0 | 300.000,0 | Paušalno |
| Zeleni otoci | 301 | 16.000,0 | 4.816.000,0 | (V=10 m3) |
| UKUPNO | - | - | 5.116.000,0 | - |

Prema provedenoj analizi, za nabavu i postavljanje

301 zelenog otoka biti će utrošeno oko 4,8 mil. kn. Investicija može biti i manja ako se postojeće posude budu tehnološki i konceptualno uklapale u predviđeni

koncept zelenih otoka.

# Rokovi izgradnje zelenih otoka

Rokovi postavljanja zelenih otoka, te količina koju je na godišnjoj razini potrebno postaviti, principijelno su prikazani u tablici 37 ne računajući do sada utvrđene

lokacije na kojima će se ekootoci kompletirati.

# 4.6.5. Mobilni sustav prikupljanja štetnih komponenti iz kućanstava

4.6.5. Mobile system of collection of hazardous components from households

Mobilni	sustavi	prikupljanja	praktični	su	za

periodičko prikupljanje štetnog otpada iz domaćinstva. Međutim valja napomenuti kako je sakupljanje opasnog otpada u tzv. sabirnim mjestima osnovna ćelija u segmentu postupanja s opasnim tvarima u Republici Hrvatskoj, čime su definirane i nadležnosti za izgradnju i vođenje ovog sustava.

Građani Splita svoje će problematične tvari iz kućanstva moći odložiti u okviru zelenih otoka odnosno u  okviru  reciklažnih  dvorišta  i  prostora  za  glomazni

otpad. Preporuka je da se tek nakon izgradnje sabirnih

mjesta  za  opasni  otpad,  u  Gradu  Splitu  organizira  i ustroji  mobilni  sustav  prikupljanja  problematičnog otpada iz kućanstva.

Mobilni sustav najbolje je koncipirati na način da se sastoji od kontejner-kućice s mogućnošću prijevoza samoutovarnim kamionom, unutra kojeg se nalazi odvojeni,  ventilirani  skladišni  i  radni  prostor. Prikupljanje je vremenski najbolje organizirati jednom mjesečno po gradskim kotarevima odnosno mjesnim odborima po unaprijed utvrđenom i objavljenom rasporedu. Procjena nabave sustava je oko 350.000,0 kn.

4.7. Mogućnost uvođenja odvojenog sakupljanja otpada na mjestu nastanka s procjenom troškova uvođenja i djelovanja sustava

4.7. Possibility of separate waste collection in place of its origin with assessment of costs and functioning of the system

Otpad koji nastaje na mjestu nastanka, koji se tamo prikuplja i odvozi na zbrinjavanje je otpad iz kućanstva,

ali  i  otpad  sličan  otpadu  iz  kućanstva  koji  nastaje proizvodnim  procesima  u  obrtničkim  djelatnostima  i

industriji. On se prikuplja u istim spremnicima.

Odluka o tome koja veličina spremnika se koristi ekonomski je motivirana. Pojačana uporaba spremnika većeg volumena ima za svrhu umanjivane broja njihovih pražnjenja, broja prijevoza, a time i potrošnje goriva. Manji se spremnici (80-540 litara) moraju primijeniti svugdje gdje se raspolaže sa malo mjesta za njihovo postavljanje i rukovanje ili gdje nije zahtjevan veliki kapacitet prihvata. Poglavito, u starim stambenim zgradama i u centru grada moraju se zbog nedostatka mjesta često postavljati spremnici u podrume. Da bi se transport uopće mogao omogućiti u ovim slučajevima se

često koriste posude od 120 litara ili manje.

Prema Županijskom planu gospodarenja otpadom, na cjelokupnom prostoru Splitsko-dalmatinske županije ustrojava se sustav odvojenog prikupljanja iskoristivih i

štetnih  komponenti  glomaznog  otpada  putem  zeleni otoka i reciklažnih dvorišta. Na samom mjestu nastanka predviđeno je prikupljanje biootpada i ostalog miješanog

komunalnog   otpada   po   principu   “dvije   posude”.

Međutim,   zbog   velikih   količina   papirnog   otpada   i kartona,   za   Grad   Split   se   ovim   Planom   predviđa uvođenje sustava “3 posude”.

Mogućnost uvođenja odvojenog sakupljanja otpada na mjestu nastanka predstavlja jedan od koncepcijskih pristupa, kako je to elaborirano u točki “Primarna reciklaža i njen značaj u konceptu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom”. Radi se o separatnom prikupljanju pojedinih tokova otpada po okućnicama. Praksa   ovaj   koncept   poznaje   u   formi   3-6   posuda (najčešće 3 i 4 posude) u kojima se separatno prikupljaju odvojene frakcije.

4.7.1. Usvojeni koncept prikupljanja

- sustav “tri posude”

4.7.1. Adopted collection system- “three dishes” system

Usvojeni koncept prikupljanja komunalnog otpada na mjestu  nastanka  po  principu  tri  posude,  u  praksi  će

principijelno zaživiti tek kada se izgradi sustav za kompostiranje   na   području   Grada   Splita   odnosno

Županijska     zona     za     gospodarenje     otpadom     s

predviđenom mehaničko-biološkom obradom komunalnog otpada. U protivnom ovaj sustav nema smisla ukoliko će se izdvojena organska frakacija komunalnog otpada i dalje odlagati na odlagalištu bez prethodne obrade.

Osnovni podsustavi prikupljanja komunalnog otpada i biootpada

Sustav	prikupljanja   po    principu	“tri	posude”

principijelno se može podijeliti na dva odvojena podsustava:

1. Podsutav I – kućne posude,

2. Podsustav II – skupna sabirna mjesta.

Podsustav I-kućne posude su posude za:

a) odvojeno sakupljanje ostataka otpadnih tvari u kućanstvu/domaćinstvu i sastoje se od posude za otpad biološkog podrijetla, kapaciteta oko 12 l s pomičnim poklopcima i umetkom od komprimirane slame te plastične posude za papir i ostali komunalni otpad, također volumena 12 l i plastičnim poklopcem,

b) odvojeno prikupljanje ostataka otpadnih tvari u javnim službama, školama, ugostiteljsko- turističkim objektima itd. U tu svrhu se koriste

postojeće   posude   i   nove   posude   kojima   se

nadograđuje postojeći sustav i kontejneri većeg kapaciteta, limeni/plastični od 1100 L.

Podsustav II obuhvaća sabirna mjesta tj. ona mjesta na javnoj površini na kojem se nalazi skupina posuda za prihvat odvojeno prikupljenog biootpada, papira/kartona i miješanog komunalnog otpada iz podsustava I.

a)  biootpad   i   papir/karton   će   se   prikupljati   u posudama volumena 120-1100 L što ovisi o položaju sabirnog mjesta naseljenosti, blizini pogona, hotela, restorana, trgovina itd.,

b)  za ostali miješani komunalni otpad koristiti će se posude volumena 80-1100 L. čiji broj varira o gravirirajućem broju stanovnika tj. kućanstava.

Kako se ustrojava novi koncept gospodarenja otpadom, potrebno je postupno postojeći sustav prikupljanja prilagoditi novom sustavu koji sukladno tendencijama u EU pretpostavlja korištenje kontejnera od 1100 L i posuda od 120 L.

# Procjena potrebe  za kontejnerima/posudama

# U zadnjem popisu stanovništva 2001.god. u Gradu

Splitu evidentirano je 60.123 kućanstva s 186.228 stanovnika   iz   čega   proizlazi   da   svako   kućanstvo prosječno broji 3,1 člana. U budućnosti se zbog očekivanog povećanja broja stanovnika predviđa da će prosječno kućanstvo brojiti 4 člana. Prema trenutnom broju postavljenih kontejnera proizlazi da na jedan kontejner od 1100 L gravitira 15 kućanstava.

Zbog očekivanog porasta broja stanovnika i količine otpada, navedeni omjer treba biti otprilike 10 kućanstava na jedan kontejner od 1100 L za mješani otpad i 30

domaćinstava  na  kontejner  od  1100  L  za  biootpad  i

jedan kontejner za otpadni papir/karton (vidi proračun u nastavku ove točke).

Za prikupljanje komunalnog otpada, papira/kartona i biootpada u obzir dolaze i posude od 120 L-1100 L koje

u kombinaciji daju min. zahtjevane volumene obzirom

na gravitirajući broj stanovnika odnosno kućanstava. Za potrebe proračuna koštanja sustava “3 posude” uzima se pretpostavka kako će se na svakom sabirnom mjestu unutar naselja Splita pretežito, zbog visokog opterećenja koristiti kontejneri od 1100 L i posude za biootpad i papir/karton istog volumena. U samom centru Grada i mjesnim odborima koji teritorijalno pripadaju Gradu, a zbog organizacije prostora se predviđa uz kontejnere od

1100L i korištenje manjih posuda volumena 120 L kako za komunalni tako i za biootpad te otpadni papir/karton. Broj potrebnih kontejnera može se odrediti empirijski

putem formule: Kn= M x S x D/V x K; pri čemu je:

Kn - broj potrebnih kontejnera,

M - količina otpada (m3/dan/st.), S - broj stanovnika,

D - broj dana između dva odvoza (prosjek), V - volumen kontejnera,

L - koeficijent popunjenosti (0,8).

Iz gornjeg proračuna proizlazi da je za prikupljanje komunalnog otpada u Gradu Splitu do kraja 2015.god potrebno imati oko 7472 kontejnera od 1100L, što proizlazi da jednom kontejneru gravitira oko 30 stanovnika ili nešto manje od 10 kućanstava.

Analitički je procijenjeno da će cca 95 % stanovnika

za prikupljanje otpada koristiti kontejnere od 1100L, a 5

% stanovništva posude od 120L. Navedeno znači da do kraja 2015.god za prikupljanje komunalnog otpada, biootpada  te  papira/kartona  Grad  Split  mora  imati

ukupno 7472 kontejnera od 1100L i 3430 posuda od

120L.

Prikaz procjene broja kontejnera/posuda naznačen je u  tablici  40,  s  tim da  je  broj  posuda  za  papir/karton

sličan broju posuda za biootpad, zbog sličnog udjela u ukupnoj količini mješanog komunalnog otpada.

# Tablica 40. Procjena potrebnih kontejnera/posuda po pojedinoj godini

|  | KOMUNALNI OTPAD | BIOOTPAD | PAPIR/KARTON |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Posude | Kontejneri | Posude | Kontejneri | Posude | Kontejneri |
| Godina | 120L | 1100L | 120L | 1100L | 120L | 1100L |
| 2008 | 1584 | 3452 | 793 | 1726 | 779 | 1698 |
| 2009 | 1604 | 3495 | 803 | 1748 | 788 | 1717 |
| 2010 | 1624 | 3539 | 813 | 1770 | 797 | 1736 |
| 2011 | 1644 | 3583 | 823 | 1792 | 806 | 1755 |
| 2012 | 1664 | 3627 | 833 | 1813 | 815 | 1775 |
| 2013 | 1684 | 3671 | 843 | 1835 | 824 | 1795 |
| 2014 | 1704 | 3715 | 853 | 1857 | 833 | 1815 |
| 2015 | 1725 | 3758 | 863 | 1879 | 842 | 1835 |

Pri uvođenja novog sustava prikupljanja potrebno je ustanoviti  uporabno  stanje  postojećih  kontejnera  od

1100L,  obzirom  na  njihov  amortizacijski  rok.  Isto  je potrebno uraditi i za ostale posude. Pretpostavka je da će

se u novom sustavu, bar u početnoj fazi moći koristiti

glavninu  postojećih  kontejnera.  U  tablici  41  dana  je procjena  troškova  uspostave  sustava  prikupljanja  po

principu “tri posude” koja se temelji na podacima iz tablice br. 39 i koji su svedeni na uporabu predviđenih kontejnera od 1100 L. Za papir se mogu koristiti i drugi kontejneri koji su prilagođeni odvozu putem kamiona podizača,  koji  su  sastavni  dio  voznog  parka  Čistoće d.o.o.

# Tablica 41. Procjena troškova implementacije sustava prikupljanja po principu “tri posude”

| Trošak | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontejner, 1100 L (papir/karton) | 1927 | 1835 | 3.536.045,0 |
| Kontejner, 1100 L (biootpad) | 1973 | 2300 | 4.537.900,0 |
| UKUPNO | - | - | 8.073.945,0 |

# U kalkulaciji je predviđeno i korištenje postojećih kontejnera od 1100 l kojih ima oko 4255

# Procjena broja sabirnih mjesta

Pravilno raspoređivanje kontejnera i posuda jedan je od preduvjeta dobre organizacije prikupljanja i daljnje manipulacije s otpadom. Kontejneri i posude se mogu

rasporediti uz ulicu, u zgradama, u okućnicama i javnim

površinama. Kontejneri se najčešće postavljaju na ulicu i trotoare. Da bi se osigurala zaštita okoliša i zdravlja ljudi iste je potrebno grupirati na posebnim lokacijama- sabirnim mjestima. Sabirna mjesta se lociraju na betonskim ili asfaltnim platoima, koji u ovisnosti od položaja mogu biti i ograđeni zbog higijenskih ili estetskih zahtjeva.

Sabirna mjesta se postavljaju tako da zadovoljavaju prometne uvjete u smislu pravilnog prilaza i mogućnosti manipulacije  s  kontejnerima/posudama.  Kao  nepisano

pravilo postavlja se uvjet da sabirno mjesto ne smije biti

udaljenije od prometnice više od 20 m, slijedeći logiku zadovoljenja   potreba   građana   obzirom   na   raspored

stambenih i poslovno-stambenih prostora ali i logiku lakšeg pristupa vozilima kojima se otpad odvodi na zbrinjavanje.

Podloga  za  sabirno  mjesto  mora  biti  s  blagim nagibom (do 2%) da ne dolazi do zadržavanja vode. U cilju  osiguranja  higijenskih  zahtjeva  kontejneri/posude se moraju prati najmanje jednom mjesečno. Sabirna mjesta za prikupljanje komunalnog otpada i biootpada trebaju slijediti postojeći, uhodani princip uz uvažavanje općeg  kriterija  tj.  gravitirajućeg  broja  stanovnika odnosno broja kućanstava. Također potrebno je voditi računa o optimalnoj udaljenosti postavljenih posuda od izvora otpada, pri čemu se uzima da je za komunalni otpad prosječna optimalna udaljenost oko 30-90 m.

Svako sabirno mjesto mora nužno imati i posude/kontejnere za biootpad i papir/karton, ali se iste mogu selektivno postavljati i prema mjesnim prilazima odnosno  sabiralištima.  Broj  sabirnih  mjesta  u  suštini

odgovara broju kontejnera/posuda za sakupljanje biootpada odnosno papira/kartona. Moguće promjene njihova broja diktirati će rezultati implementacije novog sustava gospodarenja otpadom.

Posebna sabirna mjesta za odlaganje opasnog otpada nisu predviđena. Opasan otpad i opasne komponente iz komunalnog otpada odlagati će se u sklopu reciklažnih dvorišta     i     prostora     za     prikupljanje/predobradu

glomaznog  otpada.  Unutar  različitih  ustanova  i privrednih subjekata kao što su hoteli, kampovi, plaže, trajektne luke, proizvodni pogoni broj posuda i sabirnih mjesta zadržati će se na postojećoj razini, odnosno po potrebi širiti i nadopunjavati, sukladno internim planovima gospodarenja otpadom odnosno količini proizvedenog otpada.

# Tablica 42. Procjena broja sabirnih mjesta po kotaru/mjesnom odboru do kraja 2015.god.

# Table 42. Assessment of number of collection spots by city blocs till the end of 2015.

| Naziv | Broj sabirnih mjesta |
| --- | --- |
| BAČVICE | 39-41 |
| BLATINE-ŠKRAPE | 78-83 |
| BOL | 14-15 |
| BRDA | 71-75 |
| GRAD | 87-92 |
| GRIPE | 78-83 |
| KMAN | 67-71 |
| KOCUNAR | 51-54 |
| LOKVE | 83-88 |
| LOVRET | 108-115 |
| LUČAC-MANUŠ | 80-85 |
| MEJAŠI | 62-66 |
| MEJE | 48-51 |
| MERTOJAK | 87-92 |
| NESLANOVAC | 42-45 |
| PLOKITE | 78-83 |
| PUJANKE | 110-117 |
| RAVNE NJIVE | 67-71 |
| SIROBUJA | 27-28 |
| SPLIT 3 | 12-13 |
| SUĆIDAR | 12-13 |
| ŠINE | 12-13 |
| ŠPINUT | 101-107 |
| TRSTENIK | 81-86 |
| VAROŠ | 65-70 |
| VISOKA | 55-58 |
| ŽNJAN | 39-41 |
| DONJE SITNO | 4 |
| GORNJE SITNO | 4 |
| KAMEN | 25-26 |
| SLATINE | 11 |
| SRINJINE | 16-17 |
| STOBREČ | 30-21 |
| ŽRNOVNICA | 28-30 |

4.7.2. Vozni park, transport i dinamika odvoza

4.7.2. Vehicle fleet, transportation and dynamics of transportation

Ne   očekuju   se   poteškoće   prilikom   napuštanja postojećeg  načina  prikupljanja  i  odvoza  te  uspostave

novog   sustava   prikupljanja,   transporta,   odvoza   i

zbrinjavanja komunalnog otpada. U  najvećoj mjeri se radi o nadogradnji postojeće situacije gdje su potrebne odgovarajuće kadrovske, tehničke i organizacijske promjene koje se mogu jednostavno uz predviđena financijska    sredstva    osigurati    unutar    postojećeg

gradskog komunalnog poduzeća. Predvidivo vrijeme za uspostavljanje ovog sustava, uzimajući u obzir postojeće stanje je oko 2. god.

# Vozni park

Smatra se da zbog prelaska na novi sustav organizacije sakupljanja, koji se donekle razlikuje od postojećeg, odvoz otpada na odlagalište odnosno transfer stanicu nije ekonomičan kamionima samopodizačima. Iz

tog se razloga očekuje prilagodba voznog parka na način da se postojeći kamioni sampodizači koriste za rad reciklažnih dvorišta, sakupljanje papirnog i kartonskog otpada i prostora za prikupljanje i obradu glomaznog otpada.

U novom sustavu prikupljanja i transporta otpada, vozni park treba biti kompatibilan prepostavljenom načinu prikupljanja otpada. Navedeno znači da je potrebno koristiti vozila s tzv. “zadnjim utovarom” uz mogućnost ručnog rukovanja s eventualno nestandardiziranim posudama. Radi se o kamionima “smećarima” koji se u većem broju i danas koriste. Ova vozila za sakupljanje otpada moraju imati minimalno slijedeće karakteristike:

   uređaj za sabijanje,

   nosivost min. 5 t,

   nosivost tovarnog prostora min. 11 m3,

   uređaj	za	podizanje	odabranog	tipa

kontejnera/posuda (1100L/120L)

Gradsko  komunalno  poduzeće  Čistoća  d.o.o. raspolaže s 21 kamionom tipa “smećar”. U prosjeku se kamionom smećarem mogu dnveno raditi po dvije ture odvoza,  što  na  godišnjoj  razini  čini  prosjek  od  oko

3.000,0 t komunalnog otpada. Shodno navedenom predviđeno je da se u razmatranom periodu broj istih povećava  slijedeći  povećanje  količine  otpada  za transport.

Međutim treba uzeti u obzir da će navedeno u većoj mjeri ovisiti i o uspostavljenom stupnju primarne reciklaže, što bi trebalo iz godine u godinu smanjivati količinu komunalnog otpada za zbrinjavanje. Isto tako,

činjenica  je  da  će  se  količina  komunalnog  otpada smanjiti, zbog izdvajanja dijela organske frakcije tj. biootpada.

Predvidivo je da će se u sakupljanju otpada i njegovu transportu prema pretovarnoj stanici koristiti postojeći broj kamiona tipa “smećar”, dok će se istovremeno za svakodnevni  prijevoz biootpada koristiti oko 6 posebnih vozila, za što će se u periodu do 2015. god. utrošiti (po potrebi) oko 2.940.000,0 kn.

# Transport i dinamika odvoza

Da bi se upravljanje otpadom obavljalo na optimalan način, biti će potrebno u manjem opsegu nadopuniti postojeći plan sakupljanja obzirom na način prikupljanja

i  pretpostavljeni  broj  kontejnera/posuda.  Plan  mora

sadržavati područje opsluživanja (konkretni dijelovi Grada, ulice, mjesni odbori..), učestalost sakupljanja i tipove vozila za sakupljanje. Posebice je važno da sustav odvoza bude organiziran za ljetni i zimski režim rada i to:

   zimski režim za razdoblje od 01.listopada do 01. svibnja,

   ljetni   režim   za   razdoblje   od   01.svibnja   do

01.listopada

U ljetnom režimu rada, odvoz prikupljenog otpada se odvija koristeći sva raspoloživa sredstva. Svakodnevni odvoz nužan je samo za biootapd, dok se ostali komunalni otpad odvozi prema potrebi. Naime dužim

stajanjem biootpada razvijaju se neugodni mirisi kojima se narušavaju higijenski standardi prostora.

4.7.3. Opcija sakupljanja i razdvajanja otpada na mjestu nastanka po principu “više posuda”s procjenom potrebnih investicijskih ulaganja

4.7.3. Option for collection and separation of waste on a place of its genesis by “multiple  dishes” principle with assessment of financial investments

Uz usvojeni sustav prikupljanja otpada po principu

“3 posude” na području Grada Splita prema zahtjevu projektnog zadatka potrebno je razmotriti i princip prikupljanja “ dvije ili više posuda”. U tom smislu na raspolaganju je više mogućnosti:

a) Scenarij I- Prikupljanje i razdvajanje otpada na mjestu nastanka putem dvije osnovne posude za biootpad i ostali komunalni otpad,

b)  Scenarij II- Prikupljanje i razdvajanje otpada na

mjestu nastanka putem četiri osnovne posude za biootpad, papir/karton, plastiku i ostali komunalni otpad,

c)  Scenarij III- Prikupljanje i razdvajanje otpada na mjestu nastanka putem pet osnovnih posuda za biootpad, papir/karton, plastiku, staklo i ostali otpad,

d)  Scenarij IV- Prikupljanje i razdvajanje otpada na mjestu nastanka putem šest osnovnih posuda za biootpad, papir/karton, plastiku, staklo, metale i ostali otpad.

Suvremena koncepcija sakupljanja i razdvajanja otpada na mjestu nastanka sve više prakticira odvojeno prikupljanje putem zelenih otoka i reciklažnih dvorišta. Naime kod instaliranja više posuda za prihvat otpada na mjestu nastanka uočeno je više poteškoća. Posebice velike teškoće kod uvođenja sustava prikupljanja s više posuda javlja se u gusto urbanim sredinama gdje je ograničavajući faktor prostor. Drugi nepovolji čimbenici su kakvoća izdavajanja po pojedinim posudama kao i vrijeme do iscrpljivanja prihvatnog kapaciteta. Upitna je i rentabilnost učestalog pražnjenja posuda koje nisu iscrpile sav prihvatni kapacitet. U konkretnom slučaju, na području Grada Splita, bez obzira na mogući scenarij, broj   predvidivih   sabirnih   mjesta   ostaje   isti.   Svako sabirno mjesto bi se u ovisnosti o odabranom scenariu prikupljanja sastojalo od:

   jednog ili više kontejnera/posude od 120L-1100L

za ostali komunalni otpad,

   jedne ili više posuda/kontejnera za staklo od 120-

# 1100 L,

   jedne ili više posuda za metalni otpad od 120-

# 400L,

   jedne  ili  više  posuda/kontejnera  za  plastiku  od

120-1100L,

   jedne ili više posuda/kontejner za papir/karton od

120-1100L,

   jedne  ili  više  posuda/kontejner  za  biootpad  od

120-1100L.

Radi pojednostavljena proračuna, svi kontejneri tj. posude za navedene vrste otpada su svedene na volumen od 1100 L, s dimenzijama i izvedbom koja odgovara DIN 30700 i UNI 9260. Broj kontejnera za biootpad koji su dobiveni proračunom za usvojeni sustav prikupljanja po principu “tri posude” ostaje isti i za sve navedene

scenarije. Broj posuda za “ostali otpad” odgovara min. broju predvidivih sabirnih mjesta. Broj posuda potreban za papir, staklo, plastiku i metale računa se obzirom na njihov udio u ukupnoj količini, te formuli Kn= M x S x D/V x K (vidi točku 4.7.1.). U nastavku se razmatraju ekonomski aspekti, uvođenja pojedinog principa sakupljanja.

Scenarij I-Prikupljanje i razdvajanje otpada putem dvije osnovne posude

Scenario  I- Collection and separation of waste by two basic containers( dishes)

Ova opcija pretpostavlja da se na mjestu nastanka otpada, separatno prikupljaju biootpad i ostali otpad. Odvoz biootpada je svakodnevan, a ostalih komponenti svako drugi dan. Kapacitet je proračunat obzirom na kontejnere od 1100 L. Shodno tome, broj predvidivih kontejnera je kako slijedi:

# Tablica 43. Predvidivi broj kontejnera

| Otpadni materijal | Biootpad | Ostali otpad |
| --- | --- | --- |
|  | 1100 L | 1100L |
| UKUPNO | 1973 | 966 |

# Tablica 44. Ukupan trošak za prikupljanje po principu “dvije posude”

# Table 44. Total costs for collection by „two dishes“ principle

| Trošak | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontejner 1100 L | 1973 | 2300 | 4.537.900,0 |
| Kontejner 1100 L (ostali | 966 | 1800 | 1.738.800,0 |
| UKUPNO | - | - | 6.276.700,0 |

•  pretpostavka da se mogu iskoristiti postojeći kontejneri i postojeći vozni park

# Scenarij II-Prikupljanje i razdvajanje otpada putem

četiri osnovne posude

Scenario II- Collection and separation of waste by four basic containers

Ova opcija pretpostavlja da se na mjestu nastanka otpada separatno prikupljaju biootpad, papir, plastični otpad  i ostali otpad. Odvoz biootpada je svakodnevan, a

ostalih komponenti svaki drugi dan. Shodno tome, broj predvidivih kontejnera je kako slijedi:

# Tablica 45. Predvidivi broj posuda/kontejnera po principu “4 posude”

# Table 45. Predicted number of containers by „four dishes“ principle

| Materijal | Biootpad | Plastika | Ostali otpad | Papir/karton |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1100 L | 1100 L | 1100L | 1100L |
| UKUPNO | 1973 | 1650 | 1869 | 1835 |

U tablici 46 prikazan je predvidivi trošak kupnje kontejnera/posuda i njihovog instaliranja. Ostali trošak u odnosu na princip “4 posude” predstavlja nabava dodatne preše za baliranje plastike i viljuškara.

# Tablica 46. Ukupan trošak za prikupljanje po principu “4 posude”

# Table 46. Total cost for collection by „4 dishes“ principle

| Trošak | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontejner, 1100 L (biootpad) | 1973 | 2300 | 4.537.900,0 |
| Kontejner, 1100L (ostalo) | - | - | - |
| Kontejner, 1100 L (papir) | 1835 | 1900 | 3.486.500,0 |
| Kontejner, 1100 L (plastika) | 1650 | 2000 | 3.300.000,0 |
| UKUPNO | - | - | 11.324.400,0 |

•  pretpostavka da se mogu iskoristiti postojeći kontejneri i postojeći vozni park

Scenarij III-Prikupljanje i razdvajanje otpada putem pet osnovnih posuda

Scenario III-Collection and separation of waste by five basic containers

Ova opcija pretpostavlja da se na mjestu nastanka otpada separatno prikupljaju biootpad, papir, plastični otpad,   staklo   i   ostali   otpad.   Odvoz   biootpada   je

svakodnevan,  a  ostalih  komponenti  svaki  drugi  dan. Zbog količine, odvoz stakla je jednom u tjednu. Shodno tome, broj predvidivih kontejnera je kako slijedi:

# Tablica 47. Predvidivi broj posuda/kontejnera

| Materijal | Biootpad | Plastika | Ostalo | Papir/karton | Staklo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1100 L | 1100 L | 1100L | 1100L | 1100L |
| UKUPNO | 1973 | 1650 | 1869 | 1835 | 610 |

U tablici 48. prikazan je predvidivi trošak kupnje kontejnera/posuda i njihovog instaliranja. Dodatni trošak je nabava uređaja za lom stakla.

# Tablica 48. Ukupan trošak za prikupljanje po principu “5 posuda”

# Table 48. Total cost for collection by „5 dishes“ principle

| Trošak | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontejner, 1100 L (biootpad) | 1973 | 2300 | 4.537.900,0 |
| Kontejner, 1100L (ostalo)* | 1869* | - | - |
| Kontejner , 1100 L (papir) | 1835 | 1900 | 3.486.500,0 |
| Kontejner , 1100 L (plastika) | 1650 | 2000 | 3.300.000,0 |
| Kontejner , 1100 L (staklo) | 610 | 2000 | 1.220.000,0 |
| UKUPNO | - | - | 12.544.400,0 |

•  pretpostavka da se mogu iskoristiti postojeći kontejneri i postojeći vozni park

# Scenarij IV - Prikupljanje i razdvajanje otpada putem

šest osnovnih posuda

Scenario IV- Collection and separation of waste by six basic containers

Ova opcija pretpostavlja da se na mjestu nastanka otpada separatno prikupljaju biootpad, papir, plastični otpad, staklo, metali i ostali otpad. Odvoz biootpada je

svakodnevan,  a  ostalih  komponenti  svaki  drugi  dan. Zbog količine, odvoz stakla i metala je jednom u tjednu. U tablici 49 je dan predvidivi ukupni broj kontejnera.

# Tablica 49. Predvidivi broj posuda/kontejnera

| Kotar/mjesni odbor | Biootpad | Plastika | Ostalo | Papir/karton | Staklo | Metali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1100 L | 1100 L | 1100L | 1100L | 1100L | 1100L |
| UKUPNO | 1973 | 1650 | 3966 | 1835 | 610 | 106 |

U tablici 50. prikazan je predvidivi trošak kupnje kontejnera/posuda i njihovog instaliranja. Dodatni trošak je nabava preše za metal.

# Tablica 50. Ukupan trošak za prikupljanje po principu “6 posuda”

# Table 50. Total cost for collection by „6 dishes“ principle

| Trošak | Količina | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontejner, 1100 L (biootpad) | 1973 | 2300 | 4.537.900,0 |
| Kontejner, 1100L (ostalo)* | 1869* | - | - |
| Kontejner , 1100 L (papir) | 1835 | 1900 | 3.486.500,0 |
| Kontejner , 1100 L (plastika) | 1650 | 2000 | 3.300.000,0 |
| Kontejner , 1100 L (staklo) | 610 | 2000 | 1.220.000,0 |
| Kontejner , 1100 L (metali) | 106 | 2500 | 265.069,0 |
| UKUPNO | - | - | 12.809.469,0 |

•  pretpostavka da se mogu iskoristiti postojeći kontejneri i postojeći vozni park

4.7.4. Usporedba odabrane opcije i ostalih analiziranih opcija

4.7.4. Comparison of chosen option and other analyzed options

Iz  sačinjene  analize  mogu  se  uočiti  principijelni

nedostatci scenarija prikupljanja I-IV, koji se obzirom na sastav   komunalnog    otpada	i	dinamiku    njegovog

nastajanja  ogledaju  u  broju  posuda  za  prikupljanje. Naime uočljivo je da pojedine posude ne bi bile zastupljene na svakom sabirnom mjestu, čak i u slučaju ako bi ih i sveli na volumen od 120 L, a ne na pretpostavljeni volumen od 1100L. Navedeno se kasnije

implicira na ukupne troškove prikupljanja i često na neracionalnu upotrebu voznog parka. Iz tog su razloga posebno scenariji s četiri i više posuda sve manje zastupljeni u praksi odvojenog prikupljanja komunalnog otpada. S druge strane implementacija takvih sustava odvojenog  prikupljanja  je  ekonomski  gledano  znatno

skuplje nego što je to slučaj usvojenog koncepta prikupljanja po principu “dvije posude” odnosno “tri posude”. Investicijska usporedba je prikazana u donjoj tablici.

# Tablica 51. Investicijska usporedba analiziranih opcija

# Table 51. Investment comparison of analyzed options

| Opcija/Scenarij | Cijena (kn) |
| --- | --- |
| Usvojeni scenarij (3 posude) | 8.073.945,0 |
| Scenarij I (2 posude) | 6.276.700,0 |
| Scenarij II (4 posude) | 11.324.400,0 |
| Scenarij III (5 posuda) | 12.544.400,0 |
| Scenarij IV (6 posuda) | 12.809.469,0 |

Za funkcioniranje bilo kojeg scenarija, potreba za reciklažnim dvorištima ostaje ista i nihov broj se ne mjenja. Za scenarij “2 posude” i “3 posude” nužno je i funkcioniranje zelenih otoka, dok za scenarij “4, 5 i 6 posuda” zeleni otoci nisu nužni u sustavu odvojenog prikupljanja. Iz donje tablice je vidljivo da je scenarij prikupljanja  putem  “2  posude”  uključujući  i  troškove

instaliranja zelenih otoka ekonomski najpovoljniji. Međutim dugoročni će troškovi implementacije sustava “3 posude” biti isplativi ne samo kroz smanjenje zagađenja okoliša i troškova koji iz toga proizlaze nego i iz ekonomskog vrednovanja odvojeno prikupljene sirovine.

# Tablica 52. Investicijska usporedba analiziranih opcija uključujući i zelene otoke

# Table 52. Investment comparison of analyzed option including green islands

| Opcija/Scenarij | Zeleni otoci | Cijena (kn) | Ukupno (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| Usvojeni scenarij (3 posude) | 5.116.000,0 | 8.073.945,0 | 13.189.945,0 |
| Scenarij I (2 posude) | 5.116.000,0 | 6.276.700,0 | 11.392.700,0 |
| Scenarij II (4 posude) | - | 11.324.400,0 | 11.324.400,0 |
| Scenarij III (5 posuda) | - | 12.544.400,0 | 12.544.400,0 |
| Scenarij IV (6 posuda) | - | 12.809.469,0 | 12.809.469,0 |

4.8. Kompostiranje

4.8. Composting

Procjena je da se na Karepovcu svakodnevno zbrine

preko  100  t  biootpada  čijim  se  mikrobiološkim raspadom oslobađaju znatne količine odlagališnih (stakleničkih) plinova te istodobno oborinske vode kontaminiraju sa različitim organskim i anorganskim onečišćenjima. Ove vode kao procjedne vode odlaze u podzemlje i na taj način zagađuju tlo i podzemne vode. Iz navedenih razloga je od prioritetne važnosti rješavanje problema neekološkog postupanja s biootpadom.

Biootpad čini oko trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Najbolje je da se biootpad biološki prerađuje na mjestu njegovog nastanka. Taj se postupak zove kompostiranje, a predstavlja proces aerobne razgradnje pri čemu nastaju ugljikov dioksid, voda, toplina i kompost, kao konačni produkt. Inače EU «Landfill Directive» postavila je cilj reduciranja odlaganja biorazgradljivog dijela otpada na

75% do 2010.god; 50% do 2013.god, odnosno 35% do

2020.god. u odnosu na 1995.god.

Prema županijskom planu gospodarenja s otpadom na području Grada Splita predviđeno je u I fazi kompostiranje «Windrow sustavom». Nakon provedbe

„pilot projekta“ (2-3 god. od izgradnje) odlučiti će se o mogućem nadogradnji ovog sustava (tunelsko, kompostiranje, biorekatori., ili neki drugi tip kompostiranja). Relano vrijeme za nadogradnju je iza

2012.god.  Windrow  sustav  podrazumijeva kompostiranje na gredicama i uglavnom se primjenjuje za kompostiranje zelenog otpada (trava, otpad s tržnica, grane itd.).

Kada je u pitanju kompostiranje kućnog biootpada tj. organske (mokre) frakcije komunalnog otpada, tada je krajnji produkt bolje kakvoće ukoliko je proces složeniji i ukoliko se vodi pod strogo kontroliranim uvjetima i tehnički zahtjevnijom obradom. Međutim i kućni biootapd se principijelno može obrađivati spomenutim načinom kompostiranja.

U  uspostavi  cjelovitog  sustava  gospodarenja otpadom važno je napomenuti da se na lokaciji budućeg

Županijskog centra planira izgradnja postrojenja mehaničko-biološke   obrade   u   sklopu   koje   će   se

obrađivati i kompostirati kućni biootpad. Sve do njegove izgradnje, u predviđenoj kompostani u Gradu Splitu istovremeno bi se uz biootpad kompostirao tzv. zeleni otpad.  Naravno,  u  pogledu  ekonomskih  ušteda (transport, obrada) izdvojene količine otpada pogodnog za kompostiranje treba u što većoj mjeri kompostirati u sklopu gradske kompostane i nakon izgradnje spomenutog Županijskog centra za gospodarenje otpadom.

# 4.8.1. Tehnološki opis predviđenog procesa kompostiranja

4.8.1. Theological description of predicted composting process

Kao što je napomenuto radi se o kompostiranju na

hrpama. Uz biootpad iz domaćinstava, glavnina zelenog otpada bi dolazila s tržnica i od strane komunalnog poduzeća zaduženog za održavanje zelenih površina i parkova s područja Grada. Kompostiranje biootpada predstavlja kemijski i mikrobiološki proces kod kojeg se organska tvar u aerobnim termofilnim kontroliranim uvjetima razgrađuje do proizvoda sa kemijskom strukturom sličnog huminima koje širim imenom nazivamo kompostom. Proces kojim se organska tvar kemijskim  i  mikrobiološkim  reakcijama  konvertira  u novu  tvar  koja  ima  povišeni  sadržaj  nutirenata  te biološke energije, predstavlja proces koji je od interesa za primjenu kod obrade otpada. Kompost predstavlja koristan proizvod bez mirisa, bez patogenih organizama i bez svojstva privlačenja insekata i glodavaca, koji se može koristiti u hortikulturne odnosno poljoprivredne svrhe, jer tijekom primjene omogućuje naknadnu reprodukciju korisnih mikrobioloških populacija. Potencijalne  sirovine  za  proces  kompostiranja  su različite počevši od zelenog otpada, poljoprivrednih otpadaka, mokre frakcije komunalnog otpada, kućnog biološkog otpada te muljeva iz uređaja za obradu otpadnih voda, ukoliko govorimo samo o porijeklu potencijalnih sirovina iz otpadaka. Za svaki proces kompostiranja ciljevi koje treba postići su slijedeći:

-	biološki  razgradljivi  materijal  prevesti  u  formu biološki stabilnog materijala,

-	reducirati početnu količinu otpada,

-	eliminirati	postojanje	patogenih	mikro- organizama, postojanje insekata i načina njihovog

razmnožavanja   te   drugih   (mikro)organizama

prisutnih u otpadu (eliminacija se provodi toplinom koja se stvara proizvodnjom komposta i to procesom dezinfekcije, a ne sterilizacije,

-	postići maksimalan odnos nutrienata u konačnom proizvodu (odnos N, P i K),

-	dobiti produkt koji se može koristiti kao gnojivo ili sredstvo za kondicioniranje tla.

Postoje dva tipa procesa biološke razgradnje, a to su aerobni i anaerobni proces. Kod aerobnog procesa, mikrobiološka razgradnja se provodi uz prisustvo kisika, dok kod anaerobnog procesa u odsustvu kisika. Kod obrade biootpada u okviru kompostane Grada Splita predviđen je princip aerobnog kompostiranja U principu razlikujemo dva osnovna pristupa kompostiranja i to: kompostiranje na otvorenom i kompostiranje u zatvorenom sustavu. Kompostiranje na otvorenom je gotovo    isključivo    aerobni    proces    ili    eventualno

anoksičan, dok kod kompostiranja u zatvorenom sustavu proces   može   biti   aeroban   ili   anaeroban.   Osnovna funkcija kompostiranja je iz mokre organske frakcije otpada dobiti uporabivi proizvod tipa komposta, nakon mikrobiološke transformacije prisutne organske tvari. U Gradu Splitu je izabran princip kompostiranja na otvorenom (u gredicama). Osnovni uvjeti za odvijanje procesa kompostiranja su slijedeći:

-	veličina i distribucije veličina čestica u materijalu koji se kompostira,

-	zasijavanje  i  aklimatizacija  te  način  miješanja komposta,

-	periodični	program	zgrtanja	i	prevrtanja komposta,

-	potreba za kisikom,

-	sadržaj vlage,

-	temperatura i način kontrole temperature,

-	odnos ugljik (organski) i dušik, te tip supstrata

# (otpada koji se kompostira),

-	pH medija.

-	zahtijevani stupanj degradacije,

-	respiratorne potrebe otpada,

-	kontrola patogenih mikroorganizama.

Osnovni nutrienti za odvijanja procesa kompostiranja su sadržaj i međusobni odnos ugljika, dušika, fosfora, te kalija. Također su bitni mikronutirenti tipa metala (Co, Mn, Mg, Cu). Ugljik služi sa jedne strane kao izvor energije za potrebe sinteze odnosno za sintetski materijal protplazmi mikroorganizama. Iz navedenog se razloga najbrže troše lakorazgradivi izvori ugljika (npr. ugljikohidrati iz otpada) pa tek onda drugi izvori. Lakorazgradivi materijal također služe pritom kao izvor za porast temperature cijele mase otpada koji se kompostira i to naročito hidrolitički procesi razgradnje.

# Funkcija  kalcija  je  održavanje  potrebne  razine  pH

vrijednosti komposta koji se formira. Dušik sudjeluje u sintezi protoplazme stanica, te što je dušik više istrošen dolazi do odumiranja mikroorganizama, što ukazuje na

činjenicu da sadržaj slobodnog dušika predstavlja korektivan  faktor  za  završetak  procesa  kompostiranja. Za kvalitetno odvijanje procesa kompostiranja potrebno je da odnos ugljika i dušika u materijalu koji se kompostira bude 15 – 30:1. Ukoliko taj odnos prelazi

30:1 u tom slučaju dolazi do usporavanja procesa kompostiranja, a ukoliko je manji od 10:1 dolazi do oslobađanja  amonijaka.  U  području  između  15  i  30 dolazi do ugradnje dušika kao sastavnog dijela protoplazme. Tipični primjeri otpada koji sadrži višak dušika je tzv. zeleni otpad poput otpada od vegetacije, povrtni otpad, otpad od proizvodnje i pripreme hrane. Veličina čestica materijala koji se kompostira predstavlja važan preduvjet za uspješnu provedbu postupka kompostiranja. Što su manje dimenzije čestica to je efikasniji rad mikroorganizama. Međutim, dimenzije također ne smiju biti premalene iz razloga što u tom slučaju materijal postaje kompaktan kod slijegavanja i nema razinu poroznosti koja je potrebna za odvijanje mikrobioloških i drugih fizikalnih procesa (aeracija odnosno evaporacija vlage). U principu čestice veličine od 10 do 50 mm se podrazumijevaju kao prihvatljive dimenzije   čestica   za   materijal   koji   se   kompostira.

Sadržaj vlage također predstavlja važan ograničavajući faktor kroz kojeg se determinira ekonomičnost izvođenja procesa kompostiranja. Sadržaj vlage kod materijala kojeg kompostiramo uvijek trebamo gledati na nekoliko razina i to:

a)  kao sadržaj slobodne vode,

b)  kao	sadržaj	vlage   koja   je	adsorbirana   u dijelovima otpada,

c)  kao  vodu  koja  je  kemijski  vezana  u  molekule otpada i oslobađa se mikrobiološkom aktivnošću.

Pritom je naročito bitno istaknuti da je većina sadržane  vode  u  materijalima  koji  se  obično kompostiraju kemijski vezana (npr. sadržaj kemijski vezane vlage u piljevini doseže do 90%), a ukupna količina slobodne i kemijske vezane vode u kućnom biotpadu ne prelazi 60%.Ograničavajući faktor sadržaja vode  u  materijalima  koji  se  kompostira  je  bitan.  U slučaju intenzivne aeracije i povišenja temperature kao posljedice mikrobiološke razgradnje, prevelika količina slobodne vode i donekle adsorbirane vode može izazvati sprječavanje povišenja temperature komposta. Praksa kompostiranja   pokazuje   da   optimalna   varijanta   za sadržaj svih oblika vode u smjesi koja se kompostira treba biti između 45 – 60%.

Optimalna pH vrijednost za provođenje postupka kompostiranja je 6,0 – 7,5 za rad bakterija, odnosno 5,5

– 8,0 za rad gljivica. U praksi se malo toga može učiniti za  korektno  namještanje  optimalne  pH  vrijednosti  za

odvijanje procesa. Poznato je da tijekom rada acidofilnih

bakterija u početnim fazama odvijanja procesa kompostiranja dolazi do trenutačnih (i lokalnih) padova pH vrijednosti. Navedena pojava je prisutna i kod aerobnih i kod anaerobnih procesa kompostiranja. Dodavanje  vapna  kao  materijala  kojim  se  može korigirati smanjenje pH vrijednosti može utjecati na korekciju pH vrijednosti u smislu da se sprječava snižavanje te vrijednosti, ali isto tako treba znati da korištenje vapna utječe na gubljenje dušika kroz emisije amonijaka kroz otpadni plin. Također alkalizacija materijala koji se kompostira utječe na smanjenje razine neugodnih mirisa u otpadnom plinu.

Temperatura  također  predstavlja  važan  parametar kod  procesa  kompostiranja.  Naime,  tijekom  procesa

kompostiranja  mikroorganizmi  troše  kisik  dok razgrađuju organsku tvar. Pri tome se oslobađa velika

količina topline. Kompostiranje je najefikasnije kada je

temperatura  u  kompostnom  materijalu  unutar mezofilnog (25 – 48oC) i termofilnog područja (40 –

65oC).   U   mezofilnom   području   postiže   se   dobra

efikasnost kompostiranja, dok se u mezofilnom području postiže  dodatno  i  uništavanje  patogenih mikroorganizama u kompostnom materijalu. Raspoloživost kisika predstavlja bitan parametar za karakterizaciju otpada koji se kompostira (neovisno o tome da li se koristi aerobni ili anaerobni postupak). Što je  viša  temperatura  kompostiranja  to  je  viši  utrošak kisika. Tako npr. kod aerobnog kompostiranja pri 30oC utrošak kisika iznosi do 1 mg/g lakohlapive organske tvari u kompostu, a kod temperature od 50oC taj se utrošak povećava na 5 mg/g.

Utrošci kisika pri kompostiranju vezani su također uz količinu  vlage  u  materijalu  koji  se  kompostira. Minimalna koncentracija kisika iznosi > 5% unutar kompostne mase. Optimalna granica kisika tijekom kompostiranja iznosi 15 – 18% O2. Kakvoća ulaznog materijala također utječe na uvjete odvijanja procesa kompostiranja,  ali  više  na  način  da  li  kompostiranje uopće provedivo ili ne, a ne na način da utječe na poremećaj kakvoće konačno dobivenog komposta. Svaki se proces kompostiranja sastoji od tri osnovne faze odvijanja procesa:

a)  logaritamska faza, b)  aktivna faza,

c)  faza dozrijevanja,

U logaritamskoj fazi odvija se razgradnja najlakše razgradljivi komponenti. Razgradnju potiču mikroorganizmi već prisutni u otpadu koji se priprema za razgradnju. U ovoj se fazi odvija najveća razgradnja prisutne biološke mase te najveća produkcija otpadnih plinova. U aktivnoj fazi dolazi do umirivanja brzine mikrobiološke razgradnje, ali i postupnog podizanja temperature kada se sigurno odvijaju jedino termofilni uvjeti razgradnje. Dok je logaritamska faza bitno ovisna na mikrobiološkoj razini o otpadu koji se razgrađuje, aktivna  faza  predstavlja  fazu  gdje  se  odvijaju ujednačeniji procesi tipični za svaki proces kompostiranja. Faza dozrijevanja često predstavlja fazu koja je fizički razdvojena od prethodnih faza (odvija se u separiranom prostoru) gdje se odvija poliranje kakvoće konačnog proizvoda.

U ovoj se fazi temperatura komposta ujednačava i pada  prema  temperaturi  okoline  što  predstavlja parametar  koji  ukazuje  kako  je  proces  kompostiranja

završen.   Tipičan   proces   (aerobnog)   kompostiranja

možemo  obzirom  na  osnovne  principijelne  faze odvijanja procesa podijeliti na sljedeći način:

a)  priprema otpada, b)  miješanje,

c)  prosijavanje,

d)  okretanje kompostnog materijala (aeracija), e)  dozrijevanje,

f)  prosijavanj, g)  skladištenje,

h)  distribucija do potrošača.

Na Shemi 1. prikazan je opisani tipičan opći proces odvijanja procesa kompostiranja. Izabrani princip kompostiranja biootpada u okviru kompostirnice Grada Splita je aerobno kompostiranje u gredicama. Kompostiranje u gredicama će se provoditi na vodonepropusnom    platou    dimenzija    površine    oko

3.000,0 m2, koja će biti izvedena u uzdužnom padu od

1%. Kompostno polje će biti drenažno uređeno s ciljem odvodnje viška oborinske vode i procjedne vode iz kompostnih gredica. Ove vode će se odvoditi u za tu namjenu izgrađeni sabirni bazen za tehnološku vodu. Voda iz sabirnog bazena će se koristiti u recirkulaciju za vlaženje kompostne mase. Predviđeni volumen bazena je

150 m3. Kapacitet kompostane je proračunat na godišnju maksimalnu  količinu  izdvojenog  zelenog  otpada  od

10.000 t/god.

# Shema 10. Tipična shema procesa kompostiranja

# Sceme 10. Typical scheme of composting process

voda za vlaženje

otpad koji se kompostira

strukturni materijal ili otpad

miješanje usitnjavanje

reciklaža strukturnog materijala

kompostiranje

prosijavanje

naknadno dozrijevanje miješanje

prosijavanje i skladištenje

kompost na tržište

kompost za uređenje odlagališta

Proces kompostiranja je koncipiran tako da se kompostna masa drži u uzdužnim hrpama širine 3 m i visine od 1,5 – 2,2 m. Predviđena je višefazna provedba aerobnog kompostiranje prethodno pripremljenog biootpada. U tablici 53 su navedeni tehnološki parametri višefaznog procesa kompostiranja.

# Tablica 53. Tehnološki parametri višefaznog procesa kompostiranja

| Faza kompostiranja | Trajanje (dani) | Smanjenje volumena (%) | Temperatura mase (oC) | Vlažnost mase (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 15 | 20 | 40 – 60 | 60 – 70 |
| II | 30 | 20 | 25 – 35 | 55 – 60 |
| III | 45 | 15 | 20 – 25 | 50 |
| IV (skladište) | 60 | 15 | 15 – 20 | 50 |

Tijekom I faze kompostiranja, prethodno usitnjena i izmiješana masa biootpada se ovlažuje do sadržaja vlage od oko 65% koja se održava neprekidno. Započinje proces fermentacije u kojem se biomasi podiže temperatura na 45 – 60oC u roku od 2 -3 dana. Nakon približno 10 dana (ovisno o vanjskim uvjetima i sastavu biomase) temperatura se počinje snižavati. Tijekom procesa kompostiranja potrebno je masu prevrtati kako bi se održavali aerobni uvjeti biološke razgradnje čime se postiže unos zraka (kisika) u biološki materijal. Po potrebi  se  biološkom  materijalu  koji  se  kompostira

dodaje se strukturni materijal (drveni oprljci) kako bi se s jedne strane spriječilo stvaranje anaerobnih zona u kompostnom materijalu, a s druge strane vršila korekcija odnosa sadržaja C:N (ukoliko je potrebna). Prevrtanje biološkog materijala se provodi pomoću uređaja za prevrtanje i aeraciju kompostne mase. Uređaj za prevrtanje i aeraciju ima mogućnost usitnjavanja i homogenizacije biološkog materijala te ima ugrađene sapnice za ovlaživanje kompostne mase tijekom prevrtanja. Po isteku I faze, kompostna masa se pomoću istog uređaja usitnjava i preslaže formirajući ponovno uzdužnu hrpu visine do 2,2 m. U II fazi se također održava vlažnost biomase i nakon povišenja temperature nastavlja se proces kompostiranja koji traje oko 30 dana. Nakon  toga  temperatura  se  spusti na  vrijednost nešto višu od prosječne vanjske temperature u toplijem dijelu

godine. Biomasa tijekom II faze gubi na volumenu do

25%.   Tijekom   ove   faze   kompostiranja   također   se redovito provodi aeriranje i po potrebi vlaženje kompostne mase. Po isteku II faze, odnosno ukupno 45

dana od početka obrade započinje III faza kompostiranja

u kojoj masa ostataka poprima svojstva komposta. Vlažnost   komposta   se   i   u   ovoj   fazi   održava   na vrijednosti od 50 – 55%. To je vlažnost koja dozvoljava procese pripreme, pakiranje i razbacivanje po tlu, pa se kompost prodaje i rabi sa sadržajem vlage od oko 50%. Formirani kompostni materijal se nakon III faze prebacuje  u  skladište  u  kojem  slijedi  proces humifikacije. U toj posljednjoj fazi (IV faza), smanji se volumen kompostne mase za dodatnih 15% tijekom 60 dana skladištenja otpada, a rezultat je humificirani kompost koji ima nešto veću uporabnu i tržišnu vrijednost. Naime, konačna uporaba kompostiranog materijala može biti bili korištenje za prekrivanje odlagališta (moguće nakon III faze kompostiranja) i/ili u hortikulturne svrhe (nakon IV faze kompostiranja). Tijekom cjelokupnog procesa kompostiranja, ukupni volumen biološkog materijala koji se kompostira se smanji do 60%. Po potrebi se mogu tijekom procesa višefaznog kompostiranja primjenjivati sredstva za sprječavanje razvoja neugodnih mirisa koji će ujedno imati funkciju ubrzavanja procesa aerobne razgradnje (enzimatski pripravci).

# 4.8.2. Kontrola procesa

4.8.2. Process control

Za kontrolu rada procesa kompostiranja potrebno je provoditi    monitoring    parametara    od    važnosti    za

provedbu   procesa   aerobne   razgradnje   kompostnog

materijala, a to su:

temperatura,  sadržaj kisika u kompostnim hrpama, pH vrijednost, sadržaj vlage. Dobiveni kompost visoke kakvoće se može klasificirati kao 100%-tno organsko gnojivo koje sadrži primarno nutriente te tragove minerala, humusa i huminskih kiselina. Kakvoća komposta tijekom i nakon dozrijevanja se prati (po potrebi) priručnim laboratorijskim priborom. Takvim se priručnim kompletima mogu mjeriti temperatura, pH tla, vlažnost, kisik, ugljični dioksid, kompaktnost, salinitet, koncentracija humusnih materijala, dušik, fosfor, kalij, kalcij, provodljivost, željezo, test klasifikacije komposta i sl. Kompost se privremeno skladišti u zatvorenom prostoru na lokaciji.

# 4.8.3. Lokacija i termini izgradnje kompostane

4.8.3. Location and construction time for compost facility

Lokacija na kojoj bi se izgradila kompostana treba

biti tako smještena da dovoz i odvoz materijala ne smije ometati odvijanje javnog gradskog prometa. Na lokaciji treba osigurati  priključak na električnu mrežu, vodovod i kanalizaciju. Svi radni platoi trebaju biti vodonepropusne izvedbe. Prostor kompostane treba biti

ograđen ogradom i vizualno izdvojen od ostalog prostora zelenim pojasom. Objekt u svom sastavu treba imati objekt za zaposlene, sabirnu jamu za skupljanje procjednih voda, osiguran skladišni prostor (nadstrešnica po potrebi) za smještaj biorazgradivog i strukturnog materijala, prostor za razgradnju i dozrijevanje (nadstrešnica po potrebi). Na cijelom prostoru trebaju biti izvedene propisane mjere protupožarne zaštite prema Zakonu o zaštiti o požara i tehničkih eksplozija (NN

58/93). Ovom dokumentacijom se predlaže da se predviđena kompostana izgradi na prostoru postojećeg

odlagališta «Karepovac» jer je na toj lokaciji najlakše

zadovoljiti  tražene  komunalne  i  infrastrukturne  uvjete kao i uvjete zaštite okoliša i zdravlja ljudi. Detalji će se odrediti projektno-tahničkom dokumentacijom. Termin izgradnje  je  2009/2010.god.  Nakon  probnog  rada odlučiti će se o mogućnostima tehničke nadogradnje sustava kompostiranja.

# 4.8.4. Procjena investicije

4.8.4. Investment assessment

Procjena   investicijskog   troška   za   kompostiranje

biootpada na otvorenim gredicama prikazan je u donjoj tablici:

# Tablica 54. procjena izgradnje kompostane Windrow sustavom

|  | Trošak | Jedinica | Jedinična cijena (KN) | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Građevinski radovi | Ograda | 300 m' | 400 | 120.000,0 |
|  | Nadstrešnica-hala | 500 m2 | 1200 | 600.000,0 |
|  | Betonska površina | 3000 m2 | 180 | 540.000,0 |
|  | Bazen za procjedne vode | 150 m3 | 600 | 90.000,0 |
| Oprema | Crpka i cijevni razvod | - | 120.000,0 | 120.000,0 |
|  | Prihvat i sjecalica | 1 kom | 150.000,0 | 150.000,0 |
|  | Pokretna freza | 2 kom | 45.000,0 | 90.000,0 |
|  | Utovarivač | 1 kom | 200.000,0 | 200.000,0 |
|  | Prosijavanje i pakiranje | 1 kom | 150.000,0 | 150.000,0 |
| Ostalo | Dokumentacija | - | 150.000,0 | 150.000,0 |
|  | UKUPNO |  |  | 2.210.000,0 |

# 4.8.5. Kompostiranje u okućnicama

4.8.5. Composting in private plots

Kompostiranje u vlastitom dvorištu, vrtu, okućnici ili na	balkonu	je	prioritetne	mjera	suvremenog

gospodarenja otpadom, te se po vrijednosti izjednačava s postupcima za izbjegavanje i smanjenje otpada. Temelj

svakog  dobrog  kompostiranja je odvojeno  sakupljanje

biootpada. Kompostirati se ne može nikako biootpad pomiješan s štetnim tvarima koje uništavaju mikroorganizme i bespovratno zagađuju kompost. Kompostirati se može tijekom cijele godine. U zimskim mjesecima aktivnost mikroorganizama i ostalih “stanovnika”  kompostne  hrpe  smanjuje  se  zbog hladnoće, pa kompostnu hrpu moramo zaštititi od prevelike vlage i hladnoće. Ljeti je moramo štititi od isušivanja i redovito provjeravati vlažnost.

U tzv. kućnom kompostiranju, kompostirati se smiju:

otpaci  iz  vrta:  pokošena  trava,  lišće,  uvelo  cvijeće,

korov,  -stara  zemlja  iz  lonaca  za  cvijeće,  usitnjeno granje, kuhinjski otpaci: sirovi ostaci povrća, kora krumpira, ostaci voća, kore agruma (usitnjene), talog kave, ostaci čaja, ljuske jaja, životinjska dlaka, perje, male količine papira, pepeo drvenog ugljena ili drva. Neki organski otpaci teško se razgrađuju pa ih se ne smije dodavati u većim količinama, a neki se ne smiju kompostirati kao što su osjemenjeni korovi, lišće oraha, bolesne biljke, otpaci kuhanih jela (privlače štakore), meso, kosti...velike količine novinskog papira, časopisa u boji, pelene, pseći i mačji izmet, izmet općenito, ostaci duhana, sadržaj vrećica iz usisivača, pepeo kamenog i smeđog ugljena te ugljena za gril (zbog sadržaja teških metala). Na kompostište nikako ne smijemo stavljati otpatke koji sadrže kemikalije, npr. stare lijekove, ulja, plastičnu ambalažu, bojano i impregnirano drvo, stiropor itd.

Prije nego se započme s kompostiranjem, potrebno je odrediti mjesto kompostište i način kompostiranja. Kompostirati se može u hrpi koja može biti slobodnostojeća ograđena drvom ciglom, žicom ili u specijalnim komposterima koje nudi trgovina. To je ujedno i najjednostavniji način kompostiranja u okućnicama. Hrpa treba biti visoka oko 1m isto toliko

široka,  a  dužina  ovisi  o  količini  materijala  kojeg  se planira kompostirati. Orjentaciono se uzima da za kompostište treba osigurati oko 10% površine vrta ili okućnice. U kućanstvima s manjim brojem članova i malom raspoloživom površinom okućnicom obično osim potrebnog prostora nema ni dovoljno pogodnog biomaterijala za velike slobodnostojeća hrpe, pa se biootpad može smjestiti u spremnike koje je lako izraditi od dasaka, žice ili cigle. Za ovakav način kompostiranja potrebna je površina od cca 3-4 m2. Kompostiranje u hrpama omogućuje lakši pristup kompostnom materijalu te lakše preokretanje i kontrolu vlažnosti i prozračnosti. Nedostatak kompostne hrpe je u tome što zauzima više mjesta nego specijalni komposteri koje nudi trgovina.

Materijal za kompostiranje treba usitniti, što više, to bolje. Naime, mikroorganizmi lakše obrađuju materijal na otvorenim mjestima loma otpadnog materijala. Osim toga, sitniji materijal lakše se miješa i preokreće što pridonosi ubrzanju procesa razgradnje. Zbog toga je kuhinjski  biootpad  potrebno  usitniti  već  u  kuhinji  a otpad iz vrta usitniti škarama ili drugim oštrim predmetom na duljinu od oko 5 cm ili još sitnije. U domaćinstvima s velikom okućnicom i velikim količinama zelenog otpada, usitnjavanje je najbolje napraviti uz pomoć sjeckalice.

Da bi mikroorganizmi u realnom roku razgradili organski otpad,  isti  mora  imati  hranjive tvari,  vodu  i kisik u povoljnom omjeru. Zeleni, mekani biootpad bogatiji je dušikom i hranjiv je, a suhi drvenasti ili slamnati  sadrži  više  ugljika  i  nije  hranjiv.  Biootpad bogat dušikom je kuhinjski biootpad (ostaci voća i povrća), vrtni biootpad (pokošena i prosušena trava, korov, ostaci biljaka i cvijeća) Biootpad bogat ugljikom je lišće, granje (usitnjeno), slama, piljevina, iglice crnogorice. Iskustvo pokazuje da mješavina kompostnog materijala  ima  povoljne  osobine  ako  se  izmiješa  oko dvije trećine vlažnog, zelenog, hranjivog materijala i jednu trećina smeđog, suhog, i manje hranjivog otpada.

Optimalna vlažnost veoma je važna za razgradnju biomaterijala. Ako kompostna hrpa sadrži previše vlage, dolazi  do  truljenja.  Premalo  vlage,  pak,  zaustavlja procese  razgradnje  i  pogoduje  stvaranju  plijesni.  U dobro  složenoj  i  vlažnoj  kompostnoj  hrpi  vrlo  brzo dolazi do aktivnosti mikroorganizama pri čemu se kompost zagrijava. U sredini hrpe temperatura može dosegnuti 50 - 70°C. Zagrijavanje komposta važno je jer se tako uništavaju sjeme korova, uzročnici bolesti, nametnici, itd. Jedan od čimbenika koji utječe na temperaturu je i volumen kompostiranog materijala: da bi se podržao proces zagrijavanja, hrpa mora biti visoka barem 80 -100 cm, te barem toliko široka i dugačka.

Dobra prozračnost također pridonosi boljem zagrijavanju i bržoj razgradnji organskog materijala. Kompostište ne smije imati nepropusnu podlogu, a kompostnu hrpu slaže se tako da se najprije stavi sloj

krupnijeg materijala, npr. granja i grančica. Tako se osigurava protok zraka i u samom temelju hrpe. Ako za kompostiranje koristimo spremnik (npr. drveni sanduk ili staru metalnu bačvu i sl.), on mora imati otvore za zrak. Neophodnu prozračnost i rastresitost kompostne hrpe osiguravamo miješanjem krupnijeg i sitnijeg, drvenastog i mekog (kuhinjskog) te suhog i vlažnog materijala. Mikroorganizmi u kompostu su prilagođena

životu  u  tlu  te  stoga  osjetljiva  na  svjetlo.  Zato  je kompost pokrivanjem potrebno zaštititi od svjetla, ali i od pretjerane vlage u zimskim mjesecima i ljetnog isušivanja. Kompostna hrpa štiti se materijalom koji propušta zrak, a zadržava vlagu, npr. tankim slojem zemlje, slojem suhe trave, lišća, sijena, vrećama od jute, kartonom ili pak specijalnom pokrivkom koju se može nabaviti u trgovini.

Ovisno o vrsti i količini kompostiranog materijala te uvjetima  kompostiranja,  u  roku  od  šest  mjeseci  do godinu dana od biorazgradivog otpada nastaje kompost. Zreo kompost ujednačenog je izgleda; grumenast, tamnosmeđe do crne boje, miriše na šumsku zemlju. U njemu ne prepoznajemo više početni biomaterijal, osim ponekih teže razgradivih dijelova, poput koštica voća, ljuski  oraha,  komadića  drva.  Nezreo  kompost  nema tamnu boju, kiselkastog je mirisa ili miriše na gljive. U njemu se mogu naći ostaci lako razgradivih tvari poput lišća, ostataka povrća i sl. Takav kompost mora još neko vrijeme  odležati.  Najbolje  je  da  ga  preokrenemo  i ostaviti na naknadno dozrijevanje.

4.9. Edukacija o pravilnom postupanju s otpadom

4.9. Education for proper waste management

Edukaciju  o  pravilnom  postupanju  s  otpadom  od

strane osoba koje imaju adekvatno znanje o toj problematici potrebno je započeti u najranijoj dobi preko vrtića, u osnovnim i srednjim školama, na višim školama i fakultetima te u poduzećima.

Da bi program pravilnog gospodarenja s otpadom posebice program reciklaže odnosno selektivnog prikupljanja  određenih  vrsta  korisnih  i  nekih  vrsta

štetnih otpadaka postigao svoj očekivani uspjeh, bitno je napomenuti da edukacija stanovništva u tome ima važnu ako ne i najvažniju ulogu. Pojmovi kao zaštita okoliša, gospodarenje otpadom, primarna reciklaža, recikliranje i dr., na posredan način uključuju se u život svakog pojedinca i dovode ga u nedoumicu što se točno pod kojim pojmom podrazumijeva. Iz tog razloga je nužno kontinuirano provoditi raznovrsne propagandne akcije s ciljem upoznavanja građanstva o toj problematici.

# 4.9.1. Program stalne komunikacije

4.9.1. Permanent communication program

U program stalne komunikacije uključena je minimalno    jedna    osoba    iz    nadležnih    gradskih

komunalnih  službi  odnosno  službe  zaštite  okoliša.  Ta

osoba  može  biti  i  iz  gradskog  komunalnog  društva

Čistoća d.o.o. Ova osoba (ili više njih) zadužena je za stalnu     komunikaciju     s     pojedincima,     udrugama, institucijama,        organizacijama,        medijima        itd.

Komunikacija može biti direktna putem, putem telefona,

e-maila ili web stranica. Na ovaj način formira se svojevrsni Info-centar koji je u funkciji provođenja zacrtanog sustava gospodarenja s otpadom. Osnovi cilj ovog  sustava  je  neprestani  prijenos  svih  informacija

relevantnih za funkcioniranje sustava ali i educiranje i popularizacija istog. Ovaj program komunikacije može obuhvaćati:

   Komunikaciju  s  građanstvom  putem  anketa  i drugih oblika javnog mijenja. Na ovaj način građani  mogu  izraziti  svoje  mišljenje  i  tako

pomoći da se uoče eventualne slabosti u provedbi

sustava gospodarenja otpadom. Radi bolje popularizacije i prihvaćanja zacrtanog projekta cjelovitog  sustava  gospodarenja otpadom mogu se organizirati različite promidžbene aktivnosti, nagradne igre itd.,

 Komunikaciju putem internetskih stranica ili u sklopu Grada Splita i/ili Čistoće d.o.o, ili se mogu

po   potrebi   izraditi   nove   WEB   stranice   s

sadržajem  kojim  će  se  na  jednostavan  i edukativan način prikazati zacrtani principi gospodarenja otpadom, te naznačiti ulogu pojedinca u funkcioniranju tog sustava. Web stranice moraju biti i informativne te građanima omogućiti da na jednostavan način pronađu informacije glede odlaganja otpada i mogućnostima odlaganja separatno prikupljenih količina. Iste se shodno promjenama moraju pravovremeno ažurirati,

   Za  komunikaciju,  građanima  na  raspolaganju treba biti i posebna telefonska (INFO) linija kao i

mail adresa na koju mogu postaviti upite glede gospodarenja  otpadom  na  njihovom  području

odnosno  cjelokupnom  gradskom  prostoru.  Na

ovaj način  građanima će se moći dati neposredne i promptne informacije u svezi sa planiranim projektom i njegovom funkcioniranju,

   Komunikacija   putem   medija   i   promidžbenih letaka i plakata može biti periodična, na način da

se kroz navedene oblike komunikacije građanima dostave informacije o eventualnim promjenama

ali   i   novi   (ažurirani   podaci)   o   odvijanju   i

rezultatima rada sustava zbrinjavanja otpada. Na ovaj način bi trebalo i dostaviti informacije za koje postoje saznanja da su tražene od građana, udruga ili drugih organizacija.

 Na ovaj način se izbjegava situacija da se informacije daju samo na upit i samo informacije

koje su nužne za funkcioniranje predviđenog sustava.

# 4.9.2. Program stalne edukacije

4.9.2. Permanent education program

Građani   potrošači   trebaju   se   detaljno   i   stalno educirati  o  potrebi  reciklaže,  o  tome  što  se  dobiva

primarnom reciklažom i izdvajanjem štetnih tvari prije nego   što   uđe   u   miješani   komunalni   otpad,   te   o

rezultatima  provođenja  primarne  reciklaže.  Tu  se  u

prvom redu misli na upoznavanje javnosti sa uštedama u energiji i prirodnim resursima, smanjenjem potencijala otpada što se tiče količina i toksičnosti i dr. čime se dobiva  kvalitetnija   sredina   za   življenje   i   aktivnost svakog pojedinca. Osnova na kojoj treba graditi sve aktivnosti na zbrinjavanju komunalnog otpada je podizanje ekološke svijesti, kako kod pojedinaca od najranije mladosti, tako i društva u cjelini. Edukaciju je potrebno provoditi na svim nivoima obrazovanja i ona

uključuje sve stanovnike dobne skupine, sve profesije i sudionike javnog i društvenog života Program stalne edukacije provodi se kontinuirano i po potrebi u suradnji s vanjskim stručnjacima, specijaliziranim firmama, odgojnim institucijama i gradskim medijima. Pri tom je ranije spomenuti «Info centar» organizator i koordinator svih djelatnosti. U tom smislu godišnje je u različitim dijelovima grada (kotarevima i mjesnim odborima) potrebno održati najmanje šest prezentacijsko- edukativnih predavanja od toga najmanje tri u školama, a preostala u javnim institucijama gdje se mogu organizirati veći skupovi građana.

Program edukacije treba započeti na način da se građane prije samog početka implementacije novog sustava gospodarenja otpadom obavijesti o namjerama putem pisama ili javnih priopćenja. Na taj način se građani psihološki pripremaju za novi način postupanja s otpadom. Ova pripremna faza projekta mora uključiti i minimalno tri mjeseca intenzivnih ciljanih edukacijsko- popularizacijske promidžbe što uključuju emisije na lokalnim radio postajama i tiskovinama i televizijama. U daljnjem tijeku provedbe programa edukacije građana trebati će uzeti u obzir izgrađenost sustava i rezultate koje taj sustav donosi. Navedeno znači da po potrebi treba smanjivati/povećavati učestalost edukativnih aktivnosti. U svakom slučaju daljnje odvijanje programa treba usmjeriti prema vrtićima odnosno osnovnim i srednjim školama. Smanjivanje intenziteta edukativnih aktivnosti može biti ostvarivo samo u slučaju korektno uhodanog  i  funkcionalnog  sustava  gospodarenja otpadom. U protivnom je potrebno program edukacije prilagođavati na način da se građane učestalo opominje i potiče na suradnju jer bez njihove suradnje nema učinkovitog funkcioniranja zacrtanog sustava gospodarenja otpadom.

# 4.9.3. Program za poticanje stalne suradnje građana

4.9.3. Program for encouragement for permanent citizen collaboration

Ovaj program treba prilagoditi situaciji da provedbu

sustava nije moguće poboljšati u potpunosti bez suradnje građana. U tom slučaju program, treba temeljiti na principu nadzora, nagrađivanja i sankcija. Mjere kažnjavanja nije moguće izricati ali je potrebno razraditi program s mjerama legitimnog nadzora načina i stupnja suradnje građana i nagrađivanja onih koji najbolje surađuju (potpora za školovanje, računala za škole, pojedince, tvrtke itd.) odnosno javno objaviti podatke o onima koji krše pravila novog sustava. Potrebno je u tom smislu i razmotriti i donošenje odluka o komunalnom redu u svakom kotaru/mjesnom odboru po mogućnosti da ista bude usklađena za sve dijelove Grada.

# 4.9.4. Predvidivi troškovi

4.9.4. Foreseeable costs

Troškovi   za   opremanje   «Info   centra»,   izradu

edukacijskih programa, izdavanje promidžbenih materijala, oglašavanja i predavanja procjenjuju se na cca 2.000.000,0 kn.

5.0. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR ODLAGALIŠTA ZA KOMUNALNI OTPAD

5.0. Measures for management and control of municipal waste landfills

Na području Grada Splita postoji jedno službeno odlagalište I kategorije, a to je odlagalište Karepovac. Odlagalište komunalnog otpada Karepovac u sadašnjem

stanju predstavlja tipično nesanirano odlagalište komunalnog otpada na koje je povremeno odlagan i opasni otpad. Kao i svako nesanirano odlagalište otpada, navedeno odlagalište u postojećem stanju ima negativan učinak na okoliš, koji se prvenstveno odnosi na aspekte onečišćenja zraka, tla i podzemnih voda kako u globalnom tako i u bližem okolišu. Razina onečišćenja je direktno ovisna o tipu otpada koji se odlagao, ali i o specifičnostima lokacije gdje se odlagališta nalaze. Također je potrebno istaknuti da, za razinu onečišćenja iz neuređenih odlagališta komunalnog otpada, postoje globalni   i   lokalni   kriteriji   za   problem   onečišćenja okoliša. Pod globalnim kriterijima podrazumijevamo emisije stakleničkog plina metana, a pod lokalnim kriterijima podrazumijevamo lokalna onečišćenja zraka toksičnim  komponentama,  te  onečišćenja  tla  i podzemnih voda u bližem okolišu.

Postojeće odlagalište Karepovac nije moguće sanirati na način da sadašnji odlagališni prostor bude obnovljen prema  zahtjevima  Hrvatskih  i  EU  propisa.  Naročiti

problem  obzirom  na  volumen  odlagališta  predstavlja

zahtjev za donjim brtvenim slojem što je izvedivo jedino preslagivanjem odloženog otpada. Iz tog razloga je potrebno navedeni prostor sanirati. Međutim, kako navedeni prostor ima raspoloživog kapaciteta za odlaganje nove količine otpada, na tom prostoru moguće je izgraditi novi sustav zbrinjavanja otpada koji u potpunosti zadovoljava zahtjeve propisa u RH. Odmah po izgradnji Županijskog centra, na odlagalištu Karepovac se mora prestati s odlaganjem, a cijeli se prostor mora urediti sukladno izrađenoj projektno- tehničkoj dokumentaciji.

Međutim ne treba zaboraviti da se pod sanacijom podrazumijeva i izgradnja novog sustava zbrinjavanja komunalnog otpada Grada Splita. Iz tog razloga tehnologije koje omogućavaju smanjenje količine komunalnog otpada, koje daju mogućnost reciklaže pojedinih dijelova otpada, korisnog iskorištavanja pojedinog dijela otpada, energetskog iskorištavanja pojedinog dijela otpada, te u konačnici odlaganje što inertnijeg ostatnog dijela odnosno dijela koji sadrži što nižu količinu ostatnog TOC-a, predstavljaju preferirana tehnološka rješenja koja danas pojedinačno podrazumijevamo  sastavnim  dijelom  onoga  što nazivamo integralnim sustavom zbrinjavanja otpada. Izbor pojedinih tehnoloških rješenja unutar takve zajedničke koncepcije još uvijek predstavlja stvar (relativno) slobodnog izbora odnosno pitanju trendova i referenci. Pod tehnološko tehničkim “mjerama zaštite” za postojeće stanje odlagališta Karepovac podrazumijevamo  aktivnosti  kojima  se  osigurava sadašnja sigurnost korištenja odlagališta do provedbe sanacije, uključivo zaštitu od eksplozija odnosno onečišćenje zraka i podzemnih voda.

5.1. Mjere za zaštitu zraka

5.1. Air protection measures

Mjere za zaštitu atmosfere dijele se na mjere za sprječavanje nastanka ekoloških nesreća kod kojih može

doći do onečišćenja atmosfere i na mjere za skupljanje i obradu   plinova   koji   nastaju   uslijed   mikrobiološke

razgradnje   otpadaka.   Odlagališni   plin   se   razvija   u

uvjetima anaerobne biološke razgradnje organskog dijela

otpada. Biološka razgradnja organskog dijela otpada predstavlja  egzotermni  proces,  pri  čemu  dolazi  do stalnog oslobađanja toplinske energije.

Tijekom anaerobnih procesa, oslobađanjem toplinske energije održava se povišena temperatura u tijelu odlagališta,  a  iznosi  od  40o    do  60oC.  Proces  se  u relativno teoretski predviđenim uvjetima odvija u uređenim odlagalištima, dok u neuređenim odlagalištima isti se ne odvija na navedeni način, već ili djelomično ili mehanizmom koji ne završava plinom bogatim metanom.U incidentnim situacijama može doći do samozapaljenja odlagališnog plina, a tim i do velike ekološke nesreće i zagađenja zraka. Stoga je potrebno otpad kompaktirati i obavljati svakodnevna prekrivanja

otpada inertnim materijalom. Na ovaj način eliminira se nastanak neugodnih mirisa stvaranjem anaerobnih zona zbog prethodnog kompaktiranja otpada. Opskrbljenost protupožarnim sredstvima i osiguranje potrebnih mjera zaštite od požara na odlagalištima komunalnog otpada regulirano je Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01), koje su ugrađene i kao mjere zaštite u Studijama o utjecaju na okoliš za sanaciju i  zatvaranje  odlagališta  na  području  Splitsko- dalmatinske županije. Direktne mjere vezane uz zaštitu od  požara   na  odlagalištima   odrađene   su  sljedećim

člancima:

a) Članak 19: Na odlagalištu otpada I. kategorije moraju   se   skupljati   i   obrađivati   odlagališni plinovi. Sustav za skupljanje odlagališnih plinova mora biti tehnički izveden tako da omogućuje mjerenje sastava i količine odlagališnih plinova na ispustu;

b)  Članak 21: Odlagalište otpada mora biti ograđeno ogradom visine najmanje 2 m. Oko ograde odlagališta otpada mora biti uređen protupožarni pojas širine 4-6 m;

c) Članak  22:  Odlagalište  otpada  mora  biti opremljeno strojevima za sabijanje i prekrivanje odloženoga   otpada.   Odlagalište   otpada   mora

imati  odgovarajuću  opremu  za  predobrađivanje

otpada. Odlagalište otpada mora biti opremljeno uređajima, opremom i sredstvima za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara te drugim zaštitnim uređajima i instalacijama sukladno posebnim propisima;

d)  Članak 24: Na ulazu odlagališta otpada kontrolira se	vrsta    i    količina    zaprimljenog    otpada.

Odlagalište otpada mora se neprekidno čuvati 24

sata;

e) Članak 25: Na odlagalištu otpada moraju se poduzimati mjere za sprečavanje širenja mirisa prašine, aerosola i buke, nastajanje požara i raznošenje otpada vjetrom. Na odlagalištu otpada mora se spriječiti da ptice, glodavci i kukci ne raznose otpad. Odloženi otpad mora se na odlagalištu otpada I. kategorije svakoga dana prekrivati inertnim materijalom;

f) Članak 29: Za zatvoreno odlagalište otpada I. kategorije općina, odnosno grad mora osigurati praćenje utjecaja na okoliš najmanje 20 godina od dana    zatvaranja    odlagališta    otpada.    Nakon

zatvaranja odlagališta otpada I. kategorije, obvezno je mjeriti količinu i sastav odlagališnih plinova.

Slijedeći  dio  mjera  za  zaštitu  atmosfere  je kontrolirano skupljanje i evakuacija plinova koji nastaju unutar tijela odlagališta. Sakupljanje odlagališnog plina, točnije rečeno “kontrolirano otplinjavanje”, može se provesti na nekoliko načina. Ti načini su:

•  pasivno otplinjavanje,

•  aktivno otplinjavanje,

Skupljanje plinova može biti pasivno ili aktivno. Pasivno otplinjavanje podrazumijeva iskorištavanje vlastitog tlaka plina u tijelu odlagališta, te nema dodatne potrošnje  energije  za  otplinjavanje  (predviđa  se  kod malih odlagališta). Aktivno otplinjavanje obuhvaća postupak isisavanja plina iz tijela odlagališta (skupo i isplativo jedino za velika odlagališta). Skupljeni deponijski plin moguće je energetski iskoristiti.

5.2. Mjere zaštite voda

5.2. Water protection measures

Na odlagalištu se mogu pojaviti, slivne vode, procjedne vode, vode od pranja vozila s perilišta kotača i

sanitarno-fekalne   otpadne   vode.   Osnovna   mjera   za zaštitu   voda   je   sprječavanje   bilo   kakvog   izlaza

onečišćenih otpadnih voda s odlagališta.

# 5.2.1. Slivne oborinske vode s površine odlagališta

Predviđeno  je  da  će  se,  u  okviru  cjelokupnog prostora odlagališta, izvesti sustav oborinske odvodnje.

Na  taj  način  će  se  veći  dio  oborina  putem  obodnih

kanala odvesti s površine odlagališta. Dimenzije sustava odvodnje oborinskih voda ovisit će o protoku oborinskih voda kao i o površini s koje se obavlja odvodnja. Prikupljene oborinske vode, zatim će se odvoditi obodnim kanalom izgrađenim oko odlagališnog prostora do bazena oborinskih voda odnosno direktno bez sakupljanja upuštati u podzemlje. Da se navedeno realizira, površinu odlagališta je potrebno prekriti završnim brtvenim sustavom čiji je sastavni konstrukcijski dio i drenažni sloj za prikupljanje oborina

5.2.2. Procjedne vode

Procjedne vode nastaju prilikom kontakta oborinske vode s otpadom, onečišćuju se organskim i anorganskim

komponentama  iz  otpada  te  se  procjeđuju  kroz  tijelo

odlagališta.  Sastav  procjednih  voda  ovisan  je  o svojstvima  odloženog  otpada,  a  količina  nastale procjedne vode o količini oborina te faktorima evapotranspiracije,  adsorpcije  i  stupnju  razgradnje otpada u odlagalištu. Kod odlagališta s izvedenim temeljnim brtvenim slojem, procjedne vode se kontrolirano sakupljaju putem drenažnog sustava izvedenog u strukturi temeljnog brtvenog sustava i tako sakupljene se kontrolirano odvode do bazena za akumulaciju procjednih voda, odnosno na uređaj za obradu. U protivnom se iste mogu recirkulirati kroz odlagališni prostor.

5.2.3. Vode od pranja kotača

U   okviru   radne   zone,   na   prostoru   izlaza   s odlagališnog prostora obavlja se pranje donjeg postroja

vozila  u  sklopu  platoa  za  pranje  kotača  vozila  koja

dopremaju otpad na odlagalište. Plato za pranje kotača vozila koji odlaze s odlagališta, izveden je kao betonsko proširenje  koji  ima  izveden  sabirni  bazen  za  otpadnu vodu  s  hvatačem  mulja  i  pijeska. Voda  od  pranja  se preko preljeva mora odvoditi do odvajača taloga ulja i masti  (separatora).  Tako  pročišćena  voda  se  odvodi preko upušta u kanalizacijski sustav odnosno podzemlje, a prema zadanim uvjetima kakvoće obrađene otpadne vode.

# 5.2.4. Sanitrano-fekalne otpadne vode

Sanitarno-potrošne vode nastaju u okviru sanitarnog

čvora za radno osoblje. Te vode se sustavom odvodnje moraju odvoditi u sabirnu jamu. sabirna jama mora biti izvedena kao vodonepropusni betonski bazen. Konačna dispozicija navedenog toka otpadne vode je pražnjenje bazena i odvoz u sustav javne odvodnje ili kolektor gradske kanalizacije.

5.3. Mjere zaštite od ptica i glodavaca

5.3. Measures for protection from rodents and birds

Za   kontrolu   ptica   i   glodavaca   na   odlagalištu, potrebno  je  svakodnevno  koristiti  prekrivne  slojeve  s

principom   potpunog   prekrivanja   odloženog   otpada.

Dodatnu kontrolu glodavaca i ostalih potencijalnih prijenosnika bolesti potrebno je provoditi vršenjem deratizacijskih i ostalih sanitarnih aktivnosti na odlagalištu. Navedene aktivnosti je potrebno provoditi periodično sve do sanacije odlagališta.

5.4. Mjere zaštite od buke

5.4. Measure for protection from noise

Tijekom odlaganja otpada na odlagalištu koriste se

različiti kamioni i strojevi koji proizvode buku razine od cca 80 dB. Osnovne mjere zaštite obzirom da se radi o lokacija   koja   prema   propisima   u   RH   predstavlja poslovnu zonu je praćenje razine buke na ogradi odlagalište prema najbližim stambenim objektima. U ovisnosti  o  dobivenim  rezultatima  potrebno  je eventualno obaviti korektivne radnje u cilju njenog smanjenja (vrijeme rada, strojevi s manjim izvorom buke na izvoru itd.)

5.5. Program praćenja stanja okoliša

5.5. Program for environment status monitoring

U okviru mjera zaštite okoliša predviđen je i program

praćenja stanja okoliša (monitoring). Monitoring je potrebno provoditi u skladu sa zahtjevima propisa kao i u svrhu kontrole rada pojedinih tehnoloških procesa u okviru odlagališta.

5.5.1. Mjerenje kakvoće odlagališnog plina

U okviru postojećeg odlagališta, potrebno je mjeriti pojavu odlagališnog  plina  odnosno njegovih  osnovnih

sastojaka (CH4, CO2, H2S, H2  i O2) sukladno Pravilniku o  uvjetima  za  postupanje  s  otpadom  (NN  123/97,

112/01),  odnosno  mjerama  iz  Studije  o  utjecaju  na

okoliš.

5.5.2. Praćenje kakvoće zraka  i buke

Na granici uređenog dijela odlagališta Karepovac biti

će potrebno mjeriti kakvoću zraka odnosno razinu buke. Mikrolokacije stanica će se odrediti temeljem postojećih podataka o ruži vjetrova. Prema usvojenoj SUO mjerenja

će  uključivati  s:  lebdeće  čestice  (PM  10,0-2,5;  SO2; NOx, CO, NH3, H2S, O3, TRS, i benzen). Na istoj se lokaciji također mjeri količina taložnih tvari sa analizom sastojaka topivog i netopivog dijela te sadržaja teških metala. Također se kontroliraju dnevne koncentracije lebdećih čestica (PM 10) i u njima sadržanih teških metala. Na istom mjestu se mjeri i razina ambijentalne buke.

5.5.3. Praćenje kakvoće na opažačkim bušotinama

Tijekom provedbe sanacije potrebno je nastaviti sa mjerenjem kakvoće vode u piezometarskim bušotinama

(dvije nizvodno, a jedna uzvodno od lokacije uređenog

prostora odlagališta Karepovac obzirom na osnovni tok podzemnih voda). Pokazatelji koji se mjere definirani su prema  Pravilniku  o  zdravstvenoj  ispravnosti  vode  za piće (NN 46/94, 49/97).

5.5.4. Praćenje kakvoće oborinske vode

Sukladno  Pravilniku  o  uvjetima  za  postupanje  s otpadom  (NN  123/97,  112/01),  potrebno  je  provoditi

kontrolu oborinske vode na izlazu iz obodnog kanala u

upojni   bunar.   Parametri   mjerenja   će   se   definirati

Vodopravnom dozvolom.

5.5.5. Meteorološki podaci

Meteorološki	parametri	predstavljaju	važne

parametre za tumačenje i ocjenu utjecaja odlagališta na okoliš. Meteorološki parametri se trebaju pratiti na odlagalištu ili u njegovoj blizini (najbliža meteorološka postaja). Stoga, potrebno je s najbliže meteorološke postaje  sakupljati  podatke  o  volumenu  i  intenzitetu

oborina,  temperaturi  zraka,  brzini  i  smjeru  strujanja zraka (vjetar), isparavanju te atmosferskoj vlažnosti.

5.5.6. Ostalo

        Mjerenje razine površine saniranog odlagališta

Potrebno   je   provoditi   kontrolu   razine   površine

saniranog dijela odlagališta pomoću repera ili sličnim tehnikama ovisno o unapređenju tehnika provedbe geodetskih mjerenja.

        Vođenje očevidnika

Voditi   očevidnik   o   rezultatima   ispitivanja   svih

provedenih mjerenja (procjedne vode, oborinske vode, vode u plitkom podzemlju i odlagališni plin)

        Kontrola stanja sustava odvodnje

Potrebno  je  povremeno  obavljati  kontrolu  sustava

odvodnje bilo vizualnim pregledom (obodni kanali površinske odvodnje) ili pregledom pomoću kamera, ukoliko se radi o zatvorenom sustavu odvodnje. Sustav odvodnje mora biti izveden vodonepropusno i u slučaju bilo  kakvih  oštećenja  i/ili   začepljenja,  potrebno  je obaviti sanaciju.

6.0. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA

6.0. List of areas polluted by waste and unordered landfills

U donjoj tablici dan je pregled otpadom onečišćenog okoliša na području Grada Splita. Radi se manje-više o lokacijama  koje  se  uredno  saniraju,  ali  se  na  istima nakon nekog vremena opet pojavi o i to uglavnom građevinski i glomazni otpad. Preporuka je da se kao mjera zaštite, nakon sanacije ovih mjesta postave table s naznakom «Zabranjeno odlaganje», odnosno da se iste urede i prenamjene kako je predvođeno prostorno- planskom  dokumentacijom.  Međutim  za  istaknuti  je kako prethodno treba posebice za glomazni otpad osigurati predviđeno prikupljanje putem kontejnera, a na unaprijed određenim sabirnim mjestima.

# Tablica 55. Popis otpadom onečišćenih mjesta u Gradu Splitu

# Table 55. List of polluted areas in City of Split

| Red.broj | Lokacija odlagališta | Količina otpada u m3 | Vrsta otpada | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | GK Meje, Špinut, Varoš |
|  | Mandalinski put | 1,50 | gume, građevinski otpad i grane od stabala |  |
|  | Vrh Plinarske | 0,50 | građevinski materijal |  |
|  | Meštrovićevo šetalište | 0,50 | građevinski materijal |  |
| II. | GK Lučac, Lovret, Bol, Plokite, Gripe |
|  | Smiljanića ul.-zapadno od br. 10 | 1,50 | karton, građevinski otpad, glomazni otpad |  |
|  | Dubrovačka 59 | 0,50 | glomazni otpad |  |
|  | Rokova ulica | 1,00 | glomazni otpad i građevinski materijal |  |
|  | Pupačićeva – Omiška | 1,50 | glomazni otpad |  |
|  | Radnička 7-9 | 1,00 | glomazni otpad |  |
|  | Mikačićeva-Lj. Posavskog | 3,50 | građevinski materijal |  |
|  | Trg M. Pavlinovića | 9,00 | glomazni otpad i građevinski materijal |  |
|  | Valpovačka 3 | 2,00 | glomazni otpad |  |

| Red.broj | Lokacija odlagališta | Količina otpada u m3 | Vrsta otpada | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III. | GK Sućidar, Kman, Kocunar, Ravne njive i Brda |
|  | Vukovarska 131 | 0,25 | građevinski materijal |  |
|  | Vukovarska 119 | 1,25 | građevinski i glomazni otpad | 2 lokacije |
|  | Vukovarska 117 | 1,00 | glomazni otpad |  |
|  | Vukovarska – kraj ambulante | 2,00 | glomazni otpad |  |
|  | Paraćeva-Krležina | 1,00 | građevinski otpad |  |
|  | Novakova 22 | 1,00 | građevinski otpad |  |
|  | Krležina 14 | 1,00 | glomazni otpad |  |
|  | Krležina 20 | 3,00 | građevinski materijal |  |
|  | Parkiralište Paraćeva-Krležina | 1,00 | glomazni otpad |  |
|  | Sarajevska 46 | 2,00 | građevinski materijal |  |
|  | Sarajevska 44 | 2,50 | glomazni otpad i građevinski materijal |  |
|  | Sarajevska 9 | 1,00 | građevinski materijal |  |
|  | Šibenska 40 | 2,00 | glomazni otpad i građevinski materijal |  |
|  | Solinska, kraj Put sjeverne luke | 0,80 | građevinski materijal | 2 lokacije |
|  | Put ravnih njiva | 0,50 | građevinski materijal |  |
|  | Kopilica, kraj „Dekora“ | 3,00 | građevinski i glomazni otpad | * višegodišnji mikro- deponij |
|  | Kopilica, iza zgrade „Novakolor“ | 11,03 | građevinski i glomazni otpad | (4 lokacije) * višegodišnji mikro- deponij |
| IV. | GK Mejaši i Neslanovac |
|  | Hercegovačka Kopilica | 0,70 | građevinski materijal i glomazni otpad | 2 lokacije |
|  | Mejaši – kod „Rade Končara“ | 2,50 | glomazni otpad |  |
|  | Mejaši – kod „Rade Končara“ | 2,00 | glomazni otpad i građevinski materijal |  |
|  | Brnik i Kila | 20,50 | glomazni i građevinski otpad | (8 lokacija) * višegodišnji mikro- deponij |
|  | Bilice-cesta za Karepovac | 11,50 | građevinski i glomazni otpad | (4 lokacije) * višegodišnji mikro- deponij |
|  | Zagorski put-Put Mostina | 2,00 | građevinski otpad |  |
|  | Zagorski put-južno od Eurodausa | 8,00 | građevinski otpad i drvo |  |
|  | Zagorski put | 4,00 | građevinski i glomazni otpad | * višegodišnji mikro- deponij |
|  | Zagorski put | 5,00 | građevinski i glomazni otpad | * višegodišnji mikro- deponij |
|  | Zagorski put-Put Mostina | 4,00 | građevinski i glomazni otpad |  |
|  | Zagorski put-Put Mostina | 5,00 | građevinski otpad |  |
|  | Zagorski put-Put Mostina | 3,00 | građevinski i glomazni otpad |  |

| Red.broj | Lokacija odlagališta | Količina otpada u m3 | Vrsta otpada | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zagorski put-kraj Mostarske | 2,00 | građevinski i glomazni otpad |  |
|  | Križanje Mostarske i Zagorski put | 2,00 | građevinski i glomazni otpad |  |
| V. | GK Skalice |
|  | Sutorčin put b.b. | 2,00 | građevinski otpad |  |
|  | Turska kula – parking | 1,00 | građevinski otpad |  |
|  | Turska kula – nadvožnjak | 4,50 | drvena građa |  |
| VI. | GK Pujanke i Visoka |
|  | Vrh Visoka | u visini manjeg brda | građevinski otpad, zemlja, kamenja | * višegodišnji mikro- deponij |
|  | Vrh Visoka | u visini manjeg brda | građevinski otpad, zemlja, kamenja | * višegodišnji mikro- deponij |
| VII. | GK Blatine |
|  | Šimićeva 52 | 2,00 | građevinski otpad i drvena građa |  |
| VIII. | GK Split 3 i Lokve |
|  | Stepinčeva 71 | 2,00 | drvena građa |  |
|  | Stepinčeva 47 | 1,50 | glomazni otpad |  |
|  | Šižgorićeva 24 | 1,50 | drvena građa |  |
|  | Vrančićeva 3 | 3,00 | glomazni otpad |  |
|  | Jeretova ulica | 1,00 | građevinski otpad |  |
|  | Jeretova ulica – Velebitska | 2,00 | drvena građa |  |
|  | Jeretova ulica – parking | 3,00 | drvena građa i građevinski otpad |  |
|  | R. Boškovića | 1,50 | građevinski otpad |  |
|  | Matice Hrvatske | 4,00 | građevinski otpad i drvena građa | 3 lokacije |
|  | Kroz Smrdečac | 2,50 | građevinski otpad i drvena građa | 2 lokacije |
| IX. | GK Trstenik |
|  | Moliških Hrvata-Put Trstenika | 1,60 |  |  |
|  | Moliških Hrvata-istočno od crkve | 3,00 | građevinski i glomazni otpad |  |
|  | Papandopulova 31 | 16,50 | građevinski blokovi, daske i glomazni otpad |  |
|  | Put Trstenika | 9,30 | građevinski i glomazni otpad |  |
|  | Put Trstenika | 1,50 | glomazni otpad | * višegodišnji mikro- deponij |
|  | Bračka ulica - ukupno | 3.551,30 | miješano |  |
|  |  | 2.600,00 | kameno-zemljani materijal |  |
|  |  | 680,00 | građevinski otpad |  |
|  |  | 10,00 | glomazni otpad |  |
|  |  | 230,00 | betonski blokovi |  |
|  |  | 3,00 | staklo |  |
|  |  | 15,30 | staklena vuna |  |
|  |  | 4,00 | drvena građa |  |
|  |  | 9,00 | beton iz miješalice |  |
| X. | GK Mertojak Žnjan |
|  | Doverska ulica | 11,00 | građevinski materijal | 4 lokacije |
|  | Žnjanska ulica | 2,00 | građevinski materijal |  |
|  | Trondheimenska ulica | 4,00 | građevinski materijal i daske |  |
|  | Bračka ulica | 3,00 | glomazni otpad | 2 lokacije |
| XI. | MO Stobreč i Žrnovnica |
|  | Put Stinica | 10 | glomazni otpad i građevinski otpad |  |
|  | Put Stinica – prema „Plovputu“ | 10 | glomazni otpad i građevinski otpad |  |

| Red.broj | Lokacija odlagališta | Količina otpada u m3 | Vrsta otpada | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stinice | 5 | glomazni otpad |  |
|  | Žrnovnica – Poljička | 5 | glomazni otpad i gume |  |
|  | Stobreč – Klanci 1 | 5 | glomazni otpad |  |

Od neuređenih odlagališta na području Grada Splita najveće je odlagalište Karepovac koje je u fazi sanacije.

7.0. REDOSLIJED AKTIVNOSTI SANACIJE NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA I OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA

7.0. Schedule for recovery of unordered landfills and areas polluted by waste

Problem sanacije neuređenog odlagališta Karepovac sagledava se u posebnom kontekstu i neovisno od otpadom    onečišćenog    okoliša.    Naime    korištenje

odlagališta   Karepovac   je   nužno   sve   do   trenutka

otvaranja Županijskog centra za gospodarenje otpadom i do tada se ne može zatvoriti ni u potpunosti sanirati.

7.1. Redoslijed sanacije otpadom onečišćenog okoliša

7.1. Schedule of recovery of environment polluted by waste

Problem otpadom očišćenog okoliša treba rješavati sustavno  i  trajno.  U  tom  smislu  generalni  redoslijed

sanacije  treba  provesti  prema  kriterijima  koji  su  u hijerarhijskom odnosu:

a)  kriterij «lokacije»,

b)  kriteriju «vrste onečišćenja»,

c)  kriteriju «količine onečišćenja».

Kriterij lokacije podrazumijeva da se prvo saniraju mjesta u centru Grada, odnosno da se s sanacijom započne iz centra Grada prema njegovim perifernim dijelovima.

Kriterij  «vrste  onečišćenja»  podrazumijeva  da  se prvo saniraju ona mjesta (od centra prema periferiji) na kojima se nalaze i opasne komponente otpada kao što su

staklena vuna, akumulatori i tekući otpad.

Zadnji kriterij je kriterij «težine onečišćenja» koji podrazumijeva uklanjanje otpada sa lokacija na kojima se nalaze najviše količine otpada.

Sumarno gledano na području Grada Splita ukupno je na onečišćenim mjestima zastupljeno:

   3.655,0 m3  miješanog glomaznog i građevinskog

otpada

   51,5 m3 čistog glomaznog otpada

   9723, 0 m3 građevinskog otpada

   3,0 m3 staklenog otpada

   15,3 m3 staklene vune

Iz   prethodne   tablice   je   vidljivo   da   se   radi   o lokacijama na kojima se ne nalazi uglavnom manja količina građevinskog odnosno glomaznog otpada ili njihove  mješavine.  Nije  zamijećeno  posebno odbacivanje opasnih i posebnih kategorija otpada. Iz navedenih razloga se organizacija i redoslijed sanacije onečišćenog okoliša u Splitu može najjednostavnije provesti po kriteriju «lokacije».

7.2. Sanacija otpadom onečišćenog okoliša

7.2. Recovery of environment polluted by waste

Sanaciju površina pod otpadom potrebno je izvesti na sljedeći način:

a)  na lokaciji gdje je to moguće obaviti razdvajanje

pojedinih vrsta otpada,

b)  građevinski otpad odvesti direktno na odlagalište te ga zbrinuti ili ga koristiti kao dnevni prekrivni sloj,

c)  glomazni   otpad   odvesti,   te   ga   na   pogodnoj lokaciji rastaviti pri čemu je potrebno odvojite potencijalne sekundarne sirovine, opasne komponente i neiskoristivi ostatak,

d)  sve  opasne  komponente  uključujući  i  staklenu vunu potrebno je zbrinuti preo ovlaštenih obrađivača opasnog otpada,

e)  sve   iskoristive   komponente   ne   odlagati   na

odlagalištu već prodati kao sekundarne sirovine odnosno reciklirati i oporabiti (uključujući i drvenu građu),

f) samo neiskoristivi ostatak koji se tretira kao neopasan otpad odložiti na odlagalište,

g) na  saniranim  lokacijama  postaviti  table  s natpisom   «zabranjeno   odlaganje»,   a   lokacije

urediti s osmišljenim sadržajem.

7.3. Troškovi provedbe sanacije odlagališta

# Karepovac i otpadom onečišćenog okoliša

7.3 Costs for Karepovac landfill recovery and for recovery for polluted environment

Troškovi provedbe sanacije otpadom onečišćenog okoliša sumirani su u donjoj tablici:

# Tablica 56. Troškovi sanacije otpadom onečišćenog okoliša i odlagališta Karepovac

# Table 56. Costs for Karepovac landfill recovery and recovery for polluted environment

| Usluga | Količina | Cijena (KN) | Ukupno (KN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vađenje materijala i transport | 13.448,0 m3 | 90 | 1.210.320,0 |
| Zbrinjavanje opasnog otpada | cca 30 m3 | 400 | 12.000,0 |

| Zbrinjavanje na odlagalištu | cca 11.500,0 | 100 | 1.150.000,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ostalo | - | 100.000,0 | 100.000,0 |
| Sekundarna sirovina | 3 cca 1950 m | - | - |
| Sanacija odlagališta Karepovac | - | 148.000.000,0 | 148.000.000,0 |
| UKUPNO | - | - | 150.472.320,0 |

Predvidiva cijena sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša na području Grada Splita je oko 2,5 mil. kuna.

Ako se uzme u obzir da je procijenjena sanacija odlagališta Karepovac oko 148 mil. kuna, tada će za njegovu sanaciju i sanaciju otpadom onečišćenog okoliša biti utrošeno nešto više od 150 mil. kuna.

8.0. IZVORI I VISINA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA

8.0. Sources and quantity of necessary financial assets

Zakonom  o  zaštiti  okoliša  (NN  82/94,  128/99) uređuje se zaštita okoliša radi njegovog očuvanja, smanjivanja   rizika   za   život   i   zdravlje   ljudi   te

poboljšavanja kakvoće življenja. Svaka pravna ili fizička

osoba, koja je svojim djelovanjem ili propustom djelovanja prouzrokovala onečišćenje okoliša, mora poduzeti mjere sanacije i osigurati sredstva za njihovo provođenje iz vlastitih financijskih izvora.

8.1. Izvori potrebnih investicijskih sredstava

Uvažavajući postojeće okolnosti i potrebu za uvođenjem  novog  sustava  gospodarenja  otpadom,  te

sanaciju postojećih odlagališta odnosno otpadom onečišćenog okoliša, principijelno gledano Gradu Split

djelomično    može    namaknuti    potrebna    financijska

sredstva  iz  javnih  ili  privatnih  izvora,  kako  je  to određeno  Planom  gospodarenja  otpadom  RH  (točka

6.0.).

Javni izvori financiranja su:

        Državni  proračun.-Sredstva  državnog  proračuna

koristit  će  se  u  manjoj  mjeri  za  investicijske

radove u sanacijama i gradnji budućeg sustava gospodarenja otpadom.

        Proračuni JLS-a i JRS-a i sredstava komunalnih

društava     (u     vlasništvu     jedinica     lokalne

samouprave) koristiti će se za smještaj lokacije i objekata u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.

        EU fondovi (predpristupni program ISPA i IPA;

strukturni fondovi za države članice)- Na početku

2007. RH su dostupna sredstva IPA koja se mogu koristiti za gradnju infrastrukture za gospodarenje otpadom   u   cilju   uspostavljanja   integriranog

sustava gospodarenja otpadom te zaštitu vodnih

resursa unapređivanjem sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

        Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost-

FZOEU  financijski  podržava  sanacije  smetlišta

(divlja odlagališta), sanacije i poboljšavanja upravljanja odlagalištima, izgradnju županijskih i regionalnih zona za gospodarenje otpadom, postavljanje zelenih otoka radi odvojenog prikupljanja komunalnog otpada u kontejnerima za staklo, papir, plastiku, bio-razgradivi otpad i dr., uspostavu i unapređivanje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada i to: ambalažom i ambalažnim otpadom, otpadnim električkim i elektroničkim uređajima i opremom, vozilima  kojima  je  istekao  vijek  trajanja, otpadnim baterijama i akumulatorima koji sadrže određene opasne tvari, otpadnim gumama, infektivnim otpadom iz zdravstvenih ustanova, otpadom iz rudarstva i eksploatacije mineralnih sirovina i otpadnim uljima.

	krediti banaka (Svjetska banka, Europska banka

za  razvoj,  Europska  investicijska  banka,  itd.).

Korištenje kredita banaka predviđa se na razini lokalne (regionalne) samouprave za uspostavu sustava  prikupljanja  i  gradnju  sustava zbrinjavanja komunalnog otpada.

Privatni izvori financiranja:

        privatna   ulaganja   (javno-privatno   partnerstvo,

koncesije i dr.);

        privatna   ulaganja   u   primarno   izdvajanje   i

prikupljanje otpada – postrojenja za reciklažu i

skupljanje.

Poznato je da Grad Split djelomično već koristi sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša kojima se financira sanacija   odlagališta   Karepovac.   Kako   je   uspostava novog, ekološki prihvatljivog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske od prvorazrednog značaja, u planu osiguranja sredstava za financiranje potrebno je razmotriti ne samo sredstva iz spomenutog Fonda već i sredstva koja se mogu dobiti putem  komercijalnih  kredita  ili  iz  predpristupnih fondova EU koji podupiru iste ili slične aktivnosti. Grad Split  odnosno  specijalizirane  gradske  službe  u  tom smislu moraju napraviti adekvatnu tehničko-ekonomsku analizu kako bi se odabrao najpovoljniji model odnosno najpovoljnija opcija financiranja pojedinih segmenata sustava i sustava u cjelini.

8.2. Visina potrebnih investicijskih sredstava

Prema sačinjenoj ekonomskoj analizi za pojedine cjeline potrebna investicijska sredstva su:

a)  za novi sustav prikupljanja otpada:

25.687.945,0 kn b)  za	predobradu	odnosno		obradu	otpada (kompostiranje):		2.210.000,0 kn

c)  za  sanaciju  odlagališta  i  otpadom  onečišćenog okoliša:	150.500.000,0 kn

d)  program edukacije i oglašavanja:

2.000.000,0 kn

Ukupna visina predviđenih investicijskih sredstava:

180. 397.945,0 kn

8.3. Pregled izvora i visine financijskih sredstava potrebnih za uvođenje novih tehnologija i prilagodbu postojećih

Na prostoru Grada Splita ne postoji cjeloviti sustav gospodarenja otpadom niti tehnologije koje su u funkciji

njegove obrade. Planira se uvođenje novog cjelovitog

sustava gospodarenja čiji je završni dio županijska zona za   gospodarenje   otpadom   koja   će   se   izgraditi   na

području Splitsko-dalmatinske županije. Kako je cjelokupan problem tehnologije prihvata i obrade komunalnog i proizvodnog neopasnog otpada riješen na nivou Županije, tako su i shodno nadležnosti, nove planirane tehnologije opisane u županijskom planu gospodarenja otpadom i ne financira ih Grad Split kao jedna od jedinca lokalne samouprave.

U  sklopu  županijskog  centra  predviđene  su suvremene metode i tehnologije prihvata, obrade i odlaganja otpada. U Gradu Split, shodno županijskom planu, planira se izgradnja jednostavnog sustava kompostiranja. Izgradnja ove kompostane principijelno predstavlja jedinu novu tehnologiju obrade otpada, dok ostali predviđeni segmenti predstavljaju zapravo nadopunu postojećeg sustava prikupljanja otpada (zeleni otoci,   reciklažna   dvorišta,  glomazni   otpad,   mobilni sustav prikupljanja)

8.4. Pregled financijskih sredstava potrebnih za djelovanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

# Tablica 57. Pregled financijskih sredstava

| Dio sustava | Glavne sastavnice | Količi na | Jedinična cijena (KN) | Ukupno (KN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prikupljanje otpada | Sustav prikupljanja «3 posude» | - | - | 8.073.945,0 |
|  | Reciklažna dvorišta (objekti i oprema) | 3 | 1.020.000,0 | 3.060.000,0 |
|  | Prostor za glomazni otpad | 3 | 1.650.000,0 | 4.950.000,0 |
|  | Kontejneri za glomazni otpad | 79 | - | 1.198.000,0 |
|  | Zeleni otoci | 301 | - | 5.116.000,0 |
|  | Vozni park | 6 | 490.000,0 | 2.940.000,0 |
|  | Mobilni sustav prikupljanja | 1 | 350.000,0 | 350.000,0 |
| Obrada/Kompostana | Kompostana (Windrow sustav) | 1 | 2.210.000,0 | 2.210.000,0 |
| Sanacija odlagališta i oneč. prostora | - Sanacija odlagališta Karepovac - Sanacija onečišćenog okoliša | - | - | 150.500.000,0 |
| Program edukacije | - Edukacija, promidžba… | 1 | 2.000.000,0 | 2.000.000,0 |
| Ukupno | - | - | - | 180. 397.945,0 |

Glavni troškovi se odnose na sanaciju odlagališta «Karepovac» i otpadom onečišćenog područja što čini gotovo 83% predviđene investicije. Uspostava novog sustava prikupljanja komunalnog otpada u ukupnoj investiciji ima udio neštoveći od 14%. Nešto više od  1% planiranih sredstava se odnosi na izgradnju kompostane, dok se isto toliko planira utrošiti na edukaciju stanovništva i promidžbu. Mogući izvori financijskih sredstava za pojedinu stavku navedeni su takstivno u točki

8.1.

# Text boxes

| Lokacija | Adresa: |
| --- | --- |
| MORE | Šimićeva 16 |
| RUŽMARIN | Ljubićeva 27 |
| ADRIANA | Kliška bb |
| MALI PRINC | Slavonska 8 |
| MASLAČAK | Mažuranićevo šetalište 36 |
| SREĆICA | Hercegovačka 22 |
| POPAJ | Benkovačka 2 |
| LATICA | Vitezovićeva 5 |
| ŠARENI SVIJET | Vrlička 34 |
| MANDALINA | Put sv. Mande 11 |
| KAŠTELET | T.P. Marovićeva |
| KORALJ | Skalice 11 |
| GAJETA | Jobova 20 |
| OŠ GRIPE | Gripe |
| OŠ BRDA | Put Brda 2 |

količina (t)

Reciklaža (%)

turistički otpad [t]

(t/god)

količina (t)

Količina (t)

Količina (t)

Izbjegavanje otpada

(aktivno)

Izbjegavanj otpada

(pasivno)

| Godina | Broj stanovnika | Broj kontejnera |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 201839 | 202 |
| 2007 | 204468 | 204 |
| 2008 | 207097 | 207 |
| 2009 | 209726 | 210 |
| 2010 | 212355 | 212 |
| 2011 | 214984 | 215 |
| 2012 | 217613 | 218 |
| 2013 | 220242 | 220 |
| 2014 | 222871 | 223 |
| 2015 | 225500 | 226 |

| Naziv | Br. kontejnera -postojeći | Br. kontejnera -predviđeni |
| --- | --- | --- |
| BAČVICE | 6 | 5 |
| BLATINE-ŠKRAPE | 6 | 10 |
| BOL | 6 | 2 |
| BRDA | 6 | 9 |
| GRAD | 6 | 11 |
| GRIPE | 6 | 10 |
| KMAN | 3 | 9 |
| KOCUNAR | 3 | 7 |
| LOKVE | 6 | 11 |
| LOVRET | 6 | 14 |
| LUČAC-MANUŠ | 6 | 10 |
| MEJAŠI | 3 | 8 |
| MEJE | 6 | 6 |
| MERTOJAK | 3 | 11 |
| NESLANOVAC | 6 | 5 |
| PLOKITE | 6 | 10 |
| PUJANKE | 6 | 14 |
| RAVNE NJIVE | 6 | 9 |
| SIROBUJA | - | 3 |
| SPLIT 3 | 6 | 2 |
| SUĆIDAR | 6 | 2 |
| ŠINE | 3 | 2 |
| ŠPINUT | 6 | 13 |
| TRSTENIK | 6 | 10 |
| VAROŠ | 6 | 8 |
| VISOKA | 3 | 7 |
| ŽNJAN | 3 | 5 |
| DONJE SITNO | 1 | 0 |
| GORNJE SITNO | 1 | 0 |
| KAMEN | 3 | 3 |
| SLATINE | - | 1 |
| SRINJINE | 2 | 2 |
| STOBREČ | 3 | 4 |
| ŽRNOVNICA | 2 | 4 |
| UKUPNO | 147 | 226 |