| NATIONS UNIES | ST |
| --- | --- |

|  | Secrétariat | Distr. GÉNÉRALE ST/SG/AC.10/C.3/2000/47 18 avril 2000 FRANÇAIS Original : ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMITÉ D'EXPERTS EN MATIÈRE DE TRANSPORT
DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Sous-Comité d'experts du transport
des marchandises dangereuses
(Dix-huitième session, 3-14 juillet 2000,
point 3 b) de l'ordre du jour)

TRANSPORT EN VRAC DANS DES CITERNES MOBILES ET DES CONTENEURS

Nouvelles dispositions relatives au transport de matières solides dans des citernes

Transmis par l'expert de l'Allemagne

1.	Rappel

À la dix-septième session du Sous-Comité d'experts du transport des marchandises dangereuses, la proposition allemande relative à l'application ainsi qu'à l'extension des règlements en matière de transport à haute température des matières solides, par exemple des matières solides à l'état poudreux ou granulaire, et des matières fondues ou resolidifiées ou des matières liquides, a été adoptée en principe (voir la nouvelle sous-section 6.7.2.1, les nouveaux paragraphes 6.7.2.2.10 et 6.7.2.2.17, la nouvelle sous-section 6.7.2.5 et le nouveau paragraphe 6.7.2.19.4, figurant aux pages 22 et 23 du document ST/SG/AC.10/C.3/34/Add.2).

L'Allemagne a été priée de présenter les matières transportées à haute température et d'expliquer en outre la référence au type "IP 56" (voir le paragraphe 6.7.2.5.15).

2.	Liste des matières transportées à haute température à l'état fondu ou resolidifié (exemples)

| No ONU 1454 | NITRATE DE CALCIUM (TéTRAHYDRATE) liquide |
| --- | --- |
| No ONU 1466 | nitrate ferRIQUE (hexahydrate) liquide |
| No ONU 1504 | peroxyde de sodium (octahydrate) liquide |
| No ONU 1578 | chloronitrobenzènes liquides orthochloronitrobenzènes 1,2-chloronitrobenzène liquide 1-chloro-3-nitrobenzène liquide |
| No ONU 1590 | dichloranilines liquides 2,4-dichlorOaniline liquide 1-amino-2,4-dichlorobenzène liquide 2,6-dichlorOaniline liquide 2,3-dichlorOaniline liquide |
| No ONU 1665 | nitroxylènes liquides 4-nitro-orthoxylène liquide 3,4-diméthylnitrobenzène liquide 4-nitro-2-xylène liquide |
| No ONU 1671 | phénol liquide |
| No ONU 1694 | cyanures de bromobenzyle liquides cyanure de métabromobenzyle liquide cyanure de 3-bromobenzyle liquide acétonitrile de 3-bromophényle LIQUIDE |

3.	Explication concernant le type "IP 56"

Cette référence au type "IP 56" a été reprise du Code IMDG restructuré. Il est malheureusement impossible de recueillir des informations plus précises.

-----