| NATIONS UNIES | ST |
| --- | --- |

|  | Secrétariat | Distr. GÉNÉRALE ST/SG/AC.10/C.3/2000/48 18 avril 2000 FRANÇAIS Original : ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMITÉ D'EXPERTS EN MATIÈRE DE TRANSPORT

DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Sous-Comité d'experts du transport

des marchandises dangereuses

(Dix-huitième session, 3-14 juillet 2000,

point 5 a) de l'ordre du jour)

PROJETS D'AMENDEMENT DIVERS AU RÈGLEMENT TYPE

SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Inscription et classement

Amendement relatif à l'éther diéthylique de l'éthylèneglycol (No ONU 1153)

Transmis par l'expert de l'Allemagne

Rappel

L'expert de l'Allemagne propose dans le présent document de corriger, dans la liste des marchandises dangereuses du Règlement type de l'ONU, une erreur concernant l'éther diéthylique de l'éthylèneglycol (No ONU 1153).

En pratique et d'après les bases de données disponibles, le point d'éclair de cette matière semblait ne pas correspondre à son classement dans plusieurs règlements de transport (Règlement type, Code IMDG, ADR et RID). Le Physikalisch-Technische Bundesanstalt a donc refait la mesure du point d'éclair sur du Fluka®, dont la teneur en éther diéthylique de

l'éthylèneglycol  est supérieure à 99 %. La mesure a été faite conformément à la norme ISO 3679 (pour un appareil Seta de détermination du point d'éclair en creuset fermé) et la température du point d'éclair s'est établie à 19 °C.

Proposition :

Modifier la rubrique éther diéthylique de l'éthylèneglycol (No ONU 1153) de la liste des marchandises dangereuses comme suit :

| No ONU (1) | Nom et description (2) | Classe ou division (3) | Risque subsidiaire (4) | Groupe d'emballage (5) | Dispositions spéciales (6) | Quantités limitées (7) | Emballage et GRV | Citernes mobiles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Instructions d'emballage (8) | Dispositions spéciales (9) | Instructions de transport (10) | Dispositions spéciales (11) |
| 1153 | ÉTHER DIÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNE GLYCOL | 3 |  | II |  | 1 L | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |

-----