|  | E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/SC.3/2000/1/Add.1 31 juillet 2001 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports par voie navigable
(Quarante-cinquième session, 23-25 octobre 2001,
point 7 a) de l’ordre du jour)

AMENDEMENTS AUX RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX PRESCRIPTIONS
TECHNIQUES APPLICABLES AUX BATEAUX DE NAVIGATION INTÉRIEURE
(annexe de la résolution n° 17 révisée)

Additif 1

Note du secrétariat

À sa vingt et unième session, le Groupe de travail de l’unification des prescriptions techniques et de sécurité en navigation intérieure a examiné le projet de texte amendé des chapitres 9, 10A, 11 et 12 de l’annexe, tel qu’il lui avait été transmis par le Groupe spécial d’experts et qui est repris dans les documents TRANS/SC.3/WP.3/AC.2/2000/1 et Add.1 et 2 et TRANS/SC.3/WP.3/AC.2/2000/1/Add.1/Corr.1 en a modifié le texte, comme il est indiqué au paragraphe 9 du document TRANS/SC.3/WP.3/42, et a prié le secrétariat de le soumettre au Groupe de travail des transports par voie navigable pour examen et approbation provisoire (TRANS/SC.3/WP.3/42, par. 9).

Le texte des chapitres 9, 10A, 11 et 12 est reproduit ci-après pour examen et adoption par le Groupe de travail des transports par voie navigable.

______________

CHAPITRE 9

INSTALLATIONS À GAZ LIQUÉFIÉ POUR USAGES DOMESTIQUES

9-1	GÉNÉRALITÉS

9-1.1	Toute installation à gaz comprend essentiellement un ou plusieurs récipients à gaz, un ou plusieurs détendeurs, un réseau de distribution et des appareils d’utilisation.

9-1.2	Ces installations ne peuvent être alimentées qu’avec le mélange de gaz couramment désigné sous le nom de «propane»(.

9-2	INSTALLATION

9-2.1	Les installations à gaz doivent, dans tous leurs éléments, se prêter à l’usage du propane et être réalisées et installées selon les règles de l’art.

9-2.2	Une installation à gaz ne peut servir qu’à des usages domestiques dans des locaux répondant aux critères fixés par l’Administration.

9-2.3	Il peut y avoir à bord plusieurs installations à gaz distinctes. Une même installation ne doit pas desservir des emménagements séparés par une cale à marchandise ou une citerne fixe.

9-2.4	Les installations non fixées à demeure ne sont admises que si elles sont conformes aux conditions spéciales prescrites par l’Administration.

9-3	RÉCIPIENTS

9-3.1	La capacité des récipients doit être comprise entre 5 et 35 kg. Pour les bateaux à passagers, la commission fluviale peut admettre l’utilisation de récipients d’une capacité supérieure.

9-3.2	Les récipients doivent satisfaire aux prescriptions en vigueur. Ils doivent porter le poinçon officiel attestant qu’ils ont subi avec succès les épreuves réglementaires.

9-4	EMPLACEMENT ET AMÉNAGEMENT DU POSTE D’ALIMENTATION

9-4.1	Le poste d’alimentation doit être installé sur le pont, en dehors des emménagements, dans une armoire spéciale, de façon à ne pas gêner la circulation à bord. Il ne doit toutefois pas être installé contre le pavois avant ou arrière. L’armoire peut être un placard encastré dans les superstructures à condition que celui-ci soit étanche au gaz et ne puisse être ouvert que de l’extérieur. Elle doit être placée de façon que les canalisations de distribution jusqu’aux points de consommation soient aussi courtes que possible.

Chaque installation peut comporter jusqu’à quatre récipients en service simultanément, avec ou sans utilisation d’un coupleur inverseur automatique. Il ne doit pas y avoir à bord plus de six récipients par installation, y compris les récipients de réserve.

Sur les bateaux à passagers avec cuisines ou cantines pour les passagers, chaque installation peut comprendre au maximum six récipients en service simultanément avec ou sans utilisation d’un coupleur inverseur automatique. Il ne doit pas y avoir à bord plus de neuf récipients par installation, y compris les récipients de réserve.

Le détendeur ou, dans le cas d’une détente à deux étages, le premier détendeur doit être fixé à la paroi intérieure de l’armoire contenant les récipients.

9-4.2	Le poste d’alimentation doit être installé de telle sorte qu’en cas de fuite de gaz ce dernier puisse s’échapper de l’armoire sans risquer de pénétrer dans le bateau ou d’entrer en contact avec une éventuelle source d’inflammation.

9-4.3	L’armoire doit être faite de matériaux résistant au feu et être suffisamment ventilée au moyen d’ouvertures en partie haute et en partie basse. Dans l’armoire, les récipients doivent être placés debout de façon à ne pas pouvoir se renverser.

9-4.4	L’armoire doit être conçue et placée de telle sorte que la température des récipients ne dépasse pas 50 °C.

9-4.5	Sur la paroi extérieure des armoires doivent être apposés l’inscription «GAZ LIQUÉFIÉ» et un symbole «INTERDICTION DE FUMER» d’un diamètre minimal de 100 mm.

9-5	RÉCIPIENTS DE RECHANGE ET RÉCIPIENTS VIDES

9-5.1	Les récipients de rechange et les récipients vides ne se trouvant pas dans le poste d’alimentation doivent être entreposés à l’extérieur des emménagements et de la timonerie, dans une armoire construite conformément aux prescriptions du paragraphe 9-4 (9-4.2 à 9-4.5).

9-6	DÉTENDEURS

9-6.1	Les appareils alimentés ne peuvent être raccordés aux récipients que par l’intermédiaire d’un réseau de distribution muni d’un ou plusieurs détendeurs abaissant la pression du gaz à la pression de service. Cette détente peut être à un ou deux étages. Tous les détendeurs doivent être réglés de manière fixe à une pression déterminée conformément au paragraphe 9-7 ci-après.

9-6.2	Le détendeur final doit être soit muni, soit suivi d’un dispositif protégeant automatiquement la canalisation contre une surpression en cas de mauvais fonctionnement du détendeur. Lorsque ce dispositif de protection laisse échapper le gaz, celui-ci doit être évacué à l’air libre sans aucun risque de pénétration à l’intérieur du bateau ou de contact avec une quelconque source d’inflammation; si besoin est, un évent spécial doit être installé à cette fin.

9-6.3	Les dispositifs de sécurité et les évents doivent être protégés contre l’entrée d’eau.

9-7	PRESSION

9-7.1	La pression relative à la sortie du détendeur final ne doit pas dépasser 5 kPa, avec une tolérance de 10 %.

9-7.2	Dans le cas d’une détente à deux étages, la pression relative intermédiaire doit être au maximum de 250 kPa.

9-8	CANALISATIONS ET TUYAUX FLEXIBLES

9-8.1	Les canalisations doivent être en tubes d’acier ou de cuivre installés à demeure.

Toutefois, les raccordements aux récipients doivent se présenter sous la forme de tuyaux flexibles haute pression ou de tubes en spirale adaptés au gaz utilisé. Les appareils qui ne sont pas installés à demeure peuvent être raccordés au moyen de tuyaux flexibles appropriés d’1 m de longueur au maximum.

9-8.2	Les canalisations doivent résister à tous les effets auxquels elles peuvent être soumises à bord dans des conditions normales d’utilisation, en particulier en ce qui concerne la corrosion et les sollicitations mécaniques, et elles doivent avoir des caractéristiques et une disposition telles qu’elles alimentent les appareils consommateurs d’une façon satisfaisante en débit et en pression.

9-8.3	Les canalisations doivent comporter le moins de raccords possible. Les canalisations et raccords doivent être étanches au gaz et le rester malgré les vibrations et dilatations auxquelles ils peuvent être soumis.

9-8.4	Les conduites doivent être facilement accessibles, solidement fixées et protégées partout où elles risquent de subir des chocs ou des frottements, en particulier à la traversée de cloisons ou d’autres parois métalliques.

Les canalisations en acier doivent être traitées contre la corrosion sur toute leur surface extérieure.

9-8.5	Les tuyaux flexibles et leurs raccords doivent résister à toutes les sollicitations pouvant survenir à bord dans des conditions normales d’utilisation. Ils doivent être disposés de façon à ne pas être soumis à des contraintes ni à des températures excessives et à pouvoir être contrôlés sur toute leur longueur.

9-9	CIRCUIT DE DISTRIBUTION

9-9.1	Aucune partie d’une installation à gaz ne doit se trouver dans la salle des machines.

9-9.2	L’alimentation de l’ensemble du circuit de distribution doit pouvoir être coupée par un robinet auquel on peut aisément et rapidement accéder.

9-9.3	Chaque appareil consommateur doit être alimenté par une dérivation, chaque dérivation étant commandée par un dispositif de fermeture individuel.

9-9.4	Les robinets doivent être protégés autant que possible contre les intempéries et les chocs.

9-9.5	Les extrémités des canalisations destinées à être raccordées à un appareil consommateur doivent pouvoir être obturées par une bride ou un bouchon, même si elles sont munies d’un robinet de fermeture.

9-9.6	En aval de chaque détendeur, il doit être monté un raccord pour le contrôle. Il doit être garanti, grâce à un dispositif de fermeture, que lors des épreuves de pression le détendeur n’est pas soumis à la pression d’épreuve.

9-10	APPAREILS ALIMENTÉS AU GAZ ET INSTALLATION DE CEUX-CI

9-10.1	Seuls peuvent être installés des appareils agréés par l’Administration et munis de dispositifs empêchant efficacement toute fuite de gaz en cas d’extinction du brûleur ou de la veilleuse.

9-10.2	Chaque appareil doit être disposé et raccordé de façon à éviter tout risque d’arrachement accidentel des tuyauteries de raccordement.

9-10.3	L’installation d’appareils alimentés au gaz dans la timonerie n’est admise que si cette dernière est construite de manière telle qu’en cas de fuite de gaz celui-ci ne puisse s’échapper vers les parties basses du bateau.

9-10.4	Les appareils alimentés au gaz peuvent être installés dans un local où dorment des personnes à condition que la combustion n’utilise pas l’air du local.

9-10.5	Les appareils alimentés au gaz dont la combustion utilise l’air du local doivent seulement être installés dans des locaux suffisamment spacieux.

9-11	AÉRATION ET ÉVACUATION DES GAZ DE COMBUSTION

9-11.1	Les appareils de chauffage, les chauffe-eau et les réfrigérateurs doivent être raccordés à un conduit d’évacuation des gaz de combustion vers l’extérieur.

9-11.2	Dans les locaux où sont installés des appareils utilisant l’air du local, l’arrivée d’air frais et l’évacuation des gaz de combustion doivent être assurées au moyen d’ouvertures suffisamment grandes, dimensionnées en fonction de la puissance des appareils, et présentant chacune une surface utile d’au moins 150 cm2.

9-11.3	Les ouvertures d’aération ne doivent pas comporter de dispositif de fermeture et ne doivent pas donner sur un local où dorment des personnes.

9-11.4	Les dispositifs d’évacuation doivent être tels que les gaz de combustion soient évacués de façon sûre et efficace. Ils doivent en outre résister au feu. Leur bon fonctionnement ne doit pas être affecté par les ventilateurs d’aération des locaux.

9-12	CONSIGNES D’EMPLOI ET DE SÉCURITÉ

9-12.1	Une plaque-consigne pour l’utilisation de l’installation doit être apposée à bord en un endroit approprié. Cette plaque doit notamment porter les inscriptions suivantes:

«Les robinets des récipients qui ne sont pas raccordés au circuit de distribution doivent être fermés, même si les récipients sont présumés vides.»

«Les raccords flexibles doivent être changés dès que leur état l’exige.»

«Tous les récipients doivent rester raccordés à moins que les canalisations de raccordement correspondantes ne soient fermées par des robinets ou obturées.»

9-13	INSPECTION

9-13.1	Avant la mise en service d’une installation à gaz, après toute modification ou réparation ainsi qu’à chaque renouvellement de la mention visée au paragraphe 9-15 ci-après, l’ensemble de l’installation doit être examiné par un expert agréé par l’Administration. Lors de cette inspection, l’expert doit vérifier que l’installation est conforme aux prescriptions du présent chapitre.

L’expert rend compte à l’autorité compétente de l’Administration.

9-14		ÉPREUVES ET ESSAIS

Après montage, l’installation doit être soumise aux épreuves et essais ci-après:

9-14.1	Canalisations à moyenne pression situées entre le premier détendeur et les robinets en amont du détendeur final:

i)	Épreuve de résistance, réalisée avec de l’air, un gaz inerte ou un liquide, sous une pression prescrite par l’Administration. La pression relative ne doit pas être inférieure à 2 MPa;

ii)	Épreuve d’étanchéité, réalisée avec de l’air ou un gaz inerte, sous une pression relative de 350 kPa.

9-14.2	Canalisations à la pression de service situées entre le détendeur unique ou le détendeur final et les robinets en amont des appareils consommateurs:

Épreuve d’étanchéité, avec de l’air ou un gaz inerte, sous une pression relative de 100 kPa.

9-14.3	Canalisations situées entre le détendeur unique ou le détendeur final et les robinets de commande des appareils consommateurs:

Épreuve d’étanchéité sous une pression relative de 20 kPa.

9-14.4	Lors des épreuves visées sous 9-14.1 ii), 2 et 3, les conduites sont considérées comme étanches si, après un délai suffisant pour assurer l’équilibrage thermique, aucune chute de pression n’est constatée pendant les 10 minutes suivantes.

9-14.5	Raccords aux récipients, canalisations et accessoires qui sont soumis à la pression des récipients, et raccords entre le détendeur et la canalisation de distribution:

i)	Épreuve de résistance, réalisée avec de l’air, un gaz inerte ou un liquide, sous la pression prescrite par l’Administration. La pression relative ne doit pas être inférieure à 2,5 MPa;

ii)	Épreuve d’étanchéité, réalisée avec un produit moussant, à la pression de service.

9-14.6	Lors de leur mise en service, tous les appareils alimentés au gaz doivent être vérifiés à la pression de service pour contrôler que les conditions de combustion sont satisfaisantes aux différentes positions des boutons de réglage.

Le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité doit être vérifié.

9-14.7	À l’issue de l’épreuve visée au 9-14.6 ci-dessus, chaque appareil raccordé à un conduit d’évacuation doit subir des essais pour voir, une fois que l’appareil a fonctionné 5 minutes à pleine puissance, les fenêtres et portes étant fermées et les dispositifs d’aération étant en service, si des gaz de combustion s’échappent par le régulateur de tirage.

Si des gaz de combustion s’échappent plus qu’occasionnellement, la cause doit en être immédiatement recherchée et corrigée. L’appareil ne peut être agréé aussi longtemps que tous les défauts n’ont pas été corrigés.

9-15	MENTION DANS LE DOCUMENT DE BORD APPROPRIÉ DU BATEAU

9-15.1	La conformité de toute installation à gaz liquéfié aux prescriptions du présent chapitre doit être certifiée dans le certificat de visite du bateau.

9-15.2	Cette attestation est délivrée par l’autorité compétente de l’Administration à la suite de l’inspection visée à la section 9-13 ci-dessus.

9-15.3	La mention est valable pour une durée de trois ans au maximum. Elle ne peut être renouvelée qu’à la suite d’une nouvelle inspection effectuée conformément au paragraphe 9-13.

Sur demande motivée du propriétaire du bateau, l’Administration peut prolonger de trois mois au plus la validité de la mention sans procéder à l’inspection visée au paragraphe 9-13 ci-dessus. Cette prolongation est accordée par écrit et doit se trouver à bord du bateau. Elle ne modifie pas la date normale de la prochaine inspection.

____________

### CHAPITRE 10 A

INSTALLATIONS DE GOUVERNE

10A-0	DÉFINITIONS

10A-0.1	Installations de gouverne: tous les équipements nécessaires requis pour la gouverne du bateau, aptes à assurer la manœuvrabilité prescrite au chapitre X.

10A-0.2	Gouvernail: le ou les gouvernails avec la mèche, y compris le secteur et les éléments de liaison avec l’appareil à gouverner.

10A-0.3	Appareil à gouverner: la partie de l’installation de gouverne qui entraîne le mouvement du gouvernail.

10A-0.4	Commande motorisée: la commande de l’appareil à gouverner, située entre la source d’énergie et l’appareil à gouverner.

10A-0.5	Source d’énergie: l’alimentation en énergie de la commande de gouverne et du dispositif de conduite à partir du réseau de bord, de batteries ou d’un moteur à combustion interne.

10A-0.6	Dispositif de conduite: les éléments constitutifs et les circuits relatifs à la conduite d’une commande de gouverne motorisée.

10A-0.7	Installation de commande de l’appareil à gouverner: la commande de l’appareil à gouverner, son entraînement motorisé et sa source d’énergie.

10A-0.8	Commande à main: une commande telle que le mouvement du gouvernail est entraîné par la manœuvre manuelle de la roue à main, par l’intermédiaire d’une transmission mécanique ou hydraulique sans source d’énergie complémentaire.

10A-0.9	Commande à main hydraulique: une commande à main à transmission hydraulique.

10A-0.10	Régulateur de vitesse de giration: un équipement qui réalise et maintient automatiquement une vitesse de giration déterminée du bateau conformément à des valeurs préalablement choisies.

10A-1	EXIGENCES GÉNÉRALES

10A-1.1	Les bateaux doivent être pourvus d’une installation de gouverne qui assure au moins la manœuvrabilité prescrite au chapitre X.

10A-1.2	Les installations de gouverne doivent être constituées de telle façon que la position du gouvernail ne puisse changer de manière inopinée.

10A-1.3	L’ensemble de l’installation de gouverne doit être conçu pour des gîtes permanentes atteignant 15°, un angle d’assiette atteignant 5° et des températures ambiantes allant de –20 °C à +40 °C.

10A-1.4	Les pièces constitutives de l’installation de gouverne doivent être suffisamment robustes pour supporter en toute sécurité les sollicitations auxquelles elles peuvent être soumises en exploitation normale. Les forces appliquées sur le gouvernail dues à des effets extérieurs ne doivent pas nuire au fonctionnement de l’appareil à gouverner et de ses commandes.

10A-1.5	Les installations de gouverne doivent comporter une commande motorisée si les forces nécessaires à l’actionnement du gouvernail l’exigent.

10A-1.6	Les appareils à gouverner à commande motorisée doivent être pourvus d’une protection contre les surcharges.

10A-1.7	Les paliers de la mèche du gouvernail doivent être conçus pour éviter toute déperdition de lubrifiant pouvant polluer l’eau.

10A-2	COMMANDE DE L’APPAREIL À GOUVERNER

10A-2.1	Si l’appareil à gouverner est pourvu d’une commande motorisée, en cas de défaillance ou de panne de l’installation de commande de l’appareil à gouverner, une seconde installation de commande ou une commande à main doit pouvoir être mise en service en 5 s au maximum.

10A-2.2	Si la mise en service de la seconde installation de commande ou de la commande à main n’est pas automatique, elle doit pouvoir être assurée, d’une seule manœuvre, de manière simple et rapide, par le timonier.

10A-2.3	La seconde installation de commande ou la commande à main doit assurer la manœuvrabilité prescrite au chapitre X.

10A-3	COMMANDE HYDRAULIQUE DE L’APPAREIL À GOUVERNER

10A-3.1	Aucun appareil consommateur ne doit être raccordé à l’installation de commande hydraulique de l’appareil à gouverner.

10A-3.2	S’il y a deux installations hydrauliques, un réservoir hydraulique est prescrit pour chacune d’elles; les réservoirs doubles sont aussi admis. Les réservoirs hydrauliques doivent être équipés d’une jauge avec dispositif d’alarme.

10A-3.3	Les dimensions, la construction et la disposition des canalisations doivent exclure autant que possible leur détérioration par des actions mécaniques ou par le feu.

10.A-3.4	Les tuyaux flexibles ne sont admis que lorsque leur utilisation est indispensable pour absorber les vibrations ou pour permettre le libre mouvement des éléments constitutifs. Ils doivent être conçus pour une pression au moins égale à la pression maximale de service.

10A-4	SOURCE D’ÉNERGIE

10A-4.1	Les installations de gouverne équipées de deux commandes motorisées doivent disposer de deux sources d’énergie.

10A-4.2	Si la seconde source d’énergie de l’appareil à gouverner à commande motorisée n’est pas disponible en permanence pendant la marche, un dispositif tampon de capacité suffisante doit y suppléer pendant le délai nécessaire à la mise en marche de cette seconde source.

10A-4.3	Dans le cas de sources d’énergie électriques, aucun autre appareil consommateur ne doit être alimenté par le réseau d’alimentation des installations de gouverne.

10A-5	COMMANDE À MAIN

10A-5.1	La roue de barre ne doit pas être entraînée par la commande motorisée.

10A-5.2	Quelle que soit la position du gouvernail, il ne doit pas se produire de retour de la roue de barre lors de l’embrayage automatique de la commande à main.

10A-6	INSTALLATIONS À HÉLICE-GOUVERNAIL, À HYDROJET, À PROPULSEUR CYCLOÏDAL ET À PROPULSEUR DE PROUE

10A-6.1	Dans le cas d’installations à hélice-gouvernail, à hydrojet, à propulseur cycloïdal ou à propulseur de proue dans lesquelles la commande à distance de direction est électrique, hydraulique ou pneumatique, il doit y avoir deux systèmes de commande, indépendants l’un de l’autre, entre la timonerie et l’installation, qui, par analogie, doivent satisfaire aux paragraphes 10A-1 à 10A-5.

De telles installations ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section si elles ne sont pas nécessaires pour assurer la manœuvrabilité prescrite au chapitre X ou si elles ne servent que pour l’essai d’arrêt.

10A-6.2	Dans le cas de plusieurs installations à hélice-gouvernail, à hydrojet, à propulseur cycloïdal ou à propulseur de proue indépendantes les unes des autres, le second système de commande n’est pas nécessaire si, en cas de défaillance d’une des installations, le bateau conserve la manœuvrabilité prescrite au chapitre X.

10A-7	INDICATEURS ET DISPOSITIFS DE CONTRÔLE

10A-7.1	La position du gouvernail doit être clairement indiquée dans la timonerie. Si l’indicateur de position du gouvernail est électrique, il doit avoir sa propre alimentation.

10A-7.2	Il doit exister au moins les indicateurs et dispositifs de contrôle suivants au poste de gouverne:

a)	Niveau d’huile des réservoirs hydrauliques conformément au paragraphe 10A-3.2 et pression de service du système hydraulique;

b)	Défaillance de la source d’énergie électrique de l’installation de commande de gouverne;

c)	Défaillance de la source d’énergie électrique de l’installation de propulsion;

d)	Défaillance du régulateur de vitesse de giration;

e)	Défaillance des dispositifs tampons prescrits.

10A-8	RÉGULATEURS DE VITESSE DE GIRATION

10A-8.1	Les régulateurs de vitesse de giration et leurs éléments constitutifs doivent être conformes aux prescriptions du paragraphe 6A-2.18.

10A-8.2	Le bon fonctionnement du régulateur de vitesse de giration doit être indiqué au poste de gouverne par un voyant lumineux vert.

L’absence ou la variation inadmissible de la tension d’alimentation et une chute inadmissible de la vitesse de rotation du gyroscope doivent être surveillées.

10A-8.3	Lorsque, outre le régulateur de vitesse de giration, il existe d’autres systèmes de gouverne, on doit pouvoir distinguer clairement au poste de gouverne lequel de ces systèmes est en fonction. Le passage d’un système à un autre doit pouvoir s’effectuer immédiatement. Les régulateurs de vitesse de giration ne doivent causer aucun choc en retour dans les installations de gouverne.

10A-8.4	L’alimentation électrique du régulateur de vitesse de giration doit être indépendante de celle des autres consommateurs électriques.

10A-8.5	Les gyroscopes, les détecteurs et les indicateurs de giration utilisés dans les régulateurs de vitesse de giration doivent répondre aux exigences minimales et conditions d’essai relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation intérieure fixées par l’autorité compétente.

10A-9	RÉCEPTION

10A-9.1	La conformité de l’installation de gouverne une fois montée doit être contrôlée par une autorité compétente spécialisée dans la visite des bateaux. À cet effet, celle-ci peut demander que lui soient communiqués les documents suivants:

a)	Description de l’installation de gouverne;

b)	Plans et caractéristiques des installations de commande de l’appareil à gouverner;

c)	Caractéristiques de l’appareil à gouverner;

d)	Schéma de l’installation électrique;

e)	Description du régulateur de vitesse de giration;

f)	Notice d’utilisation de l’installation.

10A-9.2	Le fonctionnement de l’ensemble de l’installation de gouverne doit être vérifié par un essai de navigation. Pour les régulateurs de vitesse de giration, il doit être vérifié qu’une route déterminée peut être maintenue de manière fiable et que les courbes peuvent être négociées en toute sécurité.

_____________

CHAPITRE 11

AMÉNAGEMENT SPÉCIAL DE LA TIMONERIE EN VUE DE LA CONDUITE
AU RADAR PAR UNE SEULE PERSONNE

11-1		DISPOSITION GÉNÉRALE

Une timonerie est considérée comme aménagée spécialement en vue de la conduite au radar par une seule personne lorsqu’elle répond aux conditions du présent chapitre.

11-2		PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION

11-2.1	La timonerie doit être conçue de telle façon que l’homme de barre soit en mesure de s’acquitter de ses fonctions en position assise.

11-2.2	Tous les appareils, instruments et commandes doivent être agencés de telle façon que l’homme de barre puisse s’en servir commodément en cours de route, sans quitter son siège et sans perdre des yeux l’écran radar.

11-2.3 	L’écran de radar doit être installé dans la timonerie face à l’homme de barre, de façon que celui-ci puisse surveiller l’image sans changement sensible de son axe de vision. L’image radar doit rester parfaitement visible, sans masque ou écran, quelles que soient les conditions d’éclairement régnant à l’extérieur de la timonerie. L’indicateur de vitesse de giration doit être installé directement au-dessus ou au-dessous de l’image radar ou intégré à celle-ci.

11-3		INSTALLATIONS DE SIGNALISATION

11-3.1	Les feux et signaux lumineux doivent être commandés à partir du poste de commande des feux de signalisation et les voyants de contrôle de ce poste doivent être disposés d’une façon qui corresponde à la position réelle des feux et signaux lumineux. Le non-fonctionnement d’un feu ou signal lumineux doit provoquer l’extinction du voyant correspondant ou être signalé d’une autre manière par la lampe témoin correspondante.

11-3.2	La commande des avertisseurs sonores doit se faire de façon aisée, simultanément avec les opérations de conduite du bateau.

11-4	INSTALLATIONS DE MANŒUVRE DU BATEAU ET DE COMMANDE DES MOTEURS DE PROPULSION

11-4.1	L’appareil à gouverner doit être commandé par un dispositif aisément manœuvrable à la main. Toute manœuvre de ce dispositif doit comporter l’indication exacte de la position des gouvernails. Un déclic nettement sensible doit indiquer la position neutre. Les gouvernails doivent rester dans leur position en l’absence de nouvelles manœuvres du dispositif de commande de l’appareil à gouverner.

11-4.2	Si, en outre, le bateau est muni de gouvernails de marche arrière ou de bouteurs, ceux-ci doivent être commandés par des dispositifs distincts répondant aux exigences ci-dessus. Cette prescription s’applique également lorsque dans des convois sont utilisées les installations de gouverne d’autres bâtiments que celui qui assure la propulsion du convoi.

11-4.3	Le nombre de tours de la machine principale ou des hélices et le sens de rotation de celles-ci doivent être indiqués.

11-4.4	Un dispositif doit être prévu pour permettre l’arrêt d’urgence des moteurs principaux et ce dispositif doit fonctionner indépendamment du système de télécommande.

11-5		INSTALLATIONS POUR LA MANŒUVRE DES ANCRES

11-5.1	Sans quitter son siège, l’homme de barre doit pouvoir mouiller les ancres pour l’arrêt d’urgence de son bateau.

11-6		INSTALLATIONS DE COMMUNICATIONS

11-6.1	Les bateaux doivent être équipés d’une installation de radiotéléphonie pour le service de bateau à bateau et de bateau à terre. La réception doit se faire par un haut-parleur, l’émission par un microphone fixe. Le passage réception/émission doit se faire au moyen d’un bouton-poussoir.

11-6.2	La liaison avec le service public, le cas échéant, doit être indépendante des installations visées au 11-6.1.

11-6.3	Une liaison phonique doit exister à bord. Elle doit permettre à l’homme de barre de communiquer au moins avec l’avant du bateau ou du convoi, la cabine du conducteur et les logements de l’équipage et avec l’arrière du bateau ou du convoi si aucune autre communication n’est possible depuis le poste de gouverne. La liaison phonique doit être installée de telle sorte que l’homme de barre puisse l’utiliser aisément tout en assurant les opérations de conduite du bateau. À tous les emplacements de ces liaisons phoniques, la réception doit se faire par haut-parleur, l’émission par microphone fixe. La liaison avec l’avant et avec l’arrière du bateau ou du convoi peut être une liaison radiotéléphonique.

11-7		CERTIFICATS

11-7.1	Lorsqu’un bateau est conforme aux prescriptions du présent chapitre en ce qui concerne les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne, la mention suivante doit être portée sur le certificat:

«Le bateau est muni d’une timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne.»

____________

CHAPITRE 12

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

12-1		DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION

12-1.1	La coque, les superstructures, les cloisons résistantes, les ponts et les roufles doivent être en acier. L’Administration ou une société de classification agréée peut autoriser l’utilisation d’autres matériaux, compte tenu du risque d’incendie.

Outre les dispositions établies dans la première phrase du paragraphe 12-1.1 ci-dessus, sur les bateaux d’une longueur égale ou supérieure à 85 m appelés à naviguer dans la zone 1, les cloisons des coursives des emménagements doivent être en acier ou en autres matériaux acceptés par l’Administration ou une société de classification agréée, compte tenu du risque d’incendie.

12-1.2	Les cages des ascenseurs destinés à l’équipage qui se trouvent dans les emménagements et les escaliers intérieurs, sous le pont exposé, doivent être faites d’acier ou d’un matériau équivalent.

12-1.3	Les cloisons des cuisines et des dépôts de peinture, de lampes et d’équipements divers (lorsqu’ils sont contigus aux locaux habités) et des locaux des génératrices de secours, le cas échéant, doivent être en acier ou en un matériau équivalent.

12-1.4	Les revêtements de ponts, de cloisons et de plafond à l’intérieur des emménagements, principalement de ceux situés sur les ponts qui forment la partie supérieure de la salle des machines et des magasins et les échappées doivent être faits de matériaux résistant au feu. Le mobilier des emménagements susmentionnés doit être fait d’un matériau non aisément inflammable. En cas d’incendie ou d’échauffement, les matériaux ne doivent pas dégager de gaz toxique ou explosif en concentrations dangereuses.

12-1.5	Les cloisons, les plafonds et les portes de la salle des machines, de la chaufferie et des soutes doivent être construits en acier ou en un matériau équivalent résistant au feu.

Les escaliers et échelles donnant accès à la salle des machines, à la chaufferie et aux soutes doivent être solidement fixés et être construits en acier ou en un matériau équivalent.

12-1.6	L’emploi de peintures, vernis et autres produits analogues à base de nitrocellulose ou d’autres produits très inflammables n’est pas autorisé dans la salle des machines.

12-1.7	Les citernes ainsi que leurs tuyauteries et autres accessoires doivent être disposés et aménagés de telle sorte que ni combustible ni gaz ne puissent parvenir accidentellement à l’intérieur du bateau. Les soupapes des citernes servant au prélèvement du combustible ou à l’évacuation de l’eau doivent être à fermeture automatique. L’emploi de matériaux sensibles à la chaleur pour la construction des dalots extérieurs, boîtes de décharges sanitaires et autres conduits d’évacuation proches de la flottaison, ainsi qu’aux endroits où la détérioration de ces matériaux en cas d’incendie risquerait de provoquer un envahissement, n’est pas autorisé.

12-1.8	Les tuyauteries pour la distribution de combustibles liquides doivent être pourvues, à la sortie des citernes, d’un dispositif de fermeture manœuvrable depuis le pont.

12-1.9	Les radiateurs électriques doivent être conçus et fixés à demeure de façon à réduire au minimum les risques d’incendie.

12-1.10	La ventilation artificielle de la salle des machines doit pouvoir être arrêtée d’un point aisément accessible, situé en dehors de cette salle.

12-1.11	Les détecteurs de fumée et capteurs de température indiquant un incendie à bord doivent répondre aux prescriptions de l’Administration ou aux règles d’une société de classification agréée.

12-2		MOYENS D’ÉVACUATION

12-2.1	Dans tous les locaux réservés à l’équipage et les locaux où l’équipage est normalement appelé à travailler, des escaliers et des échelles doivent être installés de manière à permettre une évacuation directe jusqu’au pont.

12-2.2	Les emménagements doivent être pourvus d’au moins deux issues de secours aussi éloignées que possible l’une de l’autre, qui servent de voies de repli. Une sortie peut être aménagée en issue de secours. Cette prescription n’est pas obligatoire pour les locaux qui ont une sortie donnant directement sur le pont ou sur un couloir servant de voie de repli, à condition que ce couloir ait deux sorties éloignées l’une de l’autre, l’une donnant sur bâbord et l’autre sur tribord. Les issues de secours, dont peuvent faire partie les claires-voies et les fenêtres, doivent présenter une ouverture utile d’au moins 0,36 m2, dont le petit côté mesure au moins 0,50 m et permettre une évacuation rapide en cas d’urgence.

12-2.3	La salle des machines et la chaufferie doivent avoir deux sorties, dont l’une peut être une sortie de secours.

Elles peuvent n’avoir qu’une sortie lorsque:

a)	Leur surface totale (longueur moyenne x largeur moyenne) au sol ne dépasse pas 35 m2;

b)	La distance entre chaque point où des manipulations de service ou d’entretien doivent être exécutées et la sortie ou le pied de l’escalier près de la sortie donnant accès à l’air libre est au maximum de 5 m;

c)	Un extincteur est placé au poste d’entretien le plus éloigné de la porte de sortie et aussi, par dérogation à l’article 12-3.1 e) ci-après lorsque la puissance installée des machines ne dépasse pas 100 kW.

12-3		MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

12-3.1	Il doit y avoir à bord au moins:

a)	Dans la timonerie: 							1 extincteur portatif;

b)	Près de chaque accès du pont aux emménagements:		1 extincteur portatif;

c)	Près de chaque accès des locaux de service non
accessibles depuis les emménagements dans lesquels se
trouvent des installations de chauffage, de cuisine
ou de réfrigération utilisant des combustibles
solides ou liquides:							1 extincteur portatif;

d)	À chaque entrée de la salle des machines et de
la chaufferie:								1 extincteur portatif;

e)	À un endroit approprié des salles des machines,
dans la partie située sous le pont, lorsque la
puissance totale est supérieure à 100 kW:			1 extincteur portatif.

12-3.2	Les extincteurs doivent être adaptés à l’usage auquel ils sont destinés et satisfaire aux prescriptions de l’Administration ou d’une société de classification agréée. Ils doivent être inspectés et contrôlés au moins tous les deux ans. Une attestation à ce sujet signée par l’entreprise ou la personne qui a effectué le contrôle doit être conservée à bord.

12-3.3	La matière contenue dans l’extincteur ne peut être ni du halon ni contenir un produit susceptible de dégager des gaz toxiques en cours d’utilisation tel que le tétrachlorure de carbone. Les extincteurs portatifs au CO2 ne peuvent être utilisés que contre des feux à des endroits déterminés, tels qu’installations électriques et cuisines; la quantité de CO2 ne doit pas conduire à des dangers pour la santé.

12-3.4	Les extincteurs sensibles au gel et à la chaleur doivent être installés ou protégés de façon à être toujours prêts à l’emploi.

12-3.5	Si les moyens de lutte contre l’incendie ne sont pas apparents, les plaques ou portes qui les dissimulent doivent porter un symbole de couleur rouge d’au moins 100 mm de haut.

12-3.6	Les installations fixes d’extinction doivent être conformes aux prescriptions de l’Administration ou d’une société de classification agréée. L’utilisation du halon n’est pas autorisée. Les installations doivent être vérifiées au moins tous les deux ans par un expert agréé. Les attestations relatives à la vérification avec mention de la date du contrôle, signées par la personne qui a effectué le contrôle, doivent être conservées à bord.

12-3.7	Outre les dispositions ci-dessus du présent chapitre, tout bateau destiné à la navigation dans la zone 1 doit être muni de pompes d’incendie, de conduites d’eau sous pression, de bouches et de manches pour l’extinction des incendies. L’installation doit être conforme aux prescriptions de l’Administration ou d’une société de classification agréée.

12-3.8	Outre les dispositions ci-dessus du présent chapitre, les bateaux d’une longueur égale ou supérieure à 110 m destinés à naviguer dans la zone 1 doivent être munis d’une installation fixe d’extinction aménagée dans:

a)	Les locaux où sont situées des chaudières principales ou auxiliaires à combustible liquide et ceux qui contiennent des pompes à combustible ou des caisses de décantation;

b)	Les locaux où sont situés des moteurs à combustion interne constituant l’appareil propulsif principal ou servant de moteurs auxiliaires, dont la puissance installée est d’au moins 750 kW.

-----

# Footnotes

( Mélange de gaz défini dans l’ADN, annexe A, marginal 6201, 2° F, comme mélange C.

Le Groupe de travail de l’unification des prescriptions techniques et de sécurité en navigation intérieure se demande si le terme anglais «helmsman» (en français «homme de barre» et en russe «rulevoy») ne devrait pas être remplacé par le terme «boatmaster» (en français «conducteur» et en russe «sudovoditel»).

# Text boxes

NATIONS UNIES