| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/2001/14 31 January 2001 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

(Семидесятая сессия, Женева, 7-11 мая 2001 года)

ЧАСТЬ 9 ДОПОГ

РАЗДЕЛ 9.3.3 - ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ТИПА ЕХ/II

Представлено правительством Норвегии

| РЕЗЮМЕ |
| --- |
| Существо предложения: Предлагаемое решение: Справочные документы: | Формулировка раздела 9.3.3, касающаяся крытых транспортных средств типа ЕХ/II, не соответствует техническому прогрессу в автомобилестроении. Это создает проблемы с допущением к перевозке современных транспортных средств с "тентовыми стенками" и "покрытым брезентом верхом". Изменить текст раздела 9.3.3 с учетом достижений современного автомобилестроения. Нет. |

## Введение

Четвертое предложение раздела 9.3.3 гласит следующее:  "Он должен натягиваться таким образом, чтобы покрывать транспортное средство со всех сторон с напуском на борта не менее 20 см…".

С технической точки зрения существующая формулировка, вероятно, связана с тем, что транспортные средства имеют различные по высоте борта и груз покрывается сверху только брезентом.  Этот текст подразумевает, что транспортные средства с безбортовой платформой не могут использоваться, поскольку практически невозможно будет обеспечить напуск "на борта не менее 20 см".

В процессе развития автомобилестроения появились транспортные средства с "тентовыми стенками" и "покрытым брезентом верхом", конструкция которых более чем удовлетворяет смыслу требования в отношении напуска брезента на борта, но которые не соответствуют положениям ДОПОГ.

## Предложение

Изменить четвертое предложение раздела 9.3.3 следующим образом:

"Незакрепленный брезент должен натягиваться таким образом, чтобы покрывать транспортное средство со всех сторон с достаточным напуском, исключающим возможность доступа к грузу снаружи, и удерживаться в этом положении с помощью запирающегося устройства".

## Обоснование

Это изменение позволит допускать к перевозке транспортные средства с "тентовыми стенками" и "покрытым брезентом верхом", а также решит проблему "безбортовых" транспортных средств:  если будет принята предлагаемая формулировка, то при допущении транспортного средства потребуется только продемонстрировать практическое решение задачи крепления покрытия.  Конкретное указание о напуске, равном не менее 20 см, по мнению эксперта от Норвегии, является ненужным.  Сохранность груза должна обеспечиваться не за счет натягивания брезента, а с помощью других средств, и единственная цель упоминания о напуске, должно быть, заключалась в том, чтобы обеспечить невозможность доступа к грузу снаружи.  Это может быть продемонстрировано при допущении транспортного средства вне зависимости от точной величины напуска, выраженной в сантиметрах.

## Последствия для безопасности

Данное предложение никак не затрагивает уровень безопасности при перевозке взрывчатых грузов.

## Практическая осуществимость

Данное предложение позволит использовать современные способы покрытия транспортных средств и тем самым упростит погрузку и выгрузку взрывчатых грузов.

## Применимость

Никаких проблем с точки зрения применимости не предвидится.

# Text boxes

GE.01-20481   (R)