| NATIONS UNIES | E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.15/AC.1/84/Add.2 5 septembre 2001 FRANÇAIS Original : FRANÇAIS et ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail du transport des marchandises dangereuses

Réunion commune de la Commission de sécurité
du RID et du Groupe de travail du transport
des marchandises dangereuses

RAPPORT DE LA SESSION*/

tenue à Berne du 28 mai au 1er juin 2001

Additif 2

Projet d'amendements au chapitre 4.1 du RID/ADR restructuré

### Textes adoptés par la Réunion commune

______________

*/	Diffusé par l'Office central des transports internationaux ferroviaires (OCTI) sous la cote

OCTI/RID/GT-III/2001-A/Add.2.

4.1.4.1	P200	Remplacer l'actuelle instruction d'emballage P200 par ce qui suit :

| P200 | INSTRUCTION D'EMBALLAGE | P200 |
| --- | --- | --- |
| Types d'emballage : Bouteilles, tubes, fûts à pression et cadres de bouteilles |
| Les bouteilles, les tubes, les fûts à pression et les cadres de bouteilles sont autorisés à condition que les dispositions particulières d'emballage du 4.1.6 et les prescriptions énoncées sous (1) à (9) ci-dessous soient satisfaites. |
| Généralités |
| (1) Les récipients à pression doivent être fermés et étanches de manière à éviter l'échappement des gaz; |
| (2) Les récipients à pression contenant des matières toxiques ayant une CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 (ppm) qui sont énumérés dans le tableau ne doivent pas être munis de dispositifs de décompression; |
| (3) Les trois tableaux ci-après s'appliquent aux gaz comprimés (tableau 1), gaz liquéfiés et gaz en solution (tableau 2) et aux matières n'appartenant pas à la classe 2 (tableau 3). Ces tableaux indiquent : a) le numéro ONU, le nom et description et le code de classification de la matière; b) la CL50 des matières toxiques; c) les types de récipient à pression autorisés pour la matière en question, indiqués par la lettre "X"; d) la durée maximale de validité des contrôles périodiques des récipients à pression; e) la pression minimale d'épreuve des récipients à pression; f) la pression maximale de service des récipients à pression pour les gaz comprimés ou le(s) taux maximum(s) de remplissage pour les gaz liquéfiés et les gaz dissous; g) les dispositions spéciales d'emballage propres à une matière donnée. |
| Pression d'épreuve et taux de remplissage |
| (4) La pression d'épreuve minimale requise est de 1 MPa (10 bar); |
| (5) En aucun cas, les récipients à pression ne doivent être remplis au-delà de la limite autorisée selon les prescriptions ci-après : a) Pour les gaz comprimés, la pression de service ne doit pas être supérieure aux deux tiers de la pression d'épreuve des récipients à pression. Des restrictions à cette limite supérieure de la pression de service sont imposées par la disposition spéciale d'emballage "o". En aucun cas, la pression interne à 65 °C ne doit dépasser la pression d'épreuve. |

| P200 | INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite) | P200 |
| --- | --- | --- |
| b) Pour les gaz liquéfiés à haute pression, le taux de remplissage doit être tel que la pression stabilisée à 65 °C ne dépasse pas la pression d'épreuve des récipients à pression. L'utilisation de pressions d'épreuve et de taux de remplissage différents de ceux qui sont indiqués au tableau est permise s'il est satisfait au critère ci-dessus, sauf dans le cas où la disposition spéciale "o" s'applique. |
| Pour les gaz liquéfiés à haute pression pour lesquels les données ne figurent pas dans le tableau, le taux de remplissage maximal (FR) doit être déterminé comme suit : où FR = taux de remplissage maximal dg = masse volumique du gaz (à 15 °C et 1 bar) (en kg/m3) Ph = pression d'épreuve minimale (en bar). |
| Si la masse volumique du gaz n'est pas connue, le taux de remplissage maximal doit être déterminé comme suit : où FR = taux de remplissage maximal Ph = pression d'épreuve minimale (en bar) MM = masse molaire (en g/mol) R = 8,31451 . 10-2 bar.l.mol-1.K-1 (constante des gaz). Pour les mélanges de gaz, on doit prendre comme valeur la masse molaire moyenne en tenant compte des concentrations volumétriques des différents composants. |
| c) Pour les gaz liquéfiés à basse pression, la masse maximale de contenu par litre d'eau doit être égale à 0,95 fois la masse volumique de la phase liquide à 50 °C; en outre, la phase liquide ne doit pas remplir le récipient à pression jusqu'à 60 °C. La pression d'épreuve du récipient à pression doit au moins être égale à la pression de vapeur (absolue) du liquide à 65 °C, moins 100 kPa (1 bar). |
| Pour les gaz liquéfiés à basse pression pour lesquels les données ne figurent pas dans le tableau, le taux de remplissage maximal doit être déterminé comme suit : où FR = taux de remplissage maximal BP = point d'ébullition (en K) d1 = masse volumique du liquide au point d'ébullition (en kg/l). |
| d) Pour le No ONU 1001, acétylène dissous et le No ONU 3374, acétylène sans solvant, voir sous (9) la disposition spéciale d'emballage "p". |
| (6) Des pressions d'épreuve et des taux de remplissage autres peuvent être utilisés à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions générales énoncées aux paragraphes (4) et (5) ci-dessus. |
| Examens périodiques (7) Les récipients à pression rechargeables doivent subir des examens périodiques selon les prescriptions du 6.2.1.6. |
| (8) Si des prescriptions particulières à certaines matières ne figurent pas dans les tableaux ci-après, des examens périodiques doivent avoir lieu : |
| a) Tous les cinq ans, pour les récipients destinés au transport des gaz des codes de classification 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F et 4C; |
| b) Tous les cinq ans, pour les récipients destinés au transport de matières relevant d'autres classes; |
| c) Tous les dix ans, pour les récipients destinés au transport des gaz des codes de classification 1A, 1O, 1F, 2A, 2O et 2F. |
| En dérogation au présent paragraphe, les examens périodiques des récipients en matériau composite doivent être effectués à des intervalles déterminés par l'autorité compétente de l'État Membre à la COTIF / de la Partie contractante à l'ADR qui a agréé le code technique de conception et de construction. |
| Dispositions spéciales d'emballage (9) Légende pour la colonne "Dispositions spéciales d'emballage" : Compatibilité avec le matériau (pour les gaz voir normes ISO 11114-1:1997 et ISO 11114-2:2000) a : Les récipients à pression en alliage d'aluminium ne sont pas autorisés; b : Les robinets en cuivre ne doivent pas être utilisés; c : Les parties métalliques en contact avec le contenu ne doivent pas contenir plus de 65 % de cuivre; d : Lorsque des récipients à pression en acier sont utilisés, seuls ceux qui résistent à la fragilisation par l'hydrogène peuvent être utilisés. |
| Dispositions applicables aux matières toxiques ayant une CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 (ppm) |
| k : Les sorties des robinets doivent être munies de bouchons ou de chapeaux filetés assurant l'étanchéité des récipients, qui doivent être faits d'un matériau ne risquant pas d'être attaqué par le contenu du récipient. |
| Toutes les bouteilles d'un même cadre doivent être munies d'un robinet individuel, qui doit être fermé pendant le transport. Après remplissage, le tuyau collecteur doit être vidé, purgé et obturé. |
| Les récipients à pression ne doivent pas être munis d'un dispositif de décompression. |
| Les bouteilles seules et les bouteilles assemblées dans un cadre doivent avoir une contenance en eau maximale de 85 litres. |
| Les robinets doivent être vissés directement sur le récipient à pression et être capables de supporter la pression d'épreuve du récipient. |
| Les robinets doivent être du type sans presse-étoupe et à membrane non perforée ou d'un type à presse-étoupe parfaitement étanche. |
| Le transport en capsules n'est pas autorisé. |
| Après le remplissage, tous les récipients à pression doivent subir une épreuve d'étanchéité. |
| Dispositions spécifiques à certains gaz |
| l : Le No ONU 1040, oxyde d'éthylène, peut aussi être emballé dans des emballages intérieurs en verre ou métalliques, hermétiquement scellés, convenablement rembourrés dans des caisses en carton, en bois ou en métal et satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage I. La quantité maximale admise est de 30 g pour les emballages intérieurs en verre, et de 200 g pour les emballages intérieurs métalliques. Après le remplissage, chaque emballage intérieur doit être soumis à une épreuve exécutée dans un bain d'eau chaude; la température et la durée de l'épreuve doivent être telles que la pression interne atteigne la valeur de la pression de vapeur de l'oxyde d'éthylène à 55 °C. La quantité totale dans un emballage extérieur ne doit pas dépasser 2,5 kg. |
| m : Les récipients à pression doivent être remplis à une pression de service ne dépassant pas 5 bar. |
| n : Un récipient à pression ne doit pas contenir plus de 5 kg de gaz. |
| o : En aucun cas la pression de service ou le taux de remplissage indiqués dans les tableaux ne doivent être dépassés. |
| p : Pour le No ONU 1001, acétylène dissous et le No ONU 3374, acétylène sans solvant, les bouteilles doivent être remplies d'une masse poreuse homogène monolithique; la pression de service et la quantité d'acétylène ne doivent pas dépasser les valeurs prescrites dans le certificat d'agrément ou dans les normes ISO 3807-1:2000 ou 3807-2:2000, selon le cas. |
| Pour le No ONU 1001, acétylène dissous, les bouteilles doivent contenir la quantité d'acétone ou de solvant approprié définie dans le certificat d'agrément (voir normes ISO 3807-1:2000 ou 3807-2:2000, selon le cas); les bouteilles munies d'un dispositif de compression ou reliées entre elles au moyen d'un tuyau collecteur doivent être transportées en position verticale. |
| Alternativement, pour le No ONU 1001, acétylène dissous, les bouteilles qui ne sont pas certifiées "UN" peuvent être remplies d'une masse poreuse non monolithique; la pression de service, la quantité d'acétylène et la quantité de solvant ne doivent pas dépasser les valeurs prescrites dans le certificat d'agrément. La périodicité maximale des épreuves périodique ne doit pas dépasser cinq ans. |
| L'épreuve de pression de 52 bar s'applique seulement aux bouteilles conformes à la norme ISO 3807-2:2000. |
| q : Les robinets des récipients à pression destinés au transport des gaz pyrophoriques ou des mélanges inflammables de gaz contenant plus de 1 % de composés pyrophoriques doivent être munis de bouchons ou de chapeaux filetés assurant l'étanchéité des récipients à pression, qui doivent être faits d'un matériau ne risquant pas d'être attaqué par le contenu du récipient. Si ces récipients à pression sont assemblés dans un cadre, chacun d'eux doit être muni d'un robinet individuel, qui doit être fermé pendant le transport, et le robinet du tuyau collecteur doit être muni d'un bouchon ou d'un chapeau fileté assurant l'étanchéité du récipient à pression. Le transport en capsules n'est pas autorisé. |
| r : Admis au transport en capsules dans les conditions suivantes : |
| a) La masse de gaz ne doit pas dépasser 150 g par capsule; b) Les capsules doivent être exemptes de défaut de nature à en affaiblir la résistance; c) L'étanchéité de la fermeture doit être garantie par un dispositif complémentaire (coiffe, cape, scellement, ligature, etc.)propre à éviter toute fuite du système de fermeture en cours de transport); Les capsules doivent être placées dans un emballage extérieur d'une résistance suffisante. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. |
| s : Les récipients à pression en alliage d'aluminium doivent : être munis exclusivement de robinets en laiton ou en acier inoxydable; et être nettoyés de toute trace d'hydrocarbures et ne pas être souillés avec de l'huile. Les récipients à pression certifiés "UN" doivent être nettoyés conformément à la norme ISO 11621:1997 |
| t : [ADR seulement] D'autres critères peuvent être utilisés pour le remplissage des bouteilles en acier soudé destinées au transport de matières du No ONU 1965 : a) avec l'accord des autorités compétentes des pays où le transport est réalisé; et b) en conformité avec les prescriptions d'un code technique national ou d'une norme nationale reconnu(e) par les autorités compétentes ou avec la norme EN 1439 :1996 "Bouteilles en acier soudé transportables et rechargeables pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) - procédures de vérification avant, pendant et après remplissage". Si les critères de remplissage diffèrent de ceux de l'instruction P200(5), le document de transport doit porter la mention "Transport selon l'instruction d'emballage P200, disposition spéciale d'emballage t" et l'indication de la température de référence retenue pour le calcul du taux de remplissage. |
| Contrôles périodiques |
| u : L'intervalle entre les épreuves périodiques peut être porté à 10 ans pour les récipients à pression en alliage d'aluminium. Cette dérogation ne put être appliquée qu'aux récipients à pression certifiés "UN" si l'alliage du récipient à pression a été soumis à l'épreuve de corrosion sous contrainte définie dans la norme ISO 7866:1999. |
| v: L'intervalle entre les contrôles périodiques des bouteilles en acier peut être porté à 15 ans : |
| a) avec l'accord de l'autorité (des autorités) compétente(s) du (des) pays où ont lieu le contrôle périodique et le transport; |
| b) conformément aux prescriptions d'un code technique ou d'une norme reconnue(s) par l'autorité compétente, ou de la norme EN 1440:1996 "Bouteilles en acier soudé transportables et rechargeables pour gaz de pétrole liquéfié (GPL) - Requalification périodique". |
| Prescriptions applicables aux rubriques N.S.A. et aux mélanges z : Les matériaux dont sont constitués les récipients à pression et leurs accessoires doivent être compatibles avec le contenu et ne doivent pas réagir avec lui pour former des composés nocifs ou dangereux. La pression d'épreuve et le taux de remplissage doivent être calculés conformément aux prescriptions pertinentes figurant sous (5). Les matières toxiques ayant une CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 ne peuvent être transportées dans des tubes ou des fûts à pression ou CGEM et doivent satisfaire aux prescriptions de la disposition spéciale d'emballage "k". Les récipients à pression contenant des gaz pyrophoriques ou des mélanges inflammables de gaz contenant plus de 1 % de composés pyrophoriques doivent satisfaire aux prescriptions de la disposition spéciale d'emballage "q". Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter tout risque de réactions dangereuses (par exemple, polymérisation ou décomposition) pendant le transport. Une stabilisation doit être effectuée ou un inhibiteur doit être rajouté, si nécessaire. Pour les mélanges contenant le No ONU 1911, diborane, la pression de remplissage doit être telle que, en cas de décomposition complète du diborane, les deux tiers de la pression d'épreuve du récipient à pression ne soient pas dépassés. |
| (10) Il est réputé satisfait aux prescriptions applicables de la présente instruction d'emballage si les normes suivantes sont appliquées : |
| Prescriptions applicables | Référence | Titre du document |
| (9) (p) | EN 1801:1998 | Bouteilles à gaz transportables - Conditions de remplissage pour les bouteilles d'acétylène individuelles (y compris la liste des masses poreuses admises) |
| (9) (p) | EN 12755:2000 | Bouteilles à gaz transportables - Conditions de remplissage pour cadres d'acétylène |

| P200 | INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite) | P200 |
| --- | --- | --- |
| Tableau 1 : GAZ COMPRIMÉS |
| No ONU | Nom et description | Code de classification | CL50 (en ml/m3) | Bouteilles | Tubes | Fûts à pression | Cadres de bouteilles | Périodicité des épreuves (en années)a | Pression d'épreuve (en bar)b | Pression de service (en bar)b | Dispositions spéciales d'emballage |
| 1002 | AIR COMPRIMÉ | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1006 | ARGON COMPRIMÉ | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1014 | DIOXYDE DE CARBONE ET OXYGÈNE EN MÉLANGE COMPRIMÉ | 1O |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1016 | MONOXYDE DE CARBONE COMPRIMÉ | 1TF | 3760 | X | X | X | X | 5 |  |  | u |
| 1023 | GAZ DE HOUILLE COMPRIMÉ | 1TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  |  |
| 1045 | FLUOR COMPRIMÉ | 1TOC | 185 | X |  |  | X | 5 | 200 | 30 | a, k, n, o |
| 1046 | HÉLIUM COMPRIMÉ | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1049 | HYDROGÈNE COMPRIMÉ | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | d |
| 1056 | KRYPTON COMPRIMÉ | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1065 | NÉON COMPRIMÉ | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1066 | AZOTE COMPRIMÉ | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1071 | GAZ DE PÉTROLE COMPRIMÉ | 1TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  |  |
| 1072 | OXYGÈNE COMPRIMÉ | 1O |  | X | X | X | X | 10 |  |  | s |
| 1612 | TÉTRAPHOSPHATE D'HEXAÉTHYLE ET GAZ COMPRIMÉ EN MÉLANGE | 1T |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1660 | MONOXYDE D'AZOTE (OXYDE NITRIQUE) COMPRIMÉ | 1TOC | 115 | X |  |  | X | 5 | 200 | 50 | k, o |
| 1953 | GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 1TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1954 | GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A. | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 1955 | GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, N.S.A. | 1T |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1956 | GAZ COMPRIMÉ, N.S.A. | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 1957 | DEUTÉRIUM COMPRIMÉ | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | d |
| 1964 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE COMPRIMÉ, N.S.A. | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 1971 | MÉTHANE COMPRIMÉ ou GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) COMPRIMÉ | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1979 | GAZ RARES EN MÉLANGE COMPRIMÉ | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1980 | GAZ RARES ET OXYGÈNE EN MÉLANGE COMPRIMÉ | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1981 | GAZ RARES ET AZOTE EN MÉLANGE COMPRIMÉ | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 2034 | HYDROGÈNE ET MÉTHANE EN MÉLANGE COMPRIMÉ | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | d |
| 2190 | DIFLUORURE D'OXYGÈNE COMPRIMÉ | 1TOC | 2,6 | X |  |  | X | 5 | 200 | 30 | a, k, n, o |
| 2600 | MONOXYDE DE CARBONE ET HYDROGÈNE EN MÉLANGE COMPRIMÉ | 1TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  | d, u |
| 3156 | GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A. | 1O |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 3303 | GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. | 1TO |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3304 | GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 1TC |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3305 | GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 1TFC |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3306 | GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. | 1TOC |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |

____________________

a	Ne s'applique pas aux récipients en matériau composite.

b	Dans les cases laissées en blanc, la pression de service ne doit pas dépasser les deux tiers de la pression d'épreuve.

| P200 | INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite) | P200 |
| --- | --- | --- |
| Tableau 2 : GAZ LIQUÉFIÉS ET GAZ DISSOUS |
| No ONU | Nom et description | Code de classification | CL50 (en ml/m3) | Bouteilles | Tubes | Fûts à pression | Cadres de bouteilles | Périodicité des épreuves (en années)a | Pression d'épreuve (en bar) | Taux de remplissage | Dispositions spéciales d'emballage |
| 1001 | ACÉTYLÈNE DISSOUS | 4F |  | X |  | X |  | 10 | 60 |  | c, p |
| 1005 | AMMONIAC ANHYDRE | 2TC | 4000 | X | X | X | X | 5 | 33 | 0,53 | b, r |
| 1008 | TRIFLUORURE DE BORE | 2TC | 387* | X | X | X | X | 5 | 225 300 | 0,715 0,86 |  |
| 1009 | BROMOTRIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 13B1) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 42 120 250 | 1,13 1,44 1,60 | r r r |
| 1010 | BUTADIÈNE-1,2 STABILISÉ ou | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,59 | r |
|  | BUTADIÈNE-1,3 STABILISÉ ou | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,55 | r |
|  | MÉLANGES DE BUTADIÈNE-1,3 ET D'HYDROCARBURES, STABILISÉS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,50 | r, z |
| 1011 | BUTANE | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,51 | r, v |
| 1012 | BUTYLÈNES EN MÉLANGE ou | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,50 | r, z |
|  | BUTYLÈNE -1 ou | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,53 |  |
|  | CIS-BUTYLÈNE -2 ou | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,55 |  |
|  | TRANS-BUTYLÈNE-2 | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,54 |  |
| 1013 | DIOXYDE DE CARBONE | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | r r |
| 1015 | DIOXYDE DE CARBONE ET PROTOXYDE D'AZOTE EN MÉLANGE | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 250 | 0,75 | r |
| 1017 | CHLORE | 2TC | 293 | X | X | X | X | 5 | 22 | 1,25 | a, r |
| 1018 | CHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 22) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 29 | 1,03 | r |
| 1020 | CHLOROPENTAFLUORÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 115) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 25 | 1,08 | r |
| 1021 | CHLORO-1 TÉTRAFLUORO-1,2,2,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 124) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 1,20 | r |
| 1022 | CHLOROTRIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 13) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 100 120 190 250 | 0,83 0,90 1,04 1,10 | r r r r |
| 1026 | CYANOGÈNE | 2TF | 350 | X | X | X | X | 5 | 100 | 0,70 | r, u |
| 1027 | CYCLOPROPANE | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 20 | 0,53 | r |
| 1028 | DICHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 12) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,15 | r |
| 1029 | DICHLOROFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 21) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,23 | r |
| 1030 | DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 152a) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 0,79 | r |
| 1032 | DIMÉTHYLAMINE ANHYDRE | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,59 | b, r |
| 1033 | ÉTHER MÉTHYLIQUE | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 0,58 | r |
| 1035 | ÉTHANE | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 95 120 300 | 0,25 0,29 0,39 | r r r |
| 1036 | ÉTHYLAMINE | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,61 | b, r |
| 1037 | CHLORURE D'ÉTHYLE | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,80 | a, r |
| 1039 | ÉTHER MÉTHYLÉTHYLIQUE | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,64 | r |
| 1040 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE ou OXYDE D'ÉTHYLÈNE AVEC DE L'AZOTE sous pression maximale totale de 1 Mpa (10 bar) à 50 °C | 2TF | 2900* | X | X | X | X | 5 | 15 | 0,78 | l, r |
| 1041 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE, contenant plus de 9 % mais pas plus de 87 % d'oxyde d'éthylène | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | r r |
| 1043 | ENGRAIS EN SOLUTION, contenant de l'ammoniac non combiné | 2A |  | X | X | X |  | 5 |  |  | b, z |
|  |  | [RID] TRANSPORT INTERDIT |
| 1048 | BROMURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | 2TC | 2860 | X | X | X | X | 5 | 60 | 1,54 | a, d, r |
| 1050 | CHLORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | 2TC | 2810 | X | X | X | X | 5 | 100 120 150 200 | 0,30 0,56 0,67 0,74 | a, d, r a, d, r a, d, r a, d, r |
| 1053 | SULFURE D'HYDROGÈNE | 2TF | 712 | X | X | X | X | 5 | 55 | 0,67 | d, r, u |
| 1055 | ISOBUTYLÈNE | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,52 | r |
| 1058 | GAZ LIQUÉFIÉS ininflammables additionnés d'azote, de dioxyde de carbone ou d'air | 2A |  | X | X | X | X | 10 | pression d'épreuve = 1,5 x pression de service | r |
| 1060 | MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | c, r, z |
|  | Propadiène contenant 1 à 4 % de méthylacétylène |  |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 0,52 | c, r |
|  | Mélange P1 |  |  | X | X | X | X | 10 | 30 | 0.49 | c, r |
|  | Mélange P2 |  |  | X | X | X | X | 10 | 24 | 0.47 | c, r |
| 1061 | MÉTHYLAMINE ANHYDRE | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 13 | 0,58 | b, r |
| 1062 | BROMURE DE MÉTHYLE | 2T | 850 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,51 | a |
| 1063 | CHLORURE DE MÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 40) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 17 | 0,81 | a, r |
| 1064 | MERCAPTAN MÉTHYLIQUE | 2TF | 1350 | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,78 | d, r, u |
| 1067 | TÉTROXYDE DE DIAZOTE (DIOXYDE D'AZOTE) | 2TOC | 115 | X |  | X |  | 5 | 10 | 1,30 | k |
| 1069 | CHLORURE DE NITROSYLE | 2TC | 35 | X |  | X |  | 5 | 13 | 1,10 | k, r |
| 1070 | PROTOXYDE D'AZOTE | 2O |  | X | X | X | X | 10 | 180 225 250 | 0,68 0,74 0,75 |  |
| 1075 | GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | v, z |
| 1076 | PHOSGÈNE | 2TC | 5 | X | X | X |  | 5 | 20 | 1,23 | k, r |
| 1077 | PROPYLÈNE | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 30 | 0,43 | r |
| 1078 | GAZ FRIGORIFIQUE, N.S.A. (GAZ RÉFRIGÉRANT, N.S.A.) | 2A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |
|  | Mélange F1 |  |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 1,23 |  |
|  | Mélange F2 |  |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,15 |  |
|  | Mélange F3 |  |  | X | X | X | X | 10 | 29 | 1,03 |  |
| 1079 | DIOXYDE DE SOUFRE | 2TC | 2520 | X | X | X | X | 5 | 14 | 1,23 | r |
| 1080 | HEXAFLUORURE DE SOUFRE | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 70 140 160 | 1,04 1,33 1,37 | r r r |
| 1081 | TÉTRAFLUORÉTHYLÈNE STABILISÉ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 200 |  | m, o, r |
| 1082 | TRIFLUOROCHLORÉTHYLÈNE STABILISÉ | 2TF | 2000 | X | X | X | X | 5 | 19 | 1,13 | r, u |
| 1083 | TRIMÉTHYLAMINE ANHYDRE | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,56 | b, r |
| 1085 | BROMURE DE VINYLE STABILISÉ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,37 | a, r |
| 1086 | CHLORURE DE VINYLE STABILISÉ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 0,81 | a, r |
| 1087 | ÉTHER MÉTHYLVINYLIQUE STABILISÉ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,67 | r |
| 1581 | BROMURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE | 2T | 850 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,51 | a |
| 1582 | CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE | 2T | * | X | X | X | X | 5 | 17 | 0,81 | a |
| 1589 | CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉ | 2TC | 80 | X |  | X |  | 5 | 20 | 1,03 | k |
| 1741 | TRICHLORURE DE BORE | 2TC | 2541 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,19 | r |
| 1749 | TRIFLUORURE DE CHLORE | 2TOC | 299 | X | X | X | X | 5 | 30 | 1,40 | a |
| 1858 | HEXAFLUOROPROPYLÈNE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1216) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,11 | r |
| 1859 | TÉTRAFLUORURE DE SILICIUM | 2TC | 450 | X | X | X | X | 5 | 200 300 | 0,74 1,10 |  |
| 1860 | FLUORURE DE VINYLE STABILISÉ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 250 | 0,64 | a, r |
| 1911 | DIBORANE | 2TF | 80 | X |  | X |  | 5 | 250 | 0,07 | d, k, o |
| 1912 | CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLORURE DE MÉTHYLÈNE EN MÉLANGE | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 17 | 0,81 | a, r |
| 1952 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE, contenant au plus 9 % d'oxyde d'éthylène | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | r r |
| 1958 | DICHLORO-1,2 TÉTRAFLUORO-1,1,2,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 114) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,30 | r |
| 1959 | DIFLUORO-1,1 ÉTHYLÈNE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1132a) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 250 | 0,77 | r |
| 1962 | ÉTHYLÈNE | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 225 300 | 0,34 0,37 |  |
| 1965 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A. | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  | b | r, t [ADR seulement], v, z |
|  | Mélange A |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 0,50 |  |
|  | Mélange A01 |  |  |  |  |  |  | 10 | 15 | 0,49 |  |
|  | Mélange A02 |  |  |  |  |  |  | 10 | 15 | 0,48 |  |
|  | Mélange A0 |  |  |  |  |  |  | 10 | 15 | 0,47 |  |
|  | Mélange A1 |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 0,46 |  |
|  | Mélange B1 |  |  |  |  |  |  | 10 | 25 | 0,45 |  |
|  | Mélange B2 |  |  |  |  |  |  | 10 | 25 | 0,44 |  |
|  | Mélange B |  |  |  |  |  |  | 10 | 25 | 0,43 |  |
|  | Mélange C |  |  |  |  |  |  | 10 | 30 | 0,42 |  |
| 1967 | GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, N.S.A. | 2T |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1968 | GAZ INSECTICIDE, N.S.A. | 2A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |
| 1969 | ISOBUTANE | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,49 | r, v |
| 1973 | CHLORODIFLUOROMÉTHANE ET CHLOROPENTAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE, à point d'ébullition fixe, contenant environ 49 % de chlorodifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 502) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 31 | 1,05 | r |
| 1974 | BROMOCHLORODIFLUORO-MÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 12B1) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,61 | r |
| 1975 | MONOXYDE D'AZOTE ET TÉTROXYDE DE DIAZOTE EN MÉLANGE (MONOXYDE D'AZOTE ET DIOXYDE D'AZOTE EN MÉLANGE) | 2TOC | 115 | X | X | X |  | 5 |  |  | k, z |
| 1976 | OCTAFLUOROCYCLOBUTANE (GAZ RÉFRIGÉRANT RC 318) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 11 | 1,34 | r |
| 1978 | PROPANE | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 25 | 0,42 | r, v |
| 1982 | TÉTRAFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 14) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 200 300 | 0,62 0,94 |  |
| 1983 | CHLORO-1 TRIFLUORO-2,2,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 133a) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,18 | r |
| 1984 | TRIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 23) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,87 0,95 | r r |
| 2035 | TRIFLUORO-1,1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 143a) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 35 | 0,75 | r |
| 2036 | XÉNON | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 130 | 1,24 |  |
| 2044 | DIMÉTHYL-2,2 PROPANE | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,53 | r |
| 2073 | AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE de densité inférieure à 0,880 à 15 °C | 4A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | contenant plus de 35 % mais au maximum 40 % d'ammoniac |  |  | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,80 | b |
|  | contenant plus de 40 % mais au maximum 50 % d'ammoniac |  |  | X | X | X | X | 5 | 12 | 0,77 | b |
| 2188 | ARSINE | 2TF | 20 | X |  | X |  | 5 | 42 | 1,10 | d, k |
| 2189 | DICHLOROSILANE | 2TFC | 314 | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,90 |  |
| 2191 | FLUORURE DE SULFURYLE | 2T | 3020 | X | X | X | X | 5 | 50 | 1,10 | u |
| 2192 | GERMANEc | 2TF | 620* | X | X | X | X | 5 | 250 | 1,02 | d, r |
| 2193 | HEXAFLUORÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 116) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 200 | 1,10 |  |
| 2194 | HEXAFLUORURE DE SÉLÉNIUM | 2TC | 50 | X |  | X |  | 5 | 36 | 1,46 | k, r |
| 2195 | HEXAFLUORURE DE TELLURE | 2TC | 25 | X |  | X |  | 5 | 20 | 1,00 | k, r |
| 2196 | HEXAFLUORURE DE TUNGSTÈNE | 2TC | 160* | X |  | X |  | 5 | 10 | 2,70 | a, k, r |
| 2197 | IODURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | 2TC | 2860 | X | X | X | X | 5 | 23 | 2,25 | a, d, r |
| 2198 | PENTAFLUORURE DE PHOSPHORE | 2TC | 190* | X |  | X |  | 5 | 200 300 | 0,90 1,34 | k k |
| 2199 | PHOSPHINEc | 2TF | 20 | X |  | X |  | 5 | 225 250 | 0,30 0,45 | d, k, r d, k, r |
| 2200 | PROPADIÈNE STABILISÉ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 0,50 | r |
| 2202 | SÉLÉNIURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | 2TF | 2 | X |  | X |  | 5 | 31 | 1,60 | k |
| 2203 | SILANEc | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 225 250 | 0,32 0,36 | d, q d, q |
| 2204 | SULFURE DE CARBONYLE | 2TF | 1700 | X | X | X | X | 5 | 26 | 0,84 | r, u |
| 2417 | FLUORURE DE CARBONYLE | 2TC | 360 | X | X | X | X | 5 | 200 300 | 0,47 0,70 |  |
| 2418 | TÉTRAFLUORURE DE SOUFRE | 2TC | 40 | X |  | X |  | 5 | 30 | 0,91 | k, r |
| 2419 | BROMOTRIFLUORÉTHYLÈNE | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,19 | r |
| 2420 | HÉXAFLUORACÉTONE | 2TC | 470 | X | X | X | X | 5 | 22 | 1,08 | r |
| 2421 | TRIOXYDE D'AZOTE | 2TOC | TRANSPORT INTERDIT |
| 2422 | OCTAFLUOROBUTÈNE-2 (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1318) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 1,34 | r |
| 2424 | OCTAFLUOROPROPANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 218) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 25 | 1,09 | r |
| 2451 | TRIFLUORURE D'AZOTE | 2O |  | X | X | X | X | 10 | 200 300 | 0,50 0,75 |  |
| 2452 | ÉTHYLACÉTYLÈNE STABILISÉ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,57 | c, r |
| 2453 | FLUORURE D'ÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 161) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 30 | 0,57 | r |
| 2454 | FLUORURE DE MÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 41) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 300 | 0,36 | r |
| 2455 | NITRITE DE MÉTHYLE | 2A | TRANSPORT INTERDIT |
| 2517 | CHLORO-1 DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 142b) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,99 | r |
| 2534 | MÉTHYLCHLOROSILANE | 2TFC | 600 | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |
| 2548 | PENTAFLUORURE DE CHLORE | 2TOC | 122 | X |  | X |  | 5 | 13 | 1,49 | a, k |
| 2599 | CHLOROTRIFLUOROMÉTHANE ET TRIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE contenant environ 60 % de chlorotrifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 503) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 31 42 100 | 0,11 0,20 0,66 | r r r |
| 2601 | CYCLOBUTANE | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,63 | r |
| 2602 | DICHLORODIFLUOROMÉTHANE ET DIFLUORÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE contenant environ 74 % de dichlorodifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 500) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,01 | r |
| 2676 | STIBINE | 2TF | 20 | X |  | X |  | 5 | 20 | 1,20 | k, r |
| 2901 | CHLORURE DE BROME | 2TOC | 290 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,50 | a |
| 3057 | CHLORURE DE TRIFLUORACÉTYLE | 2TC | 10* | X | X | X |  | 5 | 17 | 1,17 | k, r |
| 3070 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DICHLORODIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE, contenant au plus 12,5 % d'oxyde d'éthylène | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,09 | r |
| 3083 | FLUORURE DE PERCHLORYLE | 2TO | 770 | X | X | X | X | 5 | 33 | 1,21 | k, u |
| 3153 | ÉTHER PERFLUORO (MÉTHYLVINYLIQUE) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 20 | 0,75 | r |
| 3154 | ÉTHER PERFLUORO (ÉTHYLVINYLIQUE) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,98 | r |
| 3157 | GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A. | 2O |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 3159 | TÉTRAFLUORO-1,1,1,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 134a) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,04 | r |
| 3160 | GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 2TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |
| 3161 | GAZ LIQUÉFIÉ INFLAMMABLE, N.S.A. | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |
| 3162 | GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, N.S.A. | 2T |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3163 | GAZ LIQUÉFIÉ, N.S.A. | 2A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |
| 3220 | PENTAFLUORÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 125) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 49 36 | 0,95 0,72 | r r |
| 3252 | DIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 32) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 48 | 0,78 | r |
| 3296 | HEPTAFLUOROPROPANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 227) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 15 | 1,2 | r |
| 3297 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET CHLOROTÉTRAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE, contenant au plus 8,8 % d'oxyde d'éthylène | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,16 | r |
| 3298 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET PENTAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE, contenant au plus 7,9 % d'oxyde d'éthylène | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 26 | 1,02 | r |
| 3299 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET TÉTRAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE, contenant au plus 5,6 % d'oxyde d'éthylène | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 17 | 1,03 | r |
| 3300 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE, contenant au plus 87 % d'oxyde d'éthylène | 2TF | plus de 2 900 | X | X | X | X | 5 | 28 | 0,73 | r |
| 3307 | GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. | 2TO |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3308 | GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 2TC |  | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |
| 3309 | GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 2TFC |  | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |
| 3310 | GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. | 2TOC |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3318 | AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE de densité inférieure à 0,880 à 15 °C, contenant plus de 50 % d'ammoniac | 4TC |  | X | X | X | X | 5 |  |  | b |
| 3337 | GAZ RÉFRIGÉRANT R 404A | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 36 | 0,82 | r |
| 3338 | GAZ RÉFRIGÉRANT R 407A | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 36 | 0,94 | r |
| 3339 | GAZ RÉFRIGÉRANT R 407B | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 38 | 0,93 | r |
| 3340 | GAZ RÉFRIGÉRANT R 407C | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 35 | 0,95 | r |
| 3354 | GAZ INSECTICIDE INFLAMMABLE, N.S.A. | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |
| 3355 | GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 2TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |
| 3374 | ACÉTYLÈNE SANS SOLVANT | 2F |  | X |  | X |  | 5 | 60 |  | c, p |

________________

a	Ne s'applique pas aux récipients en matériau composite.

b	Pour les mélanges du No ONU 1965 la masse maximale admissible du contenu par litre de capacité est la suivante :

c	Considéré comme un gaz pyrophorique.

| P200 | INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite) | P200 |
| --- | --- | --- |
| Tableau 3 : MATIÈRES N'APPARTENANT PAS À LA CLASSE 2 |
| No ONU | Nom et description | Classe ou division | Code de classement | CL50 (en ml/m3) | Bouteilles | Tubes | Fûts à pression | Cadres de bouteilles | Périodicité des épreuves (en années)a | Pression d'épreuve (en bar) | Taux de remplissage | Dispositions spéciales d'emballage |
| 1051 | CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ contenant moins de 3 % d'eau | 6.1 | TF1 | 140 | X |  | X |  | 5 | 100 | 0,55 | k |
| 1052 | FLUORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | 8 | CT1 | 966* | X | X | X |  | 5 | 10 | 0,84 |  |
| 1745 | PENTAFLUORURE DE BROME | 5.1 | OTC | 25* | X |  | X |  | 5 | 10 | ** | k |
| 1746 | TRIFLUORURE DE BROME | 5.1 | OTC | 180 | X |  | X |  | 5 | 10 | ** | k |
| 2495 | PENTAFLUORURE D'IODE | 5.1 | OTC | 120 | X |  | X |  | 5 | 10 | ** | k |

____________________

a	Ne s'applique pas aux récipients en matériau composite.

* 	Cette valeur de CL50 doit être revue.

** 	Un creux minimum de 8 % (volume) est requis.

4.1.4.1	P601	Ajouter une nouvelle disposition spéciale d'emballage spécifique au RID et à l'ADR comme suit:

"RR3	On ne doit utiliser que des récipients qui satisfont à une des prescriptions particulières (PR) énumérées au 4.1.4.4.".

4.1.4.4 		Ajouter dans le tableau la prescription particulière suivante :

| Code de la prescription | Nos ONU concernés | Prescriptions applicables en matière de fabrication, d'épreuves, de remplissage et de marquage |
| --- | --- | --- |
| PR7 | 1614 | Le cyanure d’hydrogène liquide, stabilisé, quant il est complètement absorbé par une masse poreuse inerte, doit être emballé dans des récipients métalliques d’une capacité de 7,5 litres aux plus, placés dans des caisses en bois de telle manière qu’ils ne puissent entrer en contact entre eux. De tels emballages combinés doivent satisfaire aux conditions suivantes : les récipients doivent être éprouvés à une pression d’au moins 0,6 MPa (6 bar) (pression manométrique); les récipients doivent être complètement remplis de la matière poreuse, qui ne doit pas s’affaisser ou former de vides dangereux même après un usage prolongé et en cas de secousses, même à une température pouvant atteindre 50 °C; la date de remplissage sera indiquée de façon durable sur le couvercle de chaque récipient; les emballages combinés doivent être éprouvés et agréés selon 6.1.5.21 pour le groupe d’emballage I; un colis ne doit pas peser plus de 120 kg. |

4.1.6.5	Biffer le paragraphe et renuméroter le paragraphe 4.1.6.6 existant 4.1.6.5.

4.1.6.6	Insérer les paragraphes suivants (l'ancien 4.1.6.6 étant devenu le 4.1.6.5 et l'ancien 4.1.6.7 étant devenu le 4.1.6.10):

"4.1.6.6	Les récipients à pression non rechargeables doivent :

a)	être transportés dans un emballage extérieur, par exemple une caisse, ou une harasse ou des bacs à housse rétractable ou extensible;

b)	avoir une contenance (en eau) inférieure ou égale à 1,25 litre lorsqu'ils sont remplis d'un gaz inflammable ou toxique;

c)	ne pas être utilisés pour les gaz toxiques ayant une CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3; et

d)	ne pas subir de réparation après leur mise en service.

4.1.6.7	Les récipients à pression ne peuvent subir de réparation pour les défauts suivants :

a)	fissures des soudures ou autres défauts des soudures;

b)	fissures des parois;

c)	fuites ou défectuosités du matériau constituant les parois, le dessus ou le dessous du récipient.

4.1.6.8	Un récipient à pression ne peut pas être présenté au remplissage :

a)	s'il est endommagé au point que son intégrité ou celle de son équipement de service puisse en souffrir;

b)	si lui et son équipement de service ont été examinés et déclarés en mauvais état de fonctionnement; et

c)	si les marques prescrites relatives à l'agrément, aux dates des épreuves et au remplissage ne sont pas lisibles;

4.1.6.9	Un récipient à pression chargé ne peut être présenté au transport :

a)	s'il fuit;

b)	s'il est endommagé au point que son intégrité ou celle de son équipement de service puisse en souffrir;

c)	si lui et son équipement de service ont été examinés et déclarés en mauvais état de fonctionnement; et

d)	si les marques prescrites relatives à l'agrément, aux dates des épreuves et au remplissage ne sont pas lisibles.".

_________________

# Footnotes

* Cette valeur CL50 doit être revue.

* Cette valeur de CL50 doit être revue.

* Cette valeur de CL50 doit être revue.

* Cette valeur de CL50 doit être revue.

* Cette valeur de CL50 doit être revue.

# Text boxes

Propane

commercial

Butane commercial

Masse volumique à 50 °C

en kg/l

Masse maximale admissible de contenu par litre de capacité en kg/l

0,525

0,516

0,505

0,495

0,485

0,474

0,463

0,450

0,440

0,50

0,49

0,48

0,47

0,46

0,45

0,44

0,43

0,42

A

A01

A02

A0

A1

B1

B2

B

C