3.2	Rubrique 1986, dernière position : cette dernière position doit être remplacée par les deux positions nouvelles suivantes :

| 1986 | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, n.s.a. (…) p.e. ( 23 °C p.ébullition ( 115 °C | 3, 17° b) | 3 + 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | non | T43) | II B4) | + | + | + | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1986 | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, n.s.a. (…) p.e. ( 23 °C p.ébullition ( 115 °C | 3, 32° c) | 3 + 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | non | T43) | II B4) | + | + | + | 1 |

4.	Nouvelles rubriques ou positions :

4.1	Nouvelles rubriques à ajouter

| 1276 | ACÉTATE DE N-PROPYLE | 3, 3° b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,88 | 3 | oui | T1 | II A | + | + | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3276 | NITRILES TOXIQUES, n.s.a. (2-méthylgluta-ronitrile) | 6.1, 12° b) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 10 | 95 | 0,95 | 2 | non | - | - | - | - | + | 2 |

4.2	Les rubriques existantes suivantes : 1663 ; 1664, 2ème position ; 1708, 3ème position ; 1750 ; 1987, dernière position ; 2076 ; 2078 ; 2215 ; 2280 ; 2312 ; 2321 ; 2811, les 2 positions, doivent être dédoublées par les nouvelles positions suivantes :

| 1663 | NITROPHÉNOLS | 6.1, 12° c) | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | non | - | - | - | - | + | 0 | 7; 17; 20: + 85 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1664 | NITROTOLUÈNES (p-nitrotoluène, fondu) | 6.1, 12° b) | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,16 | 2 | non | - | - | - | - | + | 2 | 7; 17; 20: + 88 °C |
| 1750 | ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION | 6.1, 27° b) | 6.1 + 8 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,58 | 2 | non | - | - | - | - | + | 2 | 7; 17; 20: + 111 °C |
| 1987 | ALCOOLS INFLAMMABLES, n.s.a.,(cyclohexanol) | 3, 31° c) | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 | 0,95 | 3 | oui | - | - | - | - | - | 1 | 7; 17; 20: + 53 °C |
| 2076 | CRÉSOLS | 6.1, 27° b) | 6.1 + 8 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,03- 1,05 | 2 | non | - | - | - | - | + | 2 | 7; 17; 20: + 70 °C |
| 2078 | DIISOCYANATE DE TOLUÈNE ET MÉLANGES ISOMÈRES (diiso-cyanate de toluène-2,4) | 6.1, 19° b) | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,22 | 2 | non | - | - | - | - | + | 2 | 2; 7; 8; 17; 20: + 112 °C |
| 2215 | ANHYDRIDE MALÉIQUE | 8, 31° c) | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,93 | 3 | oui | - | - | - | - | - | 0 | 7; 17; 20: + 88 °C |
| 2280 | HEXAMÉTHYLÈ-NEDIAMINE, fondue | 8, 52° c) | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,83 | 3 | oui | - | - | - | - | - | 0 | 7; 17; 20: + 70° C |
| 2312 | PHÉNOL FONDU | 6.1, 24° b)1. | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,07 | 2 | non | - | - | - | - | + | 2 | 7; 17; 20: + 67 °C |
| 2321 | TRICHLORO-BENZÈNES LIQUIDES (1,2,4-trichlorobenzène) | 6.1, 15° c) | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,45 | 2 | non | - | - | - | - | + | 0 | 7; 17; 20: + 95 °C |

| 2811 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, n.s.a., (1,2,3-trichlorobenzène, fondu) | 6.1, 25°c) | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | non | - | - | - | - | + | 0 | 7; 17; 20: + 111 °C; 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2811 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, n.s.a., (1,3,5-trichlorobenzène, fondu) | 6.1, 25°c) | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | non | - | - | - | - | + | 0 | 7; 17; 20: + 92 °C; 22 |

ANNEXE D.1

PRESCRIPTIONS TRANSITOIRES

Ajouter les rubriques suivantes :

| Tableau des prescriptions transitoires |
| --- |
| Marginal | Objet | Délai et dispositions complémentaires |
| 210 014 | Coupe-flammes Soupape de dégagement à grande vitesse Test selon la norme européenne EN 12 874 (1998) | N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service : Les coupe-flammes et les soupapes de dégagement à grande vitesse doivent être d'un type agréé par l'autorité compétente pour l'usage prévu. |
| 210 282 | Certificat d'agrément pour bateaux deshuileurs | Renouvellement du certificat d'agrément, toutefois avant le 01.01.2003 |
| 210 419 | Inertisation bateaux du type N | 31.12.2010 |
| 321 200 331 200 | Protection des collecteurs contre la corrosion | N.R.T. |
| 311 211 (2)d) 321 211 (2)d) | Etais entre la coque et les citernes à cargaison | N.R.T. |
| 321 221 (1)e) 331 221 (1)e) | Instrument pour mesurer la pression dans la citerne à cargaison | Renouvellement du certificat d'agrément après le 01.01.2001. Jusqu'au 31.12.2010 à bord des bateaux en service qui ne transportent pas de matières pour lesquelles l'observation 5, 6 ou 7 est mentionnée dans la colonne 20 de la liste des matières de l'Appendice 4, l'instrument pour mesurer la pression dans la citerne à cargaison est conforme aux prescriptions lorsque le collecteur de gaz est muni d'un tel instrument à ses extrémités avant et arrière. |
| 331 221 (5)b) | Déclencheur selon marginal 331 221 (1) d) | Renouvellement du certificat d'agrément après le 01.01.1999. |
| 331 221 (5) c) | Embout de raccordement selon Norme EN 12827 | 31.12.2002 |
| 331 221 (5) c) | Dispositif de sectionnement rapide de l'avitaillement | 31.12.2003 |
| 311 221 (7) 321 221 (7) 331 221 (7) | Alarmes pour dépression ou surpression dans les citernes à cargaison en cas de transport de matières sans l'observation 5 dans la colonne 20 de la liste des matières (Appendice 4) | N.R.T. |
| 321 221 (7) 331 221 (7) | Alarmes pour dépression ou surpression dans les citernes à cargaison en cas de transport de matières avec l'observation 5 dans la colonne 20 de la liste des matières (Appendice 4) | N.R.T. Les bateaux munis d'un certificat d'agrément valable au 31.12.2000 doivent répondre à ces prescriptions au plus tard le 31.12.2010. |
| 311 221 (7) 321 221 (7) 331 221 (7) | Alarmes pour la température dans les citernes à cargaison | N.R.T. |
| 321 222 (5) a) b) c) d) | coupe-flammes ou soupapes ou conduite d'évacuation de gaz individuelle ou dispositifs de sectionnement | N.R.T. Les bateaux munis d'un certificat d'agrément valable au 31.12.1998 doivent répondre à ces prescriptions au plus tard le 31.12.2010. |
| 331 222 (5) a) b) c) d) | coupe-flammes ou soupapes ou conduite d'évacuation de gaz individuelle ou dispositifs de sectionnement | N.R.T. Les bateaux munis d'un certificat d'agrément valable au 31.12.1998 doivent répondre à ces prescriptions au plus tard le 31.12.2010. |
| 321 222 (5)a) | Installation d'extinction d'incendie | 31.12.2010 |
| 311 232 (2) 321 232 (2) 331 232 (2) | Orifices des tuyauteries d'aération à 0,50 m au-dessus du pont | N.R.T. |

A la fin des prescriptions transitoires, ajouter le texte suivant :

"Observation 5 :

A bord des bateaux-citernes en service le démontage des gattes fixes des coupe-flammes est admis en cas de transport de matières pour lesquelles l'observation 5 est inscrite dans la colonne 20 de la liste des matières (Appendice 4 de l'Annexe B.2). Cette prescription transitoire est valable jusqu'au 31.12.2010.

Observations 6 et 7 :

A bord des bateaux-citernes en service le chauffage des collecteurs de gaz et des soupapes de dépression et de surpression n'est pas nécessaire en cas de transport de matières pour lesquelles l'observation 6 ou 7 est inscrite dans la colonne 20 de la liste des matières (Appendice 4 de l'Annexe B.2). Cette prescription transitoire est valable jusqu'au 31 décembre 2010.

A bord des bateaux munis de coupe-flammes avec gattes fixes ces gattes peuvent être démontées en cas de transport de matières susmentionnées. Cette prescription transitoire est valable jusqu'au

31 décembre 2010."

________________