Distr.
GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/C.3/2002/27
5 avril 2002

FRANÇAIS
Original: ANGLAIS

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT
DES MARCHANDISES DANGEREUSES 
ET DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ
DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du transport
des marchandises dangereuses
(Vingt et unième session, 1er-10 juillet 2002,
point 3 d) de l’ordre du jour)

MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIFS, MATIÈRES AUTORÉACTIVES
ET PEROXYDES ORGANIQUES

Propositions diverses

Proposition de présentation rationalisée de la liste des peroxydes
organiques déjà classés (tableau 2.5.3.2.4)

Communication de l’International Council of Chemical Associations (ICCA)

1.	Introduction

  - Proposition antérieure (ST/SG/AC.10/C.3/2001/47)

La proposition ST/SG/AC.10/C.3/2001/47 de l’ICCA a été adoptée en principe à la vingtième session du Sous-Comité, en décembre 2001, mais certains représentants ont demandé à l’examiner plus longuement. L’ICCA a accédé à cette demande et a offert de présenter, pour la session de juillet 2002, une proposition modifiée qui devrait comprendre les observations pertinentes formulées sur des points de détail, et non sur les principes, qui auront été portées à l’attention de l’expert de l’ICCA dans les délais.

La présente proposition comprend le texte de la proposition originale (ST/SG/AC.10/C.3/2002/47), les observations reproduites dans le document UN/SCETDG/20/Inf.10/Rev.1 et les observations reçues de différentes délégations.

1.2	Introduction à la proposition actuelle (fondée sur la proposition ST/SG/AC.10/C.3/2001/47)

Voilà de nombreuses années que les listes détaillées des peroxydes organiques et des matières autoréactives font partie du Règlement type concernant le transport des marchandises dangereuses. Or, au cours de la session de juillet 1999, l’expert du Royaume-Uni a émis des doutes quant à la nécessité de ces listes (ST/SG/AC.10/C.3/32, par. 104). Les professionnels et certains représentants ont estimé au contraire que ces listes étaient indispensables. Les arguments suivants (parmi d’autres) montrent pourquoi il est préférable (voire essentiel) de conserver ces listes dans le Règlement type. Pour les peroxydes organiques et pour les matières autoréactives, les rubriques génériques ne sont pas des rubriques n.s.a. Dans le cas des rubriques génériques de peroxydes organiques et de matières autoréactives, les conditions de transport prescrites ne sont pas indiquées, alors qu’elles le sont pour les rubriques n.s.a. La méthode d’emballage attribuée, la température de régulation et la température critique, des observations sur la concentration, l’étiquette de risque subsidiaire, le diluant spécial, etc., sont mentionnés dans les tableaux (30 observations sont actuellement en usage pour les peroxydes organiques). Le diagramme de décision aux fins de classement ne peut pas couvrir tous ces aspects. Les conditions de transport des différentes matières doivent être approuvées séparément par le Comité d’experts de l’ONU, organe indépendant, puis incorporées dans les règlements de transport à l’échelle mondiale ainsi que dans ceux qui concernent l’entreposage. La suppression des tableaux conduirait à a) l’absence d’une liste de référence et peut-être à l’obligation de recommencer les épreuves et le classement et pour l’autorité compétente de redélivrer des agréments, b) l’absence d’une référence disponible et agréée à l’intention des inspecteurs, c) la réticence des expéditeurs à accepter les peroxydes organiques et les matières autoréactives, et d) l’absence d’une liste à jour des règlements (à l’échelle mondiale) qui contiennent déjà la liste actuelle.

Étant donné que le tableau des peroxydes s’allonge au fil des années, l’ICCA et le CEFIC se sont proposés pour rationaliser cette liste et réduire autant que possible le nombre de produits qui y figurent. La présente proposition contient les résultats de leurs travaux. Le projet de proposition a été de nouveau présenté au Groupe de travail des matières énergétiques et comburantes OCDE-IGUS (Paris, mars 2002) et aux associations intéressées de fabricants de peroxydes organiques aux États-Unis d’Amérique, en Europe et au Japon.

Pour des raisons de commodité, le tableau sera disponible (par voie électronique) sous le format de l’IMDG, du Département des transports (États-Unis), de l’ADR et du RID.

2.	Propositions de principe concernant la rationalisation des peroxydes organiques (tableau 2.5.3.2.4)

Les propositions de principe suivantes visent à rationaliser le tableau 2.5.3.2.4:

Proposition de principe 1

Supprimer dans la liste tous les peroxydes organiques dont le transport en GRV (méthode d’emballage N) et en citernes (méthode d’emballage M) est autorisé.

Motifs: Par suite de l’introduction dans le Règlement type des instructions d’emballage relatives aux GRV et aux citernes mobiles, les peroxydes organiques dont le transport en GRV et/ou en citernes est autorisé sont énumérés dans l’instruction d’emballage IBC520 et/ou T23 aux fins de simplification. La répétition de ces peroxydes organiques dans le tableau 2.5.3.2.4 peut même prêter à confusion, parce que la température de régulation requise dans un GRV ou une citerne peut différer de celle requise dans un emballage.

Il est proposé d’inclure des références pertinentes dans les paragraphes 2.5.3 (Division 5.2 – Peroxydes organiques) et 4.1.7.2.1 (Transport en GRV). Pour le transport en citernes mobiles, la référence figure déjà au paragraphe 4.2.1.13.15.

Afin d’être cohérent, il est proposé d’inclure les mêmes références pertinentes pour les matières autoréactives de la division 4.1.

Proposition de principe 2

Supprimer dans la liste les rubriques qui ne sont plus employées.

Tout peroxyde organique supprimé peut être réintroduit dès qu’il le faut, sans épreuve de classement, le classement étant celui qui est donné dans la douzième édition du Règlement type. Par ailleurs, les résultats d’épreuve des rubriques supprimées sont recueillis et distribués au moyen de Datatop, base de données sur les résultats d’épreuve des peroxydes organiques, établie par TNO-PML aux Pays-Bas.

Motifs: Au début, un certain nombre de produits ont été inclus dans la liste alors qu’ils étaient encore en cours de mise au point. Après consultation de tous les professionnels concernés, à l’échelle mondiale, il est proposé d’en supprimer beaucoup.

Proposition de principe 3

Regrouper dans la liste toutes les rubriques dont les concentrations et/ou le classement sont les mêmes, mettre à jour le classement sur la base de (nouveaux) résultats d’épreuve et introduire de nouvelles rubriques.

Motifs: Un certain nombre de produits figurant sur la liste peuvent être regroupés parce que leurs concentrations sont les mêmes, que le classement (du type B au type G) suggère un regroupement sur la base des résultats d’épreuve et/ou que les diluants indiqués peuvent être regroupés. Certains nouveaux produits sont actuellement transportés alors qu’ils ne figurent pas sur la liste.

Pour des raisons de commodité, une colonne supplémentaire contenant un numéro d’ordre pour chaque préparation de peroxyde organique a été ajoutée dans le tableau 2.5.3.2.4, annexe 1. Les modifications proposées y ont été indiquées. Les motifs qui ont conduit à ces propositions de modification sont donnés à la section 3.3, avec un renvoi au peroxyde organique concerné.

3.	Propositions

3.1	Propositions fondées sur la proposition de principe 1

A)	Supprimer dans le tableau 2.5.3.2.4 tous les peroxydes organiques pour lesquels la méthode d’emballage est la méthode M et/ou N, comme indiqué à l’ANNEXE 1.

B)	Supprimer la NOTE se rapportant au tableau 2.5.3.2.4 et modifier comme suit le titre de ce tableau:

Liste des peroxydes organiques transportés en colis et déjà classés. Dans la colonne «Méthode d’emballage», les codes «OP1» à «OP8» se rapportent aux méthodes d’emballage de l’instruction d’emballage P520. Les peroxydes transportés doivent être conformes au classement, et leurs températures doivent être conformes à la température de régulation et à la température critique [déduites du point d’autodécomposition (TDAA)], comme indiqué. Pour les matières dont le transport en GRV est autorisé, voir l’instruction d’emballage IBC520, et pour celles dont le transport en citerne est autorisé, voir l’instruction d’emballage T23.

Supprimer la NOTE 2 se rapportant au tableau 2.4.2.3.2.3 et modifier comme suit le titre de ce tableau:

Liste des matières autoréactives transportées en colis et déjà classées. Dans la colonne «Méthode d’emballage», les codes «OP1» à «OP8» se rapportent aux méthodes d’emballage de l’instruction d’emballage P520. Les matières autoréactives transportées doivent être conformes au classement, et leurs températures doivent être conformes à la température de régulation et à la température critique [déduites du point d’autodécomposition (TDAA)] comme indiqué.

C)	Modifier comme suit les deux premières phrases du paragraphe 2.5.3.2.3:

Les peroxydes organiques dont le transport en emballage est autorisé sont énumérés au paragraphe 2.5.3.2.4, ceux dont le transport en GRV est autorisé sont énumérés dans l’instruction d’emballage IBC520 et ceux dont le transport en citernes mobiles est autorisé sont énumérés dans l’instruction d’emballage T23. Chaque substance autorisée est affectée à une rubrique générique de la Liste des marchandises dangereuses (nos ONU 3101 à 3120), avec indication des risques subsidiaires et des observations utiles pour le transport de ces produits.

Modifier comme suit les deux premières phrases du paragraphe 2.4.2.3.2.2:

Les matières autoréactives dont le transport en emballage est autorisé sont énumérées au paragraphe 2.4.2.3.2.3, celles dont le transport en GRV est autorisé sont énumérées dans l’instruction d’emballage IBC520 et celles dont le transport en citernes mobiles est autorisé sont énumérées dans l’instruction d’emballage T23. Chaque substance autorisée est affectée à une rubrique générique de la Liste des marchandises dangereuses (nos ONU 3221 à 3240), avec indication des risques subsidiaires et des observations utiles pour le transport de ces produits.

D)	Modifier comme suit la première partie de la première phrase du paragraphe 2.5.3.2.5:

Le classement des peroxydes organiques non énumérés au paragraphe 2.5.3.2.4, dans les instructions d’emballage IBC520 ou T23 et leur affectation à…

Modifier comme suit la première partie de la première phrase du paragraphe 2.4.2.3.2.4:

Le classement des matières autoréactives non énumérées au paragraphe 2.4.2.3.2.3, dans les instructions d’emballage IBC520 ou T23 et leur affectation à…

E)	Modifier le paragraphe 4.1.7.2.1 comme suit:

Les peroxydes organiques déjà classés qui sont spécialement mentionnés dans l’instruction d’emballage IBC520 peuvent être transportés en GRV conformément à cette instruction d’emballage.

3.2	Propositions fondées sur la proposition de principe 2

Supprimer les rubriques dans le tableau 2.5.3.2.4 comme indiqué à l’ANNEXE 1.

3.3	Propositions fondées sur la proposition de principe 3

A)	Modifier les différentes rubriques du tableau 2.5.3.2.4 comme indiqué à l’ANNEXE 1.

Le nouveau tableau modifié doit être conforme à celui qui figure à l’ANNEXE 2.

Motifs:

No 7: doit être reclassé sous le numéro ONU 3105 en raison du résultat de l’épreuve de Koenen de 1,5 mm (épreuve E.1 de l’ONU).

Nos 14 et 15: les résultats d’épreuve indiquent que la méthode d’emballage OP8 et le numéro ONU 3107 sont corrects; pas de détonation, pas de déflagration, faible chauffage sous confinement (voir aussi Datatop); en conséquence, le numéro 15 doit être affecté à la méthode d’emballage OP8 et au numéro ONU 3108 (agrément NL IVW-IMO/01-17, juillet 2001).

No 15: les résultats d’épreuve indiquent que la concentration peut être augmentée jusqu’à 52 %, le classement restant inchangé (épreuve de la bombe des Pays-Bas < 1,0 mm, épreuve de Koenen < 1,0 mm, épreuve de déflagration < 0,35 mm/s, et épreuve pression/temps < 2 070 kPa).

Nos 17 et 18: peuvent être regroupés; les résultats d’épreuve indiquent qu’une concentration de 52 % permet le classement sous le numéro ONU 3108, la méthode d’emballage étant la méthode OP8.

Nos 31 et 33: peuvent être regroupés; une concentration de 32 % assure déjà l’affectation à la méthode d’emballage OP8, et dans l’instruction d’emballage T23 un diluant de type B est autorisé; un diluant de type B peut toujours être remplacé par un diluant de type A (voir la note 1 se rapportant au tableau). L’observation 25 (no 33) n’a plus lieu d’être parce qu’elle est déjà contenue dans la modification de la définition du diluant de type B (il y a plusieurs années) pour ce peroxyde particulier (point d’ébullition du diluant de type B: > TDAA (50 kg) + 60 °C).

No 34: doit être aligné sur d’autres rubriques; une concentration autorisée pouvant atteindre 100 % implique qu’il n’est pas nécessaire de mentionner le type de diluant.

Nos 47, 50 et 51: aligner «(», «<» et «(» sur les autres listes.

No 58: les résultats d’épreuve indiquent que cette préparation peut être classée sous le numéro ONU 3119 (voir aussi Datatop).

No 71: remplacer par un diluant de type B, parce que celui-ci est autorisé dans l’instruction d’emballage T23, en citernes mobiles; un diluant de type B peut toujours être remplacé par un diluant de type A (voir la note 1 se rapportant au tableau).

Nos 97 et 98: peuvent être regroupés puisque le numéro 97 comprend le numéro 98.

No 106: la concentration peut être augmentée jusqu’à 52 % puisque le numéro 107, dont la concentration est de 52 %, est déjà affecté à la méthode d’emballage OP8 et au numéro ONU 3109.

No 114: la concentration du diluant de type A peut être diminuée jusqu’à 25 %, le classement restant inchangé; la concentration de peroxyde reste la même; reformuler la note 21 comme indiqué de manière à inclure la préparation transportée et le classement.

No 131: conformément aux nouveaux résultats d’épreuve, ce produit doit être affecté à la méthode d’emballage OP5 et au numéro ONU 3103 (résultat de l’épreuve de Koenen de 2 mm).

No 132: conformément aux résultats d’épreuve (Datatop), cette préparation solide doit être affectée à la méthode d’emballage OP8 et au numéro ONU 3110 (pas de détonation, pas de déflagration, faible sous confinement et pas de puissance explosive).

Nos 142 et 143: la TDAA du produit est située à 25 °C, et Tc et Te sont modifiées en conséquence.

No 153: même préparation que le numéro 154 (seulement congelé sous les conditions de transport): la préparation peut être classée sous le numéro ONU 3120 puisque les résultats d’épreuve sont les mêmes que ceux du numéro 154. Intervertir les numéros 153 et 154 (de manière que le numéro ONU 3119 précède le numéro ONU 3120).

Nos 175 et 176: peuvent être regroupés; une concentration de 77 % assurant déjà l’affectation à la méthode d’emballage OP8 et au numéro ONU 3108 et étant telle que le résultat de l’épreuve de détonation est «non», tandis qu’une concentration de 52 % donne le résultat «partiellement», présumé incorrect.

Nos 225 à 227: les concentrations données ne sont pas réalistes. Pour ce type de peroxyde (mélange d’isomères), la concentration s’exprime en fonction de la teneur en oxygène actif. En ce qui concerne le numéro 224, cette teneur doit être, pour des motifs de sécurité, de 10,7 % au maximum. Il est proposé de renvoyer dans la colonne «Concentration» aux observations modifiées 8 et 9. Dans les observations 8, 9 et 10, la précision «avec ou sans eau» est ajoutée de sorte que le numéro 225 devient inutile.

No 228: reformuler la note 22 comme indiqué de manière à inclure la préparation transportée et le classement.

Nos 236 et 237: aligner «(», «<» et «(» sur les autres listes.

No 238: doit être supprimé; omis par erreur dans la douzième édition, mais figurant dans la onzième édition (déjà mentionné dans l’édition de 2000 du Code IMDG et dans l’ADR et le RID)!

No 239: omis par erreur dans la douzième édition, mais figurant dans la onzième édition: doit être réintroduit (déjà mentionné dans l’édition 2000 du Code IMDG et dans l’ADR et le RID)!

No 240: les nouvelles données concernant la TDAA indiquent que celle-ci est plus basse, de sorte qu’il faut abaisser de 5 °C les températures indiquées; omis par erreur dans la douzième édition, mais figurant dans la onzième édition: doit être réintroduit (déjà mentionné dans l’édition 2000 du Code IMDG et dans l’ADR et le RID).

Nouveaux peroxydes portant la mention «Nouveau»: les nouveaux peroxydes sont agréés par l’autorité compétente et les résultats d’épreuve sont donnés à l’ANNEXE 3.

B)	Instruction d’emballage T23 pour le numéro ONU 3109: modification sans objet dans la version française.

C)	Ajouter dans l’instruction d’emballage IBC520, sous le numéro ONU 3119 «Peroxydes organiques», la rubrique suivante: peroxydicarbonate de dicyclohexyle, à 42 % au plus, en dispersion stable dans l’eau; type de GRV: 31A; quantité maximale: 1 250 l; température de régulation: 10 °C, température critique: 15 °C.

Motif:

Nouvelle rubrique pour un peroxyde transporté en GRV, voir l’ANNEXE 3 en ce qui concerne les données.

D)	Introduire les lignes suivantes dans le tableau de l’instruction d’emballage IBC520:

| No ONU | Peroxyde organique | Type de GRV1 | Quantité maximale (kg) | Température de régulation2 | Température critique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3110 | PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, SOLIDE Peroxyde de dicumyle | 31A | 2 000 |  |  |
| 3120 | PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, SOLIDE, À RÉGULATION DE TEMPÉRATURE |  |  |  |  |

Motifs:

Avant que le transport des peroxydes organiques en GRV ne soit généralement autorisé, le peroxyde de dicumyle, mentionné dans le tableau des peroxydes organiques a pu, pendant de nombreuses années, être transporté en petites «citernes» (2 000 kg au maximum). Avec l’introduction du tableau des peroxydes organiques dont le transport était autorisé en citernes, ce peroxyde y a été inscrit avec la même limite de quantité. À ce moment-là, les tableaux concernant les GRV ne figuraient pas encore dans les Recommandations. Or, comme actuellement les transports se font en GRV, le trentième amendement au Code IMDG autorise que ce peroxyde soit transporté en GRV (voir le quatrième ensemble d’errata/rectificatifs au Code IMDG, amendement 30-00).

ANNEX 1:	Changes are indicated in “bold”

2.5.3.2.4	List of currently assigned organic peroxides in packages.  In the column “Packing Method” codes “OP1” to “OP8” refer to packing methods in Packing instruction P520.

Peroxides to be transported should fulfil the classification and the control and emergency temperatures (derived from the SADT) as listed.

For substances permitted in IBCs  see IBC 520, and in tanks see T23.

Concen-	Diluent	Diluent	Inert	Water	Packing	Control	Emergency	Number	Subsidiary

ORGANIC PEROXIDE	tration	type A	type B	solid		Method	Tempera-	Tempera-	(Generic	risks and

(%)	   (%)	(%) 1)	 (%)	 (%)		ture ((C)	ture ((C)	entry)	remarks

ACETYL ACETONE PEROXIDE	( 42	( 48			( 8	OP7			3105	2)	1

"	( 32 as a paste					OP7			3106	20)	2

ACETYL BENZOYL PEROXIDE	( 45	( 55				OP7			3105		3

ACETYL CYCLOHEXANESULPHONYL PEROXIDE	( 82				( 12	OP4	-10	0	3112	3)	4

"	( 32		( 68			OP7	-10	0	3115		5

tert-AMYL HYDROPEROXIDE	( 88	( 6			( 6	OP8			3107		6

tert-AMYL PEROXYACETATE	( 62	( 38				OP8 OP7			3107 3105 		7

tert-AMYL PEROXYBENZOATE	( 100					OP5			3103		8

tert-AMYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	( 100					OP7	+20	+25	3115		9

tert-AMYLPEROXY 2-ETHYLHEXYL CARBONATE	( 100					OP7			3105		10

tert-Amylperoxy isopropyl carbonate	( 77	( 23				OP5			3103	                   NEW

tert-AMYL PEROXYNEODECANOATE	( 77		( 23			OP7	0	+10	3115		11

tert-AMYL PEROXYPIVALATE	( 77		( 23			OP5	+10	+15	3113		12

tert-AMYLPEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE	( 100					OP5			3101	3)	13

tert-BUTYL CUMYL PEROXIDE	( 42 - 100					OP7 OP8			3105 3107		14

"	( 42  ( 52			( 58 48		OP7 OP8			3106 3108		15

n-BUTYL-4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY)VALERATE	( 52 - 100					OP5			3103		16

"	( 52			( 48		OP7			3106		17

"	( 42  52			( 58  48		OP8	 combine		3108		18

tert-BUTYL HYDROPEROXIDE	 (79 - 90				( 10	OP5			3103	13)	19

"	( 80	( 20				OP7			3105 	4) 13)	20

"	( 79				> 14	OP8			3107	13) 23)	21

"	( 72				( 28	OP8,N, M			3109	13)	22

tert-BUTYL HYDROPEROXIDE +

DI-tert-BUTYLPEROXIDE	( 82 + (9				( 7	OP5			3103	13)	23

Concen-	Diluent	Diluent	Inert	Water	Packing	Control	Emergency	Number	Subsidiary

ORGANIC PEROXIDE	tration	type A	type B	solid		Method	Tempera-	Tempera-	(Generic	risks and

(%)	   (%)	(%) 1)	 (%)	 (%)		ture ((C)	ture ((C)	entry)	remarks

tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE	( 52 - 100					OP5			3102	3)	24

"	 ( 52	( 48				OP6			3103		25

"	( 52			( 48		OP8			3108		26

"	( 52 as a paste					OP8			3108		27

tert-BUTYL MONOPEROXYPHTHALATE	( 100					OP5			3102	3)	28

tert-BUTYL PEROXYACETATE	( 52 - 77	( 23				OP5			3101	3)	29

"	( 32 - 52	( 48				OP6			3103		30

"	( 32	( 68	( 68			OP8,N			3109		31

"           (in tanks)	( 32		( 68			M	+30	+35	3119		32

"	(22		( 78			OP8			3109	25)	33

tert-BUTYL PEROXYBENZOATE	( 77 - 100	< 22				OP5			3103		34

"	( 52 - 77	( 23				OP7			3105		35

"	(  52			( 48		OP7			3106		36

tert-BUTYL PEROXYBUTYL FUMARATE	( 52	( 48				OP7			3105		37

tert-BUTYL PEROXYCROTONATE	(  77	( 23				OP7			3105		38

tert-BUTYL PEROXYDIETHYLACETATE	( 100					OP5	+20	+25	3113		39

tert-BUTYL PEROXYDIETHYLACETATE +

tert-BUTYL PEROXYBENZOATE	(  33 + ( 33	( 33				OP7			3105		40

tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	( 52 - 100					OP6	+20	+25	3113		41

"	( 32 - 52		( 48			OP8	+30	+35	3117		42

"	( 52			( 48		OP8	+20	+25	3118		43

"	( 32		( 68			OP8	+40	+45	3119		44

"                    (in IBCs)	(  32		( 68			N	+30	+35	3119		45

"                    (in tanks)	( 32		( 68			M	+15	+20	3119		46

tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE +

2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE	( 12 + ( 14	( 14		( 60		OP7			3106		47

"	( 31 + ( 36		( 33			OP7	+35	+40	3115		48

tert-BUTYLPEROXY 2-ETHYLHEXYLCARBONATE	( 100					OP7			3105		49

tert-BUTYL PEROXYISOBUTYRATE	( 52 - 77		( 23			OP5	+15	+20	3111	3)	50

"	( 52		( 48			OP7	+15	+20	3115		51

tert-BUTYLPEROXY ISOPROPYL CARBONATE	(  77	( 23				OP5			3103		52

1-(2-tert-BUTYLPEROXY ISOPROPYL)-3-

ISOPROPENYLBENZENE	( 77	( 23				OP7			3105		53

"	(  42			( 58		OP8			3108		54

tert-BUTYL PEROXY-2-METHYLBENZOATE	( 100					OP5			3103		55

Concen-	Diluent	Diluent	Inert	Water	Packing	Control	Emergency	Number	Subsidiary

ORGANIC PEROXIDE	tration	type A	type B	solid		Method	Tempera-	Tempera-	(Generic	risks and

(%)	   (%)	(%) 1)	 (%)	 (%)		ture ((C)	ture ((C)	entry)	remarks

tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	( 77 - 100					OP7	-5	+5	3115		56

"	( 77		( 23			OP7	0	+10	3115		57

"	( 52 as a stable dispersion in water				OP8	0	+10	3117 3119		58

"	( 42 as a stable dispersion in water (frozen)				OP8	0	+10	3118		59

"                  (in IBCs)	( 32	( 68				OP8,N	0	+10	3119		60

"                  (in IBCs) 	( 42 as a stable dispersion in water				N	-5	+5	3119		61

tert-BUTYL PEROXYNEOHEPTANOATE	( 77	( 23				OP7	0	+10	3115		62

"	( 42 as a stable dispersion in water				OP8	0	+10	3117	                   NEW

3-tert-BUTYLPEROXY-3-PHENYLPHTHALIDE	( 100					OP7			3106		63

tert-BUTYL PEROXYPIVALATE	( 67 - 77	( 23				OP5	0	+10	3113		64

"	( 27 - 67		( 33			OP7	0	+10	3115		65

"	( 27		( 73			OP8	+30	+35	3119		66

"                  (in IBCs)	(  27		( 73			N	+10	+15	3119		67

"                  (in tanks)	( 27		( 73			M	+5	+10	3119		68

tert-BUTYLPEROXY STEARYL CARBONATE	( 100					OP7			3106		69

tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE	( 32 - 100					OP7			3105		70

"	( 32	( 68	( 68			OP8,N			3109		71

"                  (in tanks)	(  32		( 68			M	+35	+40	3119		72

3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID	( 57 - 86			( 14		OP1			3102	3)	73

"	( 57			( 3	( 40	OP7			3106		74

"	(  77			( 6	( 17	OP7			3106		75

CUMYL HYDROPEROXIDE	( 90 - 98	(10				OP8			3107	13)	76

"	(  90	( 10				OP8, M			3109	13) 18)	77

CUMYL PEROXYNEODECANOATE	( 77		( 23			OP7	-10	0	3115		78

"	( 52 as a stable dispersion in water				OP8	-10	0	3119		79

"                  (in IBCs)	( 52 as a stable dispersion in water				N	-15	-5	3119		80

CUMYL PEROXYNEOHEPTANOATE	( 77	( 23				OP7	-10	0	3115		81

CUMYL PEROXYPIVALATE	( 77		( 23			OP7	-5	+5	3115		82

CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	(  91				( 9	OP6			3104	13)	83

"	( 72	( 28				OP7			3105	5)	84

"	( 72 as a paste					OP7			3106	5) 20)	85

"	( 32			( 68					Exempt	29)	86

DIACETONE ALCOHOL PEROXIDES	( 57		( 26		( 8	OP7	+40	+45	3115	6)	87

DIACETYL PEROXIDE	( 27		( 73			OP7	+20	+25	3115	7) 13)	88

Concen-	Diluent	Diluent	Inert	Water	Packing	Control	Emergency	Number	Subsidiary

ORGANIC PEROXIDE	tration	type A	type B	solid		Method	Tempera-	Tempera-	(Generic	risks and

(%)	   (%)	(%) 1)	 (%)	 (%)		ture ((C)	ture ((C)	entry)	remarks

DI-tert-AMYL PEROXIDE	( 100					OP8			3107		89

1,1-DI-(tert-AMYLPEROXY)CYCLOHEXANE	( 82	( 18				OP6			3103		90

DIBENZOYL PEROXIDE	( 51 – 100 			( 48		OP2			3102	3)	91

"	( 77 - 94				( 6	OP4			3102	3)	92

"	( 77				( 23	OP6			3104		93

"	( 62			( 28	( 10	OP7			3106		94

"	( 52 - 62 as a paste					OP7			3106	20)	95

"	( 35 - 52			( 48		OP7			3106		96

"	( 36 - 42	( 18			( 40	OP8			3107		97

"	( 36 - 42	( 58				OP8			3107		98

"	( 56.5 as a paste				( 15	OP8			3108		99

"	( 52 as a paste					OP8			3108	20)	100

"	( 42 as a stable dispersion in water				OP8, N			3109		101

"	( 35			( 65					Exempt	29)	102

DIBENZYL PEROXYDICARBONATE	(  87				( 13	OP5	+25	+30	3112	3)	103

DI-(4-tert-BUTYLCYCLOHEXYL)

PEROXYDICARBONATE	( 100					OP6	+30	+35	3114		104

"	( 42 as a stable dispersion in water				OP8, N	+30	+35	3119		105

DI-tert-BUTYL PEROXIDE	( 32 ( 52  - 100					OP8			3107		106

"	( 52		( 48			OP8, N			3109	25)	107

DI-tert-BUTYL PEROXYAZELATE	( 52	( 48				OP7			3105		108

2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE	( 52	( 48				OP6			3103		109

1,6-Di-(tert-BUTYLPEROXYCARBONYLOXY) HEXANE	( 72	( 28				OP5			3103	                     NEW

1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXANE	( 80 - 100					OP5			3101	3)	110

"	( 52 - 80	( 20				OP5			3103		111

"	( 42 - 52	( 48				OP7			3105		112

"	( 42	( 13		( 45		OP7			3106		113

"	( 27	( 36  25				OP8			3107	21) 	114

"	( 42	( 58				OP8, N			3109		115

"	( 13	( 13	( 74			OP8			3109		116

DI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE	( 27 - 52		( 48			OP7	-15	-5	3115		117

"	( 27		( 73			OP8	-10	0	3117		118

"	( 42 as a stable dispersion in water (frozen)				OP8	-15	-5	3118		119

DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE	( 52 - 100					OP4	-20	-10	3113		120

"	( 52		( 48			OP7	-15	-5	3115		121

Concen-	Diluent	Diluent	Inert	Water	Packing	Control	Emergency	Number	Subsidiary

ORGANIC PEROXIDE	tration	type A	type B	solid		Method	Tempera-	Tempera-	(Generic	risks and

(%)	   (%)	(%) 1)	 (%)	 (%)		ture ((C)	ture ((C)	entry)	remarks

DI-(2-tert-BUTYLPEROXYISOPROPYL)BENZENE(S)	( 42 - 100			( 57		OP7			3106		122

"	( 42			( 58					Exempt	29)	123

DI-(tert-BUTYLPEROXY) PHTHALATE	( 42 - 52	( 48				OP7			3105		124

"	( 52 as a paste					OP7			3106	20)	125

"	( 42	( 58				OP8			3107		126

2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)PROPANE	( 52	( 48				OP7			3105		127

"	( 42	( 13		( 45		OP7			3106		128

1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-

TRIMETHYLCYCLOHEXANE	( 90 - 100					OP5			3101	3)	129

"	( 57 - 90	( 10				OP5			3103		130

"	( 77		( 23			OP7 OP5			3105 3103		131

"	( 57			( 43		OP7 OP8			3106 3110		132

"	( 57	( 43				OP8			3107		133

"	( 32	( 26	( 42			OP8			3107		134

DICETYL PEROXYDICARBONATE	( 100					OP7	+30	+35	3116		135

"	( 42 as a stable dispersion in water				OP8, N	+30	+35	3119		136

DI-4-CHLOROBENZOYL PEROXIDE	( 77				( 23	OP5			3102	3)	137

"	( 52 as a paste					OP7			3106	20)	138

"	( 32			( 68					Exempt	29)	139

DICUMYL PEROXIDE	( 42 52 - 100			( 48		OP8, M			3110	12) 	140

"	( 52			( 48					Exempt	29)	141

DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE	( 91 - 100					OP3	+5 +10	+10 +15	3112	3)	142

"	( 91				( 9	OP5	+5 +10	+10 +15	3114		143

"	( 42 as a stable dispersion in water				OP8	+15	+20	3119	                     NEW

DIDECANOYL PEROXIDE	( 100					OP6	+30	+35	3114		144

2,2-DI-(4,4-DI (tert-BUTYLPEROXY)

CYCLOHEXYL)-PROPANE	( 42			( 58		OP7			3106		145

"	( 22		( 78			OP8			3107		146

DI-2,4-DICHLOROBENZOYL PEROXIDE	(  77				( 23	OP5			3102	3)	147

"	( 52 as a paste with silicon oil					OP7			3106		148

DI-(2-ETHOXYETHYL) PEROXYDICARBONATE	( 52		( 48			OP7	-10	0	3115		149

Concen-	Diluent	Diluent	Inert	Water	Packing	Control	Emergency	Number	Subsidiary

ORGANIC PEROXIDE	tration	type A	type B	solid		Method	Tempera-	Tempera-	(Generic	risks and

(%)	   (%)	(%) 1)	 (%)	 (%)		ture ((C)	ture ((C)	entry)	remarks

DI-(2-ETHYLHEXYL) PEROXYDICARBONATE	( 77 - 100					OP5	-20	-10	3113		150

"	( 77		( 23			OP7	-15	-5	3115		151

"	( 62 as a stable dispersion in water				OP8	-15	-5	3117 		152

"	(42  ( 52 as a stable dispersion in water (frozen)				OP8	-15	-5	3118  3120		153

"	( 52 as a stable dispersion in water				OP8	-15	-5	3119		154

"                  (in IBCs)	( 52 as a stable dispersion in water				N	-20	-10	3119		155

DIETHYL PEROXYDICARBONATE	( 27		( 73			OP7	-10	0	3115		156

2,2-DIHYDROPEROXYPROPANE	( 27			( 73		OP5			3102	3)	157

DI-(1-HYDROXYCYCLOHEXYL) PEROXIDE	( 100					OP7			3106		158

DIISOBUTYRYL PEROXIDE	( 32 - 52		( 48			OP5	-20	-10	3111	3)	159

"	( 32		( 68			OP7	-20	-10	3115		160

DI-ISOPROPYLBENZENE DIHYDROPEROXIDE	( 82	( 5			( 5	OP7			3106	24)	161

DIISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	( 52 - 100					OP2	-15	-5	3112	3)	162

"	( 52		( 48			OP7	-20 	-10 	3115		163

“	( 28	( 72				OP7	-15  	-5 	3115

DIISOTRIDECYL PEROXYDICARBONATE	( 100					OP7	-10	0	3115		164

DILAUROYL PEROXIDE	( 100					OP7			3106		165

"	( 42 as a stable dispersion in water				OP8, N			3109		166

DI-(3-METHOXYBUTYL) PEROXYDICARBONATE	( 52		( 48			OP7	 -5	+5	3115		167

DI-(2-METHYLBENZOYL) PEROXIDE	( 87				( 13	OP5	+30	+35	3112	3)	168

DI-(4-METHYLBENZOYL) PEROXIDE	( 52 as a paste with silicon oil					OP7			3106		169

DI-(3-METHYLBENZOYL) PEROXIDE	( 20 + (18+ (4		( 58			OP7	+30	+35	3115		170

+ BENZOYL (3-METHYLBENZOYL) PEROXIDE

+ DIBENZOYL PEROXIDE

2,5-DIMETHYL-2,5-DI- (BENZOYLPEROXY)HEXANE	( 82 - 100					OP5			3102	3)	171

"	( 82			( 18		OP7			3106		172

"	( 82				( 18	OP5			3104		173

Concen-	Diluent	Diluent	Inert	Water	Packing	Control	Emergency	Number	Subsidiary

ORGANIC PEROXIDE	tration	type A	type B	solid		Method	Tempera-	Tempera-	(Generic	risks and

(%)	   (%)	(%) 1)	 (%)	 (%)		ture ((C)	ture ((C)	entry)	remarks

2,5-DIMETHYL-2,5-DI-

(tert-BUTYLPEROXY)HEXANE	( 52 - 100					OP7			3105		174

"	( 52			( 48		OP7			3106		175

"	( 77	     	combine	( 23		OP8		 	3108		176

"	( 47 as a paste					OP8			3108		177

"	( 52	( 48				OP8			3109		178

2,5-DIMETHYL-2,5-DI-

(tert-BUTYLPEROXY)HEXYNE-3	( 86 - 100					OP5			3101	3)	179

"	( 52 - 86	( 14				OP5			3103	26)	180

"	( 52			( 48		OP7			3106		181

2,5-DIMETHYL-2,5-DI-

(2-ETHYLHEXANOYLPEROXY)HEXANE	( 100					OP5	+20	+25	3113		182

2,5-DIMETHYL-2,5-DIHYDROPEROXYHEXANE	( 82				( 18	OP6			3104		183

2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(3,5,5-

TRIMETHYLHEXANOYLPEROXY)HEXANE	( 77	( 23				OP7			3105		184

# 1,1-DIMETHYL-3-HYDROXYBUTYL

PEROXYNEOHEPTANOATE	( 52	( 48				OP8	0	+10	3117		185

DIMYRISTYL PEROXYDICARBONATE	( 100					OP7	+20	+25	3116		186

"	( 42 as a stable dispersion in water				OP8	+20	+25	3119		187

"               (in IBCs)	 ( 42 as a stable dispersion in water				N	+15	+20	3119		188

# DI-(2-NEODECANOYLPEROXYISOPROPYL)

BENZENE	( 52	( 48				OP7	-10	0	3115		189

DI-n-NONANOYL PEROXIDE	( 100					OP7	0	+10	3116		190

DI-n-OCTANOYL PEROXIDE	( 100					OP5	+10	+15	3114		191

DIPEROXY AZELAIC ACID	( 27			( 73		OP7	+35	+40	3116		192

DIPEROXY DODECANE DIACID	( 13 - 42			( 58		OP7	+40	+45	3116		193

"	( 13			( 87					Exempt	29)	194

DI-(2-PHENOXYETHYL) PEROXYDICARBONATE	( 85 - 100					OP5			3102	3)	195

"	(  85				( 15	OP7			3106		196

DIPROPIONYL PEROXIDE	( 27		( 73			OP8	+15	+20	3117		197

DI-n-PROPYL PEROXYDICARBONATE	( 100					OP3	-25	-15	3113		198

( 77		( 23			OP5	-20	-10	3113		199

DISTEARYL PEROXYDICARBONATE	(  87			( 13		OP7			3106		200

Concen-	Diluent	Diluent	Inert	Water	Packing	Control	Emergency	Number	Subsidiary

ORGANIC PEROXIDE	tration	type A	type B	solid		Method	Tempera-	Tempera-	(Generic	risks and

(%)	   (%)	(%) 1)	 (%)	 (%)		ture ((C)	ture ((C)	entry)	remarks

DISUCCINIC ACID PEROXIDE	( 72 - 100					OP4			3102	3) 17)	201

"	( 72				( 28	OP7	+10	+15	3116		202

DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL) PEROXIDE	( 38 - 82	( 18				OP7	0	+10	3115		203

"	( 52 as a stable dispersion in water				OP8,N	+10	+15	3119		204

"	( 38	( 62				OP8	+20	+25	3119		205

"                   (in IBCs)	( 38	( 62				N	+10	+15	3119		206

"                   (in tanks)	( 38	( 62				M	0	+5	3119		207

# DI-(3,5,5-TRIMETHYL-1,2-DIOXOLANYL-3)

PEROXIDE	( 52 as a paste					OP7	+30	+35	3116	20)	208

ETHYL 3,3-DI-(tert-AMYLPEROXY)BUTYRATE	( 67	( 33				OP7			3105		209

ETHYL 3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTYRATE	( 77 - 100					OP5			3103		210

"	( 77	( 23				OP7			3105		211

"	( 52			( 48		OP7			3106		212

1-(2-Ethylhexanoylperoxy)-1,3-dimethyl-

butyl peroxypivalate	( 52	( 45	( 10			OP7	-20	-10	3115	                     NEW

3,3,6,6,9,9-HEXAMETHYL-1,2,4,5-

TETRAOXACYCLONONANE	( 52 - 100					OP4			3102	3)	213

"	( 52	( 48				OP7			3105		214

"	( 52			( 48		OP7			3106		215

tert-HEXYL PEROXYNEODECANOATE	( 71	( 29				OP7	 0	+10	3115		216

tert-HEXYL PEROXYPIVALATE	( 72		( 28			OP7	 +10	+15	3115		217

ISOPROPYL sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE

+ DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE	32 + ( 15 - 18	( 38				OP7	-20	-10	3115		218

+ DI-ISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	+ ( 12 - 15

ISOPROPYL sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE

+ DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE

+ DI-ISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	( 52 + ( 28 + ( 22					OP5	-20	-10	3111	3)	219

ISOPROPYLCUMYL HYDROPEROXIDE	( 72	( 28				OP8, M			3109	13)	220

p-MENTHYL HYDROPEROXIDE	( 72 - 100					OP7			3105	13)	221

"	( 72	( 28				OP8,M			3109	27)	222

METHYLCYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	( 67		( 33			OP7	+35	+40	3115		223

METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S)	( 52 see remark 8	( 48				OP5			3101	3) 8) 13)	224

"	( 37 see remark  9	( 55			( 8 	OP7 			3105	9)	225

"	( 45 see remark 9	( 55				OP7			3105	9)	226

"	( 40 see remark 10	( 60				OP8			3107	10)	227

Concen-	Diluent	Diluent	Inert	Water	Packing	Control	Emergency	Number	Subsidiary

ORGANIC PEROXIDE	tration	type A	type B	solid		Method	Tempera-	Tempera-	(Generic	risks and

(%)	   (%)	(%) 1)	 (%)	 (%)		ture ((C)	ture ((C)	entry)	remarks

METHYL ISOBUTYL KETONE PEROXIDE(S)	( 62 	( 19				OP7			3105	22) 	228

ORGANIC PEROXIDE, LIQUID, SAMPLE						OP2			3103	11)	229

ORGANIC PEROXIDE, LIQUID, SAMPLE,

TEMPERATURE CONTROLLED						OP2			3113	11)	230

ORGANIC PEROXIDE, SOLID, SAMPLE						OP2			3104	11)	231

ORGANIC PEROXIDE, SOLID, SAMPLE,

TEMPERATURE CONTROLLED						OP2			3114	11)	232

PEROXYACETIC ACID, TYPE D, stabilized	( 43					OP7			3105	13) 14) 19)	233

PEROXYACETIC ACID, TYPE E, stabilized	(  43					OP8			3107	13) 15) 19)	234

PEROXYACETIC ACID, TYPE F, stabilized	( 43					OP8, N			3109	13) 16) 19)	235

PEROXYACETIC ACID, TYPE F, stabilized	( 41					M	+30	+45	3119	13) 30)

Peroxylauric acid	( 100					OP8	+35	+40	3118	                     NEW

PINANYL HYDROPEROXIDE	( 56 - 100					OP7			3105	13)	236

"	( 56	( 44				OP8, M			3109		237

POLYETHER POLY-tert-BUTYLPEROXYCARBONATE	( 52		( 23			OP8			3107	                     NEW

TETRAHYDRONAPHTHYL HYDROPEROXIDE	( 100					OP7			3106		238

1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL HYDROPEROXIDE	( 100					OP7			3105		239

1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXY-2

ETHYLHEXANOATE	( 100					OP7	+20 +15	+25 +20	3115		240

1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXYNEODECANOATE	( 72		( 28			OP7	-5	+5	3115		241

"	(52 as a stable dispersion in water				OP8,N	-5	+5	3119		242

1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXY

PHENOXYACETATE	( 37		( 63			OP7	-10	0	3115		243

1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXYPIVALATE	( 77	( 23				OP7	  0	+10	3115	                     NEW

3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL-1,4,7-TRIPEROXONANE	( 42	( 58				OP7			3105	28)	245

Notes on 2.5.3.2.4:

1)	Diluent type B may always be replaced by diluent type A. Boiling point diluent type B should be at least 60 °C higher than the SADT of the organic peroxide.

2)	Available oxygen ( 4.7%.

3)	"EXPLOSIVE" subsidiary risk label required (Model No. 01, see 5.2.2.2.2).

4)	Diluent may be replaced by di-tert-butyl peroxide.

5)	Available oxygen ( 9%.

6)	With ( 9% hydrogen peroxide; available oxygen ( 10%.

7)	Only non-metallic packagings allowed.

8)	Available oxygen > 10% and  ( 10.7%, with or without water

9)	Available oxygen ( 10%, with or without water

10)	Available oxygen ( 8.2%, with or without water

11)	See 2.5.3.2.5.1.

12)	Up to 2000 kg per receptacle assigned to ORGANIC PEROXIDE TYPE F on the basis of large scale trials.

13)	"CORROSIVE" subsidiary risk label required (Model No. 08, see 5.2.2.2.2).

14)	Peroxyacetic acid formulations which fulfill the criteria of 2.5.3.3.2 (d).

15)	Peroxyacetic acid formulations which fulfill the criteria of 2.5.3.3.2 (e).

16)	Peroxyacetic acid formulations which fulfill the criteria of 2.5.3.3.2 (f).

17)	Addition of water to this organic peroxide will decrease its thermal stability.

18)	No "CORROSIVE" subsidiary risk label required for concentrations below 80%.

19)	Mixtures with hydrogen peroxide, water and acid(s).

20)	With diluent type A, with or without water.

21)	With ( 36 25% diluent type A by mass, and in addition ethylbenzene in addition to diluent type A.

22)	With ( 19% diluent type A by mass, and in addition methyl isobutyl ketone in addition to diluent type A.

23)	With < 6% di-tert-butyl peroxide.

24)	With ( 8% 1-isopropylhydroperoxy-4-isopropylhydroxybenzene.

25)	Diluent type B with boiling point > 110 °C.

26)	With < 0.5% hydroperoxides content.

27)	For concentrations more than 56%, "CORROSIVE" subsidiary risk label required (Model No. 08, see 5.2.2.2.2).

28)	Available active oxygen ( 7.6 % in diluent type A, having a boil-off point in the range of 220 - 260 °C.

29)	Not subject to the requirements of these Model Regulations for Division 5.2.

30)	Formulations derived from distillation of peroxyacetic acid originating from peroxyacetic acid in concentrations of not more than 41% with water, total active oxygen (Peroxyacetic acid + H2O2) (9.5%, which fulfils the criteria of 2.5.3.3.2 (f).

ANNEX 2:	Organic peroxide table, as amended by the proposed changes

2.5.3.2.4	List of currently assigned organic peroxides in packages.  In the column “Packing Method” codes “OP1” to “OP8” refer to packing methods in Packing instruction P520. Peroxides to be transported should fulfil the classification and the control and emergency temperatures (derived from the SADT) as listed. For substances permitted in IBCs see IBC 520, and in tanks see T23.

Concen-	Diluent	Diluent	Inert	Water	Packing	Control	Emergency	Number	Subsidiary

ORGANIC PEROXIDE	tration	type A	type B	solid		Method	Tempera-	Tempera-	(Generic	risks and

(%)	   (%)	(%) 1)	 (%)	 (%)		ture ((C)	ture ((C)	entry)	remarks

ACETYL ACETONE PEROXIDE	( 42	( 48			( 8	OP7			3105	2)

"	( 32 as a paste					OP7			3106	20)

ACETYL CYCLOHEXANESULPHONYL PEROXIDE	( 82				( 12	OP4	-10	0	3112	3)

"	( 32		( 68			OP7	-10	0	3115

tert-AMYL HYDROPEROXIDE	( 88	( 6			( 6	OP8			3107

tert-AMYL PEROXYACETATE	( 62	( 38				OP7 			3105

tert-AMYL PEROXYBENZOATE	( 100					OP5			3103

tert-AMYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	( 100					OP7	+20	+25	3115

tert-AMYLPEROXY 2-ETHYLHEXYL CARBONATE	( 100					OP7			3105

tert-Amylperoxy isopropyl carbonate	( 77	( 23				OP5			3103

tert-AMYL PEROXYNEODECANOATE	( 77		( 23			OP7	0	+10	3115

tert-AMYL PEROXYPIVALATE	( 77		( 23			OP5	+10	+15	3113

tert-AMYLPEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE	( 100					OP5			3101	3)

tert-BUTYL CUMYL PEROXIDE	( 42 - 100					OP8			3107

"	( 52			( 48		OP8			3108

n-BUTYL-4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY)VALERATE	( 52 - 100					OP5			3103

"	( 52			( 48		OP8			3108

tert-BUTYL HYDROPEROXIDE	 (79 - 90				( 10	OP5			3103	13)

"	( 80	( 20				OP7			3105 	4) 13)

"	( 79				( 14	OP8			3107	13) 23)

"	( 72				( 28	OP8			3109	13)

tert-BUTYL HYDROPEROXIDE +

DI-tert-BUTYL PEROXIDE	( 82 + (9				( 7	OP5			3103	13)

tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE	( 52 - 100					OP5			3102	3)

"	 ( 52	( 48				OP6			3103

"	( 52			( 48		OP8			3108

"	( 52 as a paste					OP8			3108

Concen-	Diluent	Diluent	Inert	Water	Packing	Control	Emergency	Number	Subsidiary

ORGANIC PEROXIDE	tration	type A	type B	solid		Method	Tempera-	Tempera-	(Generic	risks and

(%)	   (%)	(%) 1)	 (%)	 (%)		ture ((C)	ture ((C)	entry)	remarks

tert-BUTYL PEROXYACETATE	( 52 - 77	( 23				OP5			3101	3)

"	( 32 - 52	( 48				OP6			3103

"	( 32		( 68			OP8			3109

tert-BUTYL PEROXYBENZOATE	( 77 - 100					OP5			3103

"	( 52 - 77	( 23				OP7			3105

"	(  52			( 48		OP7			3106

tert-BUTYL PEROXYBUTYL FUMARATE	( 52	( 48				OP7			3105

tert-BUTYL PEROXYCROTONATE	(  77	( 23				OP7			3105

tert-BUTYL PEROXYDIETHYLACETATE	( 100					OP5	+20	+25	3113

tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	( 52 - 100					OP6	+20	+25	3113

"	( 32 - 52		( 48			OP8	+30	+35	3117

"	( 52			( 48		OP8	+20	+25	3118

"	( 32		( 68			OP8	+40	+45	3119

tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE +

2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE	( 12 + ( 14	( 14		( 60		OP7			3106

"	( 31 + ( 36		( 33			OP7	+35	+40	3115

tert-BUTY PEROXY 2-ETHYLHEXYL CARBONATE	( 100					OP7			3105

tert-BUTYL PEROXYISOBUTYRATE	( 52 - 77		( 23			OP5	+15	+20	3111	3)

"	( 52		( 48			OP7	+15	+20	3115

tert-BUTYLPEROXY ISOPROPYL CARBONATE	(  77	( 23				OP5			3103

1-(2-tert-BUTYLPEROXY ISOPROPYL)-3-

ISOPROPENYLBENZENE	( 77	( 23				OP7			3105

"	(  42			( 58		OP8			3108

tert-BUTYL PEROXY-2-METHYLBENZOATE	( 100					OP5			3103

tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	( 77 - 100					OP7	-5	+5	3115

"	( 77		( 23			OP7	0	+10	3115

"	( 52 as a stable dispersion in water				OP8	0	+10	3119

"	( 42 as a stable dispersion in water (frozen)				OP8	0	+10	3118

"	( 32	( 68				OP8	0	+10	3119

tert-BUTYL PEROXYNEOHEPTANOATE	( 77	( 23				OP7	0	+10	3115

"	( 42 as a stable dispersion in water				OP8	0	+10	3117

tert-BUTYL PEROXYPIVALATE	( 67 - 77	( 23				OP5	0	+10	3113

"	( 27 - 67		( 33			OP7	0	+10	3115

"	( 27		( 73			OP8	+30	+35	3119

Concen-	Diluent	Diluent	Inert	Water	Packing	Control	Emergency	Number	Subsidiary

ORGANIC PEROXIDE	tration	type A	type B	solid		Method	Tempera-	Tempera-	(Generic	risks and

(%)	   (%)	(%) 1)	 (%)	 (%)		ture ((C)	ture ((C)	entry)	remarks

tert-BUTYLPEROXY STEARYL CARBONATE	( 100					OP7			3106

tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE	( 32 - 100					OP7			3105

"	( 32		( 68			OP8			3109

3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID	( 57 - 86			( 14		OP1			3102	3)

"	( 57			( 3	( 40	OP7			3106

"	(  77			( 6	( 17	OP7			3106

CUMYL HYDROPEROXIDE	( 90 - 98	(10				OP8			3107	13)

"	(  90	( 10				OP8			3109	13) 18)

CUMYL PEROXYNEODECANOATE	( 77		( 23			OP7	-10	0	3115

"	( 52 as a stable dispersion in water				OP8	-10	0	3119

CUMYL PEROXYNEOHEPTANOATE	( 77	( 23				OP7	-10	0	3115

CUMYL PEROXYPIVALATE	( 77		( 23			OP7	-5	+5	3115

CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	(  91				( 9	OP6			3104	13)

"	( 72	( 28				OP7			3105	5)

"	( 72 as a paste					OP7			3106	5) 20)

"	( 32			( 68					Exempt	29)

DIACETONE ALCOHOL PEROXIDES	( 57		( 26		( 8	OP7	+40	+45	3115	6)

DIACETYL PEROXIDE	( 27		( 73			OP7	+20	+25	3115	7) 13)

DI-tert-AMYL PEROXIDE	( 100					OP8			3107

1,1-DI-(tert-AMYLPEROXY)CYCLOHEXANE	( 82	( 18				OP6			3103

DIBENZOYL PEROXIDE	( 51 – 100 			( 48		OP2			3102	3)

"	( 77 - 94				( 6	OP4			3102	3)

"	( 77				( 23	OP6			3104

"	( 62			( 28	( 10	OP7			3106

"	( 52 - 62 as a paste					OP7			3106	20)

"	( 35 - 52			( 48		OP7			3106

"	( 36 - 42	( 18			(40	OP8			3107

"	( 56.5 as a paste				( 15	OP8			3108

"	( 52 as a paste					OP8			3108	20)

"	( 42 as a stable dispersion in water				OP8			3109

"	( 35			( 65					Exempt	29)

Concen-	Diluent	Diluent	Inert	Water	Packing	Control	Emergency	Number	Subsidiary

ORGANIC PEROXIDE	tration	type A	type B	solid		Method	Tempera-	Tempera-	(Generic	risks and

(%)	   (%)	(%) 1)	 (%)	 (%)		ture ((C)	ture ((C)	entry)	remarks

DI-(4-tert-BUTYLCYCLOHEXYL)

PEROXYDICARBONATE	( 100					OP6	+30	+35	3114

"	( 42 as a stable dispersion in water				OP8	+30	+35	3119

DI-tert-BUTYL PEROXIDE	( 52  - 100					OP8			3107

"	( 52		( 48			OP8			3109	25)

DI-tert-BUTYL PEROXYAZELATE	( 52	( 48				OP7			3105

2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE	( 52	( 48				OP6			3103

1,6-Di-(tert-BUTYLPEROXYCARBONYLOXY) HEXANE	( 72	( 28				OP5			3103

1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXANE	( 80 - 100					OP5			3101	3)

"	( 52 - 80	( 20				OP5			3103

"	( 42 - 52	( 48				OP7			3105

"	( 42	( 13		( 45		OP7			3106

"	( 27	( 25				OP8			3107	21)

"	( 42	( 58				OP8			3109

"	( 13	( 13	( 74			OP8			3109

DI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE	( 27 - 52		( 48			OP7	-15	-5	3115

"	( 27		( 73			OP8	-10	0	3117

"	( 42 as a stable dispersion in water (frozen)				OP8	-15	-5	3118

DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE	( 52 - 100					OP4	-20	-10	3113

"	( 52		( 48			OP7	-15	-5	3115

DI-(2-tert-BUTYLPEROXYISOPROPYL)BENZENE(S)	( 42 - 100			( 57		OP7			3106

"	( 42			( 58					Exempt	29)

DI-(tert-BUTYLPEROXY) PHTHALATE	( 42 - 52	( 48				OP7			3105

"	( 52 as a paste					OP7			3106	20)

"	( 42	( 58				OP8			3107

2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)PROPANE	( 52	( 48				OP7			3105

"	( 42	( 13		( 45		OP7			3106

1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-

TRIMETHYLCYCLOHEXANE	( 90 - 100					OP5			3101	3)

"	( 57 - 90	( 10				OP5			3103

"	( 77		( 23			OP5			3103

"	( 57			( 43		OP8			3110

"	( 57	( 43				OP8			3107

"	( 32	( 26	( 42			OP8			3107

DICETYL PEROXYDICARBONATE	( 100					OP7	+30	+35	3116

"	( 42 as a stable dispersion in water				OP8	+30	+35	3119

Concen-	Diluent	Diluent	Inert	Water	Packing	Control	Emergency	Number	Subsidiary

ORGANIC PEROXIDE	tration	type A	type B	solid		Method	Tempera-	Tempera-	(Generic	risks and

(%)	   (%)	(%) 1)	 (%)	 (%)		ture ((C)	ture ((C)	entry)	remarks

DI-4-CHLOROBENZOYL PEROXIDE	( 77				( 23	OP5			3102	3)

"	( 52 as a paste					OP7			3106	20)

"	( 32			( 68					Exempt	29)

DICUMYL PEROXIDE	( 52 - 100			( 48		OP8			3110	12)

"	( 52			( 48					Exempt	29)

DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE	( 91 - 100					OP3	+10	+15	3112	3)

"	( 91				( 9	OP5	+10	+15	3114

"	( 42 as a stable dispersion in water				OP8	+15	+20	3119

DIDECANOYL PEROXIDE	( 100					OP6	+30	+35	3114

2,2-DI-(4,4-DI (tert-BUTYLPEROXY)

CYCLOHEXYL)-PROPANE	( 42			( 58		OP7			3106

"	( 22		( 78			OP8			3107

DI-2,4-DICHLOROBENZOYL PEROXIDE	( 77				( 23	OP5			3102	3)

"	( 52 as a paste with silicon oil					OP7			3106

DI-(2-ETHOXYETHYL) PEROXYDICARBONATE	( 52		( 48			OP7	-10	0	3115

DI-(2-ETHYLHEXYL) PEROXYDICARBONATE	( 77 - 100					OP5	-20	-10	3113

"	( 77		( 23			OP7	-15	-5	3115

"	( 62 as a stable dispersion in water				OP8	-15	-5	3117

"	( 52 as a stable dispersion in water (frozen)				OP8	-15	-5	3120

"	( 52 as a stable dispersion in water				OP8	-15	-5	3119

2,2-DIHYDROPEROXYPROPANE	( 27			( 73		OP5			3102	3)

DI-(1-HYDROXYCYCLOHEXYL) PEROXIDE	( 100					OP7			3106

DIISOBUTYRYL PEROXIDE	( 32 - 52		( 48			OP5	-20	-10	3111	3)

"	( 32		( 68			OP7	-20	-10	3115

DI-ISOPROPYLBENZENE DIHYDROPEROXIDE	( 82	( 5			( 5	OP7			3106	24)

DIISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	( 52 - 100					OP2	-15	-5	3112	3)

"	( 52		( 48			OP7	-20 	-10 	3115

“	( 28	( 72				OP7	-15  	-5 	3115

DILAUROYL PEROXIDE	( 100					OP7			3106

"	( 42 as a stable dispersion in water				OP8			3109

DI-(3-METHOXYBUTYL) PEROXYDICARBONATE	( 52		( 48			OP7	 -5	+5	3115

DI-(2-METHYLBENZOYL) PEROXIDE	( 87				( 13	OP5	+30	+35	3112	3)

Concen-	Diluent	Diluent	Inert	Water	Packing	Control	Emergency	Number	Subsidiary

ORGANIC PEROXIDE	tration	type A	type B	solid		Method	Tempera-	Tempera-	(Generic	risks and

(%)	   (%)	(%) 1)	 (%)	 (%)		ture ((C)	ture ((C)	entry)	remarks

DI-(4-METHYLBENZOYL) PEROXIDE	( 52 as a paste with silicon oil					OP7			3106

DI-(3-METHYLBENZOYL) PEROXIDE	( 20 + (18+ (4		( 58			OP7	+30	+35	3115

+ BENZOYL (3-METHYLBENZOYL) PEROXIDE

+ DIBENZOYL PEROXIDE

2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(BENZOYLPEROXY)HEXANE	( 82 - 100					OP5			3102	3)

"	( 82			( 18		OP7			3106

"	( 82				( 18	OP5			3104

2,5-DIMETHYL-2,5-DI-

(tert-BUTYLPEROXY)HEXANE	( 52 - 100					OP7			3105

"	( 77			( 23		OP8		 	3108

"	( 47 as a paste					OP8			3108

"	( 52	( 48				OP8			3109

2,5-DIMETHYL-2,5-DI-

(tert-BUTYLPEROXY)HEXYNE-3	( 86 - 100					OP5			3101	3)

"	( 52 - 86	( 14				OP5			3103	26)

"	( 52			( 48		OP7			3106

2,5-DIMETHYL-2,5-DI-

(2-ETHYLHEXANOYLPEROXY)HEXANE	( 100					OP5	+20	+25	3113

2 ,5-DIMETHYL-2,5-DIHYDROPEROXYHEXANE	( 82				( 18	OP6			3104

2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(3,5,5-

TRIMETHYLHEXANOYLPEROXY)HEXANE	( 77	( 23				OP7			3105

# 1,1-DIMETHYL-3-HYDROXYBUTYL

PEROXYNEOHEPTANOATE	( 52	( 48				OP8	0	+10	3117

DIMYRISTYL PEROXYDICARBONATE	( 100					OP7	+20	+25	3116

"	( 42 as a stable dispersion in water				OP8	+20	+25	3119

# DI-(2-NEODECANOYLPEROXYISOPROPYL)

BENZENE	( 52	( 48				OP7	-10	0	3115		189

DI-n-NONANOYL PEROXIDE	( 100					OP7	0	+10	3116

DI-n-OCTANOYL PEROXIDE	( 100					OP5	+10	+15	3114

DI-(2-PHENOXYETHYL) PEROXYDICARBONATE	( 85 - 100					OP5			3102	3)

"	(  85				( 15	OP7			3106

DIPROPIONYL PEROXIDE	( 27		( 73			OP8	+15	+20	3117

DI-n-PROPYL PEROXYDICARBONATE	( 100					OP3	-25	-15	3113

( 77		( 23			OP5	-20	-10	3113

Concen-	Diluent	Diluent	Inert	Water	Packing	Control	Emergency	Number	Subsidiary

ORGANIC PEROXIDE	tration	type A	type B	solid		Method	Tempera-	Tempera-	(Generic	risks and

(%)	   (%)	(%) 1)	 (%)	 (%)		ture ((C)	ture ((C)	entry)	remarks

DISUCCINIC ACID PEROXIDE	( 72 - 100					OP4			3102	3) 17)

"	( 72				( 28	OP7	+10	+15	3116

DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL) PEROXIDE	( 38 - 82	( 18				OP7	0	+10	3115

"	( 52 as a stable dispersion in water				OP8	+10	+15	3119

"	( 38	( 62				OP8	+20	+25	3119

ETHYL 3,3-DI-(tert-AMYLPEROXY)BUTYRATE	( 67	( 33				OP7			3105

ETHYL 3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTYRATE	( 77 - 100					OP5			3103

"	( 77	( 23				OP7			3105

"	( 52			( 48		OP7			3106

1-(2-Ethylhexanoylperoxy)-1,3-dimethyl-

butyl peroxypivalate	( 52	( 45	( 10			OP7	-20	-10	3115

tert-HEXYL PEROXYNEODECANOATE	( 71	( 29				OP7	 0	+10	3115

tert-HEXYL PEROXYPIVALATE	( 72		( 28			OP7	 +10	+15	3115

ISOPROPYL sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE

+ DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE	32 + ( 15 - 18	( 38				OP7	-20	-10	3115

+ DI-ISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	+ ( 12 - 15

ISOPROPYL sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE

+ DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE

+ DI-ISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	( 52 + ( 28 + ( 22					OP5	-20	-10	3111	3)

ISOPROPYLCUMYL HYDROPEROXIDE	( 72	( 28				OP8			3109	13)

p-MENTHYL HYDROPEROXIDE	( 72 - 100					OP7			3105	13)

"	( 72	( 28				OP8			3109	27)

METHYLCYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	( 67		( 33			OP7	+35	+40	3115

METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S)	see remark 8	( 48				OP5			3101	3) 8) 13)

"	see remark 9	( 55				OP7			3105	9)

"	see remark 10	( 60				OP8			3107	10)

METHYL ISOBUTYL KETONE PEROXIDE(S)	( 62 	( 19				OP7			3105	22)

ORGANIC PEROXIDE, LIQUID, SAMPLE						OP2			3103	11)

ORGANIC PEROXIDE, LIQUID, SAMPLE,

TEMPERATURE CONTROLLED						OP2			3113	11)

ORGANIC PEROXIDE, SOLID, SAMPLE						OP2			3104	11)

ORGANIC PEROXIDE, SOLID, SAMPLE,

TEMPERATURE CONTROLLED						OP2			3114	11)

Concen-	Diluent	Diluent	Inert	Water	Packing	Control	Emergency	Number	Subsidiary

ORGANIC PEROXIDE	tration	type A	type B	solid		Method	Tempera-	Tempera-	(Generic	risks and

(%)	   (%)	(%) 1)	 (%)	 (%)		ture ((C)	ture ((C)	entry)	remarks

PEROXYACETIC ACID, TYPE D, stabilized	( 43					OP7			3105	13) 14) 19)

PEROXYACETIC ACID, TYPE E, stabilized	(  43					OP8			3107	13) 15) 19)

PEROXYACETIC ACID, TYPE F, stabilized	( 43					OP8			3109	13) 16) 19)

Peroxylauric acid	( 100					OP8	+35	+40	3118

PINANYL HYDROPEROXIDE	( 56 - 100					OP7			3105	13)

"	( 56	 ( 44				OP8			3109

POLYETHER POLY-tert-BUTYLPEROXYCARBONATE	( 52		( 23			OP8			3107

1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL HYDROPEROXIDE	( 100					OP7			3105

1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXY-2

ETHYLHEXANOATE	( 100					OP7	+15	+20	3115

1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXYNEODECANOATE	( 72		( 28			OP7	-5	+5	3115

"	(52 as a stable dispersion in water				OP8	-5	+5	3119

1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXYPIVALATE	( 77	( 23				OP7	 0	+10	3115

3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL-

1,4,7-TRIPEROXONANE	( 42	( 58				OP7			3105	28)

Notes on 2.5.3.2.4:

1)	Diluent type B may always be replaced by diluent type A. Boiling point diluent type B should be at least 60 °C higher than the SADT of the organic peroxide.

2)	Available oxygen ( 4.7%.

3)	"EXPLOSIVE" subsidiary risk label required (Model No. 01, see 5.2.2.2.2).

4)	Diluent may be replaced by di-tert-butyl peroxide.

5)	Available oxygen ( 9%.

6)	With ( 9% hydrogen peroxide; available oxygen ( 10%.

7)	Only non-metallic packagings allowed.

8)	Available oxygen > 10% and ( 10.7%, with or without water

9)	Available oxygen ( 10%, with or without water

10)	Available oxygen ( 8.2%, with or without water

11)	See 2.5.3.2.5.1.

12)	Up to 2000 kg per receptacle assigned to ORGANIC PEROXIDE TYPE F on the basis of large scale trials.

13)	"CORROSIVE" subsidiary risk label required (Model No. 08, see 5.2.2.2.2).

14)	Peroxyacetic acid formulations which fulfil the criteria of 2.5.3.3.2 (d).

15)	Peroxyacetic acid formulations which fulfil the criteria of 2.5.3.3.2 (e).

16)	Peroxyacetic acid formulations which fulfil the criteria of 2.5.3.3.2 (f).

17)	Addition of water to this organic peroxide will decrease its thermal stability.

18)	No "CORROSIVE" subsidiary risk label required for concentrations below 80%.

19)	Mixtures with hydrogen peroxide, water and acid(s).

20)	With diluent type A, with or without water.

21)	With (  25% diluent type A by mass, and in addition ethylbenzene

22)	With ( 19% diluent type A by mass, and in addition methyl isobutyl ketone

23)	With < 6% di-tert-butyl peroxide.

24)	With ( 8% 1-isopropylhydroperoxy-4-isopropylhydroxybenzene.

25)	Diluent type B with boiling point > 110 °C.

26)	With < 0.5% hydroperoxides content.

27)	For concentrations more than 56%, "CORROSIVE" subsidiary risk label required (Model No. 08, see 5.2.2.2.2).

28)	Available active oxygen ( 7.6 % in diluent type A, having a boil-off point in the range of 220 - 260 °C.

29)	Not subject to the requirements of these Model Regulations for Division 5.2.

ANNEX 3: New organic peroxides

Test results and competent authority approvals

|  |  | DETONATION | DEFLAGRATION | HEATING UNDER CONFINEMENT | EXPLOSIVE POWER | THERMAL EXPLOSION IN PACKAGE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORGANIC PEROXIDE + CA approval | Conc (%) | A.1 50/60 (cm) | A.6 UN det. (cm) | Overall result | C.1 T/p (ms) | C.2 Defl. (mm/s) | Overall result | E.1 Koenen (mm) | E.2 DPV (mm) | E.3 US PVT (mm) | Overall result | F.3 Trauzl (cm3) | F.4 Mod. Trauzl (cm3) | Overall result | G.2 Result | SADT (°C) | Generic Entry Number | Paching Method | Country of Origin |
| Dicyclohexylperoxydicarbonate (as a stable dispersion in water) D/BAM/II.2/38/99-39/99 | < 42 | no* | - | No | <2170 kPa | No | No | <1,0 | 1.0, 50g | - | Low | 7 ml |  | No | - | 30 | 3119 | OP8 | D |
| Dicyclohexylperoxydicarbonate (as a stable dispersion in water) D/BAM/II.2/14/00-15/00 | < 42 | no* | - | No | <2170 kPa | No | No | <1,0 | 1.0, 50g | - | Low | 7 ml |  | No | - | 25 | 3119 | IBC, 31A | D |
| 1-(2-Ethylhexanoylperoxy)-1,3-dimethylbutylperoxypivalate >45% dil. type A > 10% dil. type B NL-TNO 01D2/0121-rev.1 | < 52 | 25 (65%) |  | No | 69 | 1.9 | Yes, slowly | 1.5 | 7.0 | - | Medium | - | - | - | - | 0 | 3115 | OP7 | NL |
| 1,1,3,3-Tetramethylbutylperoxy pivalate , diluent type A NL-TNO 98/D2/2927 | ( 77 | - | 17, 18.5 |  | 1954 | 1.52 | Yes, slowly | 1.5 | 7.0 | - | Medium | - | - | - | - | 20 | 3115 | OP7 | NL |
| Peroxy lauric acid NL DGG/V/VL-98010400 | < 100 | - | - | No** | <2170 kPa | 0 | No | <1.0 | 3.0 | - | Low | - | 0.9 | No | - | 45 | 3118 | OP8 | NL |
| tert-Butylperoxyneoheptanoate stable dispersion with water NL DGG/V/VKL-98010399 | ( 42 |  | <20 | No | <2170 kPa | 0.02 | No | <1.0 | <1.0 | - | Low | - | - | - | - | 20 | 3117 | OP8 | NL |
| tert-Amylperoxy isopropylcarbonate diluent type A NL-TNO 01D2/1205 | ( 77 | no | - | No | <2070 kPa | 0.05 | No | ( 2.0 < 2.0 (70%) | 3.0 | - | Violent | - | - | - | No, 10 kg package | 55 | 3103 | OP5*** | NL |
| 1,6-Di-(tert-butylperoxycarbonyloxy)hexane diluent type A NL-TNO 01D2/1204 | ( 72 | 32.3 | - | Partial | 640 | 0.55 | Yes, slowly | - | 9.0 | 5.0 | Violent | - | - | - | No, 8 kg package | >50 | 3103 | OP5 | NL |
| Polyether poly-t-butyl peroxycarbonate diluent type B USDOT CA-0004006 | < 52 | - | - | No** | <2170 kPa | 0.141 | No | - | 2.0 | 2.0 | Low | - | 2.0 | No | - | 70 | 3107 | OP8 | US |

*   	Cavitated.

* * 	UN screening procedure (i.e. modified Trauzl (F.4), DPVT (E.2)  and Koenen test (E.1) or USPVT (E.3)).

*** 	OP5, based on CA approval  (packaging actually tested between OP3 and OP5).

-----

# Text boxes

NATIONS

UNIES

## Secrétariat

ST