| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.1/2002/28 15 July 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по безопасности дорожного движения

(Тридцать девятая сессия, 23-26 сентября 2002 года,

пункт 3 e)  повестки дня)

ПОПРАВКИ К КОНВЕНЦИЯМ 1968 ГОДА О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ И О ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ И СИГНАЛАХ И К ДОПОЛНЯЮЩИМ ИХ ЕВРОПЕЙСКИМ СОГЛАШЕНИЯМ 1971 ГОДА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭТИХ ДОКУМЕНТОВ

Отчет о работе неофициального совещания по вопросу о безопасности в туннелях, состоявшегося 13 и 14 июня 2002 года

# Справочная информация

Для ускорения в рамках WP.1 работы по изучению рекомендаций, относящихся к его компетенции, Рабочая группа постановила на своей тридцать восьмой сессии создать небольшую группу в составе Норвегии, Франции, Швейцарии, Европейской Комиссии, МОПДТП, МСАТ и секретариата.  Группе было поручено изучить рекомендации с учетом также мер, содержащихся в декларации, принятой в Цюрихе министрами транспорта альпийских стран в ноябре 2001 года, определить рекомендации, относящиеся к сфере компетенции WP.1, и внести предложения о целесообразности их включения либо в Венские конвенции, либо в европейские соглашения, либо в сводные резолюции СР.1 и СР.2.

# Участие

Настоящее совещание состоялось 13 и 14 июня 2002 года под председательством г-на Бернара Периссе (Швейцария) в присутствии г-жи Жеральдины Бонне (Франция), г-на Гуннара Оэля (Норвегия), г-жи Мари-Жозе Рамбо (МОПДТП), г-на Бернда Тамма (Европейская комиссия) и г-на Пола Уайта (МСАТ) и секретариата.

# Доклад о работе совещания

В ходе своих обсуждений группа использовала в качестве базового документа неофициальный документ, подготовленный Швейцарией, в котором в сжатом виде перечислен ряд предлагаемых для изучения мер, содержащихся в докладах многопрофильной группы экспертов по безопасности в туннелях (TRANS/AC.7/9 - TRANS/AC.7/9/Corr.1 только на французском языке и TRANS/AC.7/9/Add.1) и принятой в Цюрихе декларации, которая приводится в документе TRANS/AC.7/2002/1.

Представитель Европейской комиссии проинформировал группу о том, что проект директивы по безопасности в туннелях в настоящее время находится в стадии принятия, и о том, что в настоящее время ведется подготовка соответствующего КД-ПЗУ.

Были рассмотрены следующие рекомендации:

А.1)	Рекомендации группы экспертов, касающиеся участников дорожного движения

Мера 1.01	-  Информационные кампании:  представитель Комиссии представил буклет, который будет распространяться в Европейском союзе с целью информирования участников дорожного движения о правилах поведения в туннелях, причем эта кампания будут осуществляться в тесном сотрудничестве со странами ЕС и клубами автомобилистов.  Группа упомянула о возможной роли ЕЭК ООН в этой кампании и сочла важным проинформировать страны, не являющиеся членами ЕС, о существовании данного буклета с тем, чтобы они могли использовать его в качестве образца.  Вместе с тем она рекомендовала включить в СР.1 правила поведения в туннелях.

В ходе изучения этой меры группа сочла, что формулировка статьи 25-бис Венской конвенции должна быть изменена с целью указания того, что остановка в туннелях на аварийных площадках возможна только в случае опасности.

Мера 1.02 - Экзамены на получение водительских удостоверений:  группа сочла, что эта мера должна быть включена в сводную резолюцию СР.1, а не в Соглашение СВУ.

Мера 1.03 - Выезд горящего транспортного средства из туннеля:  после обсуждения группа сочла, что данная мера в настоящий момент больше подходит для включения в СР.1.

Мера 1.04 - Осмотры на дорогах:  эту меру следует включить в СР.1 в виде специальной главы, посвященной осмотрам.

Мера 1.05 - Проверка для профессиональных водителей:  хотя эта мера могла бы быть включена в статью 41 Конвенции о дорожном движении, группа сочла, что в настоящий момент она может быть отнесена к сфере охвата СР.1 в ожидании внедрения таких проверок в практику Сообщества.

Мера 1.06 - Проверка для водителей грузовых автомобилей, перевозящих опасные грузы и Мера 1.07 - Правила, регламентирующие перевозку опасных грузов:  обе эти меры относятся к ведению WP.15.  Вместе с тем если WP.15 примет решение о введении предлагаемых пяти категорий опасных грузов, то это потребует внесения поправок в Венскую конвенцию о дорожных знаках и сигналах.

Мера 1.08 - Обгон:  правила обгона в настоящее время определяются статьей 11 Конвенции о дорожном движении.  Группа сочла, что если будет сделан вывод о необходимости введения положения, запрещающего обгон для грузовых транспортных средств в определенных обстоятельствах, и в частности на дорогах с уклоном более 3%, то эта мера должна охватывать все дороги, а не только туннели.  СР.1 могла бы быть дополнена соответствующими общими принципами.

Мера 1.09 - Дистанция между транспортными средствами:  общее положение такого характера уже существует в статье 13 Конвенции о дорожном движении.  Вместе с тем СР.1 может быть дополнена положением о соблюдении дистанции в туннелях между транспортными средствами в случае остановки дорожного движения.  Что касается рекомендации об установлении минимальной дистанции между движущимися транспортными средствами, то группа не сочла желательным сохранить ее с учетом того, что она касается лишь особых случаев.  Вместе с тем было подчеркнуто, что WP.1 следует изучить ее актуальность с точки зрения общего значения такой меры для безопасности дорожного движения.

Мера 1.10 - Ограничение скорости:  эта мера не влечет никаких изменений.

Мера 1.11 - Доступ к профессии (см. TRANS/AC.7/9/Add.1):  относится к ведению SC.1.

Мера 1.12 - Система экстренной передачи информации для водителя:  (см. TRANS/

AC.7/9/Add.1):  относится к ведению SC.1, однако WP.1 следует изучить ее на предмет наличия элементов, относящихся к ее компетенции.

А.2)	Рекомендации, касающиеся участников дорожного движения (Цюрихская декларация)

-	Снижение предельного уровня содержания алкоголя в крови для профессиональных водителей до 0,2%:  Европейское соглашение, дополняющее Венскую конвенцию, содержит общие положения, касающиеся содержания алкоголя (см. последний подпункт пункта 7, касающийся статьи 8 Конвенции (водители).  Группа сочла преждевременным включать такое положение в Соглашение, поскольку речь идет о политической проблеме.  Тем не менее необходимо изучить вопрос о включении положений, касающихся алкоголя и наркотиков, в СР.1 с учетом существующих документов на уровне ЕС и ЕКМТ.

-	Централизованный регистр нарушений, касающихся безопасности движения:  этот носящий политический характер вопрос выходит далеко за рамки тематики туннелей и компетенции WP.1.  Вместе с тем в Конвенции о дорожном движении имеется положение (статья 3 § 6), которая призывает страны к сотрудничеству в области нарушений.  Схожие положения существуют в ЕСТР и касаются нарушения предписаний относительно продолжительности нахождения за рулем и отдыха.

-	Меры, касающиеся, с одной стороны, улучшения условий труда и подготовки профессиональных водителей, а с другой - согласования предписаний, применимых к этим водителям, относятся к ведению SC.1.

B)	Рекомендации группы экспертов, касающиеся эксплуатации и имеющие отношение к дорожно-транспортным происшествиям и безопасности дорожного движения

Мера 2.08 - Закрытие полос движения:  хотя эта мера касается в основном SС.1 на уровне СМА, WP.1, возможно, сочтет необходимым включить в Европейское соглашение о дорожных знаках и сигналах или СР.2 общее положение, напоминающее необходимость установки на достаточном расстоянии от начала туннеля знаков, сообщающих о закрытии туннеля или полосы движения.

Мера 2.11 - Контроль за соблюдением правил дорожного движения:  усилению контроля, в частности, за соблюдением дистанции между транспортными средствами и за их скоростью в туннелях могла бы быть посвящена специальная глава по вопросам контроля, например в СР.1 (см. меру 1.04).

В Цюрихской декларации также говорится о необходимости усиления контроля.

С)	Рекомендации группы экспертов, касающиеся инфраструктуры и имеющие отношение к дорожно-транспортным происшествиям и безопасности дорожного движения

Мера 3.09 - Системы дорожных знаков и сигналов и Мера 3.10 - Знаки и сигналы, указывающие эвакуационные пути и объекты по обеспечению безопасности:  некоторые новые знаки (см. пункт Е) должны быть согласованы либо на уровне Конвенции о дорожных знаках и сигналах, либо на уровне СР.2.

D.1)	Рекомендации группы экспертов, касающиеся транспортных средств

Хотя эти меры относятся главным образом к компетенции WP.29, группа тем не менее рассмотрела следующие меры:

Мера 4.01 - Устройства для тушения огня:  требование о наличии этих устройств уже действует в отношении городских и междугородных автобусов, а также транспортных средств, перевозящих опасные грузы.  Группа хотела бы узнать, какая WP (1 или 29) компетентна принять решение о расширении сферы действия этого требования.  После консультаций с секретариатом WP.29 было установлено, что Рабочая группа по общим положениям безопасности дорожного движения взяла на себя рассмотрение этого вопроса, однако она с благодарностью примет помощь со стороны WР.1 для того, чтобы расширить сферу действия этого требования на другие категории коммерческих транспортных средств.

Мера 4.04 - Масса и габариты транспортных средств большой грузоподъемности:  группа подняла вопрос о целесообразности разработки нового юридического документа и сочла, что этот вопрос должен быть задан КВТ.  WP.29 на своей сессии в марте 2002 года (пункт 27 документа ТRANS/WP.29/841) сделала вывод о том, что данный вопрос не относится к ее сфере компетенции.

Мера 4.06 - Технические осмотры:  вопросы, которые имеют значение для предотвращения возгорания транспортных средств, должны быть отражены в Соглашении 1997 года (см. пункт 27 документа ТRANS/WP.29/841).  Применение данного Соглашения зависит в настоящее время от позиции подписавших его стран, которые должны его ратифицировать.

D.2)	Рекомендации, касающиеся транспортных средств (Цюрихская декларация)

WP.1 была проинформирована о том, что большинство мер, упомянутых в Цюрихской декларации, т.е. касающиеся наличия передних и задних противоподкатных устройств (правила № 58 и 93), боковых защитных устройств (правило № 73), устройства ограничения скорости (правило № 89), установления минимальных норм выброса выхлопных газов (правило № 49), уже учтены ЕЭК ООН в правилах, прилагаемых к Соглашению 1958 года.  С другой стороны, уже начата или планируется начать в ближайшее время деятельность по ужесточению этих правил.

Что касается наличия датчика уровня давления в шинах, то работа по подготовке глобальных технических правил (в рамках Глобального соглашения 1998 года) замедлилась вследствие разработки правил США.  Вопросы установления минимальной удельной мощности на тонну общего веса и установки кондиционера связаны с использованием транспортных средств и будут регулироваться WР.29 только в рамках существующих соглашений и/или мандатов.

Примечание:  следует отметить, что правила, разработанные в рамках WР.29, носят факультативный характер и становятся обязательными только с момента, когда государства - Стороны Соглашения 1958 года инкорпорируют касающиеся их положения в свое собственное законодательство.  С другой стороны, пункт 1 приложения 5 к Конвенции о дорожном движении предусматривает, что "все транспортные средства, находящиеся в международном движении, должны отвечать техническим требованиям, действовавшим в стране регистрации в момент их первого ввода в эксплуатацию".  Из этого следует, что если страна не инкорпорировала в свое национальное законодательство предписания того или иного правила ЕЭК, но это предписание приобрело обязательный характер вследствие внесения поправок в приложение 5 к Венской конвенции, то эта Сторона может избежать соблюдения этого обязательства только путем формулирования оговорки.  В этом случае транспортные средства этой страны будут по-прежнему допускаться к международному движению на основе вышеупомянутого правила.

Е)	Рекомендации группы экспертов, касающиеся знаков и сигналов (приложение)

Группа одобрила для включения в CР.2, приложение к докладу группы экспертов, а также добавление к нему, внеся в него некоторые изменения.  Пересмотренный текст приводится в приложении к настоящему докладу.

С другой стороны, она сочла, что знак Е, 11а (въезд в туннель, см. стр. 246 и пункт 9а раздела Е приложения 1 к Конвенции о дорожных знаках и сигналах) уже указывает на применение особых правил, которые определены в статье 25-бис Конвенции о дорожном движении (в том числе на требование включить огни ближнего света), - статье, которая сама содержит ссылку на наличие специальных дорожных знаков, в частности знак Е, 11а.  Следовательно по совокупности двух Конвенций существует требование включать огни при въезде в туннель при наличии данного знака.  Однако с учетом того, что данный знак не является обязательным, возникает вопрос о целесообразности придания знакам Е, 11а и Е, 11b ("конец туннеля") обязательного характера для всех туннелей независимо от их протяженности или установления минимальной протяженности.

В докладе группы экспертов также рекомендуется установить на знаке Е, 11а дополнительную табличку с указанием протяженности и названия туннеля.  Группа сочла, что второй подпункт пункта 9а раздела Е приложения 1 к Конвенции о дорожных знаках и сигналах должен быть изменен для того, чтобы позволить установление такой таблички, поскольку данный подпункт в настоящее время разрешает указание данной информации только на самом знаке Е, 11а.

Что касается знаков с изменяющимся сообщением, то группа сочла необходимым собрать с помощью вопросника информацию о таких знаках, используемых странами, прежде чем включить конкретное положение в существующие юридические документы.

Что касается пиктограмм, фигурирующих на знаках "телефон экстренной связи" и "огнетушитель", приводимых в добавлении к докладу группы экспертов, то, по мнению группы, они должны быть включены в раздел F приложения 1 к Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

Знак "аварийная площадка " должен быть включен в пункт 8 раздела G приложения 1 к Конвенции о дорожных знаках и сигналах.  Однако необходимо предусмотреть возможность дополнения этого знака с фоном голубого или зеленого цвета, в зависимости от обстоятельств, табличкой "телефон экстренной связи" или "телефон экстренной связи и огнетушитель".  Эта информация также могла бы размещаться на самом знаке "аварийная площадка".  Необходимо также предусмотреть возможность использования этого знака для указания аварийных площадок на дорогах или скоростных автомагистралях.

И наконец, знаки "аварийный выход" и указатели "аварийных выходов" с фоном зеленого цвета должны быть включены в раздел G приложения 1 к Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# Дорожные знаки и сигналы в туннелях

Дорожные знаки и сигналы должны соответствовать следующим конкретным правилам как с точки зрения выбора знака, так и в плане используемых материалов.

# Вертикальные знаки и сигналы

- Обязательные вертикальные знаки и сигналы в зоне предварительного уведомления о туннеле должны включать:

- знак "Туннель", указанный в Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах (знак Е, 11а);  этот знак […], с которым связано применение особых правил, определенных в статье 25-бис Венской конвенции о безопасности дорожного движения, должен предполагать использование фар ближнего света, а также включать дополнительную табличку, указывающую протяженность и название туннеля, в частности в случае туннелей протяженностью более 1 000 метров;

- конкретное ограничение максимальной скорости (знак С, 14), которое следует соблюдать в туннеле;

- знак "обгон запрещен" (С, 13а/С, 13аа/С, 13аb для всех транспортных средств либо С, 13b/С, 13bа/С, 13вв для грузовых транспортных средств) в соответствующих случаях;

- при необходимости такие другие дополнительные знаки, как запрещение въезда для транспортных средств, перевозящих опасные грузы (С, 3h) либо перевозящих отдельные виды опасных грузов (C, 3m или C, 3n;  см. также меру 1.7).

  - Вертикальные знаки и сигналы […] в туннелях продолжительностью более 1 000 метров должны включать повторяющиеся через регулярные интервалы:

    - знак "Ограничение максимальной скорости" (С, 14);

    - в соответствующих случаях знак "Запрещение обгона" (С, 13а/С, 13аа/С, 13аb для всех транспортных средств либо С, 13b/С, 13bа/С, 13bb для грузовых транспортных средств).

      - Вертикальные знаки и сигналы […], устанавливаемые за туннелем, должны включать:

        - знак (Е, 11b "Конец туннеля") и надлежащие знаки, указывающие на конец ограничения скорости (С, 17b) либо конец запрещений (С, 17с "Конец запрещения обгона" либо С, 17d "Конец запрещения обгона грузовым транспортным средствам").

          - В вертикальных знаках и сигналах следует использовать четко видимые высококачественные световозвращающиеся материалы:

-	знаки, устанавливаемые в туннеле, следует изготавливать из материалов, обеспечивающих максимальный уровень световозвращения, и постоянно освещать их изнутри или снаружи для обеспечения их оптимальной видимости как в дневное время, так и в ночное время;

-	материалы, используемые как в туннелях, так и в зоне предварительного уведомления о туннеле должны обеспечивать максимальный уровень световозвращения, предписанный национальными стандартами каждой страны […]

Горизонтальные знаки и сигналы (дорожная разметка)

          - Горизонтальную разметку следует применять на краю дороги (краевые линии).  Расстояние должно составлять 10-20 см от границы проезжей части.  Ширина этой линии должна составлять 30 см.  Минимальная ширина осевых линий должна составлять 15 см […]

          - В случае туннелей с двусторонним движением по обе стороны от медианной линии (одинарной или двойной), разделяющей направления движения, на расстоянии 10-15 см от внешнего края каждой линии следует использовать автодорожные световозвращатели (катафоты).

Автодорожные световозвращатели в соответствии с национальным законодательством, касающимся их максимальных габаритов и высоты, следует использовать максимум через каждые 20 метров.  При повороте дороги в туннеле это расстояние следует сократить до 8 метров для первых 10 световозвращателей от въезда в туннель.

          - В горизонтальных знаках и сигналах следует использовать высококачественные световозвращательные материалы оптимальной видимости:

            - для дорожной разметки должны использоваться материалы самого высокого качества, с тем чтобы можно было обеспечить их видимость в дневное и ночное время в течение 24 часов в сутки;

            - для дорожной разметки должны использоваться материалы, обеспечивающие максимально возможную видимость в условиях мокрого дорожного полотна;

            - для автодорожных световозвращателей должны использоваться материалы самого высокого качества, с тем чтобы обеспечить их максимальную видимость в ночное время.

# Знаки, таблички, пиктограммы для обозначения объектов

Перечень возможных знаков, табличек и пиктограмм, подлежащих использованию для обозначения объектов, приводится в части А нижеследующего добавления.

# Знаки с изменяющимся сообщением

          - На въезде и, по возможности, на участке до въезда в туннели, находящиеся под наблюдением, следует использовать знаки с изменяющимся сообщением (ЗИС) для передачи конкретной информации в случае ДТП в туннеле или с целью остановки движения перед въездом в него в ином экстренном случае.

          - В случае туннелей большой протяженности такие устройства следует повторно использовать внутри туннеля.

[…]

____________

Добавление

[…]

# А)	Знаки, таблички, пиктограммы для указания объектов

# Аварийные ниши

Аварийные ниши предназначены для предоставления различного оборудования в целях обеспечения безопасности, в частности телефонов экстренной связи и огнетушителей, но не предусмотрены для защиты участников дорожного движения от пожара.  Следующие знаки должны указывать доступное для участников дорожного движения оборудование :

| Телефон экстренной связи […] |  |  | Огнетушитель […] |
| --- | --- | --- | --- |

В аварийных нишах при помощи четкого и разборчивого текста, приведенного на нескольких языках, следует указать, что эти ниши не обеспечивают защиты в случае пожара.  В качестве примера можно использовать следующий текст:

В ЭТОМ МЕСТЕ

НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗАЩИТА

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

Просьба пройти к аварийному выходу по направлению, указанному на стенах

Аварийные площадки

Аварийные площадки – это расширения проезжей части для экстренной остановки транспортных средств.  Их следует обозначать указанным ниже знаком;  в качестве фона может использоваться также зеленый цвет;  рекомендуется обеспечить наличие на аварийной площадке телефона и в случае необходимости огнетушителя […], что указывается при помощи дополнительной таблички или на самом знаке […].

Аварийные выходы

Знаки, указывающие "Аварийные выходы", должны обозначаться следующим образом […].  В качестве фона используется зеленый цвет […]:

Необходимо также указывать два ближайших выхода на боковых стенах туннеля примерно через каждые 50 метров на высоте 1-1,5 метра.  В качестве фона должен использоваться зеленый цвет.  Примеры приводятся ниже:

[…]

_________

# Text boxes

GE.02-22868   (R)    230802    230802