€€

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/2002/4 7 February 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам

###### опасных грузов

(Женева, 13-17 мая 2002 года)

ГЛАВА 6.8

МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА КОРПУСОВ

Представлено правительством Франции

РЕЗЮМЕ

Существо предложения:	Цель этого предложения состоит в том, чтобы установить значения минимальной толщины корпуса для корпусов, указанных в пункте 6.8.2.1.21.

Предлагаемое решение:	Изменить пункт 6.8.2.1.21.

Это предложение было изложено в неофициальном документе INF.34, распространенном на сессии Рабочей группы в ноябре 2001 года.

В пункт 6.8.2.1.19 была включена таблица, устанавливающая минимальную толщину корпуса в зависимости от характера материала.  Эта таблица не применяется к корпусам, предусмотренным в пункте 6.8.2.1.21, т.е. к корпусам, которые предназначены, как правило, для перевозки углеводородов и разделены на герметичные отсеки вместимостью не более 5 000 литров каждый.

Однако с учетом новой "формулы эквивалентности", предусмотренной в пункте 6.8.2.1.18, в случае некоторых материалов толщина может быть меньше значений, определенных в соответствии с изданием ДОПОГ 1999 года.  Поэтому правительство Франции считает необходимым установить минимальное значение толщины корпусов, указанных в пункте 6.8.2.1.21.

Предложение

В пункте 6.8.2.1.21 в конце второго предложения после слов "в пункте 6.8.2.1.18" добавить следующее:

"и не должна быть меньше значений, приведенных в нижеследующей таблице.

|  | Максимальный радиус кривизны корпуса (м) | ≤ 2 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вместимость корпуса или отсека (м3) | ≤ 5,0 | ≤ 3,5 | > 3,5, но ≤ 5,0 |
| Минимальная толщина корпуса | Нержавеющие аустенитные стали | 2,5 мм | 2,5 мм | 3 мм |
|  | Прочие стали | 3 мм | 3 мм | 4 мм |
|  | Алюминиевые сплавы | 4 мм | 4 мм | 5 мм |
|  | Алюминий чистотой 99,80% | 6 мм | 6 мм | 8 мм |

"

С другой стороны, предлагается исключить слова "если в разделах 6.8.3 или 6.8.4 не содержится иных предписаний", которые, как представляются, не соответствуют никакому особому положению.

_________

# Text boxes

GE.02-20532   (R)    250202    250202