| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/2002/22 8 August 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

(Семьдесят третья сессия,

Женева, 4-8 ноября 2002 года

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ А И В К ДОПОГ

ПЕРЕВОЗКА ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОД НОМЕРОМ ООН 0336

ПУНКТ 7.5.5.2.1 - ГЛАВА 3.2 - РАЗДЕЛ 3.3.1

Представлено Международной федерацией транспортно-экспедиторских ассоциаций (ФИАТА)

1.	Введение

В соответствии с применявшимся текстом издания ДОПОГ 1997 года, касающимся ограничений в отношении перевозимых количеств, разрешалась перевозка пиротехнических средств под номером ООН 0336 в количестве до 3 000 кг массы нетто взрывчатого вещества (4 000 кг массы нетто взрывчатого вещества при перевозке с прицепом) в транспортном средстве бывшего типа I (маргинальный номер 11 401, ссылка "*").  После отмены транспортных средств типа I и введения требований в отношении свидетельств В.3 на транспортные средства типа EX/II в 1999 году транспортные агентства и пиротехническая промышленность столкнулись с серьезными проблемами, связанными с перевозкой этих грузов.  Некоторые страны не могут справиться с сезонным cпросом в связи с недостаточной провозной способностью имеющегося парка транспортных средств типа EX/II и EX/III.

2.	Предложение

Таблица пункта 7.5.5.2.1:  в колонку 1.4 графы EX/II включить, применительно к значению "15 000", знак и текст сноски b следующего содержания:

| Транс-портная единица | Подкласс | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 и 1.6 | Порожняя неочи-щенная тара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа совместимости | 1.1A | Кроме 1.1A |  |  | Кроме 1.4S | 1.4S |  |  |
| EX/IIa |  | 6,25 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 15 000b | Без ограни-чений | 5 000 | Без ограни-чений |
| EX/IIIa |  | 18,75 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | Без ограни-чений | 16 000 | Без ограни-чений |

а	Описание транспортных средств ЕХ/II и ЕХ/III см. в части 9.

b	Перевозка пиротехнических средств под номером ООН 0336 в количестве более 3 000 кг массы нетто взрывчатого вещества (4 000 кг при перевозке с прицепом) производится в обязательном порядке в транспортном средстве типа EX/II".

В раздел 3.3.1 включить новое специальное положение ХХХ следующего содержания:

"Специальное положение V2 (1) применяется лишь к массе нетто взрывчатого вещества более 3 000 кг (4 000 кг при перевозке с прицепом)".

Включить это специальное положение ХХХ в колонку 6 графы 0336 Перечня опасных грузов, содержащегося в главе 3.2.)

3.	Обоснование

В соответствии с нынешними положениями пункта 1.1.3.6.3 ДОПОГ разрешается перевозка пиротехнических средств под номером ООН 0336 в количестве до 333 кг массы нетто взрывчатого вещества в грузовом автомобиле, работающем на дизельном топливе (транспортные средства бывшего типа I).

В силу существования ряда национальных правовых норм, касающихся взрывчатых веществ и изделий (например, в Германии), необходимо в очень короткое время осуществить распределение всех пиротехнических средств (только под номерами ООН 0336 и 0337), предназначенных для использования во время новогодних праздников.  Этого не удастся сделать в случае вышеупомянутого ограничения количеств, перевозимых грузовыми автомобилями с дизельным двигателем или транспортными средствами бывшего типа I (с октября по декабрь в одной только Германии необходимо доставить в 100 000 пунктов продаж более 180 000 партий грузов).  Ни предприятия пиротехнической промышленности, ни их транспортные агентства не имеют для этой цели в своем распоряжении достаточного количества транспортных средств типов EX/II и EX/III.  Автомобильная промышленность тоже не в состоянии поставить столь большое количество транспортных средств типов EX/II и EX/III.

Кроме того, вероятность дорожно-транспортных происшествий, связанных с перевозкой пиротехнических средств под номером ООН 0336 на грузовых автомобилях с дизельным двигателем (бывший тип I), следует оценивать как крайне невысокую.  Что касается различий в требованиях, предъявляемых к транспортным средствам бывшего типа I и транспортным средствам типа EX/II, например в отношении двигателя, системы выпуска выхлопных газов, топливного бака и кабины водителя, то, как представляется, никакой опасности для перевозки пиротехнических средств под номером ООН 0336 здесь нет.  Это было также подтверждено в отчетах экспертов Федерального института Германии по исследованиям и испытаниям материалов (ВАМ).

И наконец, прежний текст маргинального номера 11 401 ДОПОГ издания 1997 года, допускающий следующее исключение:

*)	номер 0336:  3 000 кг (4 000 кг при перевозке с прицепом),

явно не был бы включен в ДОПОГ 1997 года, если бы существовали проблемы, связанные с безопасностью.

_______

# Text boxes

GE.02-23638   (R)    240902   250902

"