| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2002/3 4 December 2001 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ

по вопросам безопасности и Рабочей группы

по перевозкам опасных грузов

(Берн, 18-22 марта 2002 года)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЕ А

К ДОПОГ И МПОГ

Запрещение совместной погрузки, пункт 7.5.2.2, примечание а)

Представлено Международной федерацией

транспортно-экспедиторских ассоциаций (ФИАТА)*

Существо предложения:		В примечании а) к пункту 7.5.2.2 четко заявлено, что в случае совместной погрузки изделий группы совместимости В или веществ и изделий группы совместимости D должны использоваться контейнеры/отделения утвержденного типа конструкции.

_______________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT/III/2002/3.

Предлагаемое решение:	Внести поправку в примечание а) к пункту 7.5.2.2 приложения А к ДОПОГ и МПОГ.

Справочные документы:		TRANS/WP.15/АС.1/1999/16.

Введение

Примечание а) к пункту 7.5.2.2 гласит следующее:

"Упаковки, содержащие изделия группы совместимости В и вещества и изделия группы совместимости D, могут грузиться совместно в одно и то же транспортное средство/вагон при условии, что они перевозятся в отдельных контейнерах/отделениях, конструкция которых утверждена компетентным органом или назначенным им органом, и при этом отсутствует опасность передачи детонации от изделий группы совместимости В веществам или изделиям группы совместимости D".

Когда принимался этот текст, предполагалось добиться предотвращения передачи детонации, не требуя использования отдельных систем удержания для обеих групп совместимости - В и D.  Этого можно достичь путем помещения изделий или веществ одной из групп совместимости в отдельную систему удержания.  Однако существующий текст указывает на то, что должны использоваться две системы удержания утвержденного типа конструкции.

Что касается разделения, то вместо термина "контейнер" следует использовать термин "система удержания", с тем чтобы не спутать этот термин с термином "контейнер" (большой или малый), употребляемым в МПОГ и ДОПОГ в его обычном значении.

Требования безопасности выполняются при использовании лишь одной системы удержания.  Использовать две системы удержания нет необходимости.

# Предложение

Изменить текст примечания а) к пункту 7.5.2.2 следующим образом:

"Упаковки, содержащие изделия группы совместимости В и вещества и изделия группы совместимости D, могут грузиться совместно в одно и то же транспортное средство (МПОГ:  вагон) или в один и тот же контейнер при условии, что они эффективно отделены друг от друга таким образом, чтобы при этом отсутствовала опасность передачи детонации от изделий группы совместимости В веществам или изделиям группы совместимости D.  Разделение должно достигаться путем использования отдельных отделений или путем помещения одного или обоих из этих двух типов взрывчатых веществ и изделий в системы удержания.  Способ разделения должен соответствовать типу конструкции, утвержденному компетентным органом или назначенным им органом".

Обоснование

Безопасность:			Безопасность обеспечивается путем использования одной системы удержания только для одной из групп совместимости.

Практическая			Эта поправка позволит устранить значительные трудности,

осуществимость:		с которыми сталкиваются транспортно-экспедиторские агентства и перевозчики, не снижая при этом уровень безопасности.

Обеспечение соблюдения:	Не должно возникнуть никаких проблем.

________

# Text boxes

GE.01-25051   (R)   160102  160102