|  | E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/2002/64/Corr.1 2 septembre 2002 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements

concernant les véhicules (WP.29)

(Cent vingt-huitième session, 12-15 novembre 2002,

point 5.2.10 de l’ordre du jour)

PROPOSITION DE PROJET DE SUPPLÉMENT 7
AU RÈGLEMENT No 43

(Vitrage de sécurité)

Rectificatif 1

Communication du Groupe de travail des dispositions
générales de sécurité (GRSG)

Note: Le texte reproduit ci-après rectifie une erreur technique (figures mal placées) dans le texte qui a été adopté par le GRSG à sa quatre-vingt-deuxième session et il est transmis pour examen au WP.29 et à l’AC.1 (TRANS/WP.29/GRSG/61, par. 22 et annexe 2). Il remplace une section du document TRANS/WP.29/2002/64 en renvoyant à la nouvelle annexe 2B.

____________

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l’utilise à d’autres fins en porte l’entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via Internet: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Ajouter une nouvelle annexe 2B, ainsi conçue:

«Annexe 2B

EXEMPLES DE MARQUE D’HOMOLOGATION POUR LES VÉHICULES

Modèle A
(voir le paragraphe 5.11 du présent Règlement)

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de véhicule en question a été homologué, en ce qui concerne l’installation des vitrages, aux Pays-Bas (E4) en application du Règlement no 43. Ce numéro indique que l’homologation a été accordée

conformément aux prescriptions du Règlement no 43.

Modèle B
(voir le paragraphe 5.12 du présent Règlement)

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de véhicule en question a été homologué aux Pays-Bas (E4) en application des Règlements nos 43 et 52. Les numéros d’homologation indiquent qu’à la date de délivrance des homologations respectives, le Règlement no 43 était sous sa forme originale et le Règlement no 52 incluait la série 01 d’amendements.

# Footnotes

Le deuxième numéro est seulement donné à titre d’exemple.».

-----

# Text boxes

NATIONS UNIES