| NATIONS UNIES | E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/2002/54 20 août 2002 FRANÇAIS Original : ANGLAIS et FRANCAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l'harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)
(Cent vingt-huitième session, 12-15 novembre 2002,
point 5.2.8. de l’ordre du jour)

# PROJET DE RECTIFICATIF 1 A LA REVISION 3 DU REGLEMENT No 37

# (Lampes à incandescence)

Transmis par le Groupe de travail de l’éclairage

et de la signalisation lumineuse (GRE)

Note : Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRE à sa quarante-huitième session et il a été transmis pour examen au WP.29 et à l'AC.1.  Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/GRE/2002/23, la partie A seulement, sans modification (TRANS/WP.29/GRE/48, par. 86).

__________

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l’utilise à d’autres fins en porte l’entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via INTERNET : http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Annexe 1, :

Feuille P21/4W/1, tableau, remplacer la désignation du culot "BAZ 15s" par "BAZ 15d".

Feuille W3W/1, tableau: sans objet dans le texte français.

Feuille S3/1, dessin: sans objet dans le texte français.

Feuille H6W/1, note 3: sans objet dans le texte français.

Feuille H7/3, tableau, pour les dimensions "h1" et "h2", colonne "Lampe à incandescence-étalon", supprimer les renvois à la note "7/".

Feuille P27W/1, tableau, pour "valeurs nominales", "Watts", colonne "Lampe à incandescence-étalon", remplacer la valeur "21" par "27".

Feuille W21W/1, tableau, pour angle "(", colonne "Lampe à incandescence de fabrication courante", pour valeurs "min." et "max.", insérer un renvoi à la note "2/".

Feuille H10/2 (français seulement), tableau, pour (1, colonne "Dimensions en mm", remplacer la valeur "45° min." par "50° min.".

Feuille P19W/2, tableau, pour l’angle "(", colonne "Lampe à incandescence de fabrication courante", pour la valeur "max.", supprimer le renvoi à la note "1/".

Feuille P24W/2, tableau, pour l’angle "(",colonne "Lampe à incandescence de fabrication courante", pour la valeur "max.", supprimer le renvoi à la note "1/".

__________