Distr.

GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/C.3/2003/48
	15 septembre 2003

FRANÇAIS
	Original: ANGLAIS

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT DES
MARCHANDISES DANGEREUSES ET DU
SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ DE
CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du transport
des marchandises dangereuses
(Vingt-quatrième session, 1er-10 décembre 2003,
point 9 de l’ordre du jour)

PROPOSITIONS DIVERSES D’AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TYPE
SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Prescriptions relatives aux matières toxiques à l’inhalation

Communication de l’expert des États-Unis d’Amérique

Exposé de la situation

1.	À sa session précédente, le Sous-Comité a examiné une communication de l’expert des États-Unis d’Amérique sur les prescriptions relatives aux indications de dangers pour les matières toxiques à l’inhalation (matières TIH). Cette communication contenait une proposition de document de transport propre à ces matières et une proposition d’étiquettes et de plaques-étiquettes. Au cours des débats, la prescription relative au document de transport n’a suscité qu’une observation, à savoir que nous devrions fournir une liste des matières qui seraient concernées. Par souci de clarté, les deux propositions seront séparées. La présente communication traite de la proposition concernant les documents d’information.

Proposition

2.	Dans le cas des matières transportées sous de nouvelles descriptions N.S.A., on pourra clairement voir, en lisant la désignation officielle de transport, si l’on a affaire à une matière TIH. S’il s’agit de gaz de la division 2.3, cela apparaîtra clairement du fait de l’indication de la division 2.3 dans la description de base. Toutefois, pour les matières liquides TIH de la division 6.1 transportées sous une désignation officielle donnée, il n’est pas exigé pour le moment que des informations indiquant qu’il s’agit d’une matière TIH figurent sur le document de transport. Il est proposé que sur les documents de transport comportant des matières TIH, chacune avec une désignation officielle de transport (par exemple Acroléine stabilisée), soient ajoutés les mots «DANGER DE TOXICITÉ À L’INHALATION» immédiatement après la description des marchandises dangereuses prescrite au paragraphe 5.4.1.4.1. Il n’est pas nécessaire de répéter les mots «de toxicité» s’ils figurent ailleurs dans la description des marchandises dangereuses.

3.	Il est proposé d’ajouter au paragraphe 5.4.1.4.3 le nouvel alinéa e suivant:

«e)	Matières toxiques à l’inhalation de la division 6.1

Dans le cas des liquides répondant aux critères de toxicité à l’inhalation pour le groupe d’emballage I (voir 2.6.2.2.4.3) qui sont décrits dans le document de transport par une désignation officielle dans laquelle il n’est pas indiqué que la matière est toxique à l’inhalation, les mots “danger de toxicité à l’inhalation” doivent être ajoutés immédiatement après la description des marchandises dangereuses prescrite au paragraphe 5.4.1.4.1. Il n’est pas nécessaire de répéter les mots “de toxicité” s’ils figurent ailleurs dans la description des marchandises dangereuses.».

Identification de matières répondant aux critères d’inhalation de la division 6.1, groupe d’emballage I

4.	Pour identifier les matières désignées auxquelles la nouvelle prescription relative au document de transport s’appliquerait, il est proposé que soit ajoutée, dans la colonne 6 de la Liste des marchandises dangereuses, une nouvelle disposition spéciale, libellée comme suit:

«ZZZ		Cette matière est considérée comme répondant aux critères de toxicité à l’inhalation de la division 6.1, groupe d’emballage I. La matière doit être décrite sur le document de transport conformément aux dispositions de l’alinéa e du paragraphe 5.4.1.4.3.».

5.	Il est proposé que cette nouvelle disposition spéciale soit ajoutée dans la colonne 6 de la Liste des marchandises dangereuses pour les matières suivantes:

No ONU	Nom et Description

1051	CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3 % d’eau

1092	ACROLÉINE STABILISÉE

1098	ALCOOL ALLYLIQUE

1135	MONOCHLORHYDRINE DU GLYCOL

1143	ALDÉHYDE CROTONIQUE (CROTONALDÉHYDE) STABILISÉ

1163	DIMÉTHYLHYDRAZINE ASYMÉTRIQUE

1182	CHLOROFORMIATE D’ÉTHYLE

1185	ÉTHYLÈNEIMINE STABILISÉE

1238	CHLOROFORMIATE DE MÉTHYLE

1239	ÉTHER MÉTHYLIQUE MONOCHLORÉ

1244	MÉTHYLHYDRAZINE

1251	MÉTHYLVINYLCÉTONE STABILISÉE

1259	NICKEL-TÉTRACARBONYLE

1380	PENTABORANE

1510	TÉTRANITROMÉTHANE

1541	CYANHYDRINE D’ACÉTONE STABILISÉE

1560	TRICHLORURE D’ARSENIC

1569	BROMACÉTONE

1580	CHLOROPICRINE

1595	SULFATE DE DIMÉTHYLE

1605	DIBROMURE D’ÉTHYLÈNE

1613	ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE (CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE) contenant au plus 20 % de cyanure d’hydrogène

1647	BROMURE DE MÉTHYLE ET DIBROMURE D’ÉTHYLÈNE EN MÉLANGE LIQUIDE

1670	MERCAPTAN MÉTHYLIQUE PERCHLORÉ

1672	CHLORURE DE PHÉNYLCARBYLAMINE

1695	CHLORACÉTONE STABILISÉE

1722	CHLOROFORMIATE D’ALLYLE

1744	BROME ou BROME EN SOLUTION

1745	PENTAFLUORURE DE BROME

1746	TRIFLUORURE DE BROME

1752	CHLORURE DE CHLORACÉTYLE

1754	ACIDE CHLOROSULFONIQUE contenant ou non du trioxyde de soufre

1809	TRICHLORURE DE PHOSPHORE

1810	OXYCHLORURE DE PHOSPHORE

1829	TRIOXYDE DE SOUFRE STABILISÉ

1831	ACIDE SULFURIQUE FUMANT

1834	CHLORURE DE SULFURYLE

1838	TÉTRACHLORURE DE TITANE

1892	ÉTHYLDICHLORARSINE

1994	FER PENTACARBONYLE

2032	ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE

2232	CHLORO-2-ÉTHANAL

2334	ALLYLAMINE

2337	MERCAPTAN PHÉNYLIQUE

2382	DIMÉTHYLHYDRAZINE SYMÉTRIQUE

2407	CHLOROFORMIATE D’ISOPROPYLE

2438	CHLORURE DE TRIMÉTHYLACÉTYLE

2442	CHLORURE DE TRICHLORACÉTYLE

2474	THIOPHOSGÈNE

2477	ISOTHIOCYANATE DE MÉTHYLE

2480	ISOCYANATE DE MÉTHYLE

2481	ISOCYANATE D’ÉTHYLE

2482 	ISOCYANATE DE n-PROPYLE

2483	ISOCYANATE D’ISOPROPYLE

2484	ISOCYANATE DE tert-BUTYLE

2485	ISOCYANATE DE n-BUTYLE

2486	ISOCYANATE D’ISOBUTYLE

2487	ISOCYANATE DE PHÉNYLE

2488	ISOCYANATE DE CYCLOHEXYLE

2521	DICÉTÈNE STABILISÉ

2605	ISOCYANATE DE MÉTHOXYMÉTHYLE

2606	ORTHOSILICATE DE MÉTHYLE

2644	IODURE DE MÉTHYLE

2646	HEXACHLOROCYCLO-PENTADIÈNE

2668	CHLORACÉTONITRILE

2692	TRIBROMURE DE BORE

2740	CHLOROFORMIATE DE n-PROPYLE

2743	CHLOROFORMIATE DE n-BUTYLE

2826	CHLOROTHIOFORMIATE D’ÉTHYLE

3023	2-MÉTHYL-2-HEPTANETHIOL

3079	MÉTHACRYLONITRILE STABILISÉ

3246	CHLORURE DE MÉTHANESULFONYLE

3294	CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE 	contenant au plus 45 % de cyanure d’hydrogène.

----

# Text boxes

NATIONS UNIES

Secrétariat

ST