| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.1/2003/8 23 January 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по безопасности дорожного движения

(Сорок первая сессия, 31 марта - 3 апреля 2003 года,

пункт 4 d) повестки дня)

ПОПРАВКИ К КОНВЕНЦИЯМ 1968 ГОДА О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ И О ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ И СИГНАЛАХ И К ДОПОЛНЯЮЩИМ ИХ ЕВРОПЕЙСКИМ СОГЛАШЕНИЯМ 1971 ГОДА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭТИХ ДОКУМЕНТОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ В ТУННЕЛЯХ

Представлено Швейцарией

#### Введение

1.	В свете рекомендаций, принятых Специальной группой экспертов по безопасности в туннелях (документы TRANS/AC.7/9 и TRANS/AC.7/9/Add.1), небольшая группа, созданная Рабочей группой (WP.1) на ее тридцать девятой сессии, предложила ряд поправок к Конвенциям 1968 года о дорожном движении и о дорожных знаках и сигналах (см. документ TRANS/WP.1/2002/28), но без каких-либо конкретных формулировок.

2.	На основе принципиальных предложений небольшой группы, а также замечаний, высказанных в ходе сороковой сессии WP.1 с учетом документа TRANS/WP.1/2002/39, делегация Швейцарии подготовила следующее новое предложение по поправкам.

Конвенция о дорожном движении

СТАТЬЯ 25-бис		Особые правила, касающиеся туннелей, обозначенных специальными дорожными знаками

Пункт 1

Исключить подпункт c)

Пункт 3

Заменить существующий текст следующей формулировкой:

"3.	Водителям разрешается останавливать или ставить на стоянку транспортные средства только в случае опасности.  При этом они по возможности должны использовать специально обозначенные места".

## Пункт 4

Существующий пункт 3 становится пунктом 4.

Конвенция о дорожных знаках и сигналах

I.	Статья 8:  Общие правила

Изменить пункт 3 следующим образом:

3.	Ни одно положение настоящей Конвенции не запрещает добавлять, в частности в целях облегчения толкования сигнальных знаков, надпись на прямоугольной табличке, помещаемой под сигнальным знаком, или внутри прямоугольной таблички, содержащей сигнальный знак;  такая надпись может помещаться также на самом знаке в тех случаях, когда это не затрудняет понимания знака теми водителями, которые не могут понять надпись.

II.	Статья 13-бис:  Знаки особых предписаний

Включить новый пункт 2-бис следующего содержания:

"2-бис.	a) 	Знак Е, 11a устанавливается, если компетентные органы считают это целесообразным.  Однако он устанавливается в обязательном порядке, если длина туннеля составляет не менее 1000 м;  в этом случае длина туннеля указывается либо в нижней части знака, либо на дополнительной табличке Н, 2, описание которой приводится в разделе H приложения 1.  Если компетентные органы считают это целесообразным, то наименование туннеля указывается на прямоугольной табличке при въезде в туннель.

b)	Знак E, 11b устанавливается только в том случае, если компетентные органы считают это целесообразным".

III.	 Приложение 1, раздел Е, глава II

Заменить существующий текст пункта 9 следующей формулировкой:

Пункт 9	Знаки, указывающие въезд в туннель или выезд из туннеля, в котором применяются специальные правила движения

a)	Знак Е, 11a "ТУННЕЛЬ" обозначает участок дороги, который проходит по туннелю и на котором применяются специальные правила, предназначенные для движения в туннелях.  Он помещается в месте, с которого начинают применяться эти правила.

b)	При необходимости для заблаговременного предупреждения пользователей знак Е 11a может также устанавливаться на надлежащем расстоянии до места, в котором начинают применяться специальные правила;  на установленном таким образом знаке, либо в нижней части, либо на дополнительной табличке Н,1, описанной в разделе Н настоящего приложения, указывается расстояние между местом установки и началом туннеля, в котором применяются специальные правила.

c) 	Знак Е, 11b "КОНЕЦ ТУННЕЛЯ" устанавливается в месте, с которого прекращают применяться специальные правила.

Добавить новый пункт 14 следующего содержания:

"14.	Знаки, указывающие место экстренной или аварийной остановки

a)	Знак Е 17a "МЕСТО ЭКСТРЕННОЙ ИЛИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ" (Аварийная площадка) указывает расширенное место на проезжей части, которое по возможности должны использовать водители для остановки или стоянки в случае экстренной ситуации или опасности.  Если такое место остановки оборудовано телефоном экстренной связи и/или огнетушителем, на этом знаке должны быть нанесены обозначения знаков F, 14 и/или F, 15, указываемые либо в нижней части знака, либо на дополнительной прямоугольной табличке, помещаемой под знаком. (…)

b)	Однако может также использоваться знак Е, 17b".

IV.	Приложение 1, раздел F, глава I

Изменить пункт 1 следующим образом:

"1.	Знаки "F" должны иметь синий или зеленый цвет;  на них изображены белый или желтый прямоугольник или квадрат, на котором нанесено обозначение".

Изменить последнее предложение пункта 2 следующим образом:

2.	Обозначение должно быть черного или темно-синего цвета, за исключением обозначений F, 1a, F, 1b, F, 1c и F, 15, которые должны быть красного цвета".

V.	Приложение 1, раздел F, глава II

Добавить следующие новые обозначения F, 14 и F, 15:

«F, 14	"ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ"

F, 15		"ОГНЕТУШИТЕЛЬ"»

VI.	Приложение 1, раздел G, глава V

Добавить новый пункт 11 следующего содержания:

"11.	Знаки, указывающие аварийные выходы

a)	Знаки G, 23a и G, 23b указывают месторасположение аварийных выходов.

b)	Знаки G, 24a и G, 23b и 23с служат для указания водителям направления движения до следующего аварийного выхода.  Они не должны находиться на расстоянии более 50 м друг от друга и должны помещаться на высоте 1 м - 1,5 м, в частности, на боковых стенах туннелей.

с)	Знаки G, 23 и G, 24 должны быть зеленого цвета, а обозначения, стрелки и указатели расстояний - белого или светлого цвета."

VII.	Приложение 3	ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ЦВЕТЕ ЗНАКОВ, ОБОЗНАЧЕНИЙ И ТАБЛИЧЕК, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ 1

Добавить следующие знаки и обозначения:

E, 17a					   E, 17b

F, 14	F, 15

G, 23a                                                             G, 23b

G, 24a		                   G, 24b

G, 24c

###### ____________

# Text boxes

GE.03-20347   (R)	260203    270203