| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2003/6 15 October 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

(Берн, 24-28 марта 2003 года)

Поправка к МПОГ/ДОПОГ

Представлено Европейской ассоциацией по сжиженным нефтяным газам (ЕАСНГ)*

Резюме

Предлагается добавить новое специальное требование в инструкцию по упаковке Р200 для охвата требований в отношении периодической проверки новых видов баллонов для СНГ емкостью менее 15 литров.

Обоснование

Действующие в настоящее время требования, включенные в пункт 6.2.1.6.1 о периодической проверке, не могут применяться в отношении новых видов небольших баллонов для СНГ емкостью менее 15 литров, использующихся во Франции с 1997 года и в Бельгии и Португалии с 1998 года.

Эти стальные баллоны отвечают требованиям МПОГ/ДОПОГ в отношении их конструкции и изготовления (баллоны ε и π).

Они покрыты отформованным полиуретановым материалом, защищающим их от ударов и коррозии (см. прилагаемый документ), и поэтому не могут соответствующим образом отвечать предусмотренным в пункте 6.2.1.6.1 требованиям, касающимся внешнего осмотра состояния сосуда или гидравлического испытания под давлением:

-	внешний осмотр:  стальная стенка баллона не видна, и поэтому может быть осмотрена лишь внешняя часть полиуретанового покрытия;

-	гидравлическое испытание под давлением:  по аналогичным причинам можно проверить только такую характеристику, как устойчивость к давлению.

Новые процедуры испытаний для проверки этих новых баллонов подготавливаются наряду с разработкой их конструкции и схемы производства.

Эти процедуры являются основывающимися на статистических показателях методами, которые были утверждены французскими компетентными органами.

Они включают:

-	конкретные критерии отбраковки в момент наполнения:  внешний осмотр состояния полиуретанового покрытия;

-	испытания образцов, проводимые на статистической основе по каждой партии изделий в отношении периодической проверки.

Процедуры испытаний включают:

-	испытания на взрыв для проверки качества и надежности изготовления сосудов, находящихся под давлением;

-	снятие полиуретанового слоя для проверки его адгезионной способности и на предмет отсутствия коррозии на стали и контактной поверхности полиуретанового покрытия.

В настоящее время установленные промежутки времени между первоначальным гидравлическим испытанием под давлением и последующей периодической проверкой составляют десять лет с даты производства, при этом первая промежуточная проверка проводится по истечении трех лет.

После накопления дополнительного опыта можно рассмотреть вопрос об установлении более длительных промежутков времени между двумя проверками.

До настоящего времени (по истечении пятилетнего срока службы) не было зарегистрировано ни одного случая неисправности как в ходе эксплуатации, так и во время испытаний.

Предложение:

Включить в инструкцию по упаковке Р200 новое специальное требование следующего содержания:

"Для сварных стальных баллонов емкостью менее 15 литров, покрытых несъемным пластмассовым материалом и предназначенных для перевозки сжиженных нефтяных газов, периодическая проверка может заменяться другими процедурами испытаний, которые гарантируют эквивалентный уровень безопасности:

а)	с согласия компетентного органа (компетентных органов) страны (стран), где осуществляется периодическая проверка и перевозка;

b)	в соответствии с положениями технических правил или стандарта, признанных компетентным органом (компетентными органами) страны (стран), где осуществляется периодическая проверка и перевозка".

Приложение

| ПРОВЕРКА БАЛЛОНОВ ДЛЯ СНГ В СТРАНАХ - ЧЛЕНАХ ЕС/ЕКС |
| --- |
| СТРАНА | Принятие срока продолжительностью в 15 лет/дата | Замечания | Тип испытания | Требования компетентного органа |
|  |  |  | Внешний осмотр | Проверка внутреннего состояния | Испытание под давлением | Прочее |  |
| АВСТРИЯ | Да |  | Да |  | Да |  | Система управления качеством + соответствие стандартам EN 1439 и 1440 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | Да/1997 |  | Да |  | Да |  | Соответствие стандарту EN 1440. Ежегодная проверка |
| ГЕРМАНИЯ | Да | Баллоны, изготовленные в период с 1969 года. Вопрос о более старых баллонах рассматривается отдельно | Да | Да | Да |  | Требуется применять систему управления продукцией и эксплуатацией |
| БЕЛЬГИЯ | Да |  | Да | Нет | Да | Допускается проведение пневматического испытания под давлением | Соответствие стандартам EN 1439 and 1440. Периодическая проверка компетентным органом. Дата следующей проверки указывается на баллоне |
| ФРАНЦИЯ | Да/1984 | Баллоны, изготовленные в период после 1960-1965 годов. Промежуток времени между проверками более старых баллонов составляет 5 лет | Да | Нет | Да | Периодические испытания на продавливание, осуществляемые на образцах. Пневма-тическое испытание на баллонах с "кемпин-говым" газом | Возможность проведения самостоятельной оценки. Система управления качеством + периодическая проверка |
| ИСПАНИЯ | Вопрос находится на рассмотрении компетентного органа |  |  |  |  |  |  |
| ПОРТУГАЛИЯ | Да | Для баллонов “(” - с даты изготовления. Для других - с даты последней проверки | Да | Нет | Да |  |  |
| СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | Да |  | Да | Да | Да/Нет | Испытание под давлением согласно требованиям компании | Соответствие практике, предусмотренное в стандарте EN 1440 |
| ИРЛАНДИЯ | Да |  | Да | Да | Нет |  | Отсутствуют. Профессиональный кодекс практики в соответствии со стандартом EN 1440. Новый или обновленный клапан |
| ИТАЛИЯ | Такой срок установлен, но не применяется | Применяется промежуток времени в 10 лет | Да | Нет | Да |  | Соответствие стандарту EN 1440? |
| ДАНИЯ | Такой срок установлен, но не применяется | Применяется промежуток времени в 10 лет. Для цилиндров, изготовленных до 1956 года, применяется срок в 5 лет | Да | Да | Да |  | Соответствие директиве ЕС 1999/36: утвержденная система управлением качеством в соответствии с 1999/36/EEC или стандартом EN 45004 Соответствие стандарту EN 1440 |
| ФИНЛЯНДИЯ | Да |  | Да | Да | Да | Не более 5% потери по весу | Соответствие стандарту EN 1440. Необходимость установки нового клапана |
| ШВЕЦИЯ | Да |  | Да | Да | Да | Не более 5% потери по весу | Соответствие стандарту EN 1440. Необходимость установки нового клапана |

-----

# Footnotes

* 	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT/III/2003/6.

# Text boxes

GE.02-24406   (R)    151102    151102

# TRANS/WP.15/AC.1/2003/6

# Page 5

# Page

page 5

# TRANS/WP.15/AC.1/2003/6

# Page 4

page 4