| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2003/51 4 June 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

(Женева, 1-10 сентября 2003 года)

ЧАСТЬ 7 МПОГ/ДОПОГ

Замечания и предложения по документу TRANS/WP.15/AC.1/2003/2

Передано Европейской ассоциацией по промышленным газам (ЕАПГ)*

РЕЗЮМЕ Существо предложения: ЕАПГ предлагает ввести требование о том, что предупредительная надпись, приведенная в новом специальном положении CV/CW xy, предложенном Норвегией в документе TRANS/WP.15/AC.1/2003/2, должна всегда дополняться информационными табло. Предлагаемое решение: Включить дополнительный текст в новое специальное положение "CV/CW" и включить новый текст в пункт 5.3.1.5. Справочные документы: TRANS/WP.15/AC.1/2003/2.

_____________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2003/51.

Введение

ЕАПГ признает сложность определения того, что является достаточной вентиляцией, которая требуется в соответствии с положением "V7", содержащимся в разделе 7.2.4, и поддерживает предложение Норвегии о его замене новым положением CV/CW.

В своем предложении Норвегия рекомендует заменить специальное положение "W7" в МПОГ, однако это положение отличается по своей формулировке от специального положения V7 в ДОПОГ и применяется к органическим пероксидам и самореактивным веществам.  Поэтому ЕАПГ предлагает сохранить текст "W7" без каких-либо изменений и распространить норвежское предложение только на класс 2.  С другой стороны, новая предупредительная надпись, касающаяся газов, могла бы оказаться полезной при осуществлении грузовых железнодорожных перевозок, и по этой причине предложение Норвегии в отношении специального положения CV/CWxy заслуживает поддержки.  Включение данного требования в МПОГ обеспечит применение согласованных требований при осуществлении комбинированных автомобильно-железнодорожных перевозок.

ЕАПГ рекомендует дополнить предложенную Норвегией предупредительную надпись требованием о том, что во всех случаях должны размещаться информационные табло.  ЕАПГ считает, что информационные табло будут усиливать смысл предупреждения и выполнять его функцию в тех случаях, когда текст этого предупреждения будет непонятен или удален.  Кроме того, информационные табло будут сообщать о характере опасности и тем самым указывать на меры предосторожности, которые должны приниматься.  На железнодорожных контейнерах и вагонах уже размещаются информационные табло при перевозке грузов в упаковках, однако в предлагаемом тексте сформулировано требование о том, чтобы они размещались также на автотранспортных средствах, если применяется специальное положение CV/CWxy.

Помимо этого, ЕАПГ хотела бы сохранить смысл специального положения V7, согласно которому сосуды, работающие под давлением, предпочтительно перевозить в вентилируемых транспортных/грузовых единицах.  С этой целью ЕАПГ предлагает добавить в специальное положение CV/CWxy соответствующий текст.

Предложение:

1.	Изменить новое специальное положение " CV/CW xy", предложенное Норвегией, следующим образом (дополнительный текст напечатан жирным шрифтом):

"CV/CW xy	Упаковки должны загружаться предпочтительно в открытые транспортные средства/вагоны или в открытые контейнеры.  Если такой возможности не имеется и упаковки перевозятся в закрытых транспортных средствах/вагонах или в закрытых контейнерах, на загрузочных дверях этих транспортных средств/вагонов или контейнеров должна иметься следующая надпись:

"Возможно присутствие токсичных или легковоспламеняющихся газов/паров или среды с избытком или недостатком кислорода.  Перед входом принять надлежащие меры предосторожности".

Данная надпись должна быть хорошо видимой и разборчивой и должна быть составлена на понятном грузополучателю языке.

На закрытых транспортных средствах должны быть размещены информационные табло, см. пункт 5.3.1.5.3".  [Это предложение должно быть включено только в ДОПОГ]

В случае перевозки легковоспламеняющихся газов в закрытом транспортном средстве/вагоне или в закрытом контейнере не должно иметься источников возгорания".

2.	Включить в пункт 5.3.1.5 текст следующего содержания:  [только в ДОПОГ]

"5.3.1.5.3	В случае закрытых транспортных средств, в которых перевозятся упаковки с веществами, для которых в колонке 18 таблицы А главы 3.2 указано специальное положение CVxy, информационные табло должны быть размещены на обеих боковых сторонах и сзади транспортного средства".

_________

# Text boxes

GE.03-21937   (R)    240603    240603