| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.15/AC.1/2003/56/Add.3 20 juin 2003 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS ET FRANÇAIS |

##### COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

##### COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports

des marchandises dangereuses

Réunion commune de la Commission de sécurité du RID

et du Groupe de travail des transports de marchandises  dangereuses

(Genève 1-10 septembre 2003)

HARMONISATION AVEC LES RECOMMANDATIONS DE L'ONU

RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Rapport du groupe de travail ad hoc sur l'harmonisation du RID/ADR/ADN avec

Le Règlement type pour le transport des marchandises dangereuses */

Additif 3

Proposition d'amendements à la Partie 3 du RID/ADR/ADN

PARTIE 3

Chapitre 3.1

3.1.2.2 b)	Remplacer le texte actuel par le suivant:

"No ONU 2793 ROGNURES, COPEAUX, TOURNURES ou ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX sous forme autoéchauffante. Comme désignation officielle de transport on choisi celle qui convient le mieux parmi les combinaisons possibles ci-après:

ROGNURES DE MÉTAUX FERREUX

COPEAUX DE MÉTAUX FERREUX

TOURNURES DE MÉTAUX FERREUX

ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX".

3.1.2.4	Remplacer le paragraphe actuel par le suivant:

"3.1.2.4	Il existe pour de nombreuses matières une rubrique correspondant à l'état liquide et à l'état solide (voir les définitions de liquide et solide au 1.2.1) ou à l'état solide et à la solution. Il leur est attribué des numéros ONU distinctes qui ne se suivent pas nécessairement. 1.".

3.1.2.8.1.3	Remplacer "No ONU 2003 MÉTAL-ALKYL, HYDRORÉACTIF, N.S.A. (triméthylgallium)" par "No ONU 3394 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE, PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE (triméthylgallium)".

Chapitre 3.2

[3.2.1 Colonne (10):	Modifier le titre comme suit: "Instructions de transport en citernes mobiles UN et  conteneurs pour vrac".

Ajouter la phrase suivante à la fin du texte actuel, après le Nota:

"Les codes alphanumériques commençant par les lettres "BK" désignent le type de conteneur pour vrac à utiliser pour le transport des marchandises en vrac conformément aux prescriptions du chapitre 6.11."].

Colonne (11):	Modifier le titre comme suit: Dispositions spéciales relatives aux citernes mobiles 		UN et  aux conteneurs pour vrac".

Tableau A

Modifier le titre commun aux colonnes 10 et 11 comme suit: "Citernes mobiles UN et conteneurs pour vrac".

Pour le No ONU 1704, remplacer "P002 IBC08" par "P001 IBC02" dans la colonne (8) et supprimer "B4" dans la colonne (9a).

Pour les Nos ONU 1611 et 1704, ajouter "T7" et "TP2" dans les colonnes (10) et (11) respectivement.

Dans le tableau A, assigner "TP5" dans la colonne (11) à tous les gaz liquides réfrigérés pour lesquels le code "T75" figure dans la colonne (10). (Applicable aux  Nos. ONU 1003, 1038, 1073, 1913, 1951, 1961, 1963, 1966, 1970, 1972, 1977, 2187, 2201, 2591, 3136, 3138, 3158, 3311 et 3312).

Pour les Nos ONU 0331, 0332 et 3375, insérer "T1" dans la colonne (10) et "TP1", TP17" et "TP32" dans la colonne (11).

Pour les Nos ONU 1334, 1350, 1438, 1454, 1474, 1486, 1495, 1498, 1499, 1942, 2067, 2213, 2950, 2969, 3170 (GE II et III), 3175, 3243 et 3244, insérer "BK1, BK2" dans la colonne (10) et pour les Nos ONU 1376, 1408 et 2950,  insérer "BK2" dans la même colonne.

Pour les rubriques liquides, groupe d'emballage I des Nos ONU 1583, 2810, 2927, 2929, 3122, 3123, 3275, 3276, 3278, 3279, 3280, 3281, 3287 et 3289, ajouter "315" dans la colonne (6).

Pour tous les Nos ONU contenant les mots "fissiles exceptées" en minuscules, dans la colonne (2), insérer "317" dans la colonne (6). (Applicable aux Nos ONU 2912, 2913, 2915, 2916, 2917, 2919, 2978, 3321, 3322, 3323 et 3332).

Pour les Nos ONU 1366, 1370, 2005, 2445, 3051, 3052, 3053 et 3076, insérer "320" dans la colonne (6).

Assigner "TP9" à toutes les rubriques "N.S.A", groupe d'emballage I,  appartenant aux classes 4.2, 6.1 et 8, auxquelles un code T a été affecté dans la colonne (10).

No ONU 1010	Modifier le nom dans la colonne (2) comme suit:

"BUTADIÈNES STABILISÉS ou BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ, contenant plus de 40 % de butadiènes [, qui, à 70 °C ont une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont la masse volumique à 50 °C n'est pas inférieure à 0,525 kg/l]"].

No ONU 1052	Ajouter "V14/W14" dans la colonne (16) et"CV34" dans la colonne (18).

[No ONU 1057	Ajouter "201" dans la colonne (6), remplacer "P205" par "P002" dans la colonne (8) et ajouter "PP84" dans la colonne (9)].

No ONU 1203	Supprimer "POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES" dans la colonne (2).

Ajouter "243" dans la colonne (6).

No ONU 1389	Ajouter ", LIQUIDE" à la fin, dans la colonne (2), remplacer "W2" par "W1" dans la colonne (3b) et (pour le RID/ADR) supprimer "P403" dans la colonne (8) et "B1" dans la colonne (9a).

No ONU 1392	Ajouter ", LIQUIDE" à la fin, dans la colonne (2), remplacer "W2" par "W1" dans la colonne (3b) et (pour le RID/ADR) supprimer "P403 IBC04" dans la colonne (8).

No ONU 1408	(RID/ADR) Insérer "B6" dans la colonne (9a).

No ONU 1420	Ajouter ", LIQUIDES" à la fin, dans la colonne (2),  remplacer "W2" par "W1" dans la colonne (3b) et (pour le RID/ADR)  remplacer "P403 IBC04" par "P402" dans la colonne (8).

No ONU 1422	Ajouter "LIQUIDES" après "ALLIAGES" dans la colonne (2), remplacer "W2" par "W1" dans la colonne (3b) et (pour le RID/ADR)  remplacer "P403 IBC04" par "P402" dans la colonne (8).

No ONU 1445	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1447	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1459	Ajouter "SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1470	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1578	Remplacer "solides" par "SOLIDES" dans la colonne (2).

No ONU 1579	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1605	(RID/ADR) Remplacer "P601" par "P602" dans la colonne (8).

No ONU 1650	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1680	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1689	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1690	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1697	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2), remplacer "T1" par "T2" dans la colonne (3b) et "LQ17" par "LQ18" dans la colonne (7);

(RID/ADR) Ajouter "SGAH" dans la colonne (12);

(RID seulement) Remplacer "CE5" par "CE9" dans la colonne (19).

No ONU 1701	Ajouter ", LIQUIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1709	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1729	Remplacer "C3" par "C4" dans la colonne (4) et "LQ22" par "LQ23" dans la colonne (7);

(RID/ADR): Remplacer "P001 IBC02" par "P002 IBC08" dans la colonne (8), insérer "B4" dans la colonne (9a); remplacer "MP15" par "MP10" dans la colonne (9b); remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33" dans les colonnes (10) et (11), respectivement et insérer "SGAN" avant "L4BN" dans la colonne (12) et W11/V11 dans la colonne (16);

(RID seulement): remplacer "CE6" par "CE10" dans la colonne (19).

No ONU 1742	Ajouter ", LIQUIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1743	Ajouter ", LIQUIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1744	Ajouter "PP85" dans la colonne (9a).

No ONU 1805	Dans la colonne (2), remplacer ", LIQUIDE" par "EN SOLUTION".

No ONU 1811	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1812	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1843	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2) et (pour le RID/ADR) supprimer "T7" et "TP2" dans les colonnes (10) et (11), respectivement.

No ONU 1963	(RID/ADR) Ajouter "TP34" dans la colonne (11).

No ONU 1966	(RID/ADR) Ajouter "TP34" dans la colonne (11).

No ONU 2003	Supprimer.

No ONU 2014	Supprimer "PP29" dans la colonne (9a).

No ONU 2074	Ajouter "SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 2077	(RID/ADR) Remplacer "T3" et "TP1" par "T1" et "TP33" dans les colonnes (10) et (11) respectivement.

No ONU 2208	Ajouter "313" et "314" dans la colonne (6), (pour le RID/ADR) "PP85" et "B13" dans la colonne (9a) et "CV35" dans la colonne (18).

No ONU 2235	Ajouter ", LIQUIDES" à la fin, dans la colonne (2) et remplacer "T2" par "T1" dans la colonne (3b) et "LQ9" par "LQ19" dans la colonne (7).

(RID/ADR): remplacer "MP10" par "MP15" dans la colonne (9b), supprimer "SGAH" dans la colonne (12) et "VW9/VV9" dans la colonne (17).

(RID seulement): remplacer "CE11" par "CE8".

No ONU 2236	Ajouter ", LIQUIDE" à la fin, dans la colonne (2) et remplacer "T2" par "T1" dans la colonne (3b) et "LQ18" par "LQ17" dans la colonne (7).

(RID/ADR): remplacer "MP10" par "MP15" dans la colonne (9b) et supprimer "SGAH" dans la colonne (12).

(RID seulement): remplacer "CE9" par "CE5".

No ONU 2239	Remplacer "solides" par "SOLIDES" dans la colonne (2) et supprimer la rubrique pour la matière liquide.

No ONU 2261	Remplacer "solides" par "SOLIDES" dans la colonne (2) et supprimer la rubrique pour la matière liquide.

No ONU 2305	(RID/ADR) Ajouter "T3", "TP33" dans les colonnes (10) et (11), respectivement.

No ONU 2306	Remplacer "liquides" par "LIQUIDES" dans la colonne (2) et supprimer la rubrique pour la matière solide.

No ONU 2315	Ajouter "LIQUIDES" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 2445	Ajouter "LIQUIDES" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 2446	Remplacer "solides" par  "SOLIDES" dans la colonne (2).

No ONU 2511 (première rubrique)	Supprimer "EN SOLUTION" dans la colonne (2).

Supprimer la rubrique pour l'"ACIDE CHLORO-2 PROPIONIQUE SOLIDE".

No ONU 2552	Ajouter ", LIQUIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 2662	Ajouter "SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 2669	Supprimer la rubrique pour la matière solide.

No ONU 2729	(RID/ADR) Ajouter "T1" et "TP33" dans les colonnes (10) et (11), respectivement.

No ONU 2813	(RID/ADR) Pour les groupes d'emballage I, II et III, ajouter "PP83" dans la colonne (9a).

No ONU 2814	Pour la première rubrique, supprimer le texte en minuscules dans la colonne (2), et remplacer "274" par "318" dans la colonne (6).

Supprimer la deuxième rubrique.

No ONU 2823	(RID/ADR) Remplacer "P001 IBC03 LP01" par "P002 IBC08 LP02" dans la colonne (8).

No ONU 2857	Modifier le nom dans la colonne (2) comme suit. "MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz non inflammables et non toxiques ou des solutions d'ammoniac (No ONU 2672)".

No ONU 2900	Pour la première rubrique, supprimer le texte en minuscules dans la colonne (2), remplacer "274" par "318" dans la colonne (6) et ajouter "BK1 BK2" dans la colonne (10).

Supprimer la deuxième rubrique.

No ONU 2937	Ajouter "LIQUIDE" dans la colonne (2).

No ONU 3049	Supprimer.

No ONU 3050	Supprimer.

No ONU 3052	(RID/ADR) Dans la rubrique pour la matière liquide, ajouter "TP9" dans la colonne (11).

[No ONU 3077	Ajouter "179" dans la colonne (6)].

[No ONU 3082	Ajouter "179" dans la colonne (6)].

No ONU 3149	(RID/ADR) Ajouter "PP10" dans la colonne (9a).

No ONU 3176		(RID/ADR) Supprimer "TP9" dans la colonne (11). (2 rubriques).

No ONU 3203	Supprimer (2 rubriques).

No ONU 3207	Supprimer (3 rubriques).

No ONU 3276	Modifier le nom dans la colonne (2) comme suit: "NITRILES TOXIQUES LIQUIDES, N.S.A.". (3 rubriques)

No ONU 3278	Dans les 3 rubriques correspondant à l'état liquide, modifier le nom dans la colonne (2) comme suit: "COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, LIQUIDE, N.S.A.".

Supprimer les rubriques correspondant à l'état solide de la matière.

No ONU 3280	Dans les 3 rubriques correspondant à l'état liquide, modifier le nom dans la colonne (2) comme suit: "COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, LIQUIDE, N.S.A.".

Supprimer les rubriques correspondant à l'état solide de la matière.

No ONU 3281	Dans les 3 rubriques correspondant à l'état liquide, modifier le nom dans la colonne (2) comme suit: "MÉTAUX-CARBONYLES, LIQUIDES, N.S.A.".

Supprimer les rubriques correspondant à l'état solide de la matière.

No ONU 3282	Dans les 3 rubriques correspondant à l'état liquide, modifier le nom dans la colonne (2) comme suit: "COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE TOXIQUE, LIQUIDE, N.S.A.".

Supprimer les rubriques correspondant à l'état solide de la matière.

No ONU 3283	Modifier le nom dans la colonne (2) comme suit: "COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, SOLIDE, N.S.A.". (3 rubriques).

No ONU 3315	Dans la colonne (2), supprimer "liquide ou solide".

No ONU 3372	Supprimer. (3 rubriques).

No ONU 3373	Modifier le nom dans la colonne (2) comme suit: "ÉCHANTILLONS DE DIAGNOSTIC ou " ÉCHANTILLONS CLINIQUES" et ajouter "319" dans la colonne (6) [, "BK1, BK2" dans la colonne (10), "L4BH" dans la colonne (12), "TU15 TE15 TE19" dans la colonne (13), "AT" dans la colonne (14), "2" dans la colonne (15), "S3" dans la colonne (19) et "606" dans la colonne (20)].

No ONU 3375	Supprimer "306" dans la colonne (6).

Modifier les rubriques suivantes comme suit:

| No ONU | Nom et description | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage | Citernes mobiles UN et conteneurs pour vrac | Citernes ADR | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de transport | Numéro d'identification du danger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Instructions d'emballage | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales | Code-citerne | Dispositions spéciales |  |  | Colis | Vrac | Chargement, déchargement et manutention | Exploitation |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1597 | DINITROBENZÈNES LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | 60 |
| 1597 | DINITROBENZÈNES LIQUIDES | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | 60 |
| 1656 | CHLORHYDRATE DE NICOTINE LIQUIDE ou EN SOLUTION | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | 60 |
| 1656 | CHLORHYDRATE DE NICOTINE LIQUIDE ou EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 |  |  | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | 60 |
| 1658 | SULFATE DE NICOTINE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | 60 |
| 1658 | SULFATE DE NICOTINE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | 60 |
| 1748 | HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d'oxygène actif) | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 313 314 589 | LQ11 | P002 IBC08 | PP85 B4, B13 | MP10 |  |  | SGAN | TU3 | AT | 2 | V11 |  | CV24 CV35 |  | 50 |
| 1748 | HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d'oxygène actif) | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 316 589 | LQ12 | P002 IBC08 R001 | PP85 B4 | MP10 |  |  | SGAV | TU3 | AT | 3 |  |  | CV24 CV35 |  | 50 |
| 1835 | HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYL-AMMONIUM EN SOLUTION | 8 | C7 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 |  |  |  |  | 80 |
| 1835 | HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYL-AMMONIUM EN SOLUTION | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 3 |  |  |  |  | 80 |
| 1938 | ACIDE BROMACÉTIQUE EN SOLUTION | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 |  |  |  |  | 80 |
| 1938 | ACIDE BROMACÉTIQUE EN SOLUTION | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC02 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 3 |  |  |  |  | 80 |
| 2669 | CHLOROCRÉSOLS EN SOLUTION | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2669 | CHLOROCRÉSOLS EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2880 | HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ avec au moins 5,5 % mais au plus 16% d'eau | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 313 314 | LQ11 | P002 IBC08 | PP85 B4, B13 | MP10 |  |  | SGAN | TU3 | AT | 2 | V11 |  | CV24 CV35 |  | 50 |
| 2880 | HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ avec au moins 5,5 % mais au plus 16% d'eau | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 316 | LQ12 | P002 IBC08 R001 | PP85 B4 | MP10 |  |  | SGAV | TU3 | AT | 3 |  | VV8 | CV24 CV35 |  | 50 |

Ajouter les nouvelles rubriques suivantes:

(Nota: Lorsque deux numéros ONU sont indiqués dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, celui en italique (donné uniquement pour référence) correspond à une rubrique existante dans la liste des marchandises dangereuses pour la même matière à l'état liquide, solide ou en solution.

| No ONU | Nom et description | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage | Citernes mobiles UN et conteneurs pour vrac | Citernes ADR | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de transport | Numéro d'identification du danger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Instructions d'emballage | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales | Code-citerne | Dispositions spéciales |  |  | Colis | Vrac | Chargement, déchargement et manutention | Exploitation |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3377 | PERBORATE DE SODIUM MONOHYDRATÉ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 BK1 BK2 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 3378 | CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 BK1 BK2 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 3378 | CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 BK1 BK2 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 3379 | LIQUIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A | 3 | D | I | 3 | 274 311 | LQ0 | P099 |  | MP2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | S2 S20 | (RID 33) |
| 3380 | SOLIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A | 4.1 | D | I | 4.1 | 274 311 | LQ0 | P099 |  | MP2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | S17 | (RID 40) |
| 3381 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 | 6.1 | [T1 ou T4] | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P601 |  | MP8 MP17 | T22 | TP2 TP9 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 |
| 3382 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 | 6.1 | [T1 ou T4] | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P602 |  | MP8 MP17 | T20 | TP2 TP9 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 |
| 3383 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 274 | LQ0 | P601 |  | MP8 MP17 | T22 | TP2 TP9 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S17 | 663 |
| 3384 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 274 | LQ0 | P602 |  | MP8 MP17 | T20 | TP2 TP9 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | FL | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S17 | 663 |
| 3385 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, HYDROUÉACTIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 | 6.1 | TW1 | I | 6.1 +4.3 | 274 | LQ0 | P601 |  | MP8 MP17 | T22 | TP2 TP9 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 623 |
| 3386 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 | 6.1 | TW1 | I | 6.1 +4.3 | 274 | LQ0 | P602 |  | MP8 MP17 | T20 | TP2 TP9 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 623 |
| 3387 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 | 6.1 | TO1 | I | 6.1 +5.1 | 274 | LQ0 | P601 |  | MP8 MP17 | T22 | TP2 TP9 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 665 |
| 3388 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 | 6.1 | TO1 | I | 6.1 +5.1 | 274 | LQ0 | P602 |  | MP8 MP17 | T20 | TP2 TP9 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 665 |
| 3389 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 | 6.1 | [TC1 ou TC3] | I | 6.1 +8 | 274 | LQ0 | P601 |  | MP8 MP17 | T22 | TP2 TP9 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 668 |
| 3390 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 | 6.1 | [TC1 ou TC3] | I | 6.1 +8 | 274 | LQ0 | P602 |  | MP8 MP17 | T20 | TP2 TP9 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 668 |
| 3391 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE | 4.2 | S5 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | P404 | PP86 | MP2 | T21 | TP7 TP33 | L21DH | TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1 | AT | 0 | V1 |  |  | S20 | 333 |
| 3392 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE | 4.2 | S5 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | P400 | PP86 | MP2 | T21 | TP2 TP7 | L21DH | TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1 | AT | 0 | V1 |  |  | S20 | 333 |
| 3393 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE | 4.2 | SW | I | 4.2 +4.3 | 274 | LQ0 | P404 | PP86 | MP2 | T21 | TP7 TP33 | L21DH | TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1 | AT | 0 | V1 |  |  | S20 | X333 |
| 3394 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE | 4.2 | SW | I | 4.2 +4.3 | 274 | LQ0 | P400 | PP86 | MP2 | T21 | TP2 TP7 | L21DH | TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1 | AT | 0 | V1 |  |  | S20 | X333 |
| 3395 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 | LQ0 | P403 |  | MP2 | T9 | TP7 TP33 | S10AN L10DH | TU4 TU14 TU22 TE21 TM2 | AT | 1 | V1 |  | CV23 | S20 | X423 |
| 3395 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 | LQ11 | P410 IBC04 |  | MP14 | T3 | TP33 | SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 2 | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 3395 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 274 | LQ12 | P410 IBC06 |  | MP14 | T1 | TP33 | SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 3 | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 3396 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE | 4.3 | WF2 | I | 4.3 +4.1 | 274 | LQ0 | P403 |  | MP2 | T9 | TP7 TP33 | S10AN L10DH | TU4 TU14 TU22 TE21 TM2 | AT | 0 | V1 |  | CV23 |  | X423 |
| 3396 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE | 4.3 | WF2 | II | 4.3 +4.1 | 274 | LQ11 | P410 IBC04 |  | MP14 | T3 | TP33 | SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 3396 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE | 4.3 | WF2 | III | 4.3 +4.1 | 274 | LQ12 | P410 IBC06 |  | MP14 | T1 | TP33 | SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 3397 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE | 4.3 | WS | I | 4.3 +4.2 | 274 | LQ0 | P403 |  | MP2 | T9 | TP7 TP33 | S10AN L10DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 1 | V1 |  | CV23 | S20 | X423 |
| 3397 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE | 4.3 | WS | II | 4.3 +4.2 | 274 | LQ11 | P410 IBC04 |  | MP14 | T3 | TP33 | SGAN L4DH |  | AT | 2 | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 3397 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE | 4.3 | WS | III | 4.3 +4.2 | 274 | LQ12 | P410 IBC06 |  | MP14 | T1 | TP33 | SGAN L4DH |  | AT | 3 | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 3398 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 274 | LQ0 | P402 |  | MP2 | T13 | TP2 TP7 | L10DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 | V1 |  | CV23 | S20 | X323 |
| 3398 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE | 4.3 | W1 | II | 4.3 | 274 | LQ10 | P001 IBC01 |  | MP15 | T7 | TP2 TP7 | L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 | V1 |  | CV23 |  | 323 |
| 3398 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE | 4.3 | W1 | III | 4.3 | 274 | LQ13 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 TP7 | L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 | V1 |  | CV23 |  | 323 |
| 3399 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE | 4.3 | WF1 | I | 4.3 +3 | 274 | LQ0 | P402 |  | MP2 | T13 | TP2 TP7 | L10DH | TU4 TU14 TU22 TE21 TM2 | FL | 0 | V1 |  | CV23 | S2 S20 | X323 |
| 3399 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE | 4.3 | WF1 | II | 4.3 +3 | 274 | LQ10 | P001 IBC01 |  | MP15 | T7 | TP2 TP7 | L4DH | TU4 TU14 TU22 TE21 TM2 | FL | 0 | V1 |  | CV23 | S2 | 323 |
| 3399 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE | 4.3 | WF1 | III | 4.3 +3 | 274 | LQ13 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP7 | L4DH | TU14 TE21 TM2 | FL | 0 | V1 |  | CV23 | S2 | 323 |
| 3400 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANTE | 4.2 | S5 | II | 4.2 | 274 | LQ18 | P410 IBC06 |  | MP14 | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 | V1 V12 |  |  |  | 40 |
| 3400 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANTE | 4.2 | S5 | III | 4.2 | 274 | LQ11 | P002 IBC08 |  | MP14 | T1 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 3 | V1 |  |  |  | 40 |
| 3401 1389 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, SOLIDE | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 182 | LQ0 | P403 |  | MP2 | T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 | V1 |  | CV23 | S20 | X423 |
| 3402 1392 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, SOLIDE | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 183 506 | LQ0 | P403 |  | MP2 | T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 | V1 |  | CV23 | S20 | X423 |
| 3403 1420 | ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, SOLIDES | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | P403 |  | MP2 | T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 | V1 |  | CV23 | S20 | X423 |
| 3404 1422 | ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM, SOLIDES | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | P403 |  | MP2 | T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 | V1 |  | CV23 | S20 | X423 |
| 3405 1445 | CHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ10 | P504 IBC02 |  | MP2 | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | AT | 2 |  |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 3405 1445 | CHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION | 5.1 | OT1 | III | 5.1 +6.1 |  | LQ13 | P001 IBC02 |  | MP2 | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | AT | 3 |  |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 3406 1447 | PERCHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ10 | P504 IBC02 |  | MP2 | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | AT | 2 |  |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 3406 1447 | PERCHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION | 5.1 | OT1 | III | 5.1 +6.1 |  | LQ13 | P001 IBC02 |  | MP2 | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | AT | 3 |  |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 3407 1459 | CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE, EN SOLUTION | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | LQ10 | P504 IBC02 |  | MP2 | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | AT | 2 |  |  | CV24 |  | 50 |
| 3407 1459 | CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE, EN SOLUTION | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | LQ13 | P504 IBC02 |  | MP2 | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | AT | 3 |  |  | CV24 |  | 50 |
| 3408 1470 | PERCHLORATE DE PLOMB EN SOLUTION | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ10 | P504 IBC02 |  | MP2 | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | AT | 2 |  |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 3408 1470 | PERCHLORATE DE PLOMB EN SOLUTION | 5.1 | OT1 | III | 5.1 +6.1 |  | LQ13 | P001 IBC02 |  | MP2 | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | AT | 3 |  |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 3409 1578 | CHLORONITRO-BENZÈNES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3410 1579 | CHLORHYDRATE DE CHLORO-4 o-TOLUIDINE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3411 1650 | bêta-NAPHTHYLAMINE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3411 1650 | bêta-NAPHTHYLAMINE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3413 1680 | CYANURE DE POTASSIUM EN SOLUTION | 6.1 | T4 | I | 6.1 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 |
| 3413 1680 | CYANURE DE POTASSIUM EN SOLUTION | 6.1 | T4 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3413 1680 | CYANURE DE POTASSIUM EN SOLUTION | 6.1 | T4 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3414 1689 | CYANURE DE SODIUM EN SOLUTION | 6.1 | T4 | I | 6.1 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 |
| 3414 1689 | CYANURE DE SODIUM EN SOLUTION | 6.1 | T4 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3414 1689 | CYANURE DE SODIUM EN SOLUTION | 6.1 | T4 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3415 1690 | FLUORURE DE SODIUM EN SOLUTION | 6.1 | T4 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3416 1697 | CHLORACÉTO-PHÉNONE, LIQUIDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3417 1701 | BROMURE DE XYLYLE, SOLIDE | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3418 1709 | m-TOLUYLÈNE-DIAMINE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3419 1742 | COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE ACÉTIQUE, SOLIDE | 8 | C4 | II | 8 |  | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 | V11 |  |  |  | 80 |
| 3420 1743 | COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE PROPIONIQUE, SOLIDE | 8 | C4 | II | 8 |  | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 | V11 |  |  |  | 80 |
| 3421 1811 | HYDROGÉNO-DIFLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4DH | TU14 TE21 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 |  | 86 |
| 3421 1811 | HYDROGÉNO-DIFLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION | 8 | CT1 | III | 8 +6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4DH | TU14 TE21 | AT | 3 |  |  | CV13 CV28 |  | 86 |
| 3422 1812 | FLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION | 6.1 | T4 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3423 1835 | HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYL-AMMONIUM, SOLIDE | 8 | C8 | II | 8 |  | LQ24 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 | V11 |  |  |  | 80 |
| 3424 1843 | DINITRO-o-CRÉSATE D'AMMONIUM EN SOLUTION | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3424 1843 | DINITRO-o-CRÉSATE D'AMMONIUM EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3425 1938 | ACIDE BROMACÉTIQUE SOLIDE | 8 | C4 | II | 8 |  | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 | V11 |  |  |  | 80 |
| 3426 2074 | ACRYLAMIDE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3427 2235 | CHLORURES DE CHLOROBENZYLE, SOLIDES | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3428 2236 | ISOCYANATE DE CHLORO-3 MÉTHYL-4 PHÉNYLE, SOLIDE | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3429 2239 | CHLOROTOLUIDINES LIQUIDES | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3430 2261 | XYLÉNOLS LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3431 2306 | FLUORURES DE NITRO-BENZYLIDYNE, SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3432 2315 | DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES | 9 | M2 | II | 9 | 305 | LQ25 | P906 IBC08 |  | MP10 | T3 | TP33 | S4AH L4BH | TU15 TE15 | AT | 0 | V1 |  | CV1 CV13 CV28 | S19 | 90 |
| 3433 2445 | ALKYLLITHIUMS SOLIDES | 4.2 | SW | I | 4.2 +4.3 | 320 | LQ0 | P400 |  | MP2 | T21 | TP7 TP33 | L21DH | TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1 | AT | 0 | V1 |  |  | S20 | X333 |
| 3434 2446 | NITROCRÉSOLS LIQUIDES | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3435 2662 | HYDROQUINONE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3436 2552 | HYDRATE D'HEXA-FLUORACÉTONE, SOLIDE | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3437 2669 | CHLOROCRÉSOLS SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3438 2937 | ALCOOL alpha-MÉTHYL-BENZYLIQUE SOLIDE | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3439 3276 | NITRILES TOXIQUES, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 |
| 3439 3276 | NITRILES TOXIQUES, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3439 3276 | NITRILES TOXIQUES, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3440 3283 | COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, LIQUIDE, N.S.A. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 563 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 |
| 3440 3283 | COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, LIQUIDE, N.S.A. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 563 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3440 3283 | COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, LIQUIDE, N.S.A. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 563 | LQ19 | P001 IBC03 |  | MP15 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3468 | HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUE | 2 | 1F |  | 2.1 | 321 | LQ0 | P099 |  | MP9 |  |  |  |  |  | 2 | V7 |  | CV9 CV10 | S2 S20 | (RID) 23 |

Ajouter les nouvelles rubriques suivantes pour l'état solide des matières assignées jusqu'à présent aux Nos ONU indiqués en italique dans la colonne (1) du tableau 
ci-dessous:

| No ONU | Nom et description | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage | Citernes mobiles UN et conteneurs pour vrac | Citernes ADR | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de transport | Numéro d'identification du danger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Instructions d'emballage | Dispositions spéciales d'emballage | Dispositions pour l'emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales | Code-citerne | Dispositions spéciales |  |  | Colis | Vrac | Chargement, déchargement et manutention | Exploitation |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3441 1577 | CHLORODINITRO-BENZÈNES SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3442 1590 | DICHLORANILINES SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3443 1597 | DINITROBENZÈNES SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 R001 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3444 1656 | CHLORHYDRATE DE NICOTINE SOLIDE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3445 1658 | SULFATE DE NICOTINE SOLIDE | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3446 1664 | NITROTOLUÈNES SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3447 1665 | NITROXYLÈNES SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3448 1693 | MATIÈRE SOLIDE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P002 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 |
| 3448 1693 | MATIÈRE SOLIDE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3449 1694 | CYANURES DE BROMOBENZYLE SOLIDES | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 138 | LQ0 | P002 |  | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU15 TE19 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 |
| 3450 1699 | DIPHÉNYL-CHLORARSINE SOLIDE | 6.1 | T3 | I | 6.1 |  | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 |
| 3451 1708 | TOLUIDINES SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3452 1711 | XYLIDINES SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3453 1805 | ACIDE PHOSPHORIQUE SOLIDE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | AT | 3 |  | VV9b | CV28 |  | 80 |
| 3454 2038 | DINITROTOLUÈNES SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3455 2076 | CRÉSOLS SOLIDES | 6.1 | TC2 | II | 6.1 +8 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 |
| 3456 2308 | HYDROGÉNO-SULFATE DE NITROSYLE SOLIDE | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 | V11 |  |  |  | X80 |
| 3457 2433 | CHLORONITRO-TOLUÈNES SOLIDES | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3458 2730 | NITRANISOLES SOLIDES | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3459 2732 | NITROBROMO-BENZÈNES SOLIDES | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3460 2753 | N-ÉTHYLBENZYL-TOLUIDINES SOLIDES | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3461 3052 | HALOGÉNURES D’ALKYL-ALUMINIUM SOLIDES | 4.2 | SW | I | 4.2 +4.3 | 274 320 | LQ0 | P404 |  | MP2 | T21 | TP7 TP33 | L21DH | TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1 | AT | 0 | V1 |  |  | S20 | X333 |
| 3462 3172 | TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 210 274 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 | S10AH L10CH | TU15 TE19 | AT | 1 | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 |
| 3462 3172 | TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 210 274 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3462 3172 | TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 210 274 | LQ9 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3464 3278 | COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 274 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 |
| 3464 3278 | COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 274 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3464 3278 | COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 43 274 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3465 3280 | COMPOSÉ ORGANIQUE DE L’ARSENIC, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 |
| 3465 3280 | COMPOSÉ ORGANIQUE DE L’ARSENIC, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3465 3280 | COMPOSÉ ORGANIQUE DE L’ARSENIC, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3466 3281 | MÉTAUX-CARBONYLES SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 562 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 |
| 3466 3281 | MÉTAUX-CARBONYLES SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 562 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3466 3281 | MÉTAUX-CARBONYLES SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 562 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3467 3282 | COMPOSÉ ORGANO-MÉTALLIQUE TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 562 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 |
| 3467 3282 | COMPOSÉ ORGANO-MÉTALLIQUE TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 562 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3467 3282 | COMPOSÉ ORGANO-MÉTALLIQUE TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 562 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 |

Approche rationalisée pour l'assignation des instructions de transport en citernes aux matières transportées en état solide:

| Classe | Risq. subs. | GE | Instruction transport (citernes) | Disp. Spéciales (citernes) | Applicable à |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 |  | I | Non autorisé |  | Tous les Nos ONU de ce groupe. |
|  |  | II | T3 | TP33 | 1309, 1323, 1325 (remplacer "TP1" par "TP33"), 1326, 1339, 1341, 1343, 1345, 1352, 1358, 1437, 1868, 1871, 2925, 2926, 2989, 3089, 3175, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3242 |
|  |  | III | T1 | TP33 | 1309,1312, 1313, 1314, 1318, 1325 (remplacer "TP1" par "TP33"), 1328, 1330, 1332, 1334, 1338, 1346, 1350 (remplacer "TP1" par "TP33"), 1869, 2001, 2213, 2538, 2687, 2714, 2715, 2717, 2878, 2925, 2926, 2989, 3089, 3097, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182 |
| 4.2 |  | I | T21 | TP7 TP33 | 1383, 1854, 2005, 2008, 2870, 2881, 3200, 3254 |
|  |  | II | T3 | TP33 | 1361, 1369, 1374, 1378, 1382, 1384, 1385, 1431, 1923, 1929, 2004, 2008, 2318, 2545, 2546, 2881, 2940, 3088, 3126, 3127, 3128, 3189, 3190, 3191, 3192, 3205, 3206, 3313, 3341, 3342 |
|  |  | III | T1 | TP33 | 1361, 1362, 1373, 1376, 1932, 2008, 2210, 2545, 2546, 2881, 3088, 3126, 3127, 3128, 3174, 3189, 3190, 3191, 3192, 3205, 3206, 3313, 3341, 3342 |
| 4.3 | 4.3+6.1 | I | Non autorisé |  | Tous les Nos ONU de ce groupe. |
|  |  | I | T9 | TP7 TP33 | 1402, 1428 (remplacer "TP3 TP31" par "TP33") et 2257 (remplacer "TP3 TP31" par "TP33") |
|  |  | II | T3 | TP33 | 1340, 1390, 1393, 1394, 1395, 1396, 1400, 1401, 1402, 1405, 1409, 1417, 1418, 1436, 2624, 2805, 2813, 2830, 2835, 3078, 3131, 3132, 3134, 3135, 3170, 3208, 3209 |
|  |  | III | T1 | TP33 | 1396, 1398, 1403, 1405, 1408, 1418, 1435, 1436, 2813, 2844, 2950, 2968, 3131, 3132, 3134, 3135, 3170, 3208, 3209 |
| 5.1 |  | I | Non autorisé |  | Tous les Nos ONU de ce groupe. |
|  |  | II | T3 | TP33 | 1439, 1442, 1445 (remplacer "T4" par "T3" et "TP1" par "TP33"), 1446, 1447 (remplacer "T4" par "T3" et "TP1" par "TP33"), 1448, 1449, 1450, 1452, 1453, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459 (remplacer "T4" par "T3" et "TP1" par "TP33"), 1461, 1462, 1463, 1469, 1470 (remplacer "T4" par "T3" et "TP1" par "TP33"), 1472, 1473, 1475, 1476, 1477, 1479, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1487, 1488, 1489, 1490, 1493, 1494, 1495, 1496, 1502, 1503, 1506, 1508, 1509, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 2464, 2465, 2468, 2573, 2626, 2627, 2719, 2721, 2723, 2741, 3085, 3087, 3212, 3247 |
|  |  | III | T1 | TP33 | 1438, 1444, 1451, 1454, 1458, 1459 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 1465, 1466, 1467, 1474, 1477, 1479, 1481, 1482, 1483, 1486, 1492, 1498, 1499, 1500, 1505, 1507, 1511, 1872, 1942, 2067, 2469, 2720, 2722, 2724, 2725, 2726, 2728, 3085, 3087, 3215 |
| 5.2 |  |  | T23 | TP33 | 3110, 3120 |
| 6.1 |  | I | T6 | TP33 | 1544, 1557, 1565, 1570, 1575, 1588, 1601, 1626, 1655, 1680 (remplacer "T14" par "T6" et "TP2 TP13" par "TP33"), 1689 (remplacer "T14" par "T6" et "TP2 TP13" par "TP33"), 1692, 1698, 1713, 1889, 2025, 2026, 2316, 2471, 2570, 2588, 2628, 2629, 2630, 2642, 2757, 2759, 2761, 2763, 2771, 2775, 2777, 2779, 2781, 2783, 2786, 2811, 2928, 2930, 3027, 3048, 3086, 3124, 3125, 3143, 3146, 3283 (remplacer "T14" par "T6" et "TP2 TP27" par "TP33"), 3284 (remplacer "T14" par "T6" et "TP2 TP27" par "TP33"), 3285 (remplacer "T14" par "T6" et "TP2 TP27" par "TP33"), 3288, 3290, 3345, 3349 |
|  |  | II | T3 | TP33 | 1544, 1546, 1554, 1555, 1557, 1558, 1559, 1561, 1562, 1564, 1566, 1567, 1569 (remplacer "T10" par "T3" et "TP2 TP13" par "TP33"), 1572, 1573, 1574, 1578 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 1585, 1586, 1587, 1588, 1596 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 1598 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 1601, 1606, 1607, 1608, 1617, 1618, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1627, 1629, 1630, 1631, 1634, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1650 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 1651, 1652, 1653, 1655, 1657, 1659, 1661 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 1671 (remplacer "T6" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 1674, 1677, 1678, 1679, 1683, 1684, 1685, 1688, 1691, 1697 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2 TP13" par "TP33"), 1707, 1712, 1751, 1843, 1885, 1894, 1895, 2018 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 2025, 2026, 2027, 2250 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 2261 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 2567, 2570, 2587, 2588, 2645, 2647, 2649, 2657, 2671, 2673, 2727, 2757, 2759, 2761, 2763, 2771, 2775, 2777, 2779, 2781, 2783, 2786, 2811, 2859, 2861, 2863, 2864, 2928, 2930, 2931, 3027, 3086, 3124, 3125, 3143, 3146, 3155, 3243, 3249, 3283 (remplacer "T11" par "T3" et "TP2 TP27" par "TP33"), 3284(remplacer "T11" par "T3" et "TP2 TP27" par "TP33"), 3285 (remplacer "T11" par "T3" et "TP2 TP27" par "TP33"), 3288, 3290, 3345, 3349 |
| 6.1 |  | III | T1 | TP33 | 1544, 1548, 1549, 1550, 1551, 1557, 1564, 1566, 1579 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 1588, 1601, 1616, 1655, 1663 (remplacer "T4" par "T1" et "TP3" par "TP33"), 1673 (remplacer "T7" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 1690 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 1709 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 1812 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 1884, 2020, 2025, 2026, 2074 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 2233, 2237, 2239 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 2291, 2446, 2473, 2505, 2512, 2516, 2570, 2588, 2651 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 2655, 2659, 2660, 2662 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 2674, 2713, 2716, 2729, 2757, 2759, 2761, 2763, 2771, 2775, 2777, 2779, 2781, 2783, 2786, 2811, 2853, 2854, 2855, 2856, 2862, 2871, 2875, 2876, 3027, 3143, 3146, 3249, 3283 (remplacer "T7" par "T1" et "TP1 TP28" par "TP33"), 3284 (remplacer "T7" par "T1" et "TP1 TP28" par "TP33"), 3285 (remplacer "T7" par "T1" et "TP1 TP28" par "TP33"), 3288, 3345, 3349 |
| 8 |  | I | T6 | TP33 | 1759, 1905, 2430 (remplacer "T10" par "T1" et "TP2 TP28" par "TP33"), 2921, 2923, 3084, 3095, 3096, 3147, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263 |
|  |  | II | T3 | TP33 | 1725, 1726, 1727, 1740, 1756, 1759, 1770, 1794, 1806, 1807, 1811 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 1813, 1823, 1825, 1839, 1847, 1849 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 1939 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 2033, 2430 (remplacer "TP2" par "TP33"), 2439, 2506, 2509, 2583, 2670, 2678, 2680, 2682, 2691, 2869, 2921, 2923, 3084, 3095, 3096, 3147, 3244, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263 |
|  |  | III | T1 | TP33 | 1740, 1759, 1773, 1907, 1910, 2214 (remplacer "T4" par "T1" et "TP3" par "TP33"), 2215 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 2280 (remplacer "T4" par "T1" et "TP3" par "TP33"), 2331, 2430 (remplacer "T3" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 2440, 2475, 2503, 2507, 2508, 2578, 2579 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1 TP30" par "TP33"), 2585, 2698, 2802, 2803, 2812, 2823 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 2834 (remplacer "T3" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 2865, 2869, 2905, 2923, 2967, 3147, 3253, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263 |
| 9 |  | II | T3 | TP33 | 2212, 2969, 3152 |
|  |  | III | T1 | TP33 | 1841, 1931, 2211, 2216, 2590, 3077 |

Chapitre 3.3

DS203	Remplacer le texte actuel par le suivant:

"Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour les diphényles polychlorés liquides (No ONU 2315) ni pour les diphényles polychlorés solides (No ONU 3432).".

DS215	Ajouter le texte suivant à la fin:

"Les mélanges homogènes ne contenant pas plus de 35% en masse d'azodicarbonamide et au moins 65 % de matière inerte ne sont pas soumis au RID/ADR/ADN, à moins qu'ils ne répondent aux critères définissant d'autres classes ou divisions.".

DS219	Modifier comme suit:

"Les micro-organismes et organismes génétiquement modifiés qui répondent à la définition d'une matière infectieuse et aux critères de classification dans la division 6.2 conformément à la section 2.2.62 doivent être transportés sous les Nos ONU 2814, 2900 ou 3373, selon qu'il convient.".

DS296	Remplacer le texte actuel par le suivant :

"Ces rubriques s'appliquent aux dispositifs de sauvetage tels que canots de sauvetage, dispositifs de flottaison individuels et toboggans autogonflables. Le No ONU 2990 s'applique aux dispositifs autogonflables et le No ONU 3072 s'applique aux dispositifs de sauvetage qui ne sont pas autogonflables. Les dispositifs de sauvetage peuvent contenir les éléments suivants:

a)	Artifices de signalisation (classe 1) qui peuvent comprendre des signaux fumigènes et des torches éclairantes placés dans des emballages qui les empêchent d'être actionnés par inadvertance;

b)	Pour le No ONU 2990 seulement, des cartouches et des cartouches pour pyromécanismes de la division 1.4, groupe de compatibilité S, peuvent être incorporées comme mécanisme d'autogonflage à condition que la quantité totale de matières explosives ne dépasse pas 3,2 g par dispositif;

c)	Gaz comprimés de la classe 2, groupes A ou O, conformément au 2.2.2.1.3;

d)	Accumulateurs électriques (classe 8) et piles au lithium (classe 9);

e)	Trousses de premiers secours ou nécessaires de réparation contenant de petites quantités de matières dangereuses (par exemple, matières des classes 3, 4.1, 5.2, 8 ou 9); ou

f)	Des allumettes non "de sûreté" placées dans des emballages qui les empêchent d'être actionnées par inadvertance.".

DS309	Modifier la dernière phrase comme suit:

"Les matières doivent satisfaire aux épreuves de la série 8 du Manuel d'épreuves et de critères, première partie, section 18.".

DS513	Remplacer la quatrième phrase par la phrase suivante:

"Le chlorate de baryum, solide (No ONU 1445), le nitrate de baryum  (No ONU 1446), le perchlorate de baryum, solide (No ONU 1447), le permanganate de baryum (No ONU 1448), le peroxyde de baryum  (No ONU 1449), le bromate de baryum (No ONU 2719), le hypochlorite de baryum contenant plus de 22 % de chlore actif  (No ONU 2741), le chlorate de baryum en solution (No ONU 3405) et le perchlorate de baryum en solution (No ONU 3406), sont des matières de la classe 5.1.".

DS517	Remplacer le texte actuel par le suivant:

"Le fluorure de sodium, solide (No ONU 1690), le fluorure de potassium, solide (No ONU 1812), le fluorure d'ammonium (No ONU 2505), le fluorosilicate de sodium (No ONU 2674), les fluorosilicates, n.s.a. (No ONU 2856), le fluorure de sodium en solution (No ONU 3415) et le fluorure de potassium en solution (No ONU 3422), sont des matières de la classe 6.1.".

DS527	Supprimer cette disposition spéciale.

DS535	Remplacer le texte actuel par le suivant:

"Le nitrate de plomb (No ONU 1469), le perchlorate de plomb, solide (No ONU 1470) et le perchlorate de plomb en solution (No ONU 3408) sont des matières de la class 5.1.".

Ajouter les nouvelles dispositions spéciales suivantes:

"[179		La présente désignation peut aussi être utilisée pour les déchets non soumis par ailleurs au RID/ADR/ADN mais qui sont visés par la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination."].

[201	Les briquets et recharges pour briquets doivent satisfaire aux dispositions en vigueur dans le pays où ils ont été remplis. Ils doivent être protégés contre tout fonctionnement accidentel. La partie liquide du contenu ne doit pas représenter plus de 85 % de la capacité du récipient à 15 °C. Les récipients, y compris les fermetures, doivent pouvoir résister à une pression interne représentant deux fois la pression du gaz de pétrole liquéfié à 55 °C. Les commandes de soupape et les dispositifs d'allumage doivent être fermés de manière étanche, immobilisés ou bloqués autrement ou encore conçus pour empêcher tout fonctionnement ou fuite du contenu pendant le transport. Les briquets ne doivent pas contenir plus de 10 g de gaz de pétrole liquéfié, et les recharges pas plus de 65 g.].

243	"L'essence destinée à être utilisée comme carburant pour moteurs d'automobiles, moteurs fixes et autres moteurs à allumage commandé doit être classée sous cette rubrique indépendamment de ses caractéristiques de volatilité.".

311	Les matières ne doivent pas être transportées sous cette rubrique sans que l'autorité compétente ne l'ait autorisé sur la base des résultats des épreuves effectuées conformément à la Partie I du Manuel d'épreuves et de critères. L'emballage doit assurer que le pourcentage de diluant ne tombe pas en dessous de celui pour lequel l'autorité compétente a délivré une autorisation, à aucun moment pendant le transport.

313	Les matières et les mélanges qui répondent aux critères de la classe 8 doivent porter une étiquette de risque subsidiaire conforme au modèle No 8 (voir 5.2.2.2.2).

314	a)	Ces matières sont susceptibles de décomposition exothermique aux températures élevées. La décomposition peut être provoquée par la chaleur ou par des impuretés (par exemple, métaux en poudre (fer, manganèse, cobalt, magnésium) et leurs composés);

b)	Pendant le transport, ces matières doivent être protégées du rayonnement direct du soleil ainsi que de toute source de chaleur et placées dans une zone à l'aération adéquate.

315	Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour les matières de la division 6.1 qui répondent aux critères de toxicité à l'inhalation pour le groupe d'emballage I, tels que décrits au 2.6.61.1.8.

316	Cette rubrique s'applique seulement à l'hypochlorite de calcium sec ou hydraté, lorsqu'il est transporté sous forme de comprimés non friables.

317	La désignation "Fissiles-exceptés" ne s'applique qu'aux colis conformes au 6.4.11.2.

318	Aux fins de la documentation, la désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique (voir 3.1.2.8). Il n'est pas nécessaire que le nom technique figure sur l'emballage. Lorsque les matières infectieuses à transporter sont inconnues, mais que l'on soupçonne qu'elles remplissent les critères de classement dans la catégorie A et d'affectation aux Nos ONU 2814 ou 2900, la mention "Matière infectieuse soupçonnée d'appartenir à la catégorie A" doit figurer entre parenthèses après la désignation officielle de transport sur le document de transport, mais non sur l'emballage extérieur.

319		La présente rubrique s'applique aux matières humaines ou animales y compris, mais non limitativement, les excréta, les sécrétions, le sang et ses composants, les tissus et liquides tissulaires et les organes transportés à des fins, par exemple, de recherche, de diagnostic, d'enquête, de traitement ou de prévention. Les matières emballées et marquées conformément à l'instruction d'emballage P650 ne sont soumises à aucune autre prescription du RID/ADR/ADN.

320	Cette rubrique sera supprimée du RID/ADR/ADN à compter du 1er janvier 2007. Nonobstant les dispositions du 2.1.2, au cours de la période transitoire, cette rubrique ou la rubrique générique appropriée peuvent être utilisées.

321	Ces systèmes de stockage doivent être considérés contenir de l'hydrogène.".

---------------------------------------

# Footnotes

*/ 	Diffusé par l'Office central des transports internationaux ferroviaires (OCTI) sous la cote OCTI/RID/GT-III/2003/56/Add.3.

1 	Des précisions sont données dans l'index alphabétique (Tableau B du 3.2.2), par exemple:

NITROXYLÈNES, LIQUIDES,	6.1	1665
NITROXYLÈNES, SOLIDES, 	6.1	3447".