| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/178/Add.1 25 May 2004 RUSSIAN Original: and FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

ЕВРОПЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (ДОПОГ)

Проект поправок к приложениям А и В к ДОПОГ

Добавление 1

Записка секретариата

В настоящем документе содержится дополнительный перечень поправок к приложениям А и В к ДОПОГ, принятых Рабочей группой на ее семьдесят шестой сессии (3-7 мая 2004 года) в целях представления на утверждение Договаривающимся cторонам ДОПОГ и вступления в силу 1 января 2005 года (см. TRANS/WP.15/179).

ЧАСТЬ 1

Глава 1.1

1.1.3.2 f)	В английском тексте этого документа заменить "pressure tanks" (цистерны высокого давления) на "pressure vessels" (резервуары высокого давления).

Глава 1.6

1.6.3.30	Изменить новый пункт, содержащийся в документе TRANS/WP.15/178, следующим образом:

"Встроенные вакуумные цистерны (автоцистерны) и съемные вакуумные цистерны для отходов, изготовленные до 1 июля 2005 года в соответствии с требованиями, применяемыми до 31 декабря 2004 года, но не соответствующие требованиям пункта 6.10.3.9, применяемым с 1 января 2005 года, могут по-прежнему эксплуатироваться".

1.6.4.20	Изменить новый пункт, содержащийся в документе TRANS/WP.15/178, следующим образом:

"Вакуумные контейнеры-цистерны для отходов, изготовленные до 1 июля 2005 года в соответствии с требованиями, применяемыми до 31 декабря 2004 года, но не соответствующие требованиям пункта 6.10.3.9, применяемым с 1 января 2005 года, могут по-прежнему эксплуатироваться".

1.6.5.9	Добавить новое переходное положение следующего содержания:

"1.6.5.9	Автоцистерны со встроенными цистернами вместимостью более 3 м3, предназначенные для перевозки опасных грузов в жидком или расплавленном состоянии и испытанные под давлением менее 4 бар, не отвечающие требованиям пункта 9.7.5.2 и впервые зарегистрированные до 1 июля 2004 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

ЧАСТЬ 5

Глава 5.3

5.3.1.1.2	Заменить "транспортные единицы" и "транспортной единице" на "транспортные средства" и "транспортном средстве" соответственно.

------------

# Text boxes

GE.04-21919   (R)    100604    100604