|  | E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.15/2004/16 10 novembre 2003 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR l’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports
de marchandises dangereuses
Soixante-quinzième session,
Genève, 19-23 janvier 2004
Point 5 a) de l’ordre du jour

PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AUX ANNEXES A ET B DE L’ADR

Révision de l’épreuve de compatibilité chimique avec les liquides pour les fûts 
et les bidons (jerricanes) en plastique, les emballages composites (matière

plastique), les GRV en plastique rigide et les GRV composites

Communication du Gouvernement allemand

Le présent document contient une nouvelle liste de correspondance proposée en vue de son inclusion à la fin du paragraphe 4.1.1.19.6. La première liste, présentée sous la cote TRANS/WP.15/AC.1/2003/20/Add.2, a été réduite pour tenir compte des observations faites par le secrétariat pendant la Réunion commune RID/ADR/ADN tenue à Bonn du 13 au 17 octobre 2003 (voir TRANS/WP.15/AC.1/94, par. 87 à 91). Cette nouvelle liste a été établie en consultation avec le secrétariat mais, faute de temps, tous les points soulevés n’ont pu être pris en considération et certains d’entre eux devraient être examinés séparément par le secrétariat.

Liste de correspondance

| No ONU | Nom | Description | Classe | Code de classifi-cation | Groupe d’emballage | Liquide standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1090 | Acétone |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures Remarque: applicable seulement s’il est prouvé que le niveau de perméabilité de l’emballage vis-à-vis de la matière à transporter est acceptable |
| 1093 | Acrylonitrile | stabilisé | 3 | FT1 | I | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1104 | Acétates d’amyle | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1105 | Pentanols | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | II/III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1106 | Amylamines | isomères purs et mélange isomérique | 3 | FC | II/III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1109 | Formiates d’amyle | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1120 | Butanols | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | II/III | Acide acétique |
| 1123 | Acétates de butyle | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | II/III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1125 | n-Butylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1128 | Formiate de n-butyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1129 | Butyraldéhyde |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1133 | Adhésifs contenant un liquide inflammable |  | 3 | F1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1139 | Solution d’enrobage (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l’industrie ou à d’autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) |  | 3 | F1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1145 | Cyclohexane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1146 | Cyclopentane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1153 | Éther diéthylique de l’éthylèneglycol |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures |
| 1154 | Diéthylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1158 | Diisopropylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1160 | Diméthylamine | solution aqueuse | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1165 | Dioxanne |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1169 | Extraits aromatiques liquides |  | 3 | F1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1170 | Éthanol ou Éthanol en solution aqueuse |  | 3 | F1 | II/III | Acide acétique |
| 1171 | Éther monoéthylique de l’éthylèneglycol |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures |
| 1172 | Acétate de l’éther monoéthylique de l’éthylèneglycol |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures |
| 1173 | Acétate d’éthyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1177 | Acétate de 2-éthylbutyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1178 | Aldéhyde éthyl-2 butyrique |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1180 | Butyrate d’éthyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1188 | Éther monométhylique de l’éthylèneglycol |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures |
| 1189 | Acétate de l’éther monométhylique de l’éthylèneglycol |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures |
| 1190 | Formiate d’éthyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1191 | Aldéhydes octyliques | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 1192 | Lactate d’éthyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1195 | Propionate d’éthyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1197 | Extraits liquides pour aromatiser |  | 3 | F1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1198 | Formaldéhyde | solution aqueuse, point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 3 | FC | III | Acide acétique |
| 1202 | Diesel | conforme à EN 590:1993 ou dont le point d’éclair ne dépasse pas 100 °C | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 1202 | Gazole | point d’éclair inférieur à 100 °C | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 1202 | Huile de chauffe extra légère |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 1202 | Huile de chauffe, légère | point d’éclair inférieur à 100 °C ou conforme à EN 590:1993 | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 1203 | Essence |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1206 | Heptanes | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1207 | n-Hexaldéhyde |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 1208 | Hexanes | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1210 | Encres d’imprimerie, inflammables, ou matières apparentées aux encres d’imprimerie (y compris solvants et diluants pour encres d’imprimerie) inflammables |  | 3 | F1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1212 | Isobutanol |  | 3 | F1 | III | Acide acétique |
| 1213 | Acétate d’isobutyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1214 | Isobutylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1216 | Isooctènes | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1219 | Isopropanol |  | 3 | F1 | II | Acide acétique |
| 1220 | Acétate d’isopropyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1221 | Isopropylamine |  | 3 | FC | I | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1223 | Kérosène |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 1224 | 3,3-Diméthyl-2-butanone |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1224 | Cétones liquides, n.s.a. |  | 3 | F1 | II | Règle concernant les rubriques collectives |
| 1230 | Méthanol |  | 3 | FT1 | II | Acide acétique |
| 1231 | Acétate de méthyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1233 | Acétate de méthylamyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1235 | Méthylamine | solution aqueuse | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1237 | Butyrate de méthyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1247 | Méthacrylate de méthyle | monomère stabilisé | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1248 | Propionate de méthyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1262 | Octanes | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1263 | Peintures (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques) ou matières apparentées aux peintures (y compris solvants et diluants pour peintures) |  | 3 | F1 | I/II/III | Règle concernant les rubriques collectives |
| 1265 | n-Pentane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1266 | Produits pour parfumerie contenant des solvants inflammables |  | 3 | F1 | I/II/III | Règle concernant les rubriques collectives |
| 1268 | Naphte de goudron de houille | pression de vapeur à 50 °C inférieure à 110 kPa | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1268 | Distillats de pétrole, n.s.a. ou produits pétroliers, n.s.a. |  | 3 | F1 | I/II/III | Règle concernant les rubriques collectives |
| 1274 | n-Propanol |  | 3 | F1 | II/III | Acide acétique |
| 1275 | Aldéhyde propionique |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1276 | Acétate de n-propyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1277 | n-Propylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1281 | Formiates de propyle | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1282 | Pyridine | pure | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1282 | Pyridine | technique, avec additions de méthylpyridines | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1286 | Huile de colophane |  | 3 | F1 | I/II/III | Règle concernant les rubriques collectives |
| 1287 | Dissolution de caoutchouc |  | 3 | F1 | I/II/III | Règle concernant les rubriques collectives |
| 1296 | Triéthylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1297 | Triméthylamine | solution aqueuse, contenant au plus 50 % (masse) de triméthylamine | 3 | FC | I/II/III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1301 | Acétate de vinyle | stabilisé | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1306 | Produits de préservation des bois, liquides |  | 3 | F1 | II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1547 | Aniline |  | 6.1 | T1 | II | Acide acétique |
| 1590 | Dichloranilines, liquides | isomères purs et mélange isomérique | 6.1 | T1 | II | Acide acétique |
| 1602 | Colorant liquide toxique, n.s.a. ou matière intermédiaire liquide pour colorant, toxique, n.s.a. |  | 6.1 | T1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1604 | Éthylènediamine |  | 8 | CF1 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1715 | Anhydride acétique |  | 8 | CF1 | II | Acide acétique |
| 1717 | Chlorure d’acétyle |  | 3 | FC | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1718 | Phosphate acide de butyle |  | 8 | C3 | III | Solution mouillante |
| 1719 | Sulfures d’hydrogène | solution aqueuse | 8 | C5 | III | Acide acétique |
| 1719 | Liquide alcalin caustique, n.s.a. | inorganique | 8 | C5 | II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1730 | Pentachlorure d’antimoine | liquide, pur | 8 | C1 | II | Eau |
| 1736 | Chlorure de benzoyle |  | 8 | C3 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1750 | Acide chloracétique | solution aqueuse | 6.1 | TC1 | II | Acide acétique |
| 1750 | Acide chloracétique | solution, mélanges d’acide mono- et dichloracétique | 6.1 | TC1 | II | Acide acétique |
| 1752 | Chlorure de chloracétyle |  | 6.1 | TC1 | I | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1755 | Acide chromique | solution aqueuse contenant moins de 30 % d’acide chromique | 8 | C1 | II/III | Acide nitrique (55 %) |
| 1760 | Cyanamide | solution aqueuse contenant moins de 50 % de cyanamide | 8 | C9 | II | Eau |
| 1760 | Acide dithiophosphorique, 0,0-diéthyl |  | 8 | C9 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1760 | Acide dithiophosphorique, 0,0-diisopropyl |  | 8 | C9 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1760 | Acide dithiophosphorique, 0,0-di-n-propyl |  | 8 | C9 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1760 | Liquide corrosif | n.s.a., point d’éclair supérieur à 61 °C | 8 | C9 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1761 | Cupriéthylènediamine | solution aqueuse | 8 | CT1 | II/III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1764 | Acide dichloracétique |  | 8 | C3 | II | Acide acétique |
| 1775 | Acide fluoroborique | solution aqueuse contenant moins de 50 % d’acide fluoroborique | 8 | C1 | II | Eau |
| 1778 | Acide fluorosilicique |  | 8 | C1 | II | Eau |
| 1779 | Acide formique |  | 8 | C3 | II | Acide acétique |
| 1783 | Hexaméthylènediamine | solution aqueuse | 8 | C7 | II/III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1787 | Acide iodhydrique | solution aqueuse | 8 | C1 | II/III | Eau |
| 1788 | Acide bromhydrique | solution aqueuse | 8 | C1 | II/III | Eau |
| 1789 | Acide chlorhydrique | solution aqueuse à moins de 38 % | 8 | C1 | II/III | Eau |
| 1790 | Acide fluorhydrique | contenant moins de 60 % d’acide fluorhydrique | 8 | CT1 | II | Eau période d’utilisation autorisée: pas plus de 2 ans |
| 1791 | Hypochlorite | solutions aqueuses, contenant des agents mouillants comme habituellement dans le commerce | 8 | C9 | II/III | Acide nitrique (55 %) et solution mouillante* |
| 1791 | Hypochlorite | solution aqueuse | 8 | C9 | II/III | Acide nitrique (55 %)* |
| * Pour le n° ONU 1791: L’essai ne doit être effectué qu’avec un évent. Si l’essai est effectué avec de l’acide nitrique comme liquide standard, on devra utiliser un évent et un joint d’étanchéité résistant à l’acide. Dans le cas de solutions d’hypochlorite, l’utilisation d’évents et de joints d’étanchéité du même modèle type, résistants à l’hypochlorite (par exemple en élastomère de silicone) mais ne résistant pas à l’acide nitrique, est également autorisée. |
| 1793 | Phosphate acide d’isopropyle |  | 8 | C3 | III | Solution mouillante |
| 1802 | Acide perchlorique | solution aqueuse contenant moins de 50 % d’acide (masse) | 8 | CO1 | II | Eau |
| 1803 | Acide phénolsulphonique | mélange isomérique, liquide | 8 | C3 | II | Eau |
| 1805 | Acide phosphorique | liquide | 8 | C1 | III | Eau |
| 1814 | Hydroxyde de potassium | solution aqueuse | 8 | C5 | II/III | Eau |
| 1824 | Hydroxyde de sodium | solution aqueuse | 8 | C5 | II/III | Eau |
| 1830 | Acide sulfurique | contenant plus de 51 % d’acide pur | 8 | C1 | II | Eau |
| 1832 | Acide sulfurique résiduaire | chimiquement stable | 8 | C1 | II | Eau |
| 1833 | Acide sulfureux |  | 8 | C1 | II | Eau |
| 1835 | Hydroxyde de tétraméthylammonium | solution aqueuse, point d’éclair supérieur à 61 °C | 8 | C7 | II | Eau |
| 1840 | Chlorure de zinc | solution aqueuse | 8 | C1 | III | Eau |
| 1848 | Acide propionique |  | 8 | C3 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1862 | Crotonate d’éthyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1863 | Carburéacteur |  | 3 | F1 | I/II/III | Mélange d’hydrocarbures |
| 1866 | Résine en solution, inflammable |  | 3 | F1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1902 | Phosphate acide de diisoctyle |  | 8 | C3 | III | Solution mouillante |
| 1906 | Acide résiduaire de raffinage |  | 8 | C1 | II | Acide nitrique (55 %) |
| 1908 | Chlorite | solutions aqueuses | 8 | C9 | II/III | Acide acétique |
| 1914 | Propionates de butyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1915 | Cyclohexanone |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 1917 | Acrylate d’éthyle | stabilisé | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1919 | Acrylate de méthyle | stabilisé | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1920 | Nonanes | isomères purs et mélange isomérique, point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 1935 | Cyanure en solution | n.s.a., inorganique | 6.1 | T4 | I/II/III | Eau |
| 1940 | Acide thioglycolique |  | 8 | C3 | II | Acide acétique |
| 1986 | Alcools inflammables, toxiques, n.s.a. |  | 3 | FT1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1987 | Cyclohexanol | technique, pur | 3 | F1 | III | Acide acétique |
| 1987 | Alcools, n.s.a. |  | 3 | F1 | II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1988 | Aldéhydes inflammables, toxiques, n.s.a. |  | 3 | FT1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1989 | Aldéhydes, n.s.a. |  | 3 | F1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1992 | 2,6-cis-Diméthylmorpholine |  | 3 | FT1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 1992 | Liquide inflammable, toxique, n.s.a. |  | 3 | FT1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1993 | Ester vinylique de l’acide propionique |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1993 | Acétate de 1-méthoxy-2-propyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1993 | Liquide inflammable, n.s.a. |  | 3 | F1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 2014 | Peroxyde d’hydrogène | solution aqueuse, contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d’hydrogène, stabilisée le cas échéant | 5.1 | OC1 | II | Acide nitrique (55 %) |
| 2022 | Acide crésylique | mélange liquide contenant des crésols, des xylénols et des méthylphénols | 6.1 | TC1 | II | Acide acétique |
| 2030 | Hydrazine | solution aqueuse contenant au moins 37 % mais moins de 64 % d’hydrazine (masse) | 8 | CT1 | II | Eau |
| 2030 | Hydrate d’hydrazine | solution aqueuse contenant 64 % d’hydrazine | 8 | CT1 | II | Eau |
| 2031 | Acide nitrique | à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge, contenant au plus 55 % d’acide pur | 8 | CO1 | II | Acide nitrique (55 %) |
| 2045 | Isobutyraldéhyde |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2050 | Diisobutylène | composés isomériques | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2053 | Alcool méthylamylique |  | 3 | F1 | III | Acide acétique |
| 2054 | Morpholine |  | 3 | CF1 | I | Mélange d’hydrocarbures |
| 2057 | Tripropylène | point d’éclair inférieur à 23 °C | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2057 | Tripropylène | point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2058 | Valéraldéhydes | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2059 | Nitrocellulose en solution, inflammable |  | 3 | D | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives: contrairement à la procédure habituelle, cette règle peut s’appliquer aux solvants du code de classification F1 |
| 2075 | Chloral | anhydre, stabilisé | 6.1 | T1 | II | Solution mouillante |
| 2076 | Crésols liquides | isomères purs et mélange isomérique | 6.1 | TC1 | II | Acide acétique |
| 2078 | Diisocyanate de toluène | liquide | 6.1 | T1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2079 | Diéthylènetriamine |  | 8 | C7 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2209 | Formaldéhyde | solution aqueuse contenant 37 % de formaldéhyde, teneur en méthanol: 8 à 10 % | 8 | C9 | III | Acide acétique |
| 2209 | Formaldéhyde | solution aqueuse contenant au moins 25 % de formaldéhyde | 8 | C9 | III | Eau |
| 2218 | Acide acrylique | stabilisé | 8 | CF1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2227 | Méthacrylate de n-butyle | stabilisé | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2235 | Chlorure de para-chlorobenzyle | liquide | 6.1 | T2 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2241 | Cycloheptane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2242 | Cycloheptène |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2243 | Acétate de cyclohexyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2244 | Cyclopentanol |  | 3 | F1 | III | Acide acétique |
| 2245 | Cyclopentanone |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2247 | n-Décane |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2248 | Di-n-butylamine |  | 8 | CF1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2258 | Propylène-1,2 diamine |  | 8 | CF1 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2259 | Triéthylènetétramine |  | 8 | C7 | II | Eau |
| 2260 | Tripropylamine |  | 3 | FC | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2263 | Diméthylcyclohexanes | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2264 | N,N-Diméthylcyclohexylamine |  | 8 | CF1 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2265 | N,N-Diméthylformamide |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2266 | N,N-Diméthylpropylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2269 | Iminobispropylamine-3,3' |  | 8 | C7 | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2270 | Éthylamine | solution aqueuse, contenant au moins 50 %, mais pas plus de 70 % d’éthylamine, point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C, corrosive ou légèrement corrosive | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2275 | Éthyl-2 butanol |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2276 | Éthyl-2 hexylamine |  | 3 | FC | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2277 | Méthacrylate d’éthyle | stabilisé | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2278 | n-Heptène |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2282 | Hexanols | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2283 | Méthacrylate d’isobutyle | Stabilisé | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2286 | Pentaméthylheptane |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2287 | Isoheptène |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2288 | Isohexène |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2289 | Isophoronediamine |  | 8 | C7 | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2293 | Méthoxy-4 méthyl-4 pentanone-2 |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2296 | Méthylcyclohexane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2297 | Méthylcyclohexanones | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2298 | Méthylcyclopentane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2302 | Méthyl-5 Hexanone-2 |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2308 | Hydrogénosulfate de nitrosyle | Liquide | 8 | C1 | II | Eau |
| 2309 | Octadiènes |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2313 | Picolines | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2317 | Cuprocyanure de sodium | Solution aqueuse | 6.1 | T4 | I | Eau |
| 2320 | Tétraéthylènepentamine |  | 8 | C7 | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2324 | Triisobutylène | Mélange de monooléfines C12 point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2326 | Triméthylcyclohexylamine |  | 8 | C7 | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2327 | Triméthylhexa-méthylènediamines | isomères purs et mélange isomérique | 8 | C7 | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2330 | Undécane |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2336 | Formiate d’allyle |  | 3 | FT1 | I | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2348 | Acrylates de butyle | stabilisés | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2357 | Cyclohexylamine | point d’éclair supérieur à 23 °C | 8 | CF1 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2361 | Diisobutylamine |  | 3 | FC | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2366 | Carbonate d’éthyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2367 | alpha-Méthylvaléraldéhyde |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2370 | Héxène-1 |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2372 | Bis(diméthylamino)-1,2 éthane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2379 | Diméthyl-1,3 butylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2383 | Dipropylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2385 | Isobutyrate d’éthyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2393 | Formiate d’isobutyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2394 | Propionate d’isobutyle | point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2396 | Méthylacroléine | stabilisée | 3 | FT1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2400 | Isovalérate de méthyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2401 | Pipéridine |  | 8 | CF1 | I | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2403 | Acétate d’isopropényle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2405 | Butyrate d’isopropyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2406 | Isobutyrate d’isopropyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2409 | Propionate d’isopropyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2410 | Tétrahydro-1,2,3,6 pyridine |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2427 | Chlorate de potassium | solution aqueuse | 5.1 | O1 | II/III | Eau |
| 2428 | Chlorate de sodium | solution aqueuse | 5.1 | O1 | II/III | Eau |
| 2429 | Chlorate de calcium | solution aqueuse | 5.1 | O1 | II/III | Eau |
| 2436 | Acide thioacétique |  | 3 | F1 | II | Acide acétique |
| 2457 | Diméthyl-2,3 butane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2491 | Éthanolamine |  | 8 | C7 | III | Solution mouillante |
| 2491 | Éthanolamine | solution aqueuse | 8 | C7 | III | Solution mouillante |
| 2496 | Anhydride propionique |  | 8 | C3 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2524 | Orthoformiate d’éthyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2526 | Furfurylamine |  | 3 | FC | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2527 | Acrylate d’isobutyle | stabilisé | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2528 | Isobutyrate d’isobutyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2529 | Acide isobutyrique |  | 3 | FC | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2531 | Acide méthacrylique | stabilisé | 8 | C3 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2542 | Tributylamine |  | 6.1 | T1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2560 | Méthyl-2 pentanol-2 |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2564 | Acide trichloracétique | solution aqueuse | 8 | C3 | II/III | Acide acétique |
| 2565 | Dicyclohexylamine |  | 8 | C7 | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2571 | Acide éthylsulfurique |  | 8 | C3 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2571 | Acides alkylsulfuriques |  | 8 | C3 | II | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 2580 | Bromure d’aluminium | solutions aqueuses | 8 | C1 | III | Eau |
| 2581 | Chlorure d’aluminium | solutions aqueuses | 8 | C1 | III | Eau |
| 2582 | Chlorure de fer | solution aqueuse | 8 | C1 | III | Eau |
| 2584 | Acide méthane sulfonique | avec plus de 5 % d’acide sulfurique libre, liquide | 8 | C1 | II | Eau |
| 2584 | Acides alkylsulfoniques | liquides, avec plus de 5 % d’acide sulfurique libre | 8 | C1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2584 | Acide benzène sulfonique | avec plus de 5 % d’acide sulfurique libre, liquide | 8 | C1 | II | Eau |
| 2584 | Acide dodécylbenzène sulfonique | avec plus de 5 % d’acide sulfurique libre, liquide | 8 | C1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2584 | Acide para-toluène sulfonique | liquide, avec plus de 5 % d’acide sulfurique libre | 8 | C1 | II | Eau |
| 2584 | Acides toluène sulfoniques | liquides, avec plus de 5 % d’acide sulfurique libre | 8 | C1 | II | Eau |
| 2584 | Acides arylsulfoniques | liquides, avec plus de 5 % d’acide sulfurique libre | 8 | C1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2586 | Acide méthane sulfonique | contenant moins de 5 % d’acide sulfurique libre, liquide | 8 | C1 | III | Eau |
| 2586 | Acides alkylsulfoniques | liquides, contenant moins de 5 % d’acide sulfurique libre | 8 | C1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2586 | Acide benzène sulfonique | contenant moins de 5 % d’acide sulfurique libre, liquide* | 8 | C1 | III | Eau |
| 2586 | Acide dodécylbenzène sulfonique | contenant moins de 5 % d’acide sulfurique | 8 | C1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2586 | Acide para-toluène sulfonique | contenant moins de 5 % d’acide sulfurique libre, liquide* | 8 | C1 | III | Eau |
| 2586 | Acides toluène sulfoniques | liquide, contenant moins de 5 % d’acide sulfurique libre | 8 | C1 | III | Eau |
| 2586 | Acides arylsulfoniques | liquides, contenant moins de 5 % d’acide sulfurique libre | 8 | C1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2610 | Triallylamine |  | 3 | FC | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2614 | Alcool méthallylique |  | 3 | F1 | III | Acide acétique |
| 2617 | Méthylcyclohexanols | isomères purs et mélange isomérique, point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 3 | F1 | III | Acide acétique |
| 2619 | Benzyldiméthylamine |  | 8 | CF1 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2620 | Butyrates d’amyle | isomères purs et mélange isomérique, point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2622 | Glucidaldéhyde | point d’éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2626 | Acide chlorique | solution aqueuse contenant moins de 10 % d’acide chlorique | 5.1 | O1 | II | Acide nitrique (55 %) |
| 2656 | Quinoléine | point d’éclair supérieur à 61 °C | 6.1 | T1 | III | Eau |
| 2672 | Ammoniac en solution | densité relative comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C dans l’eau contenant plus de 10 % mais moins de 35 % d’ammoniac | 8 | C5 | III | Eau |
| 2683 | Sulfure d’ammonium | solution aqueuse, point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 8 | CFT | II | Acide acétique |
| 2684 | Diéthylaminopropylamine |  | 3 | FC | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2685 | N,N-Diéthylènediamine |  | 8 | CF1 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2693 | Bisulfites | solution aqueuse, n.s.a., inorganiques | 8 | C1 | III | Eau |
| 2707 | Diméthyldioxannes | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | II/III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2733 | Diméthylamine | solution aqueuse, point d’éclair inférieur à 23 °C, point d’ébullition inférieur à 35 °C, pression de vapeur à 50 °C inférieure à 3 bar | 3 | FC | I | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2733 | Méthylamine | solution aqueuse, point d’éclair inférieur à 23 °C, point d’ébullition inférieur à 35 °C, pression de vapeur à 50 °C inférieure à 3 bar | 3 | FC | I | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2733 | Triméthylamine | solution aqueuse, contenant plus de 50 % de triméthylamine (masse), pression de vapeur à 50 °C inférieure à 3 bar | 3 | FC | I | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2733 | Cyclohexylamine | point d’éclair inférieur à 23 °C | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2733 | N,N-Diméthyléthylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2733 | N,N-Diméthyl-isopropylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2733 | N-Éthylbutylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2733 | n-Hexylamine | point d’éclair inférieur à 23 °C | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2733 | 3-Méthyl-2-butylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2733 | 3-Diméthylamino-propylamine | point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 3 | FC | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2733 | Amines inflammables, corrosives ou Polyamines liquides corrosives, inflammables | n.s.a | 3 | FC | I/II/III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2734 | 3-Méthoxy-1-propanamine |  | 8 | CF1 | I | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2734 | Di-sec-butylamine |  | 8 | CF1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2734 | Éthylamine | solution aqueuse, ne contenant pas plus de 50 % d’éthylamine (masse), point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 8 | CF1 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2734 | N-Éthylcyclohexylamine |  | 8 | CF1 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2734 | n-Hexylamine | point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 8 | CF1 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2734 | 1,3-Propylènediamine |  | 8 | CF1 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2734 | Amines liquides corrosives, inflammables ou Polyamines liquides corrosives, inflammables | n.s.a. | 8 | CF1 | I/II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2735 | n(Cyclohexylamino) propylamine |  | 8 | C7 | I | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2735 | 4,4’-Méthylène bis-(2-méthyl-cyclohexylamine) |  | 8 | C7 | I | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2735 | N,N’-Bis-(3-aminopropyl)-éthylènediamine |  | 8 | C7 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2735 | N,N’-Di-sec-butyl-para-phénylènediamine |  | 8 | C7 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2735 | Diméthylstéarylamine |  | 8 | C7 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2735 | N,N-Diméthylalkylamines | mélange isomérique d’alkyles C12 et C14 | 8 | C7 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2735 | Benzylamine | point d’éclair supérieur à 61 °C | 8 | C7 | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2735 | N,N-Diisopropyl-éthanolamine |  | 8 | C7 | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2735 | Amines liquides corrosives ou Polyamines liquides corrosives | n.s.a. | 8 | C7 | I/II/III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2739 | Anhydride butyrique |  | 8 | C3 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2789 | Acide acétique | glacial ou en solution aqueuse, contenant plus de 80 % (masse) d’acide | 8 | CF1 | II | Acide acétique |
| 2790 | Acide acétique | solution aqueuse contenant plus de 10 % mais moins de 80 % (masse) d’acide | 8 | C3 | II/III | Acide acétique |
| 2796 | Acide sulfurique | ne contenant pas plus de 51 % d’acide pur | 8 | C1 | II | Eau |
| 2797 | Électrolyte pour accumulateurs | alcalin, hydroxyde de potassium/sodium, solution aqueuse | 8 | C5 | II | Eau |
| 2810 | Chlorure de 2-chloro-6-fluorobenzyle | stabilisé | 6.1 | T1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2810 | 2-Phényléthanol |  | 6.1 | T1 | III | Acide acétique |
| 2810 | Éther de monohexyl d’éthylène glycol |  | 6.1 | T1 | III | Acide acétique |
| 2810 | Liquide organique toxique, n.s.a. |  | 6.1 | T1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 2815 | N-Aminoéthylpipérazine |  | 8 | C7 | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2818 | Polysulfure d’ammonium | solution aqueuse | 8 | CT1 | II/III | Acide acétique |
| 2819 | Phosphate acide d’amyle |  | 8 | C3 | III | Solution mouillante |
| 2820 | Acide n-butyrique |  | 8 | C3 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2821 | Phénol | solution aqueuse, toxique, non alcaline | 6.1 | T1 | II/III | Acide acétique |
| 2829 | Acide n-caproïque |  | 8 | C3 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2837 | Bisulfates | solution aqueuse | 8 | C1 | II/III | Eau |
| 2838 | Butyrate de vinyle | stabilisé | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2841 | Di-n-amylamine |  | 3 | FT1 | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2850 | Tétrapropylène | mélange de monooléfines C12 point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2873 | N,N-Di-n-butylaminoéthanol |  | 6.1 | T1 | III | Acide acétique |
| 2874 | Alcool furfurylique |  | 6.1 | T1 | III | Acide acétique |
| 2920 | Acide O,O-diéthyl-dithiophosphorique | point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 8 | CF1 | II | Solution mouillante |
| 2920 | Acide O,O-diméthyl-dithiophosphorique | point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 8 | CF1 | II | Solution mouillante |
| 2920 | Bromure d’hydrogène | solution à 33 % dans l’acide acétique glacial | 8 | CF1 | II | Solution mouillante |
| 2920 | Hydroxyde de tétraméthylammonium | solution aqueuse, point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 8 | CF1 | II | Eau |
| 2920 | Liquide corrosif inflammable, n.s.a. |  | 8 | CF1 | I/II | Règle applicable aux rubriques multiples |
| 2922 | Sulfure d’ammonium | solution aqueuse, point d’éclair supérieur à 61 °C | 8 | CT1 | II | Eau |
| 2922 | Crésols, solution alcaline aqueuse | mélange de crésolate de sodium et de potassium, solution aqueuse | 8 | CT1 | II | Acide acétique |
| 2922 | Phénol, solution alcaline aqueuse | mélange de phénolate de sodium et de potassium, solution aqueuse | 8 | CT1 | II | Acide acétique |
| 2922 | Fluorure d’hydrogène/sodium | solution aqueuse | 8 | CT1 | III | Eau |
| 2922 | Liquide corrosif toxique, n.s.a. |  | 8 | CT1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 2924 | Liquide inflammable corrosif | n.s.a., point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C, légèrement corrosif | 3 | FC | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 2927 | Liquide organique toxique, corrosif, n.s.a. |  | 6.1 | TC1 | I/II | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 2933 | Chloro-2 propionate de méthyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2934 | Chloro-2 propionate d’isopropyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2935 | Chloro-2 propionate d’éthyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2936 | Acide thiolactique |  | 6.1 | T1 | II | Acide acétique |
| 2941 | Fluoroanilines | isomères purs et mélange isomérique | 6.1 | T1 | III | Acide acétique |
| 2943 | Tétrahydrofurfurylamine |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2945 | N-Méthylbutylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2946 | Amino-2 diéthylamino-5 pentane |  | 6.1 | T1 | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2947 | Chloracétate d’isopropyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2984 | Peroxyde d’hydrogène | solution aqueuse contenant au moins 8 % mais pas plus de 20 % de peroxyde d’hydrogène, stabilisée selon les besoins | 5.1 | O1 | III | Acide nitrique (55 %) |
| 3056 | n-Heptaldéhyde |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3065 | Boissons alcoolisées | contenant plus de 24 % d’alcool en volume | 3 | F1 | II/III | Acide acétique |
| 3066 | Peintures (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques) ou Matières apparentées aux peintures (y compris solvants et diluants pour peintures) |  | 8 | C9 | II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 3079 | Méthacrylonitrile | stabilisé | 3 | FT1 | I | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3082 | Poly (3-6) éthoxylate de sec-alcool C6-C17 |  | 9 | M6 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Poly (1-3) éthoxylate d’alcool C12-C15 |  | 9 | M6 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Poly (1-6) éthoxylate d’alcool C13-C15 |  | 9 | M6 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Carburéacteur JP-5 | point d’éclair supérieur à 61 °C | 9 | M6 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Carburéacteur JP-7 | point d’éclair supérieur à 61 °C | 9 | M6 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Goudron de houille | point d’éclair supérieur à 61 °C | 9 | M6 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Naphta de goudron de houille | point d’éclair supérieur à 61 °C | 9 | M6 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Créosote obtenue à partir de goudron de houille | point d’éclair supérieur à 61 °C | 9 | M6 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Créosote obtenue à partir de goudron de bois | point d’éclair supérieur à 61 °C | 9 | M6 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Phosphate de diphényle et de monocrésyle |  | 9 | M6 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Acrylate de décyle |  | 9 | M6 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Phtalate de diisobutyle |  | 9 | M6 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Phtalate de di-n-butyle |  | 9 | M6 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Hydrocarbures | liquides, point d’éclair supérieur à 61 °C, dangereux du point de vue de l’environnement | 9 | M6 | III | Règle applicable aux rubriques multiples |
| 3082 | Phosphate d’isodécyle et de diphényle |  | 9 | M6 | III | Solution mouillante |
| 3082 | Méthylnaphtalènes | mélange isomérique, liquide | 9 | M6 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Phosphates de triaryle | n.s.a. | 9 | M6 | III | Solution mouillante |
| 3082 | Phosphates de triaryle | isopropylés | 9 | M6 | III | Solution mouillante |
| 3082 | Phosphate de tricrésyle | contenant plus de 1 % mais pas plus de 3 % d’isomère ortho | 9 | M6 | III | Solution mouillante |
| 3082 | Phosphate de tricrésyle | contenant moins de 1 % d’isomère ortho | 9 | M6 | III | Solution mouillante |
| 3082 | Phosphate de trixylényle |  | 9 | M6 | III | Solution mouillante |
| 3082 | Dithiophosphate alkylique de zinc | C3-C14 | 9 | M6 | III | Solution mouillante |
| 3082 | Dithiophosphate arylique de zinc | C7-C16 | 9 | M6 | III | Solution mouillante |
| 3082 | Matière dangereuse du point de vue de l’environnement | liquide, n.s.a. | 9 | M6 | III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 3099 | Chlorate de baryum | Solution aqueuse | 5.1 | OT1 | II | Eau |
| 3099 | Perchlorate de baryum | Solution aqueuse | 5.1 | OT1 | II | Eau |
| 3099 | Perchlorate de plomb | Solution aqueuse | 5.1 | OT1 | II | Eau |
| 3099 | Liquide comburant, toxique, n.s.a. |  | 5.1 | OT1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 3101310331053107310931113113311531173119 | Peroxyde organique des types B, C, D, E, F | liquide ou solide, avec régulation de température | 5.2 | P1 |  | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures et Acide nitrique (55 %)** |
| ** Pour les nos ONU 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 (l’hydroperoxyde de tertio butyle contenant plus de 40 % de peroxyde et les acides peroxydiques sont exclus): Tous les peroxydes organiques sous forme techniquement pure ou en solution dans des solvants qui, du point de vue de leur compatibilité, sont couverts par la rubrique «liquide standard»(mélange d’hydrocarbures) dans la présente liste. La compatibilité des évents et des joints avec les peroxydes organiques peut être vérifiée, indépendamment de l’épreuve sur modèle type, par des essais en laboratoire utilisant l’acide nitrique. |
| 3145 | Dodécylphénol |  | 8 | C3 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3145 | Nonylphénol | technique, mélange isomérique de 2-/4-Nonylphénol 10/90 % | 8 | C3 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3145 | méta-Butylphénol |  | 8 | C3 | III | Acide acétique |
| 3145 | méta-sec-Butylphénol |  | 8 | C3 | III | Acide acétique |
| 3145 | méta-tert-Butylphénol | liquide | 8 | C3 | III | Acide acétique |
| 3145 | ortho-Butylphénol |  | 8 | C3 | III | Acide acétique |
| 3145 | ortho-sec-Butylphénol |  | 8 | C3 | III | Acide acétique |
| 3145 | ortho-tert-Butylphénol |  | 8 | C3 | III | Acide acétique |
| 3145 | para-Butylphénol |  | 8 | C3 | III | Acide acétique |
| 3145 | méta-Isobutylphénol |  | 8 | C3 | III | Acide acétique |
| 3145 | ortho-Isobutylphénol |  | 8 | C3 | III | Acide acétique |
| 3145 | Butylphénol | mélange isomérique, liquide | 8 | C3 | III | Acide acétique |
| 3145 | Butylphénols | liquides, n.s.a. | 8 | C3 | I/II/III | Acide acétique |
| 3145 | Alkylphénols liquides | y compris les homologues C2 à C12 | 8 | C3 | I/II/III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3149 | Peroxyde d’hydrogène et acide peroxyacétique en mélange | avec acide acétique (no ONU 2790), acide sulfurique et/ou acide phosphorique (no ONU 1803) et eau, et pas plus de 5 % d’acide peroxyacétique, stabilisé | 5.1 | OC1 | II | Solution mouillante et acide nitrique (55 %) |
| 3210 | Chlorates | inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. | 5.1 | O1 | II/III | Eau |
| 3211 | Perchlorates | inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. | 5.1 | O1 | II/III | Eau |
| 3213 | Bromates | inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. | 5.1 | O1 | II/III | Eau |
| 3214 | Permanganates | inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. | 5.1 | O1 | II | Eau |
| 3216 | Persulfates | inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. | 5.1 | O1 | III | Solution mouillante |
| 3218 | Nitrates | inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. | 5.1 | O1 | II/III | Eau |
| 3219 | Nitrites | inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. | 5.1 | O1 | II/III | Eau |
| 3264 | Chlorure de cuivre, solution aqueuse | légèrement corrosif | 8 | C1 | III | Eau |
| 3264 | Sulfate d’hydroxylamine | solution aqueuse à 25 % | 8 | C1 | III | Eau |
| 3264 | Acide phosphorique | solution aqueuse | 8 | C1 | III | Eau |
| 3264 | Liquide inorganique corrosif, acide | n.s.a., point d’éclair supérieur à 61 °C | 8 | C1 | I/II/III | La Règle applicable aux rubriques collectives ne s’applique pas aux mélanges dont les constituants figurent sous les nos ONU 1830, 1832, 1906 et 2308 |
| 3265 | Acide méthoxyacétique |  | 8 | C3 | I | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3265 | Anhydride allyl succinique |  | 8 | C3 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3265 | Acide dithioglycolique |  | 8 | C3 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3265 | Phosphate butylique | mélange de phosphate mono- et di-butylique | 8 | C3 | III | Solution mouillante |
| 3265 | Acide caprylique |  | 8 | C3 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3265 | Acide isovalérique |  | 8 | C3 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3265 | Acide pélargonique |  | 8 | C3 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3265 | Acide pyruvique |  | 8 | C3 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3265 | Acide valérique |  | 8 | C3 | III | Acide acétique |
| 3265 | Liquide organique corrosif, acide | n.s.a., point d’éclair supérieur à 61 °C | 8 | C3 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 3266 | Hydrosulfure de sodium | solution aqueuse | 8 | C5 | II | Acide acétique |
| 3266 | Sulfure de sodium | solution aqueuse, corrosive | 8 | C5 | III | Acide acétique |
| 3266 | Liquide inorganique corrosif, basique | n.s.a., point d’éclair supérieur à 61 °C | 8 | C5 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 3267 | 2,2’-(Butylimino)-biséthanol |  | 8 | C7 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution aqueuse |
| 3267 | Liquide organique corrosif, basique | n.s.a., point d’éclair supérieur à 61 °C | 8 | C7 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 3271 | Éther monobutylique de l’éthylène glycol | point d’éclair 61 °C | 3 | F1 | III | Acide acétique |
| 3271 | Éthers, n.s.a. |  | 3 | F1 | II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 3272 | Ester tert-butylique de l’acide acrylique |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3272 | Propionate isobutylique | point d’éclair inférieur à 23 °C | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3272 | Valérate de méthyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3272 | ortho-Formiate de triméthyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3272 | Valérate d’éthyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3272 | Isovalérate d’isobutyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3272 | Propionate de n-amyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3272 | Butyrate de n-butyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3272 | Lactate de méthyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3272 | Esters, n.s.a. |  | 3 | F1 | II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 3287 | Fluorure de potassium | solution aqueuse | 6.1 | T4 | III | Eau |
| 3287 | Fluorure de sodium | solution aqueuse | 6.1 | T4 | III | Eau |
| 3287 | Nitrite de sodium | Solution aqueuse à 40 % | 6.1 | T4 | III | Eau |
| 3287 | Liquide inorganique toxique, n.s.a. |  | 6.1 | T4 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 3291 | Déchet d’hôpital | non spécifié, n.s.a., liquide | 6.2 | I3 | II | Eau |
| 3295 | 3,3-Diéthylpentane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 2,2-Diméthyl-3-éthylpentane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 2,3-Diméthyl-3-éthylpentane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 2,4-Diméthyl-3-éthylpentane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 2,4-Diméthylheptane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 2,6-Diméthylheptane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 3,3-Diméthylheptane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 4,4-Diméthylheptane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 4-Éthyl-2-méthylhexane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | cis-3-Heptène |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | trans-2-Heptène |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | trans-3-Heptène |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | Nonanes | mélange isomérique, point d’éclair inférieur à 23 °C | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 2,2,3,3-Tétraméthylpentane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 2,2,3,4-Tétraméthylpentane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 2,2,4,4-Tétraméthylpentane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 2,3,3,4-Tétraméthylpentane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 2,2,3-Triméthylhexane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 2,2,4-Triméthylhexane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 2,2,5-Triméthylhexane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 2,3,5-Triméthylhexane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 2,4,4-Triméthylhexane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | Iso-Décanes | mélange isomérique, point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 2,3-Diméthyloctane |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 2,5-Diméthyloctane |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 2,7-Diméthyloctane |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 4,5-Diméthyloctane |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 3-Éthyloctane |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 4-Éthyloctane |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 4-Isopropylheptane |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 2-Méthylnonane |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 1,2,3-Triméthylbenzène |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 2,5,5-Triméthylheptane |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | Hydrocarbures liquides, n.s.a. |  | 3 | F1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |

-----

# Text boxes

NATIONS UNIES