| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/2004/29 24 February 2004 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

(Семьдесят шестая сессия, пункт 5 повестки дня,

Женева, 3-5 мая 2004 года)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ А И В К ДОПОГ

Определение термина "баузеры" в рамках ДОПОГ

Передано правительством Соединенного Королевства

| Резюме: | Цель этого документа - получить руководящие указания в отношении определения небольших передвижных емкостей, известных в Соединенном Королевстве под названием "баузеры" ("bowsers"). |
| --- | --- |
| Предлагаемое решение: | Как определить термин "баузеры" в рамках ДОПОГ, и в частности не следует ли установить ряд руководящих принципов сертификации "баузеров" в качестве цистерн или КСГМГ. |

Введение

1.	С 40-х годов прошлого столетия в Соединенном Королевстве эксплуатируются небольшие передвижные емкости, используемые, главным образом, для перевозки воды или дизельного топлива.  Эти емкости, имеющие вместимость, как правило, до 3 000 л, называются "баузеры" по названию компании, которая впервые произвела этот тип емкостей.  В Соединенном Королевстве не существует юридического определения термина "баузер".  Известно, что аналогичное оборудование используется в ряде других европейских стран.

2.	"Баузер" может изготавливаться с применением нескольких различных методов.  Для соблюдения требований охраны окружающей среды внутренняя емкость помещается в наружную емкость, чтобы обеспечить надлежащую защиту.  Внутренняя емкость может быть или не быть стационарно прикреплена к наружной емкости.  Затем вся емкость стационарно или нестационарно устанавливается на раму и/или ходовую часть, которая буксируется транспортным средством или перевозится в качестве груза на платформе транспортной единицы к месту, где затем эта емкость может использоваться для раздачи жидкого продукта (см. приложение).

Проблема

3.	Правительство Соединенного Королевства просит дать разъяснения в отношении того, как следует определять "баузеры" в контексте ДОПОГ, и приветствовало бы мнения других делегаций на этот счет.  Нам известно, что в Соединенном Королевстве, Нидерландах и Италии этот тип емкостей в разных вариантах конструкции испытывался и сертифицировался как КСГМГ.  Однако в Соединенном Королевстве емкости такого типа конструкции, но вместимостью свыше 3 000 л сертифицируются как цистерны.

4.	Большинство "баузеров" состоят из трех совершенно отдельных компонентов, а именно:  внутренней емкости для удержания продукта, наружной емкости для обеспечения защиты с установленной на ней сливной арматурой и рамы для перевозки емкости.  При раздельных испытаниях емкость могла бы удовлетворять определению КСГМГ и успешно пройти соответствующие испытания по типу конструкции.  Однако в некоторых случаях она стационарно закреплена на раме или ходовой части и в этих случаях может, по-видимому, соответствовать определению термина "цистерна".

5.	Существует четыре возможных варианта определения термина "баузеры":

1.	рассматривать все "баузеры" в качестве цистерн независимо от вместимости;

2.	рассматривать все "баузеры" вместимостью до 3 000 л как КСГМГ, а большей вместимостью - как цистерны;

3.	рассматривать каждый "баузер" на индивидуальной основе либо как цистерну, либо как КСГМГ, исходя из согласованных руководящих принципов решения этого вопроса;

4.	ввести новый тип емкостей - "баузер" - и определить необходимые технические требования.

6.	Конструкция "баузеров" отнюдь не обязательно четко подпадает под существующие определения КСГМГ или цистерны, и ей может быть присущ ряд характеристик как КСГМГ, так и цистерны.  Производители, пользователи и компетентные органы могут по-разному рассматривать один и тот же элемент оборудования.  Поэтому Соединенное Королевство считает, что согласованные руководящие принципы позволили бы уменьшить разногласия по поводу того, как определять и сертифицировать "баузеры" в отдельных странах, и тем самым избежать потенциальных ограничений в торговле.

7.	Для внутренних целей компетентный орган Соединенного Королевства издал следующие временные руководящие принципы сертификации "баузеров" в качестве КСГМГ:

-	они должны отвечать всем требованиям к КСГМГ, изложенным в Европейском соглашении о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ);

-	они должны использоваться только для № ООН 1202 (дизельное и печное топливо) и 1223 (керосин);

-	свидетельства будут действительны лишь до 31 декабря 2008 года (чтобы решить вопрос о толковании в рамках ДОПОГ);

-	в дальнейшем будет рассмотрена возможность продления их действия при условии, что они будут по-прежнему отвечать требованиям ДОПОГ;

-	образец "баузеров" будет подвергаться периодическим проверкам компетентным органом;

-	любая модификация сервисного оборудования, кроме равноценной замены, не разрешается без одобрения компетентного органа;

-	КСГМГ не должен крепиться к автотранспортному средству или прицепу, кроме как временно для обеспечения безопасности во время перевозки.  Такие временные крепления включают специальные удерживающие устройства с винтовыми крепежными элементами или без них.  Если КСГМГ стационарно установлен на автотранспортном средстве или прицепе, например приварен к ним, то "баузер" уже не будет соответствовать определению КСГМГ, и в силу этого свидетельство будет недействительно;

-	сертификация в качестве КСГМГ признается только в Соединенном Королевстве;  компетентные органы других стран могут не признавать эти емкости в качестве КСГМГ.

"Баузеры", не отвечающие этим требованиям, сертифицируются как цистерны.

8.	Правительство Соединенного Королевства предлагает включить после определения КСГМГ в главе 1.2 новое примечание 3 следующего содержания:

ПРИМЕЧАНИЕ 3:  Емкости, обычно называемые "баузеры", могут рассматриваться в качестве КСГМГ, если они удовлетворяют нижеследующим условиям;  в противном случае они должны рассматриваться как цистерны:

-	они должны отвечать всем требованиям к КСГМГ, изложенным в Европейском соглашении о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ);

-	они должны использоваться только для № ООН 1202 (дизельное и печное топливо) и 1223 (керосин);

-	"баузер" не должен крепиться к автотранспортному средству или прицепу, кроме как временно для обеспечения безопасности во время перевозки.  Такие временные крепления включают специальные удерживающие устройства с винтовыми крепежными элементами или без них.  Если КСГМГ стационарно установлен на автотранспортном средстве или прицепе, например приварен к ним, то "баузер" уже не будет соответствовать определениям КСГМГ.

__________

Приложение

Изготовление "баузера":

Наиболее распространенный тип "баузера":

_________

# Text boxes

GE.04-20775   (R)    210304    220304