| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2004/10 17 July 2004 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам безопасности

и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

(Женева, 13-17 сентября 2004 года, пункт 5 повестки дня)

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Глава 3.3:  Специальные положения

Передано Международным союзом железнодорожных дорог (МСЖД)*

Секретариат получил от Центрального бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) предложение, воспроизводимое ниже.

РЕЗЮМЕ

Существо предложения

На основе некоторых специальных положений главы 3.3 к веществам, отнесенным к одной позиции, могут применяться различные требования в отношении знаков опасности. Неясно, какие последствия эти различия имеют для указаний, вносимых в накладную/транспортный документ, и для требуемого идентификационного номера опасности.

Предлагаемое решение

В таблицу А главы 3.2 включить две графы для некоторых позиций, с тем чтобы пользователю были ясны существующие различия.

________________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2004/10.

Предложение

В целях соблюдения специальных положений, перечисленных ниже, предлагается включить в таблицу А главы 3.2 две графы для некоторых из существующих позиций.

Ниже указаны лишь сведения, включенные в колонки 1, 2, 5 и 20;  информация, содержащаяся в других колонках, остается без изменений.

СП 162

| № ООН (1) | Наименование и описание (2) | Знаки опасности (5) | Идентификационный номер опасности (20) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1649 | ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ с температурой вспышки не более 61°C | 6.1+3 | 663 |
| 1649 | ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ с температурой вспышки более 61°C | 6.1 | 66 |

СП 204

| № ООН (1) | Наименование и описание (2) | Знаки опасности (5) | Идентификационный номер опасности (20) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0015 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 1.2G*) |
| 0015 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом, коррозионные | 1+8 | 1.2G*) |
| 0016 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 1.3G*) |
| 0016 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом, коррозионные | 1+8 | 1.3G*) |
| 0303 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 1 | 1.4G*) |
| 0303 | БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом, коррозионные | 1+8 | 1.4G*) |

*	Только МПОГ.

СП 271

| № ООН (1) | Наименование и описание (2) | Знаки опасности (5) | Идентификационный номер опасности (20) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0143 | НИТРОГЛИЦЕРИН ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой долей нелетучего и нерастворимого в воде флегматизатора не менее 40%, но менее 90% | 1+6.1 +15*) | 1.1D*) |
| 0143 | НИТРОГЛИЦЕРИН ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой долей нелетучего и нерастворимого в воде флегматизатора не менее 90% | 1+6.1 +15*) | 1.1D*) |

СП 282

| № ООН (1) | Наименование и описание (2) | Знаки опасности (5) | Идентификационный номер опасности (20) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1391 | МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ с температурой вспышки не более 61°C | 4.3+3 | X323 |
| 1391 | МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ с температурой вспышки более 61°C | 4.3+3 | X323 |

СП 298 (для № ООН 2030, ГУ I)

| № ООН (1) | Наименование и описание (2) | Знаки опасности (5) | Идентификационный номер опасности (20) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2030 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина более 37% и с температурой вспышки не более 61°C | 8+6.1+3 | 886 |
| 2030 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина более 37% и с температурой вспышки более 61°C | 8+6.1 | 886 |

*	Только МПОГ.

СП 634

| № ООН (1) | Наименование и описание (2) | Знаки опасности (5) | Идентификационный номер опасности (20) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2814 | ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ | 6.2 | 606*) |
| 2814 | ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, в охлажденном жидком азоте | 6.2+2.2 | 606*) |
| 2900 | ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ | 6.2 | 606*) |
| 2900 | ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, в охлажденном жидком азоте | 6.2+2.2 | 606*) |
| 3245 | ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ | 9 | 90*) |
| 3245 | ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ, в охлажденном жидком азоте | 9+2.2 | 90*) |
| 3291 | ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К | 6.2 | 606 |
| 3291 | ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К., в охлажденном жидком азоте | 6.2 | 606 |

СП 635

Предлагается дополнить текст этого специального положения следующим образом:

"Вместо номера образца знака опасности в накладной/транспортном документе необходимо указывать номер класса в соответствии с колонкой 3a".

Замечание ЦБМЖП :		В случае принятия этого предложения может возникнуть  вопрос о том, следует ли сохранить специальные положения 162, 204, 282, 298 и 634, а также последнее предложение специального положения 271.

____________________

*	Только МПОГ.

Обоснование

В пункт 5.4.1.1.1c) варианта МПОГ/ДОПОГ, применяемого с 1 января 2003 года, было включено, по предложению Италии, положение, в соответствии с которым в накладной/транспортном документе необходимо указывать номера образцов знаков опасности.  Так, окольным путем, было произведено согласование с Типовыми правилами ООН [в соответствии с пунктом 5.4.1.4.1c) Рекомендаций ООН должны указываться номер класса (или подкласса), а также дополнительная опасность].

Что касается указания номеров образцов знаков опасности, то пункт 5.4.1.1.1c) МПОГ/ДОПОГ отсылает в этом отношении лишь к колонке 5 таблицы А.  Дополнительные знаки опасности, которые предписываются в некоторых специальных положениях главы 3.3, во внимание в данном случае не принимаются.  Кроме того, требования упомянутых специальных положений могут привести к различным идентификационным номерам опасности.  Это обстоятельство не учитывается в специальных положениях главы 3.3.

Поэтому для удобства практического применения предлагается включить в таблицу А для позиций, затрагиваемых этими специальными положениями, две графы, содержащие дополнительное описание, соответствующее требованиям специальных положений и набранное строчными буквами.

Безопасность :	Уровень безопасности повысится благодаря улучшенной возможности применения требований.

Осуществимость :	Путем включения требований специальных положений в таблицу А удастся достичь удобства для пользователя.

Практическое применение :	Содержание специального положения больше не будет вызывать сомнений у пользователя

_______

# Text boxes

GE.04-22073   (R)   260704    260704