| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2004/12 18 June 2004 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам

опасных грузов

(Женева, 13-17 сентября 2004 года,

пункт 7 повестки дня)

ЦИСТЕРНЫ

Главы 4.2, 4.3 и 6.8:  иерархия цистерн и специальные положения

Передано Международным союзом железных дорог (МСЖД)

Секретариат получил от Центрального Бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) приведенное ниже предложение.

Для переносных цистерн и цистерн МПОГ/ДОПОГ в пунктах 4.2.5.2.5, 4.3.3.1.2 и 4.3.4.1.2 каждый раз предусмотрена соответствующая иерархия цистерн.  Согласно этой иерархии могут использоваться и другие цистерны (с более высокими рабочими характеристиками), помимо цистерн, указанных в колонках 10 или 12, вместе с другой инструкцией по перевозке в цистернах или другим кодом цистерны.

Применительно к определенным типам цистерн и определенным веществам в колонках 11 или 13 предусмотрены специальные положения в дополнение к инструкциям по перевозке в цистернах и кодам цистерн.  Эти специальные положения приведены в подразделе 4.2.5.3 и в разделах 4.3.5 и 6.8.4.

В случае использования цистерны с более высокими рабочими характеристиками неясно, как определить, какие специальные положения применяются к этой цистерне.

Например, для метанола с № ООН 1230 в таблице А указаны код цистерны L4BH и специальные положения TU 15 и TE 15.  Однако метанол может также перевозиться в цистерне с кодом L10CH.  Какие специальные положения применяются к цистерне в данном случае:  специальные положения, связанные с кодом L4BH (TU 15 и TE 15), или специальные положения, связанные с кодом L10CH (TU 14, TU 15 и TE 21)?  Логичным был бы второй вариант, принимая во внимание, что применение специального положения ТЕ 21 к цистернам с нижним сливом типа L4BH с технической точки зрения невозможно.

Аналогичная неясность существует и в случае переносных цистерн.  Например, при перевозке ацетона под № ООН 1090 применяются инструкция по перевозке Т 4 и специальное положение ТР 1.  Однако ацетон может также перевозиться в цистернах в соответствии с инструкцией по перевозке в цистернах Т 11.  В целом же инструкция по перевозке в цистернах Т 11 связана со специальным положением ТР 2.  Возникает вопрос, какое специальное положение должно применяться к перевозке ацетона в цистернах в соответствии с инструкцией по перевозке в цистернах Т 11 - специальное положение ТР 1 или ТР 2?  В данном случае, например, специальное положение ТР 1 было бы также логичным.

Ситуация усугубляется также и тем, что инструкция по перевозке или код цистерны не всегда связаны с одними и теми же специальными положениями.

МСЖД просит Совместное совещание в срочном порядке решить эту проблему.  Решить ее необходимо тем более срочно, что начиная с 1 января 2005 года применимые специальные положения TС, TE и ТА раздела 6.8.4 должны быть указаны на вагоне-цистерне и контейнере-цистерне (см. пункт 6.8.2.5.2).

-----

# Footnotes

Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2004/12.

# Text boxes

GE.04-22105   (R)	050704    050704