| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2004/20 21 June 2004 RUSSIAN Original: FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

(Женева, 13-17 сентября 2004 года,

пункт 7 повестки дня)

ЦИСТЕРНЫ

Перевозка твердых веществ в цистернах, предназначенных

для перевозки жидкостей

Передано правительством Франции*

РЕЗЮМЕ Существо предложения: Цель настоящего документа состоит в том, чтобы разрешить перевозку твердых веществ в цистернах, имеющих код цистерны для жидких веществ (L). Предлагаемое решение: Изменить пункт в 4.3.4.1.2. Справочные документы: Добавления X и XI/B.1a и B.1b к МПОГ/ДОПОГ. Многостороннее соглашение М158.

_______________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2004/20.

Введение

С изменением структуры МПОГ/ДОПОГ и введением кодового обозначения цистерн возникли трудности с перевозкой некоторых твердых веществ в цистернах.

Например, в колонке 12 таблицы А, содержащейся в главе 3.2 МПОГ/ДОПОГ, применительно к хлорату натрия под № ООН 1495 указан код цистерны SGAV.  Водному же раствору хлората натрия под № ООН 2428, ГУ III, предписывается код цистерны LGBV.

Положениями МПОГ/ДОПОГ, применявшимися до 31 декабря 2002 года (вариант МПОГ/ДОПОГ 1999 года), разрешалось перевозить без различия твердые вещества и их водные растворы в одной и той же цистерне.  Твердое вещество под № ООН 1495 и жидкость под № ООН 2428, отнесенные соответственно к пунктам 11°b) и 11°с) класса 5.1, допускались к перевозке в одних и тех же цистернах (см. маргинальные номера 5.2.4/211 523-212 523), что стало теперь невозможным.

На практике большинство цистерн предназначены для перевозки жидкостей, и поэтому они больше не могут использоваться для транспортировки твердых веществ, тогда как требования, применимые к оборудованию, стали более жесткими по своему характеру.

Поэтому мы предлагаем разрешить перевозку твердых веществ в цистернах, имеющих код цистерны для жидких веществ (L).

Предложение

Изменить текст, следующий после таблицы пункта 4.3.4.1.2, следующим образом:

"Иерархия цистерн

Цистерны с кодами, отличными от тех, которые указаны в этой таблице или в таблице А главы 3.2, могут также использоваться при условии, что первая часть кода (L или S) остается без изменений и что каждый другой элемент (цифра или буква) частей 2 1-4 этих кодов цистерн соответствует уровню безопасности, по меньшей мере эквивалентному соответствующему элементу кода, указанного в таблице А главы 3.2, согласно следующей возрастающей последовательности:

Часть 1:  Типы цистерн

S → L

Часть 2:  Расчетное давление

G → 1,5 → 2,65 → 4 → 10 → 15 → 21 бар

Часть 3:  Отверстия

А → В → С → D

Часть 4:  Предохранительные клапаны/устройства

V → F → N → H

Например, цистерну с кодом L10CN разрешается использовать для перевозки вещества, которому присвоен код цистерны L4BN.

ПРИМЕЧАНИЕ:  В этой иерархической последовательности не учтены возможные специальные положения для каждой позиции (см. разделы 4.3.5 и 6.8.4).

Обоснование

Безопасность:		Никаких проблем, так как требования, применимые к цистернам, носят более жесткий характер.

Осуществимость:	Никаких проблем.

Практическое применение:	Эта поправка необходима для того, чтобы разрешить практические приемы и методы, которые были предусмотрены ранее, и избежать излишней специализации оборудования.

_______

# Text boxes

GE.04-22121   (R)    210704    210704