Distr.
	GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/C.3/2005/21
	18 avril 2005

FRANÇAIS
	Original: ANGLAIS

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT DES MARCHANDISES
DANGEREUSES ET DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ
DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses

Vingt-septième session, 4-8 juillet 2005
Point 6 de l’ordre du jour provisoire

INSCRIPTION, CLASSEMENT ET EMBALLAGE

Instructions de transport en citernes mobiles et dispositions spéciales applicables
au no ONU 3129

Communication de l’expert des États-Unis d’Amérique

# 1.	Introduction

Actuellement, aucune instruction de transport en citernes mobiles n’est affectée au liquide hydroréactif corrosif, N.S.A., no 3129. Il est proposé de pallier ce manque, conformément aux «Règles d’affectation des dispositions spéciales pour le transport en citernes mobiles aux matières des classes 3 à 9» (voir le document ST/SG/AC.10/25/Add.2).

2.	Proposition

Ajouter comme suit dans la Liste des marchandises dangereuses, en regard de la rubrique correspondant au no ONU 3129, de nouvelles instructions de transport en citernes mobiles et de nouvelles dispositions spéciales:

|  |  |  | Citernes mobiles et conteneurs pour vrac |
| --- | --- | --- | --- |
| No ONU | Nom et description | Groupe d’emballage | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| 3129 | Liquide hydroréactif corrosif, N.S.A. | I | T14 | TP2 |
|  |  | II | T7 | TP1 TP28 |
|  |  | III | T7 | TP1 TP28 |

-----

# Text boxes

NATIONS UNIES

Secrétariat

ST