Informal document No. GRRF-57-05/Rev.1

(57th  GRRF, 31 January - 4 February 2005,

agenda item 4)

PROPOSITION DE CORRIGENDUM AU PROJET DE COMPLEMENT 3

A LA SERIE 01 D’AMENDEMENTS AU REGLEMENT N° 79

(Equipement de direction)

Transmis par l’expert de l’OICA

#### PROPOSITION

Ajouter au 4ème paragraphe du point 0  :

0.	INTRODUCTION

………..

Quel que soit le système de direction avancé avec assistance au conducteur, ce dernier peut conserve, à tout moment, décider de neutraliser délibérément la fonction d’assistance le contrôle du véhicule et peut agir, par exemple, pour éviter un obstacle imprévu sur la chaussée.

Paragraphe 5.1.6, modifier comme suit :

5.1.6	Les systèmes de direction avancés avec assistance au conducteur ne sont homologués conformément au présent Règlement que lorsque cette fonction ne nuit pas au fonctionnement du système de direction principal. En outre, ils doivent être conçus de telle façon que le conducteur puisse garder, à tout moment, délibérément, neutraliser cette fonction le contrôle du véhicule.

Annexe 4, paragraphes 2.2.1.2 et 2.2.1.2.1, modifier comme suit :

      - Essai provisoire transitoire

        - En attendant que des méthodes d’essai uniformes aient été convenues, le constructeur du véhicule doit aviser les services techniques de ses méthodes d’essai et de ses résultats concernant le comportement provisoire transitoire du véhicule en cas de défaillance.

*          *          *

#### B. 	JUSTIFICATION

Le projet de complément 3 à la série 01 d’amendements au Règlement No 79 (équipement de direction), a été adopté par le Comité d'administration (AC.1) de l'Accord de 1958 modifié à sa vingt-septième session, suite à la recommandation formulée par le WP.29 à sa cent trente-troisième session.

Or, la version française de ce texte pourrait conduire à une interprétation des exigences différente de la version anglaise.

Les corrections ont pour but de :

- clarifier l’objectif du projet de complément 3 à la série 01 d’amendements au Règlement N°79;

- clarifier les règles de construction des systèmes de direction avancés avec assistance au conducteur;

- décrire le comportement en cas de défaillance des véhicules équipés de systèmes auxiliaires de direction.

Pour éviter tout risque d’erreur d’interprétation, il est souhaitable d’apporter les corrections mentionnées au point A.

____________