Distr.
GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/C.3/2006/7
10 mars 2006

FRANÇAIS
Original: ANGLAIS

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT DES 
MARCHANDISES DANGEREUSES ET DU SYSTÈME
GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET
D’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du transport
des marchandises dangereuses

Vingt-neuvième session, 3-12 (matin) juillet 2006
Point 2 de l’ordre du jour provisoire

TRANSPORT DE MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIBLES

Transport en commun de marchandises de la classe 1
avec des marchandises dangereuses d’autres classes

Transport en commun de matières et objets explosibles et de nitrates

Communication de l’expert de la Norvège

1.	Rappel

1Des questions ont été soulevées en Norvège à propos de l’interprétation du texte du 7.1.3.2.3 qui autorise le transport en commun d’explosifs de mine (à l’exception du numéro ONU 0083, Explosifs de mine (de sautage) du type C) avec «… du nitrate d’ammonium et des nitrates organiques de la classe 5.1 (nos  ONU 1942 et 2067…»).

2.	Discussion

La confusion est due à la partie de texte qui est citée ci-dessus. Les numéros ONU indiqués sont les rubriques correspondant au nitrate d’ammonium contenant au plus 0,2 % de matières combustibles totales et à l’engrais au nitrate d’ammonium, et non pas aux nitrates inorganiques. Il en résulte une certaine confusion parmi les utilisateurs en ce qui concerne les matières qui sont autorisées au transport, en particulier du fait qu’il n’est pas fait référence aux numéros ONU pour les nitrates inorganiques.

3.	Proposition

Afin de supprimer cette incertitude, la Norvège propose de modifier comme suit cette partie du texte du 7.1.3.2.3:

«… du nitrate d’ammonium (nos ONU 1942 et 2067) et des nitrates inorganiques de la classe 5.1 (nos ONU 1477 et 3218)…».

-----

# Text boxes

NATIONS UNIES

Secrétariat

ST