Distr.
GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/C.3/2006/12
28 mars 2006

FRANÇAIS
Original: ANGLAIS

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT DES 
MARCHANDISES DANGEREUSES ET DU SYSTÈME
GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET
D’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du transport 
des marchandises dangereuses

Vingt-neuvième session
Genève, 3-12 (matin) juillet 2006
Point 6 de l’ordre du jour provisoire

INSCRIPTION, CLASSEMENT ET EMBALLAGE

Peroxydes organiques

Nouvelles préparations à mentionner dans le paragraphe 2.5.3.2.4 
et les instructions IBC520 et T23

Communication du Conseil international des associations chimiques (ICCA)

1.	Introduction

Depuis un certain temps, plusieurs peroxydes et préparations de peroxydes nouveaux ont été commercialisés et il est devenu nécessaire d’actualiser la liste du paragraphe 2.5.3.2.4, de l’instruction de transport IBC520 et de l’instruction de transport T23. On trouvera dans l’annexe à la présente proposition une liste des nouveaux produits, avec le classement qu’il est proposé de leur attribuer, les références aux autorisations délivrées par les autorités et un résumé des données d’essai sur lesquelles se fonde le classement.

2.	Propositions

L’ICCA propose d’introduire un certain nombre de rubriques nouvelles ou modifiées au paragraphe 2.5.3.2.4, dans la liste des peroxydes organiques en emballage déjà classés, comme indiqué en 2.1 ci-dessous. En outre, elle propose d’ajouter un certain nombre de rubriques nouvelles ou de modifier une rubrique existante dans l’instruction IBC520, comme indiqué en 2.2 ci-dessous. Enfin, pour une préparation de peroxyde organique, il est proposé d’inclure dans l’instruction de transport en citerne mobile T23 un type supplémentaire de diluant.

# 2.1	Amendements proposés à l’alinéa 2.5.3.2.4 Liste des peroxydes organiques en emballage déjà classés

| PEROXYDE ORGANIQUE | Concentration (%) | Diluant type A (%) | Diluant type B1 (%) | Matières solides inertes (%) | Eau | Méthode d’emballage | Température de régulation (°C) | Température critique (°C) | Numéro ONU (rubrique générique) | Risques subsidiaires et notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AJOUTER: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-AMYLE | ≤ 47 | ≥ 53 |  |  |  | OP8 | 0 | + 10 | 3119 |  |
| TRIMÉTHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE | ≤ 42 |  |  | ≤ 48 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| PEROXYNÉODÉCANOATE DE CUMYLE | ≤ 87 | ≥ 13 |  |  |  | OP7 | - 10 | 0 | 3115 |  |
| BIS (tert-AMYLPEROXY)-2,2 BUTANE | ≤ 57 | ≥ 43 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE | ≤ 72 |  | ≥ 28 |  |  | OP5 |  |  | 3103 | 30) |
| BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE + ETHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE | ≤ 43 + ≤ 16 | ≥ 41 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMÉTHYL-3,3,5-CYCLOHEXANE | ≤ 90 |  | ≥ 10 |  |  | OP5 |  |  | 3103 | 30) |
| PEROXYDE DE BIS (DICHLORO-2,4 BENZOYLE) | ≤ 52 (………………) |  |  |  |  | OP8 | + 20 | + 25 | 3118 |  |
| PEROXYNÉODÉCANOATE DE DIMÉTHYL-1,1 HYDROXY-3 BUTYLE | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 | - 5 | + 5 | 3115 |  |
| PEROXYNÉODÉCANOATE DE DIMÉTHYL-1,1 HYDROXY-3 BUTYLE | ≤ 52 (dispersion stable dans l’eau) |  |  |  |  | OP8 | - 5 | + 5 | 3119 |  |
| PEROXYNÉODÉCANOATE DE DIMÉTHYL-1,1 HYDROXY-3 BUTYLE | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP8 | - 5 | + 5 | 3117 |  |
| PEROXYDE(S) DE MÉTHYLÉTHYLCÉTONE | Voir note 31 | ≥ 70 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 | 31) |
| PENTAMÉTHYL-3,3,5,7,7 TRIOXEPANE-1,2,4 | ≤ 100 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| MODIFIER: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEROXYDICARBONATE DE BIS (ÉTHYL-2 HEXYLE) | ≤ 62 (dispersion stable dans l’eau) |  |  |  |  | OP8 | - 15 | - 5 | Modifier 3117 en 3119 |  |
| TRIMÉTHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE DE tert-AMYLE | ≤ 100 |  |  |  |  | Modifier OP5 en OP7 |  |  | Modifier 3101 en 3105 |  |
| PEROXYDE DE DICUMYLE | > 52-100 |  |  | Supprimer ≤ 57 |  | OP8 |  |  | 3110 | 12) |
| SUPPRIMER: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEROXYDICARBONATE DE BIS (ÉTHYL-2 HEXYLE) | ≤ 52 (dispersion stable dans l’eau) |  |  |  |  | OP8 | -15 | -5 | 3119 |  |

Ajouter les nouvelles notes suivantes:

Note 30)	Diluant du type B dont le point d’ébullition > 130 °C

Note 31)	Oxygène actif ≤ 6,7 %

2.2	Amendements proposés à l’instruction d’emballage IBC520

| Numéro ONU | Peroxyde organique | Type de GRV | Quantité maximale (litres) | Température de régulation | Température critique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3109 | PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE |  |  |  |  |
|  | AJOUTER: |  |  |  |  |
|  | Peroxybenzoate de tert-butyle, à 32 % au plus dans un diluant du type A | 31A | 1 250 |  |  |
|  | Bis (tert-butylperoxy)-1,1 cyclohexane, à 47 % au plus dans un diluant du type A | 31A | 1 250 |  |  |
|  | MODIFIER: |  |  |  |  |
|  | triméthyl-3,5,5 peroxyhexanoate de tert-butyle, à 32 % au plus dans un diluant du type A En: triméthyl-3,5,5 peroxyhexanoate de tert-butyle, à 37 % au plus dans un diluant du type A | 31A 31HA1 | 1 250 1 000 |  |  |
| 3119 | PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE |  |  |  |  |
|  | AJOUTER: |  |  |  |  |
|  | Peroxypivalate de tert-amyle, à 32 % au plus dans un diluant du type A | 31A | 1 250 | + 10 | + 15 |
|  | Peroxynéodécanoate de tert-butyle, à 52 % au plus en dispersion stable dans l’eau | 31A | 1 250 | - 5 | + 5 |
|  | Bis (néodécanoyl-2 peroxyisopropyl) benzène, à 42 % au plus en dispersion stable dans l’eau | 31A | 1 250 | - 15 | - 5 |
|  | Peroxynéodécanoate de dyméthyl-1,1 hydroxy-3 butyle, à 52 % au plus en dispersion stable dans l’eau | 31A | 1 250 | - 15 | - 5 |
|  | MODIFIER: |  |  |  |  |
|  | Bis peroxydicarbonate d’éthyl-2 hexyle à 52 % au plus en dispersion dans l’eau | 31A | 1 250 | - 20 | - 10 |
|  | EN: |  |  |  |  |
|  | Bis peroxydicarbonate d’éthyl-2 hexyle à 62 % au plus en dispersion dans l’eau | 31A | 1 250 | - 20 | - 10 |

2.3	Amendements proposés à l’instruction de transport en citerne mobile T23:

| Numéro ONU | MATIÈRE | Pression d’épreuve minimale (bar) | Épaisseur minimale du réservoir (mm d’acier de référence) | Orifices en partie basse | Dispositifs de décom-pression | Taux de remplissage | Tempé-rature de régulation | Tempé-rature critique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3119 | PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE, À RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 4 | Voir 6.7.2.4.2 | Voir 6.7.2.6.3 | Voir 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8 | Voir 4.2.1.13.13 | c | c |
|  | AJOUTER: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peroxynéodécanoate de tert-amyle, à 47 % au plus dans un diluant du type A |  |  |  |  |  | - 10 | - 5 |
|  | MODIFIER: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peroxyde de bis (triméthyl-3,5,5 hexanoyle) à 38 % au plus dans un diluant du type B |  |  |  |  |  | 0 °C | + 5 °C |
|  | EN: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peroxyde de bis (triméthyl-3,5,5 hexanoyle) à 38 % au plus dans un diluant du type A ou B |  |  |  |  |  | 0 °C | + 5 °C |

Annexe (ANGLAIS SEULEMENT)

TEST RESULTS OF NEW ORGANIC PEROXIDES AND FORMULATIONS
TO BE ADDED TO 2.5.3.2.4 or IBC520 or T23

|  |  |  |  |  | Test results |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no | Product | Packaging | UN | Koenen/ E.1 | DPVT/ E.2 | P/T / C.1 | Deflagration/C.2 | SADT (1000 ml) | Trauzl/ F.3 | Detonation/ A.1 cav. | Approval number |
| 1 | tert-Amylperoxypivalate, 32 % - diluent type A | IBC/31A/ 1250l | 3119 | <1,0 mm ("0") | 1,2 mm (10 g) | <2170 kPa | < 0,35 mm/s | 25 °C | 7,0 ml/10 g (no) | No propagation | BAM/Tgb.-Nr.II.2-792/98 |
| 2 | tert-Butylperoxybenzoate, 32 % - diluent type A | IBC/31A/ 1250l | 3109 | <1,0 mm ("0") | 1,0 mm (50 g) | <2170 kPa | < 0,35 mm/s | > 60 °C | 5,5 ml/10 g (no) | No propagation | BAM/Tgb.-Nr.II.2-1182/01 |
| 3 | tert-Butylperoxy-3,5,5-trimethylhexanoate, 37 % - diluent type A | IBC/31A/ 1250l | 3109 | <1,0 mm ("0") | 1,0 mm (50 g) | yes, slowly | < 0,35 mm/s | > 60 °C | 6,0 ml/10 g (no) | No propagation | BAM/Tgb.-Nr.II.2-1506/01 |
| 4 | tert-Butylperoxyneodecanoate, 52 % as a stable dispersion in water | IBC/31A/ 1250l | 3119 | <1,0 mm ("0") | 1,0 mm (50 g) | <2170 kPa | < 0,35 mm/s | 15 °C | 10,0ml/10 g (low) | No propagation | BAM/Tgb.-Nr.II.2-1510/01 and BAM/Tgb:-Nr. II.2-861/02 |
| 5 | Cumylperoxyneodecanoate, 87 % - diluent type A | OP7 | 3115 | 1,0 mm | 8,0 mm (10 g) | 293 ms, yes, slowly | < 0,35 mm/s | 10 °C (400 ml) | n.a. | No propagation | TNO 05DV3/0741 |
| 6 | 2,2-Di-(tert-amylperoxy)butane, 57 % in diluent type A | OP7 | 3105 | 1,5 mm | 2,0 mm (10 g) | <2170 kPa | < 0,35 mm/s | 70 °C (400 ml) | n.a. | Partial propagation UN A.6 | TNO 05DV3/0855 |
| 7 | 1,1-Di-(tert-butylperoxy)cyclohexane, 72 % - diluent type B | OP5 | 3103 | 2,0 mm | 6,0 mm (50 g) | - | < 0,35 mm/s | 70 °C (400 ml) | n.a. | No propagation (borderline) | BAM/Tgb.-Nr.II.2-420/04 |
| 8 | 1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane, 90 % - diluent type B | OP5 | 3103 | 2,5 mm | 9,0 mm (10 g, technically pure) | 800 ms (technically pure) | 0,48 mm/s (technically pure) | 70 °C (400 ml) | n.a. | No propagation (technically pure) | BAM/Tgb.-Nr. II.2- 442/04 |
| 9 | Di-(2,4-dichlorobenzoyl) peroxide, 52 % as a paste | OP8 | 3118 | <1,0 mm ("0") | 1,0 mm (50 g) | <2170 kPa | < 0,35 mm/s | 35 °C (400 ml) | n.a. | No propagation (77 %) | TNO 03D2/0570 |
| 10 | Di-(2-ethylhexyl)peroxydicarbonate, 62 % as a stable dispersion in water | OP8 IBC/31A 1250l | 3119 | <1,0 mm ("A") | 1,0 mm (50 g) | < 2170 kPa | < 0,35 mm/s | 5 °C (400 ml) 0 °C (1000ml) | 0,4 ml/Modified Trauzl F.4 (no) | Partial propagation UN A.6 | TNO 02D2/0086 NO 02D2/0155 |
| 11 | Di-(3,5,5-trimethylhexanoyl)peroxide, 38 % - diluent type B | T23 | 3119 | <1,0 mm ("A") | <1,0 mm (10 g) | < 2170 kPa | < 0,35 mm/s | 10 °C (Test H.3) | 7,2 ml/Modified Trauzl F.4 (low) | No propagation | TNO 02D2/0115 |
| 12 | Di-(2-neodecanoylperoxyisopropyl)-benzene, 42 % as a stable dispersion in water | IBC/31A/ 1250l | 3119 | <1,0 mm ("0") | 1,0 mm (50 g) | yes, slowly | < 0,35 mm/s | 5 °C | No | No propagation | BAM/ Tgb.-Nr.II.2-484/02 |
| 13 | 3,3,5,7,7-Pentamethyl-1,2,4-trioxepane, technically pure | OP8 | 3107 | <1,0 mm ("0") | 1,5 mm (10 g) | < 2170 kPa | < 0,35 mm/s | 120 °C (400 ml) | 6,4 ml/Modified Trauzl F.4 (low) | No propagation, UN A.6 | TNO 05DV3/0728 |
| 14 | Methyl isopropyl ketoneperoxide(s), 27 % in diluent type A (active oxygen 6,5 %) | OP8 | 3109 | <1,0 mm ("A") | 2,0 mm (10 g) | >30 ms | < 0,35 mm/s | 50 °C (400 ml) | 3,1 ml/Modified Trauzl F.4 (low) | No propagation | TNO 02D/0087-rev.1 |
| 15 | Tert-Amyl peroxyneodecanoate, not more than 47 % in diluent type A | OP8/ T23 | 3119 | <1,0 mm ("0") | 2,5 mm (10 g) | <2170 kPa* | 0,07 mm/s | 20 °C (500 ml) 0 °C (3000 ml) | 7 ml/Modified Trauzl F.4 (no) | No propagation | BAM/Tgb.-Nr. II.2-370/03 und II.2-354/04 |
| 16 | Tert-Amylperoxy-3,5,5-trimethylhexanoate, technically pure | OP7 | 3105 | 1,5 mm ("F") | 8 mm (10 g) | <2070 kPa | 1,09 mm/s | 55 °C | n.a. | No propagation | BAM/Tgb.-Nr. II.2-178/04 |
| 17 | 3-Hydroxy-1,1-dimethylbutylperoxyneodecanoate, not more than 77 % in diluent type A | OP7 | 3115 | <1,0 mm ("0") | 3,5 mm (10 g) | yes, slowly | 0,12 mm/s | ≥ 15 °C | 9 ml/Modified Trauzl (no) | No propagation | BAM/Tgb.-Nr. II.2-55/04 und II.2-1109/00 |
| 18 | 3-Hydroxy-1,1-dimethylbutylperoxyneodecanoate, not more than 52 %, as a stable dispersion in water | OP8/ /31A/1250l | 3119 | <1,0 mm | 1,0 mm (50 g) | <2170 kPa | 0,115 mm/s | 15 °C (500 ml) 5 °C (1000 ml) | 7 ml/Modified Trauzl F.3 | No propagation | BAM/Tgb.-Nr. 4-1660/90 und II.2-92/00 |
| 19 | 3-Hydroxy-1,1-dimethylbutylperoxyneodecanoate, not more than 52 % in diluent type A | OP8 | 3117 | < 1,0 mm | 1,5 mm (10 g) | <2170 kPa | 0,115 mm/s | 15 °C | 7 ml/Modified Trauzl F.3 | No propagation *** | BAM/Tgb.-Nr. 4-1660/90 |
| 20 | (1,1-Di-(tert-Butylperoxy)cyclohexane 43% + tert-Butylperoxy-2-ethylhexanoate 16%) in diluent type A | OP7 | 3105 | 1 mm ("F") | 8 mm (10 g) | 766 ms | 0,401 mm/s | 60 °C | 7 ml/Modified Trauzl F.3 | No propagation | BAM/Tgb.-Nr. 4/3367/89 |
| 21 | 1,1-Di-(tert-Butylperoxy)cyclohexane, not more than 47% in diluent Type A | IBC/31A/1250l | 3109 | < 1mm | 1,0 mm (50 g) | < 2170 kPa | 0,229 mm/s | > 60 °C | No | No propagation | BAM/Tgb-Nr. II.2-374/03 und 4-394/93 |
| 22 | tert-Butyl Peroxy -3,5,5-trimethylhexanoate, 42% with inert solid | OP7 | 3106 | < 1,0 mm ("0") | 1,0 (50 g) | 1375 ms* | 0,27 mm/s* | 55 °C* (400 ml) | 2,9 ml (no) | No propagation* | CA2002100015 |

*	Results from DATATOP, data base on test results of organic peroxides, issued by TNO, The Netherlands

**	Diluent type B with a boiling point >130°C

***	According BAM/Tgb. II.2-1109/00

-----

# Text boxes

NATIONS UNIES

Secrétariat

ST