Distr.
GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/C.3/2006/47
13 avril 2006

FRANÇAIS
Original: ANGLAIS

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT DES 
MARCHANDISES DANGEREUSES ET DU SYSTÈME
GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET
D’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du transport
des marchandises dangereuses

Vingt-neuvième session
Genève, 3-12 (matin) juillet 2006
Point 6 de l’ordre du jour provisoire

INSCRIPTION, CLASSEMENT ET EMBALLAGE

Dispositions applicables au transport de matières solides en conteneurs pour vrac
– Révision de l’approche rationalisée –

Communication du Conseil international des associations 
de producteurs chimiques (ICCA)

Historique

1.	Il a été inséré dans le nouveau chapitre 4.3 de la treizième édition révisée du Règlement type de l’ONU des dispositions relatives à l’utilisation de conteneurs pour vrac destinés au transport de matières solides. Parallèlement, deux nouveaux codes de conteneurs pour vrac (BK1 pour le transport en conteneur pour vrac bâché et BK2 pour le transport en conteneur pour vrac fermé) ont été ajoutés dans la colonne 10 (Liste des marchandises dangereuses) pour environ 25 rubriques ONU.

2.	Ces dispositions, finalement adoptées à la vingt et unième session en juillet 2002, découlent d’une série de débats: examen, dans un premier temps, du document ST/SG/AC.10/C.3/1999/92 (Allemagne), puis des documents ST/SG/AC.10/C.3/2001/37 (Royaume-Uni et Allemagne) et ST/SG/AC.10/C.3/2002/29 (Royaume-Uni et Allemagne) (et du document informel UN/SCETDG/21/INF.66).

3.	Au cours de ces débats, l’ICCA a promis de présenter ultérieurement une proposition d’approche rationalisée pour l’affectation de codes de conteneurs pour vrac, parce qu’il avait formulé deux propositions (document ST/SG/AC.10/C.3/2004/42 et document informel UN/SCETDG/27/INF.24) qui n’avaient pas été accueillies favorablement.

Introduction

4.	À la suite des débats, l’ICCA a pris en considération les matières solides, actuellement admises au transport en vrac dans les différents modes et règlements.

5.	Au départ, il a été tenu compte de toutes les matières solides actuellement admises au transport en vrac par la route ou par le rail en Europe, conformément à l’ADR (route) et au RID (rail). Elles sont signalées par la mention d’une disposition spéciale pour le transport en vrac (VVx dans l’ADR et, de façon analogue, WWx dans le RID) dans la colonne 17 de la Liste des marchandises dangereuses de l’ADR et du RID. La signification des ces dispositions spéciales est donnée à l’annexe 2 à la fin du présent document (reproduction du chapitre 7.3 de l’ADR 2005; le RID contient un chapitre identique).

6.	Afin de donner un aperçu général, cette liste de matières (voir annexe 1) a été complétée par l’indication d’une référence éventuelle:

- Au paragraphe 173.240 dans la colonne 8c du tableau des matières dangereuses dans le code de réglementation fédérale (CFR) 49 des États-Unis d’Amérique, autorisant l’emploi de «caisses fermées pour transport en vrac» (voir le point c du paragraphe 173.240);

- Au code BK2 dans la colonne 13 de la Liste des marchandises dangereuses du Code IMDG de l’OMI. À noter que les conteneurs pour vrac bâchés (code BK1) ne sont pas admis au transport maritime;

- À l’inscription de la matière dans le Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac (Code BC) de l’OMI. Le groupe B renvoie à des cargaisons dangereuses sur le plan chimique.

7.	Outre toutes les rubriques affectées d’un code BK dans la Liste des marchandises dangereuses de la quatorzième édition révisée du Règlement type de l’ONU, dans l’ADR/RID une disposition spéciale VV/WW a été affectée à de nombreuses autres matières solides, comme c’est aussi le cas, mais dans une moindre mesure, pour le CFR 49.

8.	Dans le Code IMDG, le code BK2 a été affecté à un certain nombre de matières solides, qui ne sont pas affectées d’un code BK dans le Règlement type de l’ONU. Dans la plupart des cas, mais non dans tous, cela correspond à des matières solides qui ont été inscrites dans le Code BC.

Proposition

9.	Le tableau ci-après donne une synthèse des résultats et des amendements proposés:

| Classe ou division | Risque subsidiaire | GE | CFR 49 (§ 173.240) | ADR/RID (VV/WW) | Numéro de la rubrique de l’ONU | Numéros ONU déjà affectés d’une disposition BK: Affectations à conserver: voir a) | Proposition d’adjonction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | BK1 | BK2 |
| 4.1 |  | II | x | VV3 | 1 | 3175 (BK1-BK2) |  |  |
|  |  | III | x (sauf no ONU 1338) | VV1 - VV2 | 28 | 1334 -1350-2213 (tous BK1-BK2) | (b) | (b) |
| 4.2 |  | III | - | VV4 | 19 | 1376 (BK2) |  |  |
|  | 4.3 | III | - | VV4 | 1 |  |  |  |
| 4.3 |  | I | - | - | 1 |  |  |  |
|  |  | II | - | VV3 - VV5 - VV7 | 4 | 3170 (BK1-BK2) |  |  |
|  | 6.1 | II | - | - | 1 |  |  |  |
|  |  | III | - | VV1 - VV5 - VV7 | 10 | 2950 (BK2) - 3170 (BK1-BK2) |  |  |
|  | 4.2 | III | - | VV5 | 3 |  |  |  |
|  | 6.1 | III | x | VV1 | 1 | 1408 (BK2) |  |  |
| 5.1 |  | II | - -/x | VV8 | 25 | 1495 - 3378 (tous BK1-BK2) | (b) | (b) |
|  | 6.1 | II | - | - | 2 |  |  |  |
|  |  | III | x | VV8 | 31 | 1438 - 1454 - 1474 - 1486 - 1498 - 1499 - 1942 - 2067 - 3377 - 3378 (tous BK1-BK2) | (b) | (b) |
| 6.1 |  | II | x | VV10 | 1 | 3243 (BK1-BK2) |  |  |
|  |  | III | x (sauf les nos ONU 3249-3462) | VV9a - VV9b | 87 |  |  | (b) |
| 6.2 |  | - | - | - | 2 | 2900 (BK1-BK2) - 3291 (BK2) |  |  |
| 8 |  | II | x | VV9a - VV10 | 4 | 3244 (BK1-BK2) |  |  |
|  |  | III | x | VV9b | 34 |  |  | (b) |
|  |  | - | - | VV14 | 4 |  |  |  |
|  | 6.1 | III | x | VV9b | 1 |  |  | (b) |
| 9 |  | II | -/x | VV3 - VV15 | 3 | 2969 (BK1-BK2) |  |  |
|  |  | III | -/x | VV3 | 8 |  | (b) | (b) |

a)	Les affectations actuelles des codes BK1 ou BK2 aux matières solides devraient être conservées.

b)	L’affectation du code BK1 et/ou du code BK2 (marquée b) est proposée pour les matières énumérées à l’annexe, la classification étant la suivante:

- Division 4.1 – GE III: affecter les codes BK1 et BK2;

- Division 5.1 – GE II – pas de risque subsidiaire: affecter les codes BK1 et BK2;

- Division 5.1 – GE III: affecter les codes BK1 et BK2;

- Division 6.1 – GE III: affecter le code BK2;

- Classe 8 – GE III: affecter le code BK2;

- *Classe 9 – GE III: affecter les codes BK1 et BK2 (restreints au nos ONU 1841-1931).

c)	L’affectation du code BK1 et/ou du code BK2 pourrait se faire pour les matières auxquelles ne s’appliquent pas les alinéas a ou b, en fonction, par exemple, des affectations actuelles par l’OMI telles que celles pour les numéros ONU 1363, 1386, etc.

Aucune indication d’affectation n’est donnée pour le moment dans le tableau ci-dessus.

10.	Les affectations proposées pour chaque numéro ONU sont données dans la dernière colonne de la liste à l’annexe: elles font apparaître tant les affectations actuelles maintenues (voir l’alinéa a ci-dessus) que les nouvelles affectations proposées conformément à l’approche rationalisée (voir l’alinéa b). L’absence d’indication dans la dernière colonne indique qu’il est proposé de ne pas affecter pour le moment de code BK à cette matière, à moins que cela ne se justifie (voir l’alinéa c).

11.	L’ICCA ne demande pas au Sous-Comité de prendre à la présente réunion une décision concernant la proposition mais convie les représentants à formuler des observations, afin qu’en tenant compte de celles-ci il puisse présenter une révision de la proposition à la réunion de décembre.

Motifs

12.	Il n’est pas nécessaire de modifier l’affectation actuelle des codes BK aux matières, qui sont pour le moment déjà admises au transport en vrac, puisqu’elles sont autorisées par les divers règlements, le secteur industriel ayant des besoins avérés en ces matières et les motifs étant pratiques. Les numéros ONU 3175, 3243 et 3244, par exemple, concernent les déchets produits par des fuites.

13.	Pour les matières pour lesquelles il est maintenant proposé l’affectation du code BK1 et/ou du code BK2, il est supposé que l’extension aux matières semblables de la même classe peut se faire parce que leur transport en conteneur pour vrac est généralement déjà autorisé dans les modes terrestres pour lesquels

a)	Les dispositions relatives à l’emploi des conteneurs pour vrac (chap. 4.3 du Règlement type de l’ONU) sont abordées comme il convient dans les dispositions spéciales VVx/WWx de l’ADR/RID (chap. 7.3 de l’ADR/RID) et dans une large mesure dans le CFR 49;

b)	Les prescriptions relatives à la conception et la construction des conteneurs pour vrac et aux contrôles et épreuves qu’ils doivent subir (chap. 6.8 du Règlement type de l’ONU), presque intégralement reprises par l’ADR/RID (chap. 6.11) et par le Code IMDG (chap. 6.9), restent valables.

14.	En raison de ce qui précède, l’ICCA est d’avis que la liste des matières solides, transportées en conteneur pour vrac, pourrait être étendue d’une manière rationnelle, sans compromettre la sécurité.

Annexe 1 (ANGLAIS SEULEMENT)

| Provisions for bulk transport of solids in UN - ADR - CFR 49 - IMO |
| --- |
| UN Model Regulations | ADR | CFR 49 | IMO IMDG Code | IMO BC Code | Propo-sal |
| UN No. | Name and description | Class or division | Subsi diary risk | Packing group | Portable tanks and bulk containers |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Instruc-tions | Special provisions | Bulk Special prov (7.3.3) | Bulk (173. 240) | BK2 | Group |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (10) | (11) |  |  |  |  |  |
| 3175 | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. | 4.1 |  | II | T3 BK1 BK2 | TP33 | VV3 | X | BK2 |  | BK1 BK2 |
| 1309 | ALUMINIUM POWDER, COATED | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1312 | BORNEOL | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1313 | CALCIUM RESINATE | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1314 | CALCIUM RESINATE, FUSED | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1318 | COBALT RESINATE, PRECIPITATED | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1325 | FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1328 | HEXAMETHYLENE-TETRAMINE | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1330 | MANGANESE RESINATE | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1332 | METALDEHYDE | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1334 | NAPHTHALENE, CRUDE or NAPHTHALENE, REFINED | 4.1 |  | III | T1 BK1 BK2 | TP33 | VV2 | X | BK2 |  | BK1 BK2 |
| 1338 | PHOSPHORUS, AMORPHOUS | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | - |  |  | BK1 BK2 |
| 1346 | SILICON POWDER, AMORPHOUS | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1350 | SULPHUR | 4.1 |  | III | T1 BK1 BK2 | TP33 | VV1 | X | BK2 | B | BK1 BK2 |
| 1869 | MAGNESIUM or MAGNESIUM ALLOYS with more than 50% magnesium in pellets, turnings or ribbons | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 2001 | COBALT NAPHTHENATES, POWDER | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 2213 | PARAFORM-ALDEHYDE | 4.1 |  | III | T1 BK1 BK2 | TP33 | VV1 | X | BK2 |  | BK1 BK2 |
| 2538 | NITRONAPHTHALENE | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 2687 | DICYCLOHEXYL-AMMONIUM NITRITE | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 2714 | ZINC RESINATE | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 2715 | ALUMINIUM RESINATE | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 2717 | CAMPHOR, synthetic | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 2858 | ZIRCONIUM, DRY, coiled wire, finished metal sheets, strip (thinner than 254 microns but not thinner than 18 microns) | 4.1 |  | III |  |  | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 2878 | TITANIUM SPONGE GRANULES or TITANIUM SPONGE POWDERS | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 2989 | LEAD PHOSPHITE, DIBASIC | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 3089 | METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S. | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 3178 | FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S. | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 3181 | METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S. | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 3182 | METAL HYDRIDES, FLAMMABLE, N.O.S. | 4.1 |  | III | T1 | TP33 | VV1 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1361 | CARBON, animal or vegetable origin | 4.2 |  | III | T1 | TP33 | VV4 | - |  |  |  |
| 1362 | CARBON, ACTIVATED | 4.2 |  | III | T1 | TP33 | VV4 | - |  |  |  |
| 1363 | COPRA | 4.2 |  | III |  |  | VV4 | - | BK2 | B |  |
| 1364 | COTTON WASTE, OILY | 4.2 |  | III |  |  | VV4 | - |  |  |  |
| 1365 | COTTON, WET | 4.2 |  | III |  |  | VV4 | - |  |  |  |
| 1373 | FIBRES or FABRICS, ANIMAL or VEGE-TABLE or SYNTHETIC, N.O.S. with oil | 4.2 |  | III | T1 | TP33 | VV4 | - |  |  |  |
| 1376 | IRON OXIDE, SPENT or IRON SPONGE, SPENT obtained from coal gas purification | 4.2 |  | III | T1 BK2 | TP33 | VV4 | X | BK2 | B | BK2 |
| 1379 | PAPER, UNSATURATED OIL TREATED, incompletely dried (including carbon paper) | 4.2 |  | III |  |  | VV4 | - |  |  |  |
| 1386 | SEED CAKE with more than 1.5% oil and not more than 11% moisture | 4.2 |  | III |  |  | VV4 | - | BK2 | B |  |
| 1932 | ZIRCONIUM SCRAP | 4.2 |  | III | T1 | TP33 | VV4 | X |  |  |  |
| 2008 | ZIRCONIUM POWDER, DRY | 4.2 |  | III | T1 | TP33 | VV4 | - |  |  |  |
| 2009 | ZIRCONIUM, DRY, finished sheets, strip or coiled wire | 4.2 |  | III |  |  | VV4 | X |  |  |  |
| 2210 | MANEB or MANEB PREPARATION with not less than 60% maneb | 4.2 | 4.3 | III | T1 | TP33 | VV4 | - |  |  |  |
| 2217 | SEED CAKE with not more than 1.5% oil and not more than 11% moisture | 4.2 |  | III |  |  | VV4 | - | BK2 | B |  |
| 2545 | HAFNIUM POWDER, DRY | 4.2 |  | III | T1 | TP33 | VV4 | - |  |  |  |
| 2546 | TITANIUM POWDER, DRY | 4.2 |  | III | T1 | TP33 | VV4 | - |  |  |  |
| 2793 | FERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS or CUTTINGS in a form liable to self-heating | 4.2 |  | III |  |  | VV4 | - | BK2 | B |  |
| 2881 | METAL CATALYST, DRY | 4.2 |  | III | T1 | TP33 | VV4 | - |  |  |  |
| 3189 | METAL POWDER, SELF-HEATING, N.O.S. | 4.2 |  | III | T1 | TP33 | VV4 | - |  |  |  |
| 3190 | SELF-HEATING SOLID, INORGANIC, N.O.S. | 4.2 |  | III | T1 | TP33 | VV4 | - |  |  |  |
| 1402 | CALCIUM CARBIDE | 4.3 |  | I | T9 | TP7 TP33 | - | - | BK2 |  |  |
| 1394 | ALUMINIUM CARBIDE | 4.3 |  | II | T3 | TP33 | VV5 | - |  |  |  |
| 1395 | ALUMINIUM FERROSILICON POWDER | 4.3 | 6.1 | II | T3 | TP33 | - | - | BK2 | B |  |
| 1402 | CALCIUM CARBIDE | 4.3 |  | II | T3 | TP33 | VV5 | - | BK2 |  |  |
| 1405 | CALCIUM SILICIDE | 4.3 |  | II | T3 | TP33 | VV7 | - |  |  |  |
| 3170 | ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS or ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS | 4.3 |  | II | T3 BK1 BK2 | TP33 | VV3 | - | BK2 | B | BK1 BK2 |
| 1396 | ALUMINIUM POWDER, UNCOATED | 4.3 |  | III | T1 | TP33 | VV5 | - |  |  |  |
| 1398 | ALUMINIUM SILICON POWDER, UNCOATED | 4.3 |  | III | T1 | TP33 | VV5 | - | BK2 | B |  |
| 1405 | CALCIUM SILICIDE | 4.3 |  | III | T1 | TP33 | VV5 VV7 | - |  |  |  |
| 1408 | FERROSILICON with 30% or more but less than 90% silicon | 4.3 | 6.1 | III | T1 BK2 | TP33 | VV1 | X | BK2 | B | BK2 |
| 1418 | MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER | 4.3 | 4.2 | III | T1 | TP33 | VV5 | - |  |  |  |
| 1435 | ZINC ASHES | 4.3 |  | III | T1 | TP33 | VV5 | - | BK2 | B |  |
| 1436 | ZINC POWDER or ZINC DUST | 4.3 | 4.2 | III | T1 | TP33 | VV5 | - |  |  |  |
| 2813 | WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S. | 4.3 |  | III | T1 | TP33 | VV5 | - |  |  |  |
| 2844 | CALCIUM MANGANESE SILICON | 4.3 |  | III | T1 | TP33 | VV5 VV7 | - |  |  |  |
| 2950 | MAGNESIUM GRANULES, COATED, particle size not less than 149 microns | 4.3 |  | III | T1 BK2 | TP33 | VV5 | X | BK2 |  | BK2 |
| 2968 | MANEB, STABILIZED or MANEB PREPARATION, STABILIZED against self-heating | 4.3 |  | III | T1 | TP33 | VV5 | - |  |  |  |
| 3170 | ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS or ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS | 4.3 |  | III | T1 BK1 BK2 | TP33 | VV1 VV5 | - | BK2 | B | BK1 BK2 |
| 3208 | METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, N.O.S. | 4.3 |  | III | T1 | TP33 | VV5 | - |  |  |  |
| 3209 | METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING, N.O.S. | 4.3 | 4.2 | III | T1 | TP33 | VV5 | - |  |  |  |
| 1442 | AMMONIUM PERCHLORATE | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | - |  |  | BK1 BK2 |
| 1446 | BARIUM NITRATE | 5.1 | 6.1 | II | T3 | TP33 | - | - | BK2 | B |  |
| 1450 | BROMATES, INORGANIC, N.O.S. | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | - |  |  | BK1 BK2 |
| 1452 | CALCIUM CHLORATE | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | - |  |  | BK1 BK2 |
| 1455 | CALCIUM PERCHLORATE | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | - |  |  | BK1 BK2 |
| 1458 | CHLORATE AND BORATE MIXTURE | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1459 | CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE, SOLID | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1461 | CHLORATES, INORGANIC, N.O.S. | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | - |  |  | BK1 BK2 |
| 1469 | LEAD NITRATE | 5.1 | 6.1 | II | T3 | TP33 | - | - | BK2 | B |  |
| 1473 | MAGNESIUM BROMATE | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | - |  |  | BK1 BK2 |
| 1475 | MAGNESIUM PERCHLORATE | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | - |  |  | BK1 BK2 |
| 1481 | PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S. | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | - |  |  | BK1 BK2 |
| 1484 | POTASSIUM BROMATE | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | - |  |  | BK1 BK2 |
| 1485 | POTASSIUM CHLORATE | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | - | BK2 |  | BK1 BK2 |
| 1487 | POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRITE MIXTURE | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1488 | POTASSIUM NITRITE | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | - |  |  | BK1 BK2 |
| 1489 | POTASSIUM PERCHLORATE | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | - |  |  | BK1 BK2 |
| 1493 | SILVER NITRATE | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | - |  |  | BK1 BK2 |
| 1494 | SODIUM BROMATE | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | - |  |  | BK1 BK2 |
| 1495 | SODIUM CHLORATE | 5.1 |  | II | T3 BK1 BK2 | TP33 | VV8 | X | BK2 |  | BK1 BK2 |
| 1502 | SODIUM PERCHLORATE | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | - |  |  | BK1 BK2 |
| 1506 | STRONTIUM CHLORATE | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | - |  |  | BK1 BK2 |
| 1508 | STRONTIUM PERCHLORATE | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | - |  |  | BK1 BK2 |
| 1513 | ZINC CHLORATE | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | - |  |  | BK1 BK2 |
| 2721 | COPPER CHLORATE | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | - |  |  | BK1 BK2 |
| 2723 | MAGNESIUM CHLORATE | 5.1 |  | II | T3 | TP33 | VV8 | - |  |  | BK1 BK2 |
| 3378 | SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE | 5.1 |  | II | T3 BK1 BK2 | TP33 | VV8 | X | BK2 |  | BK1 BK2 |
| 1438 | ALUMINIUM NITRATE | 5.1 |  | III | T1 BK1 BK2 | TP33 | VV8 | X | BK2 | B | BK1 BK2 |
| 1444 | AMMONIUM PERSULPHATE | 5.1 |  | III | T1 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1451 | CAESIUM NITRATE | 5.1 |  | III | T1 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1454 | CALCIUM NITRATE | 5.1 |  | III | T1 BK1 BK2 | TP33 | VV8 | X | BK2 | B | BK1 BK2 |
| 1458 | CHLORATE AND BORATE MIXTURE | 5.1 |  | III | T1 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1459 | CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE, SOLID | 5.1 |  | III | T1 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1465 | DIDYMIUM NITRATE | 5.1 |  | III | T1 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1466 | FERRIC NITRATE | 5.1 |  | III | T1 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1467 | GUANIDINE NITRATE | 5.1 |  | III | T1 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1474 | MAGNESIUM NITRATE | 5.1 |  | III | T1 BK1 BK2 | TP33 | VV8 | X | BK2 | B | BK1 BK2 |
| 1477 | NITRATES, INORGANIC, N.O.S. | 5.1 |  | III | T1 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1481 | PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S. | 5.1 |  | III | T1 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1486 | POTASSIUM NITRATE | 5.1 |  | III | T1 BK1 BK2 | TP33 | VV8 | X | BK2 | B | BK1 BK2 |
| 1492 | POTASSIUM PERSULPHATE | 5.1 |  | III | T1 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1498 | SODIUM NITRATE | 5.1 |  | III | T1 BK1 BK2 | TP33 | VV8 | X | BK2 | B | BK1 BK2 |
| 1499 | SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE MIXTURE | 5.1 |  | III | T1 BK1 BK2 | TP33 | VV8 | X | BK2 | B | BK1 BK2 |
| 1505 | SODIUM PERSULPHATE | 5.1 |  | III | T1 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1507 | STRONTIUM NITRATE | 5.1 |  | III | T1 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1942 | AMMONIUM NITRATE with not more than 0.2% total combustible material, including any organic substance calculated as carbon, to the exclusion of any other added substance | 5.1 |  | III | T1 BK1 BK2 | TP33 | VV8 | X | BK2 | B | BK1 BK2 |
| 2067 | AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER | 5.1 |  | III | T1 BK1 BK2 | TP33 | VV8 | X | BK2 | B | BK1 BK2 |
| 2469 | ZINC BROMATE | 5.1 |  | III | T1 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 2720 | CHROMIUM NITRATE | 5.1 |  | III | T1 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 2722 | LITHIUM NITRATE | 5.1 |  | III | T1 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 2724 | MANGANESE NITRATE | 5.1 |  | III | T1 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 2725 | NICKEL NITRATE | 5.1 |  | III | T1 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 2726 | NICKEL NITRITE | 5.1 |  | III | T1 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 2728 | ZIRCONIUM NITRATE | 5.1 |  | III | T1 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 2880 | CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, with not less than 5.5% but not more than 16% water | 5.1 |  | III |  |  | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 3215 | PERSULPHATES, INORGANIC, N.O.S. | 5.1 |  | III | T1 | TP33 | VV8 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 3377 | SODIUM PERBORATE MONOHYDRATE | 5.1 |  | III | T1 BK1 BK2 | TP33 | VV8 | X | BK2 |  | BK1 BK2 |
| 3378 | SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE | 5.1 |  | III | T1 BK1 BK2 | TP33 | VV8 | X | BK2 |  | BK1 BK2 |
| 3243 | SOLIDS CONTAINING TOXIC LIQUID, N.O.S. | 6.1 |  | II | T3 BK1 BK2 | TP33 | VV10 | X | BK2 |  | BK1 BK2 |
| 1544 | ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. or ALKALOID SALTS, SOLID, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 1548 | ANILINE HYDROCHLORIDE | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 1549 | ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 1550 | ANTIMONY LACTATE | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 1551 | ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 1557 | ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S., inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 1564 | BARIUM COMPOUND, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9a | X |  |  | BK2 |
| 1566 | BERYLLIUM COMPOUND, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 1579 | 4-CHLORO-o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE, SOLID | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 1588 | CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 1601 | DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 1616 | LEAD ACETATE | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 1655 | NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S. or NICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 1663 | NITROPHENOLS (o-, m-, p-) | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 1673 | PHENYLENE-DIAMINES (o-, m-, p-) | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 1690 | SODIUM FLUORIDE, SOLID | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 1709 | 2,4-TOLUYLENE-DIAMINE, SOLID | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 1812 | POTASSIUM FLUORIDE, SOLID | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 1884 | BARIUM OXIDE | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9a | X |  |  | BK2 |
| 2020 | CHLOROPHENOLS, SOLID | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2025 | MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2026 | PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2074 | ACRYLAMIDE, SOLID | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2077 | alpha-NAPHTHYLAMINE | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2233 | CHLOROANISIDINES | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2237 | CHLORONITRO-ANILINES | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2239 | CHLOROTOLUIDINES, SOLID | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2291 | LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2446 | NITROCRESOLS, SOLID | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2473 | SODIUM ARSANILATE | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2505 | AMMONIUM FLUORIDE | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2512 | AMINOPHENOLS (o-, m-, p-) | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2516 | CARBON TETRABROMIDE | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2570 | CADMIUM COMPOUND | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2588 | PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2651 | 4,4’-DIAMINO-DIPHENYL-METHANE | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2655 | POTASSIUM FLUOROSILICATE | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2659 | SODIUM CHLOROACETATE | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2660 | NITROTOLUIDINES (MONO) | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2662 | HYDROQUINONE, SOLID | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2674 | SODIUM FLUOROSILICATE | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2713 | ACRIDINE | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2716 | 1,4-BUTYNEDIOL | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2729 | HEXACHLOROBENZENE | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2757 | CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2759 | ARSENICAL PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2761 | ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2763 | TRIAZINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2771 | THIOCARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2775 | COPPER BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2777 | MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2779 | SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2781 | BIPYRIDILIUM PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2783 | ORGANOPHOS-PHORUS PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2786 | ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2811 | TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2853 | MAGNESIUM FLUOROSILICATE | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2854 | AMMONIUM FLUOROSILICATE | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2855 | ZINC FLUOROSILICATE | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2856 | FLUOROSILICATES, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2862 | VANADIUM PENTOXIDE, non-fused form | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2871 | ANTIMONY POWDER | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2875 | HEXACHLOROPHENE | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2876 | RESORCINOL | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3027 | COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3143 | DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, SOLID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3146 | ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3249 | MEDICINE, SOLID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | - |  |  | BK2 |
| 3283 | SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3284 | TELLURIUM COMPOUND, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3285 | VANADIUM COMPOUND, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3288 | TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3345 | PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3349 | PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3427 | CHLOROBENZYL CHLORIDES, SOLID | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3438 | alpha-METHYLBENZYL ALCOHOL, SOLID | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3439 | NITRILES, TOXIC, SOLID, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3457 | CHLORONITRO-TOLUENES, SOLID | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3458 | NITROANISOLES, SOLID | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3459 | NITROBROMO-BENZENES, SOLID | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3460 | N-ETHYLBENZYL-TOLUIDINES, SOLID | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3462 | TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | - |  |  | BK2 |
| 3464 | ORGANOPHOS-PHORUS COMPOUND, TOXIC, SOLID, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3465 | ORGANOARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3466 | METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3467 | ORGANOMETALLIC COMPOUND, TOXIC, SOLID, N.O.S. | 6.1 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3291 | CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S. or (BIO) MEDICAL WASTE, N.O.S. or REGULATED MEDICAL WASTE, N.O.S. | 6.2 |  | II | BK2 (in ADR in 2007) |  | VV11 | - |  |  | BK2 |
| 2900 | INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS only | 6.2 |  |  | BK1 BK2 |  | - | - | BK2 |  | BK1 BK2 |
| 1794 | LEAD SULPHATE with more than 3% free acid | 8 |  | II | T3 | TP33 | VV9a | X |  |  |  |
| 2506 | AMMONIUM HYDROGEN SULPHATE | 8 |  | II | T3 | TP33 | VV9a | X |  |  |  |
| 2509 | POTASSIUM HYDROGEN SULPHATE | 8 |  | II | T3 | TP33 | VV9a | X |  |  |  |
| 3244 | SOLIDS CONTAINING CORROSIVE LIQUID, N.O.S. | 8 |  | II | T3 BK1 BK2 | TP33 | VV10 | X | BK2 |  | BK1 BK2 |
| 1740 | HYDROGENDI-FLUORIDES, N.O.S. | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 1759 | CORROSIVE SOLID, N.O.S. | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 1773 | FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 1907 | SODA LIME with more than 4% sodium hydroxide | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2214 | PHTHALIC ANHYDRIDE with more than 0.05% of maleic anhydride | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2215 | MALEIC ANHYDRIDE | 8 |  | III | T4 | TP1 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2280 | HEXAMETHYLENE-DIAMINE, SOLID | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2331 | ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2430 | ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S. (including C2-C12 homologues) | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2440 | STANNIC CHLORIDE PENTAHYDRATE | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2475 | VANADIUM TRICHLORIDE | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2503 | ZIRCONIUM TETRACHLORIDE | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2507 | CHLOROPLATINIC ACID, SOLID | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2508 | MOLYBDENUM PENTACHLORIDE | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2578 | PHOSPHORUS TRIOXIDE | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2579 | PIPERAZINE | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2585 | ALKYLSULPHONIC ACIDS, SOLID or ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with not more than 5% free sulphuric acid | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2698 | TETRAHYDRO-PHTHALIC ANHYDRIDES with more than 0.05% of maleic anhydride | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2802 | COPPER CHLORIDE | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2803 | GALLIUM | 8 |  | III |  |  | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2823 | CROTONIC ACID | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2834 | PHOSPHOROUS ACID | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2865 | HYDROXYLAMINE SULPHATE | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2869 | TITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2905 | CHLOROPHENO-LATES, SOLID or PHENOLATES, SOLID | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2923 | CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S. | 8 | 6.1 | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2967 | SULPHAMIC ACID | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3147 | DYE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3253 | DISODIUM TRIOXOSILICATE | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3259 | AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3260 | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3261 | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3262 | CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3263 | CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 3453 | PHOSPHORIC ACID, SOLID | 8 |  | III | T1 | TP33 | VV9b | X |  |  | BK2 |
| 2794 | BATTERIES, WET, FILLED WITH ACID, electric storage | 8 |  |  |  |  | VV14 | - |  |  |  |
| 2795 | BATTERIES, WET, FILLED WITH ALKALI, electric storage | 8 |  |  |  |  | VV14 | - |  |  |  |
| 2800 | BATTERIES, WET, NON-SPILLABLE, electric storage | 8 |  |  |  |  | VV14 | - |  |  |  |
| 3028 | BATTERIES, DRY, CONTAINING POTASSIUM HYDROXIDE SOLID, electric storage | 8 |  |  |  |  | VV14 | - |  |  |  |
| 2969 | CASTOR BEANS or CASTOR MEAL or CASTOR POMACE or CASTOR FLAKE | 9 |  | II | T3 BK1 BK2 | TP33 | VV3 | X | BK2 | B | BK1 BK2 |
| 3152 | POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID or POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID | 9 |  | II | T3 | TP33 | VV15 | - |  |  |  |
| 3432 | POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID | 9 |  | II | T3 | TP33 | VV15 | X |  |  |  |
| 1841 | ACETALDEHYDE AMMONIA | 9 |  | III | T1 | TP33 | VV3 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 1931 | ZINC DITHIONITE (ZINC HYDROSULPHITE) | 9 |  | III | T1 | TP33 | VV3 | X |  |  | BK1 BK2 |
| 2071 | AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER | 9 |  | III |  |  | Not subject to ADR | X | BK2 | B |  |
| 2211 | POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE, evolving flammable vapour | 9 |  | III | T1 | TP33 | VV3 | - | BK2 |  |  |
| 2216 | FISH MEAL (FISH SCRAP), STABILISED | 9 |  | III |  |  | Not subject to ADR | - | BK2 | B |  |
| 3077 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. | 9 |  | III | T1 | TP33 | VV3 | X |  |  |  |
| 3258 | ELEVATED TEMPERATURE SOLID, N.O.S., at or above 240 °C | 9 |  | III |  |  | VV13 | - |  |  |  |
| 3314 | PLASTICS MOULDING COMPOUND in dough, sheet or extruded rope form evolving flammable vapour | 9 |  | III |  |  | VV3 | - |  |  |  |

Annexe 2

## CHAPITRE 7.3 (ADR 2005)

## DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT EN VRAC

7.3.1	Dispositions générales

7.3.1.1	Une marchandise ne peut être transportée en vrac dans des véhicules ou conteneurs sauf si:

a)	une disposition spéciale, identifiée par le code BK, autorisant expressément ce type de transport est indiquée dans la colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2 et les dispositions pertinentes du 7.3.2 sont respectées en plus de celles de la présente section; ou

b)	une disposition spéciale, identifiée par le code VV, autorisant expressément ce type de transport est indiquée dans la colonne (17) du tableau A du chapitre 3.2 et les conditions de cette disposition spéciale, telles que prévues au 7.3.3 sont respectées en plus de celles de la présente section.

Néanmoins, les emballages vides, non nettoyés peuvent être transportés en vrac si ce type de transport n’est pas explicitement interdit par d’autres dispositions de l’ADR.

NOTA: 	Pour le transport en citernes, voir chapitres 4.2 et 4.3.

7.3.1.2	Les matières qui peuvent devenir liquides aux températures susceptibles d’être rencontrées au cours du transport ne sont pas autorisées pour le transport en vrac.

7.3.1.3	Les conteneurs ou caisse des véhicules doivent être étanches aux pulvérulents et fermés de manière à empêcher toute fuite du contenu dans des conditions normales de transport y compris sous l’effet des vibrations, des changements de température, d’hygrométrie ou de pression.

7.3.1.4	Les matières solides en vrac doivent être chargées et réparties également de manière à limiter les déplacements susceptibles d’endommager le conteneur ou le véhicule ou de causer une fuite de matières dangereuses.

7.3.1.5	Lorsque des dispositifs d’aération sont installés, ils doivent être dégagés et opérationnels.

7.3.1.6	Les matières solides en vrac ne doivent pas réagir dangereusement avec les matériaux du conteneur, véhicule, des joints, de l’équipement, y compris les couvercles et bâches, ni avec les revêtements protecteurs qui sont en contact avec le contenu, ni nuire à leur résistance. Les conteneurs ou les véhicules doivent être construits ou adaptés de telle manière que les matières ne puissent pénétrer entre les éléments du revêtement de sol en bois ou entrer en contact avec les parties de ces conteneurs ou véhicules susceptibles d’être affectées par les matières ou des restes de matières.

7.3.1.7	Tout conteneur ou véhicule, avant d’être rempli et présenté au transport, doit être inspecté et nettoyé de manière qu’il ne subsiste plus à l’intérieur ou à l’extérieur du conteneur ou véhicule de résidu de chargement qui puisse:

- entrer en réaction dangereuse avec la matière qu’il est prévu de transporter;

- nuire à l’intégrité structurale du conteneur ou véhicule;

- affecter les capacités de rétention des matières dangereuses du conteneur ou véhicule.

7.3.1.8	Au cours du transport, il ne doit pas adhérer de résidu de matières dangereuses à la surface extérieure d’un conteneur ou de la caisse d’un véhicule.

7.3.1.9	Dans le cas où plusieurs fermetures sont montées en série, celle qui est située le plus près du contenu doit être fermée en premier avant le remplissage.

7.3.1.10	Les conteneurs ou véhicules vides qui ont transporté une matière dangereuse solide en vrac sont soumis aux mêmes prescriptions que les conteneurs ou véhicules pleins, à moins que des mesures appropriées n’aient été prises pour exclure tout risque.

7.3.1.11	Si un conteneur ou un véhicule est utilisé pour le transport de matières en vrac avec lesquelles il existe un risque d’explosion de poussières ou de dégagement de vapeurs inflammables (par exemple dans le cas de certains déchets), des mesures doivent être prises pour écarter toute cause d’inflammation et prévenir les décharges électrostatiques dangereuses au cours du transport, du remplissage et du déchargement.

7.3.1.12	Les matières, par exemple les déchets, qui peuvent réagir dangereusement entre elles, ainsi que celles appartenant à des classes différentes, ou les marchandises qui ne relèvent pas de l’ADR, qui peuvent réagir dangereusement entre elles, ne doivent pas être mélangées dans le même conteneur ou véhicule. Par réaction dangereuse, on entend:

a)	une combustion ou un fort dégagement de chaleur;

b)	un dégagement de gaz inflammables ou toxiques;

c)	la formation de liquides corrosifs; ou

d)	la formation de matières instables.

7.3.1.13	Avant de remplir un conteneur ou véhicule, il faut procéder à une inspection visuelle pour s’assurer qu’il est structurellement propre à l’emploi, que parois intérieures, plafond et plancher sont exempts de saillies ou de dommages et que les doublures intérieures ou l’équipement de rétention des matières ne présentent pas d’accrocs, de déchirures ou de dommage susceptible de compromettre ses capacités de rétention de la cargaison. Le terme «structurellement propre à l’emploi», s’entend d’un conteneur ou véhicule qui ne présente pas de défauts importants affectant ses éléments structuraux tels que les longerons supérieurs et inférieurs, les traverses supérieures et inférieures, les seuils et linteaux de portes, les traverses de plancher, les montants d’angle et les pièces de coin. On entend par «défauts importants»:

a)	les pliures, fissures ou ruptures dans un élément structural ou de soutien qui affectent l’intégrité du conteneur ou véhicule;

b)	la présence de plus d’un raccord, ou l’existence de raccords improprement exécutés (par exemple par recouvrement) aux traverses supérieures ou inférieures ou aux linteaux de portes;

c)	plus de deux raccords à l’un quelconque des longerons supérieurs ou inférieurs;

d)	tout raccord dans un seuil de porte ou un montant d’angle;

e)	charnières de porte et ferrures grippées, tordues, cassées, hors d’usage ou manquantes;

f)	joints et garnitures non étanches;

g)	tout désalignement d’ensemble d’un conteneur suffisamment important pour empêcher le positionnement correct du matériel de manutention, le montage et l’arrimage sur les châssis ou les véhicules;

h)	tout endommagement des attaches de levage ou de l’interface de l’équipement de manutention;

i)	tout endommagement de l’équipement de service ou du matériel d’exploitation.

7.3.3	Dispositions spéciales pour le transport en vrac lorsque les dispositions du 7.3.1.1 b) s’appliquent

Lorsqu’elles sont indiquées en regard d’une rubrique dans la colonne (17) du tableau A du chapitre 3.2, les dispositions spéciales suivantes sont applicables:

VV1	Le transport en vrac dans des véhicules couverts ou bâchés, dans des conteneurs fermés ou dans des grands conteneurs bâchés est autorisé.

VV2	Le transport en vrac est autorisé dans des véhicules couverts, à caisse métallique, dans des conteneurs fermés en métal et dans des véhicules et grands conteneurs bâchés avec bâche non inflammable et dont la caisse est en métal ou dont le fond et les parois sont protégés de la matière de chargement.

VV3	Le transport en vrac est autorisé dans des véhicules et grands conteneurs bâchés avec une aération suffisante.

VV4	Le transport en vrac est autorisé dans des véhicules avec caisse en métal, couverts ou bâchés, et dans des conteneurs en métal fermés ou grands conteneurs en métal bâchés.

Pour les numéros ONU 2008, 2009, 2210, 2545, 2546, 2881, 3189 et 3190, seul le transport en vrac de déchets solides est autorisé.

VV5	Le transport en vrac est autorisé dans des véhicules et conteneurs spécialement aménagés.

Les ouvertures servant au chargement et au déchargement doivent pouvoir être fermées de manière hermétique.

VV6	(Réservé)

VV7	Le transport en vrac dans des véhicules couverts ou bâchés dans des conteneurs fermés ou dans des grands conteneurs bâchés n’est autorisé que lorsque la matière est en morceaux.

VV8	Le transport en vrac est autorisé par chargement complet en véhicules couverts, conteneurs fermés ou véhicules ou grands conteneurs bâchés d’une bâche imperméable non inflammable.

Les véhicules et conteneurs doivent être construits de telle façon que les matières qui y sont contenues ne puissent pas entrer en contact avec du bois ou tout autre matériau combustible ou bien que le fond et les parois en bois ou en matériau combustible soient sur toute leur surface garnis d’un revêtement imperméable et incombustible ou d’un enduit au silicate de soude ou d’un produit similaire.

VV9a	Le transport en vrac est autorisé par chargement complet, dans des véhicules bâchés, des conteneurs fermés ou des grands conteneurs à parois pleines bâchés;

Pour les matières de la classe 8, la caisse des véhicules ou conteneurs doive être munie d’un revêtement intérieur approprié suffisamment solide.

VV9b	Le transport en vrac par chargement complet (pour la classe 8, seulement s’il s’agit de déchets) est autorisé dans des conteneurs fermés ou des grands conteneurs à parois pleines bâchés. Pour les déchets de la classe 8, les conteneurs doivent être munis d’un revêtement approprié suffisamment solide.

Nota:	Dans l’ADR 2007, l’indication VV9b sera remplacée par VV9a et l’indication VV9a deviendra VV9.

VV10	Le transport en vrac est autorisé, par chargement complet, dans des véhicules bâchés, des conteneurs fermés ou des grands conteneurs à parois pleines bâchés.

La caisse des véhicules ou conteneurs doive être étanche ou rendue étanche, par exemple au moyen d’un revêtement intérieur approprié suffisamment solide.

VV11	Le transport en vrac est autorisé dans des véhicules et conteneurs spécialement aménagés d’une manière qui évite les risques pour les êtres humains, les animaux et l’environnement, par exemple en chargeant les déchets dans des sacs ou grâce à des raccords étanches à l’air.

VV12	Les matières dont le transport en véhicules-citernes, en citernes mobiles ou en conteneurs-citernes est inapproprié en raison de la température élevée et de la densité de la matière peuvent être transportées en véhicules ou conteneurs spéciaux conformes aux normes spécifiées par l’autorité compétente du pays d’origine. Si le pays d’origine n’est pas un pays partie contractante à l’ADR, les conditions prescrites doivent être reconnues par l’autorité compétente du premier pays partie contractante à l’ADR touché par l’envoi.

VV13	Le transport en vrac est autorisé dans des véhicules ou conteneurs spécialement équipés conformes aux normes spécifiées par l’autorité compétente du pays d’origine. Si le pays d’origine n’est pas un pays partie contractante à l’ADR, les conditions prescrites doivent être reconnues par l’autorité compétente du premier pays partie contractante à l’ADR touché par l’envoi.

VV14	(1)	Les accumulateurs usagés peuvent être transportés en vrac, dans des véhicules ou conteneurs spécialement équipés. Les grands conteneurs en plastique ne sont pas autorisés. Les petits conteneurs en plastique doivent pouvoir résister, à pleine charge, à une chute d’une hauteur de 0,8 m sur une surface dure et par -18 °C, sans rupture.

(2)	Les compartiments de charge des véhicules ou conteneurs doivent être en acier résistant aux matières corrosives contenues dans les accumulateurs. Les aciers moins résistants sont autorisés si la paroi est suffisamment épaisse ou munie d’une doublure ou d’un revêtement en plastique résistant aux matières corrosives.

Les compartiments de charge des véhicules ou conteneurs doivent être conçus de façon à résister à toute charge électrique résiduelle et à tout choc dû aux accumulateurs.

NOTA:	Est considéré comme résistant un acier présentant une diminution progressive maximum de 0,1 mm par an sous l’action des matières corrosives.

(3)	Les compartiments de charge des véhicules ou conteneurs doivent être garantis par construction contre toute fuite de matière corrosive pendant le transport. Les compartiments de charge ouverts doivent être couverts au moyen d’un matériau résistant aux matières corrosives.

(4)	Avant le chargement, l’état des compartiments de charge des véhicules ou conteneurs, ainsi que de leur équipement, doit être vérifié. Les véhicules ou conteneurs dont le compartiment de charge est endommagé ne doivent pas être chargés.

La hauteur de chargement des compartiments de charge des véhicules ou conteneurs ne doit pas dépasser le bord supérieur de leurs parois latérales.

(5)	Les compartiments de charge des véhicules ou conteneurs ne doivent pas contenir d’accumulateurs renfermant différentes matières, ni d’autres marchandises susceptibles de réagir dangereusement entre elles (voir «Réaction dangereuse» sous 1.2.1).

Pendant le transport, aucun résidu dangereux des matières corrosives contenues dans les accumulateurs ne doit adhérer à l’extérieur des compartiments de charge des véhicules ou conteneurs.

VV15	Le transport en vrac est autorisé dans des véhicules couverts ou bâchés, des conteneurs fermés ou des grands conteneurs bâchés à parois pleines pour les matières ou les mélanges (comme préparations ou déchets) ne contenant pas plus de 1 000 mg/kg de matière à laquelle ce numéro ONU est affecté.

Les caisses des véhicules ou conteneurs doivent être étanches ou rendus étanches, par exemple au moyen d’un revêtement intérieur approprié suffisamment solide.

VV16	Le transport en vrac est autorisé conformément aux dispositions du 4.1.9.2.3.

VV17	Le transport en vrac de SCO-I est autorisé conformément aux dispositions du 4.1.9.2.3.

-----

# Text boxes

NATIONS UNIES

Secrétariat

ST