Distr.	Distr.

GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/C.3/2006/59

13 avril 2006

Original: FRANÇAIS

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT 
DES MARCHANDISES DANGEREUSES ET 
DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ

DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE

DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du transport

des marchandises dangereuses

Vingt-neuvième session

Genève, 3-12 juillet 2006

Point 4 a) de l'ordre du jour provisoire

EMBALLAGES

Performance des emballages

Essai de chute

Communication de l’expert de la France

# Introduction

- Lors de l’examen des questions relatives aux GRV, ainsi que dans le cadre du groupe de travail qui s’était réuni à Paris auparavant, il a été fait remarquer que pour l’épreuve de chute les caractéristiques de l’aire de chute n’étaient pas clairement définies et que les résultats de l’épreuve pouvaient varier en fonction de l’aire de chute (voir ST/SG/AC10./C.3/56, par. 42 à 44). La France a annoncé qu’elle présenterait une proposition à ce sujet.

- Il existe cependant une norme définissant clairement les caractéristiques de la surface de choc : norme ISO 2248 (par. 4.4).

- Il est proposé de faire référence à cette norme pour définir clairement les caractéristiques de l’aire de chute. Ceci est de nature à améliorer la fiabilité de l’épreuve et la qualité des emballages.

- Le problème se posant exactement de la même façon pour les autres emballages, il est proposé de modifier les chapitres 6.1, 6.3 et 6.6 à l’identique.

Propositions :

1. 	Au 6.5.6.9.3, après les mots « plane et horizontale », ajouter : « satisfaisant aux exigences de la norme ISO 2248 ».

2.	Au 6.1.5.3.4, à la fin de la phrase, rajouter : « satisfaisant aux exigences de la norme ISO 2248 ».

3.	Au 6.3.2.5 a), à la fin de la première phrase, rajouter : « satisfaisant aux exigences de la norme ISO 2248 ».

- Au 6.6.5.3.4.3, après les mots « plane et horizontale », ajouter : « satisfaisant aux exigences de la norme ISO 2248 ».

________________

# Text boxes

NATIONS

UNIES

## Secrétariat

ST