| NATIONS UNIES |  | ST |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. GÉNÉRALE ST/SG/AC.10/C.4/2006/23 27 octobre 2006 FRANÇAIS Original: ANGLAIS ET FRANÇAIS |

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT
DES MARCHANDISES DANGEREUSES ET
DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ
DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du Système général 
harmonisé de classification et d’étiquetage
des produits chimiques

Douzième session
Genève, 12(p.m.)-14 décembre 2006
Point 2 (b) de l’ordre du jour

MISE À JOUR DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION 
ET D’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES

# Amendements aux diagrammes de décision 3.4.1 et 3.4.2 du chapitre 3.4 du SGH

Communication de l’expert de l’Allemagne

Aux diagrammes de décision 3.4.1 et 3.4.2 les valeurs seuil/limites de concentration de composants classés comme sensibilisants cutanés ou respiratoires dans un mélange et qui détermineraient la classification du mélange ne sont pas cohérents avec ceux du tableau 3.4.1.

## Proposition

a)	Au diagramme de décision 3.4.1, changer le texte de l’avant-dernier cadre à gauche, comme suit:

Et ajouter une note de bas de page « 5 », après la note de bas de page 4, comme suit :

“5	Voir 3.4.4.2”.

b)	Au diagramme de décision 3.4.2, changer le texte de l’avant-dernier cadre, à gauche, comme suit:

Et ajouter une note de bas de page « 5 », après la note de bas de page 4, comme suit :

“5	Voir 3.4.4.2”.

____________

# Text boxes

Le mélange contient-il un ou plusieurs composantss classés comme sensibilisants respiratoires à unee concentration 4, 5:

- ≥ 0,1% (solide/liquide), ou

- ≥1,0% (solide/liquide)

ou

- (  0,1% (gaz), (voir 3.4.3.3)

- (  0,2% (gaz)? (voir 3.4.3.3)

Le mélange contient-il un ou plusieurs composants classéss comme sensibilisants cutanés à une  concentration 4, 5:

- (  0,1%, , or

- (  1,0%? (voir 3.4.3.3)