| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/2006/17 4 August 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Восемьдесят первая сессия

Женева, 25-27 октября 2006 года

Пункт 7 повестки дня

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Применение пункта 1.8.5.2

Передано правительством Бельгии

1.	Авария в порту Антверпена, произошедшая 4 марта 2004 года

2.	-	Тягач + полуприцеп-шасси;

-	перевозка одного контейнера-цистерны вместимостью 8 000 литров, содержавшего жидкий бром под № ООН 1744 с плотностью 3,1;

-	степень наполнения - 90%.

3.	Обстоятельства:

-	потеря транспортным средством устойчивости при вираже 90° (скорость - 32 км/ч);

-	болты, крепящие контейнер к раме, сорваны;

-	защитная крышка арматуры (верхний налив-слив) не способна выдержать удар.

4.	Последствия:

-	утечка брома через арматуру и потеря примерно 6 000 литров;

-	эвакуация большого числа людей;

-	закрытие дорожной сети и полное блокирование движения в порту;

-	загрязнение почвы.

5.	Причина аварии:

-	слишком высокая скорость движения транспортного средства (32 км/ч);

-	использование двухосного полуприцепа с дорожным просветом по раме 1,40 м.

6.	Сравнительные расчеты устойчивости двухосных и трехосных полуприцепов были произведены бельгийским изготовителем при следующих условиях:

-	два полуприцепа имеют одинаковый дорожный просвет по раме;

-	на них установлены одинаковые контейнеры-цистерны вместимостью 8 000 литров со свинцовой облицовкой;

-	в два контейнера загружено 19 120 кг брома под № ООН 1744 с плотностью 3,1, что соответствует нагрузке в 6 000 кг (тарная масса контейнера) + 19 120 кг брома, т.е. в общей сложности 25 120 кг:

1)	центр тяжести груженого полуприцепа - от 2 006 мм (две оси) до 1 943 мм (три оси) и поперечная устойчивость в соответствии с Правилами № 111 - от 0,375 g (две оси) до 0,448 g (три оси);

2)	если в трехосный полуприцеп загружено 23 560 кг брома (максимальная степень наполнения - 95%), то центр тяжести - 1 964 мм, а поперечная устойчивость - 0,442 g (более удобные критические значения по сравнению с двухосным полуприцепом).

7.	Предлагаемые меры:

-	использование более устойчивых (полу)прицепов для перевозки контейнеров (максимальный дорожный просвет по раме:  ±1,10 м + 3 оси);

-	специальная подготовка водителей в случае перевозки жидкостей с высокой плотностью.

-----

# Text boxes

GE.06-24598   (R)  050906  060906