INF. 6

## COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses
(Quatre-vingtième session,

Genève, 8-12 mai 2006)

Application du paragraphe 1.8.5.2

Transmis par le Gouvernement de la Belgique

- Accident dans le port d’Anvers le 04 mars 2004

- - tracteur + semi-remorque chassis

- transport d'un conteneur-citerne de capacité 24.000 litres et contenant 8.000 litres de brome UN 1744

liquide à très haute densité

- taux de remplissage 90%.

- circonstances :

- perte d'équilibre du véhicule dans un virage (vitesse 32 km/h)

- les boulons fixant le conteneur sur le chassis sont arrachés

- le couvercle de protection des accessoires (chargement/déchargement par le 
  haut) ne peut pas résister au choc.

- conséquences :

- écoulement de brome par les accessoires et perte d'environ 6.000 litre

- évacuation d'un nombre important de personnes

- fermeture du réseau routier et circulation dans le port complètement bloquée

- pollution du sol.

- cause de l'accident :

- vitesse 32 km/h

- vitesse du véhicule trop élevée.

- mesures proposées:

- 	utilisation de porteur de conteneurs plus stables (haut max. ± 1,10m + 3 axes) ;

- 	formation particulière pour les chauffeurs.

__________