| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/15 31 May 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 11-15 сентября 2006 года

СОГЛАСОВАНИЕ С ТИПОВЫМИ ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗКИ
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ООН(

Сосуды под давлением для жидкостей

Новый подраздел 4.1.3.6

Передано Европейским советом химической промышленности (ЕСФХП)

РЕЗЮМЕ

Существо предложения: Цель настоящего информационного документа состоит в том, чтобы обратить внимание на расхождения между подразделом 4.1.3.6 четырнадцатого пересмотренного издания типовых правил ООН (Сосуды под давлением для жидкостей и твердых веществ) и действующим подразделом 4.1.4.4 ДОПОГ/МПОГ (PR1-PR7) и предложить варианты полного согласования с четырнадцатым пересмотренным изданием.

Введение

1.	В ходе сессии Совместного совещания, проходившей 13-23 сентября 2005 года, состоялось обсуждение изложенных в подразделе 4.1.4.4 ДОПОГ/МПОГ особых требований, применимых к использованию сосудов под давлением для веществ, не относящихся к классу 2.  Цель заключалась в том, чтобы достичь согласования с Типовыми правилами, содержащимися в четырнадцатом пересмотренном издании Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов.

2.	В целях содействия обсуждению этого вопроса ЕСФХП представил сравнительную таблицу, в которой указаны расхождения между подразделом 4.1.3.6 четырнадцатого пересмотренного издания Типовых правил ООН (Сосуды под давлением для жидкостей и твердых веществ) и дейтвующим подразделом 4.1.4.4 ДОПОГ/МПОГ (PR1-PR7) (информационный документ 16).

3.	Затем состоялось обсуждение вопроса об исключении существующих положений PR1-PR7, и в результате проведенного голосования исключение этих положений не было одобрено.  Многие делегаты выразили мнение о том, что необходимо дополнительное время, с тем чтобы оценить последствия исключения положений PR1-PR7.  Другие делегации высказали сожаление по поводу того, что не было достигнуто полного согласования с четырнадцатым пересмотренным изданием Типовых правил ООН.

4.	Ввиду того, что сложившаяся ситуация, при которой новые положения подраздела 4.1.3.6 сосуществуют с прежними положениями PR1-PR7, приводит к возникновению проблем на практике, ЕСФХП представил прежний документ INF.16 в качестве официального предложения, направленного на завершение дискуссии по этой теме.

Сравнительная таблица

5.	Вышеупомянутая сравнительная таблица приводится ниже в качестве таблицы 1.  В ней рассматриваются такие аспекты, как испытательное давление, вместимость, наполнение, периодические испытания и проверки, а также требования, изложенные в соответствующей инструкции по упаковке для номеров ООН, перечисленных в существующих положениях PR1-PR7.  Эта сравнительная таблица составлена с целью содействия обсуждению вопроса о возможности исключения подраздела 4.1.4.4.  Как представляется, положения PR1-PR7 назначены лишь одному-двум отдельным номерам ООН и в некоторых аспектах касаются лишь конкретных веществ.

Предложения для рассмотрения

6.	В связи с положениями документа TRANS/WP.15/AC.1/2005/42/Add.1, касающимися действующего подраздела 4.1.4.4, для дальнейшего рассмотрения предлагаются следующие альтернативные варианты:

Альтернативный вариант 1:

-	Исключить подраздел 4.1.4.4.

-	Включить в главу 1.6 в надлежащем месте (подраздел 1.6.1.5?) следующий текст:

"Сосуды под давлением для веществ, не относящихся к классу 2, изготовленные до 1 января 2007 года/1 июля 2007 года в соответствии с требованиями подраздела 4.1.4.4 ДОПОГ/МПОГ, действующими до 31 декабря 2006 года, но не отвечающие требованиям подраздела 4.1.3.6, применяемым с 1 января 2007 года, могут по-прежнему использоваться до истечения их срока службы в соответствии с положениями, предписанными в подразделе 4.1.4.4".

-	Для № ООН 1614 (указанного в положении PR7):  заменить Р601 на Р099 в колонке 8 перечня опасных грузов в главе 3.2.

-	Исключить из колонки 8 перечня опасных грузов в главе 3.2 все ссылки на положения PR1-PR7.

Альтернативный вариант 2:

-	Исключить подраздел 4.1.4.4.

-	Исключить из колонки 8 перечня опасных грузов в главе 3.2 все ссылки на положения PR1-PR7.

-	Сохранить для отдельных номеров ООН конкретный текст, содержащийся в PR4, PR5 и PR7, в новых положениях РРхх в соответствующих инструкциях по упаковке, а именно:

(из положения PR4)

Включить в инструкцию Р601:  "РРхх Для № ООН 1185:  масса содержимого не должна превышать 0,67 кг на литр вместимости.  Упаковка не должна весить более 75 кг".

(из положения PR5)

Включить в инструкцию Р601:  "PPxy Для № ООН 2480 и 2481:  вещество должно упаковываться в сосуды из чистого алюминия с толщиной стенок не менее 5 мм или в сосуды из нержавеющей стали.  Сосуды должны быть изготовлены полностью методом сварки".

(из положения PR7)

Включить в инструкцию P601:  "PPxz Для № ООН 1614:  когда он полностью абсорбирован инертным пористым материалом, должен упаковываться в металлические сосуды вместимостью не более 7,5 л, установленные в деревянные ящики таким образом, чтобы они не могли соприкасаться.  Сосуд должен быть полностью заполнен пористым материалом, который не должен оседать или образовывать опасные пустоты даже после продолжительного использования или в случае толчков, даже при температурах, достигающих 50°C".

-	Включить в главу 1.6 в надлежащем месте (1.6.1.5?) следующий текст:

"Сосуды под давлением для веществ, не относящихся к классу 2, изготовленные до 1 января 2007 года/1 июля 2007 года в соответствии с требованиями подраздела 4.1.4.4 ДОПОГ/МПОГ, действующими до 31 декабря 2006 года, но не отвечающие требованиям подраздела 4.1.3.6, применяемым с 1 января 2007 года, могут по-прежнему использоваться до истечения их срока службы в соответствии с положениями, предписанными в подразделе 4.1.4.4".

7.	ЕСФХП отдает предпочтение "альтернативному варианту 1", с тем чтобы обеспечить максимально возможное согласование с Типовыми правилами ООН.

Таблица 1:  Сравнение нового подраздела 4.1.3.6 (четырнадцатое издание Рекомендаций ООН) и действующего подраздела 4.1.4.4 (PR1-PR7)

| МПОГ/ДОПОГ Номер PR | МПОГ/ДОПОГ Соответствующая инструкция по упаковке для номеров ООН, перечисленных в PR | Испытательное давление (бар) | Вместимость (л) | Наполнение | Периодическое испытание/периодическая проверка | Прочие аспекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Новый подраздел 4.1.3.6 + Инструкция по упаковке | В соответст-вии с PR | Новый подраздел 4.1.3.6 + Инструкция по упаковке | В соответст-вии с PR | Новый подраздел 4.1.3.6 + Инструкция по упаковке | В соответст-вии с PR | Новый подраздел 4.1.3.6 + Инструкция по упаковке | В соответст-вии с PR |  |
| PR1 | P400 13x P402 6x P401 1x P601 1x | 10 6 6 10 | 10 10 10 10 | В соответствии с главой 1.2, "сосуд под давлением" Баллон: 150 Барабан под давлением: 150-1000 Связка баллонов: 3000 Трубки: класс 2 | 450 | 95% от вместимости баллона при 50°C. Неполное заполнение жидкостью всего объема при 55°C | 90% (порожний на 5% при 50°C) | 10 лет (P400, 401, 402, 601) | 5 лет | PR1: инертный газ 0,5 бар Новый подраздел 4.1.3.6: инертный газ 0,2 бар (указано в P400, 401, 402) |
| PR2 | P401 4x | 6 | 4 | В соответствии с главой 1.2, "сосуд под давлением" Баллон: 150 Барабан под давлением: 150-1000 Связка баллонов: 3000 Трубки: класс 2 | 450 | 95% от вместимости баллона при 50°C. Неполное заполнение жидкостью всего объема при 55°C | 85% или конкретное значение (кг/л) | 10 лет (P401) | 5 лет | PR2 - |
| PR3 | P601 6x P602 1x | 10 10 | 10 10 | В соответствии с главой 1.2, "сосуд под давлением" Баллон: 150 Барабан под давлением: 150-1000 Связка баллонов: 3000 Трубки: класс 2 | 250 | 95% от вместимости баллона при 50°C. Неполное заполнение жидкостью всего объема при 55°C | 1 кг/л | 10 лет (P601, 602) | 5 лет, тщательный внутренний осмотр | PR3: толщина стенок 3 мм, вместимость <150 л |
| PR4 | P601 1x | 10 | 10 | В соответствии с главой 1.2, "сосуд под давлением" Баллон: 150 Барабан под давлением: 150-1000 Связка баллонов: 3000 Трубки: класс 2 | Вес упаковки 75 кг | 95% от вместимости баллона при 50°C. Неполное заполнение жидкостью всего объема при 55°C | 0,67 кг/л | 10 лет (P601) | 5 лет | PR4 - |
| PR5 | P601 2x | 10 | 5 | В соответствии с главой 1.2, "сосуд под давлением" Баллон: 150 Барабан под давлением: 150-1000 Связка баллонов: 3000 Трубки: класс 2 | Не указано в PR5 | 95% от вместимости баллона при 50°C. Неполное заполнение жидкостью всего объема при 55°C | 90% | 10 лет (P601) | 5 лет | PR5: толщина стенок 5 мм для сосудов из алюминия; для барабанов весом >100 кг требуются обручи катания и ребра жесткости |
| PR6 | P601 1x | 10 | Расчетное давление: 21 Испытание на герметич-ность под давлением 2 бар | В соответствии с главой 1.2, "сосуд под давлением" Баллон: 150 Барабан под давлением: 150-1000 Связка баллонов: 3000 Трубки: класс 2 | 450 | 95% от вместимости баллона при 50°C. Неполное заполнение жидкостью всего объема при 55°C | 92% | 10 лет (P601) | 2 года, внутренний осмотр | PR6: - |
| PR7 | P601 1x (МПОГ/ДОПОГ) P099 (ООН) | ?? (P099) | 6 | ?? (P099) | 7,5 | 95% от вместимости баллона при 50°C. Неполное заполнение жидкостью всего объема при 55°C | Не указано в PR7 | 10 лет (P601) | Не указано в PR7 | PR7 Абсорбция инертным пористым материалом |
| --- | P001 P002 | 6 | -- | В соответствии с главой 1.2, "сосуд под давлением" Баллон: 150 Барабан под давлением: 150-1000 Связка баллонов: 3000 Трубки: класс 2 | - | 95% от вместимости баллона при 50°C. Неполное заполнение жидкостью всего объема при 55°C | - | 5 лет | - | - |

# Footnotes

( 	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2006/15.

# Text boxes

GE.06-22985 (R)   260606   030706

-------------