| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/29 30 June 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ

по вопросам безопасности и Рабочей группы

по перевозкам опасных грузов

Женева, 11-15 сентября 2006 года

Пункт 5 повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Перевозка веществ, представляющих собой комбинированную опасность

классов 4.3 и 4.1 (№ ООН 3132) или классов 4.3 и 4.2 (№ ООН 3135)

Предложение правительства Германии

РЕЗЮМЕ

Существо предложения:

Вещества под вышеуказанными номерами ООН, представляющие собой комбинированную опасность классов 4.3 и 4.1 или классов 4.3 и 4.2, перевозить запрещается.

Чтобы достичь согласования с МКМПОГ и сделать возможной перевозку веществ, представляющих собой упомянутую комбинированную опасность, запрещение на их перевозку следует заменить требованиями, регулирующими перевозку.

Предлагаемое решение:

Установить условия перевозки веществ под вышеупомянутыми номерами ООН и внести требуемые изменения в соответствующие подразделы главы 2.2.

Справочные документы:	TRANS/WP.15/AC.1/2002/8–OCTI/RID/GT-III/2002/8 (Швейцария)

TRANS/WP.15/AC.1/90–OCTI/RID/GT-III/2002-B, пункт 26

TRANS/WP.15/AC.1/2003/62–OCTI/RID/GT-III/2003/62 (Швейцария/Германия)

TRANS/WP.15/AC.1/96–OCTI/RID/GT-III/2004-A, пункты 8-11.

Введение

1.	В документе TRANS/WP.15/AC.1/2002/8–OCTI/RID/GT-III/2002/8, который обсуждался Совместным совещанием в ходе его сентябрьской сессии 2002 года, представитель Швейцарии поставил вопрос о том, почему перевозка веществ под № ООН 3132 и 3133 запрещена в соответствии с МПОГ/ДОПОГ, тогда как согласно Типовым правилам ООН и МКМПОГ она допускается.

2.	Представитель Германии отметил в этой связи, что в его стране в подобных случаях также возникали проблемы, и сообщил, что по этому вопросу он представит Совместному совещанию предложение, в котором необходимо будет учесть вещества под другими номерами ООН, перевозка которых также запрещена согласно МПОГ/ДОПОГ.  Кроме того, Совместное совещание отметило, что в случае № ООН 3132 такое запрещение уже не является оправданным;  что же касается № ООН 3133, то здесь, напротив, возникают проблемы, обусловленные сочетанием видов опасности классов 4.3 и 5.1, и поэтому следовало бы предусмотреть обращение к компетентному органу (см. TRANS/WP.15/AC.1/90–OCTI/RID/GT-III/2002-B, пункт 26).

3.	В итоге правительства Швейцарии и Германии представили документ TRANS/WP.15/AC.1/2003/62–OCTI/RID/GT-III/2003/62, который был рассмотрен Совместным совещанием в сентябре 2004 года.

4.	Ряд делегаций высказались за включение требований в отношении веществ, характеризующихся свойствами класса 4.3 и свойствами одного из классов 4.1 или 4.2 (№ ООН 3132 и 3135), учитывая то, что предписания по перевозке уже предусмотрены в Типовых правилах ООН.  Однако они не поддержали идею решения вопроса о классификации и упаковке компетентным органам и предложили предусмотреть также особые требования в МПОГ/ДОПОГ (см. TRANS/WP.15/AC.1/96–

OCTI/RID/GT-III/2004-A, пункт 8).

5.	Представитель Германии сообщил, что он представит Совместному совещанию соответствующее предложение.

6.	За прошедший с тех пор период в Германии возросло число заявок на перевозку веществ, которые характеризуются свойствами классов 4.3, 4.2 или классов 4.3 и 4.1.  Классификация указанных по наименованию веществ в качестве веществ класса 4.3 в таблице А главы 3.2, которым присущи, однако, также виды опасности, не указанные в этой таблице, остается проблематичной.  В качестве примера можно упомянуть алюминий-порошок непокрытый (№ ООН 1396), когда он характеризуется также свойствами класса 4.1, или магний-порошок (№ ООН 1418), который может характеризоваться дополнительной опасностью класса 4.1, скорее чем дополнительной опасностью класса 4.2, предусмотренной в таблице.

7.	Германия считает, что включение в класс 4.3 под № ООН 1396 алюминия-порошка непокрытого, который помимо своих свойств класса 4.3 характеризуется свойствами класса 4.1, не создает проблем с точки зрения безопасности, поскольку согласно таблице приоритета опасных свойств, содержащейся в подразделе 2.1.3.10, класс 4.3 превалирует над классом 4.1.  Кроме того, вполне естественно, что порошки металлов характеризуются также легковоспламеняемостью.  Поэтому для пояснения классификации для № ООН 1396 следует предусмотреть специальное положение.

8.	То же самое относится и к магнию-порошку, характеризующемуся свойствами класса 4.3 и вместо свойств класса 4.2 свойствами класса 4.1.  Германия считает, что перевозка указанного порошка с соблюдением условий, предусмотренных для № ООН 1418, не противоречит требованиям безопасности.  Это следует уточнить с помощью соответствующего специального положения.

9.	В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ уже включен ряд веществ, которые характеризуются свойствами классов 4.3 и 4.2 или классов 4.3 и 4.1 и перевозка которых, несмотря на это, не запрещена, например:  № ООН 2210 и 2870 (сочетание видов опасности классов 4.2 и 4.3), № ООН 1340 (сочетание видов опасности классов 4.3 и 4.1), № ООН 1418, 1436 и 3209 (сочетание видов опасности классов 4.3 и 4.2).

10.	Кроме того, в МОПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ недавно были включены новые номера ООН, с тем чтобы обеспечить возможность перевозки веществ, характеризующихся различными сочетаниями видов опасности классов 4.1, 4.2 и 4.3 (включая вещества класса 4.2, группа упаковки I).  Эти позиции охватывают вещества, обладающие свойствами, аналогичными свойствам веществ под № ООН 3132 и 3135.

Предложения

11.	В таблице, содержащейся в главе 3.2, исключить указание "ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА" из позиций для № ООН 3132 и 3135.

12.	Предлагаемые условия перевозки указаны в таблице, приведенной в приложении к настоящему документу.

13.	В соответствии с предлагаемыми выше изменениями в главу 2.2 необходимо внести нижеследующие поправки:

14.	Исключить из подраздела 2.2.43.2 следующие указания:

"Реагирующие с водой легковоспламеняющиеся твердые вещества, отнесенные к позиции с № ООН 3132" и "и реагирующие с водой самонагревающиеся твердые вещества, отнесенные к позиции с № ООН 3135".

15.	В подразделе 2.2.43.3 исключить из раздела "твердые, легковоспламеняющиеся WF2" заключенный в скобки текст в позиции для № ООН 3132.  (Примечание секретариата ОТИФ:  эта позиция отсутствует в варианте МПОГ на французском языке;  она будет восстановлена в исправлении).

16.	В подразделе 2.2.43.3 исключить из раздела "твердые самонагревающиеся WS" текст, заключенный в скобки в позиции для № ООН 3135.

17.	В пункте 5.3.2.3.2 изменить текст для идентификационного номера опасности 423 следующим образом:

"423	твердое вещество, реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов, или легковоспламеняющееся твердое вещество, реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов, или самонагревающееся твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов".

18.	В пункте 5.3.2.3.2 изменить текст для идентификационного номера опасности Х423 следующим образом:

"Х423	твердое вещество, опасно реагирующее с водой1 с выделением легковоспламеняющихся газов, или легковоспламеняющееся твердое вещество, опасно реагирующее с водой1 с выделением легковоспламеняющихся газов, или самонагревающееся твердое вещество, опасно реагирующее с водой1 с выделением легковоспламеняющихся газов".

19.	Во время подготовки документа TRANS/WP.15/AC.1/2003/62–OCTI/RID/GT-III/2003/62 было обнаружено, что в главах 3.2 и 5.3 используются неодинаковые термины.  Так, в главе 3.2 речь идет об "окисляющем твердом веществе", тогда как в главе 5.3 используется термин "окисляющее вещество (интенсифицирующее горение)".  Поэтому предлагается исключить термин "(интенсифицирующий горение)" из формулировок следующих идентификационных номеров опасности:  225, 25, 265, 50, 539, 55, 556, 558, 559, 56, 568, 58, 59, 65, 665, 75, 85, 856 и 885.

20.	Для решения описанных выше проблем, касающихся № ООН 1396 (алюминия - порошка непокрытого), этому номеру ООН можно назначить новое специальное положение следующего содержания:

"570		Непокрытые порошки алюминия, которые отвечают критериям не только класса 4.3, но и класса 4.1, также могут быть отнесены к данной позиции.  Наносить дополнительную маркировку для класса 4.1 не требуется".

Примечание секретариата ЕЭК ООН:  Если это предложение будет принято, секретариат предлагает сформулировать его следующим образом::

"570	Непокрытые порошки алюминия класса 4.3, представляющие дополнительную опасность класса 4.1, также могут быть отнесены к этой позиции без необходимости учета этой дополнительной опасности при применении требований МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ".

21.	Для решения вышеописанных проблем, касающихся № ООН 1418 (магния-порошка), этому номеру ООН можно назначить новое специальное положение.  Учитывая, что аналогичная проблема может также возникнуть в связи с № ООН 1436 (цинк-порошок), ее следует решить таким же способом.  Специальное положение следует сформулировать следующим образом:

"571	Магний-порошок (№ ООН 1418) или цинк-порошок (№ ООН 1436), которые, отвечают критериям не только класса 4.3, но и класса 4.1, но не отвечают, однако, критериям класса 4.2, также могут быть отнесены к этой позиции.  В качестве дополнительной маркировки следует также применять маркировку класса 4.2".

Примечание секретариата ЕЭК ООН:  Если это предложение будет принято, секретариат предлагает следующую формулировку:

"571	Магний-порошок и цинк-порошок класса 4.3, которые не представляют дополнительной опасности класса 4.2, но представляют дополнительную опасность класса 4.1, также могут быть отнесены, соответственно, к № ООН 1418 и № 1436 без необходимости учета разницы дополнительной опасности в силу предписаний МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, т.е. они могут перевозиться как вещества класса 4.3 с дополнительной опасностью класса 4.2 и без дополнительной опасности класса 4.1, предусмотренных этими позициями".

Обоснование

Безопасность:		Предлагаемые изменения не повредят безопасности, так как в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ уже предусмотрен ряд позиций для подобных свойств, и это не создает никаких проблем.

Уточнения в отношении указанных по наименованию веществ, таких, как № ООН 1396 алюминий-порошок непокрытый, которые в дополнение к свойствам класса 4.3 характеризуются свойствами класса 4.1, или таких, как № ООН 1418 магний-порошок и № ООН 1436 цинк-порошок, которые характеризуются свойствами класса 4.3 и дополнительными свойствами класса 4.1, а не класса 4.2, не скажутся на уровне безопасности, учитывая, что эти вещества в течение уже многих лет перевозятся в аналогичных условиях.

Осуществимость:	Поскольку в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ уже включен ряд веществ, которые характеризуются свойствами классов 4.3 и 4.2, а также классов 4.3 и 4.1, и перевозка которых, несмотря на это, не запрещена, ничто не мешает осуществимости перевозки названных веществ, растворов и смесей.

Что касается указанных по наименованию веществ, таких, как № ООН 1396 алюминий-порошок непокрытый, которые характеризуются, помимо свойств класса 4.3, свойствами класса 4.1, или таких, как № ООН 1418 магний-порошок и № ООН 1436 цинк-порошок, которые характеризуются свойствами подкласса 4.3 и свойствами класса 4.1, а не класса 4.2, уточнение облегчит для пользователей задачу классификации веществ.

Практическая применимость:

В Германии подано большое число заявок на перевозку веществ, характеризующихся либо свойствами классов 4.3 и 4.2, либо свойствами классов 4.3 и 4.1.

Приложение

Изменения в таблице А МПОГ/ДОПОГ

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3132 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮ-ЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WF2 | I | 4.3 + 4.1 | 274 | LQ0 | P403 IBC99 |  | MP2 |  |  |
| 3132 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮ-ЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WF2 | II | 4.3 + 4.1 | 274 | LQ11 | P410 IBC04 |  | MP14 | T3 | TP33 |
| 3132 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮ-ЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WF2 | III | 4.3 + 4.1 | 274 | LQ12 | P410 IBC06 |  | MP14 | T1 | TP33 |
| 3135 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WS | I | 4.3 + 4.2 | 274 | LQ0 | P403 |  | MP2 |  |  |
| 3135 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WS | II | 4.3 + 4.2 | 274 | LQ11 | P410 IBC05 |  | MP14 | T3 | TP33 |
| 3135 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WS | III | 4.3 + 4.2 | 274 | LQ12 | P410 IBC08 | B4 | MP14 | T1 | TP33 |

| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S10AN L10DH | TU4 TU14 TU22 TU38 (только МПОГ) TE21 TE22 (только МПОГ) TM2 | AT | 0 (B1E) | W1/ V1 |  | CW23/ CV23 | S20 | X423 | 3132 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮ-ЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (D1E) | W1/ V1 |  | CW23/ CV23 |  | 423 | 3132 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮ-ЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (E) | W1/ V1 |  | CW23/ CV23 |  | 423 | 3132 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮ-ЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| S10AN L10DH | TU4 TU14 TU22 TU38 (только МПОГ) TE21 TE22 (только МПОГ) TM2 | AT | 1 (B1E) | W1/ V1 |  | CW23/ CV23 | S20 | X423 | 3135 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 2 (D1E) | W1/ V1 |  | CW23/ CV23 |  | 423 | 3135 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 3 (E) | W1/ V1 |  | CW23/ CV23 |  | 423 | 3135 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |

-----

# Text boxes

GE.06-23484   (R)    270706    020806