| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/40 4 April 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

Сто тридцать девятая сессия

Женева, 20-23 июня 2006 года

Пункт 4.2.22 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 5 К ПРАВИЛАМ № 110

(Оборудование для сжатого природного газа)

Передано Рабочей группой по проблемам энергии и

загрязнения окружающей среды (GRPE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRPE на ее пятьдесят первой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/51, пункт 49) и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1.  В его основу положен документ ЕСЕ/TRANS/WP.29/GRPE/2006/5 без поправок.

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через ИНТЕРНЕТ:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp.29.htm

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.		ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Правила применяются к:

1.1		Часть I.	Элементам специального оборудования транспортных средств категорий М и N 1/, двигатели которых работают на сжатом природном газе (СПГ);

1.2		Часть II.	Транспортным средствам категорий М и N 1/, двигатели которых работают на сжатом природном газе (СПГ), в отношении установки элементов специального оборудования официально утвержденного типа.

___________________

1/	В соответствии с определениями, приведенными в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (CP.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 с последними поправками, с внесенным на основании Аmend.4)".

Пункты 5.4.1 и 16.4.1, ссылка на сноску 1/ и сноска 1/, изменить нумерацию на сноску 2/ и читать следующим образом:

"2/	1 - Германия, .., 36 - Литва, 37 - Турция, 38 (не присвоен), 39 - Азербайджан, .., 47 - Южная Африка, 48 - Новая Зеландия, 49 - Кипр, 50 - Мальта, 51 - Республика Корея, [52 - Малайзия и 53 - Таиланд].  Последующие порядковые номера присваиваются …".

Пункт 17.1.8, ссылка на сноску */ и сноска */, изменить нумерацию на сноску на 1/.

_____

# Text boxes

GE.06-21551   (R)    020506    020506