| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/71 27 March 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

Сто тридцать девятая сессия

Женева, 20-23 июня 2006 года

Пункт 4.2.31 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 3 К ПОПРАВКАМ

СЕРИИ 01 К ПРАВИЛАМ № 94

(Защита в случае лобового столкновения)

Записка Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29)

Примечание:	Приведенный ниже документ был принят WP.29 на его сто тридцать восьмой сессии.  В его основу положено предложение, содержащееся в документе ЕСЕ/TRANS/WP.29/2006/29, с поправками (ECE/TRANS/WP.29/1050, пункт 48).  Он передается на рассмотрение WP.29 и AC.1.

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.		ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Правила применяются к механическим транспортным средствам категории М1 1/, общая допустимая масса которых не превышает 2,5 т;  другие транспортные средства могут официально утверждаться по просьбе завода-изготовителя."

Включить новый пункт 11.3 следующего содержания:

"11.3		До тех пор пока в настоящие Правила не будут включены предписания относительно защиты находящихся в транспортном средстве лиц с учетом результатов испытания на полное лобовое столкновение, Договаривающиеся стороны могут продолжать применять с этой целью предписания, которые уже действуют на момент их присоединения к настоящим Правилам."

-----

________________

1/	В соответствии с определениями, содержащимися в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ TRANS/WP.29/78/ Rev.1/Amend.2 с поправками, внесенными на основании Amendment 4).

# Text boxes

GE.06-21698   (R)    020506    020506