| NATIONS UNIES | E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2006/76 31 mars 2006 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements 
concernant les véhicules (WP.29)

Cent trente-neuvième session
Genève, 20-23 juin 2006
Points 7.3 et B.3.3 de l’ordre du jour provisoire

AMENDEMENTS AU PROJET DE RÉVISION 1 DE LA RÈGLE No 1
ANNEXÉE À L’ACCORD DE 1997

(Contrôle technique périodique des véhicules à roues
en ce qui concerne la protection de l’environnement)

Communication du représentant des Pays-Bas

Note: Le texte reproduit ci-après est soumis par le représentant des Pays-Bas pour examen par le WP.29 et l’AC.4. Les amendements portent sur le projet de révision 1 de la Règle no 1, que le GRPE avait adopté et soumis au WP.29 et à l’AC.4 pour examen (ECE/TRANS/WP.29/2006/42).

Paragraphe 2.4, modifier comme suit:

2.4	«Véhicule à roues», les véhicules automobiles des catégories M2, M3, N2 et N3 visées par la Résolution d’ensemble R.E.3 (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2), utilisés dans le transport international et dont la masse maximale autorisée dépasse 3 500 kg; , à l’exception de ceux utilisés pour le transport de personnes ne comportant pas plus de huit places assises outre celle du conducteur;

Paragraphe 3, tableau, colonne de droite, modifier comme suit:

«Un an après la première immatriculation et ensuite chaque année pour les véhicules immatriculés dans les pays où les règlements CEE ou les directives de la CE s’appliquent en ce qui concerne l’homologation de type. Pour les pays n’agissant pas ainsi, un contrôle est obligatoire lors de la première immatriculation. Le certificat d’immatriculation du véhicule doit préciser qu’il a été délivré un certificat international de contrôle technique distinct indiquant que le véhicule satisfait aux prescriptions de la Règle no 1 du présent Accord.».

-----