| NATIONS UNIES | E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2006/92 9 août 2006 FRANÇAIS Original: ANGLAIS et FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

Cent-quarantième session
Genève, 14-17 novembre 2006
Point 4.2.41 de l’ordre du jour provisoire

PROPOSITION DE COMPLÉMENT 10 AU RÈGLEMENT No 87

(Feux de circulation diurne)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE)

Note: Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRE à sa cinquante-sixième session.  Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2004/5/Rev. 2, tel qu’il a été modifié par le paragraphe 41 du rapport. Il est transmis pour examen au WP.29 et à l'AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/56, paragraphes 41 et 42).

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l'utilise à d'autres fins en porte l'entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via Internet: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Table des matières (ANNEXES), modifier comme suit:

«…

Annexe 6 − Prescriptions minimales concernant l’échantillonnage fait par un inspecteur

Annexe 7 − Angles minimaux exigés pour la répartition lumineuse spatiale»

Texte du Règlement,

Paragraphes 7.1 à 7.3, modifier comme suit:

«7.1	L’intensité lumineuse émise par chaque feu doit être au moins égale à 400 cd sur l’axe de référence.

7.2	En dehors de l’axe de référence et à l’intérieur des champs angulaires définis dans le schéma de l’annexe 7 au présent Règlement, l’intensité de la lumière émise par chacun des feux:

7.2.1	Doit, dans chaque direction correspondant aux points du tableau de distribution normale de la lumière présenté dans l’annexe 3 au présent Règlement, être au moins égale au produit du minimum indiqué au paragraphe 7.1 ci-dessus et du pourcentage qu’indique ce tableau pour la direction en cause, et

7.2.2	Ne pas dépasser 1 200 cd, dans toute direction sous laquelle le feu est visible.

7.3	En outre, sur tout le champ défini dans les schémas de l’annexe 7, l’intensité de la lumière émise doit être au moins égale à 1,0 cd.»

Paragraphe 8, modifier comme suit:

«8.		PLAGE APPARENTE

La superficie de la plage apparente dans la direction de l’axe de référence du feu doit être comprise entre 25 cm2 et 200 cm2.»

Annexe 3, paragraphe 5, modifier le tableau de la répartition normale de la lumière comme suit:

«

»

Ajouter une nouvelle annexe 7, libellée comme suit:

«Annexe 7

ANGLES MINIMAUX EXIGÉS POUR LA RÉPARTITIONLUMINEUSE SPATIALE

Dans tous les cas, les angles minimaux verticaux de répartition lumineuse spatiale sont de 10° au-dessus et de 5° au-dessous de l’horizontale pour les feux de circulation diurne visés par le Règlement.

Angles minimaux horizontaux de répartition lumineuse spatiale:

»

-----